# UVOD

I   Uvodne informacije i napomene

GJ “ Smogva-Grabova greda ” registrovana je popisom šuma i šumskog zemljišta u skladu sa Zakonom o šumama i nalazi se u sastavu Sremskog šumskog područja, kojim gazduje JP”Vojvodinašume”-Petrovaradin, odnosno Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”. Konkretnom GJ navedeni privredni subjekti gazduju preko ŠU ” Višnjićevo ”.

Šumom, kao dobrom od opšteg interesa, mora se gazdovati tako da se očuvanjem i unapređenjem njenih vrednosti obezbedi i trajnost korišćenja ukupnih potencijala (resursa) šumskih ekosistema.

Zatečeno stanje šuma ove GJ, generalno celog Sremskog šumskog područja, karakteriše se različitom stepenom ugroženosti (posebno sušenjem), raznolikošću šumskih zajednica, sukcesijom higrofilnih tipova šuma ka suvljim varijantama kao posledice pada nivoa podzemnih voda, antropogeno uslovljenom zamenom vrsta drveća (primarne vegetacije), velikim učešćem razređenih sastojina, a u vezi sa tim i pojavom kritičnog obrasta u visokom prirodnim sastojinama većih starosti itd.

Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo broj 104-322-545/2013-06-3 od 20.09.2013.g. period važenja stare OGŠ za ovu GJ je produžen za tri godine, tj. umesto do 31.12.2014.g. do 31.12.2017.god.

Premer sastojina je izvršen tokom 2017. godine. Prilikom premera sastojina korišćena je najsavremenija elektronska oprema, a obrada je vršena u ŠG “Sremska Mitrovica”.

Prikupljanje podataka je izvršeno prema jedinstvenoj metodologiji za sve državne šume na teritoriji Republike Srbije, prema Kodnom priručniku za informacioni sistem u šumama Srbije.

Polazeći od iznetog imperativa (i obaveze) u gazdovanju šumama i okvirno ocenjenog stanja ovih šuma, pristupilo se stvaranju pouzdanog i sveobuhvatnog informacionog osnova o šumama GJ ” Smogva-Grabova greda ”, kao nužne pretpostavke za realan izbor sredstava i mera (planova gazdovanja) sa ciljem prevođenja zatečenog stanja namenski funkcionalnijem, odnosno pristupilo se izradi ove osnove.

Pri tome, u potpunosti su ispoštovana sledeća zakonska i normativna akta:

- Zakon o šumama (Sl.gl. RS br. 30/10, 93/12 i 89/15),

- Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. gl. RS br. 135/04, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon, 81/09, 64/10, 24/11, 43/11-odluka US i 121/12),

- Zakon o zaštiti prirode (Sl.gl. RS br. 36/2009, 88/2010 , 91/2010 – ispravka i 14/2016),

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (Sl.list SRJ, Međunarodni ugovori br. 11/01),

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Sl.gl. RS, Međunarodni ugovori br. 102/07),

- Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (Sl.gl. RS br. 135/04, 8/15-ispravka i 41/09),

- Zakon o divljači i lovstvu (Sl.gl. RS br. 18/10),

- Zakon o vodama (Sl.gl. RS br. 30/2010 i 93/2012 i 101/2016),

- Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. gl. RS br. 135/04; 25/15);

- Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. gl. RS  br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14);

- Zakon o zaštiti od požara (Sl. gl. RS br. 111/10; 20/15),

- Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Sl. gl. RS br. 114/08);

- Uredbom o režimima zaštite, (Sl. gl. RS br. 31/12);

- Pravilnikom o načinu obeležavanja zaštićenih prirodnih dobara (Sl. gl. RS  br. 30/92, 24/94, 17/96);

- Uredbom o ekološkoj mreži (Sl.gl. RS br. 102/10),

- Pravilnikom o specijalnim tehničko-tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja (Sl. gl. RS, br. 72/210);

- Pravilnikom o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03),

- Pravilnikom o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu, obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i o uslovima i načinu seče u šumama (Sl.gl. RS br. 65 /11 i 47/12),

- Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (Sl.gl. RS br. 5/10 i 47/11),

- Pravilnikom o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim,ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje (Sl.gl. RS br. 35/10),

- Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije od 2010-2020 (Sl. gl. RS br. 88/10).

- Regionalnim prostornim planom APV (Sl. list APV br. 22/11);

- Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara (Sl. gl. RS br.81/10);

- Pravilnikom o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja, (Sl. gl. RS br. 103/13);

- Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja, (Sl. gl. RS br. 85/09);

- Pravilnikom o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divlјači (Sl. gl. RS br.9/12);

- Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. gl. RS br. 69/05);

- Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. gl. RS br. 69/05);

- Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za izradu analize uticaja objekata i radova na životnu sredinu, (Sl. gl. RS br. 49/01);

- Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, (Sl. gl. RS br. 114/08);

Osnova gazdovanja šumama za GJ „Smogva-Grabova greda ” usaglašena je sa uslovima zaštite prirode za izradu Osnove koji su utvrđeni Rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode br.03-712/3 od 12. VI .2017.godine, o čemu je dato mišljenje o ugrađenosti uslova broj 03-1247/2 od  05.VI 2017 godine kao i sa Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo o vodnim uslovima br.104-325-1079/2016-04 od  03.04.2017 godine. Na ovu osnovu je data i vodna saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo broj ______od _____ godine.

Važnost osnove je od 1.1.2018. do 31.12.2027. godine.

- OPŠTI OPIS GEOGRAFSKIH, POSEDOVNIH I PRIVREDNIH PRILIKA

## TOPOGRAFSKE PRILIKE

### 1.1.1. GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Gazdinska jedinica,,Smogva-Grabova greda” je deo velikog šumskog kompleksa koji se nalazi između reka Save,Bosuta i Studve.

Mada je to jedinstven prirodni kompleks šuma Gornjeg Srema radi lakšeg gazdovanja je podeljen na nekoliko gazdinskih jedinica.

Geografske koordinate ove GJ idu od 44º 56’ 56“   do   45º 00’ 29“ severne geografske širine i 190 11’ 57“ do 190 15’ 06“ istočne geografske dužine računato od Griniča.

Cela površina GJ prostire se na teritoriji SO Šid, odnosno KO Morović’. U njenoj blizini nalaze se naselja Morović, Višnjićevo ,Jamena ,Bosut i Sremska Rača.

1.1.2. GRANICE

Ova gazdinska jedinica ograničena je sa svoje severne strane rekom Bosut. Prema zapadu granica ide do sela Morović putem Morović-Jamena gdje se graniči sa GJ"Raškovica-Smogvica".Sa južne strane graniči se sa GJ "Vratična-Cret-Carevina". Istočnu granicu čini GJ "Varadin-Županja".

Primenom moderne tehnologije,kao i posedovanje katastarskih planova,moguće je u svakom momentu utvrditi granice na terenu.

1.1.3. POVRŠINA

Ukupna površina GJ “ Smogva-Grabova greda ” iznosi 1.405,79 ha, a kao što je napred pomenuto, prostire se na teritoriji opštine Šid, odnosno KO Morović. Zauzeća površina od strane fizičkih ili pravnih lica nema.

Struktura površina prikazana je u tabeli 1.1.

Tabela br. 1.1. – Struktura površina

| Vrsta zemljišta | Ukupna površina | ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE | OSTALO ZEMLJIŠTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svega | Šuma | Šum. kulture | Šum. zemlj. | Svega | Neplod. | Za ost. svrhe |
| Površina | ha | 1.405,79 | 1.323,48 | 1.323,48 | 2,78 | 0,88 | 82,31 | 32,42 | 49,89 |
|  | % | 100.0 | 94,1 |  |  |  | 5,9 |  |  |
|  |  | 100.0 |  | 99,8 | 0,2 |  | 100.00 | 39,4 | 60,6 |

Iz prethodnog pregleda se vidi da je 94,1 % površine ove GJ pod šumom i šumskim kulturama, ostalo zemljište čini 5,9 %  ukupne površine.

GJ “ Smogva-Grabova greda ” je podeljena po anotacijama do 40 odeljenja, sa prosečnom veličinom odeljenja od 48,36 ha, što je u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama. Najmanju površinu ima odeljenje 7 sa  17,12  ha,  dok je  najveće odeljenje 24 i  ima  58,75 ha.

1.2. IMOVINSKO–PRAVNO STANJE

### 1.2.1. BIOGRAFSKI PODACI

Šume GJ “ Smogva-Grabova greda ” do Drugog Svetskog rata bile su u sastavu Petrovaradinske imovne opštine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Posle Drugog svetskog rata, Zakonom o proglašenju opštenarodnih imovnih seoskih utrina, pašnjaka i šuma, imovine zemljišnih, urbanih i njima sličnih zajednica, kao i krajiških imovnih opština, 31.12.1947. god. ukinuta je Petrovaradinska imovna opština i sve šume, a samim tim i šume ove gazdinske jedinice, postaju opštenarodna imovina. Iste godine je osnovano Šumsko gazdinstvo za celu Vojvodinu, da bi 1948.god. bilo formirano Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica sa 6 šumskih uprava (Morović, Jamenska, Višnjićevo, Klenak, Kupinovo i Ogar). Godine 1962 Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica“ prelazi u Radnu organizaciju, da bi 1973. godine, kao Organizacija udruženog rada, formirala svoje OOUR-e. Društvene i političke prilike se menjaju i 1989. godine Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica“ se registruje kao Društveno preduzeće za gazdovanje šumama sa 6 radnih jedinica. Donošenjem Zakona o šumama Republike Srbije (Sl.gl. RS br. 46/91), Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica“-Sremska Mitrovica ulazi u sastav J.P. “Srbijašume”-Beograd, kao deo novoformiranog javnog preduzeća. Godine 2002. donosi se Zakon o utvrđivanju odredjenih nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl.gl. RS br. 6/2002 ), gde je članom 46 stav 1 tačka 3  definisano da Autonomna pokrajina Vojvodina osniva Javno preduzeće “Vojvodinašume”-Petrovaradin u čiji sastav ulazi Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”.

### 1.2.2. POSEDOVNO STANJE

Sve katastarske parcele GJ “ Smogva-Grabova greda ”, čiji je spisak dat u prilogu, registrovane su u Zemljišnim knjigama Opštinskog Suda i u Republičkom geodetskom zavodu opštine Šid, kao vlasništvo Republike Srbije, sa pravom korišćenja J.P. ”Vojvodinašume”-Petrovaradin, Š.G. “Sremska Mitrovica”, ŠU “Višnjićevo”.

Ova  GJ se prostire na teritoriji opštine Šid i jednom katastarskom opštinom: KO Morović.

Tabela br. 1.2.	Stanje površina

| Katastarska opština | Površina |
| --- | --- |
|  | ha | a | m2 |
| 1 | KO Morović | 1405 | 79 | 00 |
| Ukupno u GJ: | 1405 | 79 | 00 |

Razlika između katastarskog neslaganja  za 7,95 ha manje u odnosu na prethodno uređajno razdoblje je u prethodnom prikazu javnog puta-Morović-Jamena,koji je ovde izuzet,i u narednom periodu bi trebalo ovu k.č. izuzeti iz posedovnog lista javnog preduzeća.

1.3. OPŠTE PRIVREDNE PRILIKE

Gazdinska jedinica “ Smogva-Grabova greda ” nalazi se na teritoriji opštine Šid, koja se prostire na površini od 68.700 ha. Od ove površine poljoprivredno zemljište obuhvata   39.008 ha, šume i šumsko zemljište 22.352 ha, a preostalih 7.340 ha pripada ostalom zemljištu.

Na osnovu iskazane ukupne površine šuma i šumskog zemljišta, šumovitost opštine Šid iznosi 33%.

Ovo  poglavlje biće detaljno obrađeno u Planu razvoja za Sremsko šumsko područje za period od 2016 do 2025 čija je izrada u toku.

## 1.4. EKONOMSKE I KULTURNE PRILIKE

Ukupno gledano stanovništvo opštine Šid se uglavnom bavi poljoprivredom. Najveći broj stanovnika zaposlenih u oblasti šumarstva potiče iz naseljenih mesta lociranih neposredno uz šumu-Morović, Višnjićevo, Jamena itd., a angažovani su u okviru ŠU “Morović” i ŠU “Višnjićevo”, odn. ŠG “Sremska Mitrovica”, na poslovima zaštite, uzgoja i korišćenja šumskih ekosistema. Potrebe za ogrevnim drvetom lokalno stanovništvo zadovoljava preko pomenutih šumskih uprava.

Na teritoriji ove opštine nalaze se nekoliko manjih prerađivačkih kapaciteta primarne prerade drveta, dok finalna prerada nije zastupljena.

U okviru delatnosti ŠG „Sremska Mitrovica“, ŠU Višnjićevo pored gajenja i korišćenja šuma, intezivno se bavi i razvojem lovstva.

Stanovništvo ove opštine svoje potrebe za ogrevom i tehničkim drvetom realizuju preko ŠU Morović i ŠU Višnjićevo.

Izneti statistički pokazatelji ukazuju na osrednju razvijenost opštine Šid, a  i na manje izražene razne oblike negativnih i ekstenzivnih pritisaka na šumu (šumokrađa, krivolov, neplansko sakupljanje šumskih plodova, pašarenje itd.) u odnosu na slabije razvijene opštine sremskog područja.

## 1.5. ORGANIZACIJA I MATERIJALNA OPREMLJENOST ŠUMSKE UPRAVE

Sve šume u državnoj svojini koje leže u Sremu na levoj obali reke Save obuhvaćene su Sremskim šumskim područjem i poverene su na upravljanje JP ''Vojvodinašume'' - ŠG “Sremska Mitrovica”. Šumsko gazdinstvo obuhvata četiri šumske uprave među kojima i ŠU Višnjićevo koja gazduje i upravlja šumama ove gazdinske jedinice. ŠU Višnjićevo je organizovana kao osnovna operativna jedinica za gazdovanje šumama u okviru ŠG ’’Sremska Mitrovica’’.

Osnovne delatnosti ŠU Višnjićevo su uzgoj, zaštita i korišćenje šuma. Za sprovođenje napred navedenih  delatnosti, u šumskoj upravi zaduženi su diplomirani inženjeri šumarstva, šumarski tehničari, čuvari šuma, kvalifikovani motorni sekači kao i ostalo pomoćno osoblje. Svim poslovima u okviru šumske uprave rukovodi šef šumske uprave koji je po struci dip. ing. šumarstva. Stručnim poslovima, uzgoja i zaštite šuma rukovode referenti koji su takođe po struci dip. ing. šumarstva, dok iste poslove na terenu izvode šumarski tehničari. Na poslovima čuvanja šuma angažovani su čuvari šuma koji su uglavnom šumarski tehničari. Korišćenje šuma vodi referent korišćenja šuma (dip.ing.šumarstva), preko svojih saradnika (poslovođa) na terenu  koji su po struci šumarski tehničari. Administrativne poslove šumske uprave izvršavaju administrativni radnici koji su uglavnom ekonomski tehničari. Ostale poslove iz domena rada šumske uprave obavlja kvalifikovano pomoćno osoblje.

Poslovi od opšteg značaja, kao što su planiranje i gazdovanje šumama, pravni poslovi, poslovi nabavke i prodaje kao i računovodstveno finansijski poslovi obavljaju se na nivou ŠG ‘’Sremska Mitrovica’’.

Kadrovska struktura ŠU Višnjićevo:

| 1 | Šumarski inženjeri | 10 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Šumarski tehničari-poslovođe | 15 |
| 4 | Šumari-čuvari | 9 |
| 5 | Šumski radnici | 37 |
| 6 | Motorni sekači | 17 |
| 7 | Vozač | 5 |
| 8 | Administrativni radnici | 4 |
| 9 | Lovočuvar | 4 |
| 10 | Magacioner | 1 |
| 11 | Spremačica | 1 |
| 12 | Mehaničar | 1 |
| 13 | Radnici u ribarstvu | 2 |
|  | Ukupno zaposlenih: | 121 |

Sezonski radnici se angažuju po potrebi i obimu posla.

Svi napred navedeni kadrovi, sa kojima raspolaže ŠU Višnjićevo su uglavnom dovoljni za izvršavanje svih predviđenih planova gazdovanja, planiranih Osnovom za gazdovanje šumama za GJ“ Smogva-Grabova greda“. Sezonske poslove u šumarstvu delom izvršava lokalna povremena radna snaga.

Popis objekata i vozila vezanih za poslovanje ŠU Višnjićevo:

|  | Zgrada šumske uprave | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Stan | 2 |
| 1 | Lugarnice | 2 |
| 2 | Dvojna stambena zgrada | 1 |
|  | Lovačka kuća “Vranjak” | 1 |
| 3 | Putnička vozila | 2 |
|  | Kombi vozilo | 1 |
|  | Autobus | 2 |
|  | Cisterna za gorivo 40.000 lit. | 1 |
| 5 | Autobus | 1 |
| 6 | Minibus | 1 |
| 7 | Kombi vozilo | 2 |
|  | Čardak sa tovilištem | 1 |

Materijalno tehnički uslovi za izvršenje planiranih šumsko uzgojnih radova i radova na korišćenju u okviru ove GJ, a kojima raspolaže ŠU ” Višnjićevo ”, nisu dovoljni, te se stoga koriste usluge RJ “Šumska mehanizacija” Morović, koja je specijalizovana za izvršavanje radova u šumarstvu, a čini sastavni deo ŠG “Sremska Mitrovica”.

## 1.6. DOSADAŠNJI ZAHTEVI PREMA ŠUMAMA GJ I NAČIN KORIŠĆENJA ŠUMSKIH RESURSA

S obzirom na položaj ovih šuma, slabu šumovitost šireg područja i sve veće potrebe za drvetom, problema u plasmanu drvnih sortimenata do sada nije bilo. Kako je ukupna proizvodnja ogrevnog drveta manja od potražnje, isto se lako prodaje lokalnom stanovništvu, uglavnom preko sindikalnih organizacija, udruženja građana ili slobodnom prodajom , dok se najveći deo tehničkog drveta iz ove gazdinske jedinice plasira kupcima na području Srema.

Istaknute društvene potrebe i zahtevi prema šumama ove GJ , tokom prethodnog uređajnog razdoblja, definisane su kroz osnovnu namenu (prioritetnu funkciju) njenih pojedinih delova, odnosno kroz proizvodnju tehničkog drveta (površinski dominantna funkcija),  kao i kroz proizvodno zaštitnu funkciju, a manji deo kompleksa, zbog izuzetnh ekoloških vrednosti i zaštite genofonda hrasta lužnjaka, izdvojen je kao strogi prirodni rezervat.

Korišćenje u okviru dominantne funkcije (proizvodnje tehničkog drveta) uglavnom je zavisilo od zatečenog stanja sastojina (odnosa glavne i sporednih vrsta drveća, nivoa očuvanosti, zdravstvenog stanja, starosti, procesa podmlađivanja itd.), ali i od ekonomskih pritisaka na šumu, kao posledice povećane potražnje za drvnim sortimentima. Posledice ovih pritisaka na šumu ogledaju se u povećanju površina pod razređeniim sastojinama, izmeni primarne vegetacije, narušavanju njihove ekološke stabilnosti i funkcionalne sposobnosti.

Korišćenje drugih proizvoda šuma (semena, plodova i ostalih prirodnih resursa) nije organizovano.

## 1.7. MOGUĆNOST PLASMANA ŠUMSKIH PROIZVODA

U proteklom uređajnom razdoblju etat ostvaren u GJ Smogva-Grabova greda“, realizovan je kroz glavne i proredne seče planirane prethodnom Osnovom. Obzirom na položaj šuma, slabu šumovitost šireg područja i sve veće rastuće potrebe za drvetom, problema u plasmanu drvnih sortimenata nije bilo.

Ogrevno drvo koje se proizvede, uglavnom se preko sindikalnih organizacija i putem slobodne prodaje proda lokalnom stanovništu. Ukupna proizvodnja ogrevnog drveta je manja od potražnje, tako da plasman ogrevnog drveta iz ove GJ nije problematičan.

Tehničko drvo proizvedeno u ovoj GJ realizuje se kako  na području Srema tako i van njega. Kupci tehničkog drveta su uglavnom preduzeća za dalju preradu drveta, a jedan deo odlazi i za privatnu upotrebu (uglavnom za individualnu stambenu izgradnju). Glavni potrošači, odnosno kupci tehničke oblovine iz državnih šuma su:

- Novi Drvni Kombinat AD		Sremska Mitrovica

- Grakom				Zemun

- Intertrans				Loznica

- Milwood				Sr.Mihaljevci

- Ekopal					Koceljeva

Najznačajniji korisnici (prerađivači) sirovine iz ove GJ su „Novi Drvni Kombinat’’  – Sremska Mitrovica i „Milwood“-Sr.Mihaljevci. Izvesna količine drveta ustupa se drugim prerađivačima i za zadovoljavanje sitnijih potreba lokalnog stanovništva (ogrev i sitna tehnička građa).

- BIOEKOLOŠKA OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA

## 2.1. RELJEF I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Šume ove gazdinske jedinice leže u celini u  plavnom i neplavnom području između reka Save i Bosuta. Osnovne karakteristike  reljefa na kome se prostire ova gazdinska jedinica je ravan teren sa minimalnim razlikama između najnižih i najviših delova. Nadmorska visina se kreće od 80- 85 m.

## 2.2. GEOLOŠKA PODLOGA I TIPOVI ZEMLJIŠTA

2.2.1. GEOLOŠKA PODLOGA

Geološku podlogu na području ove GJ predstavljaju aluvijalni nanosi peska različite strukture. Od zemljišnih tvorevina sreću se glejna zemljišta, ritske crnice, livadske crnice i gajnjače, kao i njihove niže sistemtske jedinice, zavisno od režima vlaženja koji direktno utiče i na proizvodni potencijal ovih zemljišta, odnosno na proizvodnost šumskih vrsta drveća na njima.

### 2.2.2.  ZEMLJIŠTE

Obzirom da je prethodna osnova izrađena po tipovima šuma koji su prihvaćeni i u izradi ove osnove, a kojima su definisani različiti sastojinski oblici na različitim tipovima zemljištima, ova problematika je obrađena u poglavlju 2.4. EKOLOŠKO-PROIZVODNE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA.

## 2.3.   HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE

Ovo poglavlje biće obrađeno u Planu razvoja Sremskog šumskog područja čija je izrada u toku, pošto se i podaci vezani za hidrografske karakteristike odnose na celo područje.

.

## 2.4. EKOLOŠKO-PROIZVODNE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA

Na osnovu sinteznih ekoloških (pedoloških i fitocenoloških) i razvojno-proizvodnih istraživanja, u šumama sremskog šumskog područja izdvojeni su brojni tipovi šuma, od kojih su u gazdinskoj jedinici “ Smogva-Grabova greda ” zastupljeni sledeći:

(71): Tip šume jasena i lužnjaka (Fraxineto-Quercetum typicum)  na suvljim varijantama ritskih crnica

Ovaj tip šume predstavlja ekološko-floristički prelazni stadijum između tipova šuma IV/1 i IV/4. Ovo se u prvom redu odnosi na vlažnost, u tom smislu ova jedinica ima manje higrofilni sastav od IV/1 i više higrofilni sastav od IV/4. U spratu drveća stablimično se javljaju jasen i lužnjak; mestimično preovlađuje jedna ili druga vrsta. U prethodnom tipu šume (IV/1) češće je jasen imao veći broj stabala, odnosno veću pokrovnost u sastojinama (vlažnije stanište). Druge vrste drveća (Ulmus effusa, Populus alba) se retko javljaju, osetno ređe nego u IV/1.

U spratu žbunja, koji je ovde bolje razvijen, javljaju se oba gloga (Crataegus oxyacantha i Crataegus monogyna), Pyrus pyraster, Ulmus effusa, Ulmus campestre (m i n o r), Cornus sanguinea, a mestimično Amorpha fruticosa. Uglavnom sprat žbunja je dobro razvijen, mada njegov sklop varira (do 0,7) i veći je nego u tipu IV/1.

U prizemnom spratu sklop je jak (često od 0,7 - 1,0) što je rezultat povoljnih uslova rizosfere u površinskom delu zemljišta; javlja se veći broj zeljastih biljaka. Kao vrsta sa visokim stepenom prisutnosti tj. javljanjem u gotovo svakoj sastojini su: Carex remota, Rubus caesius, Stachys palustris, Mentha aquatica,Lysimachia nummularia, Ranunculus repens, Galium palustre, Lycopus europaeus, Prunella vulgaris, Polygonum hydropiper, Glechoma hederacea, Rumex sanguineus, Solanum dulcamara i druge. Kao diferencijalne vrste u odnosu na IV/1 javljaju se vrste (sa daleko češćim javljanjem tj. većim stepenom prisutnosti u šumi jasena i lužnjaka sa retkoklasom oštricom): Brachypodium silvaticum, Festica gigantea (dve graminee sa većim zahtevima za aerativnim zeljištima), Geum urbanum, Lythrum salicaria, Circea lutetiana, Viola silvestris, Carex divulsa, Senecio ertricus, Stenactis annua, Aristolochia clematitis, Plantago minor. Sve ove vrste, sa većim stepenom prisutnosti u ovoj šumi ukazuju na suvlje stanište u odnosu na IV/1. U istom smislu govori i izostajanje odnosno ređe javljanje nekih higrofilnijih vrsta (češćih u IV/1): Cardaminaea pratensis, Carex vulpina i dr.

Zemljišta su suvlje varijante ritske crnice u neplavnom delu, a veoma retko to mogu biti i karbonatne livadske crnice. Slabije vlaženje podzemnom vodom kod ovih livadskih crnica kompenzira se pojačanim (povremenim) vlaženjem plavnom vodom. U oba slučaja vlaženje korenovog sistema i lužnjaka i jasena je veoma dobro i u velikoj meri ujednačeno.

Kod ritskih crnica u ovom tipu šume vlaženi deo profila iznosi 50-100 cm. Kod nekih livadskih crnica podzemna voda se nalazi na dubini od 160 cm. U celini posmatrano korenov sistem lužnjaka i poljskog jasena nije više (kraće ili duže vreme) u vodi, ali je dopunski vlažen podzemnom vodom koja ovde veoma dobro i u dovoljnim količinama dospeva u zonu korenovog sistema. Redukcioni horizont (Gr), po pravilu, se nalazi na dubini od 120-160 cm, a u plavnom delu Jasenske i dublje.

Spuštanje nivoa podzemnih voda uslovljava da su zemljišta u tipu šume   IV/2 suvlja od zemljišta u tipu IV/1. Međutim, zahvaljujući kapilarnom penjanju   podzemne vode biljke su još uvek veoma dobro obezbeđene zemljišnom vodom. Obzirom na sve ovo proizvodni potencijal zemljišta u tipu šume IV/2 je veoma visok, što omogućuje dobar rast lužnjaka i jasena.

Prema osnovnim ekološko - proizvodnim karakteristikama sastojina ovaj tip šume se, prema raspoložvim podacima, ne razlikuje značajnije od prethodnog tipa šume IV/1. Ova konstatacija se odnosi na osnovne taksacione pokazatelje iznete  sumarno po jedinici površine. Tako, na primer, u sastojinama starosti oko 20 godina (raspolaže se podacima samo za sastojine u kojima je uspešno obnovljen jasen) broj stabala je veoma visok i može se kretati čak i do blizu četiri hiljade jasena po hektaru. Može se pretpostaviti da bi broj stabala bio znatno manji da je u većoj meri zastupljen lužnjak, na šta ukazuju i podaci za sastojine u starosti oko 40 godina, koje predstavljaju pretežno čiste sastojine lužnjaka na ovim staništima i u kojima broj stabala se smanjuje na svega oko 600-650 po hektaru. U većim starostima sastojina se broj stabala konstantno i primetno smanjuje (nezavisno da li je zastupljeniji jasen ili lužnjak), tako da u starosti između 80 i 100 godina broj stabala se i kod najbolje obraslih sastojina retko povećava iznad 400 stabala po hektaru - da bi u većim starostima još brže opadao.

Posmatrano u celini, tokovi razvoja broja stabala u ovom tipu šume imaju dosta sličnosti sa promenama broja stabala u zavisnosti od starosti sastojina u prethodnom tipu šume (IV/1). Za ovaj tip šume je karakteristično brže smanjivanje broja stabala po hektaru - već u starostima od oko 40-50 godina broj stabala iznosi oko 600, dok se u prethodnom tipu broj stabala po hektaru u ovoj starosti još uvek zadržava na oko 700-800.

Za razvoj zapremine sastojine u toku stogodišnjeg perioda za ovaj tip šume karakteristične su dve pojave:

a. - da je povećanje zapremine srednjedobnih, dozrevajućih i zrelih sastojina konstantno i umereno - slično kao i kod prethodnog tipa šume (u 100. godini zapremina obraslih sastojina iznosi, u proseku, oko 450 m3/ha);

b. - da se u prvih 30-40 godina (spontanog) razvoja sastojina u ovom tipu šume može ostvariti vrlo visoka proizvodnja drveta i jasena i lužnjaka - koja je  znatno veća nego u prethodnom tipu šume (IV/1). Tako, na primer, prosečna godišnja ukupna proizvodnja drveta već u starosti sastojina između 10. i 30. godine može da iznosi oko 8-10 m3/ha godišnje. Ovaj podatak, kao i to da se u većim starostima broj stabala radikalno smanjuje (čak i pri spontanom razvoju) ujedno su i prva značajna informacija o karakteristikama ovih staništa i proizvodnim mogućnostima glavnih vrsta drveća, a i prvi značajniji kvantitativni proizvodni pokazatelji koji ukazuju na praktično značajne razlike između ovog i prethodnog tipa šume.

Tokovi i iznos tekućeg zapreminskog prirasta sastojina između 20. i 100. godine starosti potvrđuje prethodne konstatacije - kako o različitoj dinamici razvoja sastojina u odnosu na prethodni tip šume, tako i o značajnim razlikama u dinamici tekućeg zapreminskog prirasta u zavisnosti od starosti sastojina u ova dva tipa šume. Dok se u okviru prethodnog tipa šume tekući zapreminski prirast sastojina konstantno povećava - čak tokom perioda od oko 80 godina, u tipu šume IV/2 maksimalne vrednosti tekućeg zapreminskog prirasta sastojina postižu se već u starosti od oko 40-50 godina. U većim starostima tip šume IV/1 pokazuje veće iznose tekućeg zapreminskog prirasta tako da je, na primer, u 100. godini tekuća godišnja produkcija drveta u IV/2 manja približno za oko 1 m3/ha nego u IV/1.

Posmatrajući dimenzije stabala koje postižu lužnjak i jasen u ovom - u odnosu na prethodni tip šume može se, ukratko, konstatovati da do 100. godine starosti sastojina ove vrste drveća postižu na oba staništa slične vrednosti srednjih prečnika i visina, dok su vrednosti Dg max i Hg max nešto veće u IV/1 - naročito u pogledu dimenzija hrasta lužnjaka.

Međusobni odnosi vrsta edifikatora (lužnjaka i jasena) u ovom tipu šume se značajno razlikuju u odnosu na odnose ovih vrsta u okviru prethodnog tipa šume. Razlike u pogledu dimenzija stabala se očituju, pre svega u smanjivanju razlike u visinama lužnjaka i jasena (u odnosu na prethodni tip šume) i u povećavanju razlike u prečnicima stabala - u korist lužnjaka. Već ovaj podatak jasno ilustruje da se jasen u okviru ovog tipa šume nalazi u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na lužnjak. To mnogo ilustrativnije potvrđuju podaci sa oglednih površina iz kojih je, između ostalog, vidljivo da se jasen na ovim staništima može uspešno razvijati u čistim sastojinama. Međutim, u smesi sa lužnjakom, jasen može da izdrži konkurenciju lužnjaka samo ako je obnovljen u isto vreme (ili nešto pre lužnjaka). Ako je obnavljanje jasena na ovim staništima usledilo (u proseku) deset i više godina kasnije od lužnjaka, tada jasen (za razliku od odnosa u okviru prethodnog tipa šume) na ovim staništima može imati, u najboljem slučaju, status "primešane vrste drveća".

Ovaj tip šume se prostire na 55,79 ha ili 4,2 % od ukupne obrasle površine.

73 - Tip šume jasena i lužnjaka sa klenom i žešljom i bogatim spratom žbunja u neplavnom delu Gornjeg Srema (Fraxineto-Quercetum roboris aceretosum) na najsuvljim  varijantama ritskih crnica i na livadskoj crnici sa znacima lesiviranja

Ovaj tip šume predstavlja dalju stepenicu u porastu broja mezofilnih vrsta u odnosu na higrofilne. U spratu drveća lužnjak je znatno češće brojniji i sa većom pokrovnošću. Ostale vrste drveća, u dobro sklopljenoj šumi, su retke, ali pada u oči pojava vrsta: Pyrus pyraster, Ulmus minor (campestris), Acer campestre, koje ukazuju na suvlje i toplije zemljište u odnosu na prethodne tipove šuma. Ove vrste su češće u nižim spratovima, često nisu u stanju, iz ceno-ekoloških razloga, da prodru u prvi sprat. U spratu žbunja zabeleženo je blizu 20 vrsta drveća i žbunja, što govori o povoljnijim uslovima za povećani broj vrsta. Sklop ovoga sprata kreće se do 0,8 i osetno je veći nego u tipovima 70 i 71,  naročito su česti (visoki stepen prisutnosti) glogovi: Crataegus monogyna i Crataegus oxyacantha. Takođe, česta je pojava podmlatka poljskog bresta-Ulmus minor (campestreis) i javora: žešlje i klena (Acer tataricum i Acer campestre). Indikativna je i pojava divlje ruže (Rosa canina). Sprat prizemne flore je bogat i sa velikom pokrovnošću-sklopom,  najčešće oko 0,8. U njemu se, kao diferencijalne vrste, u odnosu na prethodne tipove javljaju: Carpinus betulus (dosta čest u prizemnom spratu, ali redak u višim spratovima; režim vlaženja ne odgovara odraslim biljkama sa dubljim korenjem). Slično je sa divljom kruškom-Pyrus pyraster koja je česta u spratu prizemne flore. Kao dalje diferencijalne vrste u  odnosu na tipove 70, 71 i 72 javljaju se: Acer tataricum i Acer campestre (vrlo čest podmladak), Crataegus oxyacantha, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Geum urbanum,  Urtica dioica, Viola silvestris (ovde ima visoki stepen prisutnosti), Carex divulosa, Scrophularia nodosa, Viola hirta, Rosa canina, Torylus nodia, Hypericum hirsutum, Poa nemoralis i druge vrste. Kao indikativno može se uzeti i odsustvo, odnosno ređa pojava nekih higrofilnih vrsta: Carex elongata, Lythrum salicaria, Amorpha fruticosa i dr.

U poređenju sa prethodnim tipovima šuma (70 i 71) vlažnost zemljišta je smanjena. Zemljišne tvorevine čini čitav dijapazon zemljišta, koji počinje sa najsuvljim varijantama ritskih crnica, preko prelaza od ritskih ka livadskim crnicama, do manje ili više lesiviranih livadskih crnica. Kod najsuvljih ritskih crnica, deo profila koji nije vlažen podzemnom  vodom, moćan je 80-140 cm. Daljim spuštanjem podzemne vode (ispod 180 cm) najsuvlje varijante ritskih crnica prelaze, na osnovu režima vlaženja, u livadske crnice koje su u  ovom tipu šume manje ili više lesivirane. Zbog lesiviranja i obrazovanja ispod površine zemljišta iluvijalnog Bt (A horizonta), koji je glinovitiji, zbijeniji i sa slabijom propustljivošću za vodu, površinska voda sporije prolazi kroz zemljišni profil, čime se povećava vlaženje zemljišta, posebno u zoni korenovog sistema drvenastih vrsta. Zato se po vodno-vazdušnim osobinama lesivirane varijante livadskih crnica ekološki ponašaju slično kao najsuvlje varijante ritskih crnica. Mehanički (granulometrijski) sastav zemljišta je lakši (glina + prah čine oko 75%), što takođe utiče da sadržaj vazduha u zemljištu raste, a količina ukupne vode se smanjuje. Sve ovo uslovljava i omogućuje pojavu termofilnih predstavnika šumske vegetacije, kao što su žešlja, klen, grab i druge vrste.

Obzirom na osobine zemljišta ekološko-proizvodni potencijal staništa u ovom tipu šume, u poređenju sa prethodnim, raste. Međutim, ako se posmatraju potrebe i zahtevi pojedinih šumskih vrsta drveća, može se očekivati da proizvodnost kod lužnjaka raste, a da kod poljskog jasena opada. Već na osnovu ekoloških karakteristika i florističkog sastava ovih šuma može se, sa dovoljno pouzdanosti, zaključiti da se one značajno razlikuje od šuma ostalih tipova u okviru ove ekološko-proizvodne celine, tako da i u gazdinskom smislu predstavlja zasebnu ekološku i razvojno-proizvodnu jedinicu, odnosno tip šume. Među brojnim pokazateljima koji potvrđuju prethodnu konstataciju dovoljno je pomenuti i dve značajne odlike ovog tipa šume: bitno različite uslove za obnavljanje obe glavne vrste drveća (lužnjaka i jasenaa) u odnosu na sve ostale tipove šuma ove ekološko-proizvodne celine, kao i značajne razlike u dinamici razvoja sastojina. Dinamika razvoja broja stabala ima određenih sličnosti sa prethodnim tipovima šuma, s tim što je ovde karakteristična pojava vrlo visokog stepena obraslosti, čak i u starostima od oko 50 godina (1.000-1.500 stabala po hektaru). U većim starostima sastojina broj stabala opada i uglavnom je sličan ili nešto veći nego u sastojinama prethodnog tipa šume. Razvoj zapremine sastojina pokazuje značajne razlike u odnosu na sve prethodne tipove šuma ove ekološke-proizvodne celine. Naime, do starosti od oko 50 godina sastojine ovog tipa šume imaju značajno manju zapreminu po hektaru od svih prethodnih tipova šuma (razlika je za oko 50-100 m3/ha). Međutim, u većim starostima ova razlika se postepeno smanjuje, iako do 100. godine ove sastojine ne mogu da dostignu nivo produkcije ostalih tipova šuma ove ekološko-proizvodne celine. Značajna razlika u odnosu na prethodne tipove šuma ogleda se u tome što se u tipu 71 intenzitet prirašćivanja i nivo produkcije značajnije smanjuje posle, približno, 50. godine starosti sastojina, dok se u okviru ovog tipa održava na podjednakom nivou (ili se neznatno smanjuje) čak i do starosti od preko 100 godina. Razlog tome je značajno povećanje debljinskog i zapreminskog prirasta lužnjaka u većim starostima, kao i održavanje približno podjednake veličine debljinskog prirasta jasena u tom periodu. Nivo produkcije, posmatrano u celini, u okviru ovog tipa šume u toku stogodišnjeg razvoja satojina (raspoloživi podaci), je niži nego u prethodnom tipu šume (71). To se u potpunosti slaže sa rezultatima ekoloških proučavanja šuma i staništa u okviru ove ekološko-proizvodne celine i prognozama o uslovima za razvoj jasena i lužnjaka u njenim pojedinim tipovima šuma. To znači da se ovaj tip šume karakteriše najnižim nivoom produkcije drveta u nizu do sada prikazanih i analiziranih tipova šuma ove celine. Međutim, značajno je konstatovati da u  razvojnom smislu ovaj tip šume pokazuje određene sličnosti sa najproduktivnijim tipom šume jasena i lužnjaka (70). U stvari, i ovde uočava pojava koja je znatno jače izražena kod tipa šume 70-da se tekuća proizvodnja drveta održava na podjedankom ili nešto nižem nivou sve do 100. godine starosti sastojina. Ovaj podatak ima posebnog značaja pri planiranju ciljeva i mera budućeg gazdovanja, pre svega u planiranju optimalnog trajanja proizvodnog procesa (ophodnje). Specifičnu karakteristiku ovog tipa šume predstavlja i veće učešće 1. uzgojno-kvalitativne grupe stabala (“stabala budućnosti”), naročito lužnjaka, ali i jasena, sve do starosti sastojina od oko 50 godina. To, u gazdinskom smislu, znači da u okviru  ovog tipa šume ima mogućnosti da se u toku dužeg vremenskog perioda uzgojnim zahvatima utiče na uzgojno-kvalitativne karakteristike glavne sastojine, a time i na kvalitet i vrednost produkcije u okviru ovog tipa šume. Posebnu razliku između ovog i svih ostalih tipova šuma ove ekološko-proizvodne celine predstavlja gotovo redovno i značajno učešće i drugih vrsta tvrdih lišćara (brest, klen, žešlja-čak i grab u podmlatku). Tokove i karakteristike razvoja lužnjaka i jasena i međusobne odnose ovih vrsta karakterišu:

- podjednak visinski i debljinski razvoj stabala obe vrste drveća, odnosno podjednake dimenzije koje lužnjak i jasen postižu na određenim staništima,

- obe vrste drveća, u odnosu na prethodne tipove šuma, postižu manje visine stabala; lužnjak na ovim staništima postiže značajno veće prsne prečnike (a time i zapremine) u odnosu na jasen,

- procenat tekućeg zapreminskog prirasta, kao značajan indikator proizvodnih mogućnosti različitih vrsta drveća na određenom staništu, posmatran u toku stogodišnjeg razvoja sastojina, pokazuje permanentnu nadmoćnost prirasne snage lužnjaka u odnosu na jasen. Značajno je konstatovati i to da sporedne (prateće) vrste tvrdih lišćara ispoljavaju podjednaku prirasnu energiju kao i jasen tokom stogodišnjeg razvojnog perioda. O ovoj činjenici treba voditi računa i imati je u vidu pri planiranju ciljeva i mera gazdovanja sastojinama ovog tipa šume,

- uzgojno-kvalitativna struktura sastojina ovog tipa šume je znatno povoljnija nego prethodnih, naročito u većim starostima sastojina (60-80 godina), što ukazuje na to da se uzgojnim merama (prorednim zahvatima) može bitnije uticati na razvoj i produkciju sastojina. Može se (naročito na vrednost produkcije) uticati u toku znatno dužeg vremenskog perioda nego u sastojinama prethodno opisanih tipova šuma ove ekološko-proizvodne celine. Raspoloživi podaci ukazuju na to da se ovaj tip šume (u odnosu na prethodne)  karakteriše znatno boljom uzgojno-kvalitativnom strukturom stabala, kao i da se lužnjak (u odnosu na jasen) po prvi put javlja kao superiornija vrsta-kako u pogledu proizvodnih rezultata, tako i u pogledu vrednosti proizvodnje (kvaliteta produkcije). Prethodne konstatacije, pored ostalog, potvrđuje struktura i zastupljenost prve uzgojno-kvalitativne grupe stabala lužnjaka i jasena u okviru ovog tipa šume, koju karakteriše  permanentno veća zastupljenosti 1. uzgojno-kvalitativne klase lužnjaka u odnosu na istu klasu jasena.

Obzirom na osobine zemljišta, ekološko-proizvodni potencijal staništa u ovom tipu šume, u poređenju sa prethodnim, raste. Ali, ako se posmatraju portrebe i zahtevi pojedinih vrsta drveća, može se očekivati da proizvodnost kod lužnjaka raste a kod poljskog jasena da opada.

Ovaj tip šume je zastupljen na 745,20  ha ili 56,3 % od ukupne obrasle površine.

(112): Tip šume lužnjaka, graba i jasena (Carpino - Fraxino - Quercetum  roboris caricetosum remotea) ne livadskim-lesiviranim livadskim crnicama u neplavnom području

Sastojine ovog tipa šume javljaju se na neplavnom području gornjeg Srema. Floristički su slične sa prethodnim tipovima, mada nešto  bogatije. U spratu drveća edifikatorima se, osim klena, pridružuju još i divlja kruška (Pyrus pyraster), divlja jabuka (Malus silvestris) i poljski brest (Ulmus carpinifolia).

U spratu žbunja se, osim vrsta iz prvog sprata, javljaju glogovi (Crataegus monogyna i Crataegus oxyacantha), svib (Cornus sanguinea) i žešlja (Acer tataricum).

Sprat prizemne flore je bogatiji vrstama i veće pokrovnosti nego u prethodnom tipu šume. Pada u oči retkoklasa oštrica - Carex remota - koja ovde ne gradi facijese, kao u šumi lužnjaka - graba, ali je prisutna u svim snimcima. Nešto češće se javljaju karakteristične vrste ove zajednice: Veronica montana, Brachypodium silvaticum, kao i one karakteristične za klasu: Glechoma bederacea, Circea lutetiana i Cornus sanguinea.

U svim gazdinskim jedinicama gornjeg Srema u kojima je proučavan ovaj tip šume zemljišta su dosta ujednačena. Sva pripadaju crnicama, koja se skoro uvek lesivirane u površinskom delu profila, a ponekad i ogajnjačene u donjem delu, neposredno iznad C - horizonta (horizonta matičnog supstrata). Obizrom na istovremeno odvijanje dva procesa (lesiviranje i ogajnjačavanje) morfogenetska građa zemljišnog prifila je dosta složena. Najčešće se javljaju sledeći horizonti i podhorizonti zemljišta: A1A3 - A3 - Bt - Ar/(B) - C. AžA3 i A3 su deo profila iz koga se eluvijacija - lesiviranje, isparenje, premeštanje najfinijih frakcija. Zato su površinska oko 30 cm zemljišta najkiseliji (ph najčešće između 5,50 i 6.00). Ovaj horizont je i prilično dekolorisan i sa manjim sadržajem gline. Iluvijacija - nakupljanje (taloženje) vrši se u središnjem delu zemljišnog prifila, tj u Bt - horizontu.

Najniži deo zemljišnog profila ima u znatnoj meri osobine A-horizonta livadske crnice (Ar). Pošto je CaCO3 ispran u Ar-horizontu počinju procesi argilogeneze (braunizacije, ogajnjačavanja).

Ekološko-proizvodna vrednost ovih zemljišta slična je ekološko - proizvodnoj vrednosti ogjanjačenih livadskih crnica.

Ovo je prvi tip šume u okviru ove ekološko-proizvodne celine u kojem tokom čitavog razvoja sastojina dominira lužnjak. Jedino u fazi obnavljanja sastojina mu značajno konkuriše (i otežava uspešno obnavljanje, odnosno neophodnu zastupljenost lužnjaka) grab. Jasen podjednako podnosi konkurenicju graba tokom obnavljanja kao i lužnjak.

Zahvaljujući značajnom učešću graba obraslost sastojina ovog tipa šume je vrlo visoka. Na pirmer, u starosti od oko 50 godina broj stabala je oko i preko 1.500 po hektaru, a u starosti od oko 100 godina još uvek iznosi oko 450 stabala po hektaru.

U sastojinama u kojima se javlja čist lužnjak ili sa neznatnim primesama pratećih vrsta drveća broj stabala po hektaru već u 70. godini starosti sastojine ne prelazi oko 400.

Razvoj zapremina je karakterističan stalnim i dosta velikim porastom do 100. godine starosti sastojina (ne raspolaže se podacima za starije sastojine, ali se zapaža tendencija i daljeg, nesmetanog, porasta). Od oko 200-250 m3/ha u 50. godini zapremina se u 100. godini povećava na oko 450 m³/ha.

Tekući zapreminski prirast takođe pokazuje tendenciju stalnog porasta do 100. godine. Veličina tekućeg zapreminskog prirsta se povećava sa oko 7,5 m3/ha u 50. godini na oko 9,5 m3/ha u 100. godini starosti sastojina. Treba, međutim, naglasiti da ove dve veličine tekućeg zapremisnkgo prirasta nisu pravi izraz proizvodnih mogućnosti ovih staništa. Naime, zbog nedovoljnog učešća lužnjaka (odnosno velikog učešća ostalih vrsta u smesi) koji je nosilac prirasta, proizvodni potencijal postojećih sastojina je niž od mogućeg na ovim staništima. Značajan je podatak da lužnjak na ovim staništima čak i posle 100. godine zadržava visoku energiju prirašćivanja (procenat prirasta je oko 2,2 - 2,3% što treba imati u vidu pri planiranju ophodnje za ovaj tip šume).

Kao što je već pomenuto, međusobne odnose lužnjaka i jasena karakteriše konstantna nadmoćnost lužnjaka tokom čitavog žvota sastojina. Analize razvoja stabala i sastojina ukazuju da značajno zaostajanje jasena u odnosu na lužnjak počinje oko 10. godine starosti sastojina i da samo stabla koja su celog žvota zauzimala dominantan položaj u sastojini postižu visine kao i lužnjak, odnosno da mogu da prate visinski razvoj lužnjaka. Inače obe vrste postižu u 100. godini maksimalne visine od oko 30 m, ali su prsni prečnici dominantnih stabala jasena za oko 15 cm manji nego lužnjaka (40:55).

Obnavljanje sastojina na ovim staništima je takođe pod stalnom opasnošću od graba koji, ako se obnovi pre ili u isto vreme kad i lužnjak i jasen, ipak više smeta lužnjaku. Raspoložvi podaci ukazuju da tek u sastojinama u kojima je grab mlađi za najmanje 15 godina od lužnjaka i jasena, ove dve vrste se javljaju u dovoljnoj brojnosti. Čak i kada se obnovi 50 godina posle lužnjaka, grab se veoma uspešno razvija. Pri obnavljanju sastojina ovog tipa šume, raspoložvi podaci ukazuju da je veoma bitno voditi računa o dve stvari:

- da se lužnjak i jasen obnove u isto vreme i to znatno pre od graba i ostalih vrsta,

- da se do 40. godine starosti sastojina jasenova stabla moraju osloboditi konkurencije lužnjaka.

Ovaj tip šume se prostire na 330,05 ha ili 25,0 % od ukupne obrasle površine.

(114): Tip šume lužnjaka, graba i jasena-ponekad sa cerom (Carpino - Fraxino - Quercetum

roboris typicum) na neplavnom području na lesiviranim  gajnjačama-lesiviranim pseudoglejnim zemljištima

Sastojine ovog tipa šume su u pogledu vlage zavisne isključivo od padavina i podzemne vode. Obzirom na sastav edifikatora ove šume (lužnjak, jasen, grabi i cer) može se suditi o osetnom, ali vrlo umerenom (grab) dejstvu podzemne vode, otuda i pojava terestrične gajnjače.

U spratu drveća javljaju se lužnjak, jasen i grab ponekad i cer. Prisustvo graba ukazuje da se podzemna voda ovde, u doba vegetacije, ne penje visoko, što verovatno ima uticaja na vitalnost jasena u ovakvim šumama.

Sprat žbunja ima nešto manje higrofilnih vrsta, tj. ovde su retke ili ih nema: Amorpha fruticosa, Rhamnus frangula, Viburnum opulus i Cornus sanguinea. Dosta česte vrste su: Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Evonimus europea i podmladak vrsta iz prvog sprata.

Sprat prizemne flore takođe nema neke zeljaste vrste aluvijalnih terena, odnosno kontaktnih zajednica, koje prodiru u tip šume VI/2 (Clematis recta, Aristolochia clematitis, Convullaria majalis, Vincetoxicum laxum, Rubus caesius, i dr.). Već je napred pomenuto da je u tipu šume VI/2 češća pojava podmlatka jasena i bresta, a i nekih zeljastih vrsta: Brachypodium silvaticum, Viola silvestris, Veronica montana, Circea lutetiana i dr.

Tip šume lužnjaka, graba i jasena na gajnjačama u neplavnom području, takođe u ekološkom i prizvodnom smislu, predstavlja dosta homogenu grupu. Evolucijom zemljišta od livadskih crnica, preko ogajnjačenih livadskih crnica, stiže se do zemljišta koja pripadaju klasi smeđih zemljišta i koja su ovde po osobinama najbliža gajnjačama. Građa profila je potpuno identična kao kod gajnjača. Međutim, neke od osobina se razlikuju od tipičnih gajnjača, kao na primer visok sadržaj humusa u površinskom A - horizontu, a ponekad i prisustvo i CaCO3.

Dubina, kao i fizičke i hemijske osobine zemljišta su veoma dobre. Vlaženje zemljišta se smanjuje čak i u poređenju sa livadskim crnicama i njihovim ogajnjačenim i lesiviranim varijantama, tako da je ovo jedan od suvljih tipova šuma lužnjaka i graba sa jasenom. Zato se uslovi za jasen pogoršavaju, a ekološko - proizvodna vrednost za lužnjak je izuzetno visoka. Gajnjača ovde, u neplavnom području, svakako predstavlja jedno od veoma dobrih lužnjakovih staništa.

Raspoloživi podaci pokazuju da je obraslost sastojina u direktmoj zavisnosti od učešća grab, kao i da, ukupno posmatrano relativno brže opada. Na primer,, od prosečno oko 800 stabala po hektaru u 60. godini opada na prosečno oko 400 stabala po hektaru u 80. godini.

Razvoj zapremine karakteriše visoki iznosi zapremine već u srednjedobnim sastojinama, kao i nagli porast zapremine od srednjedobnih ka dozrevajućim sastojinama. Tako na primer, od oko 300 m3/ha u 60. godini  zapremina se (u sastojinama u kojima preovlađuje lužnjak) već u 80. godini povećava na oko 400 m3/ha.

Tekući zapreminski prirast sastojina u najvećoj meri zavisi od učešća lužnjaka u smesi. Tako se, u starostima između 70 i 80 godina veličina tekućeg zapreminskog prirasta u sastojinama u kojima je veće učešće jasena i graba nego lužnjaka kreće između 7 i 8 m3/ha, a u sastojinama gde je najzastupljeniji lužnjak ili preovlađuje lužnjak (uz značajno učešće jasena i malo učešće graba) veličina tekućeg zapreminskog prirasta u ovoj starosti kreće se između 10 i 11 m3/ha.

Međusobni odnosi glavnih vrsta (lužnjaka i jasena) i njihove osnovne karakteristike u razvojnom smislu su uglavnom sledeći. Obe vrste drveća na ovim staništima postižu veoma velike visine stabala (hg je već u 80. godini blizu 30 metara). Lužnjak postiže značajno veće prsne prečnike (već u 80. godini dg lužnjaka je veći za oko 10 cm). Značajno zaostajanje jasena počinje, približno, između 50. i 60. godine starosti sastojina (oko 10 do 20 godina kasnije nego kod prethodnog tipa šume).

Uslovi za obnavljanje lužnjaka su ovde povoljniji, a obnavljanje jasena u znatnom broju sastojina je i izostalo, tako da se javljaju mešovite sastojine lužnjaka i graba (sa pratećim vrstama). Međutim, ako se obnovio u isto vreme kada i lužnjak (ili čak i nešto posle lužnjaka) jasen se veoma uspešno razvija na ovim staništima, naročito u prvih 50 godina razvoja sastojina. Grab ometa obnavljanje obe glavne vrste drveća, ali se zapaža da njegovo učešće nije toliko brojno (bar u većim starostima sastojina) kao u prethodnim tipovima šuma.

Ovaj tip šume se prostire na 104,34 ha ili 7,9 % od ukupne obrasle površine.

VII/5 - (134): Šuma lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom

(Carpino-Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači

Sastojine ovog tipa šume javljaju se na nešto većim, izdignutijim površinama u donjem Sremu, a znatno ređe u gornjem. Ovo su floristički bogate, dobro razvijene zajednice, sa brojnim drvenastim i žbunastim vrstama: Quercus pedunculata, Carpinus betulus, Quercus cerris, Acer campestre, Ulmus carpinifolia, Cornus sanguinea, Cornus lantana, Evonymus europea i dr. Osim karakterističnih vrsta za  asocijaciju i higrofita iz prethodnih ekoloških jedinica, u ovoj suvljoj varijanti sa cerom javljaju se kao diferencijalne vrste neke kserotermnije vrste: Quercus cerris, Corylus avellana, Viburnum lantana, Rosa arvesis, Campanula trachelium, Calamintha clinopodium, Veronica chamaedrus, Geum urbanum, Cynanchum vincetoxycum, Tamus communis i dr.

U tipu šume lužnjaka, graba i cera na lesiviranim do pseudoglejnim livadskim crnicama, siromaštvo prizemne flore uslovljeno je zemljištem. Ovde u sastojinama koje su floristički vrlo bogate, to je takođe najuže povezano sa osobinama zemljišta. Gajnjače, a u najvećoj meri i lesivirane gajnjače su zemljišta čije su fizičke, a među njima i vodnovazdušne osobine zemljišta povoljne. Voda kod gajnjača gravitaciono normalno prolazi kroz profil, a kod lesiviranih gajnjača, iako zadržava iluvijalni Bt - horizont, ona ne stagnira na površini. Ovo čak može da bude veoma korisno, jer biljkama voda stoji duže na raspolaganju. To može da bude i jedan od uzroka ranije utvrđene veće produktivnosti lužnjaka na lesiviranim gajnjačama u šumama gornjeg Srema.

Gajnjača i lesivirana gajnjača, duboka zemljišta povoljnih fizičkih i hemijskih osobina, kao i florističko bogatstvo ove zajednice, ukazuju na jedno od najboljih staništa u šumama gornjeg Srema.

Ovaj tip šume se karakteriše izuzetno visokim proizvodnim potencijalom i, da lužnjak ostvaruje ove proizvodne rezultate (a ne cer), ovo bi svakako spadalo među najproduktivnija lužnjakova staništa. Međutim, prisustvo cera koji (ukoliko se ranije ili skoro u isto vreme obnovio, predstavlja ozbiljnu smetnju u razvoju lužnjaka) odražava vrlo visoku produkciju drveta na ovim staništima, ali značajno smanjuje vrednost produkcije, upućuje na zaključak da su ovo izuzetno produktivna i vredna staništa lužnjaka, ali da se posebnom brigom i pažnjom (tokom razvoja sastojina, a naročito u fazi obnavljanja i tokom 30 - 50. godine razvoja sastojine) mora voditi računa da se obezbedi preovladajuće učešće lužnjaka u fazi obnavljanja i postepeno oslobađanje lužnjaka od konkurencije cera tokom razvoja sastojina.

Lužnjak na ovim staništima postiže značajne vrednosti i veličine - kako u pogledu visina, tako i prečnika stabala. Međutim, u odnosu na cer, neznatno zaostaje u razvoju u toku prvih 40 - 60 godina razvoja sastojina, ali se u daljem razvoju uspešno održava i, čak, postepeno se izjednačava sa cerom. To, međutim, ukazuje da se na ovim staništima ne bi smelo dozvoliti da preovlada učešće cera pošto lužnjak ovde postiže podjednaku veličinu, a mnogo veću vrednost produkcije drveta.

Cer, u odnosu na lužnjak, ima značajnije vrednosti u prvih pedesetak godina razvoja sastojina. U tom periodu postiže veće visine i veće prsne prečnike od lužnjaka, a zatim se taj odnos i dostignuta razlika u korist cera uglavnom održavaju, pošto se energija prirašćivanja lužnjaka i u ovakvim uslovima održava na istom nivou kao i cera ili čak i više. Sve to upućuje na konstataciju da je prisustvo cera u okviru ovog tipa šume uslovljeno osobinama staništa, ali da bi bilo gazdinski štetno omogućiti veću zastupljenost cera u ovom tipu šume.

Inače, posmatrano u celini, raspoloživi podaci ukazuju da je proizvodni potencijal lužnjaka i cera na ovim staništima izuzetno visok. Tekući zapreminski prirast u sastojinama starosti između 60 i 80 (pa i više) godina je uglavnom oko ili iznad 10 m3/ha godišnje.

Ovaj tip šume se prostire na 87,22 ha ili 6,6 % od ukupne obrasle površine.

- UTVRĐENE FUNKCIJE (NAMENE) ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA

- OSNOVNE POSTAVKE I KRITERIJUMI PRI PROSTORNO FUNKCIONALNOM REONIRANJU ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA

Kao najsloženiji ekosistemi na Zemlji, šume imaju brojne i veoma različite funkcije koje su od izuzetnog značaja za obezbeđenje trajnih i aktuelnih društvenih potreba. Šume istovremeno vrše (ili treba da vrše) veći broj različitih funkcija, pri čemu je neke od njih teško, ponekada i nemoguće, prostorno i vremenski uskladiti (konfliktnost funkcija). To nameće potrebu da se pri planiranju gazdovanja utvrde prioritetne funkcije pojedinih delova šumskog područja, odnosno šuma i šumskih zemljišta, kao i da se u skladu sa prioritetnim i ostalim mogućim funkcijama planiraju odgovarajući ciljevi i mere budućeg gazdovanja. Drugim rečima, pored ekološko-proizvodnog (tipološkog) potrebno je izvršiti i prostorno-funkcionalno reoniranje, odnosno reoniranje površina po nameni. Iako brojne i vrlo različite, osnovne funkcije šuma se mogu svrstati u tri grupe (kompleksa):

- grupa (kompleks) zaštitnih funkcija;

- grupa (kompleks) proizvodnih funkcija;

- grupa (kompleks) socijalnih funkcija.

Za svaku namensku celinu u okviru šumskog područja planiraju se, zavisno od stanišnih uslova i stanja sastojina, odgovarajući ciljevi i mere budućeg gazdovanja koje treba da obezbede prevođenje zatečenog ka optimalnom (funkcionalnom) stanju šuma (i šumskih staništa) u pogledu učešća i prostornog rasporeda obraslih i neobraslih površina, sastava vrsta drveća i unutrašnje izgrađenosti sastojina, dužine trajanja proizvodnog procesa i dr.

S obzirom na stanje i funkcije šuma sremskog šumskog područja, stanišne uslove, kao i koncepcije i opredeljenja u pogledu budućeg razvoja Šumskog gazdinstva, izvršeno je globalno reoniranje površina po nameni i formirano desetak različitih namenskih celina. Polazeći od ovih kriterijuma, najveći deo šuma GJ “ Smogva-Grabova greda ” prioritetno je namenjen proizvodnji tehničkog drveta, a u cilju zaštite prirodnih (ekoloških) vrednosti i genofonda hrasta lužnjaka deo šuma ove GJ ( 36 odeljenje,odsek a)  izdvojen je kao Spomenik prirode.

## 3.2.    FUNKCIJE ŠUMA I NAMENA POVRŠINA

Kvantitativno i kvalitativno usložnjavanje zahteva savremenog društva prema šumi dovodi i do povećanja broja njenih funkcija (proizvodnih, zaštitnih, socijalnih) i nemeće potrebu funkcionalnog reoniranja šuma, kako bi se u skladu sa prioritetnom namenom, sveobuhvatno i pouzdano utvrđenim stanjem pojedinih delova šumskog kompleksa, mogle planirati mere i sredstva za prevođenje zatečenog ka funkcionalno optimalnom stanju.

U skladu sa globalnom namenom šuma ovog područja, koja u sebi integriše njihovu ekološku i proizvodnu vrednost, ali i zahteve uže i šire društvene zajednice prema šumi, u GJ “ Rađenovci-Novi ” definisane su sledeće osnovne namene (prioritetne funkcije):

10 – PROIZVODNJA TEHNIČKOG DRVETA

68 – SPOMENIK  PRIRODE

## 3.3. GAZDINSKE KLASE I NJIHOVO FORMIRANJE

Polaznu osnovu za formiranje gazdinskih klasa predstavljao je tip šume. U okviru svakog tipa šume, zavisno od porekla i stanja sastojina, kao i njihove osnovne namene formirana je jedna ili više gazdinskih klasa. Iz prethodnog proizilazi i sledeća definicija gazdinske klase:

“Gazdinsku klasu čini skup sastojina u okviru istog tipa šume, koje su istog porekla i sličnog sastava, sličnog zatečenog stanja i osnovne namene, što omogućava (u njihovim okvirima) planiranje jedinstvenih ciljeva i mera gazdovanja (prof. Dr.Milan J. Medarević „Planiranje gazdovanja šumama“).

U GJ “ Smogva-Grabova greda ” ima 36 gazdinska klasa i one pripadaju namenskim  celinama 10  i 68.

Pregled svih gazdinskih klasa GJ “ Smogva-Grabova greda ” je dat u sledećem tabelarnom prikazu:

Tabela br. 3.1. – Pregled gazdinskih klasa

| Puni naziv gazdinske klase | Površina |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| 10 121 71 | Visoka šuma topola na suvljim varijantama ritskih crnica | 0,16 | 0,01 |
| 10 131 71 | Visoka šuma poljskog jasena na suvljim varijantama ritskih crnica | 10,78 | 0,82 |
| 10 131 73 | Visoka šuma poljskog jasena na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 6,93 | 0,52 |
| 10 132 71 | Visoka šuma poljskog jasena i topola na suvljim varijantama ritskih crnica | 0,22 | 0,02 |
| 10 133 73 | Visoka šuma poljskog jasena, lužnjaka i graba na najsuvlj. var ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 16,51 | 1,25 |
| 10 133 112 | Visoka šuma poljskog jasena, lužnjaka i graba na livadskim crnicama u neplavnom području | 5,02 | 0,38 |
| 10 151 71 | Visoka šuma lužnjaka na suvljim varijantama ritskih crnica | 11,71 | 0,89 |
| 10 151 73 | Visoka šuma lužnjaka na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 22,17 | 1,68 |
| 10 151 112 | Visoka šuma lužnjaka na livadskim crnicama u neplavnom području | 2,41 | 0,18 |
| 10 151 134 | Visoka šuma lužnjaka na gajnjači - lesiviranoj gajnjači | 3,35 | 0,25 |
| 10 152 73 | Visoka šuma lužnjaka i graba na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 4,80 | 0,36 |
| 10 152 114 | Visoka šuma lužnjaka i graba na lesiviranim gajnjačama - lesivirano pseudoglejnim zemljištima | 4,62 | 0,35 |
| 10 153 71 | Visoka šuma lužnjaka i poljskog jasena na suvljim varijantama ritskih crnica | 27,32 | 2,07 |
| 10 153 73 | Visoka šuma lužnjaka i poljskog jasena na najsuv varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 368,67 | 27,87 |
| 10 153 112 | Visoka šuma lužnjaka i poljskog jasena na livadskim crnicama u neplavnom području | 20,16 | 1,52 |
| 10 154 71 | Visoka šuma lužnjaka, poljskog jasena i graba na suvljim varijantama ritskih crnica | 1,73 | 0,13 |
| 10 154 73 | Visoka šuma lužnjaka, poljskog jasena i graba na najsuv var. ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 211,77 | 16,01 |
| 10 154 112 | Visoka šuma lužnjaka, poljskog jasena i graba na livadskim crnicama u neplavnom području | 211,69 | 16,01 |
| 10 155 73 | Visoka šuma lužnjaka, graba i cera na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 0,69 | 0,05 |
| 10 155 112 | Visoka šuma lužnjaka, graba i cera na livadskim crnicama u neplavnom području | 14,46 | 1,09 |
| 10 155 114 | Visoka šuma lužnjaka, graba i cera na lesiviranim gajnjačama - lesivirano pseudoglejnim zemljištima | 26,60 | 2,01 |
| 10 155 134 | Visoka šuma lužnjaka, graba i cera na gajnjači - lesiviranoj gajnjači | 62,10 | 4,70 |
| 10 171 114 | Visoka šuma graba na lesiviranim gajnjačama - lesivirano pseudoglejnim zemljištima | 14,00 | 1,06 |
| 10 172 112 | Visoka šuma graba i lužnjaka na livadskim crnicama u neplavnom području | 72,33 | 5,47 |
| 10 172 114 | Visoka šuma graba i lužnjaka na lesiviranim gajnjačama - lesivirano pseudoglejnim zemljištima | 44,10 | 3,33 |
| 10 172 134 | Visoka šuma graba i lužnjaka na gajnjači - lesiviranoj gajnjači | 20,70 | 1,57 |
| 10 192 114 | Visoka šuma cera i lužnjaka na lesiviranim gajnjačama - lesivirano pseudoglejnim zemljištima | 15,02 | 1,14 |
| 10 270 71 | Izdanačka šuma OTL na suvljim varijantama ritskih crnica | 2,55 | 0,19 |
| 10 457 71 | Veštački podignuta sastojina lužnjaka na suvljim varijantama ritskih crnica | 1,32 | 0,10 |
| 10 457 73 | Veštački podignuta sastojina lužnjaka na najsuvljim varij. ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 84,89 | 6,42 |
| 10 457 112 | Veštački podignuta sastojina lužnjaka na livadskim crnicama u neplavnom području | 0,72 | 0,05 |
| 10 458 73 | Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka na najsuv vari ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 24,33 | 1,84 |
| 10 458 112 | Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka na livadskim crnicama u neplavnom području | 3,26 | 0,25 |
| 10 469 73 | Veštački podignuta sastojina ostalih lišćara na najsuvljim varij ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 0,14 | 0,01 |
| 10 483 134 | Veštački podignuta sastojina bagrema na gajnjači - lesiviranoj gajnjači | 1,07 | 0,08 |
| 68 153 73 | Visoka šuma lužnjaka i poljskog jasena na najsuvljim varij ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja | 4,30 | 0,33 |
| Ukupno za GJ | 1.322,60 | 100,0 |

Na osnovu  napred iznete tabele, možemo konstatovati da je u GJ “Smogva-Grabova greda” najzastupljenija gazdinska klasa 10 153 73- Visoka šuma lužnjaka i poljskog jasena na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja sa 368,67 ha.

Prethodni tabelarni pregled značajnije ukazuje na površinsku dominaciju visokih sastojina, pri čemu se izdvajaju mešovite sastojine lužnjaka.

Učešće ostalih gazdinskih klasa u šumskom fondu ove GJ daleko je manje, ali njihova znatno veća površinska zastupljenost na nivou Sremskog šumskog područja bila je dovoljan razlog za izdvajanje u posebne celine.

# 4.0.        STANJE ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA

U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju osnova za gazdovanje šumama, stanje šuma u vreme uređivanja biće prikazano po političkim opštinama, namenskim celinama, po tipovima šuma, gazdinskim klasama, poreklu i očuvanosti, mešovitosti, vrstama drveća, debljinskoj i starosnoj strukturi, stanju šumskih kultura, stanju neobraslih površina, zdravstvenom stanju, stanju fonda divljači i zaštićenih delova prirode. Sveobuhvatno sagledano i analizirano stanje šuskog fonda predstavljalo je osnov za izradu realnih planova gazdovanja, čija realizacija u narednom uređajnom razdoblju ima za cilj postepeno prevođenje ovih šuma u njihovo funkcionalno optimalno stanje.

## 4.1.              STANJE ŠUMA PO OPŠTINAMA

Pregled stanja šuma po opštinama dat je u sledećoj tabeli:

| Opština | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |
| Šid | 1.322,60 | 100.0 | 662.202,4 | 100.0 | 500.7 | 11.820,0 | 100.0 | 8.9 |
| Ukupno: | 1.322,60 | 100.0 | 662.202.4 | 100.0 | 500.7 | 11.820,0 | 100.0 | 8.9 |

.

Pregled obraslih i neobraslih površina je dato u sledećoj tabeli:

Tabela br. 4.2. – Struktura površina po opštinama

| Opština | Šid |
| --- | --- |
|  | ha | % |
| Obraslo | 1.322,60 | 94,0 |
| Neobraslo | 82,31 | 6,0 |
| Ukupno | 1.405,79 | 100.0 |

## 4.2. STANJE ŠUMA PO NAMENI

Polazeći od globalne namene šuma Sremskog šumskog područja, usklađene sa njihovom ekološkom vrednošću i potrebama lokalnog stanovništva i šire društvene zajednice, sve sastojine ove gazdinske jedinice, kako je već pomenuto, obuhvaćene su u dve osnovne namene:

10 – PROIZVODNJA TEHNIČKOG DRVETA

68 – SPOMENIK PRIRODE

Tabela br. 4.3. – Stanje šuma po nameni

| Osnovna namena | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |
| 10. | 1.318,30 | 99,7 | 656.673,1 | 99,2 | 498,1 | 11.720,6 | 99,2 | 8,9 |
| 68. | 4,30 | 0,3 | 5.529,3 | 0,8 | 1.285,9 | 99,4 | 0,8 | 23,1 |
| UKUPNO | 1.322,60 | 100,0 | 662.202,4 | 100,00 | 500,7 | 11.820,0 | 100,0 | 8,9 |

U šumskom fondu ove GJ dominiraju šume namenjene proizvodnji tehničkog drveta, koje zauzimaju 99,7% obrasle površine, dok učešće Spomenika prirode iznosi 0,3%.

4.3.	STANJE ŠUMA PO TIPOVIMA ŠUMA

U GJ, ukupno je izdvojeno pet tipova šuma.

Stanje tipova šuma po površini, zapremini i zapreminskom prirastu prikazano je u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.4. – Stanje šuma po tipovima šuma

| Tip šume | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | % | iv/V*100 |
| 71, Tip šume jasena i lužnjaka (Fraxuneto-Quercetum typicum) na suvljim varijantama ritskih crnica. | 55,79 | 4,2 | 23.188,7 | 415,6 | 3,5 | 362,6 | 6,5 | 3,1 | 1,6 |
| 73. Tip šume jasena i lužnjaka sa klenom i žešljom i bogatim spratom žbunja u neplavnom delu Gornjeg Srema (Fraxineto - Quercetum roboris aceretosum) na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja. | 745,20 | 56,3 | 385.171,1 | 516,9 | 58,2 | 7.553,2 | 10,1 | 63,9 | 2,0 |
| 112, Tip šume lužnjaka, graba i jasena (Carpino- Fraxino-Quercetum roboris caricetosum remotae) na livadskim crnicama u neplavnom podrucju. | 330,05 | 25,0 | 162.895,3 | 493,5 | 24,6 | 2.746,3 | 8,3 | 23,2 | 1,7 |
| 114, Tip šume lužnjaka, graba i jasena (ponekad sa cerom) (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris typicum) u neplavnom podrucju na lesiviranim gajnjacama - lesivirano pseudoglejnim zemljištima. | 104,34 | 7,9 | 47.114,0 | 451,5 | 7,1 | 575,1 | 5,5 | 4,9 | 1,2 |
| 134, Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjaci - lesiviranoj gajnjaci. | 87,22 | 6,6 | 43.833,3 | 502,6 | 6,6 | 582,8 | 6,7 | 4,9 | 1,3 |
| Ukupno GJ | 1.322,60 | 100,0 | 662.202,4 | 500,7 | 100,0 | 11.820,0 | 8,9 | 100,0 | 1,8 |

Iz tabelarnog pregleda se vidi da je najzastupljeniji tip 73 – Tip šume jasena i lužnjaka sa klenom i žešljom i bogatim spratom žbunja u neplavnom delu Gornjeg Srema (Fraxineto - Quercetum roboris aceretosum) na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja. i zauzima površinu od 745,20 ha ili 56,3 % ukupne površine šuma sa ukupnom zapreminom 385.171,1m3, što čini 58,2 % od ukupne zapremine.

## 4.4. STANJE ŠUMA PO GAZDINSKIM KLASAMA

Površinska zastupljenost pojedinih gazdinskih klasa u okviru ove GJ je mala, ali suštinske razlike (tip šume, poreklo sastojina i njihova očuvanost), kao i daleko veća površinska rasprostranjenost na nivou šumskog područja, uslovili su potrebu njihovog izdvajanja u posebne celine. Sadašnje stanje po izdvojenim gazdinskim klasama je sledeće:

Tabela br. 4.5. – Stanje šuma po gazdinskim klasama

| Gazdinska klasa | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | m3/ha | % | m3 | m3/ha | % | iv/V*100 |
| 10 121 71 | 0,16 | 0,0 | 20,6 | 128,7 | 0,0 | 1,3 | 8,3 | 0,0 | 6,4 |
| 10 131 71 | 10,78 | 0,8 | 1986,7 | 184,3 | 0,3 | 46,4 | 4,3 | 0,4 | 2,3 |
| 10 131 73 | 6,93 | 0,5 | 3192,1 | 460,6 | 0,5 | 72,4 | 10,4 | 0,6 | 2,3 |
| 10 132 71 | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 133 73 | 16,51 | 1,2 | 8108,7 | 491,1 | 1,2 | 151,4 | 9,2 | 1,3 | 1,9 |
| 10 133 112 | 5,02 | 0,4 | 2056,3 | 409,6 | 0,3 | 38,6 | 7,7 | 0,3 | 1,9 |
| 10 151 71 | 11,71 | 0,9 | 6233,6 | 532,3 | 0,9 | 84,2 | 7,2 | 0,7 | 1,4 |
| 10 151 73 | 22,17 | 1,7 | 11017,2 | 496,9 | 1,7 | 167,2 | 7,5 | 1,4 | 1,5 |
| 10 151 112 | 2,41 | 0,2 | 1341,7 | 556,7 | 0,2 | 20,7 | 8,6 | 0,2 | 1,5 |
| 10 151 134 | 3,35 | 0,3 | 1742,0 | 520,0 | 0,3 | 25,1 | 7,5 | 0,2 | 1,4 |
| 10 152 73 | 4,80 | 0,4 | 3060,8 | 637,7 | 0,5 | 44,8 | 9,3 | 0,4 | 1,5 |
| 10 152 114 | 4,6 | 0,3 | 2.732,7 | 591,5 | 0,4 | 40,1 | 8,7 | 0,3 | 1,5 |
| 10 153 71 | 27,3 | 2,1 | 13.177,6 | 482,3 | 2,0 | 203,1 | 7,4 | 1,7 | 1,5 |
| 10 153 73 | 368,7 | 27,9 | 189.666,0 | 514,5 | 28,6 | 3.841,5 | 10,4 | 32,5 | 2,0 |
| 10 153 112 | 20,2 | 1,5 | 11.049,9 | 548,1 | 1,7 | 193,3 | 9,6 | 1,6 | 1,7 |
| 10 154 71 | 1,7 | 0,1 | 1.121,7 | 648,4 | 0,2 | 18,4 | 10,6 | 0,2 | 1,6 |
| 10 154 73 | 211,8 | 16,0 | 109.301,8 | 516,1 | 16,5 | 2.090,2 | 9,9 | 17,7 | 1,9 |
| 10 154 112 | 211,7 | 16,0 | 105.738,4 | 499,5 | 16,0 | 1.832,9 | 8,7 | 15,5 | 1,7 |
| 10 155 73 | 0,7 | 0,1 | 362,3 | 525,1 | 0,1 | 4,5 | 6,5 | 0,0 | 1,2 |
| 10 155 112 | 14,5 | 1,1 | 8.263,7 | 571,5 | 1,2 | 128,7 | 8,9 | 1,1 | 1,6 |
| 10 155 114 | 26,6 | 2,0 | 13.642,7 | 512,9 | 2,1 | 164,8 | 6,2 | 1,4 | 1,2 |
| 10 155 134 | 62,1 | 4,7 | 32.030,4 | 515,8 | 4,8 | 443,7 | 7,1 | 3,8 | 1,4 |
| 10 171 114 | 14,0 | 1,1 | 5.670,4 | 405,0 | 0,9 | 69,0 | 4,9 | 0,6 | 1,2 |
| 10 172 112 | 72,3 | 5,5 | 31.034,4 | 429,1 | 4,7 | 465,0 | 6,4 | 3,9 | 1,5 |
| 10 172 114 | 44,1 | 3,3 | 17.571,9 | 398,5 | 2,7 | 201,3 | 4,6 | 1,7 | 1,1 |
| 10 172 134 | 20,7 | 1,6 | 10.060,9 | 486,0 | 1,5 | 113,9 | 5,5 | 1,0 | 1,1 |
| 10 192 114 | 15,0 | 1,1 | 7.496,1 | 499,1 | 1,1 | 99,9 | 6,6 | 0,8 | 1,3 |
| 10 270 71 | 2,5 | 0,2 | 68,7 | 26,9 | 0,0 | 1,8 | 0,7 | 0,0 | 2,6 |
| 10 457 71 | 1,3 | 0,1 | 579,9 | 439,3 | 0,1 | 7,4 | 5,6 | 0,1 | 1,3 |
| 10 457 73 | 84,9 | 6,4 | 42.017,6 | 495,0 | 6,3 | 809,3 | 9,5 | 6,8 | 1,9 |
| 10 457 112 | 0,7 | 0,1 | 344,9 | 479,0 | 0,1 | 6,3 | 8,8 | 0,1 | 1,8 |
| 10 458 73 | 24,3 | 1,8 | 12.870,5 | 529,0 | 1,9 | 271,8 | 11,2 | 2,3 | 2,1 |
| 10 458 112 | 3,3 | 0,2 | 3.066,0 | 940,5 | 0,5 | 60,9 | 18,7 | 0,5 | 2,0 |
| 10 469 73 | 0,1 | 0,0 | 44,8 | 319,6 | 0,0 | 0,8 | 5,9 | 0,0 | 1,8 |
| 10 483 134 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 153 73 | 4,3 | 0,3 | 5.529,3 | 1.285,9 | 0,8 | 99,4 | 23,1 | 0,8 | 1,8 |
| UKUPNO | 1.322,60 | 100,0 | 662.202,4 | 500,7 | 100,0 | 11.820,0 | 8,9 | 100,0 | 1,8 |

U namenskoj celini 10 površinski dominira -  Visoka šuma lužnjaka i poljskog jasena na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja.

Gazdinska klasa u okviru strogog prirodnog rezervata koja obuhvata visoke prirodne sastojine hrasta lužnjaka, sa p.jasenom i  grabom, odlikuje se visokom prosečnom zapreminom na jedinici površine. Nalazi se u odeljenju br. 3.

Prosečne vrednosti zapremine i tekućeg zapreminskog prirasta su jasni proizvodni pokazatelji i na osnovu podataka u prethodnoj tabeli moguće je konstatovati da se, u celini posmatrano, šume ove GJ odlikuju solidnom proizvodnošću, uz napomenu da je ista daleko veća na nivou pojedinih gazdinskih klasa, posebno onih koje obuhvataju visoke prirodne, mešovite sastojine osnovnih vrsta drveća (lužnjaka, jasena i graba).

## 4.5 STANJE ŠUMA PO POREKLU I OČUVANOSTI

Sastojine po poreklu se razvrstavaju na:

- visoke šume (nastale iz semena)

- veštački podignute šume (nastale sadnjom ili setvom)

- izdanačke šume

- mešovite po poreklu (nastale iz semena i izdanačkim putem)

Sastojine po očuvanosti su razvrstane:

- očuvane – koje po stepenu obraslosti, zdravstvenom stanju i kvalitetu mogu dočekati zrelost za seču;

- razređene – sastojine sa manjim stepenom obraslosti, dobrog zdravstvenog stanja i kvaliteta i mogu dočekati zrelost za seču;

- degradirane – previše razređene, lošeg zdravstvenog stanja i kvaliteta stabala i kao takve ne mogu dočekati zrelost za seču

Tabela br. 4.6. – Stanje šuma po poreklu i očuvanosti:

| Očuvanost sastojine-poreklo sastojine | P ha | P% | V m3 | V % | V /ha | Iv m3 | Iv % | Iv /ha | iv/V*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, očuvana sastojina | 1.112,63 | 84,2 | 55.3172,4 | 83,5 | 497,2 | 9.947,1 | 84,2 | 8,9 | 1.112,63 |
| 2, razređena sastojina | 64,23 | 4,9 | 35.185,8 | 5,3 | 547,8 | 481,8 | 4,1 | 7,5 | 64,23 |
| 11, Visoka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 1.176,86 | 89,1 | 588.358,2 | 88,8 | 499,9 | 10.428,9 | 88,2 | 8,9 | 1.176,86 |
| 1, očuvana sastojina | 0,16 |  | 20,6 |  | 128,7 | 1,3 |  | 8,3 | 0,16 |
| 12, Visoka prirodna sastojina mekih lišćara | 0,16 |  | 20,6 |  |  | 1,3 |  |  | 0,16 |
| 1, očuvana sastojina | 0,34 |  | 24,6 |  | 72,4 | 0,8 |  | 2,3 | 0,34 |
| 2, razređena sastojina | 0,19 |  | 44,8 |  | 235,9 | 0,7 |  | 3,4 | 0,19 |
| 13, Visoka prirodna sastojina tvrdih i mekih lišćara | 0,53 |  | 69,4 |  | 131,0 | 1,4 |  | 2,7 | 0,53 |
| 1, očuvana sastojina | 0,45 |  | 34,3 |  | 76,3 | 0,9 |  | 2,0 | 0,45 |
| 3, devastirana (previše razređena) sastojina | 0,40 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 14, Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 0,85 |  | 34,3 |  | 40,4 | 0,9 |  | 1,1 | 0,85 |
| 1, očuvana sastojina | 130,31 | 9,9 | 67.493,1 | 10,2 | 517,9 | 1.286,4 | 10,9 | 9,9 | 130,31 |
| 2, razređena sastojina | 12,19 | 0,9 | 6.192,4 | 0,9 | 508,0 | 100,1 | 0,8 | 8,2 | 12,19 |
| 3, devastirana (previše razređena) sastojina | 1,70 | 0,1 | 34,3 |  | 20,2 | 0,9 |  | 0,5 | 1,70 |
| 25, Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara | 144,20 | 10,9 | 73.719,9 | 11,1 | 511,2 | 1.387,4 | 11,7 | 9,6 | 144,20 |
| Ukupno za GJ | 1.322,60 | 100,0 | 662.202,4 | 100,0 | 500,7 | 11.820,0 | 100,0 | 8,9 | 1.322,60 |

Prosečne vrednosti proizvodnih pokazatelja (posebno zapremine), i pored razređenosti sastojina, mogu se smatrati visokim i ukazuju na visok proizvodni potencijal ovih staništa.

U ovoj GJ dominiraju šume proizvodnog karaktera, tako da konstatacije iznesene u oceni u okviru namenske celine 10 važe i na ovom mestu. Gledano po poreklu, dominiraju visoke sastojine tvrdih lišćara (89.1%) , a zatim veštački podignute sastojine tvrdih lišćara sa 10,9 %.

Tabela br. 4.7. – Rekapitulacija šuma po očuvanosti

| Očuvanost sastojine | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| Očuvane | 1.243,89 | 94,0 | 620.745,1 | 93,7 | 499,0 | 11.236,5 | 95,1 | 9,0 | 1,8 |
| Razređene | 76,61 | 5,8 | 41.423,1 | 6,3 | 540,7 | 582,5 | 4,9 | 7,6 | 1,4 |
| Devastirana (previše razređena) sastojina | 2,10 | 0,2 | 34,3 | 0,0 | 16,4 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 2,6 |
| Ukupno za G.J. | 1.322,60 | 100,0 | 662.202,4 | 100,0 | 500,7 | 11.820,0 | 100,0 | 8,9 | 1,8 |

Tabela br. 4.8. – Rekapitulacija šuma po poreklu

| Poreklo sastojine | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| 11, Visoka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 1.176,86 | 89,1 | 588.358,2 | 88,8 | 499,9 | 10.428,9 | 88,2 | 8,9 | 1,8 |
| 12, Visoka prirodna sastojina mekih lišćara | 0,16 |  | 20,6 |  | 128,7 | 1,3 |  | 8,3 | 1,4 |
| 13, Visoka prirodna sastojina tvrdih i mekih lišćara | 0,53 |  | 69,4 |  | 131,0 | 1,4 |  | 2,7 | 2,6 |
| 14, Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 0,85 |  | 34,3 |  | 40,4 | 0,9 |  | 1,1 | 1,8 |
| 25, Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara | 144,20 | 10,9 | 73.719,9 | 11,1 | 511,2 | 1.387,4 | 11,7 | 9,6 | 1,9 |
| UKUPNO | 1,322.60 | 100.0 | 662,202.4 | 100.0 | 500.7 | 11,820.0 | 100.0 | 8.9 | 1,8 |

## 4.6. STANJE ŠUMA PO SMESI

Pregled stanja šuma po smesi za GJ, dat je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 4.9. – Stanje šuma po mešovitosti

| Mešovitost sastojina | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| Čista sastojina | 152,65 | 11,5 | 73.723,4 | 11,1 | 483,0 | 1.289,1 | 10,9 | 8,4 | 1,7 |
| Mešovita sastojina | 1.169,95 | 88,5 | 588.479,0 | 88,9 | 503,0 | 10.530,8 | 89,1 | 9,0 | 1,8 |
| Ukupno za GJ | 1.322,60 | 100,0 | 662.202,4 | 100,0 | 500,7 | 11.820,0 | 100,0 | 8,9 | 1,8 |

Posmatrano na nivou cele GJ dominiraju mešovite sastojine (sa prisustvom 88,5%  po površini, 88,9% po zapremini i 89.1% po zapreminskom prirastu). Zatečeno stanje sa aspekta biološke stabilnosti i proizvodnosti ovih šuma može se oceniti kao dobro, pošto dominiraju mešovite sastojine. Učešće čistih sastojina je pri sadašnjem premeru slično prethodnom premeru.

## 4.7. STANJE ŠUMA PO VRSTAMA DRVEĆA

U okviru Sremskog šumskog područja registrovan je veliki broj vrsta drveća, što govori o raznovrsnosti šumskih zajednica i oblika u kojima se javljaju, bilo kao edifikatori u pojedinim tipovima šuma ili kao prateće vrste, pojedinačno i retko primešane sa prethodnim. U skladu sa prirodnim stanišnim uslovima dominiraju hrast lužnjak, poljski jasen i grab, dok je učešće ostalih vrsta znatno manje, pojedinih i simbolično. I pored dominacije autohtonih vrsta, što je povoljna okolnost sa aspekta biološke stabilnosti ovih šuma, kao poseban problem nužno je istaći učešće unetih vrsta drveća, naročito klonova i kultivara euroameričkih topola, čije plantaže su osnivane na staništima poljskog jasena, lužnjaka, pa čak i na staništima lužnjaka, graba i cera i koje se zbog toga odlikuju lošim zdravstvenim stanjem i niskom proizvodnošću. Rešenje iznetog problema treba tražiti, pre svega, u podržavanju procesa spontanog naseljavanja autohtonih vrsta drveća na istim površinama, ali i u veštačkom osnivanju sastojina – supstitucijom u skladu sa stanišnim karakteristikama. U rešenju ovog problema nalazi se prostor i za uvećanje stepena mešovitosti ovih šuma o čemu je bilo reči u prethodnom poglavlju.

Zastupljenost vrsta drveća na nivou GJ prikazana je u narednoj tabeli:

Tabela br. 4.10. – Stanje šuma po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % | iv/V*100 |
| Btop | 92,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 3,0 |
| I214 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OML | 26,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,9 |
| Pjas | 115.406,7 | 17,4 | 2.566,0 | 21,7 | 2,2 |
| Luž | 421.311,3 | 63,6 | 7.046,8 | 59,6 | 1,7 |
| Gr | 86.576,9 | 13,1 | 1.322,2 | 11,2 | 1,5 |
| Cer | 19.873,5 | 3,0 | 254,5 | 2,2 | 1,3 |
| OTL | 17.719,2 | 2,7 | 604,4 | 5,1 | 3,4 |
| Bag | 204,6 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 2,9 |
| Corh | 984,6 | 0,1 | 17,0 | 0,1 | 1,7 |
| AmJas | 5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,5 |
| GJ : | 662.202,4 | 100,0 | 11.820,0 | 100,0 | 1,8 |

Ako se u obzir uzmu i vrste drveća koje se nalaze u kategoriji ostalih tvrdih lišćara, broj registrovanih vrsta u ovoj GJ ukazuje na izvesno dendrološko bogatstvo ovih šuma. Dominantna je zastupljenost lužnjaka, koji u ukupnoj zapremini učestvuje sa 63.6%, zatim slede poljski jasen sa 17.4% po zapremini, grab sa 13.1 % po zapremini, , dok je učešće ostalih vrsta drveća daleko manje. Bez obzira što svega tri vrste drveća (lužnjak, jasen i grab) čine 94,1 % fonda po zapremini, zatečeno stanje se može smatrati zadovoljavajućim ako se u obzir uzme dominantna zastupljenost autohtonih vrsta drveća, tipološka pripadnost ovih šuma, kao i njihova dominantna osnovna namena (proizvodnja tehničkog drveta).

## 4.8. STANJE ŠUMA PO STAROSTI

Stanje šuma po starosnoj strukturi (stvarni razmer dobnih razreda po gazdinskim klasama, biće prikazan u narednim tabelarnim pregledima, pri čemu je širina dobnih razreda za tvrde lišćare (lužnjak, jasen, grab) 20 god.  a za bagrem i hibr.topolu 5 godina.

Pri oceni ovog stanja valja imati na umu da se stvarni razmer dobnih razreda konstatovan inventurom odnosi na delove gazdinskih klasa šumskog područja i da su moguće ocene orijentacionog karaktera.

Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 5 godina

U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 5 godina su obuhvaćene veštački podignute sastojine klonskih topola i bagrema. To su sastojine u  kojima je ophodnja do 40 godina.

Tabela br. 4.11. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 5 godina

| Gazdinska klasa |  | SVEGA | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 325 132 | P ha | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  | V m3 | 259,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,2 |  |  |
|  | Zv m3 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |
| 10 451 12 | P ha | 30,09 |  | 29,17 |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 381,6 |  |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 10,2 |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |
| 10 451 50 | P ha | 9,57 |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 2.370,1 |  |  |  |  |  |  | 2370,1 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 48,1 |  |  |  |  |  |  | 48,1 |  |  |  |  |
|  | P ha | 0,84 |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |
| 10 453 50 | V m3 | 407,9 |  |  |  |  |  |  | 407,9 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 15,8 |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  |  |  |  |
|  | P ha | 19,14 |  |  |  |  |  |  |  | 19,14 |  |  |  |
| 10 453 78 | V m3 | 10.078,6 |  |  |  |  |  |  |  | 10079 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 313,2 |  |  |  |  |  |  |  | 313,2 |  |  |  |
|  | P ha | 116,9 |  |  | 30,32 | 16,06 |  |  | 44,42 |  | 26,1 |  |  |
| 10 453 83 | V m3 | 32.838,7 |  |  | 4.468,9 | 2.159,5 |  |  | 15.228 |  | 10.982 |  |  |
|  | Zv m3 | 2.142,5 |  |  | 965,3 | 302,3 |  |  | 594,4 |  | 280,5 |  |  |

Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 10 godina

U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 10 godina su obuhvaćene visoke šume topola i izdanačke šume vrbe.

To su sastojine u kojima je ophodnja do 80 godina.

Tabela br. 4.12. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 10 godina

| Gazdinska klasa |  |  | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SVEGA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 122 91 | P ha | 2,35 |  |  |  | 0,24 |  | 2,11 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1.084,9 |  |  |  | 80,4 |  | 1004,5 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 26,5 |  |  |  | 2,6 |  | 23,9 |  |  |  |  |  |
| 10 457 50 | P ha | 40,45 |  | 40,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 457 70 | P ha | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 315,3 |  |  |  |  |  |  | 315,3 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |
| 10 457 91 | P ha | 35,57 |  | 8,56 |  |  |  | 3,59 | 23,42 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 20.191,2 |  |  |  |  |  | 2.146,6 | 18.044,6 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 276,4 |  |  |  |  |  | 34,8 | 241,6 |  |  |  |  |
| 10 457 132 | P ha | 1,84 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1.522,5 |  |  |  |  |  | 1522,5 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 23,1 |  |  |  |  |  | 23,1 |  |  |  |  |  |
| 10 458 70 | P ha | 12,37 |  |  |  |  |  |  |  | 12,37 |  |  |  |
|  | V m3 | 6.990,8 |  |  |  |  |  |  |  | 6.990,8 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 110,1 |  |  |  |  |  |  |  | 110,1 |  |  |  |
| 10 458 74 | P ha | 68,76 |  |  |  |  |  |  | 32,6 | 36,16 |  |  |  |
|  | V m3 | 38.257,9 |  |  |  |  |  |  | 18.134,7 | 20.123 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 588,8 |  |  |  |  |  |  | 273,8 | 315 |  |  |  |
| 10 458 91 | P ha | 33,01 |  |  | 1,56 |  | 1,96 | 29,49 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 15.935,7 |  |  | 428,0 |  | 773,5 | 14.734,2 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 256,5 |  |  | 8,3 |  | 13,9 | 234,3 |  |  |  |  |  |
| 10 458 132 | P ha | 349,90 |  |  | 0,82 |  | 15,70 | 159,70 | 173,7 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 223.842,3 |  |  | 162,5 |  | 11.189,4 | 98.239,2 | 114.251,3 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 3.431,2 |  |  | 4,7 |  | 190,8 | 1.562,6 | 1.673,1 |  |  |  |  |
| 10 469 132 | P ha | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |
|  | V m3 | 106,5 |  |  |  |  |  |  |  | 106,5 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |

Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 20 godina.

Tabela br. 4.13. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 20 godina

| Gazdinska klasa |  |  | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SVEGA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 131 50 | P ha | 9,00 | 0,30 |  | 1,10 |  |  |  |  | 7,60 |  |  |  |
|  | V m3 | 3.566,20 |  |  | 278,60 |  |  |  |  | 3.287,60 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 79,60 |  |  | 9,00 |  |  |  |  | 70,60 |  |  |  |
| 10 131 70 | P ha | 3,59 |  |  | 2,10 |  | 1,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1.176,00 |  |  | 559,70 |  | 616,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 32,50 |  |  | 15,80 |  | 16,70 |  |  |  |  |  |  |
| 10 131 91 | P ha | 1,12 |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 386,40 |  |  |  |  |  | 386,40 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 9,50 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
| 10 132 50 | P ha | 7,56 |  |  | 2,86 |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  |
|  | V m3 | 2.519,10 |  |  | 1.037,00 |  |  |  |  | 1.482,00 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 69,30 |  |  | 29,50 |  |  |  |  | 39,80 |  |  |  |
| 10 132 70 | P ha | 0,96 |  |  | 0,49 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 488,60 |  |  | 148,00 |  |  |  | 340,60 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 12,20 |  |  | 4,30 |  |  |  | 7,90 |  |  |  |  |
| 10 133 50 | P ha | 9,39 |  |  | 1,34 |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  |
|  | V m3 | 4.659,20 |  |  | 371,30 |  |  |  |  | 4.287,90 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 87,50 |  |  | 7,70 |  |  |  |  | 79,80 |  |  |  |
| 10 133 70 | P ha | 56,13 |  |  |  |  |  |  | 6,01 | 50,12 |  |  |  |
|  | V m3 | 35.555,30 |  |  |  |  |  |  | 3.448,50 | 32.106,70 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 551,20 |  |  |  |  |  |  | 60,50 | 490,70 |  |  |  |
| 10 133 74 | P ha | 25,46 |  |  |  |  |  |  |  | 25,46 |  |  |  |
|  | V m3 | 13.828,50 |  |  |  |  |  |  |  | 13.828,50 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 211,70 |  |  |  |  |  |  |  | 211,70 |  |  |  |
| 10 133 91 | P ha | 3,91 |  |  | 2,40 |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1.237,30 |  |  | 675,60 |  |  | 561,60 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 28,50 |  |  | 16,50 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 10 133 110 | P ha | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |
|  | V m3 | 164,00 |  |  |  |  |  |  |  | 164,00 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |
| 10 133 132 | P ha | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 399,50 |  |  | 399,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 12,30 |  |  | 12,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 152 132 | P ha | 2,11 |  |  |  |  |  | 2,11 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1.525,60 |  |  |  |  |  | 1.525,60 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 21,50 |  |  |  |  |  | 21,50 |  |  |  |  |  |
| 10 153 70 | P ha | 10,27 |  |  |  |  |  |  |  | 10,27 |  |  |  |
|  | V m3 | 3.947,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3.947,00 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 67,30 |  |  |  |  |  |  |  | 67,30 |  |  |  |
| 10 153 73 | P ha | 0,41 |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 302,00 |  |  |  |  |  |  | 302,00 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 4,00 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 10 153 74 | P ha | 17,07 |  |  |  |  |  |  |  | 17,07 |  |  |  |
|  | V m3 | 8.307,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8.307,00 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 128,10 |  |  |  |  |  |  |  | 128,10 |  |  |  |
| 10 153 132 | P ha | 7,47 |  |  |  |  |  | 7,47 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 5.107,80 |  |  |  |  |  | 5.107,80 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 78.8 |  |  |  |  |  |  | 78.8 |  |  |  |  |
| 10 154 73 | P ha | 24,28 |  |  |  |  |  |  | 24,28 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 14.161,60 |  |  |  |  |  |  | 14.161,60 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 190,40 |  |  |  |  |  |  | 190,40 |  |  |  |  |
| 10 172 132 | P ha | 23,24 |  |  | 0,68 |  |  | 22,56 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 13.645,10 |  |  | 118,70 |  |  | 13.526,50 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 175,20 |  |  | 2,90 |  |  | 172,30 |  |  |  |  |  |
| 10 457 50 | P ha | 40,45 |  | 40,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 457 70 | P ha | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 315,30 |  |  |  |  |  |  | 315,30 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 4,10 |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  |  |  |  |
| 10 457 91 | P ha | 35,57 |  | 8,56 |  |  |  | 3,59 | 23,42 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 20.191,20 |  |  |  |  |  | 2.146,60 | 18.044,60 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 276,40 |  |  |  |  |  | 34,80 | 241,60 |  |  |  |  |
| 10 457 132 | P ha | 1,84 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 1.522,50 |  |  |  |  |  | 1.522,50 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 23,10 |  |  |  |  |  | 23,10 |  |  |  |  |  |
| 10 458 70 | P ha | 12,37 |  |  |  |  |  |  |  | 12,37 |  |  |  |
|  | V m3 | 6.990,80 |  |  |  |  |  |  |  | 6.990,80 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 110,10 |  |  |  |  |  |  |  | 110,10 |  |  |  |
| 10 458 74 | P ha | 68,76 |  |  |  |  |  |  | 32,60 | 36,16 |  |  |  |
|  | V m3 | 38.257,90 |  |  |  |  |  |  | 18.134,70 | 20.123,20 |  |  |  |
|  | Zv m3 | 588,80 |  |  |  |  |  |  | 273,80 | 315,00 |  |  |  |
| 10 458 91 | P ha | 33,01 |  |  | 1,56 |  | 1,96 | 29,49 |  |  |  |  |  |
|  | V m3 | 15.935,70 |  |  | 428,00 |  | 773,50 | 14.734,20 |  |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 256,50 |  |  | 8,30 |  | 13,90 | 234,30 |  |  |  |  |  |
| 10 458 132 | P ha | 349,90 |  |  | 0,82 |  | 15,70 | 159,70 | 173,68 |  |  |  |  |
|  | V m3 | 223.842,30 |  |  | 162,50 |  | 11.189,40 | 98.239,20 | 114.251,30 |  |  |  |  |
|  | Zv m3 | 3.431,20 |  |  | 4,70 |  | 190,80 | 1.562,60 | 1.673,10 |  |  |  |  |
| 61 133 50 | P ha | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |
|  | V m3 | 550,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,50 |  |  |
|  | Zv m3 | 9,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |  |  |
| 61 151 91 | P ha | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  | V m3 | 275,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,10 |  |  |
|  | Zv m3 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |
| 61 152 91 | P ha | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.40 |  |  |
|  | V m3 | 2.286,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.286,80 |  |  |
|  | Zv m3 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.70 |  |  |
| 61 152 132 | P ha | 72.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.80 |  |  |
|  | V m3 | 56.930,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.930,50 |  |  |
|  | Zv m3 | 607.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607.80 |  |  |
| 61 153 91 | P ha | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.04 |  |  |
|  | V m3 | 544.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 544.70 |  |  |
|  | Zv m3 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.10 |  |  |
| 61 154 91 | P ha | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.87 |  |  |
|  | V m3 | 1.447,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.447,20 |  |  |
|  | Zv m3 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.30 |  |  |

Gazdinske klase u okviru ove namenske celine (10) odlikuju se neravnomernim stvarnim razmerom dobnih razreda. Kod visokih prirodnih sastojina lužnjaka, poljskog jasena i graba, čistih i mešovitih,kao i veštačkih sastojina lužnjaka, ta nenormalnost se ogleda u minimalnoj zastupljenosti mladih i u potpunom odsustvu zrelih sastojina, odnosno u koncentraciji površina u V VI i VII dobnom razredu. S obzirom da su u GJ zastupljene visoke prirodne sastojine kod kojih je propisana ophodnja od 160 god.za p.jasen,odn.200 god. za lužnjak,u narednim uređajnim razdobljima bi trebalo razmotriti mogućnost eventualnog skraćenja dužine ophodnje i u delovima GJ gde broj stabala glavne vrste nije optimalan,započinjati proces obnove.

Stvarni razmer dobnih razreda u Spomeniku prirode izrazito je neravnomeran, ali je izlišno kvalifikovati ga sa gazdinskog aspekta, jer se na njega ne može uticati određenim merama (I stepen zaštite), već se prihvata kao faktičko stanje,kao i činjenica o zastupljenosti na maloj površini.

Ocene izrečene za stvarni razmer dobnih razreda kod namenske celine „10“, s obzirom na minimalnu površinsku zastupljenost  namenske celine-68, u najvećoj meri važe i za celu gazdinsku jedinicu. Ovakvo zatečeno stanje u pogledu starosti, kao što je već pomenuto, ukazuje na to da će se prinos u ovoj GJ u manjoj meri realizovati kroz glavne seče u visokim šumama lužnjaka i poljskog jasena, a u većoj meri kroz prorede u visokim prirodnim sastojinama lužnjaka i poljskog jasena. U kojoj meri će finansijski efekti proizašli iz ovakve strukture ukupnog prinosa moći da pokriju troškove vezane za realizaciju planiranog obima uzgojnih radova, kao i mogući problemi u slučaju negativnog bilansa, razmatraće se u ekonomsko-finansijkom poglavlju ove osnove.

## 4.9. STANJE ŠUMA PO DEBLJINSKOJ STRUKTURI

Stanje šuma po debljinskoj strukturi u prvom redu zavisi od bioloških osobina vrsta drveća, starosti stabala i sastojina i konkretnih stanišnih uslova. Na ovom mestu stanje sastojina po debljinskim razredima prikazano je detaljno po poreklu na nivou GJ:

Tabela br. 4.14. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi po poreklu sastojina

|  |  |  |  | Z A P R E M I N A P O D E B L J I N S K I M R A Z R E D I M A | Zapr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poreklo sastojine | površina | svega | do 10 | 11 do 20 | 21 do 30 | 31 do 40 | 41 do 50 | 51 do 60 | 61 do 70 | 71 do 80 | 81 do 90 | iznad 90 | prirast |
|  | ha | m3 |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m3 |
| 11. Visoka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 1.204,16 | 603.189,5 | 1,0 | 59.898,4 | 121.402,8 | 167.659,4 | 127.656,3 | 71.713,5 | 32.961,4 | 14.136,6 | 4.187,3 | 3.572,7 | 10.660,2 |
| 12. Visoka prirodna sastojina mekih lišćara | 0,16 | 20,6 |  | 14,4 | 5,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 14. Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 2,55 | 68,7 |  | 40,5 | 28,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 25. Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara | 114,66 | 58.923,6 | 0,6 | 5.594,8 | 15.081,8 | 21.709,3 | 12.434,4 | 3.034,6 | 838,1 | 199,3 | 30,6 |  | 1.156,6 |
| 26. Veštački podignuta sastojina mekih lišćara | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno za GJ | 1.322,60 | 662.202,4 | 1,6 | 65.548,1 | 136.518,4 | 189.369,3 | 140.090,7 | 74.748,2 | 33.799,6 | 14.335,9 | 4.217,9 | 3.572,7 | 11.820,0 |

Tabela br. 4.15. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi

| Debljinske klase | V (m3) | % |
| --- | --- | --- |
| Tanak materijal (do 30 cm) | 202.068,2 | 30,5 |
| Srednje jak materijal (30 - 50 cm) | 329.460,0 | 49,8 |
| Jak materijal (preko 50 cm) | 130.674,2 | 19,7 |
| Ukupno za GJ | 662.202,4 | 100.0 |

Tabela br. 4.16. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi po vrstama drveća

|  |  | Z A P R E M I N A P O D E B L J I N S K I M R A Z R E D I M A | Zapr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta drveća | Svega m3 | do 10 cm | 11 do 20 | 21 do 30 | 31 do 40 | 41 do 50 | 51 do 60 | 61 do 70 | 71 do 80 | 81 do 90 | iznad 90 | prirast |
|  |  | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m3 |
| Btop | 92,1 |  | 16,2 | 12,9 | 15,9 | 3,5 | 18,8 | 4,0 | 13,5 | 7,4 | 0,0 | 2,7 |
| I214 | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| OML | 26,2 |  | 5,5 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Pjas | 115.406,7 |  | 16.072,8 | 37.195,5 | 34.806,7 | 16.102,9 | 7.040,4 | 2.666,3 | 1.123,6 | 183,1 | 215,3 | 2.566,0 |
| Luž | 421.311,3 |  | 11.092,7 | 66.115,2 | 130.348,2 | 113.326,7 | 60.039,7 | 24.208,9 | 9.552,1 | 3.270,6 | 3.357,4 | 7.046,8 |
| Gr | 86.576,9 | 1,3 | 27.144,7 | 28.512,4 | 22.079,4 | 7.451,2 | 1.339,7 | 48,2 |  |  |  | 1.322,2 |
| Cer | 19.873,5 |  | 15,0 | 112,7 | 571,2 | 2.383,5 | 5.993,8 | 6.558,3 | 3.569,9 | 669,3 |  | 254,5 |
| OTL | 17.719,2 | 0,3 | 10.990,3 | 4.069,3 | 1.217,9 | 662,2 | 300,9 | 314,0 | 76,8 | 87,6 |  | 604,4 |
| Bag | 204,6 |  | 112,8 | 32,1 | 30,4 | 17,8 | 11,5 |  |  |  |  | 5,8 |
| Corh | 984,6 |  | 96,2 | 445,7 | 298,1 | 141,1 | 3,4 |  |  |  |  | 17,0 |
| AmJas | 5,4 |  | 1,9 | 2,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| GJ : | 662.202,4 | 1,6 | 65.548,1 | 136.518,5 | 189.369,2 | 140.090,7 | 74.748,2 | 33.799,6 | 14.335,9 | 4.217,9 | 3.572,7 | 11.820,0 |

Kod šuma namenjenih proizvodnji tehničkog drveta, u većini gazdinskih klasa, sreće se veoma široka distribucija zapremine po debljinskim razredima. Najjače dimenzije stabala vezane su za glavne vrste drveća – lužnjak i poljski jasen. Dostignute dimenzije stabala ukazuju i na visok proizvodni potencijal staništa za glavne vrste drveća, na visok stepen raznovrsnosti u odnosu na dimenzije i na visok očekivani kvalitet stabala pri korišćenju.

Dominantno prisustvo stabala jakih dimenzija u ovoj GJ ukazuje na njihovu fiziološku i biološku zrelost a time i sposobnost da osiguraju potpunije ostvarivanje osnovne funkcije ovih sastojina.

Debljinska struktura ove GJ može se smatrati povoljnom, a karakteriše je sledeće:

- stabla osnovnih vrsta drveća (lužnjak i poljski jasen) dostižu prsne prečnike i preko 90 cm;

- u skladu sa starošću i proizvodnim potencijalom dominiraju zapremine srednje jakih stabala, pri čemu je značajno učešće i zapremine jakih stabala.

Prisustvo stabala jakih dimenzija osnovnih vrsta drveća ukazuje na visok proizvodni potencijal ovih staništa, a široka distribucija zapremine u većini gazdinskih klasa na izražen diverzitet unutar vrste, lokalnog karaktera.

Razvrstavanje ukupne zapremine u tri debljinske kategorije potvrđuje iznetu konstataciju da u ovoj GJ dominira srednje jak materijal (49,8%). Ovakva struktura zapremine posledica je starosti stabala, osobina vrsta drveća, stanišnih karakteristika i dosadašnjeg gazdinskog tretmana u većini gazdinskih klasa ove GJ. U poređenju sa prethodnim premerom došlo je do povećanja jakog materijala, što je normalna posledica starenja sastojina, a time i povećanja dimenzija stabala.

4.9. STANJE ŠUMSKIH KULTURA

Stanje šumskih kultura-plantaža , prikazuje se ukupno za GJ u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.17. – Stanje kultura i  plantaža

| VRSTE | POVRŠINA | ZAPREMINA | Tekući zapreminski prirast Iv |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3 | Zv % |
| Šumska kultura | 2,78 | 0,2 |  |  |  |  |
| UKUPNO | 2,78 | 100,0 |  |  |  |  |

Iz tabelarnog pregleda se vidi da od ukupno obrasle površine GJ šumske kulture zauzimaju samo 2,78 ha.

Pod kulturama-plantažama se podrazumevaju veštački podignute sastojine lužnjaka i jasena do 20 god., kao i veštački podignute sastojine bagrema i OTL, a pod plantažama veštački podignute sastojine klonske topole i vrbe.

4.10. STANJE SEMENSKIH OBJEKATA I RASADNIČKE PROIZVODNJE

U ovoj GJ nema registrovanih semenskih objekata i  ne postoji rasadnička proizvodnja, a potrebe u semenu i  sadnom materijalu se zadovoljavaju  iz drugih gazdinskih jedinica i rasadnika „Đepuš“ lociranog na području ŠU „Morović“, odnosno iz rasadnika sa područja ostalih šumskih uprava.

## 4.11.      UGROŽENOST ŠUMA OD ŠTETNIH UTICAJA

Zdravstveno stanje GJ  možemo analizirati na više načina i sve to u zavisnosti od kog je štetnog faktora ugrožena GJ odnosno sastojina. U zavisnosti od toga sve štete u sastojini odnosno u GJ možemo podeliti na više grupa:

- štete nastale od poplava

- štete nastale od fitopatoloških obolenja

- štete nastale od entomoloških obolenja

- štete nastale sušenjem stabala

- štete od glodara

- štete od vetra

- štete nastale od čoveka

Štete ogromnih razmera od poplava desile su se u maju 2014 god na velikom delu teritorije Srbije,pa ni ova GJ nije bila izuzeta,samim tim što severnom-severoistočnom stranom GJ protiče reka Bosut.Sve ovo je uticalo na  potrebe za većom sanacijom dela šumskog kompleksa.

Štete od uticaja vetra (vetrolomi i vetroizvale) kao ugožavajući faktor, mogu biti vrlo negativni po sklopljenost, očuvanost, a time i dalju biološku sigurnost  šuma.  U okviru ove GJ   delovanje  vetra predstavlja opterećujući faktor na zdravstveno stanje šuma, ali ne i odlučujući.

Štete od čoveka javljaju se u vidu krađa drveta za ogrev i sitne tehničke građe.

Šumarska čuvarska služba redovnom kontrolom reona prati stanje u GJ i o tome redovno izveštava referente službi.

Prema stepenu ugroženosti šuma od požara, najveći deo ove GJ je srednje ugrožen. Ove površine se iz tih razloga preventivno štite redovnim održavanjem protivpožarnih pruga tanjiranjem kao i obaveštavanjem lokalnog stanovništva u periodu povećane opasnosti od izbijanja požara, radi povećanja mera opreza., što po Vasiću spada u IV stepen ugroženosti.

Na osnovu evidencije prisutnosti pomenutih ugrožavajućih faktora i njihovog štetnog uticaja, zdravstveno stanje šuma ove GJ  može se  u celini oceniti kao osrednje. Ovu GJ karakteriše srednja ugroženost od vetra i srednja ugroženost od poplava.

## 4.12             STANJE NEOBRASLIH POVRŠINA

Prema iskazu površina, neobrasle površine su razvrstane na šumsko zemljište, neplodno zemljište i zemljište za ostale svrhe i prikazuju se u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.18. – Stanje neobraslih površina

| Vrsta zemljišta | Pha | P % |
| --- | --- | --- |
| Put | 3,29 | 7,0 |
| Proseka | 4,55 | 9,6 |
| Bara | 23,33 | 49,4 |
| Potok (kanal) | 8,90 | 18,8 |
| Njiva | 1,31 | 2,8 |
| Zemlj.za ostale svrhe | 3,73 | 7,9 |
| Dalekovod | 1,56 | 3,3 |
| Zabareno zemljište | 0,55 | 1,2 |
| UKUPNO | 47,22 | 100,0 |

Tabela br. 4.19. – Stanje neobraslih površina-grupisano

| Vrsta zemljišta | Pha | P % |
| --- | --- | --- |
| Neplodno | 32,78 | 69,4 |
| Zemljište za ostale svrhe | 14,44 | 30,6 |
| Ukupno neobraslo | 47,22 | 100,0 |

Iz tabelarnog pregleda se vidi da u odnosu na ukupnu površinu GJ (1.405,79 ha), neobrasle površine zauzimaju 47,22 ha (3,4 %).

## 4.13.                   FOND I STANJE DIVLJAČI

Ova gazdinska jedinica čini deo lovišta “Bosutske šume” kojim gazduje J.P. “Vojvodinašume” preko svog Šumskog gazdinstva u Sremskoj Mitrovici.

Lovište "Bosutske šume" je ustanovljeno rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo br. 104-324-518/2011-05 od 24.01.2012.god. i objavljeno u “Službenom listu" APV br. 1/12 od 25.01.2012.god. Lovište je dodeljeno na gazdovanje JP “Vojvodinašume” i to na period od 20 godina Ugovorom o davanju lovišta "Bosutske šume" broj: 104-324-518/2011-05-01 od 27.03.2012.godine između Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i JP "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Šume ove gazdinske jedinice su staništa krupne divljači: jelenske, divlje svinje, srneće, tako da su prve dve vrste glavne gajenje, dok je srneća prateća.

Stanje u ovoj gazdinskoj jedinici s obzirom na pojedine vrste divljači je sledeće”

- jelenska divljač	15 kom.

- divlja svinja	-15 kom.

- srneća divljač-10 kom.

Bonitet lovišta za pojedine vrste dibvljači je sledeći”

- jelenska divljač	II bonitet

- divlja svinja	            III bonitet

- srneća divljač	III/IV bonitet .

4.14.                STANJE ZAŠTIĆENIH DELOVA PRIRODE

Spomenik prirode ,,Smogva" se nalazi u Gornjem Sremu  na teritoriji opštine Šida.. Prva zaštita datira iz 1951. godine (rešenje br.543/51), na površini od 5 ha. Revizija zaštite je obavljena 1978 godine (rešenje br.011-173/78-02), kada  je proglašen Strogim prirodnim rezervatom –grupa retkih primeraka biljnog sveta, na površini od 4,30 ha, unutar odeljenja 36, odsek a..Zaštićena je grupa starih hrastova lužnjaka, impozantnih dimenzija u cilju dugoročnog praćenja prirodnog razvoja hrastovih sastojina do duboke starosti.Sastojina obuhvata i stabla jasena sa žešljom i klenom.Zemljište je ritska crnica na najsuvljim varijantama sa znacima lesiviranja u neplavnom delu.

Na osnovu akta o proglašenju zaštite u granicama Spomenika prirode mogu se vršiti delatnosti koje neće narušiti osnovni izgled i lepotu predela i dovesti do promene neke od njegovih osnovnih osobenosti, zbog kojih je stavljen pod zaštitu.Radovi koji bi se preduzimali na zaštićenom prirodnom dobru moraju prethodno biti odobreni od nadležnih institucija.Preporučljivo je uklanjanje fizioloških prezrelih stabala koja su suhovrha, prevršena ili napadnuta raznim štetočinama.

## OPŠTA OCENA STANJA ŠUMA

Detaljna analiza stanja šumskog fonda ove gazdinske jedinice po brojnim pokazateljima pruža mogućnost da se zatečeno stanje, u celini posmatrano, oceni kao osrednje. Rezime pomenute analize, kao osnove za donošenje ovakvog zaključka, je sledeći:

- Gazdinska jedinica je obuhvaćena sa dve osnovne namene, pri čemu površinski dominiraju šume namenjene proizvodnji tehničkog drveta (99,7%);

- U tipološkom smislu najzastupljeniji tip 73- Tip šume jasena i lužnjaka sa klenom i žešljom i bogatim spratom žbunja u neplavnom delu Gornjeg Srema (Fraxineto - Quercetum roboris aceretosum) na najsuvljim varijantama ritskih crnica i na livadskim crnicama sa znacima lesiviranja.

- Gledano po poreklu, dominiraju Visoke prirodne sastojine tvrdih lišćara (89,1%)

- Posmatrano na nivou cele GJ dominiraju mešovite sastojine sa 88,5% po površini.

- U GJ dominira hrast lužnjak, zatim poljski jasen, grab;

- Najveći deo zapremine evidentiranih vrsta pripada srednje jakim stablima (30- 50 cm);

- Dobra proizvodnost, usklađena sa potencijalom staništa, konstatovana je kod visokih prirodnih sastojina hrasta lužnjaka i p.jasena ,tako i kod veštački podignutih sastojina lužnjaka, Ipak, prosečna zapremina od 500,7 m3/ha i tekućeg zapreminskog prirasta od 8,9 m3/ha ukazuju na relativno visoku proizvodnost posmatranu na nivou cele GJ;

- Većinu gazdinskih klasa karakteriše nenormalnost stvarnog razmera dobnih razreda, koja se, generalno posmatrano, kod veštački podignutih sastojina tvrdih lišćara ogleda u dominaciji srednjedobnih i dozrevajućih sastojina i minimalnom učešću sastojina ostalih starosnih kategorija, GJ karakteriše povoljan odnos obrasle i neobrasle površine;

- S obzirom na pojavu ugrožavajućih faktora biotičkog i abiotičkog porekla i evidentirane šteta od njih, zdravstveno stanje ovih šuma može se kvalifikovati kao osrednje;

Napred navedene činjenice potvrđuju opštu ocenu stanja šuma ove GJ, a istovremeno ističu i sve probleme koji se očekuju u budućem gazdovanju.

Unapređenje stanja ovih šuma zahteva više od jednog planskog perioda, a kao prioritetne mere i radovi u ovom uređajnom razdoblju nameću se:

- u srednjedobnim,kako u  visokim prirodnim sastojinama lužnjaka i poljskog jasena, tako i u veštački podignutim satojinama lužnjaka,nega i popravka strukture prorednim sečama;

- seča zrelih i prezrelih zasada mekih lišćara i osnivanje novih sastojina u skladu sa stanišnim karakteristikama;

- primena svih nužnih mera nege i zaštite u novonastalim sastojinama (popunjavanje, osvetljavanje, čišćenje i dr.);

- preventivna zaštita šuma od svih negativnih uticaja;

- prirodna obnova (uslovljeno stanjem) zrelih sastojina hrasta lužnjaka. Zatečeno stanje šuma ove GJ, generalno celog Sremskog šumskog područja, karakteriše se različitom stepenom ugroženosti (posebno sušenjem), raznolikošću šumskih zajednica, sukcesijom higrofilnih tipova šuma ka suvljim varijantama kao posledice pada nivoa podzemnih voda, antropogeno uslovljenom zamenom vrsta drveća (primarne vegetacije), velikim učešćem razređenih sastojina, a u vezi sa tim i pojavom kritičnog obrasta u visokom prirodnim sastojinama većih starosti itd.

Zatečeno stanje šuma ove GJ, a generalno i  celog Sremskog šumskog područja, karakteriše se različitom stepenom ugroženosti (posebno sušenjem), raznolikošću šumskih zajednica, sukcesijom higrofilnih tipova šuma ka suvljim varijantama kao posledice pada nivoa podzemnih voda, antropogeno uslovljenom zamenom vrsta drveća (primarne vegetacije), velikim učešćem razređenih sastojina, a u vezi sa tim i pojavom kritičnog obrasta u visokom prirodnim sastojinama većih starosti itd.

Realizacija predviđenih mera i radova dovešće do zaustavljanja procesa degradacije ovih šuma i do delimične popravke zatečenog stanja, kao etape u ostvarenju dugoročnog cilja gazdovanja – funkcionalno optimalno stanje šuma.

# STANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA

Otvorenost, odnosno pristupačnost šumama, jedan je od osnovnih uslova za intenzivno gajenje šumama kao i kompleksno korišćenje drvne mase i drugih proizvoda. Od pristupačnosti šuma zavisi i obim primene savremene mehanizacije u gazdovanju šumama. Da bi se sagledala i ocenila razvijenost mreže komunikacija neophodno je analizirati:

Spoljašnju otvorenost - Otvorenost ove gazdinske jedinice je dobra ako se uzme u obzir veliki broj javnih puteva koji prolazi kroz ovo šumsko područje. Najznačajnije javne komunikacije su put Šid - Beograd i Šid - Sremska Mitrovica- N.Sad. Takođe,je u funkciji I javni put Morović-Jamena.

Unutrašnju otvorenost mrežom šumskih puteva - Za ovu gazdinsku jedinicu se može reći da ima zadovoljvajuću otvorenost. Kroz gazdinsku jedinicu prolaze tvrdi putevi u dužini od 12,7 km.Otvorenost ove gazdinske jedinice je 9,03 km/1000 ha što je zadovoljavajuće.

-Šumsko-kamionski put u dužini od 5864 m,povezuje sledeća odeljenja:9/22/23;10/21;11/20;12/19;13/18;14/17;15/16;2/3;1/4.

- Šumsko-kamionski put u dužini od 2754 m, povezuje sledeća odeljenja:24 ,uz granicu sa GJ “Vinična-Žeravinac-Puk,25/32;26/31;27/30;28/29.

- Šumsko-kamionski put u dužini od 4094 m, povezuje sledeća odeljenja:32-33/40,uz granicu sa GJ “Vinična-Žeravinac-Puk i 37-40 odeljenje.

Polazeći od napred iznetih činjenica i opredeljenja pri planiranju izgradnje optimalne mreže šumskih saobraćajnica, koje pri dugoročnom planiranju moraju obuhvatiti ne samo izvoz drveta već i ostale sve značajnije funkcije i vidove korišćenja potencijala šuma i šumskog područja u celini, neophodno je izvoditi plan izgradnje šumskih komunikacija, koji će u što većoj meri zadovoljiti napred iznete principe.

# ANALIZA I OCENA GAZDOVANJA U PRETHODNOM UREĐAJNOM PERIODU

## DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ŠUMAMA

Osnov za ocenu dosadašnjeg gazdovanja šumama je poređenje šumskog fonda i  planiranih radova u prethodnom periodu i njihovog izvršenja.

Osnov za analizu dosadašnjeg gazdovanja je evidencija gazdovanja šumama.

### Promena šumskog fonda po površini

Tabela br. 6.1. – Promena šumskog fonda po površini

| Godina | Ukupno | Šuma | Šumska kultura | Šumsko zemljište | Neplodno zemljište | Zemljište za ostale svrhe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h e k t a r a |
| 2005 | 1,413.74 | 1,280.56 |  | 13.32 | 119.86 |  |  |
| 2017 | 1,405.79 | 1,319.82 | 2.78 | 0.88 | 32.42 | 49.89 |  |
| Razlika | -7.95 | 39.26 | 2.78 | -12.44 | -87.44 | 49.89 |  |

Iz prethodnog pregleda se može videti da se ukupna površina GJ  smanjila za 7,95 ha.

Razlika u površini je u prikazu parcela u prethodnoj osnovi (javni put Morović-Jamena)  koja po katastarskoj podeli  pripada GJ i nalazi se uz nju,ali je u ovoj osnovi izuzet,jer se mora rešiti drugačije imovinsko-pravno stanje ove parcele.Takođe RGZ mora sravniti stanje u posedovnom listu sa planovima koji  su međusobno u koliziji.

### Promena šumskog fonda po zapremini

Struktura drvnog fonda po vrstama drveća i promene koje su nastale u periodu 2005 – 2017.g. prikazane su u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 6.2. – Promena šumskog fonda u periodu 2005 – 2017.g.

| Vrsta drveća | Ukupna zapremina 2004 | Uk. zapr. prirast (13 god) na kraju perioda 2005-2017 | Ostvareni prinos | Očekivana zapremina u 2017 | Zapremina dobijena premerom u 2017 | Razlika u zapremini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2005 -2017) |  |  |  |
| Btop | 552,5 | 35,5 | 452,94 | 135,1 | 92,1 | -42,9 |
| I214 |  |  | 38,50 | -38,5 | 1,8 | 40,3 |
| OML |  |  |  |  | 26,2 | 26,2 |
| Pjas | 85.704,6 | 33.357,4 | 9.199,79 | 109.862,2 | 115.406,7 | 5.544,5 |
| Luž | 350.656,0 | 91.608,4 | 30.206,84 | 412.057,6 | 421.311,3 | 9.253,7 |
| Gr | 61.238,7 | 17.188,0 | 6.395,97 | 72.030,8 | 86.576,9 | 14.546,1 |
| Cer | 28.390,1 | 3.307,9 | 2.993,56 | 28.704,4 | 19.873,5 | -8.830,9 |
| OTL | 13.751,7 | 7.857,6 | 1.495,62 | 20.113,7 | 17.719,2 | -2.394,5 |
| Bag | 248,2 | 75,9 | 252,90 | 71,2 | 204,6 | 133,4 |
| Corh | 341,7 | 221,0 | 16,60 | 546,1 | 984,6 | 438,5 |
| AmJas |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |
| Ukupno za GJ | 540.883,5 | 153.651,7 | 51.052,7 | 643.482,5 | 662.202,4 | 18.719,8 |

Premerom 2004. god. utvrđena je ukupna zapremina od 540.883,5  m3, a njenim uvećanjem za vrednost periodičnog zapreminskog prirasta od 153.651,7 m3, ostvarenog tokom proteklih 13 godina, te umanjenjem tako dobijenog zbira za etat realizovan u tom istom periodu, koji iznosi 51.052,7 m3  na kraju 2017. god. očekivana je ukupna zapremina od 643.482,5 m3 .

Zapremina dobijena premerom 2017. god. iznosi 662.202,4 m3, pa je razlika između zapremine dobijene premerom 2017. god. i  očekivane zapremine za  istu godinu 18.719,8 m3.

## ODNOS PLANIRANIH I OSTVARENIH RADOVA U DOSADAŠNJEM GAZDOVANJU

### Dosadašnji radovi na obnovi i gajenju šuma

Pregled planiranih i  izvršenih radova se odnosi za period od 13 godina.

Tabela br. 6.3. – Plan i izvršenje šumsko kulturnih radova za period 2005 – 2017.g.

| Šifra | Vrsta rada | Plan | Izvršenje | Razlika | Izvršenje van plana | Ukupno izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | ha | % | ha | ha | ha |
| REDOVAN PLAN | VAN PLANA | UKUPNO |
| 112 | Krčenje šikara mašinski |  |  |  |  | 2,01 | 2,01 |
| 114 | Tarupiranje podrasta mašinski |  |  |  |  | 2,01 | 2,01 |
| 119 | Iveranje panjeva | 0,77 | 0,77 | 100,0 | 0,00 |  | 0,77 |
| 120 | Sakupljanje režijskog otpada |  |  |  |  | 2,01 | 2,01 |
| 121 | Tretiranje panjeva hem.sredstvima |  |  |  |  | 2,01 | 2,01 |
| 126 | Tretiranje podrasta hem.sredstvima |  |  |  |  | 6,03 | 6,03 |
| 224 | Oranje diskosnim plugom | 0,77 | 0,77 | 100,0 | 0,00 |  | 0,77 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom |  |  |  |  | 4,02 | 4,02 |
| 327 | Obnova bagrema iveranjem | 0,77 | 0,77 | 100,0 | 0,00 |  | 0,77 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 2,01 | 2,01 | 100,0 | 0,00 |  | 2,01 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 1.275,64 | 1.020,45 | 80,00 | -255,19 | 26,46 | 1.046,91 |
|  | Ukupno: | 1.279,96 | 1.024,77 | 80,1 | -255,19 | 44,55 | 1.069,32 |

Ukupno planirani šumsko-uzgojni radovi, za proteklo uređajno razdoblje, izvršeni su sa 80,1 % u odnosu na plan.

Kao posledica potrebe i okolnosti, u proteklom uređajnom periodu, uzgojno-sanitarne seče su takođe izvršene van plana u sastojinama gde je bila nužna intervencija.

### Dosadašnji radovi na zaštiti šuma

Pregled planiranih i  izvršenih radova se odnosi na period od 13 godina.

Odnos planiranih i izvršenih radova na zaštiti šuma prikazan je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 6.4. – Plan i izvršenje radova na zaštiti šuma

| Šifra | Vrsta rada | Plan | Izvršenje | Razlika | Izvršenje van plana | Ukupno izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | ha | % | ha | ha | ha |
|  | REDOVAN PLAN | VAN PLANA | UKUPNO |
| 610 | Suzbijanje bršljana |  |  |  |  | 37,19 | 37,19 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 20,10 | 20,10 | 100,0 | 0,00 | 36,90 | 57,00 |
| 622 | Podizanje uzgojnih ograda |  |  |  |  | 4,02 | 4,02 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda |  |  |  |  | 306,67 | 306,67 |

### Dosadašnji radovi na korišćenju šuma

Plan i izvršenje seča je dato u sledećoj tabeli:

Tabela br. 6.5. – Plan i izvršenje seča po zapremini za period 2005 – 2017.g.

| Vrsta drveća | Planirani prinos | Ostvareni prinos 2005 - 2017.god. |
| --- | --- | --- |
|  | Redovne seče | Ukupno | Glavni | Prethodni |
|  | Ukupno | Glavni | Preth. |  | Redovni | Vanredni | Slučajni | Svega | Redovni | Slučajni | Svega |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |
| Dom.Top | 59,7 |  | 59,7 | 452,9 | 758,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 445,5 | 746,4 | 7,4 |  | 452,9 |  |
| DelTop |  |  |  | 38,5 |  | 38,50 |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lužnjak | 35.020,5 |  | 35.020,5 | 30.206,8 | 86,3 | 3,00 |  | 39,3 |  |  |  | 42,3 |  | 26.488,8 | 75,6 | 3.675,8 | 10,5 | 30.164,6 | 86,1 |
| P.jasen | 8.207,7 | 4,7 | 8.203,0 | 9.199,8 | 112,1 |  | 0,0 | 51,3 | 1.091,9 |  |  | 51,3 | 1.091,9 | 8.393,5 | 102,3 | 755,0 | 9,2 | 9.148,5 | 111,5 |
| Grab | 6.218,0 | 2,0 | 6.215,97 | 6.399,0 |  | 3,00 |  | 4,0 | 200,0 |  |  | 7,0 | 350,0 | 6.319,0 | 101,7 | 72,98 |  | 6.392,0 |  |
| Cer | 2.840,6 |  | 2.840,57 | 2.993,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 2.869,3 | 101,0 | 124,2 |  | 2.993,6 |  |
| OTL | 1.499,9 | 30,2 | 1.469,7 | 1.495,6 | 99,7 | 4,00 | 13,2 | 3,2 | 10,4 |  |  | 7,2 | 23,7 | 1.250,5 | 85,1 | 238,0 | 16,2 | 1.488,5 | 101,3 |
| Bagrem |  | 256,1 |  | 252,9 |  | 209,80 | 81,9 |  |  |  |  | 209,8 | 81,9 | 43,1 |  |  |  | 43,1 |  |
| C.orah | 24,8 |  | 24,8 | 16,6 | 67,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 16,6 | 67,0 |  | 0,0 | 16,6 | 67,0 |
| Ukupno: | 54.127,3 | 293,0 | 53.834,3 | 51.055,7 | 94,3 | 258,3 | 88,2 | 97,7 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 121,5 | 45.826,3 | 85,1 | 4.873,4 | 9,1 | 50.699,7 | 94,2 |

Prethodna tabela formirana je na osnovu plana seča šuma u protekloj osnovi i dostavljenih podataka evidencije gazdovanja iz ŠU “Višnjićevo”.

Ukupno gledano obim seča koji je predviđen planom je izvršen sa 94,3 %. Do nešto većeg pomeranja je došlo kod glavnog prinosa zbog realizacije vanrednog prinosa.

Plan prorednih seča po površini je izvršen sa 80,0% ( što je već prikazano pod stavkom  6.2.1. ) dok su glavne seče od planiranih 0,77 ha izvršene na na celoj površini.

Evidencija dosadašnjih radova na korišćenju šuma uzimana je za period  2005 – 2017 godine.

### Dosadašnji radovi na  izgradnji i održavanju saobraćajnica

U ovoj GJ je bilo planirano održavanje postojeće mreže šumsko-kamionskih puteva u dužini od 12,7 km.

## OPŠTI OSVRT NA DOSADAŠNJE GAZDOVANJE

Na osnovu prethodnih pregleda promena šumskog fonda i dosadašnjeg gazdovanja šumama mogu se izvesti sledeći zaključci:

- Ukupna površina GJ se smanjila za 7,95 ha.

- Ukupna zapremina šuma u odnosu na prethodni premer je povećana za 121.318,9 m3.

- Planirani radovi na obnovi i gajenju šuma su delimično izvršeni.

- Plan korišćenja šuma je izvršen sa 94,3 %.

Sumirajući dosadašnje gazdovanje u proteklom uređajnom razdoblju, za GJ  možemo konstatovati da je ono veoma blizu realizacije planiranih radova ,kako na korišćenju,tako i na uzgoju i zaštiti.

# UTVRDJIVANJE POSEBNIH CILJEVA I MERA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE

## MOGUĆNOST, STEPEN I DINAMIKA UNAPREĐENJA STANJA I FUNKCIJA ŠUMA

Stepen i dinamika unapredjenja stanja sastojina ove GJ biće u skladu  sa opštom dugoročnom politikom ŠG Sremska Mitrovica .

Stanje šuma GJ “ Smogva-Grabova greda ” moguće je unaprediti samo u izvesnim granicama i meri koju dozvoljava sadašnje stanje sastojina i raspoložive materijalne mogućnosti.

U poglavlju "Stanje šuma u vreme uređivanja" prikazane su sve osobine kompleksa vezane za analizirane elemente, pri čemu su jasno istaknute njegove pozitivne i negativne osobine.

Polazeći od toga, moguće je dati ocenu intenziteta i stepena unapređenja stanja sastojina:

- permanentno, do kraja ophodnje sprovoditi mere nege i zaštite šuma, a od mera nege, prorede u hrastovim i jasenovim sastojinama dosledno provoditi;

- za postizanje uravnoteženog stanja dobnih razreda trebaće više uređajih razdoblja;

- izvršiti pošumljavanje svih sečina sa vrstama drveća koje će najbolje iskoristiti postojeći potencijal staništa;

- izvođačkim projektima obezbeđivati optimalna tehnološka rešenja osnivanja i nege sastojina i isto proveravati u praksi.

## OPŠTI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Opšti ciljevi gazdovanja šumama utvrđeni su Zakonom o šumama Republike Srbije, koji izričito zahteva da se šume moraju održavati, obnavljati i koristiti tako da se očuva i poveća njihova vrednost i opštekorisne funkcije, obezbedi trajnost, zaštita i stalno povećanje prirasta i prinosa.

Prema “Pravilniku o sadržini osnova…” Sl.glasnik RS br. 122 od 12.12.2003., propisani su sledeći opšti ciljevi gazdovanja šumama:

1. zaštita i stabilnost šumski ekosistema,

2. sanacija degradiranih šumskih ekosistema,

3. obezbeđenje optimalne obraslosti,

4. očuvanje trajnosti i povećanje prinosa,

5. povećanje ukupne vrednosti šuma i njenih opštekorisnih funkcija i

6. uvećanje stepena šumovitosti.

U odnosu na polifunkcionalno korišćenje, opšti ciljevi  se dele na:

- Proizvodni

- Zaštitni

- Socijalni

S obzirom na predhodne kategorije i ekološke kriterijume za utvrdjivanje ciljeva na lokalnom nivou, u ovoj G J ciljevi gazdovanja su vezani za opšte proizvodne ciljeve, pritom ne zanemarivajući  pozitivan efekat postojanja šume u ekološkom i socijalnom smislu na konkretnom lokalitetu.

## POSEBNI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Posebni ciljevi proističu iz opštih, a uslovljeni su osobenostima gazdinske klase, GJ, odnosno šumskog područja.

Prioritetni cilj gazdovanja šumama u G J ” Smogva-Grabova greda” je nega hrastovih šuma (sprovodjenje,kako selektivnih,tako i uzgojno-sanitarnih proreda).

Ostvarivanjem napred navedenog prioritetnog cilja gazdovanja šumama u ovoj GJ, istovremeno se obezbedjuje očuvanje zasebnih šumskih kompleksa , a u jednakoj meri se mora omogućiti zaštita i očuvanje retkih i ugroženih vrsta flore i faune.

### Proizvodni ciljevi

- Proizvodnja tehničkog drveta najboljeg kvaliteta,

- Proizvodnja sitnog tehničkog drveta i ogrevnog drveta,

Pored ovih u odnosu na princip održivosti neosporna je potreba :

c) očuvanja i zaštite biodiverziteta,

d) povoljan uticaj na klimu i poljoprivrednu proizvodnju,i

e) estetska uloga šume kao predeonog elementa.

## MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA GAZDOVANJA ŠUMAMA

### Uzgojne mere

Osnovne mere za ostvarivanje ciljeva gazdovanja šumama, za GJ “Smogva-Grabova greda” uzgojne prirode možemo svrstati u nekoliko grupa:

- izbor sistema  gazdovanja

- izbor uzgojnog i strukturnog oblika

- izbor načina seče obnavljanja i korišćenja

- izbor vrste drveća

- izbor načina nege

Izbor sistema gazdovanja

Sistem gazdovanja u širem smislu podrazumeva skup radnji na negovanju, zaštiti, obnavljanju, korišćenju, planiranju i organizaciji gazdovanja šumama.

U  skladu sa stanišnim i sastojinskim prilikama, u Sremskom šumskom području propisuje se UMERENO SASTOJINSKO GAZDOVANJE. Osnovne odlike sastojinskog gazdovanja, najkraće sastoje se u sledećem:

- gazdovanje u celini ( planiranje, izvođenje, kontrola) jednostavno je i lakše izvodljivo nego kod stablimičnog gazdovanja,

- pojam normalnog stanja je jasniji, praktičniji i jednostavniji,

- kontrola ukupnog gazdovanja ( u smislu poređenja po razdobljima) jednostavna je i moguća u svako doba, čak i nakon dugog vremenskog razdoblja. Sadašnja starosna struktura daje jasan uvid u obim korišćenja ili podizanja šuma pre “x” razdoblja.

Izbor uzgojnog i strukturnog oblika

Kao što je napred  konstatovano većina sastojina ove GJ su prirodnog  porekla. Na osnovu ove činjenice i u narednom periodu se propisuje visoki uzgojni oblik.Visoki uzgojni oblik se propisuje i za izdanačke sastojine koje će se u narednim uređajnim razdobljima poseći čistom sečom i prevesti u viši oblik gajenja.

Za sve sastojine ove GJ opredeljenje je jednodobna šuma, kao odgovarajući strukturni oblik.

Ova opredeljenja se odnose na sve gazdinske klase.

Prelazno gazdovanje

Planiranje prelaznog gazdovanja za pojedine sastojine zavisi od niza faktora i ono se određuje  na  osnovu zatečenog stanja staništa, sastojinskih prilika, te ciljeva gazdovanja u konkretnim sastojinama.

Na osnovu napred navedenog kriterijuma prelazno gazdovanje planira se:

- U sastojinama za rekonstrukciju u kojima su loše sastojinske prilike  (loše izdanačke i visoke šume na dobrom staništu, degradirane i zašikarene forme, sastojine ugrožene štetnim uticajima i sl.), koje zatečenim stanjem nisu više u  mogućnosti da  zadovolje potrebama u skladu sa prioritetnom  funkcijom, ugrožavaju stabilnost šumskog ekosistema i izgubile  su  moć prirodne regeneracije. Najčešće  se iz ekonomskih razloga u ovim  sastojinama predviđenim za rekonstrukciju, rekostrukcija planira u nekom od  sledecih uređajnh razdoblja.

Sve sastojine u kojima je planirano prelazno gazdovanje ne isključuje neku uzgojnu intervenciju ako to situacija bude nalagala. U slučaju da bude trebala uzgojna intervencija (sanitarna seča, zaštita i dr.), tada treba tražiti saglasnost od nadležnog inspektora  za izvodjenje potrebnih uzgojnih intervencija.

Redovno gazdovanje

Pod pojmom redovno gazdovanje, a u situacijama da nisu planirane seče kao i uzgojni radovi, podrazumevaju se sve redovne aktivnosti na sprečavanju zaraza, požara, kalamiteta, krađa kao i saniranju nastalih šteta.

Izbor načina seče obnavljanja i korišćenja

Od izabranih načina obnavljanja zavisi i struktura budućih sastojina i celokupni gazdinski postupak, elementi za sva planska razmatranja i postupak za određivanje prinosa i obezbeđenje trajnosti prinosa, odnosno funkcionalne trajnosti. Način obnavljanja pre svega zavisi od bioloških osobina vrsta drveća koje grade sastojinu (osobine sastojine), osobina staništa i ekonomskih prilika.

U visokim jednodobnim sastojinama primenjivaće se oplodna seča kratkog  podmladnog razdoblja. Medjutim, razvojna faza hrastovih šuma u GJ je takva da ce se još kroz nekoliko uredjajnih razdoblja vršiti visoke selektivne prorede, čime ce se omogućiti razvoj najboljih jedinki, koje će dati najkvalitetniji urod semena za obnovu sastojina, u zasadima eurameričkih topola propisuje se čista seča, a u sastojinama bagrema se propisuje čista seča kotličenjem panjeva.

Izbor vrste drveća

Na osnovu detaljnih ekološko i razvojno-proizvodnih proučavanja izdvojene su ekološke celine i jedinice i definisani su tipovi šuma. Istovremeno je konstatovan sastav po vrstama drveća u prirodnim i veštački podignutim sastojinama.

Dominantna je zastupljenost lužnjaka, koji u ukupnoj zapremini učestvuje sa 63.6%, zatim slede poljski jasen sa 17.4% po zapremini, grab sa 13.1 % po zapremini.

Dakle, u skladu sa stanišnim karakteristikama šuma ove gazdinske jedinice, pomenute vrste treba zadržati kao osnovne i u narednom uređajnom periodu.

Izbor načina nege

Prorede kao mere nege prevashodno se propisuju za srednjedobne sastojine. Veći deo površina pod šumama ove GJ su srednjedobne-dozrevajuće sastojine, te zbog toga se i za naredni period kao osnovna uzgojna mera propisuje visoka selektivna proreda,kao i uzgojno-sanitarna.

U obnovljenim sastojinama hrasta lužnjaka propisuju se mere osvetljavanja podmlatka.

### Uredjajne mere

U jednodobnim šumama za koje je karakteristično sastojinsko gazdovanje neophodno je odrediti dužinu trajanja proizvodnog procesa-ophodnje i trajanje podmladnog razdoblja .

Izbor trajanja ophodnje

Ophodnja (vreme za koje se ostvaruju ciljevi gazdovanja šumama) je određena – propisima za sve vrste drveća u šumskom području. Pri njenom određivanju vodilo se računa kako o apsolutnoj zrelosti (doba maksimalne proizvodnje zapremina-donja granica), tako i o ekonomskoj zrelosti (minimalna vrednost proizvodnje - gornja granica).

Osim ovoga, na izbor (odnosno raspon između donje i gornje granice) dužine trajanja proizvodnog procesa značajan uticaj imalo je i stanište (pored bioloških osobina i sl.). Praktičan značaj ovoga, ogleda se u tome što će tipovi šuma lužnjaka na suvim staništima imati kraću, a na vlažnijim dužu ophodnju.

U mešovitim šumama lužnjaka i pratećih vrsta ophodnja se odnosi na VRSTU, što praktično znači da će proizvodni proces za grab i cer iznositi 80-100 god., za jasen 80-160 god., a za lužnjak 160-200 god., zavisno od staništa.

U skladu sa navedenim propisuju se sledeće ophodnje:

- Lužnjak, prirodna sastojina ………………..….…  200 god.

- Lužnjak, veštački podignuta sastojina …….……    160 god.

- Poljski jasen, prirodna sastojina ………………...   160 god.

- Klonske topole ………………………………….      25 god.

- Bagrem-sve sastojine ………………………..….      40 god.

- Grab- prirodna sastojina ………………..….…       100 god.

Za unapređenje prakse potrebno je u narednim razdobljima više pažnje posvetiti ispitivanju proizvodnih potencijala najzastupljenijih tipova šuma. Tek onda biće moguće propisati ophodnje po vrstama za sva staništa.

Imajući u vidu vrlo različite stanišne i sastojinske situacije u području, značajno je naglasiti da propisane ophodnje treba smatrati samo jednim od elemenata neophodnih za odluku o tome kada su u konkretnoj sastojini postignuti postavljeni ciljevi gazdovanja. Ovo utoliko pre što je postizanje jednog od osnovnih ciljeva-normalan razmer dobnih razreda nemoguće postići bez intervencije i u nižim dobnim razredima.

Izbor dužine podmladnog razdoblja

S obzirom na stanje sastojina u pogledu seča obnavljanja (tvrdi lišćari), na biološke osobine vrsta drveća (hrast,p.jasen), napred utvrđeni uzgojni oblik i način obnove sastojina, dužina podmladnog razdoblja za sastojine hrasta lužnjaka i p.jasena iznosi 20 godina.

Danas se primenjuju u pripremi za obnavljanje i u obnavljanju, mehanizovana sredstva (tarup, diskosni plug, tanjirače i dr.), koja skraćuju fazu pripreme zemljišta i terena za obnavljanje u odnosu na ranije primenjivane metode tako da se vreme koje je potrebno za izvodjenje predvidjenih sekova u sečama obnove i pošumljavanja svodi na 3-6 godina .

Skupljanje hrastovog i jasenovog semena iz priznatih semenskih objekata i njegovo skladištenje u hladnjače (hrast), gde se na niskoj temperaturi čuva (zaustavljen je proces klijanja) do momenta unošenja na pripremljenu površinu,a seme p.jasena koje se skuplja krajem avgusta i početkom septembra  i unosi u sastojinu, omogućava brzo i efikasno pošumljavanje nezavisno od uroda semena na površinama za obnavljanje.

Kombinacijom uroda sastojine na površinama za obnovu i unošenje semena iz semenskih objekata, omogućava se brzo i efikasno pošumljavanje nezavisno od prirode.

# PLANOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Na osnovu utvrđenog stanja šuma, utvrđenih dugoročnih i kratkoročnih ciljeva gazdovanja i mogućnosti njihovog obezbeđenja, izrađuju se planovi budućeg gazdovanja. Osnovni zadatak izrađenih planova gazdovanja je da u zavisnosti od zatečenog stanja omoguće podmirenje odgovarajućih društvenih potreba i unapređivanje stanja kao dugoročnog cilja.

## PLAN GAJENJA ŠUMA

Osnovne koncepcije plana gajenja šuma, pa shodno tome i vrsta i obim šumsko-uzgojnih radova, temelje se prvenstveno na sledećim odredbama:

  - postojećim proizvodnim potencijalima šumskih staništa,

  - stanjem šuma i potrebnim uzgojnim merama, naročito onih hitnog karaktera, kojima se zatečeno stanje može efikasno poboljšati,

  - postavljenim ciljevima gazdovanja,

  - potrebe u drvetu lokalne prerađivačke industrije,

  - realnim mogućnostima (finansijsko-tehničkim kadrovskim i dr.) šumskog gazdinstva,

  - očekivanoj finansijskoj pomoći iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine.

Težište radova se stavlja na održavanje i negu šuma, šumskih kultura i zasada, a dinamička obnova šuma se usklađuje sa trajnošću prinosa.

Plan gajenja šuma se prikazuje u dve komponente:

- Redovno održavanje proste reprodukcije (nega i obnova) šuma primenom uzgojnih mera koje omogućuju najbolje korišćenje proizvodnih mogućnosti staništa. Planom obnavljanja šuma obuhvaćene su površine pod sastojinama koje su u narednom uređajnom razdoblju predviđene za seču i zaostale sečine koje nisu pošumljene.

- Podizanje novih i melioracija degradiranih šuma (infrastrukturni radovi).

### Plan obnavljanja i podizanja novih šuma

Ukupan prikaz planiranih radova na gajenju je dat u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.1. – Planirani radovi na gajenju šuma

| Vid rada | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| Priprema za pošumljavanje TL | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |
| Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |
| Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 |
| Osvetljavanje podmlatka | 104,89 | 588,28 | 104,89 | 588,28 |
| Čišćenje u mladim kulturama | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Prorede u tvrdim lišćarima | 1.194,82 | 1.194,82 | 1.194,82 | 1.194,82 |
| UKUPNO: | 1.531,54 | 2.014,93 | 1.531,54 | 2.014,93 |

Prikaz radova na gajenju šuma po gazdinskim klasama

102 – Priprema za pošumljavanje tvrdih lišćara

Tabela br. 8.2. – Planirani radovi pripreme za pošumljavanje tvrdih lišćara

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 10 152 73 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10 154 73 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 10 155 114 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| 10 172 112 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 31,19 |
| 10 172 114 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 |
| UKUPNO: | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |

326 – Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom

Tabela br. 8.3. – Planirani radovi veštačkog pošumljavanja setvom sejačicom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 10 152 73 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10 154 73 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 10 155 114 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| 10 172 112 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 31,19 |
| 10 172 114 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 |
| UKUPNO: | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |

413 –Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom

Tabela br. 8.4. – Planirani radovi popunjavanja veštački podignutih kultura setvom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 10 152 73 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10 154 73 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 155 114 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 10 172 112 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| 10 172 114 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| UKUPNO: | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 |

510 –Osvetljavanje podmlatka

Tabela br. 8.5. – Planirani radovi osvetljavanja podmlatka

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 14,62 | 102,34 | 14,62 | 102,34 |
| 10 152 73 | 1,26 | 8,82 | 1,26 | 8,82 |
| 10 154 73 | 0,39 | 1,56 | 0,39 | 1,56 |
| 10 155 114 | 13,33 | 53,32 | 13,33 | 53,32 |
| 10 172 112 | 31,19 | 124,76 | 31,19 | 124,76 |
| 10 172 114 | 44,10 | 297,48 | 44,10 | 297,48 |
| UKUPNO: | 104,89 | 588,28 | 104,89 | 588,28 |

527 – Čišćenje u mladim kulturama

Tabela br. 8.6. – Planirani radovi čišćenja u mladim kulturama

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 483 134 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| UKUPNO: | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

927 – Plan prorede u tvrdim lišćarima

Tabela br. 8.7. – Planirani radovi na proredi tvrdih lišćara

| GK | Površina za proredu |
| --- | --- |
|  | ha |
| 10121 71 | 0,16 |
| 10131 71 | 6,47 |
| 10131 73 | 6,93 |
| 10133 73 | 1,89 |
| 10133112 | 5,02 |
| 10151 71 | 11,27 |
| 10151 73 | 20,46 |
| 10151112 | 2,41 |
| 10151134 | 3,35 |
| 10152 73 | 3,54 |
| 10152114 | 4,62 |
| 10153 71 | 22,80 |
| 10153 73 | 365,01 |
| 10153112 | 20,16 |
| 10154 71 | 1,73 |
| 10154 73 | 210,82 |
| 10154112 | 211,69 |
| 10155 73 | 0,69 |
| 10155112 | 14,46 |
| 10155114 | 13,27 |
| 10155134 | 62,10 |
| 10171114 | 14,00 |
| 10172112 | 41,14 |
| 10172134 | 20,70 |
| 10192114 | 15,02 |
| 10270 71 | 0,45 |
| 10457 71 | 1,32 |
| 10457 73 | 84,89 |
| 10457112 | 0,72 |
| 10458 73 | 24,33 |
| 10458112 | 3,26 |
| 10469 73 | 0,14 |
| Ukupno: | 1.194,82 |

### Plan semenske i rasadničke proizvodnje

Plan semenske i rasadničke proizvodnje nužno je sačiniti na nivou šumskog područja, a na ovom mestu treba konstatovati da će se iskazane potrebe u semenu hrasta lužnjaka (62.934 kg).

Obim proizvodnje i potrebe za sadnim materijalom se prikazuje  u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 8.8. – Plan potrebe za semenskim materijalom

| VRSTA | Prosta reprodukc. | Svega |
| --- | --- | --- |
|  | kom | kg | kom | kg |
| lužnjak |  | 62.934 |  | 62.934 |
| UKUPNO |  | 62.934 |  | 62.934 |

## PLAN ZAŠTITE I ČUVANJA ŠUMA

### Plan zaštite šuma od štetnih insekata i biljnih bolesti

U planu zaštite i čuvanja šuma, preventivno planirani radovi nisu obavezni iako su u prostoj reprodukciji , ukoliko objektivno izostane potreba za njima tokom uređajnog razdoblja.

Tabela br. 8.9. – Plan zaštite šuma

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 104,89 | 524,45 | 104,89 | 524,45 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |
| 618 | Izgradnja i održavanje pp pruga,proseka i put | 8,39 | 87,56 | 8,39 | 87,56 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 104,89 | 644,52 | 104,89 | 644,52 |
| 622 | Podizanje uzgojnih ograda | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda | 1,05 | 17,39 | 1,05 | 17,39 |
|  | Ukupno: | 325,16 | 1.379,85 | 325,16 | 1.379,85 |

Prikaz radova na zaštiti šuma od insekata i biljnih bolesti po gazdinskim klasama:

611 – Zaštita šuma od biljnih bolesti

Tabela br. 8.10. – Planirani radovi zaštite šuma od biljnih bolesti

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 14,62 | 73,10 | 14,62 | 73,10 |
| 10 152 73 | 1,26 | 6,30 | 1,26 | 6,30 |
| 10 154 73 | 0,39 | 1,95 | 0,39 | 1,95 |
| 10 155 114 | 13,33 | 66,65 | 13,33 | 66,65 |
| 10 172 112 | 31,19 | 155,95 | 31,19 | 155,95 |
| 10 172 114 | 44,10 | 220,50 | 44,10 | 220,50 |
| UKUPNO: | 104,89 | 524,45 | 104,89 | 524,45 |

612 – Zaštita šuma od entomoloških obolenja

Tabela br. 8.11. – Planirani radovi zaštite šuma od entomoloških obolenja

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 10 152 73 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10 154 73 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 10 155 114 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| 10 172 112 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 31,19 |
| 10 172 114 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 |
| UKUPNO: | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |

### Plan zaštite šuma od čoveka

Štete od čoveka u ovoj GJ nisu velike i uglavnom se svode na bespravnu seču, a ređe na oštećivanje stabala mladih sastojina. Da bi se ove štete što više eliminisale potrebno je preduzeti sledeće mere:

- efikasnost i brojnost čuvarske službe držati na potrebnom nivou;

- okolnom stanovništvu omogućiti sakupljanje otpadaka i kupovinu ogrevnog drveta;

- povećati saradnju sa lokalnim organima unutrašnjih poslova.

### Plan zaštite šuma od požara

618 – Izgradnja i održavanje protivpožarnih pruga ,proseka i puteva

Tabela br. 8.12. – Planirani radovi na izgradnji i održavanju pp pruga , proseka i puteva

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 1,17 | 18,71 | 1,17 | 18,71 |
| 10 152 73 | 0,10 | 1,61 | 0,10 | 1,61 |
| 10 154 73 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,12 |
| 10 155 114 | 1,07 | 4,27 | 1,07 | 4,27 |
| 10 172 112 | 2,49 | 9,98 | 2,49 | 9,98 |
| 10 172 114 | 3,53 | 52,86 | 3,53 | 52,86 |
| UKUPNO: | 8,39 | 87,56 | 8,39 | 87,56 |

### Plan zaštite šuma od glodara, podizanje zaštitnih ograda i održavanje

621-Zaštita šuma od glodara

Tabela br. 8.13. – Planirani radovi na zaštiti šuma od glodara

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 14,62 | 116,96 | 14,62 | 116,96 |
| 10 152 73 | 1,26 | 10,08 | 1,26 | 10,08 |
| 10 154 73 | 0,39 | 1,56 | 0,39 | 1,56 |
| 10 155 114 | 13,33 | 53,32 | 13,33 | 53,32 |
| 10 172 112 | 31,19 | 124,76 | 31,19 | 124,76 |
| 10 172 114 | 44,10 | 337,84 | 44,10 | 337,84 |
| UKUPNO: | 104,89 | 644,52 | 104,89 | 644,52 |

622-Podizanje uzgojnih ograda

Tabela br. 8.14. – Planirani radovi na podizanju  uzgojnih ograda

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 152 73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 154 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 155 114 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 10 172 112 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 10 172 114 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| UKUPNO: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

623-Održavanje zaštitnih ograda

Tabela br. 8.15. – Planirani radovi na održavanju zaštitnih ograda

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 133 73 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 152 73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 154 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 155 114 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 10 172 112 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 10 172 114 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| UKUPNO: | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

## PLAN KORIŠĆENJA ŠUMA

### Plan seča obnavljanja (glavni prinos)

Glavni prinos u GJ „Smogva-Grabova greda“ je određen po metodu umerenog sastojinskog gazdovanja.

Metod umerenog sastojinskog gazdovanja u ovom slučaju na najpovoljniji način reguliše obim i izbor sastojina za seču.

Na osnovu stanja na terenu i ukupnog stanja sastojina koje dolaze u obzir za glavne seče u G J “Smogva-Grabova greda”, urađen je privremeni plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama i lokacijama, a obuhvatio je sledeće sastojine:

1. Prezrele sastojine, proređene i one čije je obnavljanje nužno iz šumsko – uzgojnih razloga ( nastavak planskih podmlađivanja, uklanjanje   pričuvaka i sl. ).

2. Zrele sastojine čije je korišćenje potrebno zbog interesa prostornog poretka, loše formirane, bolesne i jako oštećene sastojine, kao i one   koje ne odgovaraju staništu. Tu spadaju i sastojine čija struktura ne odgovara gazdinskom cilju i kod kojih prolongiranje korišćenja ide na  štetu u finansijskom obliku.

3. Sastojine koje će dostići zrelost  za seču u narednom planskom periodu, a sada su na granici sečive zrelosti.

Tabela br. 8.16. – Privremeni plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama i lokacijama

| Odelenje-odsek | Gazd.kl. | Starost | Površina | Zapremina | Prirast | Očuvanost-negovanost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | m3 | m3 |  |
| 1b | 10172134 | 132 | 20.70 | 10,060.9 | 113.9 | prezrela |
| 2a | 10172114 | 132 | 40.36 | 16,081.3 | 184.6 | prezrela |
| 2b | 10133 73 | 132 | 14.62 | 7,440.9 | 137.1 | za obnovu |
| 2c | 10152 73 | 132 | 1.26 | 632.2 | 8.40 | za obnovu |
| 3a | 10172114 | 127 | 3.74 | 1,490.6 | 16.60 | prezrela |
| 3b | 10155114 | 127 | 13.33 | 6,248.9 | 76.10 | za obnovu |
| 4a | 10171114 | 127 | 14 | 5,670.4 | 69.00 | prezrela |
| 5a | 10152114 | 127 | 4.62 | 2,732.7 | 40.10 | pogrešno negovana-razređena |
| 5b | 10155134 | 127 | 29.89 | 16,963.6 | 236.3 | pogrešno negovana-razređena |
| 13e | 10192114 | 120 | 3.48 | 2,135.4 | 29.1 | prezrela |
| 14c | 10172112 | 120 | 7.19 | 3,351.8 | 44.9 | prezrela |
| 14d | 10192114 | 120 | 4.83 | 1,968.2 | 28.1 | prezrela |
| 14e | 10192114 | 120 | 6.71 | 3,392.6 | 42.7 | prezrela |
| 15b | 10172112 | 121 | 11.13 | 4,568.9 | 58.6 | prezrela |
| 15c | 10172112 | 103 | 20.06 | 7,674.1 | 84.3 | prezrela |
| 24a | 10172112 | 127 | 9.28 | 3,858.2 | 51.4 | prezrela |
| 28a | 10154112 | 141 | 1.68 | 907.2 | 13.3 | za obnovu |
| 29b | 10154112 | 67 | 10.93 | 5,231.7 | 94.6 | pogrešno negovana |
| 29d | 10131 71 | 141 | 0.30 | 130.6 | 2.8 | za obnovu |
| 33c | 10153112 | 125 | 1.34 | 679.4 | 9.2 | razređena |
| 36d | 10131 71 | 141 | 2.10 | 697.8 | 13.5 | za obnovu |
| 37b | 10270 71 | 61 | 1.70 | 34.3 | 0.9 | devastirana-previše razređena |
| 37f | 10270 71 | 61 | 0.45 | 34.3 | 0.9 | izdanačka |
| 40b | 10154112 | 139 | 1.11 | 525.2 | 7.8 | razređena |
| 40d | 10270 71 | 15 | 0.40 |  |  | izdanačka |
|  |  |  | 225,21 | 102.511,20 | 1,364.2 |  |

### Određivanje glavnog prinosa

Glavni prinos u GJ „Smogva-Grabova greda“ je određen po metodu umerenog sastojinskog gazdovanja.

Metod umerenog sastojinskog gazdovanja u ovom slučaju na najpovoljniji način reguliše obim i izbor sastojina za seču.

Pri tome je metod dobnih razreda glavni kriterijum za obim korišćenja i regulator trajnosti prinosa, a sastojinsko gazdovanje je kriterijum za izbor sastojina za seču. Sečama obnavljanja su obuhvaćene sastojine koje će u ovom uređajnom razdoblju dostići zrelost za seču na osnovu starosti,kao i one sastojine koje po svojoj strukturi ne odgovaraju gazdinskom cilju.

Sečiva zapremina glavnog prinosa je utvrđena tako što je zatečenom stanju dodat prirast za 2.5 godine kod seča u I polurazdoblju, odnosno 7.5 godina za seče u II polurazdoblju.

Polazeći od ukupno obrasle površine gazdinske klase i njene ophodnje, uz dodavanje površina koje će pošumljavanjem zaostalih sečina ući u sastav konkretne gazdinske klase, primenom metoda dobnih razreda, dobijena je normalna površina dobnog razreda (An), koja je jednaka:

Površina GK * širina dobnog razreda

An =  ------------------------------------

ophodnja GK

Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče, normalan razmer dobnih razreda za te sastojine, kao i obim seča obnavljanja za naredno uređajno razdoblje od 2017. do 2026. godine razvrstan po površini i zapremini, za gazdinske klase i polurazdoblja prikazan je u narednim tabelama .

Tabela br. 8.17. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | An | Prinos iz seča obnavljanja | Intenzitet seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Ukupno | I | II | Ukupno | m3/ha | po P | po V |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |
| 10133 73 | 16,51 | 8.108,7 | 151,4 | 151,41 | 14,62 |  | 14,62 | 8.100,8 |  | 8.100,8 | 554,1 | 88,6 | 99,9 |
| 10152 73 | 4,80 | 3.060,8 | 44,8 | 44,77 | 1,26 |  | 1,26 | 692,5 |  | 692,5 | 549,6 | 26,2 | 22,6 |
| 10154 73 | 26,60 | 13.642,7 | 164,8 | 2090,16 |  | 0,39 | 0,39 |  | 189,0 | 189,0 | 484,7 | 1,5 | 1,4 |
| 10155114 | 72,33 | 31.034,4 | 465,0 | 164,82 |  | 13,33 | 13,33 |  | 5.927,8 | 5.927,8 | 444,7 | 18,4 | 19,1 |
| 10172112 | 44,10 | 17.571,9 | 201,3 | 464,99 |  | 31,19 | 31,19 |  | 12.287,4 | 12.287,4 | 394,0 | 70,7 | 69,9 |
| 10172114 | 44,10 | 44,1 | 17.571,9 | 201,26 | 40,36 | 3,74 | 44,10 | 17.655,5 | 1.577,4 | 19.232,9 | 436,1 | 100,0 | 43.611,9 |
| Ukupno: | 208,44 | 73.462,7 | 18.599,2 |  | 56,24 | 48,65 | 104,89 | 26.448,8 | 19.981,5 | 46.430,4 | 442,7 | 50,3 | 63,2 |

Tabela br. 8.18. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos iz seča obnavljanja | Sortimenti | Intenz. seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Ukupno | Tehn. | Prost. | Otpad | po V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| Pjasen | 115.406,7 | 2.566,0 | 4.349,4 | 1.252,4 | 5.601,8 | 2.240,7 | 2.800,9 | 560,2 | 4,9 |
| Lužnjak | 421.311,3 | 7.046,8 | 9.420,7 | 4.411,4 | 13.832,2 | 5.532,9 | 6.916,1 | 1.383,2 | 3,3 |
| Grab | 86.576,9 | 1.322,2 | 10.070,6 | 12.866,3 | 22.937,0 | 4.587,4 | 16.055,9 | 2293,7 | 26,5 |
| Cer | 19.873,5 | 254,5 | 400,2 | 1.279,5 | 1.679,7 |  | 1.511,7 | 168,0 | 8,5 |
| OTL | 17.719,2 | 604,4 | 2207,9 | 171,9 | 2.379,8 |  | 2.141,8 | 238,0 | 13,4 |
| Ukupno: | 660.887,6 | 11.793,8 | 26.448,8 | 19.981,6 | 46.430,4 | 12.361,0 | 29.426,4 | 4.643,0 | 7,0 |

Ukupno planirani prinos glavnih seča iznosi 46.430,4 m3 , a  na godišnjem nivou 4.643 m3.

Najveći deo etata seča obnavljanja ostvariće se u gazdinskim klasama graba,kao i lužnjaka.

Realizacija glavnog prinosa u odnosu na sastojinu  (odsek) je obavezna po površini, a po zapremini može da odstupi +/- 10%, osim u slučaju realizacije prinosa završnim sekom oplodne seče, kao i čistom sečom, član 46 Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03).

### Određivanje prethodnog prinosa

Proredne seče se planiraju radi popravke zatečenog stanja sastojina, a sve to u funkciji trajnog i racionalnog korišćenja šumskog prostora.

Proredni prinos za naredno uređajno razdoblje, a po gazdinskim klasama prikazan je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.19. – Plan prethodnog prinosa po gazdinskim klasama

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrši proreda | Površina za proredu | Prinos iz prorednih seča |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | zv |  |  |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | ha | m3 | m3/ha |
| 10121 71 | 0,16 | 20,6 | 128,7 | 1,3 | 8,3 | 0,16 | 3,9 | 24,4 |
| 10131 71 | 10,78 | 1.986,7 | 184,3 | 46,4 | 4,3 | 6,47 | 167,3 | 25,9 |
| 10131 73 | 6,93 | 3.192,1 | 460,6 | 72,4 | 10,4 | 6,93 | 255,9 | 35,8 |
| 10133 73 | 16,51 | 8.108,7 | 491,1 | 151,4 | 9,2 | 1,89 | 77,3 | 40,9 |
| 10133112 | 5,02 | 2.056,3 | 409,6 | 38,6 | 7,7 | 5,02 | 211,8 | 42,2 |
| 10151 71 | 11,71 | 6.233,6 | 532,3 | 84,2 | 7,2 | 11,27 | 479,2 | 42,5 |
| 10151 73 | 22,17 | 11.017,2 | 496,9 | 167,2 | 7,5 | 20,46 | 644,6 | 31,4 |
| 10151112 | 2,41 | 1.341,7 | 556,7 | 20,7 | 8,6 | 2,41 | 93,4 | 38,8 |
| 10151134 | 3,35 | 1.742,0 | 520,0 | 25,1 | 7,5 | 3,35 | 189,1 | 56,5 |
| 10152 73 | 4,80 | 3.060,8 | 637,7 | 44,8 | 9,3 | 3,54 | 140,1 | 39,6 |
| 10152114 | 4,62 | 2.732,7 | 591,5 | 40,1 | 8,7 | 4,62 | 255,5 | 55,3 |
| 10153 71 | 27,32 | 13.177,6 | 482,3 | 203,1 | 7,4 | 22,80 | 683,1 | 30,0 |
| 10153 73 | 368,67 | 189.666,0 | 514,5 | 3.841,5 | 10,4 | 365,01 | 11743,9 | 32,2 |
| 10153112 | 20,16 | 11.049,9 | 548,1 | 193,3 | 9,6 | 20,16 | 900,0 | 44,6 |
| 10154 71 | 1,73 | 1.121,7 | 648,4 | 18,4 | 10,6 | 1,73 | 72,2 | 41,7 |
| 10154 73 | 211,77 | 109.301,8 | 516,1 | 2.090,2 | 9,9 | 210,82 | 7232,2 | 34,3 |
| 10154112 | 211,69 | 105.738,4 | 499,5 | 1.832,9 | 8,7 | 211,69 | 6956,0 | 32,9 |
| 10155 73 | 0,69 | 362,3 | 525,1 | 4,5 | 6,5 | 0,69 | 25,1 | 36,4 |
| 10155112 | 14,46 | 8.263,7 | 571,5 | 128,7 | 8,9 | 14,46 | 1229,5 | 85,0 |
| 10155114 | 26,60 | 13.642,7 | 512,9 | 164,8 | 6,2 | 13,27 | 783,2 | 59,0 |
| 10155134 | 62,10 | 32.030,4 | 515,8 | 443,7 | 7,1 | 62,10 | 3177,5 | 51,2 |
| 10171114 | 14,00 | 5.670,4 | 405,0 | 69,0 | 4,9 | 14,00 | 542,5 | 38,8 |
| 10172112 | 72,33 | 31.034,4 | 429,1 | 465,0 | 6,4 | 41,14 | 1222,2 | 29,7 |
| 10172134 | 44,10 | 17.571,9 | 398,5 | 201,3 | 4,6 | 20,70 | 1170,0 | 56,5 |
| 10192114 | 20,70 | 10.060,9 | 486,0 | 113,9 | 5,5 | 15,02 | 679,4 | 45,2 |
| 10270 71 | 15,02 | 7.496,1 | 499,1 | 99,9 | 6,6 | 0,45 | 9,9 | 22,0 |
| 10457 71 | 2,55 | 68,7 | 26,9 | 1,8 | 0,7 | 1,32 | 18,5 | 14,0 |
| 10457 73 | 1,32 | 579,9 | 439,3 | 7,4 | 5,6 | 84,89 | 2759,8 | 32,5 |
| 10457112 | 84,89 | 42.017,6 | 495,0 | 809,3 | 9,5 | 0,72 | 28,0 | 38,8 |
| 10458 73 | 0,72 | 344,9 | 479,0 | 6,3 | 8,8 | 24,33 | 904,7 | 37,2 |
| 10458112 | 24,33 | 12.870,5 | 529,0 | 271,8 | 11,2 | 3,26 | 368,4 | 113,0 |
| 10469 73 | 3,26 | 3.066,0 | 940,5 | 60,9 | 18,7 | 0,14 | 5,1 | 36,4 |
| Ukupno: | 1.316,87 | 656.628,4 | 498,6 | 11.719,8 | 8,9 | 1.194,82 | 43.029,3 | 36,0 |

Tabela br. 8.20. – Plan prethodnog prinosa po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Stanje za vrste obuhvaćene proredom | Prinos iz pror. seča | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv |  | Tehn. | Prost. | Otpad |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| OML | 26,2 | 0,5 | 26,5 |  | 22,5 | 4,0 |
| Btop | 92,1 | 2,7 | 45,6 |  | 38,8 | 6,8 |
| I214 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 0,3 |
| Pjas | 115.406,7 | 2.566,0 | 11.469,0 | 2.867,2 | 7.454,8 | 1.146,9 |
| Luž | 421.311,3 | 7.046,8 | 19.741,7 | 4.935,4 | 12.832,1 | 1.974,2 |
| Gr | 86.576,9 | 1.322,2 | 6.960,9 |  | 6.264,8 | 696,1 |
| Cer | 19.873,5 | 254,5 | 2.579,6 |  | 2.192,6 | 386,9 |
| OTL | 17.719,2 | 604,4 | 1.391,1 |  | 1.252,0 | 139,1 |
| Bag | 204,6 | 5,8 | 167,5 |  | 150,7 | 16,7 |
| Corh | 984,6 | 17,0 | 620,1 |  | 558,1 | 62,0 |
| AmJas | 5,4 | 0,1 | 15,9 |  | 14,3 | 1,6 |
| UKUPNO: | 662.202,4 | 11.820,2 | 43.029,3 | 7.803,8 | 30.789,9 | 4.435,6 |

Prethodni - proredni prinos za ovu GJ  planiran je na površini 1.316,87 ha sa ukupnim prinosom od 43.029,3 m3.

Na bazi ovakvog stanja, planirano je u ovoj GJ prorednim etatom  najviše prorediti lužnjak sa 19.741,7 m3. Pregled ostalih vrsta i zapremina prethodnog prinosa dat je u tabeli br. 8.30.

Realizacija planiranog prethodnog prinosa (u odseku – sastojini) po površini je obavezna, a po zapremini može da odstupa +/- 10%, član 46 Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama(Sl. gl. RS br.122/03).

### Ukupan prinos GJ

Ukupan etat koga čine glavni i prethodni prinos je prikazan po gazdinskim klasama u sledećim tabelama:

Tabela br. 8.21. – Plan ukupnog prinosa po gazdinskim klasama

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | Prinos |
| --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  |
|  | ha | m3 | m3 |  |
| 10121 71 | 0,16 | 20,6 | 1,3 | 3,9 |
| 10131 71 | 10,78 | 1.986,7 | 46,4 | 167,3 |
| 10131 73 | 6,93 | 3.192,1 | 72,4 | 255,9 |
| 10133 73 | 16,51 | 8.108,7 | 151,4 | 8.178,2 |
| 10133112 | 5,02 | 2.056,3 | 38,6 | 211,84 |
| 10151 71 | 11,71 | 6.233,6 | 84,2 | 479,2 |
| 10151 73 | 22,17 | 11.017,2 | 167,2 | 644,6 |
| 10151112 | 2,41 | 1.341,7 | 20,7 | 93,4 |
| 10151134 | 3,35 | 1.742,0 | 25,1 | 189,13 |
| 10152 73 | 4,80 | 3.060,8 | 44,8 | 832,58 |
| 10152114 | 4,62 | 2.732,7 | 40,1 | 255,5 |
| 10153 71 | 27,32 | 13.177,6 | 203,1 | 683,1 |
| 10153 73 | 368,67 | 189.666,0 | 3.841,5 | 11.743,9 |
| 10153112 | 20,16 | 11.049,9 | 193,3 | 899,95 |
| 10154 71 | 1,73 | 1.121,7 | 18,4 | 72,2 |
| 10154 73 | 211,77 | 109.301,8 | 2.090,2 | 7.421,2 |
| 10154112 | 211,69 | 105.738,4 | 1.832,9 | 6.956,0 |
| 10155 73 | 0,69 | 362,3 | 4,5 | 25,1 |
| 10155112 | 14,46 | 8.263,7 | 128,7 | 1.229,53 |
| 10155114 | 26,60 | 13.642,7 | 164,8 | 6.711,0 |
| 10155134 | 62,10 | 32.030,4 | 443,7 | 3.177,5 |
| 10171114 | 14,00 | 5.670,4 | 69,0 | 542,5 |
| 10172112 | 72,33 | 31.034,4 | 465,0 | 13.509,5 |
| 10172114 | 44,10 | 44,1 | 17.571,9 | 19232,9 |
| 10172134 | 44,10 | 17.571,9 | 201,3 | 1169,96 |
| 10192114 | 20,70 | 10.060,9 | 113,9 | 679,4 |
| 10270 71 | 15,02 | 7.496,1 | 99,9 | 9,9 |
| 10457 71 | 2,55 | 68,7 | 1,8 | 18,5 |
| 10457 73 | 1,32 | 579,9 | 7,4 | 2.759,8 |
| 10457112 | 84,89 | 42.017,6 | 809,3 | 28,0 |
| 10458 73 | 0,72 | 344,9 | 6,3 | 904,7 |
| 10458112 | 24,33 | 12.870,5 | 271,8 | 368,4 |
| 10469 73 | 3,26 | 3.066,0 | 60,9 | 5,1 |
| Ukupno: | 1.360,97 | 656.672,5 | 29.291,7 | 89.459,7 |

Ukupan etat koga čine glavni i prethodni prinos je prikazan po vrstama drveća u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.22. – Plan ukupnog prinosa po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos |
| --- | --- | --- |
|  | V | iv |  |
|  | m3 | m3 |  |
| Btop | 92,1 | 2,7 | 45,6 |
| I214 | 1,8 | 0,0 | 2,0 |
| OML | 26,2 | 0,5 | 26,5 |
| Pjas | 115.406,7 | 2.566,0 | 17.070,8 |
| Luž | 421.311,3 | 7.046,8 | 33.573,8 |
| Gr | 86.576,9 | 1.322,2 | 29.897,9 |
| Cer | 19.873,5 | 254,5 | 4.259,2 |
| OTL | 17.719,2 | 604,4 | 3.771,0 |
| Bag | 204,6 | 5,8 | 167,5 |
| Corh | 984,6 | 17,0 | 620,1 |
| AmJas | 5,4 | 0,1 | 25,3 |
| Ukupno: | 662.202,4 | 11.820,0 | 89.459,7 |

Ukupan etat za ovu gazdinsku jedinicu iznosi 89.459,7 m3, tj 8.946

m3 godišnje. Intenzitet zahvata u odnosu na ukupnu zapreminu iznosi 13,5 %.

Prinos je planiran u skladu sa neophodnim obimom šumsko- uzgojnih radova u narednom uređajnom periodu u cilju opšte popravke stanja šuma.

## ODNOS OBIMA RADOVA NA GAJENJU ŠUMA I OBIMA SEČA ŠUMA

Obaveza prikazivanja odnosa radova na korišćenju i gajenju šuma proističe iz odredbi Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama.

Prema prethodno prikazanom sadržaju Planova gajenja šuma (po vrsti i obimu) i Planu korišćenja šuma, odnos ovih planova (obim planiranih uzgojnih radova u hektarima u odnosu na 1000 m3 bruto planiranog obima seča) je sledeći:

Tabela br. 8.23. – Odnos plana gajenja i korišćenja šuma

| Vid rada | Površina (radna) | Odnos plana gajenja i korišćenja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prosta | Prosta |  |
|  | ha | ha/m3 x1000 | ha/m3 x1000 |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 104.89 | 1.17 | 1.17 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 104.89 | 1.17 | 1.17 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 20.98 | 0.23 | 0.23 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 588.28 | 6.58 | 6.58 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 1.07 | 0.01 | 0.01 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 1,194.82 | 13.36 | 13.36 |
|  | Ukupno: | 2,014.93 | 22.52 | 22.52 |

Iz prethodnog pregleda se vidi da kod proste reprodukcije treba izvršiti 22.52 ha šumsko-uzgojnih radova na svakih 1000 m3 posečene zapremine. Ovi radovi su obavezni.

## PLAN IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA I OBJEKATA

U narednom uređajnom periodu u GJ se ne planira izgradnja putne mreže,jer je postojeća otvorenost sasvim zadovoljavajuća.

Neophodno je stalno održavanje postojećih puteva u dužini od 12,7 km,kao i  proseka radi očuvanja prohodnosti kroz GJ.

## PLAN UREDJIVANJA ŠUMA

Sledeće uređivanje šuma ove GJ će se uraditi u poslednjoj godini važenja ove osnove za gazdovanje šuma, na površini od 1.405,79 ha.

## PLAN RAZVOJA LOVSTVA

Ova gazdinska jedinica čini deo lovišta “Bosutske šume” kojim gazduje J.P. “Vojvodinašume” preko svog Šumskog gazdinstva u Sremskoj Mitrovici, a deo  gazdinske jedinice je Lovište “Srem- Mačva” (stari naziv),a sada Lovište”Granica” Opštine Srem.Mitrovica.

Šume ove gazdinske jedinice su staništa krupne divljači: jelenske, divlje svinje, srneće, tako da su prve dve vrste glavne za gajenje, dok je srneća prateća.

S obzirom na prikaz brojnog stanja divljači u poglavlju br.4, broj divljači na 100 ha lovno produktivne površine bi iznosio:

- za jelensku divljač 4 kom/100 ha odnosno 56 komada

- za divlju svinju 5 kom/100 ha  odnosno 70 komada

- za srneću divljač 2 kom/100 ha odnosno 28 komada

Veličina lovno produktivne površine je čitava gazdinska jedinica osim onih površina na kojima se vrši obnova hrasta odnosno gde je izvršena setva i takve se površine štite ogradama tako da su štete od divljači na ovakvim površima zanemarljive.

## PLAN  TEHNIČKOG OPREMANJA

Ovo  poglavlje biće detaljno obrađeno u Planu razvoja za Sremsko šumsko područje za period od 2016 do 2025 čija je izrada u toku.

# UPUTSTVA I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANOVA

Uspešnost sprovođenja planova gazdovanja šumama zavisi od niza faktora. Ti faktori su katkad objektivne, a katkad subjektivne prirode. Da bi se oni na neki način izbegli, ovom osnovom propisaće se smernice za sprovođenje propoisanih mera i planova gazdovanja šumama. Ovim smernicama propisaće se tehnologija rada, po svim elementima šumarskog gazdovanja. Smernicama za sprovođenje propisanih mera i planova gazdovanja šumama obezbediće se maksimalno moguće unapređenje načina rada na sprovođenju predviđenih planova gazdovanja.

Radi preglednijeg sagledavanja predloženih smernica za gazdovanje šumama, sve smernice za gazdovanje šumama podeljene su po oblastima.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA GAJENJA ŠUMA

Navedeni vidovi rada detaljno su opisani u tekstu koji sledi uz napomenu da je do uvođenja šifre 101 došlo iz razloga uprošćavanja vođenja evidencije izvršenih radova i praćenja istih, kao i mogućnosti promena tehnologije i njenog usavršavanja uvođenjem novih  metoda rada ,a samim tim i primenu mehanizacije i hemijskih sredstava prilagođenih konkretnim situacijama na terenu.

Priprema za pošumljavanje tvrdih lišćara (102)

Ovaj vid rada koji prethodi pošumljavanju odvija se u dve faze i to:

  - priprema terena za pošumljavanje i

  - priprema zemljišta za pošumljavanje.

U konkretnom slučaju , za potrebe ove GJ u pripremu terena za pošumljavanje svrstani su sledeći vidovi rada:

* Tarupiranje podrasta (114)

* Sakupljanje i spaljivanje režijskog otpada (120)

* Tretiranje panjeva hemijskim sredstvima (121)

* Tretiranje podrasta hemijskim sredstvima (126)

Tarupiranje podrasta mašinski (114)

Da bi se proces seče a kasnije i priprema za pošumljavanje nesmetano odvijao potrebno je, pre izvođenja čiste seča ukloniti vrste iz podstojnog sprata.

Uklanjanje će se izvoditi na mehanizovani način traktorom velike snage u kombinaciji sa šumskim mulčerom. Pre početka rada traktora potrebno je  poseći deblje jedinke podrasta ( preko 7 cm. ) motornim testerama i drvni materijal izneti iz sastojine. Traktor sa mulčerom će se kretati kroz sastojinu između stabala i prekrivajući celu površinu sastojine u dva prolaza mehanički uništavati ( mleti ) podstojni sprat. Ovaj rad se radi u jednom navratu.

Iveranje panjeva (119)

Panjevi stabala, koji su nastali posle seče zrele sastojine moraju se iverati, tako da se uništi nadzemni deo panja, iz koga bi se pojavili izbojci. Uništavanjem nadzemnog dela panja ova pojava se sprečava. Iveranje panjeva se radi uređajima za iveranje panjeva, koje pogone teški traktori velike snage motora na izlaznom vratilu motora. Iveranje panjeva se izvodi u jednom navratu.

Sakupljanje režijskog otpatka   (120)

Nakon izvedenih seča obnove  i privlačenja drvnih sortimenata, u sečini zaostaje jedna količina odpadnog drvnog materijala koji predstavlja smetnju za dalje radove na pripremi terena  za pošumljavanje, za radove na samom pošumljavanju površine a kasnije i za  nesmetanu pojavu i razvoj ponika glavnih vrsta, za negu i zaštitu podmlatka. Ovaj materijal najčešće iznose i za svoje potrebe iskoristi lokalno stanovništvo, a ako to nije slučaj onda se za ovaj posao angažuju radnici koji ovaj odpadni materijal prvo sakupe na gomile a zatim spale ili pomoću mehanizacije iznesu sa podmladne površine.

Tretiranje panjeva hemijskim sredstvima  ( 121 )

U cilju suzbijanja izbojne moći iz panjeva stabala nepoželjnih vrsta, njihovi se panjevi nakon seče tretiraju odgovarajućim arboricidima. U zavisnosti od vremena izvođenja radova i vrste preparata koji se koristi u primeni su dva osnovna načina tretiranja panjeva. U letnjem periodu primenjuje se vodeni rastvor preparata a sama aplikacija sredstva se najefikasnije izvodi prskanjem kambijalnog prstena panja pomoću leđne prskalice. Za primenu u zimskom periodu, radi boljeg prodiranja u drvo, pogodniji su preparati koji se rastvaraju u nafti a aplikacija sredstva se izvodi premazivanjem panjeva četkama. Ovaj rad se radi u jednom navratu.

Tretiranje podrasta hemijskim sredstvima  (126)

Nakon mehaničkog uklanjanja jedinki podrasta iz njihovih panjeva dolazi do pojave izbojaka koji predstavljaju snažnu i opasnu konkurenciju poniku i podmlatku glavnih vrsta. U cilju subijanja konkurentskih vrsta na njihove vegetativne izbojke se primenjuje folijarni tretman odgovarajućim totalnim herbicidima translokativnog mehanizma delovanja. Zadovoljavajući  rezultati se postižu primenom jednog folijarnog tretmana u septembru 2% rastvorom preparata na bazi 360 g/l glifosata. Kao i predhodni rad, tako i tretiranje podrasta hemijskim sredstvom se izvodi u jednom navratu.

Veštačko pošumljavanje sejačicom (326)

Najčešći način kojim se vrši pošumljavanje i popunjavanje setvom je setva sejačicom.

Sejalica se kači za traktor koji se bez poteškoća kreće po predmetnoj površini i vrši setvu. Sejačica je tako konstruisana, da se seme harstovog žira stavlja u spremište iz koga se putem lopatica potiskuje u lule i tako dospeva do zemlje. Na samom kraju lule nalaze se graničnici koji pritiskom cele sejačice ulaze par santimetara u zemlju, tako kad seme kroz lulu padne do zemlje  ulazi par santimetara u brazdicu i kretanjem napred po poršini graničnici vrše nabacivanje zemlje na seme. Iza graničnika priključen je gvozdeni točak koji nabačenu zemlju na seme potaba.

Razmak između redova sejalice je 60 cm.

Rad na pošumljavanju sejačicom zahteva minimalni broj radnika ( 2-3 radnika dnevno),  što je u današnje vreme sve veći problem organizatora pošumljavanja.

U odnosu na setvu omaške i pod motiku ovaj način je mnogo efikasniji (ušteda radne snage, kg semena i dr.), i na taj način prihvatljiviji za rad na popunjavanju. Sejačica vrši setvu hrastovog žira ravnomerno po celoj površini.

velike snage motora na izlaznom vratilu motora. Iveranje panjeva se izvodi u jednom navratu.

Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom (413)

Popunjavanje se izvodi u prvoj, eventualno drugoj godini nakon setve hrasta lužnjaka. Popunjavanje obuhvata celu površinu novoformirane sastojine, a kod realizacije popunjavanja zaobilaze se dobro obnovljene površine. Popunjavanje se vrši takođe sejačicom u doba mirovanja vegetacije, kada prolaz traktora preko mlade sastojine ne stvara velika oštećenja na hrastovom podmlatku, a uslovi za setvu su pogodni.

Osvetljavanje podmlatka (510)

Ovim terminom obuhvaćeni su radovi na osvetljavanju kako hrastovog podmlatka tako i podmlatka poljskog jasena i to:

- Osvetljavanje podmlatka ručno (511)

- Osvetljavanje podmlatka mašinski (512)

- Uništavanje korova hemijskim sredstvima (517)

Sva tri navedena vida rada koriste se u više navrata i dopunjavaju jedan drugog. U zavisnosti od konkretne situacije i vremenskih uslova njihov odnos varira i prilagođava se stanju na terenu a primena jednog termina za ove poslove olakšava njihovo praćenje i evidenciju. U ovoj G J ukazuje se potreba za ova tri načina osvetljavanja iako postoje i još nekoliko vidova rada koji imaju istu svrhu i cilj ( seča izbojaka, uklanjaje korova ručno, mašinski itd.).

Radovi pod šiframa 511 ,512 i 517 detaljno su opisani u daljem tekstu.

Osvetljavanje podmlatka ručno (511)

U prvoj i drugoj godini starosti nove sastojine hrasta lužnjaka, dolazi do velike konkurencije medju biljkama za opstanak. U ovoj konkurenciji ponik hrasta lužnjaka u odnosu na sve ostale zeljaste i drvenaste biljke često je najslabiji. Pošto je hrast lužnjak osnov buduće sastojine, čovek mu mora u ovoj konkurenciji pomoći raznim merama nege a prevashodno osvetljavanjem.

Hrast lužnjak je vrsta svetlosti i u ovoj konkurenciji za opstanak njemu je svetlost najpotrebnija.

Mera osvetljavanja hrastovog podmlatka mora se vršiti intenzivno svake godine, prve tri godine starosti hrastovog podmlatka. Od 6-12 godine mora se pratiti razvoj podmlatka i vršiti osvetljavanje svake druge godine ali samo na onim delovima površine na kojima je hrastov podmladak ugrožen od nepoželjnih vrsta.

Optimalno vreme za izvođenje ovog posla je juni mesec.

Visina sasecanja nepoželjnih vrsta u prve 2-3 godine vrši se kosirima do same zemlje. Sledećih godina visina sasecanja je do jedne polovine visine stabla hrastovog podmlatka. Žbunove koji se pojave kao izdanci iz grabovih panjeva, podmladak lipe ili ive, odmah u prvoj godini isprskati malom ručnom prskalicom, ali toliko precizno da rastvor hemijskog sredstva ne pada na hrastov podmladak.

Glog ne sasecati, on ima retku lisnu masu tako da pored njega hrastov podmladak dobija dovoljnu količinu svetla.

Sasecanjem nepoželjnih vrsta nama nije cilj da te vrste uništimo, već da usporimo njihov visinski razvoj.

Pravilnim svakogodišnjim radom na osvetljavanju jasenovog i hrastovog podmlatka sačuvaćemo podmladak, a broj utrošenih radnik dana na ovom radu biće sveden na minimum.

Ovaj vid rada se izvodi u tri navrata.

Osvetljavanje podmlatka mašinski  (512)

Ova faza rada je predviđena planom nege šuma da se izvodi jednom u toku prvih pet godina starosti hrastovog podmlatka.Vreme izvođenja ove mere nege je isto kao i kod ručnog osvetljavanja, a izvodi se motornim čistačima.U sastojinama koje su podmlađene poljskim jasenom,osvetljavanje se kombinuje tako što se 70% površine međuredno tarupira, a 30% se ručno okopava oko sadnica svake godine jednom u toku prvih pet godina starosti jasenovog podmlatka.U starosti od 6-10 –te godine , neophodno je  izvršiti osvetljavanje barem još jednom.

Ukoliko se u toku podizanja sastojina pojave i nova saznanja, doći će i do promene tehnologije.

Čišćenje u mladim prirodnim sastojinama i mladim kulturama (526 i 527)

Čišćenje kao mera nege izvodi se u mladim prirodnim sastojinama, kao i u mladim kulturama u dobu mladika tj. od 10-20 godina starosti sastojine za poljski jasen i to jedanput , jer je sađen u redove, a za lužnjak od 12-20 godine u dva navrata po potrebi.

Čišćenje mladika može se izvoditi na klasičan način i kandidovanjem stabala budućnosti.

Čišćenje mladika klasičnim načinom svodi se na uklanjanje potištenih i nekvalitetnih stabala u sastojini. Na ovaj način se retko ili skoro nikako ne utiče na razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini te zbog toga ona su prepuštena spontanom razvoju.

S druge strane ako se čišćenje izvodi kandidovanjem najkvalitetnijih stabala (stabala budućnosti) u sastojini, čovek svesno utiče na razvoj njih samih,  kao i cele sastojine.

Doznaka stabala za čišćenje kod ovog metoda je sada u funkciji tih stabala, odnosno doznačavaju se prevashodno ona stabla koja ugrožavaju razvitak stabala budućnosti. Doznačena stabla su često u prvom spratu i direktno ugrožavaju razvitak stabla budućnosti. Sva ostala stabla koja ne utiču na razvoj stabala budućnosti, a nisu u kategoriji sanitarnih stabala nisu predmet doznake.

Prilikom izbora ovih stabala treba imati u vidu činjenicu, da svaka sastojina ima svoju individualnost, a da na broj i način izbora stabala budućnosti utiču i postavljeni ciljevi gazdovanja.

Prorede u tvrdim lišćarima

Kod intenzivnog šumskog gazdovanja prorede su osnovni vid nege šuma i najduže se primenjuju u sastojinama s obzirom na dužinu proizvodnog procesa. Koji vid proreda primeniti, način izvođenja, intenzitet i učestalost, najčešće zavisi od zatečenog stanja sastojina (ocenjenog kroz strukturne osobine sastojine-sklopljenost i očuvanost, zdravstveno stanje), dosadašnjeg načina nege i uticaja na zatečeno stanje kao i stanišnih uslova u kojima se nega izvodi.

Sagledavajući sve napred navedene elemente za Sremsko šumsko područje pa i za GJ ” Rađenovci-Novi”,  propisuju se selektivne prorede zasnovane na principima pozitivne selekcije. Osnovna osobina selektivne prorede je da se njenom primenom uvećava vrednost prirasta, prirast se usmerava na najbolja unapred odabrana stabla u sastojini, a istovremeno se osigurava biološka stabilnost sastojine i održava maksimalna proizvodnja i koristi proizvodni potencijal zemljišta.

Pre samog početka vršenja doznake stabala za proredu treba proučiti uredbe i smernice gazdovanja šumama, do detalja upoznati stanišne uslove i sastojinske prilike ne samo u konkretnoj sastojini gde će se vršiti doznaka stabala za proredu već i šire. Posebno je važno analizirati sve strukturne elemente sastojine, napraviti grafikone stanja zapremine po debljinskim stepenima i po najzastupljenijim vrstama. Obavezno uraditi skicu površine na kojoj će se raditi proreda. Izvođenje doznake bez predhodno izvršenih pripremnih radova garantuje neuspeh.

Nakon izvršenih svih pripremnih radova pristupa se izvođenju same doznake stabala u proredi.

Pri praktičnom radu u konkretnoj sastojini, stabla se funkcionalno svrstavaju u tri osnovne kategorije:

- Stabla budućnosti. To su najkvalitetnija stabla u sastojini, budući nosioci proizvodnje čijem daljem razvoju je sve podređeno.

- Konkurentna stabla (štetna). Stabla koja svojim položajem u sastojini ometaju razvoj najboljih stabala.

- Indiferentna stabla. Obuhvataju kategoriju stabala koja ni na koji način ne ugrožavaju normalan razvoj stabala budućnosti.

U prvoj fazi u sastojini se odabiraju stabla budućnosti (koja se najčešće obeležavaju farbom ili na neki drugi način) da bi se uočila i pri narednim prorednim zahvatima. Pri tome se mora voditi računa da odabrana stabla budu najkvalitetnija u sastojini i istovremeno (u granicama mogućnosti) pravilno raspoređena po površini. Stabla moraju biti punodrvna, sa normalno razvijenom krošnjom, bez vidljivih tehničkih grešaka na deblu, obolenja i mehaničkih oštećenja. Broj odabranih stabala mora biti nešto veći od očekivanog na kraju ophodnje, kako bi se izbegle moguće posledice kasnijeg diferenciranja. Konkretan broj zavisi od starosti, vrste drveća, kvaliteta i postavljenog proizvodnog cilja.

U drugoj fazi se vrši odabiranje i doznaka stabala za seču. Pošto se primenom selektivne prorede želi najbolji razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini to se uglavnom doznačuju stabla II kategorije. Ona se nalaze na taj način što se obilaskom oko stabala budućnosti pronalaze i evidentiraju (doznačavaju) glavni konkurenti koji svojim položajem u odnosu na odabrano stablo najviše ugrožavaju njihov razvoj.

Stabla III kategorije se uklanjaju iz sastojine ako su takvog zdravstvenog stanja da ne mogu čekati naredni proredni zahvat.

Kao stabla budućnosti treba ostaviti i zdrava stabla voćkarica.

S obzirom na razređenost dela sastojina u nekim gazdinskim klasama zahvat mora biti umeren i odmeren u svakoj sastojini pojedinačno, a u pojedinim slučajevima proredne seče će biti sanitarno uzgojnog karaktera.

U sastojinama gde dominira grab, doznaku usmeriti na tanja stabla i deblja stabla lošijeg kvaliteta. Na ovaj način se smanjuje ukupan broj stabala graba po J površine a prirast se usmerava na zdrava i kvalitetna stabla koja će biti nosioci prirasta.

U semenskim objektima uglavnom nema uzgojnih intervencija, ali ako bi došlo do sušenja stabala ili vetroloma tada se, uz saglasnog i odobrenje nadležnog inspektora, vrši sanacija neželjene pojave.

SMERNICE ZA FORMIRANJE ZAŠTITNIH ZONA PORED VODOTOKOVA,

JAVNIH PUTEVA I NASELJA (BUFFER ZONES)

U skladu sa zahtevima SGS QUALIFOR-a, STANDARDA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA U SRBIJI iz 2007 godine, za planiranje i uspostavljanje zaštitnih zona duž vodotokova, javnih puteva i naselja, donose se smernice za formiranje zaštitnih zona u šumama kojim gazduje Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin. Imajući u vidu dugoročni karakter uspostavljanja zaštitnih zona, potrebno je da se pristupi definisanju moguće strategije i tipova pojaseva, planiranju, izboru tehnologija i obezbeđivanju odgovarajućeg sadnog materijala za uspostavljanje zaštitnih zona.

Formiranje zaštitnih zona je u funkciji obezbeđivanja pozitivnih efekata na stabilnost ekosistema, očuvanja određenih staništa, biološke i predeone raznolikosti i autentičnog izgleda predela. Zaštitne zone na obodima prirodnih šuma i graničnim pojasevima plantaža, izgrađene prvenstveno od autohtonih vrsta drveća, pored vodotokova, javnih puteva i naselja, uticaće na obnavljanje i očuvanje izvornog izgleda predela, što će obezbediti pozitivan uticaj na očuvanje autentičnih ambijenata, duševnog mira lokalnog stanovništva naviknutog na specifično okruženje i estetskih vrednosti predela. Podizanje zaštitnih zona predstavlja dugoročan proces, koji se može sprovoditi isključivo planski i postepeno. U dosadašnjoj praksi je pored prirodnih zaštitnih zona pored vodotokova, postojala obaveza ugrađivanja zaštitnih pojaseva u planska dokumenta samo u slučajevima kada je to bilo propisano odgovarajućim aktima o proglašenju zaštićenih prirodnih dobara i uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Implementacija procesa sertifikacije šuma nameće obavezu očuvanja postojećih i uspostavljanje novih zaštitnih zona na mestima gde one nedostaju, pored vodotokova, javnih puteva i naselja.

Počev od dana stupanja na snagu ove Smernice, u planskim dokumentima, posebnim i opštim osnovama, obavezno se planira i propisuje održavanje i podizanje zaštitnih zona u poglavlju "Smernice za sprovođenje potrebnih mera i planova gazdovanja šumama", pri čemu poseban značaj treba dati sledećem:

- definisanju vrsta drveća koje će se primenjivati u zaštitnim zonama,

- definisanju širine zaštitnih zona,

- propisivanju mera nege koje će biti primenjene u zaštitnim zonama,

- određivanju vremena obnavljanja zaštitnih zona,

- načinu i tehnologiji obnavljanja zaštitnih zona.

Podizanje zaštitnih zona u slučaju plantaža selekcionisanih sorti topola vršiće se prvenstveno autohtonim vrstama drveća, a u skladu sa rezultatima identifikacije stanišnih uslova datog lokaliteta, pri čemu se za pošumljavanje prioritetno preporučuju sledeća vrcte drveća: vrbe, bela topola, crna topola, hrast lužnjak, poljski jasen, crna jova i dr. U prvom planskom periodu, dok se ne obezbedi proizvodnja odgovarajućeg sadnog materijala za ove namene, zaštitne zone će se održavati od postojeće šumske vegetacije. Uzimajući u obzir iskazane zahteve, potrebno je proširiti postojeći asortiman proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i pokrenuti rasadničku proizvodnju neophodnog sadnog materijala za potrebe podizanja zaštitnih zona.

Širina pojaseva definisana je u skladu sa funkcijom i značajem samih pojaseva, a određena je sledećim elementima:

- zaštitne zone širine 30 m podižu se duž toka reke Dunav, autoputeva i naselja.

- zaštitne zone širine 20 m podižu se duž tokova Save, Tise i Tamiša, drugih većih rečnih tokova i magistralnih puteva.

- zaštitne zone širine 10-15 m podižu se duž manjih rečnih tokova, rečnih mrtvaja i regionalnih puteva.

Seča i obnavljanje zaštitnih pojaseva neće se vršiti u isto vreme sa glavnom sastojinom. Obnavljanje zaštitne zone vršiće se najranije po isteku vremenskog perioda određenog širinom jednog dobnog razreda. Prema tome, zaštitnim pojasevima će se gazdovati sa produženom ophodnjom, što je uslovljeno održavanjem zaštitnih funkija ovih zona. Pri tome, mora se imati u vidu da starost stabala u zaštitnom pojasu ne pređe biološku zrelost.

Kao što se može zaključiti, formiranje zaštitnih zona vršiće se u dužem periodu paralelno sa realizacijom osnova gazdovanja šumama, koje će sadržati odredbe vezane za ovu problematiku. Godišnji izvođački projekti, u svom tekstualnom delu, takođe, treba da imaju definisano operativno izvođenje radova na osnivanju i održavanju zaštitnih zona.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  ZAŠTITE ŠUMA

Zaštita šuma od biljnih bolesti  (611)

Zaštita šuma od biljnih bolesti nije novijeg datuma ali se primena zaštite od biljnih bolesti u sastojinama tvrdih lišćara primenjuje od skora. Usavršavanjem hemijskih sredstava u ovoj oblasti i potreba za očuvanjem mladih sastojina (prevashodno hrasta lužnjaka), u prvim godinama starosti, aktivirala je upotrebu ove vrste zaštite kao redovan vid mere zaštite u novo obnovljenim mladim sastojinama. Najčešća zaštita mladih hrastovih sastojina je vezana za uništavanje pepelnice. Ova bolest u poslednje vreme je uzela maha, pa u slučaju  da se na vreme ne izvrši  tretiranje  mlade sastojine hrasta protiv pepelnice, vrlo često dolazi do potpunog uništenja iste. Proizvodnjom nove generacije atomizera, koja je prilagođena za rad u šumi, stvorili su se uslovi za nesmetano obavljanje zaštite mladih sastojina po potrebi. Preparati koji se upotrebljavaju u zaštiti sastojina od biljnih bolesti su različiti po efikasnosti, vremenu dejstva, načinu upotrebe, a često i po ceni. Na osnovu svih navedenih parametara preporučuje se izbor preparata u zavisnosti od vremena napada biljnih bolesti, jačini napada, vrsti biljne bolesti idr. Generalno gledano zaštita mladih sastojina hrasta lužnjaka mora se obaviti na vreme i sa odgovarajućim preparatom da bi uspeh bio potpun. Ovaj vid rada se izvodi u pet  navrata do druge godine.

Zaštita šuma od entomoloških obolenja  (612)

Štetne insekte koji čine štete u mladim sastojinama možemo svrstati u tri grupe:

  - insekti koji čine štete na listu,

  - insekti koji čine štete na kori,

  - insekti koji čine štete na korenu.

Svi defolijatori javljaju se u rano proleće i prave štete na mladom listu. Tretiranje insekticidima potrebno je izvršiti pre polaganja jaja.

Mere zaštite od ksilofagnih insekata vrše se na sledeći način:

- Zabrana iznošenja napadnutih sadnica iz rasadnika.

- Izbegavanje mehaničkih ozleda na stablima.

- Ubrizgavanje (injektiranje) raznih sredstava (hemijska sredstva moraju biti u skladu sa FSC politikom o primeni istih) u hodnične sisteme radi uništavanja larvi.

- Tretiranje insekticidima.

Ovaj vid rada se izvodi po potrebi odn. minimalno jedanput u prvih deset godina.

Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva (618)

Radi sprečavanja eventualnih šteta na širem području u slučaju pojave šumskih požara, neophodno je preventivno podizati i održavati protivpožarne pruge na obnovljenim površinama, koje može lako zahvatiti prizemni požar. Uklanjaju se sve organske materije kojima se požar može širiti i prenositi. Potrebno je i redovno održavati puteve da je njima moguće prolaziti u svim uslovima. Proseke se moraju održavati čiste, prohodne i pregledne, redovnim godišnjim uklanjanjem žbunja i podrasta koji se na njima pojavljuje.

U ovom slučaju, efektivna površina koja se održava radi zaštite podmlatka , iznosi osam procenata od ukupne površine sastojine,dvaput godišnje, do 20-te godine starosti sastojine.

Zaštita sastojina od glodara (621)

Zaštita od glodara je neophodna u prvim godinama starosti mlade sastojine. U momentu nedostatka hrane, razni glodari (miševi,voluharuce i dr.), oštećuju korenje mladih biljaka u novoj sastojini  koje kasnije izaziva sušenje istih. Da bi se smanjio broj glodara na optimalanu brojnost kod koje ne dolazi do pojave oštećenja na mladim biljkama, primenjuje se uništavanje (trovanje) glodara otrovnim mamcima. Mamci se postavljaju u rupe ili u specijalne cevi tako da su fizički nedostupne ostalim toplokrvnim životinjama i pticama.  Ova mera zaštite mladih biljaka je pod posebnom kontrolom šumarskih stručnjaka tokom cele godine. Zaštita sastojina od glodara se izvodi redovno u prvih  sedam godina, svake godine jedanput.

Podizanje uzgojnih ograda (622)

S ciljem sprečavanja šteta od divljači i od stoke na obnovljenim površinama, oko njih se podižu zaštitne ograde sačinjene od drvenih stubova i žičanog pletiva, dovoljne visine i čvrstine da ih divljač ne može preskočiti ili probiti. Ograde treba da budu konstruisane tako da se nakon prestanka potrebe za zaštitom obnovljene površine lako mogu demontirati i ukloniti.

Održavanje uzgojnih ograda (623)

Da bi podignute ograde bile što trajnije i stabilnije i tako izvršavale svoju funkciju, potrebno ih je redovno održavati i popravljati. Održavanje se sastoji u popravljanju oštećenih mesta i redovnom košenju trave sa ciljem smanjenja korozije i truljenja.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  KORIŠĆENJA ŠUMA

Smernice za sprovođenje korišćenja šuma daju objašnjenje i obrazloženje tehnologije, kao i uputstva za izvođenje planiranih radova.Realizacija seča planiranih ovom osnovom izvodiće se putem godišnjih izvođačkih planova gazdovanja šumama. Pri tome treba voditi računa o ciljevima gazdovanja, određenom prinosu, kriterijumima sečive zrelosti, uzgojnim potrebama, kao i o rezultatima dobijenim premerom šuma pri izradi ove osnove. Na bazi sačinjenog plana seča, kao i prethodnog premera sastojina predviđenih za seču u narednoj godini (doznake stabala), sastavlja se izvođački plan gazdovanja šumama kao konačni planski dokument za izvođenje seča.

Seča šume će se vršiti posle odabiranja, obeležavanja i evidentiranja stabala za seču, tj. posle izvršene doznake stabala. Doznaku stabala za seču vrši stručno lice zaposleno u ŠG ’’Sremska Mitrovica’’, uvažavajući odredbe člana 39. Zakona o šumama Republike Srbije.

Zavisno od cilja gazdovanja i načina izvođenja, seče mogu biti:

- seče obnavljanja (čiste seče),

- seče obnavljanja (oplodne seče) i

- proredne  seče.

SMERNICE ZA MAKSIMALNO DOZVOLJENE ŠTETE PRILIKOM SEČE, IZRADE I PRIVLAČENJA ŠUMSKIH SORTIMENATA

Izvođenje radova seče i privlačenja, odnosno prve faze transporta vrši se na osnovu izvođačkih projekata, kojim se definiše mesto, vreme, obim i vrste radova, projektovane vlake, radna polja, tehnologija rada, mehanizacija, radna snaga i drugo.

Seča stabala se vrši nakon prethodnog  izdvajanja,obeležavanja i evidentiranja stabala za seču(doznaka),koje može biti individualno(stablimično) ili površinsko u slučajevima čistih seča u plantažama, odnosno intenzivnim zasadima hib.topola i vrba ,gde se čista seča primenjuje kao redovni vid obnove ovih šuma.

U pogledu vremena seče razlikuje se zimska (u periodu od 01. 10. do 31. 03.) i letnja seča (u periodu od 01. 04. do 30. 09.). Seča se pretežno vrši tokom zimskog perioda, a kao isključivo vreme za seču se koristi u slučajevima završnog seka pri obnavljanju visokih šuma u cilju obezbeđivanja maksimalne zaštite podmlatka tokom seče stabala i privlačenja šumskih sortimenata.

Tehnologija seče stabala i izrade šumskih sortimenata mora da se primenjuje na način kojim se u najvećoj mogućoj meri izbegavaju štete na šumskim sortimentima, šumskim sastojinama, zemljištu, vodotocima i drugom. Izbegavanje šteta se vrši izborom odgovarajuće tehnologije rada izvođačkim planom i propisivanjem vremena i metoda seče (sortimentna ili deblovna), kao i drugih neophodnih tehničkih elemenata značajnih za smanjivanje šteta.

Maksimalno dozvoljene štete na sastojini u pripremnom i oplodnom seku oplodnih i prorednim sečama, koje se ispoljavaju prelomima debala i debljih grana, ne smeju biti učinjene na više od 5%  preostalih stabala u sastojini, odnosno 3% rubnih stabala u slučajevima čistih seča.  Naknadnom doznakom se jako oštećena stabla obeležavaju za seču i evidentiraju u doznačnu knjigu, posle čega se uklanjaju iz sastojine.

U fazi obaranja stabala ne sme doći do raspucavanja i preloma debala na više od 5% oborenih stabala.

Ukoliko se tokom seče pojavi veći obim šteta, poslovođa seče obustavlja dalje izvođenje radova. Pored poslovođe, kontrolu radova i izdavanje naloga o njihovom obustavljanju ili nastavljanju vrše nadležni referenti iz šumskih uprava i šumskih gazdinstava ili njima nadređeni rukovodioci.

Krojenje debala za izradu šumskih sortimenata vrše šumarski tehničari na poslovima korišćenja šuma, sa položenim stručnim ispitom.

Posle izvršenih poslova seče i izrade drvnih sortimenata, vrši se zaprimanje radova putem zapisnika u kojima se pored izvršenih radova, evidentiraju zapaženi nedostaci, neizvršeni poslovi i prisutne štete, sa nalogom otklanjanja istih u zadatim rokovima.

Izvoz šumskih sortimenata (prva faza transporta) vrši se isključivo obeleženim vlakama, koje su po pravilu širine 3 metra. Vlake se projektuju i ucrtavaju na karti izvođačkog projekta, a namenjene su kretanju mehanizacije tokom prve faze transporta šumskih sortimenata sa sečine do stovatišta ili izvoznog puta.

Tokom planiranja i projektovanja traktorskih vlaka moraju se poštovati sledeći principi i pravila:

- Za pravce vlaka prioritetno se koriste, ukoliko postoje, već postojeće vlake koje su izgrađene tokom ranijih radova.

- U raničarskim područjima vlake se po pravilu projektuju u pravilnim geometrijskim oblicima.

- Po mogućnosti se izbegava gradnja vlaka u vodotocima, rečnim rukavcima, barama, močvarnom zemljištu i neposrednoj blizini izvorišta voda.

- Prelazi vlaka preko vodotokova i rukavaca se postavljaju poprečno i po najkraćoj putanji. Na većim vodotocima, rukavcima, mlakama i kanalima se postavljaju privremeni ili trajni propusti i mostovi u zavisnosti od planiranog vremenskog trajanja upotrebe vlaka i navedenih objekata.

- Na vlažnom i močvarnom zemljištu vlake se po potrebi stabilizuju, granama, fašinama ili drvenim talpama.

Privlačenje sortimenata do vlaka se vrši na način koji obezbeđuje najmanje moguće oštećivanje zemljišta, vode i vegetacije uz poštovanje sledećih pravila:

- Nakon formiranja tovara šumskih sortimenata u radnom polju, vozila se najkraćom putanjom kreću do najbliže vlake, a dalje isključivo vlakama do stovarišta ili izvoznog puta.

- Privlačenje sortimenata u sečinama gde se sprovodi obnavljanje šuma (podmladne povšine), vrši se po pravilu tokom zimskog perioda po snežnom pokrivaču ili smrznutom zemljištu.

- U slučajevima obilnih padavina i visoke vlažnosti zemljišta kada tokom prevoza mogu da nastanu značajne štete na zemljištu radnih polja i transportnih vlaka, obustavlja se privlačenje šumskih sortimenata.

- Prevoz sortimenata se obustavlja u slučajevima da se na radnim poljima i vlakama pojave ulegnuća zemljišta (kolotrag) od transpornih sredstava, dubine veće od 40 santimetara.

- Sva oštećenja zemljišta u vidu ulegnuća dubljih od 20 cantimetara moraju se sanirati po okončanju prevoza ručnim alatom ili mehanizovano pomoću tanjirača i druge mehanizacije.

Neposredni nadzor nad privlačenjem šumskih sortimenata vrši poslovođa korišćenja šuma (šumarski tehničar sa položenim stručnim ispitom). Obustavu privlačenja može da izda poslovođa korišćenja šuma, referenti korišćenja iz šumskih uprava i gazdinstava, kao i njihovi nadređeni rukovodioci.

U slučaju potrebe mogu se propisati i druge mere zaštite šuma, sortimenata, vode, vegetacije, zemljišta i drugog.

### Seče obnavljanja - čiste seče

Obeležavanje stabala za seče obnavljanja vrši se površinski i to po graničnoj liniji koja se uključuje u površinu za čistu seču.

Da bi se planirani cilljevi gazdovanja što potpunije ostvarili, a radovi izvodili efikasno, pri izvođenju seča treba nastojati da godišnje seče budu skoncentrisane radi lakše organizacije. Takođe treba nastojati da se usaglasi mesto i vreme izvođenja čistih seča i proreda, tako što će se u blizini čistih seča istovremeno izvoditi i prorede. Seče se moraju izvoditi u vreme kada nema opasnosti od naglog dolaska visokih voda, a radi efikasnije zaštite proizvedenih sortimenata za vreme poplava seče treba da napreduju u nizvodnom pravcu. Na mestima gde se vrše seče ne treba ostavljati manje neposečene površine, jer bi to izazvalo organizaciono tehničke probleme prilikom izvođenja radova u budućnosti. Prilikom izvođenja radova treba voditi računa da se oborena stabla ne ukrštaju i da visina panjeva ne prelazi 2/3 prečnika panja. Krojenje posečenog drveta treba prilagoditi tržišnim uslovima, tako da se postignu maksimalni finansijski efekti (veće učešće trupaca i oblog tehničkog drveta na račun ogrevnog drveta, svođenje otpada na najmanju meru). Da bi se ovi ciljevi postigli krojenje treba da izvodi stručno lice. Posle seče mora se uspostaviti šumski red shodno Pravilniku o šumskom redu. Radovi na izvlačenju sortimenata moraju biti tako organizovani da vreme od seče do izvlačenja na stovarište bude što kraće, a da drvni materijal bude smešten na pristupačnim stovarištima bezbednim od poplave.

Seče obnavljanja se izvode u zimskom periodu tj. u doba mirovanja vegetacije.

Seča se izvodi motornim testerama. Partiju sekača čine dva sekača i jedna motorna testera. Razmak između partija sekača je dvostruka visina srednje sastojinskog stabla.

### Proredne seče

Obeležavanje stabala za proredne seče će se izvršiti stablimično.

Intenzitet prorede za svaku pojedinu sastojinu i vrstu drveta je naveden u prilogu PLAN PROREDNIH SEČA. Prilikom izvođenja proreda treba se pridržavati određene zapremine predviđene za proredu jer je navedeni procenat određen prema zapremini sastojine u vreme izrade osnove, što kod mlađih sastojina sa velikim procentom godišnjeg prirasta daje (u apsolutnom smislu vrednosti) neprecizan podatak.

Vreme izvođenja proreda po odeljenjima treba uskladiti sa izvođenjem seča obnavljanja, kako bi upotrebljena mehanizacija bila što funkcionalnije korišćena. Seče se moraju izvoditi u vreme kada nema opasnosti od naglog dolaska visokih voda. Takođe, ako se ukaže potreba za proredama ili sanitarnim sečama (vetrolomi, vetroizvale i dr.) u nekim odeljenjima i odsecima koji nisu planirani ovom osnovom, (sastojine u kojima je usvojeno prelzano gazdovanje kao sistem gazdovanja), potrebno je i njih uraditi uz saglasnost, saradnju i nadzor šumarske inspekcije. Sve smernice o izvođenju seče, krojenja, izvlačenju drvnih sortimenata i uspostavljanju šumskog reda, navedene  u prethodnom poglavlju za seče obnavljanja, važe i za proredne seče.

Prorede se izvode tokom cele godine motornim testerama.

Sama seča se izvodi motornim testerama po sekačkim linijama, koje su širine dvostruke visine srednjeg sastojinskog stabla. Partiju sekača čine dva sekača i jedna motorna testera.

## VREME IZVODJENJA RADOVA NA SEČI I GAJENJU  ŠUMA

Seče obnove se izvode  u doba mirovanja vegetacije, proredne seče se izvode tokom cele godine.

Uzgojni radovi na pošumljavanju obavljaju se u doba mirovanja vegetacije a radovi na gajenju obavljaju se većinom u doba vegetacije.

## UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I  IZVOĐAČKOG PROJEKTA GAZDOVANJA ŠUMAMA

Sprovođenje osnova obezbeđuje se godišnjim planom gazdovanja šumama (u daljem tekstu godišnji plan). Njim se detaljno razrađuju radovi po pojedinim sastojinama utvrđeni u ovoj osnovi za gazdovanje šumama.

Sastavni deo godišnjeg plana je izvođački projekat gazdovanja šumama (u daljem tekstu izvođački projekat).

Izvođačkim projektom se usklađuje tehnologija po fazama radova na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.

Osnovna jedinica za koju se izrađuje izvođački projekat je odelenje.

Izvođački projekat sastoji se iz tekstualnog dela, tabelarnog dela i skica.

Tekstualni deo izvođačkog projekta sastoji se iz opisa staništa i sastojina, obrazloženja opšteg i etapnog uzgojnog cilja, prikaz rasporeda  izvođenja radova na gajenju šuma i načina izvođenja tih radova, te prikaz tehnologije i organizacije rada na seči, izradi i privlačenju drvnih sortimenata.

Tabelarni deo sadrži podatke o površini, vrsti i obimu radova na gajenju i korišćenju šuma, količini, vrsti i starosti sadnog materijala, radnoj snazi, mehanizaciji i drugim sredstvima rada i materijalu potrebnom za izvođenje pripremnih i glavnih radova na gajenju i korišćenju šuma.

Izvođački projekti rade se na obrascima br.19-26 koji su propisani Pravilnikom, arhiviraju se i trajno čuvaju. Izvođački projekat donosi se najkasnije do 31.oktobra, a godišnji plan do 30. novembra, za radove koji će da se izvode u narednoj godini. Godišnji izvođački projekat mora biti u skladu sa osnovom. Korisnik šuma je dužan da u izvođačkom projektu evidentira izvršene radove u toku godine na zaštiti, gajenju i seči šuma po njegovom izvršenju, a najkasnije do 28. februara naredne godine.

U izvođački plan prilažu se skice 1: 10000 sa ucrtanim izvoznim putevima, stovarištima, vlakama i td.

Detaljnija uputstva za izradu godišnjeg plana gazdovanja šumama, data su u Pravilniku o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama ( sl.gl.RS br. 122/03).

## UPUTSTVO ZA VODJENJE EVIDENCIJE GAZDOVANJA ŠUMAMA

Korisnik šuma je dužan prema članu 34. Zakona o šumama, da u osnovi gazdovanja  šumama, te u izvođačkom projektu evidentira izvršene radove na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.

Radovi izvršeni u toku godine evidentiraju se najkasnije do 28. februara naredne godine.

Evidentiranje izvršenih radova na seči i gajenju šuma vrše se na obrascima ”Plan gajenja šuma – Evidencija izvršenih radova na gajenju”,  ”Plan seča obnavljanja (jednodobne šume) – Evidencija izvršenih seča” i ”Plan prorednih seča – Evidencija izvršenih seča”.

Detaljnija uputstva za vođenje evidencije izvršenih radova regulisana su u Pravilniku o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama ( sl.gl.RS br. 122/03).

Količina posečenog drveta unosi se iz doznačnih knjiga. Prsni prečnici doznačenih stabala mere se sa tačnošću 1 cm i unose u doznačnu knjigu. Zapremina u doznačnim knjigama obračunava se po istim zapreminskim tablicama (tarifama) po kojima je bila obračunata zapremina u OGŠ, posečeno drvo razvrstava se po strukturi na tehničko, celulozno, jamsko i ogrevno drvo.

Svi izvršeni radovi se prikazuju i na kartama sa napomenom o površini, obimu radova i godini izvršenja.

Ostvareni prinos razvrstava se na glavni (redovni, vanredni i slučajni) i prethodni (redovni i slučajni) prinos, a prema sortimentnoj strukturi na tehničko, jamsko, celulozno i ogrevno drvo.

Glavni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala po planu seča obnavljanja šuma, drvnu zapreminu slučajnih prinosa - stabla posečena u sastojinama dva najstarija dobna razreda kod odabrane ophodnje, drvnu zapreminu stabala posečenih čistom sečom u izdanačkim šumama u cilju obnavljanja.

Prethodni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala koja je obuhvaćena planom prorednih seča i slučajne prinose u sastojinama koje su planirane za proredne seče.

Redovni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala koja je u planu prorednih seča i planu seča obnavljanja šuma.

Vanredni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala sa površina koje će se koristiti za druge svrhe osim za proizvodnju drveta (šumsko-kamionski put, dalekovod, gasovod, naftovod i dr.).

Slučajni prinos obuhvata posečenu zapreminu stabala koja nije obuhvaćena planom seča obnavljanja i planom prorednih seča, a potreba za njihovom sečom je slučajnog karaktera i rezultat je elementarnih nepogoda ili drugih nepredvidivih okolnosti.

Pored izvršenih radova evidentiraju se i drugi podaci i pojave od značaja za gazdovanje šumama u posebnom prilogu - "Šumska hronika" kao što su:

- promena u posedovnim odnosima;

- veće šumske štete od elementarnih nepogoda;

- štete od biljnih bolesti i štetočina;

- pojave ranih i kasnih mrazeva;

- početak vegetacionog perioda i dr.

## VODNI USLOVI

Vodni uslovi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo , vezani za ovo područje, nalaze se u prilogu koji je sastavni deo ove osnove.

## USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Posebnim uslovima Zavoda za zaštitu prirode, regulisane su obaveze korisnika zaštićenog prirodnog dobra. Osnova za gazdovanje šumama mora biti izrađena u skladu sa sledećim zakonskim i podzakonskim aktima,kojima je regulisana zaštita prirode na predmetnom području:

- Zakon o zaštiti prirode ( ”Službeni glasnik RS”,br. 36/09 , 88/10 i 91/10.);

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (”Sl.list SRJ, Međunarodni ugovori”, br.11/01.);

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (”Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br.102/07.);

- Uredba o ekološkoj mreži ( ”Službeni glasnik RS”,br. 102/10.);

- Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (Sl.gl. RS br. 5/10),

- Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje (Sl.gl. RS br. 35/10).

Na prostoru GJ“Smogva-Grabova greda“,nalazi se zaštićeno područje Spomenik prirode „Smogva“ koje obuhvata 36 odeljenje,odsek a.

Uslovi Zavoda za zaštitu prirode br.03-712/3 od 12.06.2017 god. vezani za ovo područje, nalaze se u prilogu koji je sastavni deo ove osnove.Takođe,svi planirani radovi ovom Osnovom se moraju sprovoditi u skladu sa prethodno iznetim uslovima,čak i ako u tabelarnom i tekstualnom delu plana stoji drugačije zbog programskih rešenja u obradi podataka.

# EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA

Ekonomsko finasijska analiza gazdovanja šumama uskladjuje iznose i izvore sredstava za izvršenje radova planiranih osnovama.

Ukupna prodajna vrednost drvnih i drugih proizvoda, utvrđena je na osnovu važećeg cenovnika, a troškovi šumsko uzgojnih radova utvrđeni su na osnovu kalkulacija urađenih u  Šumskom gazdinstvu “Sremska Mitrovica”.

Sve kalkulacije u ovom poglavlju rađene su na godišnjem nivou.

## VREDNOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Vrednost šuma i šumskog zemljišta za GJ „Smogva-Grabova greda“, vršena je na osnovu podataka zapremine drvne mase GJ, vrednosti mladih šuma koja je proizišla iz cene koštanja podizanja po jednom hektaru kao i tržišne vrednosti šumskog zemljišta.

Vrednost šuma i šumskog zemljišta kao osnovnog sredstva obavezna je da se proceni na početku svake godine i za svaku GJ. Urađena procena fer vrednosti šuma važeća je na dan  31.12.2017. god.  te na osnovu toga,  ukupna vrednost drvne mase na panju, mladih šuma i šumskog zemljišta za GJ „Smogva-Grabova greda“, iznosi :

Vrednost drvne zapremine				662.202,5 m3 x  2.340 din/m3 =   1.549.553.850 din

Vrednost šuma ispod taksacione granice		7,31 ha x 994.326 din/ha =                 7.268.523 din

Vrednost šumskog zemljišta				    1.323,48 ha x 59.614 din/ha  =      78.897.937 din

Vrednost ostalog zemljišta				         82,31 ha x 29.807 din/ha  =       2.453.414 din

Ukupno:										       1.638.173.724 din

Na osnovu ovih vrednosti dobijena je ukupna vrednost šuma i šumskog zemljišta u ovoj GJ, koja iznosi 1.638.173.724  dinara.

## VRSTA I OBIM PLANIRANIH RADOVA

### Kvalitativna struktura sečive zapremine ( na godišnjem nivou )

Planom proreda i seča obnavljanja šuma, bruto sečivi  prinos u ovoj GJ  iznosi  8,946 m3.

Pošto u okviru GJ nema radova na proširenoj reprodukciji,tabelarni prikaz će biti na ukupnom godišnjem  nivou.

Ukupna sortimentna struktura sečivog prinosa :

Tabela br. 10.1. – Sortiment struktura prinosa– prosta reprodukcija-ukupno,na godišnjem nivou – ukupno

| Vrsta drveća | Bruto sečivi prinos | Otpad | Neto sečivi prinos | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Obla građa | Ukupno tehn. drvo | Prostorno drvo |
|  | m3 |
| OML | 2.7 | 0.4 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |
| Btop | 4.6 | 0.7 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |
| I214 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| Pjas | 1,707.1 | 170.7 | 1,536.4 | 51.1 | 102.2 |  | 153.2 | 204.3 |  |  | 510.8 | 1,025.6 |
| Luž | 3,357.4 | 335.7 | 3,021.6 | 104.7 | 209.4 |  | 209.4 | 240.8 | 282.6 |  | 1,046.8 | 1,974.8 |
| Gr | 2,989.8 | 299.0 | 2,690.8 | 9.2 |  |  | 128.4 | 137.6 |  | 183.5 | 458.7 | 2,232.1 |
| Cer | 425.9 | 55.5 | 370.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.4 |
| Slip | 0.9 | 0.1 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| OTL | 377.1 | 37.7 | 339.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.4 |
| Bag | 16.7 | 1.7 | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 |
| Corh | 62.0 | 6.2 | 55.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.8 |
| AmJas | 1.6 | 0.2 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
| Ukupno: | 8,946.0 | 907.9 | 8,038.1 | 165.0 | 311.5 |  | 491.1 | 582.7 | 282.6 | 183.5 | 2,016.5 | 6,021.6 |

### Vrsta i obim planiranih radova na gajenju (na godišnjem nivou)

Prikaz ukupno planiranih radova na gajenju šuma:

Prosta reprodukcija-ukupno:

Tabela br. 10.2. – Planirani radovi na gajenju šuma, na godišnjem  nivou

| Šifra | Vid rada | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 10.49 | 10.49 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 10.49 | 10.49 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 2.10 | 2.10 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 10.49 | 58.83 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 0.11 | 0.11 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 119.48 | 119.48 |
|  | Ukupno: | 153.15 | 201.49 |

### Vrsta i obim planiranih radova zaštite šuma(na godišnjem nivou)

Plan zaštite šuma od štetnih insekata, biljnih bolesti, glodara i podizanju i održavanju zaštitnih ograda

Tabela br. 10.3. – Planirani radovi na zaštiti šuma, na godišnjem  nivou

| Šifra | Vid rada | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 10.49 | 52.45 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 10.49 | 10.49 |
| 618 | Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva | 0.84 | 8.76 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 10.49 | 64.45 |
| 622 | Podizanje zaštitnih ograda | 0.10 | 0.10 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda | 0.10 | 1.74 |
|  | Ukupno: | 32.52 | 137.98 |

### Vrsta i obim planiranih radova na izgradnji i održavanju šumskih saobraćajnica i objekata (na godišnjem nivou )

Neophodno je stalno održavanje mreže postojećih puteva u dužini od 12.7 km. kao i proseka radi očuvanja prohodnosti kroz GJ.

### Vrsta i obim planiranih radova na uređivanju šuma

Sledeće uredjivanje šuma ove GJ planira se uraditi u poslednjoj godini važenja ove osnove za gazdovanje šuma, na površini od 1.405,79 ha.

## FORMIRANJE PRIHODA

### Prihod od prodaje drveta (na godišnjem nivou)

Tabela br. 10.4. – Prihod od prodaje drveta-ukupno

| Vrsta drveta | Sortiment | Količina | Jedinična cena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | din. | din. |
| Hrast lužnjak | F |  |  |  |
| Hrast lužnjak | K |  |  |  |
| Hrast lužnjak | I | 104.7 | 33.508 | 3.507.712,1 |
| Hrast lužnjak | II | 209.4 | 21.310 | 4.461.582,0 |
| Hrast lužnjak | III | 209.4 | 17.758 | 3.717.915,2 |
| P.jasen | F | 240.8 | 12.784 | 3.078.010,0 |
| P.jasen | K | 282.6 | 9.232 | 2.609.366,0 |
| P.jasen | I | 51.1 | 32.167 | 1.643.076,0 |
| P.jasen | II | 102.2 | 17.758 | 1.814.141,5 |
| I 214 | F | 153.2 | 14.205 | 2176.755,2 |
| I 214 | L | 204.3 | 8.522 | 1.741.199,9 |
| I 214 | I | 0.02 | 7.731 | 173,5 |
| I 214 | II | 0.02 | 6.056 | 135,9 |
| Grab | F | 0.03 | 4.509 | 126.5 |
| Grab | I | 0.04 | 3.543 | 139.1 |
| Grab | II | 9.2 | 10.576 | 97.032.6 |
| Grab | Obla građa | 128.4 | 6.609 | 848.906.4 |
| Prostorno drvo | 6.014,6 | 5.168 | 31.083.452,8 |
| Celuloza | 7.0 | 2.827 | 19.789,0 |
|  |  | 8,038.1 |  | 58,253,901.1 |

### Sredstva za reprodukciju šuma (na godišnjem nivou)

Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:

Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:

Prosta reprodukcija 	58.253.901	x	0.15	=	8.738.085 din.

Svega:	                 8.738.085 din.

### Ukupan prihod

### Tabela br. 10.5. – Ukupan prihod

| VRSTA PRIHODA | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
| Prihod od prodaje drveta | 58.253.901 | 58.253.901 |
| Sredstva za reprodukciju šuma | 8.738.085 | 8.738.085 |
| Ukupno: | 66.991.986 | 66.991.986 |

## TROŠKOVI PROIZVODNJE

Pri formiranju troškova korišćene su aktuelne kalkulacije urađene u planskoj službi ŠG "Sremska Mitrovica".

### Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata

Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata izračunati su na bazi opredeljenja da se seča,  izrada i izvlačenje drvnih sortimenata obavlja isključivo u sopstvenoj režiji za prostu reprodukciju , a za izradu prostornog drveta u proširenoj reprodukciji  može i deo samoizrade.

Tabela br. 10.6. – Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata

|  | Prosta reprodukcija |
| --- | --- |
|  | Tehničko drvo | Prostorno drvo | Ukupno |
| m3 | 2.016,5 | 6.021,6 | 8.038,10 |
| dinara/m3 | 3.038 | 3.529,00 |  |
| dinara | 6.126.052 | 21.250.313 | 27.376.365 |

Tabela br. 10.7. – Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata

| Prosta reprodukcija | 27.376.365 |
| --- | --- |
| Ukupno: | 27.376.365 |

Kalkulacija troškova seče i izvlačenja drvnih sortimenata do stovarišta radjena je na bazi  jediničnih cena izrade i izvlačenja drvnih sortimenata službe plana i analize ŠG Sremska Mitrovica.

### Troškovi radova na gajenju šuma (na godišnjem nivou)

Tabela br. 10.8. – Troškovi radova na gajenju šuma – prosta reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Površina | Jedinična cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | din./ha | dinara |
| 102 | Priprema za pošumljavanje TL | 10.49 | 246.973 | 2.590.500 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 10.49 | 84.862 | 890.118 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 2.10 | 84.862 | 178.024 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 58.83 | 39.421 | 2.319.059 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 0.11 | 9.776 | 1.046 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 119.48 | 3.069 | 366.690 |
| UKUPNO: |  | 201.49 |  | 6.345.436 |

Tabela br. 10.9. – Troškovi radova na gajenju šuma – ukupno

| Prosta reprodukcija | 6.345.436 din. |
| --- | --- |
| Ukupno: | 6.345.436 din. |

### Troškovi  zaštite šuma (na godišnjem nivou )

Tabela br. 10.10. – Troškovi radova na zaštiti šuma - prosta reprodukcija-ukupno

| Šifra | Vid rada | Površina | Jedinična cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | din./ha | dinara |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolest | 52.45 | 6.412 | 336.277 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloskih oboljenja | 10.49 | 13.884 | 145.629 |
| 618 | Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva | 8.76 | 6.568 | 57.506 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 64.45 | 891 | 57.427 |
| 622 | Podizanje zaštitnih ograda | 0.10 | 165.974 | 17.344 |
| 623 | Održavanje zaštitnih ograda | 1.74 | 2.683 | 4.666 |
| UKUPNO: |  | 137.98 |  | 618.850 |

Tabela br. 10.11. – Troškovi radova na zaštiti šuma -ukupno

| Prosta reprodukcija | 618.850 din. |
| --- | --- |
| Ukupno: | 618.850 din. |

### Troškovi izgradnje i održavanja saobraćajnica i tehničkog opremanja

U planu je održavanje 12.7  km šumskih puteva. Troškovi održavanja iznose  12.7  km x 46.192 din./km = 586.638 din.

### Troškovi uređivanja šuma

Troškovi uredjivanja šuma za naredno uredjivanje izračunati su na bazi kalkulacije planske službe ŠG Sremska Mitrovica i utrošenih sredstava za  uredjivanje šuma.

Na osnovu kalkulacija troškovi uređivanja šuma u narednom uređajnom razdoblju godišnje iznose:

140,58 ha x 1.978 din/ha = 278.067 dinara.

### Sredstva za reprodukciju šuma

Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:

Prosta reprodukcija 	58.253.901	x	0,15	=	8.738.085 din.

Svega: 8.738.085 din

10.4.7     Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta

Prema Zakonu o šumama, naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta iznosi 3% od ukupnog  prihoda ostvarenog  gazdovanjem  	šumama.

Prosta reprodukcija 	58.253.901	 x 	0,03	    =	1.747.617 din.

Svega:  1.747.617 din.

### Ostali troškovi

Ostali troškovi na godišnjem nivou iznose 700.000 dinara.

Iskazani ostali troškovi se odnose na sve ostale troškove koji su vezani za šumsku upravu ( investicije, nabavka opreme i dr.).

### Ukupni troškovi

Tabela br. 10.22. – Ukupni troškovi

| Vrsta troška | Prosta reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- |
| Troškovi proizvodnje | 27.376.365 | 27.376.365 |
| Troškovi gajenja šuma | 6.345.436 | 6.345.436 |
| Troškovi zaštite šuma | 618.850 | 618.850 |
| Troškovi uređivanja šuma | 278.067 | 278.067 |
| Troškovi izgradnje saobraćajnica | 586.638 | 586.638 |
| Naknada za kor šuma i šum. zemljišta | 1.747.617 | 1.747.617 |
| Sredstva za reprodukciju šuma | 8.738.085 | 8.738.085 |
| Ostali troškovi | 700.000 | 700.000 |
| Ukupno: | 46.391.058 | 46.391.058 |

## BILANS SREDSTAVA

Tabela br. 10.23. – Bilans sredstava

| Prihod – Troškovi | Prosta reprodukcija | Svega |
| --- | --- | --- |
| Ukupan prihod | 66.991.986 | 66.991.986 |
| Ukupni troškovi | 46.391.058 | 46.391.058 |
|  | 20.600.928 | 20.600.928 |

Ukupno gledano finansijski efekat izvršenja radova je pozitivan i on godišnje iznosi 20.600.928 dinara.

## IZVORI SREDSTAVA

Sredstva za troškove izračunate u ovoj osnovi će se obezbediti prodajom drvnih sortimenata.

Obzirom da je bilans sredstava pozitivan, tj. da se obavljanjem radova planiranih u ovoj GJ ostvaruje dobit, znači da se svi planirani radovi mogu uraditi iz sopstvenih sredstava.

# OČEKIVANI REZULTATI U GAZDOVANJU ŠUMAMA NA KRAJU UREĐAJNOG PERIODA

U okviru ovog poglavlja predočiće se očekivani rezultati na kraju uređajnog perioda 2017. – 2026. godine, a u skladu sa stanjem sastojina GJ ” Smogva-Grabova Greda ”, opštim i posebnim ciljevima gazdovanja šumama, kao i sa merama za postizanje ovih ciljeva. Na kraju uređajnog perioda očekuje se sledeće:

- Stabilnije stanje sastojina po svim elementima (poreklo i očuvanost, smesa, vrsta drveća...),

- Popravak strukture dobnih razreda koja je narušena u prethodnim periodima je stalan i jasno definisan zadatak koji se ne može završiti u jednom uređajnom razdoblju.

- Kroz biološke i proizvodne ciljeve gazdovanja popravljanje strukture drvnih sortimenata,

- Izgradnjom predloženog kraka puta, otvorenost odeljenja  će se poboljšati,

- Sečama obnove, ukloniće se sastojine koje ne doprinose stabilnosti i nemaju finansijskog efekta, a istovremeno pošumljavanjem novostvorenih sečina sa hrastom formiraće se se mlade i vitalno sposobne sastojine,

- Opšta stabilizacija zdravstvenog stanja sastojina u smislu zaštite od biotičkih i abiotičkih činilaca.

Većina navedenih, očekivanih efekata gazdovanja u ovoj GJ u narednom uređajnom razdoblju će se ostvariti, dok su neki efekti takvog karaktera da će se produžiti i u sledeća uređajna razdoblja.

# NAČIN IZRADE OSNOVE

## VREME I NAČIN PRIKUPLJANJA TERENSKIH PODATAKA

### Geodetski radovi

U prethodnim uređivanjima su sređene katastarske podloge i detaljna tipološka istraživanja (ekološka i razvojno-proizvodna), na osnovu čega je stvorena osnova za izradu i ove osnove.

Predmet priprema u ovom uređivanju je bilo evidentiranje svih promena površina u GJ. Unutrašnja podela na odeljenja je zadržana prema prethodnom stanju, s tim što je došlo do promene u rasporedu pojedinih odseka, zbog izgradnje puta u ovoj G J ili pošumljavanja čistina.

Prilikom snimanja stanja nekih delova GJ, gde je došlo do promene korišćen je i GPS uredjaj.

### Taksacioni radovi

Podaci su prikupljani i kodirani prema jedinstvenom informacionom sistemu o šumama Srbije.

Prečnici stabala su mereni kompjuterskim prečnicama, čiji je program prilagođen premeru i memorisanju podataka, kao i njihovom daljem prenosu na računar u program za izradu OGŠ “Osnova” u kojem su se dalje podaci obrađivali. Visine su merene elektronskim visinomerom na detaljnim primernim površinama, a kod totalnog premera je izmeren dovoljan broj visina za sve vrste i debljinske stepene. Tekući zapreminski prirast je obračunat na bazi lokalnih tablica i procenta prirasta. Kod sastojina u poslednjem dobnom razredu i u onim slučajevima kada su sastojine toliko heterogene da bi intenzitet premera prešao 30%, pristupilo se totalnom premeru.

Premer je vršen u svim sastojinama koje su prešle taksacionu granicu od 10 cm. Broj primernih površina je određivan za svaki odsek posebno i zavisi od niza faktora, a pre svega od stepena homogenosti sastojine, tako da intenzitet premera zadovoljava uslove tačnosti premera.

Terenski podaci su prikupljani u toku 2016. godine. Ovaj posao je urađen u sopstvenoj režiji, a delom uz angažovanje povremenih radnika ( šumarskih tehničara).

## OBRADA PODATAKA

Obrada prikupljenih podataka je vršena u direkciji Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“. Podaci su obrađivani na računaru po programu koji se koristi na nivou JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin.

Za obračun zapremina su korišćene tarifne tablice koje su priložene u Osnovi za gazdovanje šumama za GJ „Smogva-Grabova Greda“, i njihova primena je obavezna kod realizacije ove osnove.

## IZRADA KARATA

Izrada karata je vršena u direkciji Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“.

Sve karte su izrađene na osnovu postojeće osnovne i katastarske karte ove GJ. Postojeće karte su skenirane na A0 skeneru, a zatim georeferencirane i digitalizovane u GIS programu za izradu karata na računaru. Karta je povezana sa bazom podataka i urađene su odgovarajuće tematske karte.

Sve karte su štampane u kolor štampi na ploteru ŠG „Sremska Mitrovica“.

## IZRADA TEKSTUALNOG DELA

Izrada tekstualnog i tabelarnog dela OGŠ za GJ „Smogva-Grabova Greda“, uradjen je u ŠG Sremska Mitrovica.

## ZAPISNIK SA PRELIMINARNOG SASTANKA RADI VERIFIKACIJE STANJA I PREDLOGA PLANOVA

Kada su završeni radovi na obeležavanju spoljne granice GJ, granice odeljenja i odseka  i premeru sastojina ,obavešten je nadležni Republički inspektor- Jadranka Grbić, dipl.ing.šumarstva,koji je pregledao  (putem uzorka) izvršene radove na obeležavanju i premeru sastojina u ovoj GJ , konstatovao da su isti korektno odrađeni i napisao zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

Nakon prikupljanja i obrade podataka taksacije za GJ ” Smogva-Grabova Greda ” , u 2017 god. su održani u ŠG „Sremska Mitrovica“ preliminarni sastanci u vezi verifikacije stanja i predloga planova za ovu osnovu.

Kao konsultanti u verifikaciji stanja i planova gazdovanja ove osnove, bili su uključeni  profesori Šumarskog fakulteta Prof.dr. Staniša Banković i Prof.dr. Milan Medarević , kolege iz ŠG Sremska Mitrovica i  kolege iz RJ ŠU Morović.

## UČESNICI IZRADE OSNOVE

Svi poslovi na izradi ove osnove ( priprema skica, izrada karata, kalkulacija premera, kontrola premera, obrada podataka i pisanje tekstualnog dela osnove), su izvršeni u ŠG „Sremska Mitrovica“.

Priprema skica i izrada karata:

- Boris Bezenšek, dipl.ing.šumarstva

Premer sastojina:

- Boris Bezenšek, dipl.ing.šumarstva

- Dejan Maričić, dipl.ing.šumarstva

- Ujvari Marko, dipl.ing.šumarstva

- Kosanović Srđan, dipl.ing.šumarstva

- Savatić Vlada, dipl.ing.šumarstva

Kontrola premera, obrada podataka i pisanje osnove:

- Boris Bezenšek, dipl.ing.šumarstva

# ZAVRŠNE ODREDBE

Osnova gazdovanja šuma za GJ “ Smogva-Grabova Greda ” uradjena je na osnovu “Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama”(sl.gl.RS br.122/03).

Svi radovi koji se budu radili u ovim  šumama moraju se evidentirati u osnovi. Doznaka stabala za seču (odabiranje stabala pri prorednoj seči) može se vršiti samo u toku vegetacionog perioda. Seče prorede mogu se vršiti u toku čitave godine. Seče obnove (glavne seče) vršiti u doba mirovanja vegetacije (zimski period).

Ako se za vreme važenja Osnove gazdovanja za GJ “ Smogva-Grabova Greda ” izmene okolnosti na kojima se zasnivaju pojedine odredbe ove osnove, potrebno je izvršiti izmene na način predviđen  Zakonom o šumama i  Pravilnikom o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvođačkog projekta i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03).

Ova osnova je urađena u 3 primerka, a njeni sastavni delovi su:

- Tekstualni deo

- Tabelarni deo i prilozi:

  - iskaz površina,

  - opis sastojina,

  - tabela o razmeru dobnih razreda,

  - tabela o razmeru debljinskih razreda,

  - plan gajenja šuma,

  - plan seča obnavljanja,

  - plan prorednih seča,

  - tarifni nizovi,

  - šumska hronika – priložena na kraju osnove

  - spisak parcela po katastru

  - uslovi zavoda za zaštitu prirode

  - vodni uslovi

- Karte:

  - pregledna karta razmere 1 : 50.000,

  - osnovna karta razmere 1 : 10.000,

  - sastojinska karta razmere 1 : 10.000,

  - karta tipova šuma razmere 1 : 10.000,

  - privredna karta razmere  1 : 10.000,

  - karta taksacije razmere 1 : 10.000,

  - katastarska karta razmere 1 : 10.000.

Važnost ove osnove je od 01.01.2018. do 31.12.2027. god.

Projektant

Dipl.ing.šum. Boris Bezenšek                       	                                                            Zastupnik ogranka preduzeća ŠG „Sremska Mitrovica“

Sremska Mitrovica,2017 god.								Dipl.ing.šum. Vulin Dragan

-	UVOD	1

1.1	TOPOGRAFSKE PRILIKE	3

1.1.1. GEOGRAFSKI POLOŽAJ	3

1.2.1. BIOGRAFSKI PODACI	4

1.2.2. POSEDOVNO STANJE	4

1.4. EKONOMSKE I KULTURNE PRILIKE	5

1.5. ORGANIZACIJA I MATERIJALNA OPREMLJENOST ŠUMSKE UPRAVE	5

1.6. DOSADAŠNJI ZAHTEVI PREMA ŠUMAMA GJ I NAČIN KORIŠĆENJA ŠUMSKIH RESURSA	6

1.7. MOGUĆNOST PLASMANA ŠUMSKIH PROIZVODA	7

2.1. RELJEF I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE	8

2.2. GEOLOŠKA PODLOGA I TIPOVI ZEMLJIŠTA	8

2.2.2.  ZEMLJIŠTE	8

2.3.   HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE	8

2.4. EKOLOŠKO-PROIZVODNE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA	9

3.2.    FUNKCIJE ŠUMA I NAMENA POVRŠINA	15

3.3. GAZDINSKE KLASE I NJIHOVO FORMIRANJE	15

4.0.        STANJE ŠUMA IŠUMSKIH STANIŠTA	18

4.1.              STANJE ŠUMA PO OPŠTINAMA	18

4.2. STANJE ŠUMA PO NAMENI	18

4.3.	STANJE ŠUMA PO TIPOVIMA ŠUMA.............................................................................................................................................................................20

4.4. STANJE ŠUMA PO GAZDINSKIM KLASAMA	20

4.5 STANJE ŠUMA PO POREKLU I OČUVANOSTI	21

4.6. STANJE ŠUMA PO SMESI	22

4.7. STANJE ŠUMA PO VRSTAMA DRVEĆA	23

4.8. STANJE ŠUMA PO STAROSTI	23

4.9. STANJE ŠUMA PO DEBLJINSKOJ STRUKTURI	29

4.11.      UGROŽENOST ŠUMA OD ŠTETNIH UTICAJA	31

4.12             STANJE NEOBRASLIH POVRŠINA	32

4.13.                   FOND I STANJE DIVLJAČI	32

4.15	OPŠTA OCENA STANJA ŠUMA	33

5.0.	STANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA	34

6.0.	ANALIZA I OCENA GAZDOVANJA U PRETHODNOM UREĐAJNOM PERIODU	35

6.1	DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ŠUMAMA	35

6.1.1	Promena šumskog fonda po površini	35

6.1.2	Promena šumskog fonda po zapremini	35

6.2	ODNOS PLANIRANIH I OSTVARENIH RADOVA U DOSADAŠNJEM GAZDOVANJU	36

6.2.1	Dosadašnji radovi na obnovi i gajenju šuma	36

6.2.2	Dosadašnji radovi na zaštiti šuma	37

6.2.3	Dosadašnji radovi na korišćenju šuma	37

6.2.4	Dosadašnji radovi na  izgradnji i održavanju saobraćajnica	38

6.3	OPŠTI OSVRT NA DOSADAŠNJE GAZDOVANJE	38

7.	UTVRDJIVANJE POSEBNIH CILJEVA I MERA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE	39

MOGUĆNOST, STEPEN I DINAMIKA UNAPREĐENJA STANJA I FUNKCIJA ŠUMA	39

OPŠTI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	39

POSEBNI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	39

Proizvodni ciljevi	40

MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA GAZDOVANJA ŠUMAMA	40

Uzgojne mere	40

Uredjajne mere	41

8.	PLANOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	43

8.1	PLAN GAJENJA ŠUMA	43

8.1.1	Plan obnavljanja i podizanja novih šuma	43

8.1.2	Plan semenske i rasadničke proizvodnje	47

8.2	PLAN ZAŠTITE I ČUVANJA ŠUMA	47

8.2.1	Plan zaštite šuma od štetnih insekata i biljnih bolesti	47

8.2.2	Plan zaštite šuma od čoveka	49

8.2.3	Plan zaštite šuma od požara	49

8.2.4	Plan zaštite šuma od glodara, podizanje zaštitnih ograda i održavanje	49

8.3	PLAN KORIŠĆENJA ŠUMA	50

8.3.1	Plan seča obnavljanja (glavni prinos)	50

8.3.2	Određivanje glavnog prinosa	52

8.3.3	Određivanje prethodnog prinosa	54

8.3.4	Ukupan prinos GJ	56

8.4	ODNOS OBIMA RADOVA NA GAJENJU ŠUMA I OBIMA SEČA ŠUMA	58

8.6	PLAN IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA I OBJEKATA	58

8.2	PLAN UREDJIVANJA ŠUMA	58

8.7	PLAN RAZVOJA LOVSTVA	59

8.9	PLAN  TEHNIČKOG OPREMANJA	59

9.	UPUTSTVA I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANOVA	60

9.1	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA GAJENJA ŠUMA	60

9.2	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  ZAŠTITE ŠUMA	64

9.3	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  KORIŠĆENJA ŠUMA	65

9.3.1	Seče obnavljanja - čiste seče	66

9.3.2	Proredne seče	66

9.4	VREME IZVODJENJA RADOVA NA SEČI I GAJENJU  ŠUMA	67

9.5	UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I  IZVOĐAČKOG PROJEKTA GAZDOVANJA ŠUMAMA	67

9.6	UPUTSTVO ZA VODJENJE EVIDENCIJE GAZDOVANJA ŠUMAMA	67

9.7	VODNI USLOVI	68

9.8	USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	68

10.0.	EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA	69

10.1	VREDNOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA	69

10.2	VRSTA I OBIM PLANIRANIH RADOVA	70

10.2.1	Kvalitativna struktura sečive zapremine ( na godišnjem nivou )	70

10.3.2	Vrsta i obim planiranih radova na gajenju	71

10.2.3	Vrsta i obim planiranih radova zaštite šuma(na godišnjem nivou)	71

10.2.4	Vrsta i obim planiranih radova na izgradnji i održavanju šumskih saobraćajnica i objekata (na godišnjem nivou )	72

10.2.5	Vrsta i obim planiranih radova na uređivanju šuma	72

10.3	FORMIRANJE PRIHODA	72

10.3.1	Prihod od prodaje drveta (na godišnjem nivou)	72

10.3.2	Sredstva za reprodukciju šuma (na godišnjem nivou)	73

10.3.3	Ukupan prihod	73

Tabela br. 10.5. – Ukupan prihod	73

10.4	TROŠKOVI PROIZVODNJE	74

10.4.1	Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata	74

10.4.2	Troškovi radova na gajenju šuma (na godišnjem nivou)	75

10.4.3	Troškovi  zaštite šuma(na godišnjem nivou )	75

10.4.4	Troškovi izgradnje i održavanja saobraćajnica i tehničkog opremanja	76

10.4.5	Troškovi uređivanja šuma	76

10.4.6	Sredstva za reprodukciju šuma	76

10.4.7	Naknada za posečeno drvo	76

10.4.8	Ostali troškovi	76

10.4.9	Ukupni troškovi	77

10.5	BILANS SREDSTAVA	77

10.6	IZVORI SREDSTAVA	77

11.0.	OČEKIVANI REZULTATI U GAZDOVANJU ŠUMAMA NA KRAJU UREĐAJNOG PERIODA	78

12.0.	NAČIN IZRADE OSNOVE	79

VREME I NAČIN PRIKUPLJANJA TERENSKIH PODATAKA	79

Geodetski radovi	79

Taksacioni radovi	79

OBRADA PODATAKA	79

IZRADA KARATA	79

IZRADA TEKSTUALNOG DELA	79

ZAPISNIK SA PRELIMINARNOG SASTANKA RADI VERIFIKACIJE STANJA I PREDLOGA PLANOVA	79

UČESNICI IZRADE OSNOVE	80

13.0.	ZAVRŠNE ODREDBE	81