# 0   UVOD

I   Uvodne informacije i napomene

Gazdinska jedinica “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” registrovana je Popisom šuma i šumskih zemljišta šumskih područja u skladu sa Zakonom o šumama i nalazi se u sastavu Severne šumske oblasti- Sremskog šumskog područja, kojim gazduje JP ”Vojvodinašume”- Petrovaradin, odnosno Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”.

Važenje prethodne osnove za ovu  gazdinsku jedinicu je bilo do 31.12. 2020. god.

Premer sastojina je izvršen  tokom 2020. godine. Prilikom premera sastojina korišćena je elektronska oprema - elektronske prečnice, elektronski visinomeri, a obrada prikupljenih taksacionih podataka i izrada planova gazdovanja, urađena je u ŠG „Sremska Mitrovica” u Sremskoj Mitrovici.

Obrada podataka je izvršena prema jedinstvenoj metodologiji za sve državne šume na teritoriji Republike Srbije, prema Kodnom priručniku za informacioni sistem u šumama Srbije.

Osnova gazdovanja šumama za GJ „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ” urađena je u skladu sa sledećim zakonskim i normativnim aktima:

  - Zakon o šumama („Sl. gl. RS“ br. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-dr.zakon);

  - Pravilnik o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama („Sl. gl. RS“ br. 122/03, 145/14-dr.pravilnik);

  - Pravilnik o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu, obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i o uslovima i načinu seče u šumama („Sl. gl. RS“ br. 65/11, 47/12, 8/17);

  - Pravilnik o šumskom redu („Sl. gl. RS“ br. 38/11, 75/16, 94/17);

  - Pravilnik o obliku i sadržini šumskog žiga, obrascu propratnice, odnosno otpremnice, uslovima i načinu žigosanja posečenog drveta, načinu vođenja evidencije i načinu žigosanja, odnosno obeležavanja četinarskih stabala namenjenih za novogodišnje i druge praznike („Sl. gl. RS“ br. 93/16);

  - Pravilnik o sadržini srednjoročnog plana zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina („Sl. gl. RS“ br. 36/11);

  - Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća („Sl. gl. RS“ br. 135/04, 8/05-ispravka, 41/09);

  - Pravilnik o određivanju malih količina šumskih sadnica i šumskog semena („Sl. gl. RS“ br. 76/09);

  - Pravilnik o kvalitetu reproduktivnog materijala topola i vrba („Sl. gl. RS“ br. 76/09);

  - Pravilnik o priznavanju polaznog materijala i kontroli proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća („Sl. gl. RS“ br. 76/05, 105/05, 83/09);

  - Zakon o zaštiti prirode („Sl. gl. RS“  br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.zakon);

  - Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Sl. gl. RS“ br. 35/10);

  - Pravilnik o proglašenju  i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta  biljaka, životinja i gljiva („Sl. gl. RS“ br. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

  - Uredba o ekološkoj mreži („Sl. gl. RS“ br. 102/10);

  - Odluka o stavljanju pod zaštitu biljnih vrsta kao prirodnih retkosti („Sl. gl. RS“ br. 11/90, 49/91);

  - Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. gl. RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon, 43/11-Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr.zakon);

  - Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Sl. gl. RS“ br. 31/05, 45/05-ispravka, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11);

  - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. gl. RS“ br. 135/04, 36/09);

  - Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl. RS“ br. 135/04, 88/10);

  - Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. gl. RS“ br. 114/08);

  - Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. gl. RS“ br. 135/04, 25/15);

  - Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti („Sl. list SRJ-Međunarodni ugovori“ br. 11/01);

  - Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa („Sl. gl RS-Međunarodni ugovori“ br. 102/07);

  - Zakon divljači i lovstvu („Sl. gl. RS“ br. 18/10, 95/18-dr.zakon);

  - Pravilnik o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete („Sl. gl. RS“ br. 2/12);

  - Pravilnik o specijalnim tehničko-tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja („Sl. gl. RS“, br. 72/10);

  - Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Sl. gl. RS“ br. 62/06, 65/08-dr.zakon, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-dr.zakon);

  - Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl.gl.RS"br.72/09 81/09-ispr., 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 89/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18;

  - Zakon o putevima („Sl.gl.RS“ br. 41/18, 95/18-dr.zakon); samo za gj u kojima ima puteva (i javnih i nekategorisanih)

  - Zakon o zaštiti od požara („Sl. gl. RS“ br. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-dr.zakon);

  - Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010-2020 („Sl. gl. RS“ br. 88/10);

  - Regionalni prostorni plan APV („Sl. list APV» br. 22/11);

Osnova gazdovanja šumama za GJ „ Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ” usaglašena je sa uslovima zaštite prirode za izradu Osnove koji su utvrđeni Rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode br.03-1663/2 od 29.07.2020.godine, o čemu je dato mišljenje o ugrađenosti uslova broj        od          godine.

Važnost osnove je od 1.1.2021. do 31.12.2030. godine.

# OPŠTI OPIS GEOGRAFSKIH, POSEDOVNIH I PRIVREDNIH PRILIKA

## 1.1.	TOPOGRAFSKE PRILIKE

### Geografski položaj gazdinske jedinice

Gazdinsku jedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac" čine dve odvojene šumske celine: Baradinci – Pavlaka i Vučkovac koje se pružaju paralelno sa Vojnim poligonom Nikinci. Deo Baradinaca ( odeljenja 1 – 10 i 19 – 22 ) i Pavlaka ( odeljenja 11 – 18 ), prostiru se na teritoriji Opštine Ruma a drugi deo Baradinaca ( odeljenja 23 – 26 ) i Vučkovac ( odeljenja 27 – 29 ) na teritoriji Opštine Pećinci. U blizini ove gazdinske jedinice nalaze se naselja Nikinci, Vitojevci i Grabovci.

Geografske koordinate ovog šumskog kompleksa su 44O 43' 56"- 44O 49' 55" severne geografske širine i 19O 50' 50" - 19O 54' 05" istočne geografske dužine, dok se nadmorska visina kreće od 78 m - 81 m.

### Granice

Gazdinska jedinica „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“ se sastoji od dve zasebne celine povezane asfaltnim putem.	Kompleks Baradinci – Pavlaka čine odeljenja od 1 do 26. Severna granica šumske celine Baradinci – Pavlaka naleže na poljoprivredno zemljište i GJ Nikinci kojom gazduje VU Karađorđevo. Zapadna granica, idući od severa ka jugu, delom je definisana kanalom Vranj. Odvajajući se od kanala krivudavo ide na zapad ka Vitojevcima da bi se kasnije opet vratila na kanal prateći ga ka jugu. Istočnu granica ove celine predstavlja asfaltni put, koji prolazi kroz Vojni poligon Nikinci.

Kompleks Vučkovac čini tri odeljenja (27, 28 i 29). Zapadna granica šumskog kompleksa Vučkovac naleže delom na poljoprivredno zemljište, a delom na GJ “Grabovačko-Vitojevačko ostrvo”. Istočna granica je ravna linija osnovnog pravca pružanja  puta kroz Vojni poligon Nikinci.

Primenom moderne tehnologije, kao i uz posedovanje katastarskih planova, moguće je u svakom momentu utvrditi granice na terenu.

Površina

Ukupna površina gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” iznosi 884.84 ha i prostire se najvećim delom na teritoriji opštine Ruma u KO Nikinci i KO Grabovci, a manjim delom na teritoriji opštine Pećinci u KO Obrež i KO Ogar. Unutar ovog kompleksa nema zauzeća površina od strane fizičkih ili pravnih lica, kao ni zemljišta uzetog u zakup.

Struktura površina po obraslosti, kao i obraslih površina po poreklu, prikazana je u tabeli 1.1.

Tabela br. 1.1. – Struktura površina

| Vrsta zemljišta | UKUPNA POVRŠINA | ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE | OSTALO ZEMLJIŠTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svega | Šuma | Šumske kulture | Šumsko zemljište | Svega | Neplodno | Za ostale svrhe |
| Površina ha | 884.84 | 864.91 | 772.93 | 91.43 | 0.55 | 19.93 | 2.15 | 17.78 |
| Površina % | 100.00 | 97.75 |  |  |  | 2.25 |  |  |
|  |  | 100.00 | 89.37 | 10.57 | 0.06 | 100.00 | 10.79 | 89.21 |
|  | 100.00 |  | 87.35 | 10.33 | 0.06 |  | 0.24 | 2.01 |

Gazdinska jedinica ,, Baradinci – Pavlaka - Vučkovac " prostire se na 884.84 ha i podeljena je na 29 odeljenja, sa prosečnom veličinom odeljenja od 30.51 ha, što je u skladu sa odredbama Pravilniku o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama. Najmanju površinu ima odeljenje 6 sa 10.95 ha dok najveće odeljenje 29 ima  63.38 ha. Veličina odeljenja ustanovljena je ranijom podelom i kao takva je zadržana.

Iz prethodnog pregleda se vidi da je 97.8 % površine ove gazdinske jedinice pod šumom i šumskim zemljištem, a ostalo zemljište čini 2.2 %  ukupne površine.

## IMOVINSKO – PRAVNO STANJE

Biografski podaci

Šume gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” do Drugog Svetskog rata bile su u sastavu Petrovaradinske imovne opštine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Posle Drugog Svetskog rata, Zakonom o proglašenju opštenarodnih imovnih seoskih utrina, pašnjaka i šuma, imovine zemljišnih, urbanih i njima sličnih zajednica, kao i krajiških imovnih opština, 31.12.1947. god. ukinuta je Petrovaradinska imovna opština i sve šume, a samim tim i šume ove gazdinske jedinice, postaju opštenarodna imovina. Iste godine je osnovano Šumsko gazdinstvo za celu Vojvodinu, da bi 1948. godine bilo formirano Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica sa 6 šumskih uprava (Morović, Jamenska, Višnjićevo, Klenak, Kupinovo i Ogar). Godine 1962 Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica“ prelazi u Radnu organizaciju, da bi 1973. godine, kao Organizacija udruženog rada, formirala svoje OOUR-e. Društvene i političke prilike se menjaju i 1989. godine Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica“ se registruje kao Društveno preduzeće za gazdovanje šumama sa 6 radnih jedinica.

Donošenjem Zakona o šumama Republike Srbije (Sl.gl. RS br. 46/91), Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica“-Sremska Mitrovica ulazi u sastav J.P. “Srbijašume”-Beograd, kao deo novoformiranog javnog preduzeća.

Godine 2001. donosi se Zakon o utvrđivanju odredjenih nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl.gl. RS br. 6/2002 ) gde je, članom 46-stav 3, definisano da Autonomna pokrajina Vojvodina osniva Javno preduzeće “Vojvodinašume”-Petrovaradin u čiji sastav ulazi Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”.

### Posedovno   stanje

Sve katastarske parcele gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”, registrovane su u Zemljišnim knjigama Opštinskih Sudova u Rumi i Pećincima kao i u Republičkom geodetskom zavodu opština Ruma i Pećinci, kao vlasništvo Republike Srbije, sa pravom korišćenja JP ”Vojvodinašume”- Petrovaradin, ŠG “Sremska Mitrovica”.

Rekapitulacija:

Tabela br. 1.14. – Stanja površina po katastarskim opštinama

| Red.br. | Katastarska opština | Površina |
| --- | --- | --- |
|  |  | ha | ar | m2 |
| 1 | Nikinci | 601 | 55 | 99 |
| 2 | Grabovci | 4 | 32 | 97 |
| 3 | Obrež | 182 | 92 | 8 |
| 4 | Ogar | 82 | 60 | 85 |
| Ukupno | 884 | 84 | 16 |

Iz prethodnog pregleda se vidi da se ova gazdinska jedinica prostire na području dve opštine i četiri katastarske opštine.

U odnosu na prethodnu osnovu, površina GJ ” Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ” je izmenjena, tj. veća je za 11 m2. Ovo povećanje je posledica digitalizacije katastarskih parcela.

## 1.3	OPŠTE PRIVREDNE PRILIKE

Kako se GJ „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“ većim delom (68,2 % površine) prostire na teritoriji opštine Ruma, a manjim delom (31,8 %) na području opštine Pećinci, opšte privredne prilike razmatraće se u okvirima opštine Ruma.

Ovo poglavlje  detaljno je obrađeno u Planu razvoja za Sremsko šumsko područje za period od 2016-2025 god.

## EKONOMSKE I KULTURNE PRILIKE

Šumovitost opštine Ruma je 14 %, a najveći deo nalazi se u južnom delu opštine tako da je deo stanovništva naseljenih mesta: Nikinci, Grabovci, Hrtkovci i dr., zaposlen u okviru šumarstva, koje je organizovano preko ŠG „Srem.Mitrovica“, ŠU Klenak.

U okviru delatnosti Šumskog gazdinstva „Srem.Mitrovica“, Šumska uprava Klenak, pored gajenja i korišćenja šuma, intezivno se bavi i razvojem lovstva jer gazduje lovištem pod nazivom „Posavsko lovište Karakuša“.

Stanovništvo ovih opština svoje potrebe za ogrevom i tehničkim drvetom realizuju preko ŠU Klenak.

Ovo poglavlje  detaljno je obrađeno u Planu razvoja za Sremsko šumsko područje za period od 2016-2025 god.

## ORGANIZACIJA I MATERIJALNA OPREMLJENOST ŠUMSKE UPRAVE

Sve šume u državnoj svojini koje leže u Sremu, između Save i Dunava (izuzimajući Frušku Goru), obuhvaćene su sremskim šumskim područjem i poverene su na gazdovanje ŠG “Sremska Mitrovica” (JP Vojvodinašume). Šumsko gazdinstvo obuhvata četiri šumske uprave, među kojima je i ŠU ”Klenak”, koja gazduje šumama ove gazdinske jedinice. Šumska uprava je organizovana kao osnovna operativna jedinica za gazdovanje šumama u okviru Šumskog gazdinstva ”Sremska Mitrovica”.Osnovne delatnosti šumske uprave su uzgoj, zaštita i korišćenje svih potencijala šumskih ekosistema. Za sprovođenje navedenih delatnosti u šumskoj upravi, u okviru ”referentnog organizacionog sistema”, zaduženi su diplomirani inženjeri šumarstva, šumarski tehničari, čuvari šuma, lovočuvari, kvalifikovani motorni sekači, kao i ostalo osoblje.

Svim poslovima u okviru šumske uprave rukovodi šef uprave, koji je po struci dipl. ing. šumarstva.

Stručnim poslovima uzgoja i zaštite šuma rukovode referenti, koji su takođe dipl. ing. šumarstva, dok je terenska realizacija istih, uz neposrednu kontrolu inženjera, poverena šumarskim tehničarima.

Na poslovima čuvanja šuma angažovani su čuvari šuma, koji su šumarski tehničari.

Korišćenje šuma vodi referent korišćenja šuma (dipl.ing.šumarstva) preko svojih saradnika (poslovođa) na terenu, koji su po struci šumarski tehničari.

Poslovima iz oblasti lovstva i zaštite lovne faune, preko lovočuvara kao neposrednih terenskih izvršilaca, bavi se referent-dipl. ing. šumarstva.

Administrativne poslove šumske uprave izvršavaju administrativni radnici-ekonomski tehničari.

Ostale poslove iz domena rada šumske uprave obavlja kvalifikovano pomoćno osoblje.

Poslovi od opšteg značaja, kao što su planiranje gazdovanja šumama, analitički, pravni, komercijalni i računovodstveno-finansijski poslovi, obavljaju se na nivou ŠG “Sremska Mitrovica”.

Kadrovska opremljenost ŠU “Klenak”, po svojoj strukturi i obimu, zadovoljavajuća je sa aspekta realizacije svih radova predviđenih Planovima gazdovanja u ovoj Posebnoj osnovi.Za sezonske poslove u šumarstvu, prema potrebi i obimu radova, angažuje se lokalna-privremena radna snaga.

Kadrovska struktura RJ ŠU Klenak:

| 1 | Šumarski inženjeri | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Šumarski tehničari | 20 |
| 3 | Čuvari šuma SSS | 5 |
| 4 | Čuvari šuma KV | 2 |
| 5 | Šumski radnici | 30 |
| 6 | Motorni sekači | 24 |
| 7 | Majstor na održavanju | 1 |
| 8 | Vozač autobusa | 3 |
| 9 | Vozač putničkih kola | 2 |
| 10 | Administrativni radnici | 4 |
| 11 | Lovočuvar | 4 |
| 12 | Domaćin lovačke kuće | 1 |
| 13 | Poslovođa ugostiteljskog objekta | 1 |
| 14 | Kuvar | 1 |
| 15 | Poljoprivredni tehničar | 1 |
| 16 | Veterinarski tehničar | 1 |
| 17 | Kočijaš | 1 |
| 18 | Čuvar objekta | 6 |
| 19 | Magacioner | 2 |
| 20 | Spremačica-kurir | 3 |
|  | Ukupno zaposlenih: | 118 |

Broj sezonskih radnika se angažuje po potrebi i obimu posla.

Popis objekata i vozila vezanih za poslovanje RJ ŠU Klenak:

| 1 | Upravna zgrada | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Lovačka kuća | 1 |
| 3 | Dvosoban stan | 7 |
| 4 | Trosoban stan | 1 |
| 5 | Lugarnica | 2 |
| 6 | Portirnica | 2 |
| 7 | Mešaona stočne hrane | 1 |
| 8 | Inkubatorska stanica | 1 |
| 9 | Štala | 1 |
| 10 | Čardak | 1 |
| 11 | Pušnica | 1 |
| 12 | Magacin | 2 |
| 13 | Hladnjača za meso | 1 |
| 14 | Pumpa za gorivo | 1 |
| 15 | Drvara | 1 |
| 16 | Autobus | 1 |
| 17 | Kombi vozilo | 2 |
| 18 | Traktor | 2 |
| 19 | Putničko vozilo | 2 |

Pobrojana materijalna i kadrovska opremljenost  šumske uprave Klenak,  zadovoljava potrebe pri realizaciji postavljenih planskih zadataka.

Poslovi na uzgoju i zaštiti se obavljaju sopstvenom radnom snagom, a jednim delom i preko povremene radne snage. Seča i izrada šumskih sortimenata se obavlja sopstvenom radnom snagom.

U okviru ŠG “Sremska Mitrovica” izdvojena je kao posebna Radna jedinica Šumska mehanizacija sa sedištem u Moroviću. Ova radna jedinica obavlja sve potrebne radove na prostoru ŠG “Sremska Mitrovica” i opremljena je mašinama koje u potpunosti zadovoljavaju sve potrebe oko uzgojnih radova i korišćenja šuma. Šumska mehanizacija sa sedištem u Moroviću ima svoje ogranke u ostalim šumskim upravama.

Opšti poslovi, kao što su planiranje gazdovanja, pravni poslovi, komercijalni i drugi poslovi od opšteg značaja se obavljaju u zajedničkoj službi u okviru dela direkcije ŠG “Sremska Mitrovica”.

## DOSADAŠNJI ZAHTEVI PREMA ŠUMAMA GAZDINSKE JEDINICE I NAČIN KORIŠĆENJA ŠUMSKIH RESURSA

Sve sastojine gazdinske jedinice “Baradinci - Pavlaka - Vučkovac” svrstane su u jednu namensku celinu  ”10”- proizvodnja tehničkog drveta.

Proizvodnja tehničkog drveta bila je i u dosadašnjem periodu aktuelna, tako da su se u proteklom uređajnom razdoblju svi planski i neplanski radovi odvijali u okviru ove namene.

Potrebe za drvetom tokom proteklih uređajnih razdoblja stalno su se uvećavale, tako da je proizvodnja tehničkog i ogrevnog drveta u okviru ovog šumskog kompleksa stalno bila aktuelna.

Ova gazdinska jedinica u proteklom periodu je imala seče obnove i prorede pa je iz tog prinosa realizovana proizvodnja tehničkog i ogrevnog drveta. Sastojine hrasta lužnjaka i bagrema obnavljane su u ovom uređajnom razdoblju.

Blizina Vojnog poligona Nikinci i ograničena mogućnost kretanja, ovu gazdinsku jedinicu je stavljala u poziciju ograničene mogućnosti korišćenja. Izgradnjom prilaznog puta prema ovoj gazdinskoj jedinici koji ne prolazi kroz poligon ovi problemi su dobrim delom rešeni.

U okviru ove gazdinske jedinice, svoje utočište našle su razne vrste divljači. Njihova zaštita i korišćenje povereno je Opštinskom lovačkom društvu iz Rume.

Na osnovu napred navedenog zatečenog ukupnog stanja ovih sastojina stepen mogućeg korišćenja istih je znatno umanjen.

## MOGUĆNOST PLASMANA ŠUMSKIH PROIZVODA

U proteklom uređajnom razdoblju, etat ostvaren u GJ Grabovačko-Vitojevačko ostrvo-Vitojevački atar”, realizovan je uglavnom kroz glavne i proredne seče planirane predhodnom Posebnom osnovom. Obzirom, na položaj ovih šuma, slabu šumovitost šireg područja i sve veće rastuće potrebe za drvetom, problema u plasmanu drvnih sortimenata nije bilo.

Ogrevno drvo koje se proizvede, uglavnom se preko sindikalnih organizacija i putem slobodne prodaje, proda lokalnom stanovništu. Ukupna proizvodnja ogrevnog drveta je manja od potražnje, tako da plasman nije problematičan.

Tehničko drvo proizvedeno u ovoj gazdinskoj jedinici može se realizovati na području Srema i jedan manji deo van njega. Kupci tehničkog drveta su uglavnom preduzeća za dalju preradu drveta, a jedan deo odlazi i za privatnu upotrebu (uglavnom za individualnu stambenu izgradnju).

# BIOEKOLOŠKA OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA

## RELJEF I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Gazdinska jedinica “ Baradinci - Pavlaka - Vučkovac”  se nalazi u neplavnom delu Sremskog šumskog područja. Reljef je zaravnjen sa minimalnim visinskim razlikama između depresija i greda. Nadmorska visina se kreće od 78 do 81 m.

Sama činjenica da ovo područje nije plavno, govori nam i prisustvo biljnih vrsta koje su karakteristične za suva staništa.

## GEOLOŠKA PODLOGA I TIPOVI ZEMLJIŠTA

### Geološka podloga

Geološka podloga na području ove gazdinske jedinice je aluvijalni  nanos gline i peska  različite  strukture.

Zemljište

Zemljište u okviru gazdinske jedinice “ Baradinci - Pavlaka - Vučkovac”  je uglavnom gajnjača - lesivirana gajnjača.

Osobine pomenutog zemljišta su izuzetno povoljne za razvoj pomenutih biljnih vrsta. Gravitaciona voda normalno prolazi kroz profil tako da se ne  zadržava u profilu i ne stvara nepropusni oglejeni sloj, koji stvara nepovoljne uslove za razvoj biljaka. Kod lesiviranih gajnjača gravitaciona voda sporije prolazi kroz profil i na taj način duže je na raspolaganju korenovom sistemu biljaka što ovaj tip zemljišta se svrstava u produktivnija staništa hrasta lužnjaka.

Osobine zemljišta su detaljnije date u poglavlju 2.5. Opšte karakteristike šumskih ekosistema kod svakog pojedinačnog tipa šume.

## HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE

Ovo poglavlje je obrađeno u Planu razvoja Sremskog šumskog područja za period 2016-2025 god, pošto se i podaci vezani za hidrografske karakteristike odnose na celo područje.

## KLIMATSKI USLOVI

Za ovo područje je karakteristična umereno kontinentalna klima, sa osobinama panonsko-stepske umereno kontinentalne klime, sa jasnim smenjivanjima godišnjih doba. Kontinentalni karakter klime se ogleda u osobini da je jesen toplija od proleća i da je blaži temperaturni prelaz od leta ka zimi nego obrnuto. Takođe, kao osobina kontinenalne klime izraženo je i pomeranje temperaturnog minimuma na februar, a maksimuma na avgust (značajno posle solsticijuma).

Pored navedenih okolnosti, ostali klimatski faktori (temperatura, vetrovi, padavine idr.), ne otežavaju položaj biljaka. Prosečna godišnja temperatura iznosi 10.8 °C, vegetacioni period bez mraznih dana, prosečna količina padavina 579.6 mm od čega preko 50% u vegetacionom periodu, omogućavaju normalan razvoj svih biljaka prisutnih u ovoj gazdinskoj jedinici.

Ovo poglavlje je obrađeno u Planu razvoja Sremskog šumskog područja za period 2016-2025 god, pošto se i podaci vezani za klimatske uslove odnose na celo područje.

## OPŠTE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH SISTEMA

### Osnovne ekološko proizvodne karakteristike pojedinih tipova šuma

Na osnovu sinteznih ekoloških (pedoloških i fitocenoloških) i razvojno-proizvodnih istraživanja, u šumama Sremskog šumskog područja izdvojeni su brojni tipovi šuma, od kojih su u gazdinskoj jedinici ” Baradinci - Pavlaka - Vučkovac ” zastupljeni sledeći:

V/2 - (91):	Šuma lužnjaka u depresijama (Quercetum roboris caricettosum(remotae) na pseudoglej–gleju

Sastojine ovog tipa šume javljaju se najčešće na malim površinama, u sočivastim depresijama, unutar kserofilnijih jedinica, prvenstveno lužnjaka-graba ili lužnjaka-graba-cera. U gornjem Sremu ovaj tip šume javlja se na većim površinama, ali takođe u depresijama.

U spratu drveća dominira lužnjak (Quercus pedunculata), a sastav sprata žbunja je šarolik - uz pratioce lužnjaka javljaju se i mnoge vrste iz susednih zajednica, pogotovu na jako malim površinama. Od karakterističnih vrsta asocijacije zastupljeni su: Quercus pedunculata, Rumex sanguines i Genista elata, a od diferencijalnih Carex remota, koji obrazuju facijese u spratu prizemne flore. Ovi facijesi, kao i oni od Polygonum hydropiper, najmarkantniji su floristički pokazatelji ekološke jedinice. Od higrofita sa većim vrednostima brojnosti i pkrovnosti zastupljeni su još i: Junkus efusus, Lycopus europaeus, Poa trivalis i dr.

U donjem Sremu u gazdinskim jedinicama “Matijevica - Kadionica” i “Karakuša” u depresijama u kojima se javlja lužnjak dolazi do zadržavanja vode na površini zemljišta. Otuda je površina zemljišta ovde u određenom periodu godine (proleće) dopunski vlažena stagnirajućom površinskom vodom. Pored zadržavanja vode na površini zemljišta i donji deo profila je dopunski vlažen stagnirajućom vodom u dubljim slojevima, koja ovde ima osobine podzemne vode. Zato obrazovano zemljište ima osobine i pseudogleja, tj. građa profila mu je Ag-g-Bt/G-G.

Površina Ag-horizont (moćan do 10 cm) ima osobine humusno-akumulativnog, ali zbog stagniranja površinske vode zemljište ima sivo-crnu boju. G-horizont (horizont pseudogleja) je siv, zbijen sa dosta sitnih mazotina gvožđa i mangana. Nakupljanje gline se oseća već na dubini od 20-30 cm, a zbijeni, nepropustljivi ili teško propustljivi za vodu Bt-horizont se javlja na dubini od 30 cm. Ovaj deo profila je često i pod uticajem podzemne vode, tj. u njemu dolazi ponekad i do njihovog spajanja. Zato je zemljište potpuno marmorirano. Zapažaju se rđaste, rđasto-crvene fleke na sivoj osnovi. Donji deo profila (na dubini većoj od 50 cm) ima osobine Gor-horizonta. Vlažnost je još jača, te je i redukcija jače izražena. U letnjem periodu površinska voda ispari, a podzemna se spušta sasvim nisko. Tada se zemljište ponaša kao automorfno-terestrično. U proleće (jesen), kako je navedeno, veoma je vlažno, tj. hidromorfno.

U gornjem Sremu konstatovana je pojava ovog tipa šume i na nešto većim površinama u depresijama, ali na pseudogleju. Građa profila, Ao-g-Bt-C, vlažnije, kao i fizičke i hemijske osobine u potpunosti su karakteristične za pseudoglej.

Nepovoljne fizičke osobine zemljišta zbog nepropustljivosti Bt-horizonta na relativno maloj dubini, kao i vrlo neujednačen vodni režim tokom godine, čine staništa ovog tipa šume lošijim za lužnjak od većine drugih na kojima se ova vrsta javlja. Međutim, obzirom na biološke osobine lužnjaka i sposobnosti njegovog korenovog sistema da se probija i kroz zemljišni materijal teškog mehaničkog sastava, može da se još uvek očekuje dobar rast ove šumske vrste.

Šume lužnjaka u depresijama su i najrasprostranjenije šume u okviru ove ekološko-proizvodne celine. Po svim pokazateljima i raspoloživim podacima one se veoma razlikuju od ostalih ekoloških jedinica ove celine, tako da se sa pouzdanošću mogu smatrati posebnim tipom šume.

Lužnjak se na ovim staništima odlikuje značajnom energijom prirašćivanja,  naročito u starostima sastojina posle 50. godine (do 80. godine - jer se ne raspolaže podacima za sastojine većih starosti). Tako, na primer, već u starosti od oko 80 godina srednja sastojinska visina je oko 30 m, srednji prečnik je oko 35 cm, zapremina čak i do 500 m3/ha, a tekući zapreminski prirast i preko 11 m3/ha. Procenat tekućeg zapreminskog prirasta se (u periodu između 60. i 80. godine) zadržava na vrlo visokom iznosu za lužnjak - 2.8 do 2.3%.

Raspoloživi podaci su ipak dovoljno ilustrovani da ukažu da se ovaj tip šume značajno razlikuje od ostalih u okviru ove celine, da lužnjak na ovim staništima postiže najbolje proizvodne rezultate, kao i da ovom tipu šume treba posvetiti odgovarajuću pažnju pri planiranju gazdovanja.

Ovaj tip šume se prostire na 10.20 ha ili 1.2 % od ukupne obrasle površine.

VII/2 - (131) Tip šume lužnjaka i graba

(Carpino - Quercetum roboris ) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području

Ovo je najvlažniji tip šume lužnjaka i graba, na livadskoj crnici, bez primesa, koja se floristički ne razlikuje od sledećeg (VII/3) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.

U spratu drveća uz lužnjak (Quercus pedunculata) i grab (Carpinus betulus) javljaju se još stablimično klen (Acer campestre) i divlja kruška (Pyrus pyrester). Sprat žbunja je nešto bogatiji i najčešći su: Ulmus carpinifolia, Carpinus betulus, Ligustrum vulgare i Acer campestre.

U spratu prizemne flore najbrojnije su sledeće vrste: Brachypodium silvaticum, Rumex sanguineus, Carex silvatica, Viola silvestris i Rubus caesius. Floristički je ova subasocijacija prilično siromašna, a i brojnost i pokrovnost pojedinih vrsta su male. Nešto je veće učešće higrofita i mezofita (Lycopus europaeus, Festuca gigantea, Polygonum hidropiper, Populus alba) nego u drugim suvljim varijantama iste asocijacije.

Livadske crnice u ovom tipu šume znatno su suvlje od livadskih crnica u šumama lužnjaka i lužnjaka i graba sa jasenom. Zemljište je obrazovano u periodu kada je vlaženje bilo jače. Sada je nivo podzemne vode znatno spušten, a plavne vode više nema. Zato je i CaCO3 potpuno ispran iz A - horizonta, a zadržava se još u prelaznom (ka matičnom supstratu) A/C - horizontu. Donji delovi profila ponekad mogu da budu slabo ogajnjačeni. Humusno - akumulativni - A - horizont je izuzetno moćan. Dubina (zajedno sa A/C) iznosi 90 - 100 cm. čitav zemljišni profil je ujednačen, kako po mrko - crnoj boji, tako i po glinovito - ilovasto mehaničkom sastavu. Površinski deo profila ima sitno zrnaste strukturne agregate. Sa porastom dubine agregati postaju krupniji. U celini može se reći da je i struktura veoma povoljna. Hemijske osobine su takođe dobre.

Ekološko proizvodna vrednost zemljišta je veoma visoka.

Ovaj tip šume se prostire na 622.47 ha ili 72.0 % od ukupne obrasle površine.

VII/4 - (133): Tip šume lužnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum roboris cerretosum) na lesiviranim do pseudoglejnim livadskim crnicama

Osim edifikatora lužnjaka (Quercus pedunculata), graba (Carpinus betulus) i cera (Quercus cerris) u spratu drveća se javlja pojedinačno i poljski brest (Ulmus carpinifolia). Sprat žbunja je vrlo malog sklopa i čine ga uglavnom izdanački primerci graba, ponekad brest i klen, a sprat prizemne flore je takođe floristički siromašan i male pokrovnosti (facijes nudum). Sa nešto većem brojnošću javljaju se: Ajuga reptans, Lysimachia nummularia, Glechoma hederacea i Carex silvatica. Florističko siromaštvo u spratu prizemne flore uslovljeno je s jedne strane veoma gustim sklopom sprata drveća, a sa druge vodom koja povremeno stagnira na površini zemljišta. Stelju najvećim delom čini lišće graba, koje je veoma povoljnog hemijskog sastava. Razlaganje i humifikacija teku usporeno, zbog čega je čitava površina zemljišta pokrivena šušnjem, za čije razlaganje je potrebno 2-3 godine.

Procesi lesiviranja su izraženi kod svih profila, a kod većeg broja i procesi pseudooglejavanja. Kod pseudoglejnih varijanti horizont pseudogleja počinje već kod površine   (Ag od 0-7 cm). Zemljište je sivo, praškasto, bez strukture, još uvek rastresito. Pravi horizont pseudogleja, g horizont, je neposredno ispod Ag. Sivo smeđe je boje, sa mnogo mazotina gvožđa i mangana. Voda ovde veoma teško prodire, ali ipak se, zbog drenaže koju vrši korenov sistem, zadržava i u ovom delu profila do dubine od oko 20 cm. Ostali deo profila, ispod g horizonta, je glinovit, zbijen i nepropustljiv za vodu. Marmoriranje je jače izraženo: ima mnogo žutosivih fleka od gvožđa i mangana. Donja polovina profila (od 45- 100 cm) je mrko smeđe boje, sa sivo-smeđim i mrko-smeđim flekama. Zemljište je teško, glinovito i nepropustljivo za vodu. Pogoršan vodno-vazdušni režim kako kod lesiviranih i lesivirano-pseudoglejnih livadskih crnica, tako isto, još u većoj meri, kod pseudogleja, utiče na smanjenje proizvodnog potencijala staništa. Zato treba očekivati i smanjenu proizvodnost lužnjaka, graba i cera u ovom tipu šume.

Raspoloživi podaci o razvojno proizvodnim karakteristikama ovog tipa šume su nedovoljni za potpuniji i pouzdaniji prikaz i ocenu proizvodnih mogućnosti lužnjaka na ovim staništima. Dimenzije stabala i zapremina koju lužnjak i grab ostvaruju na ovom staništu, već u 70. godini (dg lužnjaka oko 30 cm, hg – oko 27 m; ukupna zapremina od 450 m3/ha), upućuju na pretpostavku da se radi o izuzetno produktivnim staništima (bar do ove starosti sastojina).

Ovaj tip šume se prostire na 2.39 ha ili 0.3 % od ukupne obrasle površine.

VII/5 - (134):  Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Carpino-Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači-lesiviranoj gajnjači

Sastojine ovog tipa šume javljaju se na nešto većim, izdignutijim površinama u donjem Sremu, a znatno ređe u Gornjem. Ovo su floristički bogate, dobro razvijene zajednice, sa brojnim drvenastim i žbunastim vrstama: Quercus pedunculata, Carpinus betulus, Quercus cerris, Acer campestre, Ulmus carpinifolia, Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus monogyna, Pyrus pyraster, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Viburnum lantana, Evonymus europaea i dr. Osim karakterističnih vrsta za asocijaciju i higrofita iz prethodnih tipova šuma, u ovoj suvljoj varijanti sa cerom javljaju se kao diferencijalne vrste neke kserotermnije vrste: Quercus cerris, Corylus avellana, Viburnum lantana, Rosa arvensis, Campanula  trachelium, Calamintha clinopodium, Veronica chamaedrys, Geum urbanum, Cynanchum vincetoxycum, Tamus communis i dr. U tipu šume lužnjaka, graba i cera na lesiviranim do  pseudoglejenim livadskim crnicama siromaštvo prizemne flore uslovljeno je zemljištem. Ovde u sastojinama koje su floristički vrlo bogate, to je takoće najuže povezano sa osobinama zemljišta.

Gajnjače, a u najvećoj meri i lesivirane gajnjače su zemljišta čije su fizičke, a među njima i vodno-vazdušne osobine zemljišta povoljne.Voda kod gajnjača gravitaciono  normalno prolazi kroz profil, a kod lesiviranih gajnjača i ako je zadržava aluvijalni Bt – horizont, ona ne stagnira na površini. Ovo čak može da bude veoma korisno, jer biljkama voda stoji duže na raspolaganju. To može da bude i jedan od uzroka ranije utvrđene veće produktivnosti lužnjaka na lesiviranim gajnjačama u šumama gornjeg Srema. Gajnjača i  lesivirana gajnjača, duboka zemljišta povoljnih fizičkih i hemijskih osobina, kao i florističko bogatstvo ove zajednice, ukazuju na jedno od najboljih staništa u šumama gornjeg i donjeg Srema.

Ovaj tip šume se karakteriše izuzetno visokim proizvodnim potencijalom i, da lužnjak ostvaruje ove proizvodne rezultate (a ne cer) ovo bi svakako spadalo među najproduktivnija lužnjakova staništa. Međutim, prisustvo cera koji (ukoliko se ranije ili skoro u isto vreme obnovio predstavlja ozbiljnu smetnju razvoju lužnjaka) održava vrlo visoku produkciju drveta na ovim staništima, ali značajno smanjuje vrednost produkcije, upućuje na zaključak da su ovo izuzetno produktivna i vredna staništa lužnjaka, ali da se posebnom brigom i pažnjom (tokom razvoja sastojina, a naročito u fazi obnavljanja i tokom prvih 30-50 godina razvoja sastojina) mora voditi računa da se obezbedi preovlađujuće učešće lužnjaka u fazi obnavljanja i postepeno oslobađanje lužnjaka od konkurencije cera tokom razvoja sastojina. Lužnjak na ovim staništima postiže značajne vrednosti i veličine – kako u pogledu visina, tako i prečnika stabala. Međutim, u odnosu na cer, neznatno zaostaje u razvoju u toku prvih 40-60 godina razvoja sastojina, ali se u daljem razvoju uspešno održava i, čak, postepeno se izjednačava sa cerom. To, između ostalog, ukazuje da na ovim staništima ne bi smelo da se dozvoli da preovlada učešće cera pošto lužnjak ovde postiže podjednaku veličinu, a mnogo veću vrednost produkcije drveta. Cer, u odnosu na lužnjak, ima značajne prednosti u prvih pedesetak godina razvoja sastojina. U tom periodu postiže veće visine i veće prsne prečnike od lužnjaka, a zatim se taj odnos i dostignuta razlika u korist cera uglavnom održavaju, pošto se energija prirašćivanja lužnjaka i u ovakvim uslovima održava na istom nivou kao i cera ili je čak i viša. Sve to upućuje na konstataciju da je prisustvo cera  u okviru ovog tipa šume uslovljeno osobinama staništa, ali da bi bilo gazdinski štetno omogućiti veću zastupljenost cera u ovim šumama. Inače, posmatrano u celini, raspoloživi podaci ukazuju da je  proizvodni potencijal lužnjaka i cera na ovim staništima izuzetno visok. Tekući zapreminski prirast u sastojinama starosti između 60 i 80 (pa i više) godina je uglavnom oko ili iznad 10 m3 po hektaru godišnje.

Ovaj tip šume se prostire na 212.35 ha ili 24.6 % od ukupne obrasle površine.

VII/6 - (135): Tipična šuma lužnjaka, graba i cera sa lipama (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris typicum) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači

Ovo je mešovita, floristički vrlo bogata zajednica. U spratu drveća edifikatorima se, sa znatnijim učešćem, pridružuju cer (Quercus cerris), klen (Acer campestre) i dve lipe – sitnolisna (Tilia parvifolia) i bela (Tilia argentea).

Sprat žbunja je takođe bogat. Najčešći i najbrojniji su dren i svib (Cornus mas i Cornus sanguinea), jednosemeni glog (Crategus monogina), grab (Carpinus betulus), leska (Corylus avellana) i obe lipe.

U spratu prizemne flore najbogatiji su mezofiti i ponekad higrofiti: Glechoma hederacea, Ajuga reptans, Viola hirta, Rumex sanguineus, Carex silvatica, Lysimacha nummularia, Stachus silvatica. Viola silvestris, Festuca gigantea, Circea lutetiana, Carex divulosa, Dactylis polygama, Asperula odorata, Moehringia trinervia. Ovako veliko učešće mezofita ukazuje na odlično stanište.

Proučavanjem zemljišta u šumi lužnjaka, graba i cera sa lipama utvrđeno je da su zemljišta prilično neujednačena. Najčešće su to gajnjače koje mogu biti manje ili više lesivirane. Pored gajnjača i lesiviranih gajnjača, veoma retko, u ovom tipu šume mogu da se nađu i prelazi do ogajnjačenog černozema i gajnjača.

Sva utvrđena zemljišta u ovoj šumi predstavljaju veoma povoljnu sredinu za razvoj drveća. To je zato što je dijapazon, najčešćih zemljišnih tvorevina, od gajnjača do lesiviranih gajnjača, sa veoma dobrim fizičkim i hemijskim osobinama i visokom ekološko-proizvodnom vrednošću.

Ovaj tip šume, slično tipu šume VII/3 spada u najproduktivnije šume lužnjaka i pratećih vrsta drveća. Za razliku od stanišnih i sastojinskih uslova u okviru tipa šume VII/3 gde je lužnjaku konkurisao samo grab, u okviru ovog tipa šuma se, pored graba ravnomerno sa lužnjakom (u fazi obnavljanja sastojina) javljaju još i cer i lipa. Ova okolnost, kao i činjenica da se sve navedene vrste drveća ovde karakterišu sličnom prirasnom sposobnošću, uslovljava da gazdovanje ovim tipom šume sadrži niz specifičnosti (u odnosu na prethodne tipove šuma) kao i da je mnogo složenije – s obzirom na prisustvo 4 – 5 vrsta drveća i, samim tim, veoma složene međusobne odnose tokom čitavog razvojnog ciklusa ovih sastojina.

Lužnjak na ovim staništima postiže impozantne dimenzije – pri tom mnogo veće visine, nego prsne prečnike. Na primer, u starosti od oko 90 – 100 godina, hg lužnjaka je oko 30 m, a dg oko 40 – 45 cm. Značajno je konstatovati da cer na ovim staništima ne ispoljava prednosti u odnosu na lužnjak. U uslovima obnavljanja obe vrste u isto vreme, lužnjak pokazuje permanentnu (iako kvantitativno ne naročito značajnu) nadmoć nad cerom tokom razvoja sastojina. Ova okolnost umnogome olakšava rešenje u fazi obnavljanja sastojina – pri čemu se jedino mora nastojati da se istovremeno obezbedi dovoljno učešće lužnjaka u podmlatku.

Proizvodne mogućnosti ovih staništa su, posmatrano u celini, vrlo značajne. Tako, na primer, u sastojinama dobre obraslosti i u starosti između oko 60 i 80 godina, veličina godišnjeg zapreminskog prirasta se kreće između 9 i 11 m3/ha, nezavisno od razmera smese glavnih vrsta drveća.

Sastojine ovog tipa šume se karakterišu, u proseku, relativno visokom zapreminom i vrlo visokim iznosom tekućeg zapreminskog prirasta u periodu između 50. i 100. godine starosti sastojina. Navedeni i drugi raspoloživi podaci jasno ukazuju da se radi o tipu šume veoma značajnih proizvodnih mogućnosti (naročito sa gledišta uslova za razvoj lužnjaka) i da mu, pri planiranju budućeg gazdovanja, treba posvetiti posebnu pažnju.

Ovaj tip šume se prostire na 16.95 ha ili 2.0 % od ukupne obrasle površine.

# UTVRĐENE FUNKCIJE ŠUMA - NAMENE

## OSNOVNE POSTAVKE I KRITERIJUMI PRI PROSTORNO FUNKCIONALNOM REONIRANJU ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA

Kao najsloženiji ekosistemi na Zemlji šume imaju brojne i veoma različite funkcije koje su od izuzetnog značaja za obezbeđenje trajnih i aktuelnih društvenih potreba.

Šume najčešće istovremeno vrše (ili treba da vrše) veći broj različitih funkcija. Neke od njih je teško, a nekada i nemoguće međusobno uskladiti tako da u isto vreme na istom prostoru imaju i isti značaj. To nameće potrebu da se pri planiranju gazdovanja utvrde prioritetne funkcije pojedinih delova šumskog područja, odnosno šuma i šumskih zemljišta, kao i da se u skladu sa prioritetnim i ostalim mogućim funkcijama planiraju odgovarajući ciljevi i mere budućeg gazdovanja. Drugim rečima, pored ekološko-proizvodnog (tipološkog) potrebno je izvršiti i prostorno funkcionalno reoniranje, odnosno reoniranje površina po nameni.

Iako su brojne i vrlo različite, osnovne funkcije šuma se ipak mogu svrstati u tri grupe (kompleksa):

- grupa (kompleksa) zaštitnih funkcija;

- grupa (kompleksa) proizvodnih funkcija;

- grupa (kompleksa) socijalnih funkcija.

Za svaku namensku celinu u okviru šumskog područja planiraju se, zavisno od stanišnih uslova i stanja sastojina, odgovarajući ciljevi i mere budućeg gazdovanja koji treba da obezbede prevođenje zatečenog ka optimalnom (funkcionalnom) stanju šuma (i šumskih staništa) u pogledu učešća i prostornog rasporeda obraslih i neobraslih površina, sastava vrsta drveća i unutrašnje izgrađenosti sastojina, dužine trajanja proizvodnog procesa i dr.

S obzirom na stanje i funkcije šuma Sremskog šumskog područja, stanišne uslove, kao i koncepcije i opredeljenja u pogledu budućeg razvoja Šumskog gazdinstva, izvršeno je globalno reoniranje područja po nameni i formirano desetak različitih namenskih celina.

U okviru ove gazdinske jedinice, imajući u vidu stanišne uslove i glavne vrste drveća kao i okolnost da ostale funkcije šuma ne ograničavaju njihove proizvodne funkcije, kao primarna i prioritetna namena u ovom uređajnom razdoblju utvrđena je “Proizvodnja tehničkog drveta”.

## FUNKCIJA ŠUMA I NAMENA POVRŠINA

Kvantitativno i kvalitativno usložnjavanje zahteva savremenog društva prema šumi dovodi i do povećanja broja njenih funkcija (proizvodnih, zaštitnih, socijalnih) i nameće potrebu funkcionalnog reoniranja šuma, kako bi se u skladu sa prioritetnom namenom i sveobuhvatno i pouzdano utvrđenim stanjem pojedinih delova šumskog kompleksa, mogle planirati mere i sredstva za prevođenje zatečenog ka funkcionalno optimalnom stanju.

U skladu sa globalnom namenom šuma ovog područja, koja u sebi integriše njihovu ekološku i proizvodnu vrednost, ali i zahteve uže i šire društvene zajednice prema šumi, u gazdinskoj jedinici „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“ definisana je osnovna namena (prioritetna funkcija):

10 – PROIZVODNJA TEHNIČKOG DRVETA

Prioritetna funkcija ove namenske celine je maksimalna proizvodnja drveta najboljeg kvaliteta, uz istovremeno očuvanje i unapredjenje svih ostalih socijalnih i zaštitnih funkcija ekološkog karaktera.

Ovako definisna namenska celina u okviru gazdinske jedinice “Baradinci - Pavlaka - Vučkovac”, najracionalnije će  omogućiti planiranje i  gazdovanje  šumama predmetne  gazdinske jedinice.

## GAZDINSKE KLASE I NJIHOVO FORMIRANJE

Polaznu osnovu za formiranje gazdinskih klasa predstavljao je tip šume. U okviru svakog tipa šume, zavisno od porekla i stanja sastojina, kao i njihove osnovne namene formirana je jedna ili više gazdinskih klasa. Iz prethodnog proizilazi i sledeća definicija gazdinske klase:

Gazdinsku klasu čini skup sastojina u okviru istog tipa šume, koje su istog porekla i sličnog sastava, sličnog zatečenog stanja i osnovne namene, što omogućava (u njihovim okvirima) planiranje jedinstvenih ciljeva i mera gazdovanja (Dr.prof. Milan J. Medarević „Planiranje gazdovanja šumama“).

S obzirom na vrlo različite ekološke uslove i samim tim veliki broj tipova šuma, različite sastojinske prilike i različite osnovne namene, bilo je neophodno da se u okviru šumskog područja formira znatan broj gazdinskih klasa.

U gazdinskoj jedinici “Baradinci – Pavlaka – Vučkovac” ima 25 gazdinskih klasa i sve pripadaju namenskoj celini 10 – Proizvodnja tehničkog drveta.

Pregled svih gazdinskih klasa gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka – Vučkovac” je dat u sledećem tabelarnom prikazu:

Tabela br. 3.1. – Gazdinske klase

| Gazdinska klasa | Puni naziv gazdinske klase | Površina |
| --- | --- | --- |
|  |  | ha | % |
| 10.122.131 | Visoka mešovita šuma topola. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 0.73 | 0.1 |
| 10.125.131 | Devastirana šuma topola. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 1.02 | 0.1 |
| 10.152.131 | Visoka šuma lužnjaka i graba. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 13.67 | 1.6 |
| 10.155.133 | Visoka šuma lužnjaka, graba i cera. Tip šume lužnjaka, graba i cera (Carpino- Quercetum roboris cerretosum) na lesiviranim do pseudoglejnim livadskim crnicama. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 2.39 | 0.3 |
| 10.155.134 | Visoka šuma lužnjaka, graba i cera. Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 62.39 | 7.2 |
| 10.155.135 | Visoka šuma lužnjaka, graba i cera. Tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipom (Carpino - Quercetum roboris tilietesum) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 16.46 | 1.9 |
| 10.157.131 | Izdanačka mešovita šuma lužnjaka. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 15.24 | 1.8 |
| 10.172.131 | Visoka šuma graba i lužnjaka. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 20.35 | 2.4 |
| 10.176.131 | Izdanačka mešovita šuma graba. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 156.59 | 18.1 |
| 10.192.131 | Visoka šuma cera i lužnjaka. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 17.57 | 2.0 |
| 10.192.134 | Visoka šuma cera i lužnjaka. Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 26.86 | 3.1 |
| 10.196.131 | Izdanačka mešovita šuma cera. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 28.40 | 3.3 |
| 10.270.131 | Izdanačka šuma OTL. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 27.33 | 3.2 |
| 10.271.131 | Devastirana šuma OTL. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 5.98 | 0.7 |
| 10.325.131 | Izdanačka šuma bagrema. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 2.81 | 0.3 |
| 10.325.134 | Izdanačka šuma bagrema. Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 28.73 | 3.3 |
| 10.326.131 | Izdanačka mešovita šuma bagrema. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 11.29 | 1.3 |
| 10.457.131 | Veštački podignuta sastojina lužnjaka. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 95.42 | 11.0 |
| 10.457.134 | Veštački podignuta sastojina lužnjaka. Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 27.52 | 3.2 |
| 10.457. 91 | Veštački podignuta sastojina lužnjaka. Tip šuma lužnjaka u depresijama (Quercetum roboris caricetosum remotae) na pseudoglej - gleju. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 1.64 | 0.2 |
| 10.458.131 | Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka. Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 226.07 | 26.2 |
| 10.458.134 | Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka. Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 49.25 | 5.7 |
| 10.458. 91 | Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka. Tip šuma lužnjaka u depresijama (Quercetum roboris caricetosum remotae) na pseudoglej - gleju. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 8.56 | 1.0 |
| 10.483.134 | Veštacki podignuta sastojina bagrema. Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 17.60 | 2.0 |
| 10.483.135 | Veštacki podignuta sastojina bagrema. Tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipom (Carpino - Quercetum roboris tilietesum) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači. sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta | 0.49 | 0.1 |

# 4.0.   STANJE ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA

U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju osnova za gazdovanje šumama, stanje šuma u vreme uređivanja biće prikazano po političkim opštinama, namenskim celinama, po tipovima šuma, gazdinskim klasama, poreklu i očuvanosti, mešovitosti, vrstama drveća, debljinskoj i starosnoj strukturi, stanju šumskih kultura, stanju neobraslih površina, zdravstvenom stanju, stanju fonda divljači i zaštićenih delova prirode. Sveobuhvatno sagledano i analizirano stanje šumskog fonda predstavljalo je osnov za izradu realnih planova gazdovanja, čija realizacija u narednom uređajnom razdoblju ima za cilj postepeno prevođenje ovih šuma u njihovo funkcionalno optimalno stanje.

## STANJE ŠUMA PO OPŠTINAMA

U tabeli br. 4.1. prikazuje se stanje šuma po opštinama:

Tabela br. 4.1. – Stanje ukupne površine po opštinama

| Opština | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| Pećinci | 274.98 | 31.8 | 97,500.1 | 34.4 | 354.6 | 1,867.5 | 39.7 | 6.8 | 1.9 |
| Ruma | 589.38 | 68.2 | 186,114.3 | 65.6 | 315.8 | 2,837.5 | 60.3 | 4.8 | 1.5 |
| Ukupno: | 864.36 | 100.0 | 283,614.4 | 100.0 | 328.1 | 4,705.0 | 100.0 | 5.4 | 1.7 |

Ukupna šumom obrasla površina ove gazdinske jedinice iznosi 864.36 ha i većim delom (68.2 %) nalazi se na teritoriji opštine Ruma, a manji deo (31.8 %) pripada opštini Pećinci.

Pregled obraslih i neobraslih površina je dat u sledećoj tabeli:

Tabela br. 4.2. – Struktura površina po opštinama

| Opština | Pećinci | Ruma | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % | ha | % |
| Obraslo | 274.98 | 98.6 | 589.38 | 97.3 | 864.36 | 97.7 |
| Neobraslo | 3.97 | 1.4 | 16.51 | 2.7 | 20.48 | 2.3 |
| Ukupno | 278.95 | 100.0 | 605.89 | 100.0 | 884.84 | 100.0 |

Obrasla površina ove gazdinske jedinice čini 98.6%, a neobrasla 1.4% od ukupne površine.

## STANJE ŠUMA PO NAMENI

Polazeći od globalne namene šuma Sremskog šumskog područja, usklađene sa njihovom ekološkom vrednošću i potrebama lokalnog stanovništva i šire društvene zajednice, sve sastojine GJ „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“ svrstane su u jednu namensku celinu:

10 – PROIZVODNJA TEHNIČKOG DRVETA

Tabela br. 4.3. – Stanje šuma po nameni

| Osnovna namena | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| 10 | 864.36 | 100.0 | 283614.4 | 100.0 | 328.1 | 4705.0 | 100.0 | 5.4 | 1.7 |
| Ukupno: | 864.36 | 100.0 | 283,614.4 | 100.0 | 328.1 | 4,705.0 | 100.0 | 5.4 | 1.7 |

## STANJE ŠUMA PO TIPOVIMA ŠUMA

Na osnovu sveobuhvatnih ekoloških (pedoloških i fitocenoloških) i razvojno-proizvodnih istraživanja sprovedenih u šumama sremskog šumskog područja izdvojen je veliki broj tipova koji pripadaju kompleksu aluvijalnih-higrofilnih tipova šuma. U gazdinskoj jedinici „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“ zastupljeno je 5 tipova šuma, a stanje šuma na njima, iskazano kroz osnovne pokazatelje (površinu, zapreminu i tekući zapreminski prirast), prikazano je u narednom tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.4. – Stanje šuma po tipovima šuma

| Tip šume | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| 91 | V/2 | Tip šuma lužnjaka u depresijama (Quercetum roboris caricetosum remotae) na pseudoglej - gleju. | 10.20 | 1.2 | 4,386.1 | 1.5 | 430.0 | 86.6 | 1.8 | 8.5 | 2.0 |
| 131 | VII/2 | Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području. | 622.47 | 72.0 | 212,682.8 | 75.0 | 341.7 | 3,684.8 | 78.3 | 5.9 | 1.7 |
| 133 | VII/4 | Tip šume lužnjaka, graba i cera (Carpino- Quercetum roboris cerretosum) na lesiviranim do pseudoglejnim livadskim crnicama. | 2.39 | 0.3 | 964.5 | 0.3 | 403.5 | 13.2 | 0.3 | 5.5 | 1.4 |
| 134 | VII/5 | Tip šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači. | 212.35 | 24.6 | 59,666.8 | 21.0 | 281.0 | 830.4 | 17.6 | 3.9 | 1.4 |
| 135 | VII/6 | Tip šume lužnjaka, graba i cera sa lipom (Carpino - Quercetum roboris tilietesum) na gajnjači do lesiviranoj gajnjači. | 16.95 | 2.0 | 5,914.3 | 2.1 | 348.9 | 90.1 | 1.9 | 5.3 | 1.5 |
| Ukupno GJ: | 864.36 | 100.0 | 283,614.4 | 100.0 | 328.1 | 4,705.0 | 100.0 | 5.4 | 1.7 |

Tip šume lužnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području (131) najzastupljeniji je u šumskom fondu ove gazdinske jedinice. Njegovo učešće po površini iznosi 72.0 %, po zapremini 75.0 %, a po zapreminskom prirastu 78.3 %. Iako manje u odnosu na prethodni, značajno je učešće i tipa šume lužnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači (134) - po površini 24.6 %, po zapremini 21.0 %, po zapreminskom prirastu 17.6%.

## STANJE ŠUMA PO GAZDINSKIM KLASAMA

Stanje šuma po gazdinskim klasama prikazano je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 4.5. – Stanje šuma po gazdinskim klasama

| Gazdinska klasa | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| 10 122 131 | 0.73 | 0.1 | 132.0 | 0.0 | 180.8 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 2.1 |
| 10 125 131 | 1.02 | 0.1 | 56.2 | 0.0 | 55.1 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 2.5 |
| 10 152 131 | 13.67 | 1.6 | 5,366.9 | 1.9 | 392.6 | 74.6 | 1.6 | 5.5 | 1.4 |
| 10 155 133 | 2.39 | 0.3 | 964.5 | 0.3 | 403.6 | 13.2 | 0.3 | 5.5 | 1.4 |
| 10 155 134 | 62.39 | 7.2 | 25,318.8 | 8.9 | 405.8 | 321.4 | 6.8 | 5.2 | 1.3 |
| 10 155 135 | 16.46 | 1.9 | 5,821.9 | 2.1 | 353.7 | 87.7 | 1.9 | 5.3 | 1.5 |
| 10 157 131 | 15.24 | 1.8 | 3,815.0 | 1.3 | 250.3 | 75.8 | 1.6 | 5.0 | 2.0 |
| 10 172 131 | 20.35 | 2.4 | 7,623.6 | 2.7 | 374.6 | 100.8 | 2.1 | 5.0 | 1.3 |
| 10 176 131 | 156.59 | 18.1 | 50,780.3 | 17.9 | 324.3 | 988.2 | 21.0 | 6.3 | 1.9 |
| 10 192 131 | 17.57 | 2.0 | 6,913.5 | 2.4 | 393.5 | 99.2 | 2.1 | 5.6 | 1.4 |
| 10 192 134 | 26.86 | 3.1 | 8,761.6 | 3.1 | 326.2 | 114.3 | 2.4 | 4.3 | 1.3 |
| 10 196 131 | 28.40 | 3.3 | 9,346.3 | 3.3 | 329.1 | 185.9 | 4.0 | 6.5 | 2.0 |
| 10 270 131 | 27.33 | 3.2 | 3,213.6 | 1.1 | 117.6 | 165.0 | 3.5 | 6.0 | 5.1 |
| 10 271 131 | 5.98 | 0.7 | 326.6 | 0.1 | 54.6 | 7.7 | 0.2 | 1.3 | 2.4 |
| 10 325 131 | 2.81 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 325 134 | 28.73 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 326 131 | 11.29 | 1.3 | 2,361.7 | 0.8 | 209.2 | 56.6 | 1.2 | 5.0 | 2.4 |
| 10 457 91 | 1.64 | 0.2 | 794.3 | 0.3 | 484.3 | 12.0 | 0.3 | 7.3 | 1.5 |
| 10 457 131 | 95.42 | 11.0 | 21,636.5 | 7.6 | 226.8 | 359.1 | 7.6 | 3.8 | 1.7 |
| 10 457 134 | 27.52 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 458 91 | 8.56 | 1.0 | 3,591.7 | 1.3 | 419.6 | 74.6 | 1.6 | 8.7 | 2.1 |
| 10 458 131 | 226.07 | 26.2 | 101,110.5 | 35.7 | 447.3 | 1,567.6 | 33.3 | 6.9 | 1.6 |
| 10 458 134 | 49.25 | 5.7 | 23,520.5 | 8.3 | 477.6 | 339.5 | 7.2 | 6.9 | 1.4 |
| 10 483 134 | 17.60 | 2.0 | 2,065.9 | 0.7 | 117.4 | 55.1 | 1.2 | 3.1 | 2.7 |
| 10 483 135 | 0.49 | 0.1 | 92.4 | 0.0 | 188.6 | 2.4 | 0.1 | 4.9 | 2.6 |
| Ukupno | 864.36 | 100.0 | 283,614.4 | 100.0 | 328.1 | 4,705.0 | 100.0 | 5.4 | 1.7 |

Iz tabelarnog pregleda se vidi da u okviru ove GJ ima 25 gazdinskih klasa a najzastupljenija gazdinska klasa je 10.457.131 – Veštački podignuta mešovita sastojina lužnjaka na tipu šume lužnjaka, graba i jasena (Caprino- Fraxino-Quercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smeđem zemljištu u plavnom području sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta i ona zauzima površinu od 226.07 ha sa ukupnom zapreminom od 6,037.4 m3  i ukupnim prirastom od 117.0 m3.

## STANJE ŠUMA PO POREKLU I OČUVANOSTI

Sastojine po poreklu se razvrstavaju na:

- visoke šume (nastale iz semena);

- veštački podignute šume (nastale sadnjom ili setvom);

- izdanačke šume;

- mešovite po poreklu (nastale iz semena i izdanačkim putem)

Sastojine po očuvanosti su razvrstane:

- očuvane – koje po stepenu obraslosti, zdravstvenom stanju i kvalitetu mogu dočekati zrelost za seču;

- razređene – sastojine sa manjim stepenom obraslosti, dobrog zdravstvenog stanja i kvaliteta i mogu dočekati zrelost za seču;

- devastirane – previše razređene, lošeg zdravstvenog stanja i kvaliteta stabala i kao takve ne mogu dočekati zrelost za seču.

Pregled stanja sastojina po poreklu i očuvanosti se prikazuje u sledećim tabelarnim pregledima:

Tabela br. 4.6. – Stanje šuma po očuvanosti

| Očuvanost sastojine | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| Očuvane | 735.82 | 85.1 | 237445.0 | 83.7 | 322.7 | 4084.3 | 86.8 | 5.6 | 1.7 |
| Razređene | 105.08 | 12.2 | 39964.7 | 14.1 | 380.3 | 523.9 | 11.1 | 5.0 | 1.3 |
| Devastirana (previše razređena) sastojina | 23.46 | 2.7 | 6204.7 | 2.2 | 264.5 | 96.8 | 2.1 | 4.1 | 1.6 |
| Ukupno za G.J. | 864.36 | 100.0 | 283,614.4 | 100.0 | 328.1 | 4,705.0 | 100.0 | 5.4 | 1.7 |

Iz tabelarnog pregleda se vidi da od ukupno obrasle površine gazdinske jedinice (864.36 ha), očuvanim sastojinama pripada 735.82 ha (85.1 %) i zapremina od 237,445.0 m3 ili 322.7 m3/ha a razređenim sastojinama 105.08 ha, (12.2 %) i zapremina od 39,964.7 m3 ili 380.3 m3/ha. Degradirane ( previše razređene ) sastojine zauzimaju 23.46 ha i zapreminu od 6,204.7 m3.

U ovoj gazdinskoj jedinici stanje po očuvanosti je zadovoljavajuće, a ova konstatacija proizilazi iz odnosa očuvanih 735.82 ha i razređenih sa degradiranim 128.54 ha sastojina u korist očuvanih sastojina.

Zapremina po jedinici površine očuvanih sastojina je manja u odnosu na razređene, radi toga što u okviru očuvanih sastojina postoje sastojine bez zapremine (mlade sastojine).

Kod razređenih sastojina koje su po pravilu starije, sve površine imaju zapremine, i na taj način ukupna zapremina deli se sa ukupnom površinom i zbog toga je prosečna zapremina razređenih sastojina veća u odnosu na očuvane sastojine.

Tabela br. 4.7. – Stanje šuma po poreklu

| Poreklo sastojine | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| Visoka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 146.03 | 16.9 | 55,084.4 | 19.4 | 377.2 | 726.9 | 15.4 | 5.0 | 1.3 |
| Visoka prirodna sastojina tvrdih i mekih lišćara | 21.39 | 2.5 | 6,201.1 | 2.2 | 289.9 | 96.2 | 2.0 | 4.5 | 1.6 |
| Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 264.95 | 30.7 | 69,348.7 | 24.5 | 261.7 | 1,467.7 | 31.2 | 5.5 | 2.1 |
| Izdanačka prirodna sastojina tvrdih i mekih lišćara | 5.44 | 0.6 | 168.3 | 0.1 | 30.9 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 2.3 |
| Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara | 426.55 | 49.3 | 152,811.9 | 53.9 | 358.3 | 2,410.3 | 51.2 | 5.7 | 1.6 |
| Ukupno za G.J. | 864.36 | 100.0 | 283,614.4 | 100.0 | 328.1 | 4,704.9 | 100.0 | 5.4 | 1.7 |

U ovoj gazdinskoj jedinici dominiraju veštački podignute sastojine tvrdih lišćara, dok se izdanačke sastojine javljaju u nešto manjem procentu.

## STANJE ŠUMA PO SMESI

Pregled stanja po mešovitosti dat je u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.8. – Stanje šuma po smesi

| Mešovitost sastojina | Površina | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha | iv/V*100 |
| Čista sastojina | 171.59 | 19.9 | 22,430.8 | 7.9 | 130.7 | 371.1 | 7.9 | 2.2 | 1.7 |
| Mešovita sastojina | 692.77 | 80.1 | 261,183.7 | 92.1 | 377.0 | 4,333.9 | 92.1 | 6.3 | 1.7 |
| Ukupno za G.J. | 864.36 | 100.0 | 283,614.4 | 100.0 | 328.1 | 4,705.0 | 100.0 | 5.4 | 1.7 |

U odnosu na prethodno uređajno razdoblje, učešće mešovitih sastojina je povećano sa 55.3% na 80.1%

## STANJE ŠUMA PO VRSTAMA DRVEĆA

U okviru ove gazdinske jedinice registrovan je veći broj vrsta drveća, što govori o raznovrsnosti šumskih zajednica i oblika u kojima se javljaju, bilo kao edifikatori u pojedinim tipovima šuma ili kao prateće vrste, pojedinačno i retko primešane sa prethodnim. U skladu sa prirodnim stanišnim uslovima dominiraju hrast lužnjak, grab i cer dok je učešće ostalih vrsta znatno manje, pojedinih i simbolično.

Tabela br. 4.9. – Stanje šuma po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % | iv/V*100 |
| Bela vrba | 4.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 |
| Bela topola | 1,341.2 | 0.5 | 36.0 | 0.8 | 2.7 |
| I - 214 | 70.0 | 0.0 | 7.1 | 0.2 | 10.1 |
| Poljski jasen | 3,176.2 | 1.1 | 68.5 | 1.5 | 2.2 |
| Lužnjak | 174,952.0 | 61.7 | 2,559.5 | 54.4 | 1.5 |
| Grab | 48,482.3 | 17.1 | 814.4 | 17.3 | 1.7 |
| Cer | 29,361.8 | 10.4 | 410.9 | 8.7 | 1.4 |
| Sitnolisna lipa | 5,951.7 | 2.1 | 140.2 | 3.0 | 2.4 |
| Sladun | 819.4 | 0.3 | 13.5 | 0.3 | 1.6 |
| Trešnja | 213.1 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 1.8 |
| Ostali tvrdi lišćari | 14,533.8 | 5.1 | 493.6 | 10.5 | 3.4 |
| Bagrem | 4,584.0 | 1.6 | 155.2 | 3.3 | 3.4 |
| Crni orah | 8.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
| Američki jasen | 115.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.9 |
| Ukupno za G.J. | 283,614.4 | 100.0 | 4,705.0 | 100.0 | 1.7 |

Iz prikazanog tabelarnog pregleda se vidi da je u gazdinskoj jedinici “Baradinci – Pavlaka – Vučkovac”, najzastupljenija vrsta drveća hrast lužnjak sa drvnom zapreminom 174,952.0 m3 ili 61.7 %. Druga vrsta drveća po zastupljenosti je grab sa ukupnom zapreminom 48,482.3 m3 ( 17.1 % ). Cer je zastupljeni sa 10.4 %, ostali tvrdi lišćari sa 5.1 %  itd.

Sagledavajući pojedinačno procenat prirasta po vrstama drveća možemo konstatovati da on prati raspored i po zapremini. Najzastupljeniji je hrast lužnjak sa 54.4 % zatim grab sa 17.3 % i td.

Pregled ostalih prisutnih vrsta njihove zapremine i prirasta prikazan je u tabeli.

Tabela br. 4.10. – Stanje šuma po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Zapremina | Zapreminski prirast |
| --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % | iv/V*100 |
| Tvrdi lišćari | 276,246.8 | 97.4 | 4,521.6 | 96.1 | 1.6 |
| Meki lišćari | 7,367.6 | 2.6 | 183.4 | 3.9 | 2.5 |
| Ukupno za G.J. | 283,614.4 | 100.0 | 4,705.0 | 100.0 | 1.7 |

Iz ovog pregleda očigledna je dominacija tvrdih lišćara u odnosu na meke po zapremini  kao i po zapreminskom prirastu.

## STANJE ŠUMA PO DEBLJINSKOJ STRUKTURI

Raspored zapremina po debljinskoj strukturi prikazan je po poreklu sastojina, debljinskim klasama i ukupno za GJ, posebno za visoke šume i veštački podignute šume, u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.11. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi po poreklu sastojina

|  |  |  | Z A P R E M I N A P O D E B L J I N S K I M R A Z R E D I M A | Zapr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poreklo sastojine | površina | svega | do 10 cm | 11 do 20 | 21 do 30 | 31 do 40 | 41 do 50 | 51 do 60 | 61 do 70 | 71 do 80 | 81 do 90 | iznad 90 | prirast |
|  | ha | m3 | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m3 |
| Visoka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 165.67 | 61,097.42 | 0.52 | 2,678.42 | 4,158.55 | 6,829.65 | 8,858.11 | 14,079.01 | 12,028.82 | 9,080.37 | 2,550.90 | 833.07 | 818.88 |
| Visoka prirodna sastojina mekih lišćara | 0.73 | 132.0 | 0.0 | 11.6 | 13.6 | 18.5 | 21.8 | 38.5 | 16.3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| Izdanačka prirodna sastojina tvrdih lišćara | 270.39 | 69,517.0 | 1,835.7 | 21,738.4 | 25,022.8 | 13,927.2 | 5,539.3 | 1,187.1 | 249.6 | 10.1 | 6.7 | 0.0 | 1,471.5 |
| Devastirana šuma mekih lišćara | 1.02 | 56.2 | 0.0 | 10.1 | 9.9 | 17.0 | 7.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1.4 |
| Veštački podignuta sastojina tvrdih lišćara | 426.55 | 152,811.8 | 10.0 | 9,528.9 | 12,477.7 | 34,324.1 | 50,738.5 | 30,853.4 | 11,898.0 | 2,236.3 | 711.6 | 33.3 | 2,410.3 |
| Ukupno za G.J. | 864.36 | 283,614.4 | 1,846.3 | 33,967.4 | 41,682.6 | 55,116.5 | 65,164.9 | 46,162.0 | 24,192.8 | 11,338.5 | 3,269.2 | 874.3 | 4,705.0 |

Tabela br. 4.12. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi

| Debljinske klase | V (m3) | % |
| --- | --- | --- |
| Tanak materijal (do 30 cm) | 77,496.3 | 27.3 |
| Srednje jak materijal (30 - 50 cm) | 120,281.4 | 42.4 |
| Jak materijal (preko 50 cm) | 85,836.7 | 30.3 |
| Ukupno za G.J. | 283,614.4 | 100.0 |

Iz tabelarnog pregleda se vidi da je od ukupne zapremine gazdinske jedinice ” Baradinci – Pavlaka – Vučkovac” (283.614.4 m3) najzastupljeniji  srednje jak materijal sa zapreminom od 120,281.4 m3 (42.4 %), a u okviru njega IV debljinski razred sa 65,164.9 m3 .

Debljinska struktura je uslovljena i starosnom strukturom kao i poreklom sastojina jer je većina sastojina srednjedobna a i značajno učešće izdanačkih šuma ( 31.3% ), dodatno uslovljava prikazano stanje po debljinskim klasama.

Tabela br. 4.13. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi po vrstama drveća

|  |  | Z A P R E M I N A P O D E B L J I N S K I M R A Z R E D I M A | Zapr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta drveća | Svega m3 | do 10 cm | 11 do 20 | 21 do 30 | 31 do 40 | 41 do 50 | 51 do 60 | 61 do 70 | 71 do 80 | 81 do 90 | iznad 90 | prirast |
|  |  | O | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | m3 |
| Bela vrba | 4.7 |  |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  |  | 0.1 |
| Crna jova | 1,341.2 | 10.1 | 82.0 | 147.2 | 367.8 | 306.4 | 204.7 | 81.8 | 80.6 | 7.7 | 53.0 | 36.0 |
| Bela topola | 70.0 | 43.4 | 11.5 | 1.2 | 7.0 | 6.2 | 0.8 |  |  |  |  | 7.1 |
| Crna topola | 3,176.2 | 6.3 | 355.7 | 1,196.7 | 962.5 | 420.8 | 46.4 | 175.1 | 6.1 | 6.7 |  | 68.5 |
| I - 214 | 174,952.0 |  | 2,263.1 | 12,881.7 | 37,248.1 | 56,704.7 | 39,816.3 | 18,000.1 | 6,335.4 | 1,378.5 | 324.3 | 2,559.5 |
| Deltoidna topola | 48,482.3 | 16.1 | 22,121.4 | 19,125.6 | 5,830.0 | 1,196.1 | 174.2 | 12.4 | 6.4 |  |  | 814.4 |
| Topola M 1 | 29,361.8 |  | 190.4 | 1,514.7 | 5,522.8 | 3,939.7 | 5,227.2 | 5,721.8 | 4,886.9 | 1,870.4 | 487.8 | 410.9 |
| Domaći orah | 5,951.7 | 0.1 | 1,147.1 | 1,604.1 | 1,856.2 | 814.8 | 338.3 | 152.9 | 23.1 | 5.9 | 9.3 | 140.2 |
| Ostali meki lišćari | 819.4 |  |  |  | 153.7 | 560.1 | 101.5 | 4.0 |  |  |  | 13.5 |
| Poljski jasen | 213.1 |  | 113.8 | 71.3 | 2.5 | 2.1 | 23.4 |  |  |  |  | 3.9 |
| Lužnjak | 14,533.8 | 1,047.3 | 7,203.6 | 3,974.5 | 1,594.4 | 500.2 | 171.6 | 42.2 |  |  |  | 493.6 |
| Grab | 4,584.0 | 723.0 | 473.7 | 1,132.5 | 1,517.1 | 695.7 | 42.0 |  |  |  |  | 155.2 |
| Cer | 8.8 |  |  | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| Sitnolisna lipa | 115.5 |  | 5.2 | 24.3 | 54.3 | 18.1 | 11.0 | 2.6 |  |  |  | 2.2 |
| Ukupno za G.J. | 283,614.4 | 1,846.3 | 33,967.4 | 41,682.6 | 55,116.5 | 65,164.9 | 46,162.0 | 24,192.8 | 11,338.5 | 3,269.2 | 874.3 | 4,705.0 |

Stanje po debljinskoj strukturi, a prikazano po vrstama drveća u prethodnoj tabeli odražava slično stanje debljinske strukture prikazano po gazdinskim klasama.

## STANJE ŠUMA PO STAROSTI

Stanje šuma po starosnoj strukturi (stvarni razmer dobnih razreda), na nivou izdvojenih namenskih celina, a unutar njih po gazdinskim klasama (delovima), biće prikazano u narednim tabelarnim pregledima, pri čemu je širina dobnih razreda za vrste sa ophodnjom od 80 i više godina -  20 god., za vrste čija je ophodnja od 40 do 80 godina - 10 god., a za vrste sa ophodnjom do 40 godina - 5 godina.

    - Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 5 godina.

U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 5 godina su obuhvaćene izdanačke i veštački podignute sastojine bagrema. To su sastojine u  kojima je ophodnja do 40 godina.

Tabela br. 4.14. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 5 godina

| Gazdinska klasa |  | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- |
|  | SVEGA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 325 131 | P | 2.81 |  |  | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 325 134 | P | 28.73 |  |  | 28.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 326 131 | P | 11.29 |  |  | 3.68 |  |  |  |  |  | 7.61 |  |  |
|  | V | 2,361.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,361.7 |  |  |
|  | Zv | 56.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.6 |  |  |
| 10 483 134 | P | 17.60 |  | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 13.10 |  |  |
|  | V | 2,065.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,065.9 |  |  |
|  | Zv | 55.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.1 |  |  |
| 10 483 135 | P | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |
|  | V | 92.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.4 |  |  |
|  | Zv | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |
| Ukupno za dobni razred širine 5 god. | P | 60.92 |  | 4.50 | 35.22 |  |  |  |  |  | 21.20 |  |  |
|  | % | 100.0 |  | 7.4 | 57.8 |  |  |  |  |  | 34.8 |  |  |
|  | V | 4,520.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,520.0 |  |  |
|  | Zv | 114.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.1 |  |  |

    - Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 10 godina.

U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 10 godina su obuhvaćene visoke i veštački podignute sastojine OTL-a i  visoke šume topola. To su sastojine u  kojima je ophodnja do 80 godina.

Tabela br. 4.15. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 10 godina

| Gazdinska klasa |  | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- |
|  | SVEGA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 122 131 | P | 0.73 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |
|  | V | 132.0 |  |  |  |  |  |  | 132.0 |  |  |  |  |
|  | Zv | 2.8 |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |
| 10 125 131 | P | 1.02 |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |
|  | V | 56.2 |  |  |  |  |  |  | 56.2 |  |  |  |  |
|  | Zv | 1.4 |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |
| 10 270 131 | P | 27.33 |  |  | 25.57 |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  |
|  | V | 3,213.6 |  |  | 3,045.3 |  |  |  | 168.3 |  |  |  |  |
|  | Zv | 165.0 |  |  | 161.2 |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  |
| 10 271 131 | P | 5.98 |  |  |  |  |  |  | 5.98 |  |  |  |  |
|  | V | 326.6 |  |  |  |  |  |  | 326.6 |  |  |  |  |
|  | Zv | 7.7 |  |  |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  |
| Ukupno za dobni razred širine 10 god. | P | 35.06 |  |  | 25.57 |  |  |  | 9.49 |  |  |  |  |
|  | % | 100.0 |  |  | 72.9 |  |  |  | 27.1 |  |  |  |  |
|  | V | 3,728.4 |  |  | 3,045.3 |  |  |  | 683.1 |  |  |  |  |
|  | Zv | 176.9 |  |  | 161.2 |  |  |  | 15.7 |  |  |  |  |

    - Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 20 godina.

Tabela br. 4.16. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 20 godina

| Gazdinska klasa |  | DOBNI RAZREDI |
| --- | --- | --- |
|  | SVEGA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|  |  | slabo obr. | dobro obr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 152 131 | P | 13.67 |  |  |  |  |  |  | 7.99 | 5.68 |  |  |  |
|  | V | 5,366.9 |  |  |  |  |  |  | 2,854.5 | 2,512.4 |  |  |  |
|  | Zv | 74.6 |  |  |  |  |  |  | 42.6 | 32.0 |  |  |  |
| 10 155 133 | P | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.39 |  |  |
|  | V | 964.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 964.5 |  |  |
|  | Zv | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |  |  |
| 10 155 134 | P | 62.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.39 |  |  |
|  | V | 25,318.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,318.9 |  |  |
|  | Zv | 321.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.4 |  |  |
| 10 155 135 | P | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.46 |  |  |
|  | V | 5,821.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,821.9 |  |  |
|  | Zv | 87.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.7 |  |  |
| 10 157 131 | P | 15.24 |  |  |  | 15.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 3,815.0 |  |  |  | 3,815.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 75.8 |  |  |  | 75.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 172 131 | P | 20.35 |  |  |  |  |  |  | 20.35 |  |  |  |  |
|  | V | 7,623.6 |  |  |  |  |  |  | 7,623.6 |  |  |  |  |
|  | Zv | 100.8 |  |  |  |  |  |  | 100.8 |  |  |  |  |
| 10 176 131 | P | 156.59 |  |  |  |  |  | 68.77 | 87.82 |  |  |  |  |
|  | V | 50,780.3 |  |  |  |  |  | 21,767.3 | 29,013.0 |  |  |  |  |
|  | Zv | 988.2 |  |  |  |  |  | 424.6 | 563.6 |  |  |  |  |
| 10 192 131 | P | 17.57 |  |  |  |  |  | 17.57 |  |  |  |  |  |
|  | V | 6,913.5 |  |  |  |  |  | 6,913.5 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 99.2 |  |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  |  |  |
| 10 192 134 | P | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.86 |  |  |
|  | V | 8,761.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,761.6 |  |  |
|  | Zv | 114.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.3 |  |  |
| 10 196 131 | P | 28.40 |  |  |  | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 9,346.3 |  |  |  | 9,346.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 185.9 |  |  |  | 185.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 457 91 | P | 1.64 |  |  |  |  |  | 1.24 |  | 0.40 |  |  |  |
|  | V | 794.3 |  |  |  |  |  | 623.3 |  | 171.0 |  |  |  |
|  | Zv | 12.1 |  |  |  |  |  | 9.7 |  | 2.4 |  |  |  |
| 10 457 131 | P | 95.42 | 2.08 | 40.23 |  | 2.46 |  | 24.21 | 9.48 | 10.83 |  |  |  |
|  | V | 21,636.5 |  |  |  | 944.4 |  | 9,840.1 | 5,022.4 | 5,829.6 |  |  |  |
|  | Zv | 359.1 |  |  |  | 25.6 |  | 181.7 | 75.8 | 76.0 |  |  |  |
| 10 457 134 | P | 27.52 |  | 27.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 458 91 | P | 8.56 |  |  |  | 5.81 |  | 2.01 |  | 0.74 |  |  |  |
|  | V | 3,591.7 |  |  |  | 2,424.0 |  | 895.7 |  | 272.0 |  |  |  |
|  | Zv | 74.6 |  |  |  | 55.7 |  | 14.8 |  | 4.1 |  |  |  |
| 10 458 131 | P | 226.07 |  | 10.97 |  |  |  | 62.54 | 106.58 | 45.98 |  |  |  |
|  | V | 101,110.5 |  |  |  |  |  | 32,439.3 | 49,223.8 | 19,447.4 |  |  |  |
|  | Zv | 1,567.7 |  |  |  |  |  | 564.2 | 721.4 | 282.1 |  |  |  |
| 10 458 134 | P | 49.25 |  |  |  |  |  |  |  | 49.25 |  |  |  |
|  | V | 23,520.5 |  |  |  |  |  |  |  | 23,520.5 |  |  |  |
|  | Zv | 339.5 |  |  |  |  |  |  |  | 339.5 |  |  |  |
| Ukupno za dobni razred širine 20 god. | P | 768.38 | 2.08 | 78.72 | 6.13 | 51.91 |  | 176.34 | 232.22 | 112.88 | 108.10 |  |  |
|  | % | 100.0 | 0.3 | 10.2 | 0.8 | 6.8 |  | 22.9 | 30.2 | 14.7 | 14.1 |  |  |
|  | V | 275,366.0 |  |  |  | 16,529.7 |  | 72,479.2 | 93,737.3 | 51,752.9 | 40,866.9 |  |  |
|  | Zv | 4,414.1 |  |  |  | 343.0 |  | 1,294.2 | 1,504.2 | 736.1 | 536.6 |  |  |

## STANJE ŠUMSKIH KULTURA I PLANTAŽA

Stanje šumskih kultura i plantaža prikazuje se  po vrstama drveća i ukupno za GJ u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.17. – Stanje veštački podignutih sastojina

| Kulture / Plantaže | POVRŠINA | ZAPREMINA | Tekući zapreminski prirast Zv |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3 | Zv % |
| Kulture | 91.43 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UKUPNO GJ | 91.43 | 100,0 | 0.0 | 100,0 | 0.0 | 100,0 |

Pod kulturama se podrazumevaju veštački podignute sastojine lužnjaka do 20 god. i veštački podignute sastojine bagrema. U ovoj GJ sve kulture su u vreme premera bile ispod taksacione granice pa zbog toga i nema podataka o zapremini i prirastu.

## ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA I UGROŽENOST OD ŠTETNIH UTICAJA

Zdravstveno stanje gazdinske jedinice ”Baradinci – Pavlaka Vučkovac”, možemo analizirati na više načina i sve to u zavisnosti od kog je štetnog faktora ugrožena gazdinska jedinica odnosno sastojina. U zavisnosti od toga sve štete u sastojini odnosno u gazdinskoj jedinici možemo podeliti na više grupa:

- štete nastale od fitopatoloških obolenja

- štete nastale od entomoloških obolenja

- štete nastale sušenjem stabala

- štete od bršljana

- štete nastale od divljači

- štete od glodara

- štete od vetra

- štete od požara

- štete nastale od čoveka

Štete koje se pojavljuju od fitopatoloških obolenja najčešće nastaju u mladim sastojinama lužnjaka i te štete su uglavnom na listu. Najčešća fitopatološka obolenja koja nastaju kod mladih biljaka izazvana su od pepelnice. Pepelnica najveće štete nanosi mladim biljkama u prvim godinama starosti, kad može da izazove i potpuno sušenje mlade biljke. U starijim sastojinama štete od pepelnice nisu pogubne po biljku kao u prvim godinama. U mladim sastojinama ove gazdinske jedinice pojava pepelnice je redovna i ona se blagovremeno suzbija hemijskim preparatima, tako da krajnih posledica a to je sušenje biljaka u ovoj gazdinskoj jedinici nema.

Štete nastale od entomoloških obolenja najčešće nastaju od gubara i u ovoj gazdinskoj jedinici one se pojavljuju u srednjedobnim, dozrevajućim i zrelim sastojinama hrasta lužnjaka. Štete koje nastaju od gubara manifestuju se u vidu golobrsta i imaju za posledicu smanjenje prirasta ili ako se golobrst javlja više godina zaredom, može doći do sušenja stabala.

U srednjedobnim, dozrevajućim i zrelim sastojinama hrasta lužnjaka  prisutno je minimalno sušenje dominantnih i kodominantnih stabala. Ovo sušenje za sada nije uzelo većeg maha, već se pojavljuje pojedinačno i mestimično. Odeljenja i odseci u kojima je ova pojava prisutna obuhvaćeni su uzgojno-sanitarnom sečom u cilju popravljanja zzdravstvenog stanja.

Negativan uticaj bršljana na stabla svih vrsta drveća odražava se tako što bršljan svojim stablom od vrha do krošnje obuhvata stablo i obzirom na svoju bujnost, brojnost i biljnu masu, fizički slabi “biljku domaćina”, opterećuje svojom težinom deblo (što dovodi kasnije do fizičkog slabljenja, sušenja ili lomljenja istog). Pored ovoga, bršljan se intenzivno širi i po zemlji što umanjuje pa čak i u potpunosti onemogućuje prisustvo bilo koje druge prizemne vegetacije uključujući tu i podmladak drvenastih vrsta.

Štete od divljači prevashodno se javljaju u mladim tek obnovljenim sastojinama hrasta lužnjaka. Od svih vrsta divljači koje se nalaze u ovoj gazdinskoj jedinice najveće štete su od srneće divljači koja u proleće odgriza mladim biljkama hrasta lužnjaka pupoljke i mlade grančice. Posledica ovih napada je smanjenje prirasne snage biljke kao i gubljenje terminalnog pupoljka.

Štete od vetroloma u ovoj gazdinskoj jedinici prisutne su ali prvenstveno u vidu pojedinačnih lomova i izvala koje se uklanjaju iz šume u sklopu redovnih proreda ili sanitarnih seča a jedna od posledica je razređenost sastojina. Vetrovi koji ovde duvaju javljaju se najčešće sa istoka, severoistoka, zapada i severozapada. Najjači vetrovi mereno prema Bofor-ovoj skali duvaju u proleće i zimu, a tada su i najčešći. Vetrovi znatno ređe duvaju sa severa, jugoistoka i jugozapada.

Štete od čoveka javljaju se u vidu krađa drveta za ogrev i sitne tehničke građe.

Štete od glodara javljaju se u mladim sastojinama hrasta lužnjaka u vidu odgrizanja korenovog sistema i one su za sada pod kontrolom u ovoj gazdinskoj jedinici

Na osnovu napred navedenih mogućih štetnih uticaja i njihovog prisustva u ovoj gazdinskoj jedinici možemo zaključiti da je zdravstveno stanje sastojina zadovoljavajuće.

Prema stepenu ugroženosti šuma od požara, vidimo da je najveći deo ove gazdinske jedinice malo ugrožen i spada u IV stepen ugroženosti (po Vasiću). Izuzetak predstavljaju površine sa hrastovim podmlatkom. Ove površine se iz tih razloga preventivno štite redovnim održavanjem protivpožarnih pruga tanjiranjem kao i obaveštavanjem lokalnog stanovništva u periodu povećane opasnosti od izbijanja požara, radi povećanja mera opreza.

## STANJE NEOBRASLIH POVRŠINA

Prema iskazu površina, neobrasle površine su razvrstane na šumsko zemljište, neplodno zemljište i zemljište za ostale svrhe i prikazuju se u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 4.21. – Stanje neobraslih površina

| Vrsta zemljišta | Pha | P % |
| --- | --- | --- |
| Šumsko zemljište | 0.55 | 2.7 |
| Zemljište za ostale svrhe | 1.37 | 6.7 |
| Neplodna površina - put | 6.99 | 34.1 |
| Neplodna površina - proseka | 8.30 | 40.5 |
| Neplodna površina - potok ( kanal ) | 2.15 | 10.5 |
| Neplodna površina - zgrade i drugi objekti sa okućnicom | 1.12 | 5.5 |
| Ukupno neobraslo | 20.48 | 100.0 |

Tabela br. 4.22. – Stanje neobraslih površina grupisano

| Vrsta zemljišta | Pha | P % |
| --- | --- | --- |
| Šumsko zemljište | 0.55 | 2.7 |
| Neplodno zemljište | 3.27 | 16.0 |
| Zemljište za ostale svrhe | 16.66 | 81.3 |
| Ukupno neobraslo | 20.48 | 100.00 |

Iz tabelarnog pregleda se vidi da od ukupno neobraslih površina u ovoj gazdinskoj jedinici (20.48 ha) na  šumsko zemljište, dolazi 0.55 ha ili 2.7% ,neplodno zemljište zauzima 3.27 ha neobrasle površine, a zemljište za ostale svrhe 16.66 ha ili 81.3%.

## STANJE SEMENSKE I RASADNIČKE PROIZVODNJE

U ovoj gazdinskoj jedinici ne postoji rasadnička proizvodnja, a potrebe u sadnom materijalu zadovoljavaju se iz rasadnika „Đepuš“ (ŠU Morović), rasadnika topola „Krstac“ u ŠU Klenak i rasadnika „Plandište“ (ŠU Kupinovo).

## STANJE FONDA DIVLJAČI

Gazdinska jedinica „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“, zbog svoje veličine, ima manji značaj za uzgoj divljači u odnosu na veće šumske komplekse.

Kompleks „Vučkovac“ čini prostornu celinu sa gazdinskom jedinicom „Grabovačko – Vitojevačko ostrvo – Vitojevački atar“ i pripada „Posavskom lovištu - Karakuša“ kojim gazduje ŠG Sremska Mitrovica na osnovu ugovora o davanju od strane Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo broj 104-324-516/2011-05-1. Ovo lovište ustanovljeno je Rešenjem Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo broj 104-324-516/211-05, objavljeno u Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine br. 1 od 25.01.2012. godine. Za gazdovanje ovom površinom postoji važeća lovna osnova (za period 2014-2024). Podatke vezane za brojno stanje divljači, kapacitet, bonitet i drugo, nije svrsishodno posmatrati izdvojeno za ovu površinu jer je ona satavni deo ukupne površine otvorenog dela lovišta (8,125.22 ha).

Kompleks „Baradinci – Pavlaka“, koji predstavlja veću celinu, pripada lovištu Srem-jug" kojim gazduje lovačko udruženje "Sremac" iz Rume. Lovište "Srem-jug" je ustanovljeno Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo APV, broj 104-324-319/2012-05 od 10.05. 2012. godine, a dodeljeno je na gazdovanje Lovačkom udruženju "Sremac" iz Rume.

Saglasnost na Lovnu osnovu data je rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo br.104-324-293/2015-07-1, od 11.09.2015. godine.Važenje lovne osnove je od 01.04.2015.-31.03.2025. god.

Ukupna površina lovišta Srem-jug  iznosi 21.153,30 ha.

Prema podacima ovog udruženja, a na osnovu poslednjeg prebrojavanja iz 2010. godine na ovom području se nalazi:

- 25 grla srneće divljači,

- 8 divljih svinja,

Na osnovu bonitiranja lovišta utvrđeni su sledeći boniteti i ekonomski kapacitet lovišta:

Tabela br. 4.20. – Bonitetni  i ekonomski kapacitet lovišta

| Vrsta divljači | Bonitet | Ekonomski kapacitet na 100 hektara LPP |
| --- | --- | --- |
| Srna | III bonitetni razred | 4 |
| Zec | II/III bonitetni razred | 24 |
| Divlja svinja | II bonitetni razred | 2 |

Negativan uticaj na stanje lovnog fonda ima uticaj blizine vojnog poligona, koji ugrožava mir, jedan od osnovnih faktora za prisustvo divljači.

## OPŠTI OSVRT NA ZATEČENO STANJE SASTOJINA

- Od ukupne površine GJ”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” koja iznosi 884.84 ha, obrasla površina zauzima  864.36 ha ili 97.7 %

- Neobrasle površine zauzimaju 20.48 ha ili 2.3 % površine gazdinske jedinice.

- U okviru ove gazdinske jedinice postoji samo jedna namenska celina: 10 – Proizvodnja tehničkog drveta.

- Najzastupljeniji tipovi šuma su 131-(VII/2) sa 72.0 % i 134-(VII/5) sa 24.6 %.

- U ukupnoj obrasloj površini veštački podignute sastojine zauzimaju 426.55 ha obrasle površine ili 49.3 % sa zapreminom od 152,811.9 m3 i prirastom od 2,410.3 m3, izdanačke sastojine se prostiru na 270.39 ha ili 31.3 % sa zapreminom 69,517.0 m3 i prirastom od 1,471.5 m3 a visoke prirodne sastojine prostiru se na 167.42 ha ili 19.4 % obrasle površine sa 61,285.5 m3 zapremine i 823.1 m3  prirasta.

- Po stepenu očuvanosti površinsko učešće očuvanih šuma je 85.1 % , razređenih 12.2 %  a devastiranih 2.7 %.

- Mešovite sastojine čine 80.1 % ukupne obrasle površine, dok na čiste dolazi 19.9 %.

- Najzastupljenije vrste drveća su hrast lužnjak sa 61.7 % učešća u ukupnoj zapremini i grab sa  17.1 %.

- Najveći deo zapremine pripada srednje jakom materijalu (42.4 %), tankom materijalu (27.3 %), a jakom materijalu (30.3 %)

- Prosečna zapremina po hektaru za sve sastojine iznosi 328.1 m3/ha,

- Zdravstveno stanje sastojina je zadovoljavajuće.

- U okviru dobne strukture najzastupljeniji je VI dobni razred sa 241.71 ha, V dobni razred sa 176.34 ha, VIII dobni razred sa  129.30 ha i td.

Na osnovu zatečenog stanja sastojina može se konstatovati da je neravnomeran razmer dobnih razreda i da se takvo stanje mora dovesti u normalan razmer na nivou šumskog područja, odnosno šuma kojima gazduje ŠG Sremska Mitrovica. Evidentno je i prisustvo skoro trećine površine pod izdanačkim šumama ( graba i bagrema ) kao i značajno prisustvo bršljana u velikom intenzitetu na površini gotovo cele GJ i njegov štetan uticaj na drvenaste vrste. Pored svega navedenog treba istaći i blizinu Vojnog poligona Nikinci koji svojim aktivnostima utiče, kako direktno tako i indirektno, na sastojine koje se naslanjaju na površinu u vlasništvu ove vojne ustanove ( Baradinci i Vučkovac ).

# STANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA

Otvorenost, odnosno pristupačnost šumama, jedan je od osnovnih uslova za intenzivno gajenje šuma kao i kompleksno korišćenje drvne mase i drugih proizvoda. Od pristupačnosti šuma zavisi i obim primene savremene mehanizacije u gazdovanju šumama. Da bi se sagledala i ocenila razvijenost mreže komunikacija neophodno je analizirati:

- spoljašnju otvorenost u odnosu na potrošačke centre i prerađivačke kapacitete, kao i dostupnost kompleksa u cilju realizacije planova gazdovanja:

-  unutrašnju otvorenost šumskog kompleksa mrežom šumskih puteva.

Spoljašnja otvorenost - Ova gazdinska jedinica je asfaltnim putem preko Vojnog poligona Nikinci povezana sa selom Nikinci a sa južne strane, delom asfaltnim putem a delom makadamskim putem povezana je sa selom Grabovci i selom Obrež. Posmatrajući prostorni raspored putnih pravaca koji naležu na sastojine ove gazdinske jedinice, možemo konstatovati da je povoljna otvorenost ove gazdinske jedinice prema potrošačkim centrima.

Unutrašnju otvorenost mrežom šumskih puteva - Kroz gazdinsku jedinicu prolaze tvrdi šumski putevi u dužini od 5.3 km i ima otvorenost koja je zadovoljavajuća za postojeću površinu (6.0 km / 1000 ha ) jer su sva odeljenja dostupna za obavljanje svih šumsko-uzgojnih radova i poslova na korišćenju šuma.

# 6.0.     ANALIZA I OCENA GAZDOVANJA U PRETHODNOM UREĐAJNOM PERIODU

## DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ŠUMAMA

### Promena šumskog fonda po površini

Pregled stanja površina  i promena nastalih u prethodnih 10 godina dat je u tabeli 6.1.

Tabela br. 6.1. – Promena šumskog fonda po površini

| Godina uređivanja | Površina | Šuma | Šumske kulture | Šumsko zemljište | Neplodno | Za ostale svrhe | Ostalo zemljište |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 2011 | 884.84 | 762.08 | 102.43 | 0.56 | 18.59 | 1.18 | 19.77 |
| 2020 | 884.84 | 772.93 | 91.43 | 0.55 | 2.15 | 17.78 | 17.78 |
| Razlika | 0.00 | 10.85 | -11.00 | -0.01 | -16.44 | 16.60 | 0.16 |

U odnosu na prethodnu osnovu, površina gazdinske jedinice ”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” je nepromenjena. Površina pod šumom je povećana na račun površine pod šumskim kulturama gde je odeljenje 11 odsek a i 12 odsek b iz kulture prešlo u šumu a odeljenje 9 odseci b;c i 13 (deo starog odseka c – sada e ) nakon obnove prešlo iz šuma u šumske kulture.

    - Promena šumskog fonda po zapremini

Struktura drvnog fonda po vrstama drveća i promene koje su nastale u periodu 2011 – 2020 g. prikazane su u sledećem tabelarnom pregledu:

Tabela br. 6.2. – Promena šumskog fonda po zapremini

| Vrsta drveća | Ukupna zapremina 2010 | Ukupan zapr. prirast (10 god) na kraju perioda | Ostvareni prinos | Očekivana zapremina | Izmerena zapremina | Razlika u zapremini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2011 - 2020) | 2020 | m3 | m3 |
| Bela vrba | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 5.4 | 4.7 | -0.7 |
| Bela topola | 548.3 | 359.7 | 92.3 | 815.7 | 1,341.2 | 525.5 |
| Topola I-214 | 1,016.5 | 70.8 | 1,028.9 | 58.5 | 70.0 | 11.6 |
| Poljski jasen | 3,437.3 | 684.6 | 28.6 | 4,093.4 | 3,176.2 | -917.2 |
| Lužnjak | 169,789.9 | 25,594.8 | 8,164.8 | 187,219.9 | 174,952.0 | -12,267.9 |
| Grab | 44,696.9 | 8,143.8 | 3,008.5 | 49,832.2 | 48,482.3 | -1,349.8 |
| Cer | 26,910.5 | 4,109.0 | 512.5 | 30,507.0 | 29,361.8 | -1,145.2 |
| Sitnolisna lipa | 5,114.8 | 1,402.3 | 297.0 | 6,220.0 | 5,951.7 | -268.4 |
| Sladun | 0.0 | 134.9 | 0.0 | 134.9 | 819.4 | 684.5 |
| Trešnja | 230.5 | 39.1 | 6.2 | 263.4 | 213.1 | -50.4 |
| Ostali tvrdi lišćari | 16,219.4 | 4,935.6 | 2,612.7 | 18,542.4 | 14,533.8 | -4,008.6 |
| Bagrem | 15,423.5 | 1,551.8 | 17,161.8 | -186.4 | 4,584.0 | 4,770.5 |
| Crni orah | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.8 | 7.9 |
| Američki jasen | 224.1 | 21.7 | 0.0 | 245.8 | 115.5 | -130.3 |
| Ukupno za G.J. | 283,616.4 | 47,049.8 | 32,913.2 | 297,753.0 | 283,614.4 | -14,138.6 |

Premerom 2011. god. utvrđena je ukupna zapremina od 283,616.4 m3, a njenim uvećanjem za vrednost periodičnog zapreminskog prirasta od 6,012.0 m3  ,ostvarenog tokom proteklih 10 godina , te umanjenjem tako dobijenog zbira  za  etat realizovan u tom istom periodu koji iznosi 32,913.2 m3, na kraju 2020. god. očekivana je ukupna zapremina od 297,753.0 m3

Zapremina dobijena premerom 2019. god. iznosi 283,614.4 m3, pa je razlika između zapremine dobijene premerom 2020. god i  očekivane zapremine za  2020. god. -14,138.6 m3, što je 4.7 % i opravdava se statistički dozvoljenom greškom.

## ODNOS PLANIRANIH I OSTVARENIH RADOVA U DOSADAŠNJEM GAZDOVANJU

Osnov za ocenu dosadašnjeg gazdovanja šumama je poređenje planiranih radova u prethodnom periodu i njihovog izvršenja. Osnov za analizu dosadašnjeg gazdovanja je evidencija gazdovanja šumama.

### Dosadašnji radovi na obnovi i gajenju šuma

Plan i izvršenje šumsko uzgojnih radova prikazani su u sledećem pregledu:

Tabela br. 6.3. – Plan i izvršenje šumsko -uzgojnih radova

| Šifra | Vrsta rada | Plan | Izvršenje | Razlika | Izvršenje van plana | Ukupno izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | ha | % | ha | ha | ha |
| REDOVAN PLAN | VAN PLANA | UKUPNO |
| 101 | Priprema za pošumljavanje mekih lišcara | 9.49 |  | 0.0 | -9.49 |  | 0.00 |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 179.46 | 50.66 | 28.2 | -128.80 |  | 50.66 |
| 224 | Oranje diskosnim plugom | 60.46 | 4.85 | 8.0 | -55.61 |  | 4.85 |
| 318 | Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom | 9.49 |  | 0.0 | -9.49 |  | 0.00 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 119.00 | 11.00 | 9.2 | -108.00 |  | 11.00 |
| 327 | Obnova bagrema iveranjem | 60.46 | 39.66 | 65.6 | -20.80 |  | 39.66 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 23.80 |  | 0.0 | -23.80 |  | 0.00 |
| 414 | Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom | 18.14 | 2.00 | 11.0 | -16.14 |  | 2.00 |
| 415 | Popunjavanje veštački podignutih plantaža | 1.42 |  | 0.0 | -1.42 |  | 0.00 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 709.68 | 377.66 | 53.2 | -332.02 |  | 377.66 |
| 522 | Kresanje grana | 56.94 |  | 0.0 | -56.94 |  | 0.00 |
| 524 | Pinciranje | 9.49 |  | 0.0 | -9.49 |  | 0.00 |
| 525 | Međuredna obrada | 66.43 |  | 0.0 | -66.43 |  | 0.00 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 114.11 |  | 0.0 | -114.11 |  | 0.00 |
| 530 | Međuredna obrada hemijski | 37.96 |  | 0.0 | -37.96 |  | 0.00 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 402.54 | 157.32 | 39.1 | -245.22 | 3.58 | 160.90 |
| Ukupno: | 1878.87 | 643.15 | 34.2 | -1235.72 | 3.58 | 646.73 |

Planirani radovi na obnovi i gajenju šuma, za proteklo uređajno razdoblje, izvršeni su sa 34.2 % u odnosu na plan.

Radovi vezani za uzgoj mekih lišćara nisu izvršeni jer su uslovljeni površinama koje su bile predviđene za seču i pošumljavanje koje nije izvršeno. Isto važi i za površine planirane za obnovu bagrema i rekonstrukciju izdanačkih sastojina gde seča nije izvršena. Sastojine planirane za rekonstrukciju svojom površinom zadužuju i radove na pripremi terena za pošumljavanje, samo pošumljavanje i kasniju negu i zaštitu podmlatka. Planirane proredne seče izvršene su tek sa 39.1% uz vanplanskih 3.58ha sanitarnih seča. Ovo je posledica pojačanih aktivnosi na vojnom poligonu Nikinci koje su u prethodnom uređajnom razdoblju bile veoma izražene.

### Dosadašnji radovi na zaštiti šuma

Odnos planiranih i izvršenih radova na zaštiti šuma prikazan je u sledećoj tabeli:

Tabela br. 6.4. – Plan i izvršenje radova na zaštiti šuma

| Šifra | Vrsta rada | Plan | Izvršenje | Razlika | Izvršenje van plana | Ukupno izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | ha | % | ha | ha | ha |
|  | REDOVAN PLAN | VAN PLANA | UKUPNO |
| 610 | Suzbijanje bršljana | 305.13 | 135.38 | 44.368 | -169.75 |  | 135.38 |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 342.58 |  | 0.0 | -342.58 |  | 0.00 |
| 612 | Zaštita šuma od entomoloških oboljenja | 9.49 |  | 0.0 | -9.49 |  | 0.00 |
| 613 | Zaštita šuma od požara |  |  | 0 | 0 | 12.66 | 12.66 |
| 618 | Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva | 424.02 | 6.33 | 1.5 | -417.69 |  | 6.33 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 271.33 | 127.92 | 47.1 | -143.41 |  | 127.92 |
| 622 | Podizanje uzgojno-zaštitnih ograda | 119.00 |  | 0.0 | -119 |  | 0.00 |
| 623 | Održavanje uzgojno-zaštitnih ograda | 341.18 |  | 0.0 | -341.18 |  | 0.00 |
| Ukupno: | 1812.73 | 269.63 | 14.9 | -1543.1 | 12.66 | 282.29 |

Radovi na zaštiti šuma, iz istih razloga kao i uzgojni radovi, nisu izvršeni u planiranom obimu

### Dosadašnji radovi na korišćenju šuma

Plan i izvršenje glavnih seča  i proreda je dato u sledećoj tabeli:

Tabela br. 6.5. – Plan i izvršenje seča po zapremini

| Vrsta drveća | Planirani prinos | Ostvareni prinos 2011. - 2020.god. |
| --- | --- | --- |
|  | Redovne seče | Ukupno | Glavni | Prethodni |
|  | Ukupno | Glavni | Preth. |  | Redovni | Svega | Redovni | Slučajni | Svega |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |
| Bela vrba | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bela topola | 428.7 | 392.0 | 36.7 | 92.3 | 21.5 |  |  |  |  | 1.6 | 4.4 | 90.7 | 247.1 | 92.3 | 251.5 |
| I 214 | 1,091.3 | 1,079.0 | 12.3 | 1,028.9 | 94.3 | 1,020.9 | 94.6 | 1,020.9 | 94.6 |  |  | 8.0 | 65.0 | 8.0 | 65.0 |
| Poljski jasen | 605.3 | 368.0 | 237.3 | 28.6 | 4.7 | 9.0 | 2.4 | 9.0 | 2.4 |  |  | 19.6 | 8.3 | 19.6 | 8.3 |
| Lužnjak | 14,358.5 | 5,308.0 | 9,050.5 | 8,080.3 | 56.3 | 94.2 | 1.8 | 94.2 | 1.8 | 3,593.4 | 39.7 | 4,392.7 | 48.5 | 7,986.1 | 88.2 |
| Grab | 23,333.4 | 20,391.5 | 2,941.9 | 2,949.9 | 12.6 | 2,497.7 | 12.2 | 2,497.7 | 12.2 | 325.4 | 11.1 | 126.8 | 4.3 | 452.2 | 15.4 |
| Cer | 4,788.7 | 4,342.9 | 445.8 | 281.1 | 5.9 | 79.6 | 1.8 | 79.6 | 1.8 | 170.5 | 38.2 | 31.0 | 7.0 | 201.5 | 45.2 |
| Sitn. lipa | 2,626.1 | 2,033.6 | 592.5 | 114.8 | 4.4 | 26.1 | 1.3 | 26.1 | 1.3 | 81.1 | 13.7 | 7.6 | 1.3 | 88.7 | 15.0 |
| Trešnja | 86.1 | 86.1 |  | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| Otl | 8,605.7 | 6,935.2 | 1,670.5 | 1,750.2 | 20.3 | 1,670.5 | 24.1 | 1,670.5 | 24.1 | 73.7 | 4.4 | 6.0 | 0.4 | 79.7 | 4.8 |
| Bagrem | 16,382.5 | 16,158.8 | 223.7 | 9,564.7 | 58.4 | 9,556.2 | 59.1 | 9,556.2 | 59.1 |  |  | 8.5 | 3.8 | 8.5 | 3.8 |
| Am. jasen | 251.2 | 200.5 | 50.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno: | 72,563.0 | 57,301.1 | 15,261.9 | 23,893.9 | 32.9 | 14,957.3 | 26.1 | 14,957.3 | 26.1 | 4,245.7 | 27.8 | 4,690.9 | 30.7 | 8,936.6 | 58.6 |

| Seča po Površini | Planirane redovne seče | Izvršenje seča 2011. - 2020.god. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ukupno | Glavni | Prethodni |
|  | Ukupno | Glavni | Preth. |  | Redovni | Vanredni | Svega | Redovni | Slučajni | Svega |
|  | ha | ha | ha | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
|  | 591.49 | 188.95 | 402.54 | 212.06 | 35.9 | 51.16 | 27.1 |  |  | 51.2 | 27.1 | 157.32 | 39.1 | 3.58 | 0.9 | 160.90 | 40.0 |

Prethodne tabele formirane su na osnovu plana seča šuma u protekloj osnovi i dostavljenih podataka evidencije gazdovanja iz ŠU “Klenak”.

Evidencija dosadašnjih radova na korišćenju šuma uzimana je za period  2011 - 2020 godine.

Posmatrano površinski, glavne seče su realizovane na 51.16 ha, dok je prethodni planski prinos realizovan na površini od 157.32 ha uz slučajni prinos na površini 3.58 ha.

Slaba realizacija od svega 35.9% po površini i 32.9% po zapremini svakako je rezultat okolnosti u kojima su planovi realizovani. Tu se prvenstveno misli na aktivnosti vojnog poligona Nikinci koje su veoma pojačane i onemogućavaju pristup terenu.

### Dosadašnji radovi na  izgradnji i održavanju saobraćajnica

U GJ ,,Baradinci – Pavlaka - Vučkovac" u prethodnom periodu vršeno je održavanje postojećih šumsko – kamionskih puteva i  bankina na njima u dužini od 5.3 km.

## OPŠTI OSVRT NA DOSADAŠNJE GAZDOVANJE

Za proteklih deset godina gazdovalo se po odredbama Osnove gazdovanja šumama za ovu gazdinsku jedinicu.

Prema podacima o dosadašnjem gazdovanju šumama može se zaključiti sledeće:

  - Površine pod šumom povećane su na račun šumskih kultura (odeljenje 11-a odsek) od prethodnog uređivanja razdoblje usled pošumljavanja šumskog zemljišta.

  - Planirani radovi na gajenju šuma za proteklo uređajno razdoblje izvršeni su sa  34.2 %

  - Planirani radovi na korišćenju izvršeni su sa  32.9 % a od toga glavne seče sa 26.1 % a prethodni prinos sa 58.6 % .

  - U odnosu na prethodno stanje očuvanost sastojina je povećana sa 75.7%  na 85.1%

  - Planirani radovi na korišćenju šuma za proteklo uređajno razdoblje izvršeni su sa  35.9 %  po površini i 32.9% po zapremini

Sumirajući dosadašnje gazdovanje u proteklom uređajnom razdoblju za GJ ,, Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ", možemo konstatovati da je izvršenje planiranih radova bilo veoma opterećeno činjenicom da nije bio moguć pristup većini lokacija ove GJ tokom skoro celog uređajnog razdoblja ( poslovi su obavljani vikendima i u popodnevim časovima ). U takvim okolnostima može se reći da je izvršenje maksimalno moguće.

# UTVRĐIVANJE CILJEVA I MERA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE

## MOGUĆNOST, STEPEN I DINAMIKA UNAPREĐENJA STANJA I FUNKCIJA ŠUMA

Sagledavajući stanje sastojina GJ ,, Baradinci – Pavlaka - Vučkovac " i planove, možemo konstatovati da će se sadašnja struktura sastojina izmeniti kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom obimu. Zadržavajući zacrtanu politiku ŠG Sremska Mitrovica, a koja se sastoji u obnavljanju sastojina, te sečama obnove zrelih sastojina, možemo očekivati smanjenje površina loše obnovljenih sastojina, izmene u strukturi vrsta drveća.

## OPŠTI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Opšti ciljevi gazdovanja šumama utvrđeni su Zakonom o šumama Republike Srbije, koji izričito zahteva da se šume moraju održavati, obnavljati i koristiti tako da se očuva i poveća njihova vrednost i opštekorisne funkcije, obezbedi trajnost, zaštita i stalno povećanje prirasta i prinosa.

Prema “Pravilniku o sadržini osnova…” Sl.glasnik RS br. 122 od 12.12.2003., propisani su sledeći opšti ciljevi gazdovanja šumama:

1. zaštita i stabilnost šumskih ekosistema,

2. sanacija degradiranih šumskih ekosistema,

3. obezbeđenje optimalne obraslosti,

4. očuvanje trajnosti i povećanje prinosa,

5. povećanje ukupne vrednosti šuma i njenih opštekorisnih funkcija i

6. uvećanje stepena šumovitosti.

U odnosu na polifunkcionalno korišćenje, opšti ciljevi  se dele na:

- Proizvodni

- Zaštitni

- Socijalni

S obzirom na predhodne kategorije i ekološke kriterijume za utvrdjivanje ciljeva na lokalnom nivou, u ovoj gazdinskoj jedinici ciljevi gazdovanja su vezani za opšte proizvodne ciljeve, pritom ne zanemarivajući  pozitivan efekat postojanja šume u ekološkom i socijalnom smislu na konkretnom lokalitetu.

## POSEBNI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Posebni ciljevi gazdovanja šumama proizilaze iz opštih ciljeva, bilo da se odnose na gazdinsku jedinicu ili na šumsko područje. U celini gledano, posebni ciljevi gazdovanja šumama su zajednički za sve šumske komplekse. Međutim, specifičnosti pojedinih jedinica i razlike između njih uslovljavaju propisivanje različitih i specifičnih posebnih ciljeva gazdovanja. Najznačajniji zahtev koji se postavlja pred buduće gazdovanje ovom gazdinskom jedinicom jeste prevođenje ka stanju koje će sa sadašnjim tipom gajenja omogućiti korišćenja svih potencijala šuma i šumskih staništa, uz maksimalno obezbeđenje prioritetnih funkcija pojedinih delova kompleksa (usklađivanje različitih funkcija na istom prostoru).

Prema međunarodnim kriterijumima (IUCN) u zaštićenim oblastima kojima se gazduje uglavnom radi konzervacije kroz gazdinsku intervenciju (IV kategorija), ciljevi gazdovanja su:

- da se očuvaju i održe stanišni uslovi kakvi su neophodni da bi se zaštitile određene vrste, životne zajednice ili fizičke karakteristike okoline, a kada to zahteva i specifične aktivnosti radi optimalnog gazdovanja,

- da se olakšaju naučna istraživanja i monitoring okoline kao primarne aktivnosti povezane sa trajnim gazdovanjem,

- da se razviju delovi rezervata za obrazovanje javnosti i ocenu karakteristika staništa i gazdovanja sa divljači,

- da se eliminišu i spreče korišćenja koja su u suprotnosti sa osnovnom namenom kompleksa,

- da se omoguće takve koristi lokalnom stanovništvu koje su u korespodenciji sa prethodnim ciljevima.

U skladu sa navedenim utvrđeni su posebni ciljevi gazdovanja u gazdinskim klasama obuhvaćenim namenskim celinom “10”:

    - Biološko uzgojni ciljevi

Biološko - uzgojni ciljevi po svom karakteru mogu biti dugoročni i kratkoročni:

Kratkoročni ciljevi:

- obnova zrelih sastojina glavnih vrsta drveća, pre svega razređenih sastojina lužnjaka i devastiranih sastojina OTL-a i topola u određenim gazdinskim klasama,

- obnova zrelih sastojina bagrema u odgovarajućim gazdinskim klasama,

- rekonstrukcija izdanačkih lužnjakovih, cerovih i grabovih sastojina u odgovarajućim gazdinskim klasama,

- nega i popravka strukture prorednim sečama u svim srednjedobnim sastojinama u odgovarajućim gazdinskim klasama,

- čišćenje u mladim sastojinama u veštački podignutim sastojinama lužnjaka kao i bagrema u određenim gazdinskim klasama,

- primena svih nužnih mera nege i zaštite u novonastalim sastojinama,

Dugoročni ciljevi:

- Postepeno dovodjenje sastojina u normalno (optimalno) stanje,

- Postepeno ujednačavati dobne razrede,

- Povećati površinu očuvanih sastojina i smanjiti površinu devastiranih i  razredjenih sastojina,

- Povećanje prosečne zapremine sastojina po jedinici površine,

    - Proizvodni ciljevi

- proizvodnja tehničkog drveta najboljeg kvaliteta,

- proizvodnja sitnog tehničkog i ogrevnog drveta za zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva,

- proizvodnja, uzgoj i zaštita divljači,

- proizvodnja i sakupljanje ostalih šumskih proizvoda.

Svi pobrojani ciljevi po svom karakteru su dugoročni, a ostvarivaće se u meri koja ne ogrožava osnovni način i režim korišćenja.

    - Tehnički – organizacioni  ciljevi

Radi obezbedjenja uslova za ostvarivanje bioloških i proizvodnih ciljeva nužno je raditi na postizanju sledećih tehničko – organizacionih ciljeva:

- Postizanje optimalne otvorenosti gazdinske jedinice,

- Održavanje saobraćajnica i drugih objekata,

- Podizanje novih i održavanje postojećih zaštitnih ograda i ostalih lovno – uzgojnih objekata ( čeka, hranilica)

- Uvodjenje racionalnih tehničkih postupaka i efikasnije organizovanje rada,

- Stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova.

Svi pobrojani ciljevi po svom karakteru su dugoročni.

## MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA GAZDOVANJA ŠUMAMA

### Uzgojne mere

Osnovne mere za ostvarivanje ciljeva gazdovanja šumama, za gazdinsku jedinicu ,, Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ",  možemo svrstati u nekoliko grupa:

- izbor sistema  gazdovanja

- izbor uzgojnog i strukturnog oblika

- izbor načina seče obnavljanja i korišćenja

- izbor vrste drveća

- izbor načina nege

Izbor sistema gazdovanja

Sistem gazdovanja u širem smislu podrazumeva skup radnji na negovanju, zaštiti, obnavljanju, korišćenju, planiranju i organizaciji gazdovanja šumama.

U  skladu sa stanišnim i sastojinskim prilikama, u Sremskom šumskom području propisuje se SASTOJINSKO GAZDOVANJE. Osnovne odlike sastojinskog gazdovanja, najkraće sastoje se u sledećem:

- gazdovanje u celini ( planiranje, izvođenje, kontrola) jednostavno je i lakše izvodljivo nego kod stablimičnog gazdovanja,

- pojam normalnog stanja je jasniji, praktičniji i jednostavniji,

- kontrola ukupnog gazdovanja ( u smislu poređenja po razdobljima) jednostavna je i moguća u svako doba, čak i nakon dugog vremenskog razdoblja. Sadašnja starosna struktura daje jasan uvid u obim korišćenja ili podizanja šuma pre “x” razdoblja.

Odabrani sistem gazdovanja odnosi se na sve gazdinske klase namenske celine 10.

Izbor uzgojnog i strukturnog oblika

Kao što je napred i konstatovano veći deo sastojina ove gazdinske jedinice su visokog porekla (bilo da su nastale veštačkim ili prirodnim putem). Na osnovu ove činjenice i u narednom periodu se propisuje visoki uzgojni oblik.

Za sve sastojine ove gazdinske jedinice opredeljenje je jednodobna šuma, kao odgovarajući strukturni oblik.

I ova opredeljenja se odnose na sve gazdinske klase namenskih celina 10.

Izbor načina seče obnavljanja i korišćenja

Od izabranih načina obnavljanja zavisi i struktura budućih sastojina i celokupni gazdinski postupak, elementi za sva planska razmatranja i postupak za određivanje prinosa i obezbeđenje trajnosti prinosa, odnosno funkcionalne trajnosti. Način obnavljanja pre svega zavisi od bioloških osobina vrsta drveća koje grade sastojinu (osobine sastojine), osobina staništa i ekonomskih prilika.

Zrele sastojine hrasta lužnjaka obnavljati oplodnim sečama.

U veštački podignutim sastojinama tvrdih lišćara propisuju se selektivne prorede, a u prirodnim sastojinama domaće topole i vrbe raditi klasičnu proredu pozitivne selekcije.

Izbor vrste drveća

Na osnovu detaljnih ekološko i razvojno-proizvodnih proučavanja izdvojene su ekološke celine i jedinice i definisani tipovi šuma. Konstatovano je da je najzastupljeniji tip zemljišta beskarbonatne livadske crnice u neplavnom području.

Premerom sastojina, konstatovano je stanje po vrstama drveća, gde je hrast lužnjak najzastupljenija vrsta, čija je zapremina 174,952.0 m3 što je 61.7 % od  ukupne zapremine ove gazdinske jedinice.

Na osnovu, detaljnih ekološko i razvojno-proizvodnih proučavanja tipova šuma, kao i zatečenog stanja po vrstama drveća u narednom periodu hrast lužnjak i grab će biti glavne vrste drveća u sastojinama ove gazdinske jedinice.

Izbor načina nege

Čišćenje kao mera nege izvodi se u mladim prirodnim sastojinama, kao i u mladim kulturama u dobu mladika tj. od 10-30 godina starosti sastojine. Čišćenje mladika može se izvoditi na klasičan način i kandidovanjem stabala budućnosti.

Čišćenje mladika klasičnim načinom svodi se na uklanjanje potištenih i nekvalitetnih stabala u sastojini. Na ovaj način se retko ili skoro nikako ne utiče na razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini te zbog toga ona su prepuštena spontanom razvoju.

S druge strane ako se čišćenje izvodi kandidovanjem najkvalitetnijih stabala (stabala budućnosti) u sastojini, čovek svesno utiče na razvoj njih samih,  kao i cele sastojine.

Proreda u tvrdim lišćarima, kao mera nege prevashodno se propisuju u srednjedobnim sastojinama, dok se prorede u mekim lišćarima propisuju u gušćim zasadima klonskih topola, starosti do deset godina. Veći deo površina ove gazdinske jedinice je pod srednjedobnim sastojinama hrasta lužnjaka, te zbog toga se i za naredni period kao osnovna uzgojna mera propisuje visoka selektivna proreda.

U obnovljenim sastojinama hrasta lužnjaka u fazi podmlatka propisuje se osvetljavanje hrastovog podmlatka.

U sastojinama u fazi mladika propisuje se čišćenje metodom pozitivne selekcije.

Redovno gazdovanje

Pod pojmom redovno gazdovanje, a u situacijama da nisu planirane seče kao i uzgojni radovi, podrazumevaju se sve redovne aktivnosti na sprečavanju zaraza, požara, kalamiteta, krađa kao i saniranju nastalih šteta.

### Uređajne mere

U jednodobnim šumama za koje je karakteristično sastojinsko gazdovanje neophodno je odrediti dužinu trajanja proizvodnog procesa-ophodnju, trajanje podmladnog razdoblja kao i rekonstrukcionog razdoblja.

Izbor trajanja ophodnje

Ophodnja (vreme za koje se ostvaruju ciljevi gazdovanja šumama) je određena – propisima za sve vrste drveća u šumskom području. Pri njenom određivanju vodilo se računa kako o apsolutnoj zrelosti (doba maksimalne proizvodnje zapremina-gornja granica), tako i o ekonomskoj zrelosti (minimalna vrednost proizvodnje - donja granica).

U skladu sa navedenim propisuju se sledeće ophodnje:

| Vrsta drveta | Ophodnja god. |
| --- | --- |
| Hrast lužnjak | 200 |
| Hrast lužnjak, veštački podignuta sastojina | 160 |
| Hrast lužnjak izdanačka sastojina | 80 |
| Poljski jasen | 160 |
| Američki jasen | 80 |
| Cer, grab | 100 |
| Bagrem | 40 |
| Otl, trešnja | 80 |
| Lipa | 80 |
| Bela topola | 50 |
| Klonske topole | 25 |

U ovoj gazdinskoj jedinici gde prevashodno preovladavaju veštački podignute sastojine hrasta lužnjaka, ophodnja za veštački podignut hrast lužnjak od 160 godina omogućava postizanje optimalne proizvodnosti kako po kvalitetu tako i po kvantitetu.

Ophodnja od 200 godina za prirodne sastojine hrasta lužnjaka omogućava optimalnu proizvodnju po kvalitetu i kvantitetu ovih sastojina.

Značajno je naglasiti da propisane ophodnje treba smatrati samo jednim od elemenata neophodnih za odluku o tome kada su u konkretnoj sastojini postignuti postavljeni ciljevi gazdovanja. Ovo utoliko pre što je postizanje jednog od osnovnih ciljeva, normalan razmer dobnih razreda, nemoguće postići bez intervencije i u nižim dobnim razredima

Izbor dužine podmladnog razdoblja

S obzirom na stanje sastojina u pogledu seča obnavljanja (tvrdi lišćari), na biološke osobine vrsta drveća (hrast), napred utvrđeni uzgojni oblik i način obnove sastojina, dužina podmladnog razdoblja za sastojine hrasta lužnjaka iznosi 20 godina.

Danas se primenjuju u pripremi za obnavljanje i u obnavljanju, mehanizovana sredstva (tarup, diskosni plug, tanjirače i dr.), koja skraćuju fazu pripreme zemljišta i terena za obnavljanje u odnosu na ranije primenjivane metode tako da se vreme koje je potebno za izvodjenje predvidjenih sekova u sečama obnove i pošumljavanja svodi na 3-6 godina .

Skupljanje hrastovog semena iz semenskih objekata i njegovo skladištenje u hladnjače, gde se na niskoj temperaturi čuva (zaustavljen je proces klijanja) do momenta unošenja na pripremljenu površinu, omogućava brzo i efikasno pošumljavanje nezavisno od uroda semena na površinama za obnavljanje.

Kombinacijom uroda sastojine na površinama za obnovu i unošenje semena iz semenskih objekata, omogućava se brzo i efikasno pošumljavanje nezavisno od prirode.

Trajanje  rekonstrukcionog razdoblja

Obzirom da je i u narednom periodu propisan visoki uzgojni oblik trebalo bi izvršiti  rekonstrukciju dela pogrešno obnovljenih sastojina.

Obim ovih radova u odnosu na redovne planove obnove nije veliki, ali iziskuje dodatna materijalna i finansijska ulaganja. Na osnovu obima dodatnih radova i materijalno finansijske situacije određuje se period od 20 godina za izvršenje ovih radova.

# PLANOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA

Na osnovu utvrđenog stanja šuma, utvrđenih dugoročnih i kratkoročnih ciljeva gazdovanja i mogućnosti njihovog obezbeđenja, izrađuju se planovi budućeg gazdovanja. Osnovni zadatak izrađenih planova gazdovanja je da u zavisnosti od zatečenog stanja omoguće podmirenje odgovarajućih društvenih potreba i unapređivanje stanja kao dugoročnog cilja.

## PLAN GAJENJA ŠUMA

Osnovne koncepcije plana gajenja šuma, pa shodno tome i vrsta i obim šumsko-uzgojnih radova, temelje se prvenstveno na sledećim odredbama:

  - postojećim proizvodnim potencijalima šumskih staništa,

  - usaglašavanju potreba uzgoja i nege šuma sa potrebama namene,

  - stanjem šuma i potrebnim uzgojnim merama, naročito onih hitnog karaktera, kojima se zatečeno stanje može efikasno poboljšati,

  - postavljenim ciljevima gazdovanja,

  - potrebe u drvetu lokalne prerađivačke industrije,

  - realnim mogućnostima (finansijsko-tehničkim kadrovskim i dr.) šumskog gazdinstva,

  - očekivanoj finansijskoj pomoći iz budžeta Republike Srbije.

Težište radova se stavlja na održavanje i negu šuma i šumskih kultura, a dinamička obnova šuma se usklađuje sa trajnošću prinosa. Orijentacija je prvenstveno na prirodnom podmlađivanju šuma, uz veštačko kompletiranje prirodnog podmlatka.

### Plan obnavljanja, podizanja i nege šuma

Ukupan prikaz planiranih radova na gajenju je dat u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.1. – Planirani radovi na gajenju šuma

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 73.83 | 73.83 | 8.70 | 8.70 | 82.53 | 82.53 |
| 317 | Veštačko pošumljavanje sadnjom |  |  | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 53.40 | 53.40 |  |  | 53.40 | 53.40 |
| 327 | Obnova bagrema iveranjem | 20.43 | 20.43 |  |  | 20.43 | 20.43 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 10.68 | 10.68 | 2.19 | 2.19 | 12.87 | 12.87 |
| 414 | Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom |  |  | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 53.40 | 217.95 | 19.67 | 100.62 | 73.07 | 318.57 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 52.54 | 52.54 |  |  | 52.54 | 52.54 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 654.41 | 654.41 |  |  | 654.41 | 654.41 |
| UKUPNO: | 918.69 | 1,083.24 | 41.00 | 121.95 | 959.69 | 1,205.19 |

Iz prethodnog pregleda se uočava da su najzastupljeniji vidovi rada: prorede u t.l. i osvetljavanje.

Prikaz radova na gajenju šuma po gazdinskim klasama:

101 –  Priprema za pošumljavanje mekih lišćara

Tabela br. 8.2. – Planirani radovi na pripremi za pošumljavanje mekih lišćara

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 155 135 | 16.46 | 16.46 |  |  | 16.46 | 16.46 |
| 10 483 135 | 0.49 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0.49 |
| 10 483 134 | 12.33 | 12.33 |  |  | 12.33 | 12.33 |
| 10 192 134 | 2.79 | 2.79 |  |  | 2.79 | 2.79 |
| 10 155 134 | 34.15 | 34.15 |  |  | 34.15 | 34.15 |
| 10 326 131 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.74 | 0.74 |
| 10 326 131 | 1.58 | 1.58 |  |  | 1.58 | 1.58 |
| 10 326 131 | 5.29 | 5.29 |  |  | 5.29 | 5.29 |
| 10 271 131 |  |  | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 10 271 131 |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 10 122 131 |  |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 10 270 131 |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 10 271 131 |  |  | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 10 271 131 |  |  | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 10 125 131 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| UKUPNO: | 73.83 | 73.83 | 8.70 | 8.70 | 82.53 | 82.53 |

317 -  Veštačko pošumljavanje sadnjom

Tabela br. 8.3. – Planirani radovi na pošumljavanju sadnjom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 271 131 |  |  | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 10 271 131 |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 10 122 131 |  |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 10 270 131 |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 10 271 131 |  |  | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 10 271 131 |  |  | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 10 125 131 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| UKUPNO: |  |  | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |

326 –  Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom

Tabela br. 8.4. – Planirani radovi na pošumljavanju setvom sejačicom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 155 135 | 16.46 | 16.46 |  |  | 16.46 | 16.46 |
| 10 192 134 | 2.79 | 2.79 |  |  | 2.79 | 2.79 |
| 10 155 134 | 34.15 | 34.15 |  |  | 34.15 | 34.15 |
| UKUPNO: | 53.40 | 53.40 |  |  | 53.40 | 53.40 |

327 –  Obnova bagrema iveranjem

Tabela br. 8.5. – Planirani radovi na obnovi bagrema iveranjem

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 483 135 | 0.49 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0.49 |
| 10 483 134 | 12.33 | 12.33 |  |  | 12.33 | 12.33 |
| 10 326 131 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.74 | 0.74 |
| 10 326 131 | 1.58 | 1.58 |  |  | 1.58 | 1.58 |
| 10 326 131 | 5.29 | 5.29 |  |  | 5.29 | 5.29 |
| UKUPNO: | 20.43 | 20.43 |  |  | 20.43 | 20.43 |

413 -  Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom

Tabela br. 8.6. – Planirani radovi na popunjavanju veštački podignutih kultura setvom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 155 135 | 3.29 | 3.29 |  |  | 3.29 | 3.29 |
| 10 192 134 | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.56 | 0.56 |
| 10 155 134 | 6.83 | 6.83 |  |  | 6.83 | 6.83 |
| 10 458 131 |  |  | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| UKUPNO: | 10.68 | 10.68 | 2.19 | 2.19 | 12.87 | 12.87 |

414 –  Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom

Tabela br. 8.7. – Planirani radovi na popunjavanju veštački podignutih kultura sadnjom

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 271 131 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 10 271 131 |  |  | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 10 122 131 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 10 270 131 |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 10 271 131 |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 10 271 131 |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 10 125 131 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| UKUPNO: |  |  | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |

510 –  Osvetljavanje podmlatka

Tabela br. 8.8. – Planirani radovi na osvetljavanju  podmlatka

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 155 135 | 16.46 | 98.76 |  |  | 16.46 | 98.76 |
| 10 192 134 | 2.79 | 16.74 |  |  | 2.79 | 16.74 |
| 10 155 134 | 34.15 | 102.45 |  |  | 34.15 | 102.45 |
| 10 271 131 |  |  | 1.14 | 4.56 | 1.14 | 4.56 |
| 10 271 131 |  |  | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 |
| 10 122 131 |  |  | 0.73 | 2.92 | 0.73 | 2.92 |
| 10 458 131 |  |  | 10.97 | 65.82 | 10.97 | 65.82 |
| 10 270 131 |  |  | 1.76 | 7.04 | 1.76 | 7.04 |
| 10 271 131 |  |  | 1.66 | 6.64 | 1.66 | 6.64 |
| 10 271 131 |  |  | 1.18 | 4.72 | 1.18 | 4.72 |
| 10 125 131 |  |  | 0.23 | 0.92 | 0.23 | 0.92 |
| UKUPNO: | 53.40 | 217.95 | 19.67 | 100.62 | 73.07 | 318.57 |

527 –  Čišćenje u mladim kulturama

Tabela br. 8.9. – Planirani radovi na čišćenju u mladim kulturama

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 325 134 | 28.73 | 28.73 |  |  | 28.73 | 28.73 |
| 10 326 131 | 3.68 | 3.68 |  |  | 3.68 | 3.68 |
| 10 325 131 | 2.81 | 2.81 |  |  | 2.81 | 2.81 |
| 10 483 135 | 0.49 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0.49 |
| 10 483 134 | 12.33 | 12.33 |  |  | 12.33 | 12.33 |
| 10 483 134 | 4.50 | 4.50 |  |  | 4.50 | 4.50 |
| UKUPNO: | 52.54 | 52.54 |  |  | 52.54 | 52.54 |

927 – Plan prorede u tvrdim lišćarima

Tabela br. 8.10. – Planirani radovi na proredi tvrdih lišćara

| Gazdinska klasa | Površina ( ha ) |
| --- | --- |
| 10125131 | 0.79 |
| 10152131 | 13.67 |
| 10155133 | 2.39 |
| 10155134 | 28.24 |
| 10157131 | 15.24 |
| 10172131 | 20.35 |
| 10176131 | 156.59 |
| 10192131 | 17.57 |
| 10192134 | 24.07 |
| 10196131 | 28.40 |
| 10270131 | 25.57 |
| 10457 91 | 1.64 |
| 10457131 | 46.98 |
| 10458 91 | 8.56 |
| 10458131 | 215.10 |
| 10458134 | 49.25 |
| Ukupno: | 654.41 |

Selektivne prorede u sastojinama tvrdih lišćara odvijaće se u gazdinskim klasama prikazanim u prethodnoj tabeli.

Kao što se vidi iz prethodne tabele, selektivne prorede najviše će se odvijati u veštački podignutim mešovitim sastojinama lužnjaka.

### Plan semenske i rasadničke proizvodnje

Ukupna količina semena hrasta lužnjaka, koja je potrebna za pošumljavanje i popunjavanje, obezbediće se iz semenskih objekata koji su locirani u drugim gazdinskim jedinicama.

Za izvodjenje radova na pošumljavanju, planiranih ovom osnovom gazdovanja, nephodno je: 26,700 kg hrastovog žira i sadnica lužnjaka 43,500 kom..

Na radovima na popunjavanju površina neophodno je obezbediti 6,437 kg hrastovog žira, sadnica poljskog jasena 8,700 komada.

## PLAN ZAŠTITE I ČUVANJA ŠUMA

    - Prikaz radova na zaštiti šuma od biljnih bolesti i insekata:

Tabela br. 8.11. – Planirani radovi na zaštiti šuma od biljnih bolesti i insekata

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 53.40 | 267.00 | 19.67 | 98.35 | 73.07 | 365.35 |
| UKUPNO: | 53.40 | 267.00 | 19.67 | 98.35 | 73.07 | 365.35 |

### Plan zaštite šuma od biljnih bolesti po GK

Tabela br. 8.12. – Planirani radovi zaštite šuma od biljnih bolesti

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 155 135 | 16.46 | 82.30 |  |  | 16.46 | 82.30 |
| 10 192 134 | 2.79 | 13.95 |  |  | 2.79 | 13.95 |
| 10 155 134 | 34.15 | 170.75 |  |  | 34.15 | 170.75 |
| 10 271 131 |  |  | 1.14 | 5.70 | 1.14 | 5.70 |
| 10 271 131 |  |  | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 |
| 10 122 131 |  |  | 0.73 | 3.65 | 0.73 | 3.65 |
| 10 458 131 |  |  | 10.97 | 54.85 | 10.97 | 54.85 |
| 10 270 131 |  |  | 1.76 | 8.80 | 1.76 | 8.80 |
| 10 271 131 |  |  | 1.66 | 8.30 | 1.66 | 8.30 |
| 10 271 131 |  |  | 1.18 | 5.90 | 1.18 | 5.90 |
| 10 125 131 |  |  | 0.23 | 1.15 | 0.23 | 1.15 |
| UKUPNO: | 53.40 | 267.00 | 19.67 | 98.35 | 73.07 | 365.35 |

    - Prikaz plana zaštite od požara:

Tabela br. 8.13. – Planirani radovi na zaštiti šuma  od požara

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 613 | Zaštita šuma od požara | 53.40 | 53.40 | 10.97 | 10.97 | 64.37 | 64.37 |
| UKUPNO: | 53.40 | 53.40 | 10.97 | 10.97 | 64.37 | 64.37 |

Tabela br. 8.14. – Planirani radovi na zaštiti šuma  od požara po gazdinskim klasama

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 155 135 | 16.46 | 16.46 |  |  | 16.46 | 16.46 |
| 10 192 134 | 2.79 | 2.79 |  |  | 2.79 | 2.79 |
| 10 155 134 | 34.15 | 34.15 |  |  | 34.15 | 34.15 |
| 10 458 131 |  |  | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |
| UKUPNO: | 53.40 | 53.40 | 10.97 | 10.97 | 64.37 | 64.37 |

### Plan zaštite šuma od glodara

Tabela br. 8.15. – Planirani radovi na zaštiti šuma od glodara

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 53.40 | 53.40 | 19.67 | 19.67 | 73.07 | 73.07 |
| UKUPNO: | 53.40 | 53.40 | 19.67 | 19.67 | 73.07 | 73.07 |

Tabela br. 8.16. – Planirani radovi na zaštiti od glodara

| Gazdinska klasa | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 10 155 135 | 16.46 | 16.46 |  |  | 16.46 | 16.46 |
| 10 192 134 | 2.79 | 2.79 |  |  | 2.79 | 2.79 |
| 10 155 134 | 34.15 | 34.15 |  |  | 34.15 | 34.15 |
| 10 271 131 |  |  | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 10 271 131 |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 10 122 131 |  |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 10 458 131 |  |  | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |
| 10 270 131 |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 10 271 131 |  |  | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 10 271 131 |  |  | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 10 125 131 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| UKUPNO: | 53.40 | 53.40 | 19.67 | 19.67 | 73.07 | 73.07 |

### Plan zaštite šuma od čoveka

Štete od čoveka u ovoj gazdinskoj jedinici nisu velike i uglavnom se svode na bespravnu seču, a ređe na oštećivanje mladih sastojina. Da bi se ove štete što više eliminisale potrebno je preduzeti sledeće mere:

- efikasnost i brojnost čuvarske službe držati na potrebnom nivou;

- okolnom stanovništvu omogućiti sakupljanje otpadaka i kupovinu ogrevnog drveta;

- na vidnim mestima istaći upozorenje o potrebi čuvanja mladih zasada od oštećivanja;

- povećati saradnju sa lokalnim organima unutrašnjih poslova i inspekcijom.

## PLAN KORIŠĆENJA ŠUMA

### Privremeni plan seča

Na osnovu stanja na terenu ( stanja sastojina i mogućnosti obnove ) u okviru ove gazdinske jedinice sačinjen je privremeni plan seča obnove po gazdinskim klasama i hitnosti za seču tj. obnovu.

  - Sastojine kojima je hitno potrebna seča gde se svrstavaju prezrele sastojine, proredjene i one čije je obnavljanje nužno iz šumsko – uzgojnih razloga ( nastavak planskih podmlađivanja, uklanjanje pričuvaka, seče osvetljavanja i sl. )

2	Sastojine koje su zrele za seču obuhvataju sastojine čije je korišćenje potrebno zbog interesa prostornog poretka, loše formirane, bolesne i jako oštećene sastojine, kao i one  koje ne odgovaraju staništu. Tu spadaju i sastojine čija struktura ne odgovara gazdinskom cilju i kod kojih prolongiranje korišćenja ide na štetu u finansijskom obliku

3	Sastojine koje će dostići zrelost  za seču su sastojine na granici sečive zrelosti i koje će u narednom planskom periodu dostići zrelost za seču.

Prikaz privremenog plana seča

Tabela br. 8.17. – Privremeni plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama i hitnosti

| Odeljenje | Odsek | GK | Glavna vrsta drveća | Starost vrste | P | N ukupno | V ukupno | Iv ukupno | Stanje sastojine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 10 125 131 | bela topola | 56 | 0.79 | 127 | 40.3 | 1.2 | VI dobni razred srednjedobna sastojina devastirana (previše razređena) sastojina retkog sklopa (0.5) |
| 3 | C | 10 152 131 | lužnjak | 108 | 2.58 | 741 | 653.8 | 8.9 | VI dobni razred dozrevajuća sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 4 | B | 10 172 131 | grab | 108 | 20.35 | 7,619 | 7,623.6 | 100.8 | VI dobni razred dozrevajuća sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 6 | B | 10 271 131 | ostali tvrdi lišćari | 56 | 1.14 | 137 | 27.1 | 0.7 | VI dobni razred srednjedobna sastojina devastirana (previše razređena) sastojina retkog sklopa (0.5) |
| 7 | B | 10 271 131 | ostali tvrdi lišćari | 56 | 2.00 | 432 | 144.8 | 3.3 | VI dobni razred u fazi razgradnje devastirana (previše razređena) sastojina retkog sklopa (0.5) |
| 8 | B | 10 122 131 | bela topola | 56 | 0.73 | 192 | 132.0 | 2.8 | VI dobni razred u fazi razgradnje razređena sastojina vrlo retkog sklopa (0.3 - 0.4) |
| 10 | B | 10 270 131 | ostali tvrdi lišćari | 56 | 1.76 | 430 | 168.3 | 3.8 | VI dobni razred srednjedobna sastojina razređena sastojina nepotpunog sklopa ( 0.6) |
| 10 | C | 10 271 131 | ostali tvrdi lišćari | 56 | 1.66 | 478 | 108.6 | 2.7 | VI dobni razred u fazi razgradnje devastirana (previše razređena) sastojina retkog sklopa (0.5) |
| 10 | D | 10 152 131 | lužnjak | 129 | 5.68 | 1,586 | 2,512.4 | 32.0 | VII dobni razred dozrevajuća sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 10 | E | 10 457 131 | lužnjak | 121 | 10.83 | 3,594 | 5,829.6 | 76.0 | VII dobni razred dozrevajuća sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 11 | C | 10 458 131 | lužnjak | 110 | 2.70 | 839 | 1,254.4 | 18.4 | VI dobni razred dozrevajuća sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 13 | A | 10 155 135 | lužnjak | 148 | 16.46 | 4,306 | 5,821.9 | 87.7 | VIII dobni razred zrela sastojina devastirana (previše razređena) sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 13 | B | 10 483 135 | bagrem | 67 | 0.49 | 251 | 92.4 | 2.4 | VIII dobni razred prezrela sastojina razređena sastojina nepotpunog sklopa ( 0.6) |
| 13 | C | 10 483 134 | bagrem | 67 | 12.33 | 3,769 | 1,892.3 | 50.8 | VIII dobni razred prezrela sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 13 | D | 10 192 134 | cer | 148 | 2.79 | 713 | 893.3 | 12.7 | VIII dobni razred prezrela sastojina razređena sastojina nepotpunog sklopa ( 0.6) |
| 14 | A | 10 192 134 | cer | 148 | 24.07 | 5,367 | 7,868.3 | 101.6 | VIII dobni razred prezrela sastojina razređena sastojina nepotpunog sklopa ( 0.6) |
| 14 | B | 10 155 133 | lužnjak | 148 | 2.39 | 771 | 964.5 | 13.2 | VIII dobni razred zrela sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 14 | C | 10 483 134 | bagrem | 79 | 0.77 | 323 | 173.5 | 4.3 | VIII dobni razred prezrela sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 15 | A | 10 155 134 | lužnjak | 145 | 34.15 | 8,294 | 12,919.2 | 162.4 | VIII dobni razred zrela sastojina razređena sastojina nepotpunog sklopa ( 0.6) |
| 16 | A | 10 155 134 | lužnjak | 145 | 28.24 | 7,721 | 12,399.7 | 159.1 | VIII dobni razred dozrevajuća sastojina razređena sastojina nepotpunog sklopa ( 0.6) |
| 19 | B | 10 271 131 | ostali tvrdi lišćari | 56 | 1.18 | 195 | 46.2 | 1.0 | VI dobni razred srednjedobna sastojina devastirana (previše razređena) sastojina retkog sklopa (0.5) |
| 20 | A | 10 458 131 | lužnjak | 126 | 11.36 | 4,731 | 4,992.2 | 72.2 | VII dobni razred srednjedobna sastojina razređena sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 20 | B | 10 125 131 | bela topola | 57 | 0.23 | 37 | 15.9 | 0.3 | VI dobni razred srednjedobna sastojina devastirana (previše razređena) sastojina vrlo retkog sklopa (0.3 - 0.4) |
| 20 | C | 10 458 131 | lužnjak | 117 | 1.49 | 316 | 499.4 | 6.9 | VI dobni razred srednjedobna sastojina razređena sastojina nepotpunog sklopa ( 0.6) |
| 22 | A | 10 458 134 | lužnjak | 126 | 18.89 | 7,156 | 10,304.7 | 136.8 | VII dobni razred dozrevajuća sastojina očuvana sastojina potpunog sklopa (0.7) |
| 28 | C | 10 326 131 | bagrem | 53 | 0.74 | 439 | 185.2 | 4.8 | VIII dobni razred prezrela sastojina očuvana sastojina gustog sklopa (0.8 - 0.9) |
| 28 | D | 10 326 131 | bagrem | 53 | 1.58 | 1,111 | 434.4 | 10.7 | VIII dobni razred prezrela sastojina očuvana sastojina gustog sklopa (0.8 - 0.9) |
| 29 | B | 10 326 131 | bagrem | 55 | 5.29 | 3,963 | 1,742.1 | 41.2 | VIII dobni razred prezrela sastojina očuvana sastojina gustog sklopa (0.8 - 0.9) |
| Ukupno: | 212.67 | 65,638 | 79,740.0 | 1,118.6 |  |

### Određivanje glavnog prinosa

Glavni prinos u gazdinskoj jedinici “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ” je određen po metodu umerenog sastojinskog gazdovanja.

Metod umerenog sastojinskog gazdovanja u ovom slučaju na najpovoljniji način reguliše obim i izbor sastojina za seču.

Pri izboru sastojina za seče vodilo se računa o izravnavanju dobnih razreda na nivou gazdinske jedinice i celog Sremskog šumskog područja.

U predloženim sastojinama za čiste seče su najstarije sastojine hrasta lužnjaka i bagrema kao i loše (devastirane i razređene) sastojine OTL-a i bele topole gde je neophodno izvršiti rekonstrukciju.

Iz napred navedenog i razrađenog plana seča obnavljanja a uvažavajući ukupno stanje sastojina na nivou Sremskog šumskog područja, kao i činjenicu, da je opredelenje pri izboru sastojina za seče obnavljanja u ŠG Sremska Mitrovica – prvo obnavljati najlošije i najstarije sastojine hrasta lužnjaka, sačinjen je predloženi plan seča obnavljanja za ovu gazdinsku jedinicu.

Seče obnavljanja po gazdinskim klasama su prikazana u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.18. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – prosta reprodukcija

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | An | Prinos iz seča obnavljanja | Intenzitet seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Ukupno | I | II | Ukupno | m3/ha | po P | po V |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |
| 10155134 | 62.39 | 25,318.9 | 5.2 | 6.24 | 34.15 | 0.00 | 34.15 | 13,731.1 |  | 13,731.1 | 402.1 | 54.7 | 54.2 |
| 10155135 | 16.46 | 5,821.9 | 5.3 | 1.65 | 16.46 | 0.00 | 16.46 | 5,997.3 |  | 5,997.3 | 364.4 | 100.0 | 103.0 |
| 10192134 | 26.86 | 8,761.6 | 4.3 | 5.37 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 918.7 |  | 918.7 | 329.3 | 10.4 | 10.5 |
| 10326131 | 11.29 | 2,361.7 | 5.0 | 1.41 | 0.00 | 7.61 | 7.61 |  | 2,754.2 | 2,754.2 | 361.9 | 67.4 | 116.6 |
| 10483134 | 17.60 | 2,065.9 | 3.1 | 2.20 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 2,836.6 |  | 2,836.6 | 216.5 | 74.4 | 137.3 |
| 10483135 | 0.49 | 92.4 | 4.9 | 0.06 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 97.3 |  | 97.3 | 198.6 | 100.0 | 105.3 |
| Ukupno | 135.09 | 44,422.4 | 27.8 |  | 66.99 | 7.61 | 74.60 | 23,581.0 | 2,754.2 | 26,335.2 | 353.0 | 55.2 | 59.3 |

Tabela br. 8.19. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – proširena reprodukcija

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | An | Prinos iz seča obnavljanja | Intenzitet seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Ukupno | I | II | Ukupno | m3/ha | po P | po V |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |
| 10122131 | 0.73 | 132.0 | 3.8 | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 143.2 |  | 143.2 | 196.1 | 100.0 | 108.5 |
| 10125131 | 1.02 | 56.2 | 1.4 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 73.9 | 22.5 | 30.2 |
| 10270131 | 27.33 | 3,213.6 | 6.0 | 3.42 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 183.5 | 0.0 | 183.5 | 104.2 | 6.4 | 5.7 |
| 10271131 | 5.98 | 326.6 | 1.3 | 0.75 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 357.5 | 0.0 | 357.5 | 59.8 | 100.0 | 109.5 |
| Ukupno | 35.06 | 3,728.4 | 12.5 |  | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 701.1 | 0.0 | 701.1 | 80.6 | 24.8 | 18.8 |

Tabela br. 8.20. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – ukupno

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče | An | Prinos iz seča obnavljanja | Intenzitet seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | iv |  | I | II | Ukupno | I | II | Ukupno | m3/ha | po P | po V |
|  | ha | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | m3 | m3 | m3 |  | % | % |
| 10122131 | 0.73 | 132.0 | 3.8 | 0.15 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 143.2 |  | 143.2 | 196.1 | 100.0 | 108.5 |
| 10125131 | 1.02 | 56.2 | 1.4 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 17.0 |  | 17.0 | 73.9 | 22.5 | 30.2 |
| 10155134 | 62.39 | 25,318.9 | 5.2 | 6.24 | 34.15 | 0.00 | 34.15 | 13,731.1 |  | 13,731.1 | 402.1 | 54.7 | 54.2 |
| 10155135 | 16.46 | 5,821.9 | 5.3 | 1.65 | 16.46 | 0.00 | 16.46 | 5,997.3 |  | 5,997.3 | 364.4 | 100.0 | 103.0 |
| 10192134 | 26.86 | 8,761.6 | 4.3 | 5.37 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 918.7 |  | 918.7 | 329.3 | 10.4 | 10.5 |
| 10270131 | 27.33 | 3,213.6 | 6.0 | 3.42 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 183.5 |  | 183.5 | 104.2 | 6.4 | 5.7 |
| 10271131 | 5.98 | 326.6 | 1.3 | 0.75 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 357.5 |  | 357.5 | 59.8 | 100.0 | 109.5 |
| 10326131 | 11.29 | 2,361.7 | 5.0 | 1.41 | 0.00 | 7.61 | 7.61 |  | 2,754.2 | 2,754.2 | 361.9 | 67.4 | 116.6 |
| 10483134 | 17.60 | 2,065.9 | 3.1 | 2.20 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 2,836.6 |  | 2,836.6 | 216.5 | 74.4 | 137.3 |
| 10483135 | 0.49 | 92.4 | 4.9 | 0.06 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 97.3 |  | 97.3 | 198.6 | 100.0 | 105.3 |
| Ukupno | 170.15 | 48,150.8 | 40.3 |  | 75.69 | 7.61 | 83.30 | 24,282.1 | 2,754.2 | 27,036.3 | 324.6 | 49.0 | 56.1 |

Tabela br. 8.21. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – prosta reprodukcija

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos iz seča obnavljanja | Sortimenti | Intenz. seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Ukupno | Tehn. | Prost. | Otpad | po V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| Pjas | 3,176.2 | 68.5 | 22.1 | 36.4 | 58.5 |  | 49.7 | 8.8 | 1.8 |
| Luž | 174,952.0 | 2,559.5 | 9,819.2 | 17.4 | 9,836.6 |  | 8,361.1 | 1,475.5 | 5.6 |
| Gr | 48,482.3 | 814.4 | 712.0 | 743.4 | 1,455.4 | 785.9 | 524.0 | 145.5 | 3.0 |
| Cer | 29,361.8 | 410.9 | 7,638.0 | 8.4 | 7,646.4 | 4,473.2 | 2,408.6 | 764.6 | 26.0 |
| Slip | 5,951.7 | 140.2 | 1,639.6 |  | 1,639.6 |  | 1,475.6 | 164.0 | 27.5 |
| Tre | 213.1 | 3.9 | 9.2 |  | 9.2 |  | 8.3 | 0.9 | 4.3 |
| OTL | 14,533.8 | 493.6 | 1,356.6 | 139.3 | 1,495.9 |  | 1,346.3 | 149.6 | 10.3 |
| Bag | 4,584.0 | 155.2 | 2,384.2 | 1,809.4 | 4,193.6 |  | 3,774.2 | 419.4 | 91.5 |
| Ukupno: | 281,254.8 | 4,646.1 | 23,580.9 | 2,754.3 | 26,335.2 | 5,259.1 | 17,947.8 | 3,128.3 | 9.4 |

Tabela br. 8.22. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – proširena reprodukcija

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos iz seča obnavljanja | Sortimenti | Intenz. seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Ukupno | Tehn. | Prost. | Otpad | po V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| BVr | 4.7 | 0.1 | 5.0 |  | 5.0 |  | 4.3 | 0.7 | 106.7 |
| Btop | 1,341.2 | 36.0 | 176.6 |  | 176.6 |  | 150.1 | 26.5 | 13.2 |
| I214 | 70.0 | 7.1 | 17.0 |  | 17.0 |  | 15.3 | 1.7 | 24.3 |
| Pjas | 3,176.2 | 68.5 | 21.2 |  | 21.2 |  | 19.1 | 2.1 | 0.7 |
| Luž | 174,952.0 | 2,559.5 | 11.0 |  | 11.0 |  | 9.9 | 1.1 | 0.0 |
| Gr | 48,482.3 | 814.4 | 11.1 |  | 11.1 |  | 10.0 | 1.1 | 0.0 |
| Slip | 5,951.7 | 140.2 | 1.0 |  | 1.0 |  | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| Tre | 213.1 | 3.9 | 2.1 |  | 2.1 |  | 1.9 | 0.2 | 1.0 |
| OTL | 14,533.8 | 493.6 | 343.7 |  | 343.7 |  | 292.1 | 51.6 | 2.4 |
| Bag | 4,584.0 | 155.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.0 |
| AmJas | 115.5 | 2.2 | 112.3 |  | 112.3 |  | 101.1 | 11.2 | 97.2 |
| Ukupno: | 253,424.5 | 4,280.5 | 701.2 |  | 701.2 |  | 604.9 | 96.3 | 0.3 |

Tabela br. 8.23. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – ukupno

| Vrsta drveća | Stanje za vrste zahvaćene sečom | Prinos iz seča obnavljanja | Sortimenti | Intenz. seča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv | I | II | Ukupno | Tehn. | Prost. | Otpad | po V |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | % |
| BVr | 4.7 | 0.1 | 5.0 |  | 5.0 |  | 4.2 | 0.8 | 105.8 |
| Btop | 1,341.2 | 36.0 | 176.6 |  | 176.6 |  | 150.1 | 26.5 | 13.2 |
| I214 | 70.0 | 7.1 | 17.0 |  | 17.0 |  | 14.4 | 2.6 | 24.2 |
| Pjas | 3,176.2 | 68.5 | 43.3 | 36.4 | 79.7 |  | 71.7 | 8.0 | 2.5 |
| Luž | 174,952.0 | 2,559.5 | 9,830.2 | 17.4 | 9,847.6 | 5,317.7 | 3,545.2 | 984.7 | 5.6 |
| Gr | 48,482.3 | 814.4 | 723.1 | 743.4 | 1,466.5 |  | 1,319.9 | 146.6 | 3.0 |
| Cer | 29,361.8 | 410.9 | 7,638.0 | 8.4 | 7,646.4 |  | 6,881.8 | 764.6 | 26.0 |
| Slip | 5,951.7 | 140.2 | 1,640.6 |  | 1,640.6 | 418.4 | 976.2 | 246.1 | 27.6 |
| Tre | 213.1 | 3.9 | 11.3 |  | 11.3 |  | 10.1 | 1.2 | 5.3 |
| OTL | 14,533.8 | 493.6 | 1,700.3 | 139.3 | 1,839.6 |  | 1,655.6 | 184.0 | 12.7 |
| Bag | 4,584.0 | 155.2 | 2,384.4 | 1,809.4 | 4,193.8 | 377.4 | 3,397.0 | 419.4 | 91.5 |
| AmJas | 115.5 | 2.2 | 112.3 |  | 112.3 |  | 101.1 | 11.2 | 97.2 |
| Ukupno: | 282,786.2 | 4,691.4 | 24,282.1 | 2,754.2 | 27,036.3 | 6,113.5 | 18,127.2 | 2,795.6 | 9.6 |

Ukupno planirani prinos glavnih seča iznosi 27,036.3 m3 .

Najveći deo etata seča obnavljanja ostvariće se  u gazdinskoj klasi 10 155 134.

U redovnim sečama obnove glavnu sečivu zapreminu čini lužnjak sa 9,847.6 m3 i cer sa 7,646.4 m3.

Realizacija glavnog prinosa u odnosu na sastojinu  (odsek) je obavezna po površini, a po zapremini može da odstupi +/- 10%, osim u slučaju realizacije prinosa završnim sekom oplodne seče, kao i čistom sečom- član 46 Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03).

    - Određivanje prethodnog prinosa

Proredne seče se planiraju radi popravke zatečenog stanja sastojina, a sve to u funkciji trajnog i racionalnog korišćenja šumskog prostora.

Proredni prinos za naredno uređajno razdoblje, a po gazdinskim klasama je prikazan u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.24. – Plan prethodnog prinosa po gazdinskim klasama

| GK | Stanje šuma za GK u kojima se vrši proreda | Površina za proredu | Prinos iz prorednih seča |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | zv |  |  |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | ha | m3 | m3/ha |
| 10125131 | 1.02 | 56.2 | 55.1 | 1.4 | 1.4 | 0.79 | 4.7 | 6.0 |
| 10152131 | 13.67 | 5,366.9 | 392.6 | 74.6 | 5.5 | 13.67 | 552.6 | 40.4 |
| 10155133 | 2.39 | 964.5 | 403.6 | 13.2 | 5.5 | 2.39 | 111.1 | 46.5 |
| 10155134 | 62.39 | 25,318.9 | 405.8 | 321.4 | 5.2 | 28.24 | 1,698.0 | 60.1 |
| 10157131 | 15.24 | 3,815.0 | 250.3 | 75.8 | 5.0 | 15.24 | 529.2 | 34.7 |
| 10172131 | 20.35 | 7,623.6 | 374.6 | 100.8 | 5.0 | 20.35 | 922.6 | 45.3 |
| 10176131 | 156.59 | 50,780.3 | 324.3 | 988.2 | 6.3 | 156.59 | 8,796.5 | 56.2 |
| 10192131 | 17.57 | 6,913.5 | 393.5 | 99.2 | 5.6 | 17.57 | 904.8 | 51.5 |
| 10192134 | 26.86 | 8,761.6 | 326.2 | 114.3 | 4.3 | 24.07 | 688.3 | 28.6 |
| 10196131 | 28.40 | 9,346.3 | 329.1 | 185.9 | 6.5 | 28.40 | 1,597.9 | 56.3 |
| 10270131 | 27.33 | 3,213.6 | 117.6 | 165.0 | 6.0 | 25.57 | 979.7 | 38.3 |
| 10457 91 | 1.64 | 794.3 | 484.3 | 12.0 | 7.3 | 1.64 | 87.2 | 53.2 |
| 10457131 | 95.42 | 21,636.5 | 226.8 | 359.1 | 3.8 | 46.98 | 2,900.9 | 61.7 |
| 10458 91 | 8.56 | 3,591.7 | 419.6 | 74.6 | 8.7 | 8.56 | 433.1 | 50.6 |
| 10458131 | 226.07 | 101,110.5 | 447.3 | 1,567.6 | 6.9 | 215.10 | 12,108.7 | 56.3 |
| 10458134 | 49.25 | 23,520.5 | 477.6 | 339.5 | 6.9 | 49.25 | 2,849.4 | 57.9 |
| Ukupno: | 752.75 | 272,813.9 | 362.4 | 4,492.6 | 6.0 | 654.41 | 35,164.7 | 53.7 |

Tabela br. 8.25. – Plan prethodnog prinosa po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Stanje za vrste obuhvaćene proredom | Prinos iz pror. seča | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv |  | Tehn. | Prost. | Otpad |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| BVr | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Btop | 1,341.2 | 36.0 | 718.8 | 0.0 | 611.0 | 107.8 |
| I214 | 70.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pjas | 3,176.2 | 68.5 | 116.3 | 0.0 | 104.7 | 11.6 |
| Luž | 174,952.0 | 2,559.5 | 17,297.4 | 7,783.8 | 7,783.9 | 1,729.7 |
| Gr | 48,482.3 | 814.4 | 7,389.8 | 3,325.4 | 3,325.4 | 739.0 |
| Cer | 29,361.8 | 410.9 | 4,121.2 | 1,854.5 | 1,854.6 | 412.1 |
| Slip | 5,951.7 | 140.2 | 2,118.0 | 0.0 | 1,800.3 | 317.7 |
| Slad | 819.4 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tre | 213.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OTL | 14,533.8 | 493.6 | 3,136.1 | 1,129.0 | 1,693.5 | 313.6 |
| Bag | 4,584.0 | 155.2 | 255.9 | 0.0 | 230.3 | 25.6 |
| Corh | 8.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AmJas | 115.5 | 2.2 | 11.2 | 0.0 | 10.1 | 1.1 |
| Ukupno: | 283,614.4 | 4,705.0 | 35,164.7 | 14,092.7 | 17,413.8 | 3,658.2 |

Proredni prinos za ovu gazdinsku jedinicu je planiran na površini 654.41 ha i iznosi 35,164.7 m3

Prosečni intenzitet seče iznosi 14 % u odnosu na zapreminu po hektaru konkretne sastojine.

Na bazi ovakvog pristupa planiranju u ovoj gazdinskoj jedinici prorednim etatom (tvrdi lišćari) se najviše seče lužnjak sa 17,297.4 m3  i grab sa 7,389,8 m3. Pregled ostalih vrsta i zapremine prethodnog prinosa dat je u prethodnoj tabeli.

Realizacija planiranog prethodnog prinosa (u odseku – sastojini) po površini je obavezna, a po zapremini može da odstupa +/- 10%, član 46 Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama(Sl. gl. RS br.122/03).

### Ukupan prinos gazdinske jedinice

Ukupan etat koga čine glavni i proredni prinos je razvrstan na prostu i proširenu reprodukciju i prikazan po gazdinskim klasama u sledećim tabelama:

Tabela br. 8.26. – Plan ukupnog prinosa po gazdinskim klasama

| Gazdinska klasa | Stanje po GK za sastojine zahvaćene sečom | Prinos iz seča ukupno | Prinos iz seča prosta rep. | Prinos iz seča proširena rep. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Površina | V | zv |  |  |  |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 10122131 | 0.73 | 132.0 | 2.8 | 143.18 | 0 | 143.18 |
| 10125131 | 1.02 | 56.2 | 1.4 | 21.7 | 4.7 | 17 |
| 10152131 | 13.67 | 5,366.9 | 74.6 | 552.6 | 552.6 | 0 |
| 10155133 | 2.39 | 964.5 | 13.2 | 111.1 | 111.1 | 0 |
| 10155134 | 62.39 | 25,318.9 | 321.4 | 15429.1 | 15429.1 | 0 |
| 10155135 | 16.46 | 5,821.9 | 87.7 | 5997.3 | 5997.3 | 0 |
| 10157131 | 15.24 | 3,815.0 | 75.8 | 529.2 | 529.2 | 0 |
| 10172131 | 20.35 | 7,623.6 | 100.8 | 922.6 | 922.6 | 0 |
| 10176131 | 156.59 | 50,780.3 | 988.2 | 8796.5 | 8796.5 | 0 |
| 10192131 | 17.57 | 6,913.5 | 99.2 | 904.8 | 904.8 | 0 |
| 10192134 | 26.86 | 8,761.6 | 114.3 | 1607.1 | 1607.1 | 0 |
| 10196131 | 28.40 | 9,346.3 | 185.9 | 1597.9 | 1597.9 | 0 |
| 10270131 | 27.33 | 3,213.6 | 165.0 | 1163.15 | 979.7 | 183.45 |
| 10271131 | 5.98 | 326.6 | 7.7 | 357.5 | 0 | 357.5 |
| 10326131 | 11.29 | 2,361.7 | 56.6 | 2754.2 | 2754.2 | 0 |
| 10457 91 | 1.64 | 794.3 | 12.0 | 87.2 | 87.2 | 0 |
| 10457131 | 95.42 | 21,636.5 | 359.1 | 2900.9 | 2900.9 | 0 |
| 10458 91 | 8.56 | 3,591.7 | 74.6 | 433.1 | 433.1 | 0 |
| 10458131 | 226.07 | 101,110.5 | 1,567.6 | 12108.7 | 12108.7 | 0 |
| 10458134 | 49.25 | 23,520.5 | 339.5 | 2849.4 | 2849.4 | 0 |
| 10483134 | 17.60 | 2,065.9 | 55.1 | 2836.6 | 2836.6 | 0 |
| 10483135 | 0.49 | 92.4 | 2.4 | 97.3 | 97.3 | 0 |
| UKUPNO | 805.30 | 283614.4 | 4704.9 | 62,201.1 | 61,500.0 | 701.1 |

Ukupan etat koga čine glavni i proredni prinos je prikazan po vrstama drveća u sledećoj tabeli:

Tabela br. 8.27. – Plan ukupnog prinosa po vrstama drveća

| Vrsta drveća | Stanje za vrste obuhvaćene sečom | Prinos iz seča ukupno | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | zv |  |  |  |
|  | m3 | m3 |
| BVr | 4.7 | 0.1 | 5.0 | 0 | 5 |
| Btop | 1,341.2 | 36.0 | 895.4 | 718.8 | 176.6 |
| I214 | 70.0 | 7.1 | 17.0 | 0 | 17 |
| Pjas | 3,176.2 | 68.5 | 196.0 | 174.8 | 21.2 |
| Luž | 174,952.0 | 2,559.5 | 27,145.0 | 27134 | 11 |
| Gr | 48,482.3 | 814.4 | 8,856.3 | 8845.2 | 11.1 |
| Cer | 29,361.8 | 410.9 | 11,767.6 | 11767.6 | 0 |
| Slip | 5,951.7 | 140.2 | 3,758.6 | 3757.6 | 1 |
| Slad | 819.4 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tre | 213.1 | 3.9 | 11.3 | 9.2 | 2.1 |
| OTL | 14,533.8 | 493.6 | 4,975.7 | 4632 | 343.7 |
| Bag | 4,584.0 | 155.2 | 4,449.7 | 4449.5 | 0.2 |
| Corh | 8.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| AmJas | 115.5 | 2.2 | 123.5 | 11.2 | 112.3 |
| Ukupno: | 283,614.4 | 4,705.0 | 62,201.1 | 61,499.9 | 701.2 |

Ukupan etat za ovu gazdinsku jedinicu iznosi 62,201.1 m3, tj. 6,220.1 m3 godišnje.

Intenzitet zahvata u odnosu na ukupnu zapreminu GJ iznosi 21.9 %

Prinos je planiran u skladu sa neophodnim obimom šumsko-uzgojnih radova u narednom uređajnom periodu u cilju opšte popravke stanja šuma.

## ODNOS OBIMA RADOVA NA GAJENJU ŠUMA I OBIMA SEČA ŠUMA

Obaveza prikazivanja odnosa radova na korišćenju i gajenju šuma proističe iz odredbi člana 22 i 28 Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama.

Prema prethodno prikazanom sadržaju Planova gajenja šuma (po vrsti i obimu) i Planu korišćenja šuma, odnos ovih planova (obim planiranih uzgojnih radova u hektarima u odnosu na 1.000 m3 bruto planiranog obima seča) je sledeći:

Tabela br. 8.46. – Odnos plana gajenja i korišćenja šuma

| Vid rada | Površina ( radna ) | Odnos plana gajenja i korišćenja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prosta | Proširena | Prosta | Proširena |  |
|  | ha | ha | ha/m3 x 1000 |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 73.83 | 8.70 | 1.19 | 3.57 | 4.75 |
| 317 | Vestacko posumljavanje sadnjom |  | 8.70 |  | 3.57 | 3.57 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 53.40 |  | 0.86 |  | 0.86 |
| 327 | Obnova bagrema iveranjem | 20.43 |  | 0.33 |  | 0.33 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 10.68 | 2.19 | 0.17 | 0.90 | 1.07 |
| 414 | Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom |  | 1.74 |  | 0.71 | 0.71 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 217.95 | 100.62 | 3.50 | 41.26 | 44.76 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 52.54 |  | 0.84 |  | 0.84 |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 267.00 | 98.35 | 4.29 | 40.33 | 44.62 |
| 613 | Zaštita šuma od požara | 53.40 | 10.97 | 0.86 | 4.50 | 5.36 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 53.40 | 19.67 | 0.86 | 8.07 | 8.92 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 654.41 |  | 10.52 |  | 10.52 |
| UKUPNO: | 1,457.04 | 250.94 | 23.42 | 102.90 | 126.32 |

Iz prethodnog pregleda se vidi da kod proste reprodukcije treba izvršiti 23.42 ha šumsko-uzgojnih radova na svakih 1.000 m3 posečene zapremine. Ovi radovi su obavezni.

Kod proširene reprodukcije na svakih 1000 m3 posečene drvne zapremine treba izvršiti 102.90 ha šumsko uzgojnih radova. Ovi poslovi zavise od dodatnih sredstava za radove na melioraciji iz budžeta AP Vojvodine i Pokrajinskog budžetskog fonda i sopstvenih raspoloživih sredstava.

## PLAN IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA I OBJEKATA

Pri planiranju izgradnje mreže saobraćajnica u narednom periodu, potrebno je pre svega projektovanom mrežom otvoriti i ona odeljenja koja imaju veliku distancu privlačenja, a naročito odeljenja bogata sečivom i kvalitetnom zapreminom drveta.

Polazeći od napred iznetih činjenica i opredeljenja pri planiranju izgradnje optimalne mreže šumskih saobraćajnica, koje pri dugoročnom planiranju moraju obuhvatiti ne samo izvoz drveta već i ostale sve značajnije funkcije i vidove korišćenja potencijala šuma i šumskog područja u celini, neophodno je izvoditi plan izgradnje šumskih komunikacija, koji će u što većoj meri zadovoljiti napred iznete principe.

Optimalna unutrašnja otvorenost šumskog kompleksa je 11.5 km na 1000 ha.

U ovom uređajnom periodu planira se održavanje postojećih  puteva u dužini od 5.3 km

## PLAN UREĐIVANJA ŠUMA

Sledeće uređivanje šuma ove gazdinske jedinice planira se uraditi u poslednjoj godini važenja ove osnove za gazdovanje šuma, na površini od 884.84 ha.

## PLAN RAZVOJA LOVSTVA

Detaljan plan lovnog gazdovanja za gazdinsku jedinicu „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“, razrađen je lovnoj osnovi lovačkog udruženja ”Sremac” iz Rume.

Na osnovu postojećih stanišnih uslova, bonitetne vrednosti ove gazdinske jedinice a vezano za vrste divljači koja se nalazi u  gazdinskoj jedinici  „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“ odredjuje se:

-  za srnu stanište  III boniteta    ( 4 grla/100 ha.)

-  za divlju svinju stanište II boniteta ( 2 grla/100 ha.)

-  za zeca stanište II/III boniteta ( 24 grla/100 ha.)

Podatke vezane za površinu ove GJ koja pripada lovištu ”Karakuša” ( ”Vučkovac” odeljenja 27,28 i 29) nije razložno navoditi jer je ova površina mala u odnosu na ukupnu površinu lovišta. Takvi podaci ne bi bili odraz stvarnog stanja na terenu i iz njih se ništa ne bi moglo zaključiti.

Veličina lovnoproduktivne površine za predložene vrste divljači:

  - za sneću divljač ukupna površina šuma i šumskog zemljišta,

  - za divlju svinju ukupna obrasla površina.

  - za zeca ukupna površina šuma i šumskog zemljišta.

Na osnovu lovnog kapaciteta u ovoj gazdinskoj jedinici moguće je prisustvo sledeće divljači:

-    srna                            35 grla

-    divlja svinja               17 grla

-   zec                            212 grla

## PLAN KORIŠĆENJA DRUGIH ŠUMSKIH POTENCIJALA

Korišćenje ostalih šumskih proizvoda (gljiva, žaba, puževa i dr.),u okviru ŠG ”Sremska Mitrovica” ŠU Klenak nije posebno organizovano.

Plan korišćenja ostalih šumskih proizvoda u okviru gazdinske jedinice ”Baradinci – Pavlaka – Vučkovac”, nije planiran te se na osnovu toga može preporučiti, da ako dođe do skupljanja (gljiva, puževa,lekovitog bilja, i dr.), skupljanje i promet može se obavljati samo po Zakonu o zaštiti životne sredine, (sl.gl.RS br.135/04) i dopunom Zakona ( 36/09), Naredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divljih biljnih i životinjskih vrsta (sl.gl.RS br.17/99).

U gazdinskoj jedinici ”Baradinci – Pavlaka – Vučkovac”, se zbog stanja sastojina i šumsko uzgojnih radova koji su započeti u proteklom uređajnom razdoblju  a i planiranih u ovom uređajnom razdoblju, plan paše se ne planira tj. ispaša domaće stoke je zabranjena.

U slučaju da se sadašnje okolnosti u toku uredjajnog razdoblja promene i stvore uslovi za ispašu domaće stoke, tada će se godišnjim planom paše regulisati vrsta i obim korišćenja površina za ispašu.

## PLAN  KADROVA

Plan kadrova ŠU Klenak obuhvaćen je Planom razvoja za Sremsko šumsko područje.

## PLAN  TEHNIČKOG OPREMANJA

Plan tehničkog opremanja ŠU Klenak dat je u Planu razvoja za Sremsko šumsko područje, jer je šumska mehanizacija i druga tehnička oprema organizovana na nivou šumskog gazdinstva kao posebna radna jedinica, a ne na nivou šumske uprave.

# UPUTSTVA I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANOVA

Uspešnost sprovođenja planova gazdovanja šumama zavisi od niza faktora. Ti faktori su katkad objektivne a katkad subjektivne prirode. Da bi se oni na neki način izbegli, ovom osnovom propisaće se smernice za sprovođenje propoisanih mera i planova gazdovanja šumama. Ovim smernicama propisaće se tehnologija rada, po svim elementima šumarskog gazdovanja. Smernicama za sprovođenje propisanih mera i planova gazdovanja šumama obezbediće se maksimalno moguće unapređenje načina rada na sprovođenju planova gazdovanja.

Radi preglednijeg sagledavanja predloženih smernica za gazdovanje šumama, sve smernice za gazdovanje šumama podeljene su po oblastima.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA GAJENJA ŠUMA

Priprema za pošumljavanje tvrdih lišćara (102)

Ovaj vid rada koji prethodi pošumljavanju odvija se u dve faze i to:

  - priprema terena za pošumljavanje i

  - priprema zemljišta za pošumljavanje.

U konkretnom slučaju , za potrebe ove gazdinske jedinice u pripremu terena za pošumljavanje svrstani su sledeći vidovi rada:

* Tarupiranje podrasta (114)

* Sakupljanje i spaljivanje režijskog otpada (120)

* Tretiranje panjeva hemijskim sredstvima (121)

* Tretiranje podrasta hemijskim sredstvima (126)

Navedeni vidovi rada detaljno su opisani u tekstu koji sledi uz napomenu da je do uvođenja šifre 102 došlo iz razloga uprošćavanja vođenja evidencije izvršenih radova i praćenja istih, kao i mogućnosti promena tehnologije i njenog usavršavanja uvođenjem novih metoda rada, mehanizacije i hemijskih sredstava prilagođenih konkretnim situacijama na terenu.

Tarupiranje podrasta mašinski (114)

Da bi se proces seče a kasnije i priprema za pošumljavanje nesmetano odvijao potrebno je, pre izvođenja čiste seča ukloniti vrste iz podstojnog sprata.

Uklanjanje će se izvoditi na mehanizovani način traktorom velike snage u kombinaciji sa šumskim mulčerom. Pre početka rada traktora potrebno je  poseći deblje jedinke podrasta ( preko 7 cm. ) motornim testerama i drvni materijal izneti iz sastojine. Traktor sa mulčerom će se kretati kroz sastojinu između stabala i prekrivajući celu površinu sastojine u dva prolaza mehanički uništavati ( mleti ) podstojni sprat. Ovaj rad se radi u jednom navratu.

Iveranje panjeva (119)

Panjevi stabala bagrema, koji su nastali posle seče zrele sastojine moraju se iverati, tako da se uništi nadzemni deo panja, iz koga bi se pojavili izbojci. Uništavanjem nadzemnog dela panja ova pojava se sprečava. Iveranje panjeva se radi uređajima za iveranje panjeva, koje pogone teški traktori velike snage motora na izlaznom vratilu motora. Iveranje panjeva se izvodi u jednom navratu.

Sakupljanje režijskog otpatka   (120)

Nakon izvedenih seča obnove  i privlačenja drvnih sortimenata, u sečini zaostaje jedna količina odpadnog drvnog materijala koji predstavlja smetnju za dalje radove na pripremi terena  za pošumljavanje, za radove na samom pošumljavanju površine a kasnije i za  nesmetanu pojavu i razvoj ponika glavnih vrsta, za negu i zaštitu podmlatka. Ovaj materijal najčešće iznose i za svoje potrebe iskoristi lokalno stanovništvo, a ako to nije slučaj onda se za ovaj posao angažuju radnici koji ovaj odpadni materijal prvo sakupe na gomile a zatim spale ili pomoću mehanizacije iznesu sa podmladne površine.

Tretiranje panjeva hemijskim sredstvima  ( 121 )

U cilju suzbijanja izbojne moći iz panjeva stabala nepoželjnih vrsta, njihovi se panjevi nakon seče tretiraju odgovarajućim arboricidima. U zavisnosti od vremena izvođenja radova i vrste preparata koji se koristi u primeni su dva osnovna načina tretiranja panjeva. U letnjem periodu primenjuje se vodeni rastvor preparata a sama aplikacija sredstva se najefikasnije izvodi prskanjem kambijalnog prstena panja pomoću leđne prskalice. Za primenu u zimskom periodu, radi boljeg prodiranja u drvo, pogodniji su preparati koji se rastvaraju u nafti a aplikacija sredstva se izvodi premazivanjem panjeva četkama. Ovaj rad se radi u jednom navratu.

Tretiranje podrasta hemijskim sredstvima  (126)

Nakon mehaničkog uklanjanja jedinki podrasta iz njihovih panjeva dolazi do pojave izbojaka koji predstavljaju snažnu i opasnu konkurenciju poniku i podmlatku glavnih vrsta. U cilju subijanja konkurentskih vrsta na njihove vegetativne izbojke se primenjuje folijarni tretman odgovarajućim totalnim herbicidima translokativnog mehanizma delovanja. Zadovoljavajući  rezultati se postižu primenom jednog folijarnog tretmana u septembru 2% rastvorom preparata na bazi 360 g/l glifosata. Kao i predhodni rad, tako i tretiranje podrasta hemijskim sredstvom se izvodi u jednom navratu.

Oranje diskosnim plugom  (224)

Oranje diskosnim plugom, u odnosu na klasičan poljoprivredni plug, mnogo je jednostavnije u situacijama kada u zemlji postoje žile, mali i srednji panjevi. Diskosni plug je u obliku diska koji kada naiđe na prepreku prelazi preko nje, pri čemu ne dolazi do loma diska. Oranje diskosnim plugom, između iveranih panjeva bagrema, izaziva ozleđivanje bagremovog podzemnog dela (žila), odnosno ”iritiaciju” pojave velikog broja izdanaka od kojih se formira nova vegetativna sastojina bagrema, kvalitetnija nego iz panjeva. Ovaj vid rada izvodi se u jednom navratu.

Veštačko pošumljavanje sadnjom (317)

Ovaj vid rada odnosi se na veštačko pošumljavanje sadnjom sadnica poljskog jasena. Sadnja se vrši pod ašov. Sadnice su najčešće dvogodišnje (2+0). Za uspeh sadnje veoma je značajno da se izvrši jesenja sadnja (ukoliko to uslovi dozvoljavaju).

Shodno utvrđenim ciljevima gazdovanja, u većini slučajeva primeniće se razmak sadnje 1.5x2.5 m.

Ukoliko se promeni tehologija ili se dođe do  novih saznanja, samim tim,doći će i do promene razmaka sadnje.

Veštačko pošumljavanje sejačicom (326)

Najčešći način kojim se vrši pošumljavanje i popunjavanje setvom je setva sejalicom.

Sejalica se kači za traktor koji se bez poteškoća kreće po predmetnoj površini i vrši setvu. Sejačica je tako konstruisana, da se seme harstovog žira stavlja u spremište iz koga se putem lopatica potiskuje u lule i tako dospeva do zemlje. Na samom kraju lule nalaze se graničnici koji pritiskom cele sejačice ulaze par santimetara u zemlju, tako kad seme kroz lulu padne do zemlje  ulazi par santimetara u brazdicu i kretanjem napred po poršini graničnici vrše nabacivanje zemlje na seme. Iza graničnika priključen je gvozdeni točak koji nabačenu zemlju na seme potaba.

Razmak između redova sejalice je 60 cm.

Rad na pošumljavanju sejačicom zahteva minimalni broj radnika ( 2-3 radnika dnevno),  što je u današnje vreme sve veći problem organizatora pošumljavanja.

U odnosu na setvu omaške i pod motiku ovaj način je mnogo efikasniji (ušteda radne snage, kg semena i dr.), i na taj način prihvatljiviji za rad na popunjavanju. Sejačica vrši setvu hrastovog žira ravnomerno po celoj površini.

Obnova bagrema iveranjem (327)

Ovaj vid rada se izvodi kod obnove bagremovih sastojina. Panjevi stabala, koji su nastali posle seče zrele sastojine bagrema moraju se iverati, tako da se uništi nadzemni deo panja, iz koga bi se pojavili izbojci. Uništavanjem nadzemnog dela panja ova pojava se sprečava i tada se izbojci pojavljuju iz žila koji na taj način stvaraju sastojinu vegetativnog porekla, kvalitetniju nego da je nastala iz panja. Iveranje panjeva se radi uređajima za iveranje panjeva, koje pogone teški traktori velike snage motora na izlaznom vratilu motora. Iveranje panjeva se izvodi u jednom navratu.

Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom (414)

Nakon izvršenog pošumljavanja setvom žira , posle druge godine, uneće se dvogodišnje sadnice p.jasena da bi se dobila mešovita sastojina hrasta i jasena.Unos će se izvršiti ravnomerno po celoj površini sa 800 sadnica po hektaru.Sama sadnja će se izvršiti sadnjom pod ašov.

Osvetljavanje podmlatka (510)

Ovim terminom obuhvaćeni su radovi na osvetljavanju hrastovog podmlatka i to:

- Osvetljavanje podmlatka ručno (511)

- Uništavanje korova hemijskim sredstvima (517)

Oba navedena vida rada koriste se u više navrata i dopunjavaju jedan drugog. U zavisnosti od konkretne situacije i vremenskih uslova njihov odnos varira i prilagođava se stanju na terenu a primena jednog termina za ove poslove olakšava njihovo praćenje i evidenciju. U ovoj gazdinskoj jedinici ukazuje se potreba za ova dva načina osvetljavanja iako postoje i još nekoliko vidova rada koji imaju istu svrhu i cilj ( seča izbojaka, uklanjaje korova ručno, mašinski itd.).

Radovi pod šiframa 511 i 517 detaljno su opisani u daljem tekstu.

Osvetljavanje podmlatka ručno (511)

U prvoj i drugoj godini starosti nove sastojine hrasta lužnjaka, dolazi do velike konkurencije medju biljkama za opstanak. U ovoj konkurenciji ponik hrasta lužnjaka u odnosu na sve ostale zeljaste i drvenaste biljke često je najslabiji. Pošto je hrast lužnjak osnov buduće sastojine, čovek mu mora u ovoj konkurenciji pomoći raznim merama nege a prevashodno osvetljavanjem.

Hrast lužnjak je vrsta svetlosti i u ovoj konkurenciji za opstanak njemu je svetlost najpotrebnija.

Mera osvetljavanja hrastovog podmlatka mora se vršiti intenzivno svake godine, prve tri godine starosti hrastovog podmlatka. Od 6-10 godine mora se pratiti razvoj podmlatka i vršiti osvetljavanje svake druge godine ali samo na onim delovima površine na kojima je hrastov podmladak ugrožen od nepoželjnih vrsta.Optimalno vreme za izvođenje ovog posla je juni mesec.

Visina sasecanja nepoželjnih vrsta u prve 2-3 godine vrši se kosirima do same zemlje. Sledećih godina visina sasecanja je do jedne polovine visine stabla hrastovog podmlatka. Žbunove koji se pojave kao izdanci iz grabovih panjeva, podmladak lipe ili ive, odmah u prvoj godini isprskati malom ručnom prskalicom, ali toliko precizno da rastvor hemijskog sredstva ne pada na hrastov podmladak.

Glog ne sasecati, on ima retku lisnu masu tako da pored njega hrastov podmladak dobija dovoljnu količinu svetla.

Sasecanjem nepoželjnih vrsta nama nije cilj da te vrste unuštimo, već da usporimo njihov visinski razvoj.

Pravilnim svakogodišnjim radom na osvetljavanju hrastovog podmlatka sačuvaćemo hrastov podmladak a broj utrošenih radnik dana na ovom radu biće sveden na minimum.

Ovaj vid rada se izvodi u tri navrata.

Uništavanje korova hemijskim sredstvima (517)

Uništavanje korova hemijskim sredstvima je novijeg datuma u šumarstvu. Sagledavajući izvanredne rezultate u poljoprivredi koji se postižu kod primene selektivnih herbicida, stručnjaci za negu i zaštitu u šumarstvu su na manjim površinama, više oglednog karaktera, primenili te iste herbicide u mladim sastojinama hrasta lužnjaka. Posle par godina se došlo do izvanrednih rezultata u zaštiti hrasta lužnjaka od korovskih biljaka tako da se ova zaštita sada primenjuje obavezno u prvoj odnosno drugoj godini starosti  hrastovog podmlatka. Preparati koji se primenjuju su vrlo kratke razgradljivosti (male karence), tako da nisu štetni po drvenaste vrste koje će kasnije činiti sastojinu. Ovaj vid rada se izvodi u jednom navratu.

Čišćenje u mladim prirodnim sastojinama i mladim kulturama  (527)

Čišćenje kao mera nege izvodi se u mladim prirodnim sastojinama, kao i u mladim kulturama u dobu mladika tj. od 10-30 godina starosti sastojine. Čišćenje mladika može se izvoditi na klasičan način i kandidovanjem stabala budućnosti.

Čišćenje mladika klasičnim načinom svodi se na uklanjanje potištenih i nekvalitetnih stabala u sastojini. Na ovaj način se retko ili skoro nikako ne utiče na razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini te zbog toga ona su prepuštena spontanom razvoju.

S druge strane ako se čišćenje izvodi kandidovanjem najkvalitetnijih stabala (stabala budućnosti) u sastojini, čovek svesno utiče na razvoj njih samih,  kao i cele sastojine.

Doznaka stabala za čišćenje kod ovog metoda je sada u funkciji tih stabala, odnosno doznačavaju se prevashodno ona stabla koja ugrožavaju razvitak stabala budućnosti. Doznačena stabla su često u prvom spratu i direktno ugrožavaju razvitak stabla budućnosti. Sva ostala stabla koja ne utiču na razvoj stabala budućnosti a nisu u kategoriji sanitarnih stabala nisu predmet doznake. Prilikom izbora ovih stabala treba imati u vidu činjenicu, da svaka sastojina ima svoju individualnost, a da na broj i način izbora stabala budućnosti utiču i postavljeni ciljevi gazdovanja.

Prorede u tvrdim lišćarima

Kod intenzivnog šumskog gazdovanja prorede su osnovni vid nege šuma i najduže se primenjuju u sastojinama s obzirom na dužinu proizvodnog procesa. Koji vid proreda primeniti, način izvođenja, intenzitet i učestalost, najčešće zavisi od zatečenog stanja sastojina (ocenjenog kroz strukturne osobine sastojine-sklopljenost i očuvanost, zdravstveno stanje), dosadašnjeg načina nege i uticaja na zatečeno stanje kao i stanišnih uslova u kojima se nega izvodi.

Sagledavajući sve napred navedene elemente za Sremsko šumsko područje pa i za gazdinsku jedinicu ” Grabovačko-Vitojevačko ostrvo-Vitojevački atar”,  propisuju se selektivne prorede zasnovane na principima pozitivne selekcije.	Osnovna osobina selektivne prorede je da se njenom primenom uvećava vrednost prirasta, prirast se usmerava na najbolja unapred odabrana stabla u sastojini a istovremeno se osigurava biološka stabilnost sastojine i održava maksimalna proizvodnja i koristi proizvodni potencijal zemljišta.

Pre samog početka vršenja doznake stabala za proredu treba proučiti uredbe i smernice gazdovanja šumama, do detalja upoznati stanišne uslove i sastojinske prilike ne samo u konkretnoj sastojini gde će se vršiti doznaka stabala za proredu već i šire. Posebno je važno analizirati sve strukturne elemente sastojine, napraviti grafikone stanja zapremine po debljinskim stepenima i po najzastupljenijim vrstama. Obavezno uraditi skicu površine na kojoj će se raditi proreda. Izvođenje doznake bez predhodno izvršenih pripremnih radova garantuje neuspeh.

Nakon izvršenih svih pripremnih radova pristupa se izvođenju same doznake stabala u proredi.

Pri praktičnom radu u konkretnoj sastojini, stabla se funkcionalno svrstavaju u tri osnovne kategorije:

- Stabla budućnosti. To su najkvalitetnija stabla u sastojini, budući nosioci proizvodnje čijem daljem razvoju je sve podređeno.

- Konkurentna stabla (štetna). Stabla koja svojim položajem u sastojini ometaju razvoj najboljih stabala.

- Indiferentna stabla. Obuhvataju kategoriju stabala koja ni na koji način ne ugrožavaju normalan razvoj stabala budućnosti.

U prvoj fazi u sastojini se odabiraju stabla budućnosti (koja se najčešće obeležavaju farbom ili na neki drugi način) da bi se uočila i pri narednim prorednim zahvatima. Pri tome se mora voditi računa da odabrana stabla budu najkvalitetnija u sastojini i istovremeno (u granicama mogućnosti) pravilno raspoređena po površini. Stabla moraju biti punodrvna, sa normalno razvijenom krošnjom, bez vidljivih tehničkih grešaka na deblu, obolenja i mehaničkih oštećenja. Broj odabranih stabala mora biti nešto veći od očekivanog na kraju ophodnje, kako bi se izbegle moguće posledice kasnijeg diferenciranja. Konkretan broj zavisi od starosti, vrste drveća, kvaliteta i postavljenog proizvodnog cilja.

U drugoj fazi se vrši odabiranje i doznaka stabala za seču. Pošto se primenom selektivne prorede želi najbolji razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini to se uglavnom doznačuju stabla II kategorije. Ona se nalaze na taj način što se obilaskom oko stabala budućnosti pronalaze i evidentiraju (doznačavaju) glavni konkurenti koji svojim položajem u odnosu na odabrano stablo najviše ugrožavaju njihov razvoj.

Stabla III kategorije se uklanjaju iz sastojine ako su takvog zdravstvenog stanja da ne mogu čekati naredni proredni zahvat.

Kao stabla budućnosti treba ostaviti i zdrava stabla voćkarica.

S obzirom na razređenost dela sastojina u nekim gazdinskim klasama zahvat mora biti umeren i odmeren u svakoj sastojini pojedinačno, a u pojedinim slučajevima proredne seče će biti sanitarno uzgojnog karaktera.

U sastojinama gde dominira grab, doznaku usmeriti na tanja stabla i deblja stabla lošijeg kvaliteta. Na ovaj način se smanjuje ukupan broj stabala graba po jedinici površine a prirast se usmerava na zdrava i kvalitetna stabla koja će biti nosioci prirasta.

U semenskim objektima uglavnom nema uzgojnih intervencija ali ako bi došlo do sušenja stabala ili vetroloma tada se, uz saglasnog i odobrenje nadležnog inspektora, vrši sanacija neželjene pojave.

Usklađivanje načina gazdovanja intenzivnim zasadima mekih lišćara u skladu sa zahtevima FSC standarda

Tokom podizanja novih i obnove postojećih intenzivnih zasada treba planirati i zasaditi zaštitne zone (Buffer zones) od autohtonih vrsta šumskog drveća prema vodotocima, javnim putevima i naseljima. Podizanje zaštitnih zona predstavlja dugoročni proces, a što zahteva razvoj rasadničke proizvodnje u skladu sa datim zahtevima. Širina zaštitnih zona se određuje u rasponu od 10 do 20 metara. Seča zaštitnih zona se ne vrši u vreme seče šumskih plantaža (intenzivnih zasada), već nakon prethodne obnove plantaža.

Uslovi višenamenskog gazdovanja u kulturama teže ka što izraženijoj raznodobnosti po prostoru pa se predlaže da seče ne budu istovremeno na većim prostorima od 30 do 50 hektara. Međusobna udaljenost sečina ne treba da bude manja od 100 metara. Prilikom realizacije seče, na sečinama se po hektaru ostavlja 3 do 5 stabla u dubećem stanju, prvenstveno gde je to god moguće autohtonih vrsta drveća i jednu do dve ležavine  u funkciji očuvanja biodiverziteta. Stabla zaštitnih zona koja ostaju nakon seče plantaža imaju estetsku i funkciju očuvanja biodiverziteta.

U cilju što veće šarolikosti i višenamenske funkcije predela do 5% postojećih površina koje prema napred datoj klasifikaciji ne čine produktivna staništa (granična staništa) za gajenje mekih lišćara ne pošumljavati, već ih ostaviti kao vlažne livade i enklave na kojima se razvija autohtona šumska vegetacija. Ovaj proces treba ostvariti tokom jednog proizvodnog ciklusa u trajanju od 25 do 30 godina. Prirodne malate vrba i topola obavezno zaštititi i obezbediti njihov nesmetan rast i razvoj uz primenu odgovarajućih mera nege i zaštite.

Sa očuvanim prirodnim sastojinama vrba i topola i satojinama ostalih autohtonih vrsta drveća treba  gazdovati na način koji će obezbeđivati njihovo očuvanje i obnavljanje. U slučajevima bitnih izmena orografskih i hidroloških uslova aluvijalnih plavnih područja plantažne proizvodnje što se često dešava pod uticajem plavljenja (nanošenje i odnošenje zemljišta-orografske promene) ili hidromeliorativnih radova (izgradnja kanala i nasipa), koje zahtevaju izmenu gajenih vrsta drveća postupiće se na osnovu urađenih naučnih ekspertiza Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, a po potrebi i drugih nadležnih naučno-istraživačkih institucija.

Identifikacija staništa i izbor vrsta i sorti šumskog drveća za podizanje i obnavljanje plantaža mekih lišćara i spontanu obnovu ili sadnju vrsta autohtone vegetacije vršiće se u saradnji i pod nadzorom Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

SMERNICE ZA OBNAVLJANJE VISOKIH ŠUMA

Visoke šume u Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ u najvećoj meri predstavljaju šume hrasta lužnjaka (Quercus robur), koji najčešće gradi mešovite sastojine sa poljskim jasenom (Fraxinus angustifolia), grabom (Carpinus betulus), brestovima (Ulmus campestris, Ulmus effusa), klenom (Acer campestris) i drugim. Navedene visoke šume se nalaze u Posavini, Podunavlju i Potisju.

Sve visoke šume kojim gazduje Javno preduzeće, obnavljaju se primenom oplodnih  (postepenih) seča, koje se sa mogućim modifikacijama, po pravilu izvode u tri seka, i to: pripremni, oplodni i završni.

Pripremni sek oplodne seče se po pravilu izvodi dve godine pre očekivanog uroda semena glavne vrste drveća, neophodnog za nasemenjavanje zemljišta u šumama koje su obuhvaćene  procesom obnove. U pripremnoj fazi se uklanjaju prekobrojna stabla pretežno pratećih vrsta drveća, zatim stabla lužnjaka loših fenotipskih karakteristika i prisutna stabla cera. Radi obezbeđivanja mešovitog sastava buduće  sastojine, ostavlja se tri do pet, a po potrebi i više zrelih stabala pratećih vrsta po hektaru, ravnomerno raspoređenih po čitavoj podmladnoj površini. Na ovaj način se obezbeđuje ravnomerno zasejavanje semena ovih vrsta na podmladnim površinama, čime se obezbeđuje mešoviti sastav u pogledu vrsta drveća buduće sastojine.

Posle izvedenog pripremnog seka pristupa se pripremi terena za nasemenjavanje i razvoj ponika. Da bi se obezbedilo dobro klijanje semena i nesmetan razvoj ponika u prvoj fazi glavne, a kasnije i pratećih vrsta drveća, potrebno je izvršiti uklanjanje potstojne vegetacije na podmladnim površinama. Podstojna (žbunasta) vegetacija se uklanja u dve faze, a što je uslovljeno dimenzijama podstojne vegetacije. Podrast prečnika stabalaca iznad 7 santimetara se uklanja sečom motornim testerama, a dobijeni drvni materijal može da se koristi kao biomasa za energetske i druge potrebe. Ostali podrast prečnika ispod 7 santimetara uklanja se kombinovanom primenom mehaničkih i hemijskih sredstava. Mehaničko uklanjanje sitnog  podrasta se  vrši šumskim  tarupima  (mulčerima),  koji  se  u agregatu sa traktorima kreću između preostalih stabala u sastojini vršeći na taj način pretvaranje podrasta u iver, koji se kasnije transformiše u organsko đubrivo.

Izbojci i izdanci koji se kasnije javljaju iz panjeva i žila mehanički uklonjenog podrasta suzbijaju se hemijskim sredstvima na bazi glifosata. Tretiranje izbojaka i izdanaka se vrši tokom kasnog leta i rane jeseni, što u datim okolnostima znači da se na istoj površini tretiranje herbicidima vrši najčešće jedanput ili najviše dva puta tokom ophodnje.

Nakon pripreme terena u godini dobrog uroda semena glavne vrste drveća vrši se kombinovano prirodno nasemenjavanje i veštačko podsejavanje žira na zemljištu podmladnih površina. Setva žira se vrši mehaničkim ili hidrauličnim sejačicama u agregatu sa traktorima, na onim površinama gde prirodnim putem nije obezbeđena dovoljna količina semena. Za ovu svrhu isključivo može da se koristi seme hrasta iz registrovanih semenskih sastojina i semenskih plantaža, ili drugih objekata u skladu sa Zakonom o šumskom reproduktivnom materijalu.

Posle opadanja žira i dopunskog veštačkog podsejavanja vrši se oplodni sek, kojim se u značajnoj meri otvara šumski sklop, kako bi se stvorili povoljni uslovi svetlosti i mikroklime za dobro klijanje žira i razvoj podmlatka. Preostala stabla sastojne imaju ulogu da u određenoj meri spreče prekomerno zakorovljavanje podmladnih površina, štite ponik od prejake insolacije i zagrevanja i u slučaju nezadovoljavajućeg uspeha, osiguraju naknadno prirodno nasejavanje.

Ako se godina uroda semena pratećih vrsta podudari sa urodom semena lužnjaka, odnosno glavne vrste drveća, tada se tokom oplodnog seka uklanjaju i gotovo  sva preostala stabla pratećih vrsta, u suprotnom se uklanjaju nakon njihovog punog uroda.

Posle uspešno sprovedene obnove vrši se završni sek kojim se uklanjaju preostala stabla glavne i pratećih vrsta drveća. U cilju podrške očuvanju biodiverziteta u završnom seku se ostavljaju  tri do pet stabala glavne i pratećih vrsta po hektaru, od kojih jedno po mogućstvu treba da bude suvo ili u odmakloj fazi odumiranja, kao i odgovarajuća količina leževine koja neće ometati razvoj podmlatka.

Pored naselja, vodotokova i javnih puteva se ostavlja najmanje jedan red rubnih stabala matične sastojine kao zaštitna (buffer) zona. Zaštitna zona se po pravilu seče u vreme kada obnovljena sastojina dostigne razvojnu fazu ranog mladika.

Osnovni kriterijum za uspešno obavljenu obnovu je broj generativnih biljaka podmlatka po jedinici podmladne površine. Obnova se smatra uspešnom, ako se po 1m² obezbedi najmanje jedna, odnosno 10 hiljada biljaka po hektaru glavne vrste drveća.

Izvođenju oplodnog i ostalih sekova obavezno prethodi vidno obeležavanje i kartiranje mogućih mikrolokaliteta na kojima su prisutne retke i ugrožene vrste. U slučaju njihovog prisustva, tehnologiju izvođenja radova treba uskladiti sa potrebama obezbeđivanja njihove zaštite i očuvanja.

Mere nege podmlatka  sprovode se od faze nicanja pa do  razvojne faze mladika. I pored predhodno sprovedeog uklanjanja podrasta, pored obilne pojave podmlatka glavne vrsta, javlja se brojna konkurentska vegetacija. Osvetljavanjem podmlatka, kao prvom merom nege uklanja se konkurentska vegetacija primenom mehaničkih mera seče nepoželjnih izbojaka, a u izuzetnim slučajevima i hemijskim merama. Za hemijsko suzbijanje konkurentske vegetacije koriste se selektivni herbicidi čija je primena u skladu sa FSC politikom primene pesticida u šumarstvu.

Maksimalna podmladna površina ne treba da prevazilazi 56,25 hektara, odnosno tradicionalnu površinu odelenja ograničenu prosekama u šumama Šumskog gazdinstva Sremska Mitovica. Ukoliko, uzgojne, biološke, tehnološke i druge potrebe obnove visokih šuma iziskuju primenu većih podmladnih površina, obavezno se vrši prethodna procena uticaja na okolinu.

Minimalno rastojanje između susednih podmladnih površine ne može biti manje od 400 metara.

Suzbijanje sitnih glodara na podmladnim površinama u cilju zaštite semena i podmlatka vrši se hemijskim sredstvima čija je upotreba u skladu sa FSC politikom primene pesticida u šumarstvu. Za suzbijanje sitnih glodara preporučuju se prvenstveno  preparati na bazi  holekalciferola (D-3 vitamina) i natrijum selenita, kod čije primene ne dolazi do pojave sekundarnog trovanja divljači. Primena se vrši postavljanjem preparata u aktivne rupe glodara ili u plastične i keramičke cevi na površini zemljišta, na koji način će biti sprečeno moguće primarno trovanje ptica i drugih vrsta sitne divljači.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  ZAŠTITE ŠUMA

Zaštita šuma od biljnih bolesti  (611)

Zaštita šuma od biljnih bolesti nije novijeg datuma ali se primena zaštite od biljnih bolesti u sastojinama tvrdih lišćara primenjuje od skora. Usavršavanjem hemijskih sredstava u ovoj oblasti i potreba za očuvanjem mladih sastojina (prevashodno hrasta lužnjaka), u prvim godinama starosti, aktivirala je upotrebu ove vrste zaštite kao redovan vid mere zaštite u novo obnovljenim mladim sastojinama. Najčešća zaštita mladih hrastovih sastojina je vezana za uništavanje pepelnice. Ova bolest u poslednje vreme je uzela maha, pa u slučaju  da se na vreme ne izvrši  tretiranje  mlade sastojine hrasta protiv pepelnice, vrlo često dolazi do potpunog uništenja iste. Proizvodnjom nove generacije atomizera, koja je prilagođena za rad u šumi, stvorili su se uslovi za nesmetano obavljanje zaštite mladih sastojina po potrebi. Preparati koji se upotrebljavaju u zaštiti sastojina od biljnih bolesti su različiti po efikasnosti, vremenu dejstva, načinu upotrebe, a često i po ceni. Na osnovu svih navedenih parametara preporučuje se izbor preparata u zavisnosti od vremena napada biljnih bolesti, jačini napada, vrsti biljne bolesti idr. Generalno gledano zaštita mladih sastojina hrasta lužnjaka mora se obaviti na vreme i sa odgovarajućim preparatom da bi uspeh bio potpun. Ovaj vid rada se izvodi po potrebi u više navrata.

Zaštita šuma od požara (613)

Zaštita od požara se uglavnom radi preventivno, tako što se oko sastojine prave protivpožarne pruge koje se u najkritičnijim periodima intezivno održavaju tanjiranjem. Preventivno se putem plakata i postavljanjem tabli na vidna mesta upozorava lokalno stanovništvo da ne pali vatru oko i u blizini sastojina.

Održavanje protivpožarnih pruga, proseka i puteva (618)

Radi sprečavanja eventualnih šteta na širem području u slučaju pojave šumskih požara, neophodno je preventivno podizati i održavati protivpožarne pruge na obnovljenim površinama, koje može lako zahvatiti prizemni požar. Uklanjaju se sve organske materije kojima se požar može širiti i prenositi. Potrebno je i redovno održavati puteve da je njima moguće prolaziti u svim uslovima. Proseke se moraju održavati čiste, prohodne i pregledne, redovnim godišnjim uklanjanjem žbunja i podrasta koji se na njima pojavljuje.

Zaštita sastojina od glodara (621)

Zaštita od glodara je neophodna u prvim godinama starosti mlade sastojine. U momentu nedostatka hrane, razni glodari (miševi,voluharuce i dr.), oštećuju korenje mladih biljaka u novoj sastojini  koje kasnije izaziva sušenje istih. Da bi se smanjio broj glodara na optimalanu brojnost kod koje ne dolazi do pojave oštećenja na mladim biljkama, primenjuje se uništavanje (trovanje) glodara otrovnim mamcima. Mamci se postavljaju u rupe ili u specijalne cevi tako da su fizički nedostupne ostalim toplokrvnim životinjama i pticama.  Ova mera zaštite mladih biljaka je pod posebnom kontrolom šumarskih stručnjaka tokom cele godine. Zaštita sastojina od glodara se izvodi redovno u prve četiri godine.

## SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  KORIŠĆENJA ŠUMA

Smernice za sprovođenje korišćenja šuma daju objašnjenje i obrazloženje tehnologije, kao i uputstva za izvođenje planiranih radova.Realizacija seča planiranih ovom osnovom izvodiće se putem godišnjih izvođačkih planova gazdovanja šumama. Pri tome treba voditi računa o ciljevima gazdovanja, određenom prinosu, kriterijumima sečive zrelosti, uzgojnim potrebama, kao i o rezultatima dobijenim premerom šuma pri izradi ove osnove. Na bazi sačinjenog plana seča, kao i prethodnog premera sastojina predviđenih za seču u narednoj godini (doznake stabala), sastavlja se izvođački plan gazdovanja šumama kao konačni planski dokument za izvođenje seča.

Seča šume će se vršiti posle odabiranja, obeležavanja i evidentiranja stabala za seču, tj. posle izvršene doznake stabala. Doznaku stabala za seču vrši stručno lice zaposleno u ŠG ’’Sremska Mitrovica’’, uvažavajući odredbe člana 39. Zakona o šumama Republike Srbije.

Zavisno od cilja gazdovanja i načina izvođenja, seče mogu biti:

- seče obnavljanja (čiste seče),

- seče obnavljanja (oplodne seče) i

- proredne  seče.

SMERNICE ZA MAKSIMALNO DOZVOLJENE ŠTETE PRILIKOM SEČE, IZRADE I PRIVLAČENJA ŠUMSKIH SORTIMENATA

Izvođenje radova seče i privlačenja, odnosno prve faze transporta vrši se na osnovu izvođačkih projekata, kojim se definiše mesto, vreme, obim i vrste radova, projektovane vlake, radna polja, tehnologija rada, mehanizacija, radna snaga i drugo.

Seča stabala se vrši nakon prethodnog  izdvajanja,obeležavanja i evidentiranja stabala za seču(doznaka),koje može biti individualno(stablimično) ili površinsko u slučajevima čistih seča u plantažama, odnosno intenzivnim zasadima hib.topola i vrba ,gde se čista seča primenjuje kao redovni vid obnove ovih šuma.

U pogledu vremena seče razlikuje se zimska (u periodu od 01. 10. do 31. 03.) i letnja seča (u periodu od 01. 04. do 30. 09.). Seča se pretežno vrši tokom zimskog perioda, a kao isključivo vreme za seču se koristi u slučajevima završnog seka pri obnavljanju visokih šuma u cilju obezbeđivanja maksimalne zaštite podmlatka tokom seče stabala i privlačenja šumskih sortimenata.

Tehnologija seče stabala i izrade šumskih sortimenata mora da se primenjuje na način kojim se u najvećoj mogućoj meri izbegavaju štete na šumskim sortimentima, šumskim sastojinama, zemljištu, vodotocima i drugom. Izbegavanje šteta se vrši izborom odgovarajuće tehnologije rada izvođačkim planom i propisivanjem vremena i metoda seče (sortimentna ili deblovna), kao i drugih neophodnih tehničkih elemenata značajnih za smanjivanje šteta.

Maksimalno dozvoljene štete na sastojini u pripremnom i oplodnom seku oplodnih i prorednim sečama, koje se ispoljavaju prelomima debala i debljih grana, ne smeju biti učinjene na više od 5%  preostalih stabala u satojini, odnosno 3% rubnih stabala u slučajevima čistih seča.  Naknadnom doznakom se jako oštećena stabla obeležavaju za seču i evidentiraju u doznačnu knjigu, posle čega se uklanjaju iz sastojine.

U fazi obaranja stabala ne sme doći do raspucavanja i preloma debala na više od 5% oborenih stabala.

Ukoliko se tokom seče pojavi veći obim šteta, poslovođa seče obustavlja dalje izvoćenje radova. Pored poslovođe, kontrolu radova i izdavanje naloga o njihovom obustavljanju ili nastavljanju vrše nadležni referenti iz šumskih uprava i šumskih gazdinstava ili njima nadrećeni rukovodioci.

Krojenje debala za izradu šumskih sortimenata vrše šumarski tehničari na poslovima korišćenja šuma, sa položenim stručnim ispitom.

Posle izvršenih poslova seče i izrade drvnih sortimenata, vrši se zaprimanje radova putem zapisnika u kojima se pored izvršenih radova, evidentiraju zapaženi nedostaci, neizvršeni poslovi i prisutne štete, sa nalogom otklanjanja istih u zadatim rokovima.

Izvoz šumskih sortimenata (prva faza transporta) vrši se isključivo obeleženim vlakama, koje su po pravilu širirine 3 metra. Vlake se projektuju i ucrtavaju na karti izvođačkog projekta, a namenjene su kretanju mehanizacije tokom prve faze transporta šumskih sortimenata sa sečine do stovatišta ili izvoznog puta.

Tokom planiranja i projektovanja traktorskih vlaka moraju se poštovati sledeći principi i pravila:

- Za pravce vlaka prioritetno se koriste, ukoliko postoje, već postojeće vlake koje su izgrađene tokom ranijih radova.

- U raničarskim područjima vlake se po pravilu projektuju u pravilnim geometrijskim oblicima.

- Po mogućnosti se izbegava gradnja vlaka u vodotocima, rečnim rukavcima, barama, močvarnom zemljištu i neposrednoj blizini izvorišta voda.

- Prelazi vlaka preko vodotokova i rukavaca se postavljaju poprečno i po najkraćoj putanji. Na većim vodotocima, rukavcima, mlakama i kanalima se postavljaju privremeni ili trajni propusti i mostovi u zavisnosti od planiranog vremenskog trajanja upotrebe vlaka i navedenih objekata.

- Na vlažnom i močvarnom zemljištu vlake se po potrebi stabilizuju, granama, fašinama ili drvenim talpama.

Privlačenje sortimenata do vlaka se vrši na način koji obezbeđuje najmanje moguće oštećivanje zemljišta, vode i vegetacije uz poštovanje sledećih pravila:

- Nakon formiranja tovara šumskih sortimenata u radnom polju, vozila se najkraćom putanjom kreću do najbliže vlake, a dalje isključivo vlakama do stovarišta ili izvoznog puta.

- U brdskim područjima i uslovima prebirnog gazdovanja, privlačenje šumskih sortimenata do vlaka se vrši najkraćim putem animalnim zapregama i mehanizovano šumskim vitlima.

Privlačenje sortimenata u sečinama gde se sprovodi obnavljanje šuma (podmladne povšine), vrši se po pravilu tokom zimskog perioda po snežnom pokrivaču ili smrznutom zemljištu.

- U slučajevima obilnih padavina i visoke vlažnosti zemljišta kada tokom prevoza mogu da nastanu značajne štete na zemljištu radnih polja i transportnih vlaka, obustavlja se privlačenje šumskih sortimenata.

- Prevoz sortimenata se obustavlja u slučajevima da se na radnim poljima i vlakama pojave ulegnuća zemljišta (kolotrag) od transpornih sredstava, dubine veće od 40 santimetara.

- Sva oštećenja zemljišta u vidu ulegnuća dubljih od 20 cantimetara moraju se sanirati po okončanju prevoza ručnim alatom ili mehanizovano pomoću tanjirača i druge mehanizacije.

Neposredni nadzor nad privlačenjem šumskih sortimenata vrši poslovođa korišćenja šuma (šumarski tehničar sa položenim stručnim ispitom). Obustavu privlačenja može da izda poslovođa korišćenja šuma, referenti korišćenja iz šumskih uprava i gazdinstava, kao i njihovi nadređeni rukovodioci.

U slučaju potrebe mogu se propisati i druge mere zaštite šuma, sortimenata, vode, vegetacije, zemljišta i drugog.

### Čiste seče

Obeležavanje stabala za seče obnavljanja vrši se površinski i to po graničnoj liniji koja se uključuje u površinu za čistu seču. Da bi se planirani cilljevi gazdovanja što potpunije ostvarili, a radovi izvodili efikasno, pri izvođenju seča treba nastojati da godišnje seče budu skoncentrisane radi lakše organizacije. Takođe treba nastojati da se usaglasi mesto i vreme izvođenja čistih seča i proreda, tako što će se u blizini čistih seča istovremeno izvoditi i prorede. Seče se moraju izvoditi u vreme kada nema opasnosti od naglog dolaska visokih voda, a radi efikasnije zaštite proizvedenih sortimenata za vreme poplava seče treba da napreduju u nizvodnom pravcu. Na mestima gde se vrše seče ne treba ostavljati manje neposečene površine, jer bi to izazvalo organizaciono tehničke probleme prilikom izvođenja radova u budućnosti. Prilikom izvođenja radova treba voditi računa da se oborena stabla ne ukrštaju i da visina panjeva ne prelazi 2/3 prečnika panja. Krojenje posečenog drveta treba prilagoditi tržišnim uslovima, tako da se postignu maksimalni finansijski efekti (veće učešće trupaca i oblog tehničkog drveta na račun ogrevnog drveta, svođenje otpada na najmanju meru). Da bi se ovi ciljevi postigli krojenje treba da izvodi stručno lice. Posle seče mora se uspostaviti šumski red shodno Pravilniku o šumskom redu. Radovi na izvlačenju sortimenata moraju biti tako organizovani da vreme od seče do izvlačenja na stovarište bude što kraće, a da drvni materijal bude smešten na pristupačnim stovarištima bezbednim od poplave.

Seče obnavljanja se izvode u zimskom periodu tj. u doba mirovanja vegetacije. Seča se izvodi motornim testerama dok je u plantažama hibridnih topola u upotrebi i harvester. Partiju sekača čine dva sekača i jedna motorna testera. Razmak između partija sekača je dvostruka visina srednje sastojinskog stabla.

Rekonstrukcije degradiranih sastojina

Prilikom izvođenja seča radi rekonstrukcije ovih sastojina, potrebno je još jednom detaljno pregledati ove odseke i u njima izdvojiti delove na kojima je u tom momentu stanje zadovoljavajuće, a imaju dovoljno površine za formiranje novog odseka. U tim delovima nije potrebno vršiti rekonstrukciju, već zadržati postojeće stanje uz eventualno popravljanje debljinske strukture prorednom sečom. U delovima sa jakom i potpunom degradacijom izvršiti seču, a potom veštačko obnavljanje.

### Seče obnavljana

Seče obnavljanja u ŠG Sremska Mitrovica prevashodno se rade u sastojinama hrasta lužnjaka. Obnavljanje sastojina hrasta lužnjaka ima svoje specifičnosti u odnosu na druge seče obnavljanja.

Sastojine hrasta lužnjaka pre same seče treba odredjenim zahvatima (tarupiranje podrasta idr.), pripremiti da bi se seča a kasnije i samo pošumljavanje moglo izvesti na najbolji način.

Nakon pripreme sastojine, tarupiranje podrasta i dr. vrši se obeležavanje stabala za seču. U međuvremenu se konstatuje dali su stabla na površini za seču urodila i kog je inteziteta urod da bi on poslužio za kriterijum pri obeležavanju stabala za seču.

Pošto se konstatuje urod stabala na površini za seču vrši se veštačko podsejavanje na onim površinama na kojima nije bilo uroda semena hrasta lužnjaka. Na ovaj način se cela površina za seču pošumi.

Seča stabala koja se vade u prvom navratu počinje onog trenutka kada prestaje vegetacioni period a seme sa stabala koja su urodila je opalo. Vremenski gledano ova faza u obnovi hrasta lužnjaka nastaje uglavnom u novembru mesecu. Period mirovanja vegetacije i vreme za izvodjenje seča obnove je od novembra do aprila naredne godine.

Sama seča odvija se uglavnom po suvom i mraznom vremenu kada je izbegnuto maksimalno moguće oštećenje hrastovog semena ili hrastovog podmlatka. Seča se izvodi sukcesivno na celoj površini stim da se razmak izmedju sekača strogo poštuje da ne bih došlo do neželjenih posledica. Sortimeni koji se proizvode, strogo se od strane stručnih lica klasiraju a sekači vode računa da obaranje stabala i slaganje ogreva bude u jednom smeru  da bi se nakon seče izvoz mogao odvijati nesmetano.

Izvoz tehničke oblovine izvodi se forvarderima, koji poseduju takve tehničke karakteristike da i pod punim opterećenjem  prave minimalna oštećenja na hrastovom semenu odnosno podmlatku. Ogrevno drvo se izvozi lakim traktorima tako da stvaraju beznačajna oštećenja na semenu i podmlatku.

Izvoz drvnih sortimenata sa sečine je strogo po suvom ili mraznom vremenu, jer su oba vrlo povoljna sa stanovišta mogućih oštećenja koja se javljaju na semenu odnosno hrastovom podmlatku od strane mašina koje izvoze drvne površine.

Šumski odpadak koji ostaje posle izvoza drvnih sortimenata se prodaje ili se slaže u gomile koje se formoraju na panjevima posečenih stabala.

Način i izvodjenja svih napred navedenih faza u sečama obnove hrastovih sastojina se stogo poštuju jer bi u protivnom sav uložen trud u podizanju mladih sastojina hrasta lužnjaka bio uzaludan.

### Proredne seče

Obeležavanje stabala za proredne seče će se izvršiti stablimično. Intenzitet prorede za svaku pojedinu sastojinu i vrstu drveta je naveden u prilogu  PLAN  PROREDNIH SEČA. Prilikom izvođenja proreda treba se pridržavati određene zapremine predviđene za proredu jer je navedeni procenat određen prema zapremini sastojine u vreme izrade osnove, što kod mlađih sastojina sa velikim procentom godišnjeg prirasta daje (u apsolutnom smislu vrednosti) neprecizan podatak.

Vreme izvođenja proreda po odeljenjima treba uskladiti sa izvođenjem seča obnavljanja u najbližim odsecima, kako bi upotrebljena mehanizacija bila što funkcionalnije korišćena. Seče se moraju izvoditi u vreme kada nema opasnosti od naglog dolaska visokih voda. Takođe, ako se ukaže potreba za proredama ili sanitarnim sečama (vetrolomi, vetroizvale i dr.) u nekim odeljenjima i odsecima koji nisu planirani ovom osnovom, (sastojine u kojima je usvojeno prelazano gazdovanje kao sistem gazdovanja), potrebno je i njih uraditi uz saglasnost, saradnju i nadzor šumarske inspekcije.

Prorede se izvode tokom cele godine.

Organizacija seče stabala u proredi tvrdih lišćara je dugogodišnjim usavršavanjem dovedena u takvo stanje da sekač daje maksimalne rezultate uz istovremenu maksimalnu sigurnost. Organizaciona forma sekačke partije je svedena na: 1+1 odnosno jedan motorni sekač  i jedan pomoćnik. Partija sekača u svom zaduženju ima dve motorne testere, alatke i svu zaštitnu opremu. Od motornih testera ima jednu jaču za sastojine debljih dimenzija (seče u srednjedobnim sastojinama) i drugu slabiju za sastojine manjih dimenzija (seče u čišćenjima i prvim proredama).

U većini gazdinskih jedinica ŠGSremska Mitrovica  izvršeno je prosecanje manipulativnih puteva (vlaka), koje su na rastojanju 60 x 150 m, i čine radna polja. Sekačke linije su raspoređene na svakih 60 m i ta dužina je jednaka u proseku dvostrukoj visini stabala i ta razdaljina čini bezbedan rad sekača pri obaranju stabala. Obaranje stabala u proredi tvrdih lišćara uglavnom se odvija tako da smer oborenih stabala ne ometa kasnije izvoz drvnih sortimenata iz sastojine do stovarišta.

U proredi tvrdih lišćara kao i kod glavnih seča ,krojenje (anlegovanje) debla i klasiranje drvnih sortimenata vrši stručna služba korišćenja šuma.

Prorede u mekim lišćarima rade se šematski (dijagonalna proreda) ili seča doznačenih stabala (selektivna proreda). Proizvod pri prorednoj seči mekih lišćara je celulozno drvo koje može u zavisnosti od kupca da se radi kao dugo (duga celuloza) ili metarsko (kratka celuloza).Pored celuloze, u zavisnosti od potreba tržišta, izrađuje se i tehnička oblica ( duga i kratka – metarska ).

Tehnička oblovina i duga celuloza se slažu tako da ne smetaju  kretanju mašina koje rade na odvozu, dok se ogrvno drvo i kratka celuloza slažu u složaje visine jednog ili dva metra.

Izvoz tehničke oblovine se izvodi ekipažama ili forvarderima. Opredelenje za jednu ili drugu mašinu zavisi od same sastojine i rasporeda stabala po jedinici površine. Ako je sastojina ređeg sklopa koriste se forvarderi jer je njihovo kretanje kroz te sastojine moguće i oštećenja na stablima su minimalna. U mlađim i gušćim sastojinama koriste se ekipaže za izvoz tehničke oblovine. Pri izvozu i jedne i druge mašine koriste se vlake za izlazak iz odelenja.

## VREME IZVOĐENJA RADOVA NA SEČI I GAJENJU  ŠUMA

Čiste seče se uglavnom izvode u doba mirovanja vegetacije a vrlo retko i tokom cele godine.

Uzgojni radovi na pošumljavanju obavljaju se u doba mirovanja vegetacije a radovi na gajenju obavljaju se u doba vegetacije.

## UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVOĐAČKOG PLANA GAZDOVANJA ŠUMAMA

Sprovođenje osnova obezbeđuje se godišnjim planom gazdovanja šumama (u daljem tekstu izvođački plan).Njim se detaljno razrađuju planovi gazdovanja šumama po pojedinim sastojinama utvrđeni u ovoj osnovi za gazdovanje šumama.

Izvođačkim planom se usklađuje tehnologija po fazama radova na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.

Osnovna jedinica za koju se izrađuje izvođački plan je odelenje.

Izvođački plan sastoji se iz tekstualnog dela, tabelarnog dela i skica.

Tekstualni deo izvođačkog plana sastoji se iz opisa staništa i sastojina, obrazloženje opšteg i etapnog uzgojnog cilja, prikaz rasporeda  izvođenja radova na gajenju šuma i načina izvođenja tih radova, te prikaz tehnologije i organizacije rada na seči, izradi i privlačenju drvnih sortimenata.

Tabelarni deo sadrži podatke o površini, vrsti i obimu radova na gajenju i korišćenju šuma, količini, vrsti i starosti sadnog materijala, radnoj snazi, mehanizaciji i drugim sredstvima rada i materijalu potrebnom za izvođenje pripremnih i glavnih radova na gajenju i korišćenju šuma.

Izvođački plananovi rade se na obrascima br.19-26 koji su propisani Pravilnikom,arhiviraju se i trajno čuvaju.Godišnji izvođački plan za radove koji će da se izvode u periodu od 01.marta do 31.oktobra tekuće godine,korisnik šuma donosi najkasnije 30 dana pre početka radova,a za radove koje će da izvrši u periodu od 01.novembra tekuće godine do kraja februara naredne godine do 01.oktobra tekuće godine . Godišnji izvođački plan mora biti u skladu sa opštom i posebnom osnovom. Korisnik šuma je dužan da u godišnjem izvođačkom planu evidentira izvršene radove u toku godine na zaštiti,gajenju i seči šuma po njegovom izvršenju,a najkasnije do 31.marta naredne godine.

U izvođački plan prilažu se skice 1: 10000 sa ucrtanim izvoznim putevima, stovarištima, vlakama i td.

Detaljnija upustva za izradu godišnjeg plana gazdovanja šumama, data su u Pravilniku o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama ( sl.gl.RS br. 122/03).

## UPUTSTVO ZA VOĐENJE EVIDENCIJA GAZDOVANJA ŠUMAMA

Korisnik šuma je dužan prema članu 31. Zakona o šumama, da u opštoj i posebnoj  osnovi gazdovanja  šumama, te u izvođačkom planu evidentira izvršene radove na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.

Radovi izvršeni u toku godine evidentiraju se najkasnije do 31. marta naredne godine.

Evidentiranje izvršenih radova na seči i gajenju šuma vrše se na obrascima ”Plan gajenja šuma – Evidencija izvršenih radova na gajenju”,  ”Plan seča obnavljanja (jednodobne šume) – Evidencija izvršenih seča” i ”Plan prorednih seča – Evidencija izvršenih seča”.

Detaljnija upustva za vođenje evidencije izvršenih radova regulisana su u Pravilniku o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama ( sl.gl.RS br. 122/03).

Količina posečenog drveta unosi se iz doznačnih knjiga. Prsni prečnici doznačenih stabala mere se sa tačnošću 1 cm i unose u doznačnu knjigu. Zapremina u doznačnim knjigama obračunava se po istim zapreminskim tablicama (tarifama) po kojima je bila obračunata zapremina u POGŠ, posečeno drvo razvrstava se po strukturi na tehničko, celulozno, jamsko i ogrevno drvo.

Svi izvršeni radovi se prikazuju i na kartama sa napomenom o površini, obimu radova i godini izvršenja.

Ostvareni prinos razvrstava se na glavni (redovni, vanredni i slučajni) i prethodni (redovni i slučajni) prinos, a prema sortimentnoj strukturi na tehničko, jamsko, celulozno i ogrevno drvo.

Glavni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala po planu seča obnavljanja šuma, drvnu zapreminu slučajnih prinosa - stabla posečena u sastojinama dva najstarija dobna razreda kod odabrane ophodnje, drvnu zapreminu stabala posečenih čistom sečom u izdanačkim šumama u cilju obnavljanja.

Prethodni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala koja je obuhvaćena planom prorednih seča i slučajne prinose u sastojinama koje su planirane za proredne seče.

Redovni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala koja je u planu prorednih seča i planu seča obnavljanja šuma.

Vanredni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala sa površina koje će se koristiti za druge svrhe osim za proizvodnju drveta (šumsko-kamionski put, dalekovod, gasovod, naftovod i dr.).

Slučajni prinos obuhvata posečenu zapreminu stabala koja nije obuhvaćena planom seča obnavljanja i planom prorednih seča, a potreba za njihovom sečom je slučajnog karaktera i rezultat je elementarnih nepogoda ili drugih nepredvidivih okolnosti.

Pored izvršenih radova evidentiraju se i drugi podaci i pojave od značaja za gazdovanje šumama u posebnom prilogu - "Šumska hronika" kao što su:

- promena u posedovnim odnosima;

- veće šumske štete od elementarnih nepogoda;

- štete od biljnih bolesti i štetočina;

- pojave ranih i kasnih mrazeva;

početak vegetacionoig perioda i dr.

## USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Posebnim uslovima Zavoda za zaštitu prirode, regulisane su obaveze korisnika zaštićenog prirodnog dobra. Osnova za gazdovanje šumama mora biti izrađena u skladu sa sledećim zakonskim i podzakonskim aktima, kojima je regulisana zaštita prirode na predmetnom području:

- Prostorni plan Republike Srbije (”Službeni glasnik RS”,br. 88/10.);

- Zakon o zaštiti prirode ( ”Službeni glasnik RS”,br. 36/09,88/10,91/10-ispravka,14/16 i 95/18);

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (”Sl.list SRJ, Međunarodni ugovori”, br.11/01.);

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (”Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br.102/07.);

- Uredba o ekološkoj mreži („Sl. gl. RS“ br. 102/10);

- Pravilnik o proglašenju  i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta  biljaka, životinja i gljiva („Sl. gl. RS“ br. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

- Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje („Sl. gl. RS“ br. 35/10);

U okviru ove gazdinske jedinice nema zaštićenih područja a svi Uslovi Zavoda za zaštitu prirode, vezani za ovo područje, nalaze se u prilogu koji je sastavni deo ove osnove.

# EKONOMSKO -FINANSIJSKA ANALIZA

Ekonomsko finansijska analiza gazdovanja šumama uskladjuje obim radova na gajenju i zaštiti šuma, vidove korišćenja šuma i uskladjuje iznose i izvore sredstava za izvršenje radova planiranih osnovama.

Ukupna prodajna vrednost drvnih i drugih proizvoda, utvrđena je na osnovu važećeg cenovnika, a troškovi šumsko uzgojnih radova utvrđeni su na osnovu kalkulacija urađenih u  Šumskom gazdinstvu “Sremska Mitrovica”.

Sve kalkulacije u ovom poglavlju rađene su na godišnjem nivou.

## VREDNOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Vrednost šuma i šumskog zemljišta za GJ „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“, izvršena je na osnovu podataka o drvnoj zapremini gazdinske jedinice, vrednosti mladih šuma koja je proizašla iz cene koštanja podizanja po jednom hektaru kao i tržišne vrednosti šumskog zemljišta.

Vrednost šuma i šumskog zemljišta je urađena po metodologiji koja se primenjuje u računovodstvu i knjigovodstvu javnog preduzeća i  kao takav izveden podatak se prikazuje. Vrednost šuma obavezna je da se proceni na početku svake godine i za svaku GJ. Urađena procena vrednosti šuma važeća je na dan  31.12.2019. god.  te na osnovu toga,  ukupna vrednost drvne mase na panju, mladih šuma i šumskog zemljišta za GJ „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“ iznosi :

Vrednost drvne zapremine			          283,614.4 m3 x  1,090.64  din/m3 =      309,317,405 din

Vrednost šuma ispod taksacione granice		      126.65 ha x 1.003.794 din/ha =      127,130,510 din

Vrednost šumskog zemljišta			          864.36 ha x 56.115,31 din/ha  =               48,503,829 din

Vrednost ostalog zemljišta				 10.24 ha x 56.115,31 din/ha  =                     574,621 din

Ukupno:										                 485,526,365 din

Na osnovu ovih vrednosti dobijena je ukupna vrednost šuma i šumskog zemljišta u ovoj gazdinskoj jedinici, koja iznosi 485,526,365 dinara.

## VRSTA I OBIM PLANIRANIH RADOVA

### Kvalitativna struktura sečive zapremine (na godišnjem nivou)

Planom proreda i seča obnavljanja šuma, bruto sečiva zapremina u ovoj gazdinskoj jedinici iznosi  6,220.1 m3.

Sortimentna struktura prinosa na godišnjem nivou - prosta reprodukcija:

Tabela br. 10.1. – Sortiment struktura prinosa na godišnjem nivou – prosta reprodukcija

| Vrsta drveća | Bruto sečivi prinos | Otpad | Neto sečivi prinos | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Obla građa | Ukupno tehn. drvo | Prostorno drvo |
|  | m3 |
| Btop | 71.9 | 10.8 | 61.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.1 |
| Pjas | 17.5 | 1.8 | 15.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.7 |
| Luž | 2,713.4 | 271.3 | 2,442.1 | 17.7 | 20.0 |  | 140.9 | 191.3 | 451.3 |  | 821.2 | 1,621.0 |
| Gr | 884.5 | 88.5 | 796.0 | 14.3 |  |  | 60.6 | 44.0 |  |  | 118.9 | 677.1 |
| Cer | 1,176.8 | 117.7 | 1,059.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,059.1 |
| Slip | 375.8 | 56.4 | 319.4 |  |  |  | 50.8 | 50.8 |  |  | 101.6 | 217.8 |
| Tre | 0.9 | 0.1 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| OTL | 463.2 | 46.3 | 416.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416.9 |
| Bag | 445.0 | 44.5 | 400.5 |  |  |  | 18.8 | 18.9 |  |  | 37.7 | 362.8 |
| AmJas | 1.1 | 0.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| Ukupno: | 6,150.0 | 637.5 | 5,512.7 | 32.0 | 20.0 |  | 271.1 | 305.0 | 451.3 |  | 1,079.4 | 4,433.2 |

Struktura sečivog etata urađena je na bazi dugogodišnjeg prosečnog ostvarenog, kako glavnog tako i prorednog prinosa na nivou gazdinske jedinice.

Tabela br. 10.2. – Sortiment struktura prinosa na godišnjem nivou – proširena reprodukcija

| Vrsta drveća | Bruto sečivi prinos | Otpad | Neto sečivi prinos | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Obla građa | Ukupno tehn. drvo | Prostorno drvo |
|  | m3 |
| BVr | 0.5 | 0.1 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| Btop | 17.7 | 2.7 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 |
| I214 | 1.7 | 0.2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| Pjas | 2.1 | 0.2 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |
| Luž | 1.1 | 0.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| Gr | 1.1 | 0.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| Slip | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| Tre | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| OTL | 34.4 | 5.2 | 29.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
| AmJas | 11.2 | 1.7 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 |
| Ukupno: | 70.1 | 10.3 | 59.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.8 |

Tabela br. 10.3. – Sortiment struktura prinosa na godišnjem nivou – ukupno

| Vrsta drveća | Bruto sečivi prinos | Otpad | Neto sečivi prinos | Sortimenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | K | L | I | II | III | Obla građa | Ukupno tehn. drvo | Prostorno drvo |
|  | m3 |
| BVr | 0.5 | 0.1 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| Btop | 89.5 | 13.4 | 76.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.1 |
| I214 | 1.7 | 0.2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| Pjas | 19.6 | 2.0 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |
| Luž | 2,714.5 | 271.5 | 2,443.0 | 17.7 | 20.0 |  | 140.9 | 191.3 | 451.3 |  | 821.2 | 1,621.9 |
| Gr | 885.6 | 88.6 | 797.0 | 14.3 |  |  | 60.6 | 44.0 |  |  | 118.9 | 678.1 |
| Cer | 1,176.8 | 117.7 | 1,059.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,059.1 |
| Slip | 375.9 | 37.6 | 338.3 |  |  |  | 50.8 | 50.8 |  |  | 101.6 | 236.7 |
| Tre | 1.1 | 0.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| OTL | 497.6 | 49.8 | 447.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 447.8 |
| Bag | 445.0 | 44.5 | 400.5 |  |  |  | 18.8 | 18.9 |  |  | 37.7 | 362.8 |
| AmJas | 12.4 | 1.2 | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |
| Ukupno: | 6,220.1 | 626.7 | 5,593.5 | 32.0 | 20.0 |  | 271.1 | 305.0 | 451.3 |  | 1,079.4 | 4,514.0 |

Struktura sečivog etata urađena je na bazi dugogodišnjeg prosečnog ostvarenog, kako glavnog tako i prorednog prinosa na nivou gazdinske jedinice.

### Vrsta i obim planiranih radova na gajenju šuma (na godišnjem nivou)

Prikaz planiranih radova na gajenju šuma:

Tabela br. 10.4. – Planirani radovi na gajenju šuma – prosta reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija |
| --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 7.38 | 7.38 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 5.34 | 5.34 |
| 327 | Obnova bagrema iveranjem | 2.04 | 2.04 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 1.07 | 1.07 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 5.34 | 21.80 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 5.25 | 5.25 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 65.44 | 65.44 |
| UKUPNO: | 91.86 | 108.32 |

Tabela br. 10.5. – Planirani radovi na gajenju šuma – proširena reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Proširena reprodukcija |
| --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 0.87 | 0.87 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 0.22 | 0.22 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 1.97 | 10.06 |
| UKUPNO: | 4.10 | 12.19 |

Tabela br. 10.6. – Planirani radovi na gajenju šuma – ukupno

| Šifra | Vid rada | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 8.25 | 8.25 |
| 317 | Vestacko posumljavanje sadnjom | 0.87 | 0.87 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 5.34 | 5.34 |
| 327 | Obnova bagrema iveranjem | 2.04 | 2.04 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 1.29 | 1.29 |
| 414 | Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom | 0.17 | 0.17 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 7.31 | 31.86 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 5.25 | 5.25 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 65.44 | 65.44 |
| UKUPNO: | 95.96 | 120.51 |

### Vrsta i obim planiranih radova zaštite šuma

Pregled plana zaštite:

Tabela br. 10.7. – Planirani radovi na zaštiti šuma – prosta reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Prosta reprodukcija |
| --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 5.34 | 26.70 |
| 613 | Zaštita šuma od požara | 5.34 | 5.34 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 5.34 | 5.34 |
| UKUPNO: | 16.02 | 37.38 |

Tabela br. 10.8. – Planirani radovi na zaštiti šuma – proširena reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Proširena reprodukcija |
| --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 1.97 | 9.84 |
| 613 | Zaštita šuma od požara | 1.10 | 1.10 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 1.97 | 1.97 |
| UKUPNO: | 5.03 | 12.90 |

Tabela br. 10.9. – Planirani radovi na zaštiti šuma – ukupno

| Šifra | Vid rada | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  |  | Površina (ha) | Radna površina (ha) |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 7.31 | 36.54 |
| 613 | Zaštita šuma od požara | 6.44 | 6.44 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 7.31 | 7.31 |
| UKUPNO: | 21.05 | 50.28 |

## FORMIRANJE PRIHODA

### Prihod od prodaje drveta (na godišnjem nivou)

Cena pri kalkulaciji prihoda uzete su po cenovniku drvnih sortimemenata na dan 31.12.2019. god.

Prosta reprodukcija

Tabela br. 10.10. – Prihod – prosta reprodukcija

| Vrsta drveta | Sortiment | Količina | Jedinična cena | Svega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | din | din |
| Lužnjak | F | 17.7 | 35,183 | 622,739 |
| Lužnjak | K | 20.0 | 22,375 | 447,500 |
| Lužnjak | I | 140.9 | 18,645 | 2,627,081 |
| Lužnjak | II | 191.3 | 13,423 | 2,567,820 |
| Lužnjak | III | 451.3 | 9,694 | 4,374,902 |
| Grab | F | 14.3 | 11,105 | 158,802 |
| Grab | I | 60.6 | 6,939 | 420,503 |
| Grab | II | 44.0 | 5,548 | 244,112 |
| Lipa | I | 50.8 | 7,772 | 394,818 |
| Lipa | II | 50.8 | 6,106 | 310,185 |
| Bagrem | I | 18.8 | 9,741 | 183,131 |
| Bagrem | II | 18.9 | 7,493 | 141,618 |
| Prostorno drvo |  | 4,154.3 | 5,328 | 22,134,110 |
| Celuloza |  | 278.9 | 2,970 | 828,333 |
| Ukupno: |  | 5,512.6 |  | 35,455,654 |

Tabela br. 10.11. – Prihod – proširena reprodukcija

| Vrsta drveta | Sortiment | Količina | Jedinična cena | Svega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | din | din |
| Prostorno drvo |  | 45.2 | 5,328 | 240,826 |
| Celuloza |  | 16.9 | 2,970 | 50,193 |
| Ukupno: |  | 62.1 |  | 291,019 |

Tabela br. 10.12. – Prihod – ukupno

| Vrsta drveta | Sortiment | Količina | Jedinična cena | Svega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | din | din |
| Lužnjak | F | 17.7 | 35,183 | 622,739 |
| Lužnjak | K | 20.0 | 22,375 | 447,500 |
| Lužnjak | I | 140.9 | 18,645 | 2,627,081 |
| Lužnjak | II | 191.3 | 13,423 | 2,567,820 |
| Lužnjak | III | 451.3 | 9,694 | 4,374,902 |
| Grab | F | 14.3 | 11,105 | 158,802 |
| Grab | I | 60.6 | 6,939 | 420,503 |
| Grab | II | 44.0 | 5,548 | 244,112 |
| Lipa | I | 50.8 | 7,772 | 394,818 |
| Lipa | II | 50.8 | 6,106 | 310,185 |
| Bagrem | I | 18.8 | 9,741 | 183,131 |
| Bagrem | II | 18.9 | 7,493 | 141,618 |
| Prostorno drvo |  | 4,199.5 | 5,328 | 22,374,936 |
| Celuloza |  | 295.8 | 2,970 | 878,526 |
| Ukupno: |  | 5,574.6 |  | 35,746,673 |

### Sredstva za reprodukciju šuma (na godišnjem nivou)

Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:

Prosta reprodukcija 	35,455,654	x	0.15	=	5,318,348 din.

Proširena reprodukcija                                            291,019        x           0.15         =                      43,653 din

Svega:	               5,362,001 din

### Ukupan prihod

Pregled ukupnog prihoda

Tabela br. 10.13. – Ukupan prihod (godišnji nivo)

| Prihod od prodaje drveta (prosta reprodukcija) | 35,455,654 |
| --- | --- |
| Prihod od prodaje drveta (proširena reprodukcija) | 291,019 |
| Sredstva za reprodukciju šuma (prosta reprodukcija) | 5,318,348 |
| Sredstva za reprodukciju šuma (proširena reprodukcija) | 43,653 |
| Sredstva budžeta RS | 784,185 |
| Ukupno: | 41,892,859 |

## TROŠKOVI PROIZVODNJE

Pri formiranju ukupne vrednosti troškova korišćene su aktuelne cene koštanja na dan 31.12.2020. god.

### Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata

Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata izračunati su na bazi opredeljenja da se seča,  izrada i izvlačenje drvnih sortimenata obavlja isključivo u sopstvenoj režiji.

Tabela br. 10.14. – Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata

|  | Redovne seče | Seče rekonstrukcije | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehničko drvo | Prostorno drvo | Ukupno | Tehničko drvo | Prostorno drvo | Ukupno |  |
| m3 | 1,079.4 | 4,433.2 | 5,512.6 | 0.0 | 62.1 | 62.1 | 5,574.7 |
| din/m3 | 2,128.0 | 2,128.0 | 2,128.0 | 0.0 | 2,128.0 | 2,128.0 | 2,128.0 |
| din | 2,297,005.8 | 9,433,807 | 11,730,813 | 0 | 132,149 | 132,149 | 11,862,962 |

Tabela br. 10.15. – Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata

| Prosta reprodukcija | 11,730,813 din |
| --- | --- |
| Proširena reprodukcija | 132,149 din |
| Ukupno: | 11,862,962 din |

Kalkulacija troškova seče i izvlačenja drvnih sortimenata do stovarišta radjena je na bazi  jediničnih cena izrade i izvlačenja drvnih sortimenata službe plana i analize ŠG Sremska Mitrovica.

### Troškovi radova na gajenju šuma

Prosta reprodukcija:

Tabela br. 10.16. – Troškovi radova na gajenju šuma – prosta reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Radna površina (ha) | Jedinična cena | Ukupni troškovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | din./ha | dinara |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 7.38 | 221,493 | 1,634,618 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 5.34 | 122,677 | 655,095 |
| 327 | Obnova bagrema iveranjem | 2.04 | 10,268 | 20,947 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 1.07 | 122,677 | 131,264 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 21.80 | 40,960 | 892,928 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 5.25 | 11,492 | 60,333 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 65.44 | 4,624 | 302,599 |
| UKUPNO: | 108.32 |  | 3,697,784 |

Tabela br. 10.17. – Troškovi radova na gajenju šuma – proširena reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Radna površina (ha) | Jedinična cena | Ukupni troškovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | din./ha | dinara |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 0.87 | 221,493 | 192,699 |
| 317 | Vestacko posumljavanje sadnjom | 0.87 | 83,602 | 72,734 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 0.22 | 122,677 | 26,989 |
| 414 | Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom | 0.17 | 57,852 | 9,835 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 10.06 | 40,960 | 412,058 |
| UKUPNO: | 12.19 |  | 714,315 |

Tabela br. 10.18. – Troškovi radova na gajenju šuma – ukupno

| Šifra | Vid rada | Radna površina (ha) | Jedinična cena | Ukupni troškovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | din./ha | dinara |
| 102 | Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara | 8.25 | 221,493 | 1,827,317 |
| 317 | Vestacko posumljavanje sadnjom | 0.87 | 83,602 | 72,734 |
| 326 | Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom | 5.34 | 122,677 | 655,095 |
| 327 | Obnova bagrema iveranjem | 2.04 | 10,268 | 20,947 |
| 413 | Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom | 1.29 | 122,677 | 158,253 |
| 414 | Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom | 0.17 | 57,852 | 9,835 |
| 510 | Osvetljavanje podmlatka | 31.86 | 40,960 | 1,304,986 |
| 527 | Čišćenje u mladim kulturama | 5.25 | 11,492 | 60,333 |
| 927 | Prorede u tvrdim lišćarima | 65.44 | 4,624 | 302,599 |
| UKUPNO: | 120.51 |  | 4,412,099 |

Tabela br. 10.19. – Troškovi radova na gajenju šuma – ukupno

| Prosta reprodukcija | 3,697,784 din |
| --- | --- |
| Proširena reprodukcija | 714,315 din |
| Ukupno: | 4,412,099 din |

### Troškovi  zaštite šuma

Tabela br. 10.20. – Troškovi radova na zaštiti šuma -prosta reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Radna površina (ha) | Jedinična cena | Ukupni troškovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | din./ha | dinara |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 26.70 | 6,464 | 172,589 |
| 613 | Zaštita šuma od požara | 5.34 | 4,205 | 22,455 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 5.34 | 832 | 4,443 |
| UKUPNO: | 37.38 |  | 199,486 |

Tabela br. 10.21. – Troškovi radova na zaštiti šuma -proširena reprodukcija

| Šifra | Vid rada | Radna površina (ha) | Jedinična cena | Ukupni troškovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | din./ha | dinara |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 9.84 | 6,464 | 63,606 |
| 613 | Zaštita šuma od požara | 1.10 | 4,205 | 4,626 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 1.97 | 832 | 1,639 |
| UKUPNO: | 12.91 |  | 69,870 |

Tabela br. 10.22. – Troškovi radova na zaštiti šuma – ukupno

| Šifra | Vid rada | Radna površina (ha) | Jedinična cena | Ukupni troškovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | din./ha | dinara |
| 611 | Zaštita šuma od biljnih bolesti | 36.54 | 6,464 | 236,195 |
| 613 | Zaštita šuma od požara | 6.44 | 4,205 | 27,080 |
| 621 | Zaštita šuma od glodara | 7.31 | 832 | 6,082 |
| UKUPNO: | 50.29 |  | 269,357 |

Tabela br. 10.23. – Troškovi radova na zaštiti šuma – ukupno

| Prosta reprodukcija | 199,486 din |
| --- | --- |
| Proširena reprodukcija | 69,870 din |
| Ukupno: | 269,357 din |

### Troškovi izgradnje i održavanja saobraćajnica i tehničkog opremanja

U narednom uređajnom razdoblju nije planirana izgradnja puteva u ovoj GJ.

Planirano je održavanje 5.3 km šumskih puteva. Troškovi održavanja na godišnjem nivou iznose 0.53 km x  53.125 din.= 28,156 din.

### Troškovi uređivanja šuma (na godišnjem nivou)

Troškovi uređivanja šuma izračunati su na bazi kalkulacije planske službe ŠG Sremska Mitrovica, utrošenih sredstava za  uređivanje šuma.

Na osnovu kalkulacija, godišnji troškovi uređivanja šuma u narednom uređajnom razdoblju iznose:

88.48 ha  x  2.408 din/ha = 213,060 dinara.

### Sredstva za reprodukciju šuma ( na godišnjem nivou )

Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:

Prosta reprodukcija 	35,455,654	x	0.15	=	5,318,348 din.

Proširena reprodukcija                                            291,019        x           0.15         =                      43,653 din

Svega:	               5,362,001 din

### Naknada za korišćenje drveta ( na godišnjem nivou )

Prema zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, naknada za korišćenje drveta iznosi 3% od vrednosti drvnih sortimenata prema cenovniku korisnika šuma na šumskom kamionskom putu, na koji saglasnost daje nadležni organ autonomne pokrajine.

Prosta reprodukcija 	35,455,654	x	0.03	=	1,063,670 din.

Proširena reprodukcija                                            291,019        x           0.03         =                        8,731 din

Svega:	               1,072,401 din

### Ostali troškovi

Ostali troškovi na godišnjem nivou iznose 2.500.000 dinara.

Iskazani ostali troškovi se odnose na sve ostale troškove koji su vezani za šumsku upravu ( investicije, nabavka opreme i dr.).

### Ukupni troškovi proizvodnje (na godišnjem nivou)

Tabela br. 10.24. – Ukupni troškovi proizvodnje

| Vrsta troška | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| Troškovi proizvodnje | 11,730,813 | 132,149 | 11,862,962 |
| Troškovi gajenja šuma | 3,697,784 | 714,315 | 4,412,099 |
| Troškovi zaštite šuma | 199,486 | 69,870 | 269,356 |
| Troškovi uređivanja šuma | 213,060 |  | 213,060 |
| Troškovi održavanja saobraćajnica | 28,156 |  | 28,156 |
| Naknada za posečeno drvo | 1,063,670 | 8,731 | 1,072,401 |
| Sredstva za reprodukciju šuma | 5,318,348 | 43,653 | 5,362,001 |
| Ostali troškovi | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
| Ukupno: | 24,751,317 | 968,718 | 25,720,035 |

## BILANS SREDSTAVA

Tabela br. 10.25. – Bilans sredstava

| Prihod – Troškovi | Prosta reprodukcija | Proširena reprodukcija | Svega |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan prihod | 40,774,002 | 1,118,857 | 41,892,859 |
| Ukupni troškovi | 24,751,317 | 968,718 | 25,720,035 |
| Dobit | 16,022,685 | 150,139 | 16,172,824 |

Ukupno gledano finasijski efekat izvršenja radova je pozitivan i on godišnje iznosi 16,172,824 dinara.

## IZVORI SREDSTAVA

Izvori sredstava za kalkulaciju prihoda i rashoda ove osnove su prodaja drveta.

Obzirom da je bilans sredstava pozitivan, tj. da se obavljanjem radova planiranih u ovoj gazdinskoj jedinici ostvaruje dobit, znači da se svi planirani radovi mogu uraditi iz sopstvenih sredstava, što ne ograničava pravo da se za proširenu reprodukciju konkuriše za sredstva iz budžeta.

# OČEKIVANI REZULTATI U GAZDOVANJU ŠUMAMA  NA KRAJU UREĐAJNOG  PERIODA

U okviru ovog poglavlja predočiće se očekivani rezultati na kraju uređajnog perioda 2021. – 2030. godine a u skladu sa stanjem sastojina GJ ” Baradinci – Pavlaka - Vučovac”,  opštim i posebnim ciljevima gazdovanja šumama, kao i sa merama za postizanje ovih ciljeva.

Na kraju uređajnog perioda očekuje se sledeće:

- Stabilnije stanje sastojina po svim elementima (poreklo i očuvanost, smesa, vrsta drveća...),

- Popravak strukture dobnih razreda koja je narušena u prethodnim periodima, je stalan i jasno definisan zadatak koji se ne može završiti u jednom uređajnom razdoblju.

- Kroz biološke i proizvodne ciljeve gazdovanja - popravljanje strukture drvnih sortimenata,

- Sečama obnove u odeljenjima 13 i 15, ukloniće se zrele i loše sastojine hrasta lužnjaka, a istovremeno pošumljavanjem novostvorenih sečina hrastom lužnjakom stvoriće se mlade i vitalno sposobne hrastove sastojine. Čistim sečama ( u okviru rekonstrukcije ) ukloniće se nekvalitetne, niskoproduktivne sastojine otl-a i bele topole. Na istoj površini izvršiće se pošumljavanje hrastom lužnjakom koji će uz propisane mere nege i zaštite ostvariti mnogo bolje rezultate nego prethodna vrsta. Pored ovog biće obnovljene i zrele sastojine bagrema.

- Planom lovnog korišćenja biće adekvatno iskorišćena lovno produktivna površina, što će se i ukupno odraziti  na  ukupan biodiverzitet ove gazdinske jedinice.

- Opšta stabilizacija zdravstvenog stanja sastojina u smislu zaštite od biotičkih i abiotičkih činilaca.

Većina navedenih, očekivanih efekata gazdovanja u ovoj gazdinskoj jedinici u narednom uređajnom razdoblju će se ostvariti, dok su neki efekti takvog karaktera da će se produžiti i u sledeća uređajna razdoblja.

Pomenuti efekti u osnovi predstavljaju realizaciju kratkoročnih ciljeva gazdovanja šumama, ali i etapu u ostvarivanju dugoročnih ciljeva, koji se kod ove gazdinske jedinice ogledaju u:

- uvećanju udela visokih prirodnih sastojina tvrdih lišćara u šumskom fondu,

- povećanju stepena očuvanosti sastojina,

- povećanju stepena mešovitosti sastojina,

- popravci stvarnog razmera dobnih razreda u većini gazdinskih klasa,

-postepenom približavanju funkcionalno-optimalnog stanja u skladu sa definisanom namenom pojedinih delova kompleksa.

# NAČIN  IZRADE OSNOVE

## VREME I NAČIN PRIKUPLJANJA TERENSKIH PODATAKA

### Geodetski radovi

U prethodnim uređivanjima su sređene katastarske podloge i detaljna tipološka istraživanja (ekološka i razvojno proizvodna), na osnovu čega je stvorena osnova za izradu i ove osnove.

Predmet priprema u ovom uređivanju je bilo evidentiranje svih promena  površina u gazdinskoj jedinici. Unutrašnja podela na odeljenja je zadržana prema prethodnom stanju, s tim što je došlo do promene u rasporedu pojedinih odseka ( nakon obnove).

Prilikom snimanja stanja nekih delova gazdinske jedinice, gde je došlo do promene, korišćen je GPS uređaj.

### Taksacioni radovi

Podaci su prikupljani i kodirani prema jedinstvenom informacionom sistemu o šumama Srbije.

Prečnici stabala su mereni kompjuterskim prečnicama, čiji je program prilagođen premeru i memorisanju podataka, kao i njihovom daljem prenosu na računar u program za izradu POGŠ “Osnova” u kojem su se dalje podaci obrađivali. Visine su merene elektronskim visinomerom na detaljnim primernim površinama, a kod totalnog premera je izmeren dovoljan broj visina za sve vrste i debljinske stepene. Tekući zapreminski prirast je obračunat na bazi lokalnih tabela i procenta prirasta.

Premer je vršen u svim sastojinama koje su prešle taksacionu granicu od 10 cm ( 5cm u izdanačkim sastojinama). Broj primernih površina je određivan za svaki odsek posebno i zavisi od niza faktora, a pre svega od stepena homogenosti sastojine, tako da intenzitet premera zadovoljava uslove tačnosti premera. Kod sastojina u poslednjem dobnom razredu i u onim slučajevima kada su sastojine toliko heterogene da bi intenzitet premera prešao 30%, pristupilo se totalnom premeru.

Terenski podaci su prikupljani u toku 2020. godine. Ovaj posao je urađen u sopstvenoj režiji, a delom uz angažovanje povremenih radnika.

## OBRADA PODATAKA

Obrada prikupljenih podataka je vršena u direkciji Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“. Podaci su obrađivani na računaru po programu koji se koristi na nivou JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin.

Za obračun zapremina su korišćene tarifne tablice koje su priložene u Osnovi za gazdovanje šumama za GJ ” Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”, i njihova primena je obavezna kod realizacije ove osnove.

## IZRADA KARATA

Izrada karata je vršena u direkciji Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“.

Sve karte su izrađene na osnovu postojeće osnovne i katastarske karte ove gazdinske jedinice. Postojeće karte su, nakon terenskog obilaska, usklađene sa novonastalim stanjem i digitalizovane u GIS programu za izradu karata na računaru. Karta je povezana sa bazom podataka i urađene su odgovarajuće tematske karte.

Sve karte su štampane u kolor štampi na ploteru ŠG „Sremska Mitrovica“.

## IZRADA TEKSTUALNOG DELA

Izrada tekstualnog dela Osnove za gazdovanje šumama za GJ ” Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”, urađena je u ŠG Sremska Mitrovica.

## ZAPISNIK SA PRELIMINARNOG SASTANKA RADI VERIFIKACIJE STANJA I PREDLOGA PLANOVA

Nakon prikupljanja i obrade podataka taksacije za GJ „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“ , tokom 2020. godine, održani su u ŠG Sremska Mitrovica preliminarni sastanci u vezi verifikacije stanja i predloga planova za  osnovu.

Kao konsultanti u verifikaciji stanja i planova gazdovanja ove osnove, bili su uključeni  profesori Šumarskog fakulteta, kolege iz ŠG Sremska Mitrovica i  kolege iz RJ ŠU Klenak.

## UČESNICI IZRADE OSNOVE

Svi poslovi na izradi ove osnove ( priprema skica, izrada karata, kalkulacija premera, kontrola premera, obrada podataka i pisanje tekstualnog dela osnove), su izvršeni u ŠG „Sremska Mitrovica“.

Priprema skica i izrada karata:

- Đorđe Lukač, dipl.ing.šumarstva

Premer sastojina:

- Đorđe Lukač, dipl.ing.šumarstva

- Marinković Milan, dipl.ing.šumarstva

- Maričić Dejan, dipl.ing.šumarstva

- Šobić Katarina, dipl.ing.šumarstva

- Sofrenić Đorđe, dipl.ing.šumarstva

- Cvetković Predrag, dipl.ing.šumarstva

- Cvetković Dragana, šumarski tehničar

- Velić Živko, šumarski tehničar

- Ivanović Miloš, šumarski tehničar

Kontrola premera, obrada podataka i pisanje osnove:

- Đorđe Lukač, dipl.ing.šumarstva

# ZAVRŠNE ODREDBE

Osnova gazdovanja šuma za GJ “ Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ” urađena je na osnovu “Pravilnika o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama”(sl.gl.RS br.122/03).

Ciljevi gazdovanja šumama odredjeni su prema složenim zahtevima društva prema šumi, kao i na osnovu stanja šuma.

Svi radovi koji se budu radili u ovim  šumama moraju se evidentirati u posebnoj osnovi.

Doznaka stabala za seču (odabiranje stabala pri prorednoj seči) može se vršiti samo u toku vegetacionog perioda.

Seče prorede mogu se vršiti u toku čitave godine.

Seče obnove (glavne seče) vršiti u doba mirovanja vegetacije (zimski period).

Ako se za vreme važenja Osnove gazdovanja za GJ “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ” izmene okolnosti na kojima se zasnivaju pojedine odredbe ove osnove, potrebno je izvršiti izmene na način propisan Zakonom o šumama i  Pravilnikom o sadržini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03).

Ova osnova je urađena u 3 primerka, a njeni sastavni delovi su:

- Tekstualni deo

- Tabelarni deo i prilozi:

  - iskaz površina,

  - opis sastojina,

  - tabela o razmeru dobnih razreda,

  - tabela o razmeru debljinskih razreda,

  - plan gajenja šuma,

  - plan seča obnavljanja,

  - plan prorednih seča,

  - tarifni nizovi,

  - zapisnici o verifikaciji i nadzoru,

  - šumska hronika – priložena na kraju osnove

- Karte:

  - pregledna karta razmere 1 : 100.000,

  - osnovna karta razmere 1 : 35.000,

  - sastojinska karta razmere 1 : 35.000,

  - karta namenskih povšina  1 : 35.000,

  - karta katastra razmere 1 : 35.000.

  - karta plana seča razmera 1 : 35.000.

Važnost ove osnove je od 01.01.2021. do 31.12.2030. god.

Projektant                                                                                  Zastupnik ogranka preduzeća ŠG „Sremska Mitrovica“

Dipl.ing.šum. Đorđe Lukač                       	                                     Dipl.ing.šum. Vulin Dragan

_________________________					________________________________

Sremska Mitrovica, 2020. god.

0   UVOD	1

1.	OPŠTI OPIS GEOGRAFSKIH, POSEDOVNIH I PRIVREDNIH PRILIKA	3

1.1.	TOPOGRAFSKE PRILIKE	3

Geografski položaj gazdinske jedinice	3

Granice	3

1.2.	IMOVINSKO – PRAVNO STANJE	4

Posedovno   stanje	4

1.3	OPŠTE PRIVREDNE PRILIKE	5

1.4	EKONOMSKE I KULTURNE PRILIKE	5

1.5	ORGANIZACIJA I MATERIJALNA OPREMLJENOST ŠUMSKE UPRAVE	5

1.6	DOSADAŠNJI ZAHTEVI PREMA ŠUMAMA GAZDINSKE JEDINICE I NAČIN KORIŠĆENJA ŠUMSKIH RESURSA	7

1.7	MOGUĆNOST PLASMANA ŠUMSKIH PROIZVODA	8

2.	BIOEKOLOŠKA OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA	8

2.1	RELJEF I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE	8

2.2	GEOLOŠKA PODLOGA I TIPOVI ZEMLJIŠTA	8

Geološka podloga	8

2.3	HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE	8

2.4	KLIMATSKI USLOVI	9

2.5	OPŠTE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH SISTEMA	9

Osnovne ekološko proizvodne karakteristike pojedinih tipova šuma	9

3.0	UTVRĐENE FUNKCIJE ŠUMA - NAMENE	13

3.1	OSNOVNE POSTAVKE I KRITERIJUMI PRI PROSTORNO FUNKCIONALNOM REONIRANJU ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA	13

3.2	FUNKCIJA ŠUMA I NAMENA POVRŠINA	14

3.3	GAZDINSKE KLASE I NJIHOVO FORMIRANJE	14

4.0.   STANJE ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA	17

4.1.	STANJE ŠUMA PO OPŠTINAMA	17

4.2.	STANJE ŠUMA PO NAMENI	18

4.3.	STANJE ŠUMA PO TIPOVIMA ŠUMA	18

4.4.	STANJE ŠUMA PO GAZDINSKIM KLASAMA	19

4.5.	STANJE ŠUMA PO POREKLU I OČUVANOSTI	20

4.6.	STANJE ŠUMA PO SMESI	21

4.7.	STANJE ŠUMA PO VRSTAMA DRVEĆA	21

4.8.	STANJE ŠUMA PO DEBLJINSKOJ STRUKTURI	22

4.9.	STANJE ŠUMA PO STAROSTI	24

4.10.	STANJE ŠUMSKIH KULTURA I PLANTAŽA	27

4.11.	ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA I UGROŽENOST OD ŠTETNIH UTICAJA	28

4.12.	STANJE NEOBRASLIH POVRŠINA	29

4.13.	STANJE SEMENSKE I RASADNIČKE PROIZVODNJE	29

4.14.	STANJE FONDA DIVLJAČI	30

4.15.	OPŠTI OSVRT NA ZATEČENO STANJE SASTOJINA	31

5.0.	STANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA	31

6.0.     ANALIZA I OCENA GAZDOVANJA U PRETHODNOM UREĐAJNOM PERIODU	32

6.1.	DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ŠUMAMA	32

6.1.1.	Promena šumskog fonda po površini	32

6.2.	ODNOS PLANIRANIH I OSTVARENIH RADOVA U DOSADAŠNJEM GAZDOVANJU	33

6.2.1.	Dosadašnji radovi na obnovi i gajenju šuma	33

6.2.2.	Dosadašnji radovi na zaštiti šuma	34

6.2.3.	Dosadašnji radovi na korišćenju šuma	35

6.2.4.	Dosadašnji radovi na  izgradnji i održavanju saobraćajnica	36

6.3.	OPŠTI OSVRT NA DOSADAŠNJE GAZDOVANJE	36

7.	UTVRĐIVANJE CILJEVA I MERA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE	37

7.1.	MOGUĆNOST, STEPEN I DINAMIKA UNAPREĐENJA STANJA I FUNKCIJA ŠUMA	37

7.2.	OPŠTI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	37

7.3.	POSEBNI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	37

7.4.	MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA GAZDOVANJA ŠUMAMA	39

7.4.1.	Uzgojne mere	39

7.4.2.	Uređajne mere	40

8.	PLANOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA	42

8.1.	PLAN GAJENJA ŠUMA	42

8.1.1.	Plan obnavljanja, podizanja i nege šuma	42

8.1.2.	Plan semenske i rasadničke proizvodnje	46

8.2.	PLAN ZAŠTITE I ČUVANJA ŠUMA	47

8.2.2.	Plan zaštite šuma od biljnih bolesti po GK	47

8.2.4.	Plan zaštite šuma od glodara	48

8.2.5.	Plan zaštite šuma od čoveka	48

8.3.	PLAN KORIŠĆENJA ŠUMA	48

8.3.1.	Privremeni plan seča	48

8.3.2.	Određivanje glavnog prinosa	50

8.3.4.	Ukupan prinos gazdinske jedinice	55

8.4.	ODNOS OBIMA RADOVA NA GAJENJU ŠUMA I OBIMA SEČA ŠUMA	56

8.5.	PLAN IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA I OBJEKATA	57

8.6.	PLAN UREĐIVANJA ŠUMA	57

8.7.	PLAN RAZVOJA LOVSTVA	58

8.8.	PLAN KORIŠĆENJA DRUGIH ŠUMSKIH POTENCIJALA	58

8.9.	PLAN  KADROVA	58

8.10.	PLAN  TEHNIČKOG OPREMANJA	58

9.	UPUTSTVA I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANOVA	59

9.1.	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA GAJENJA ŠUMA	59

9.2.	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  ZAŠTITE ŠUMA	66

9.3.	SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA  KORIŠĆENJA ŠUMA	67

9.3.1.	Čiste seče	69

9.3.2.	Seče obnavljana	69

9.3.3.	Proredne seče	70

9.4.	VREME IZVOĐENJA RADOVA NA SEČI I GAJENJU  ŠUMA	71

9.5.	UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVOĐAČKOG PLANA GAZDOVANJA ŠUMAMA	71

9.6.	UPUTSTVO ZA VOĐENJE EVIDENCIJA GAZDOVANJA ŠUMAMA	71

9.7.	USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	72

10.	EKONOMSKO -FINANSIJSKA ANALIZA	73

10.1.	VREDNOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA	73

10.2.	VRSTA I OBIM PLANIRANIH RADOVA	73

10.2.1.	Kvalitativna struktura sečive zapremine (na godišnjem nivou)	73

10.2.2.	Vrsta i obim planiranih radova na gajenju šuma (na godišnjem nivou)	75

10.2.3.	Vrsta i obim planiranih radova zaštite šuma	76

10.3.	FORMIRANJE PRIHODA	77

10.3.1.	Prihod od prodaje drveta (na godišnjem nivou)	77

10.3.2.	Sredstva za reprodukciju šuma (na godišnjem nivou)	78

10.3.3.	Ukupan prihod	78

10.4.	TROŠKOVI PROIZVODNJE	79

10.4.1.	Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata	79

10.4.2.	Troškovi radova na gajenju šuma	79

10.4.3.	Troškovi  zaštite šuma	80

10.4.4.	Troškovi izgradnje i održavanja saobraćajnica i tehničkog opremanja	81

10.4.5.	Troškovi uređivanja šuma (na godišnjem nivou)	81

10.4.6.	Sredstva za reprodukciju šuma ( na godišnjem nivou )	81

10.4.7.	Naknada za korišćenje drveta ( na godišnjem nivou )	82

10.4.8.	Ostali troškovi	82

10.4.9.	Ukupni troškovi proizvodnje (na godišnjem nivou)	82

10.5.	BILANS SREDSTAVA	82

10.6.	IZVORI SREDSTAVA	83

11.	OČEKIVANI REZULTATI U GAZDOVANJU ŠUMAMA  NA KRAJU UREĐAJNOG  PERIODA	83

12.	NAČIN  IZRADE OSNOVE	84

12.1.	VREME I NAČIN PRIKUPLJANJA TERENSKIH PODATAKA	84

9.2.	84

12.1.1.	Geodetski radovi	84

12.1.2.	Taksacioni radovi	84

12.2.	OBRADA PODATAKA	84

12.3.	IZRADA KARATA	84

12.4.	IZRADA TEKSTUALNOG DELA	85

12.5.	ZAPISNIK SA PRELIMINARNOG SASTANKA RADI VERIFIKACIJE STANJA I PREDLOGA PLANOVA	85

12.6.	UČESNICI IZRADE OSNOVE	85

13.	ZAVRŠNE ODREDBE	86