Одсек за планирање и пројектовање у шумарству ШГ Пријепоље

Пријепоље, 2023.

С А Д Р Ж А Ј

0 увод	7

1	просторне и поседовне прилике	8

1.1	Топографске прилике	8

1.1.1	Географски положај газдинске јединице	8

1.1.2	границе	8

1.1.3	површина	8

1.2	Имовинско правне прилике	10

1.2.1	Државни поседи	10

1.2.2	приватни поседи	10

2	еколошке основе газдовања	11

2.1	Рељеф и геоморфолошке карактеристике	11

2.2	Геолошка подлога и типови земљишта	11

2.3	Хидрографске карактеристике	11

2.4	клима	12

2.5	опште карактеристике	12

2.6	Општи фактори значајни за стање шумских екосистема	15

3	Привредне карактеристике	16

3.1	Опште привредне карактеристике	16

3.2	Организација и материјална опремљеност шумске управе која газдује шумама газдинске јединице	17

3.3	Досадашњи захтеви према шумама у газдинској јединици и досадашњи начин коришћења шумских ресурса	17

3.4	Могућност пласмана шумских производа	18

4	Функције шума	19

4.1	Основне поставке и критеријуми при просторно-функционалном реонирању шума и шумских станишта у газдинској јединици	19

4.2	Функције шума и намена површина у газдинској јединици	19

4.3	Газдинске класе	20

5	Стање шума и шумских станишта	23

5.1	Стање шума по намени	23

5.1.1	Стање шума по глобалној намени	23

5.1.2	тање шума по основној намени	23

5.2	Стање састојина по газдинским класама	24

5.3	Стање састојина по пореклу и очуваности	26

5.4	Стање састојина по смеси	28

5.5	Стање састојина по врстама дрвећа	31

5.5.1	Учешће ретких, реликтних, ендемичних и угрожених врста дрвећа	33

5.5.2	Стање ХЦВ шума	33

5.6	Стање шума по дебљинској структури	34

5.7	Стање састојина по добној структури	36

5.8	Стање вештачки подигнутих култура	40

5.9	Здравствено стање састојина и угроженост од штетних утицаја	41

5.10	Стање необраслих површина	41

5.11	Фонд и стање дивљачи	42

5.12	Стање саобраћајне пуне мреже	43

5.13	Заштићени делови природе	44

5.14	Семенски објекти	44

5.15	Расадничка производња	44

5.16	Општи осврт на затечено стање	44

6	Досадашње газдовање	46

6.1	Промене шумског фонда	46

6.1.1	Промене шумског фонда по површини	46

6.1.2	Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту	47

6.2	Однос планираних и остварених радова у досадашњем периоду	48

6.2.1	Досадашњи радови на обнови и гајењу шума	48

6.2.2	Досадашњи радови на заштити шума	49

6.2.3	Досадашњи радови на коришћењу шума	49

6.2.4	Остали радови	50

6.2.5	Општи осврт на досадашње газдовање шума	50

7	Планирање унапређења стања оптималног коришћења шума	52

7.1	Циљеви газдовања шумама	52

7.1.1	Општи циљеви газдовања шумама	52

7.1.2	Посебни циљеви газдовања	52

7.2	Мере за постизање циљева гздовања	54

7.2.1	Узгојне мере	54

7.2.2	уређајне мере	55

7.2.3	план гајења шума	57

7.2.4	План заштите шума	61

7.2.5	План коришћења шума	61

7.2.6	Укупан принос од сече шума	67

7.2.7	План коришћења осталих шумских производа	69

7.2.8	План унапређења ловног фонда	69

7.2.9	План изградње шумских саобраћајница	69

7.2.10	План уређивања	71

7.3	Очекивани ефекти реализације планираних радова	71

8	Смернице за спровођење планова газдовања шумама	71

8.1	Смернице за спровођење шумско - узгојних радова	72

8.2	Смернице за спровођење радова на заштити шума	72

8.3	Упутство за извођење радова на искоришћавању шума	76

8.4	Упутство за израду извођачког пројекта газдовања шумам	79

8.5	Упутство за вођење евиденције газдовања шумама	78

8.6	Време сече шума	80

8.7	Упутство за примену тарифа	80

9	Економско - финансијска анализа	85

9.1	Обрачун вредности шума	86

9.1.1	Квалификациона структура укупне дрвне запремине	86

9.1.2	Вредност дрвета на пању	87

9.1.3	Вредност младих састојина (без запремине)	91

9.1.4	Укупна вредност дрвне масе на пању	91

9.2	Економско финансиска анализа	91

9.2.1	Врста и обим планираних радова	92

9.2.2	Квалификациона структура сечиве запремине - просечно годишње	92

9.2.3	врста и обим планираних узгојних радова - просечно годишње	92

9.2.4	План заштите шума- просечно годишње	93

9.2.5	План изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница - просечно годишње	93

9.2.6	Пан уређивања шума - просечно годишње	93

9.3	Утврђивање трошкова производње - просечно годишње	94

9.3.1	Тошкови производње дрвних сортимената	94

9.3.2	Трошкови радова на гајењу	96

9.3.3	Трошкови заштите шума	96

9.3.4	Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница	96

9.3.5	Средства за репродукцију шума	96

9.3.6	Накнада за посечено дрво	96

9.3.7	Трошкови уређивања шума	97

9.3.8	Укупни трошкови производње	97

9.4	Формирање укупног прихода - просечно годишње	98

9.4.1	Приход од продаје дрвета	98

9.5	Расподела укупног прихода	100

10	Начин израде огш	101

10.1	Прикупљање теренских података	101

10.2	Обрада података	101

10.3	Израда карата	102

10.4	израда текстуалног дела огш	102

11	Завршне одредбе	103

#### Прилози

ТАБЕЛАРНИ ДЕО

Обр. бр. I 		Исказ површина

Обр. бр. II 		Опис станишта и састојина

Обр. бр. III		Табела о размеру дебљинских разреда

Обр. бр. IV		Табела о размеру добних разреда

Обр. бр. V 		План гајења шума - евиденција извршених радова на гајењу шума

Обр. бр. VI		План проредних сеча - евиденција извршених сеча

Обр. бр. VII	План сеча обнављања  ( једнодобне шуме) - евиденција извршених сеча

Обр. бр. VIII	План сеча обнављања ( разнодобне шуме) - евиденција извршених сеча

IX			Остале евиденције

ИX 			Шумска хроника

КАРТЕ

      - Основна карта								R = 1:10.000

      - Карта са вертикалном представом (топографска карта)		R = 1:10.000

      - Карта газдинских класа							R = 1:25.000

      - Састојинска карта								R = 1:25.000

      - Карта намене површина							R = 1:25.000

      - Прегледна карта								R = 1:50.000

0 увод

I Уводне информације и напомене

Газдинска јединица „Гусиње – Суви до“  припада Лимском шумском подручју, а јединицом газдује Јавно предузеће „ Србијашуме“ преко шумске  управе             „Пријепоље“ које  је у саставу шумског газдинства „Пријепоље“.

Прво уређивање ове (господарске јединице) под називом „Гусиње – Граб“ извршено је 1958/59 године, све до краја 1965 год. елаборат није био одобрен и  ако  је 1963 год. урађен анекс са одређеним и конкретним циљевима.

Одлуком радничког савета 1968 год. извршена је ревизија елабората „Гусиње – Граб“ што се може сматрати другим уређивањем.

Треће уређивање газдинске јединице под садашњим називом „Гусиње – Суви до“ вршено је 1981 године, када су прикупљани теренски подаци.

Четврто уређивање је извршено 1991 године када су прикупљани теренски подаци. Решењем министра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 89 став 2 ЗОШ ( Службени гласник Р. Србије бр. 46/91, 83/9 и 54/93, 48/94 и 54/96) важност основе је продужена за две године.

Пето уређивање вршено је 2003 године.

Шесто уређивање вршено је 2013 године

Из напред изнетог, види се да је ово седмо уређивање ових шума. Површина газдинске јединице износи: 1.313,33 ха (умањена за 93,03 ха), што је утицало да се укупан број одељења 46 умањи за шест одељења, тако да укупан број одељења износи 40. Просечна величина одељења износи 32,8 ха.

Теренски подаци (таксациони елементи) за израду Основе прикупљени су у летњој сезони 2022. године од стране Одсека за планирање и  пројектовање у шумарству при шумском газдинству Пријепоље.

Планови газдовања сачињени су на бази утврђеног стања новим премером. При планирању циљева и мера газдовања водило се рачуна о трајности приноса и прираста и о општекорисним функцијама шума.

Дендрометријски подаци урађени су механографски у оквиру газдинске класе. Основа је урађена по јединственом информационом систему прикупљања таксационих елемената (инвентарисање шума) и механографске обраде података за целу Србију.

Ова основа је урађена у складу са Законом о шумама (Сл. гл. РС. бр: 30/10, 93/12, 89/15, 95/18 ) и Правилником о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама (Сл. гл. Р.С. бр. 122 од 12/2003 године, у даљем тексту само  Правилник ......).

Ова ОГШ има следеће делове:

- Текстуални део

- Табеларни део

- Карте

# просторне и поседовне прилике

## Топографске прилике

Газдинска јединица „Гусиње – Суви до“ формирана је на територији општине Пријепоље. Налази се у југозападној Србији правац пружања је север - североисток,  а  припада сливовима река Лим и Љупча.

Газдинска јединица је састављена из три већа комплекса шума и шумског земљишта и два мања комплекса.

Највиша тачка у газдинској јединици је кота на врху Борак (1423 мнв.), док се најнижа кота налази у долини реке Лим на 450 мнв. Висинска разлика између највише и најниже коте у газдинској јединици је 973 м.

Газдинска јединица „Гусиње – Суви до“ припада Лимском шумском подручју.

### Географски положај газдинске јединице

По свом географском положају ова газдинска јединица заузима простор између 430 20' и 430 27' северне географске ширине и 190 27' и 190 38' источне географске дужине од Гринича.

Територијално и административно газдинска јединица припада општини Пријепоље, на подручју  југозападне Србије, на војно топографским картама на следећим секцијама: Пријепоље 1-1; 1-2.

### Границе

Граница газдинске јединице „Гусиње – Суви до“ обухвата три већа и два мања комплекса.

Први комплекс обухвата одељења од 1 – 11, одељење 40 и од 12 – 18,  једним делом граница овог комплекса иде границом Општине Прибој, 
а са друге стране правцем Црна стена, Џуровско брдо, Мрамор, Борак, Толачка ријека, па опет према Општини Прибој.

Други већи комплекс звани Граб обухвата одељења од 20 – 23, граница овог комплекса иде подножјем брда Граб.

Трећи већи комплекс звани Суви до чине одељења од 25 – 37, граница овог комплекса иде реком Лим, односно насељем Залуг, селима Душманићи, Чадиње, Крашљевићи, Љесковац и поново реком Лим.

Два мања комплекса обухватају одељења 19 и 24 такозвани Јерин град – Џуровска коса и одељења 38 и 39 такозвана Врањевина.

Све спољашње и унутрашње границе обележене су сагласно Стандарду.

За све поменуте границе ове газдинске јединице чувар шума је дужан: “да обнавља и чува граничне ознаке од уништавања и бесправног коришћења”, како је предвиђено чл. 41. Став 1. Тачка 5. Закона о шумама (“Сл. Гласник РС”, бр. 30/10).

### Површина

Укупна површина газдинске јединице у државном поседу износи 1.313,33 ха. У претходном уређајном периоду површина је износила 1.406,36 ха,  што  значи да је газдинска јединица умањена за површину од 93,03 ха, разлика је настала из разлога реституције, враћање имовине Српској православној цркви, Епархије милешевске.

Структура површина према врсти културе и земљишта:

| Врста земљишта | Површина (ха) | Заступљеност (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Високе шуме | 215,82 | 16,4 |
| 2. | Изданачке шуме | 632,29 | 48,1 |
| 3. | Шумске културе | 37,66 | 2,9 |
| 4. | Вештачки подигнуте састојине | 168,95 | 12,9 |
| 5. | Шикаре | 76,03 | 5,8 |
| Свега обрасло | 1130,75 | 86,1 |
| 6. | Шумско земљиште | 85,08 | 6,5 |
| 7. | Неплодно | 36,19 | 2,8 |
| 8. | За остале сврхе | 59,41 | 4,5 |
| 9. | Заузеће | 1,90 | 0,1 |
| Свега необрасло | 182,58 | 13,9 |
| Укупно Г.Ј. | 1313,33 | 100,0 |
|  | Туђе земљиште | 67,88 |  |

Укупно обрасла површина газдинске јединице износи 1.130,75 ха, што је 86,1% од обрасле површине. Високе шуме заузимају 215,82 ха или 16,4%, изданачке шуме заузимају 632,29 ха или 48,1%, вештачки подигнуте састојине заузимају 206,61 ха или 18,3%, шикаре заузимају 76,03 ха или 6,7%.

Необрасло земљиште заузима 182,58 ха што је 13,9% од укупне површине газдинске јединице. У склопу категорије необрасло приказана је категорија заузеће земљишта од 1,90 ха, то су површине које се налазе у саставу газдинске јединице, у државном су поседу, али су их узурпирала одређена приватна лица.

У саставу газдинске јединице налазе се и приватне енклаве са површином од 67,88 ха.

## Имовинско правне прилике

### Државни поседи

Газдинска јединица „Гусиње – Суви до“ је формирана на основу података катастра општина које су ушле у састав државног поседа за газдинску  јединицу. Површине државног поседа су у поседу Шумског газдинства „Пријепоље“, којима газдује Шумска управа „Пријепоље“, која је у саставу Јавног предузећа „Србијашуме“.

Газдинска јединица се налази на територији осам катастарских општина.

Површина газдинске јединице, у односу на прошло уређивање шума, умањена је за 93,03 ха из разлога враћење имовине Српској православној цркви Епархије милешевске, по решењу 4600-249/07 од 20.11.2015.године.

Стање површина по катастарским општинама:

| Редни број | Назив катастарске општине | Површина |
| --- | --- | --- |
|  |  | ха | ари | м2 |
| 1. | Ђурашући | 262 | 76 | 50 |
| 2. | Забрдњи Тоци | 247 | 40 | 24 |
| 3. | Душманићи | 215 | 13 | 46 |
| 4. | Кучин | 52 | 63 | 61 |
| 5. | Џурово | 287 | 26 | 30 |
| 6. | Избичањ | 44 | 73 | 61 |
| 7. | Црквени Тоци | 54 | 30 | 15 |
| 8. | Залуг | 149 | 09 | 40 |
| Укупно | 1310 | 330 | 327 |

Списак катастарских парцела је приказан у делу основе „ ПРИЛОЗИ“, а овде ће бити приказан само списак катастарских општина са површинама.

### Приватни поседи

Укупна површина приватног поседа (шумских енклава) у газдинској јединици износи 67,88  ха, углавном су то  пашњаци, и шуме величине од 0,05 до 19,27 ха.

# еколошке основе газдовања

## Рељеф и геоморфолошке карактеристике

Према геолошком саставу овај комплекс шума и шумског земљишта је део Старо влашких планина, које припадају Динарском систему.

По рељефу газдинску јединицу можемо поделити на три дела:

Први комплекс чини планина Побијеник (локалитет Гусиње по чему је газдинска јединица добила назив) се одликује постојањем пространих висоравни и заталасаних површина. У овом комплексу најизразитији врх је Борак (1.423 м) затим следе Клик (1.308 м)
 Мрамор (1.296 м).

Други комплекс чини брдо Граб (1.102 м) који је у облику превршене купе.

Трећи комплекс чини део звани  Суводо, кога карактерише страна (падина) која се спушта до саме реке Лим, највиша тачка у овом комплексу је на 1.000 м.

Осим ових комплекса постоје још 3 – 4 одељења која су самостална и граниче се са приватним поседима.

Главни правци пружања, експозиције су северне, север – северо исток а заступљене су и све остале експозиције.

Најнижа кота у газдинској јединици налази се у долини реке Лим – 450 мнв. а највиша кота налази се на врху Борак 1.423 мнв.

Висинска разлика између највише и најниже тачке износи 973 м.

Јединица лежи на нагнутим површинама типа висоравни које се дижу изнад Лима. Рељеф је представљен стрмим и врло стрмим странама те уским и благим долинама, што чини да је терен испресецан.

## Геолошка подлога и типови земљишта

Према геолошком саставу газдинска јединица „Гусиње – Суви до“ припада Динарском планинском систему, младим набраним планинама Балканског полуострва.

Најзаступљеније геолошке подлоге у овој газдинској јединици су:

- Доломитни кречњак

- Кварцни пешчари

- Кварцити и кварцни шкриљци

Од земљишта заступљени су:

- дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште

- смеђе на кречњаку и доломиту

Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште

Ова земљишта се формирају на теренима са израженим рељефом, многобројним потоцима, честим и стрмим нагибима са проређеним шумама што условљава да овај тип земљишта нема развијен профил. То су плитка земљишта са недовољно израженим хоризонтима, док је по развијености профила веома хетерогено.

Под шумом је највише распрострањена фаза A0 – A – C са дубином профила који ретко прелази 25 см, чак и на блажим нагибима.

Профил чија дубина може износити и преко 50 см са хоризонтом: A0 - A1 - A - (B) - C или A1 - (B) - C, хоризонт има тамносмеђу до сивосмеђу боју са жутом нијансом и ситнозрнасту до ситногрудвасту структуру са доста скелета.

Прелази између хоризоната су најчешће постепени и одвајају се углавном преко повећаног учешћа одломка матичног супстрата.

Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште је добро пропустљиво за воду и добро аерисано. Садржај хумуса у брдском и средњепланинском појасу се креће од 2 %  до  5%  а у вишим пределима се креће и до 10%, и зависи од развојне фазе земљишта, од начина искоришћавања, од обраслости, врсте шуме и других чинилаца.

Земљиште је кисело (ph = 4,8 – 5,5), а степен засићености базама је низак (20 – 25%). Садржај храњивих материја је такође доста низак.

Услед наведених карактеристика да би се ова земљишта претворила у добра шумска станишта, неопходно је применити одговарајуће агротехничке мере.

Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште је подложно ерозији.

Смеђе земљиште на кречњаку – доломиту

За формирање овог земљшта одлучујући значај има природна стена, јер се овај тип земљишта формира само на чистим кречњацима. Дубина смеђег земљишта  на  једром кречњаку и на кречњаку – доломиту варира, али не прелази 60 см. Преко ове дубине наступа процес илимеризације. Профил хоризонта је A – (B) – C. A – хоризонт је хумусни  хоризонт чија дубина варира и стоји у обрнутој размери са дубином читавог профила. Плића земљишта имају хумусни хоризонт 3 – 6  см, док дубља земљишта имају хумусни хоризонт 5 –15 см. Биолошка активност у хумусном хоризонту је знатна, органска материја – по правилу је  добро разложена и претворена у облик зрелог хумуса, са преовлађивањем зрнастих агрегата карпорогеног порекла. Под чистим и боровим шумама може се формирати прелазни или сирови хумус. 
(B) – хоризонт, боја је изједначена у целом профилу хоризонта а варира од жуто – смеђе до црвенкасто смеђе боје. Структура је, по правилу полиедрична са агрегатима просечне величине 3 – 5 мм, а граничне површине агрегата су често пресвучене сјајном количином навлакама. По гранулометријском саставу (B) – хоризонт су теже иловаче и глинуше. C – хоризонт, прелаз земљишта у C – хоризонт је врло константан, граница прелаза земљишта је неправилна јер стена местимично допире готово до површине, а формирано  земљиште кроз пукотине стене продире у унутрашњост стене – кречњака. Ова земљишта, због својих физичких својстава нису много подложна површинској ерозији са изузетком површина које су потпуно лишена заштитне вегетације.

Смеђе земљиште на кречњаку – доломиту њихова производна способност би се могла повећати увођењем појединих брзорастућих врста у смеши са аутохтоном  лишћарском врстом дрвећа којој одговарају услови станишта, али је и степен интензитета производне способности ових земљишта ограничен неједнаком дубином и скелетношћу земљишта.

## Хидрографске карактеристике

На хидрографске услове највише утичу геолошка подлога и рељеф. Велика шумовитост овог подручја, поред осталих природних и еколошких услова, условљава да водотоци имају воде током целе године.

Ивицом газдинске јединице „Гусиње – Суви до“ протиче река Лим, која истиче из Плавског језера и улива се у Дрину, богат је водом које највише има у мају и новембру.

Притоке Лима су уједно везане за газдинску јединицу и то су: река Љупча, Толачка река, Џуровска река, Залушки поток и Радуловачки поток.

## Клима

За дефинисање климатских прилика у ГЈ „Гусиње – Суви до“, коришћени су подаци  са метеоролошких станица Златибор и Сјеница са периодом осматрања 2008-2017 год.

Издвајају  се три климатске зоне: долинска зона, зона падина и планинска зона. У конкретном случају интересантна  је  планинска климатска зона која обухвата највише делове Златара. Карактеристике климе ове зоне су оштре и дуге зиме са доста снега, кратка и прохладна лета са повременим падавинама. Пролећа и јесени су хладни, са честим кишама.

Метеоролошке станице Златибор (1029 мнв.) и Сјеница (1015 мнв.) се карактеришу сличним општим положајем ( координате и надморске висине) испитиваном подручју, па на објективан начин могу приказати климатске прилике на потезу Јадовника у ширем смислу.

Као основни климатски показатељи коришћени су следећи подаци: средње месечне и годишње температуре, средње максималне и минималне месечне и годишње температуре, средње месечне и годишње суме падавина, релативне влажности ваздуха.

Средња годишња температура ваздуха за период 2008 – 2017.године, макроклиме ширег подручја износи 7.3 ºC Сјеница и 8.7 ºC Златибор. Апсолутни температурни минимум измерен на овом подручју износи -38 ºC – што је уједно и најнижа измерена температура у Србији.

Из табеле се може видети да је амплитуда средње месечне температуре за Сјеницу 20.1 ºC и за Златибор 20.4 ºC.

| Метеор. станица | Надм. висина | МЕСЕЦИ | ∑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Сјеница | 1015 | -2.3 | -0.8 | 2.2 | 7.0 | 11.1 | 15.3 | 17.6 | 17.8 | 13.0 | 2.8 | 4.8 | -0.7 | 7.3 |
| Златибор | 1029 | -1.5 | -0.1 | 3.3 | 8.3 | 12.5 | 16.5 | 18.8 | 18.9 | 14.0 | 8.8 | 5.5 | -0.3 | 8.7 |

Табела 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у С( од 2008 – 2017.године

Средња годишња релативна влажност износи 78 % Сјеница и 76 % Златибор.

| Mетеор. станица | Надм. висина | MEСEЦИ | ∑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Сјеница | 1015 | 85 | 83 | 81 | 76 | 77 | 76 | 72 | 70 | 77 | 82 | 81 | 77 | 78 |
| Златибор | 1029 | 84 | 81 | 76 | 71 | 72 | 72 | 69 | 97 | 73 | 80 | 78 | 84 | 76 |

Табела 2. Средње месечне и годишње релативне влажности ваздуха у % од 2008 – 2017.године

Средња годишња сума падавина износи 830.1 мм Сјеница и 1044.6 мм Златибор. Најмање падавина има током зиме (јануар) а највише током лета (јуни).

| Mетеор. станица | Надм. висина | MEСEЦИ | ∑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Сјеница | 1015 | 52.5 | 60.2 | 65.9 | 56.1 | 97.4 | 78.9 | 63.2 | 54.0 | 68.8 | 89.4 | 73.1 | 70.6 | 830.1 |
| Златибор | 1029 | 61.7 | 66.9 | 95.2 | 83.8 | 124.2 | 116.3 | 96.4 | 70.8 | 97.3 | 88.1 | 70.6 | 73.2 | 1044.6 |

Табела 3. Средње месечне и годишње суме падавина у мм од 2008 – 2017.године

Просечно је за период 2008 – 2017.године највиша температура измерена у VIII месецу – 25.6(С Сјеница и 24.9(С Златибор

| Mетеор. станица | Надм. висина | MEСEЦИ | ∑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Сјеница | 1015 | 2.1 | 4.8 | 8.4 | 13.7 | 17.7 | 22.1 | 24.8 | 25.6 | 20.2 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 14.1 |
| Златибор | 1029 | 2.5 | 4.4 | 8.0 | 13.5 | 17.7 | 21.7 | 24.4 | 24.9 | 19.3 | 13.9 | 10.3 | 3.7 | 13.7 |

Табела 4. Mаксималне месечне и годишње температуре ваздуха у (С у периоду 2008 – 2017.године

Просечно је за период 2008 – 2017.године најнижа температура измерена у I месецу -7,6(С Сјеница и у XII месецу -5.6(С Златибор

| Mетеор. станица | Надм. висина | MEСEЦI | ∑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Сјеница | 1015 | -7.6 | -5.2 | -2.1 | 1.8 | 5.5 | 9.2 | 10.4 | 10.0 | 7.1 | 2.4 | -0.8 | -6.2 | 2.0 |
| Златибор | 1029 | -4.7 | -3.3 | -0.4 | 4.0 | 8.0 | 11.9 | 13.8 | 14.0 | 10.0 | 5.1 | 2.1 | -5.6 | 4.6 |

Табела 5. Mинималне месечне и годишње температуре ваздуха у (С у периоду 2008 – 2017.године

Kлиматски показатељи који се односе на температуралне услове веома су повољни за развој шумске вегетације. Довољно дуг вегетациони период који почиње крајем априла и завршава се почетком октобра ствара веома повољне услове за развој мезофилних па чак и неких термофилних врста дрвећа.

Eкстремне температуре не причињавају веће штете шумској вегетацији. Што се тиче екстремно ниских температура оне не трају дуго већ се појављују неколико дана тако да не наносе веће штете. Изразитих мразишта на платоу Златара нема. Деловање ниских температура на подмладак у знатној мери смањује снежни покривач који на Златару лежи већи део зимског периода. Рани јесењи мразеви не представљају опасност за шумску вегетацију, осим што нису чести, они се појављују када је вегетациони период завршен. У односу на њих касни пролећни мразеви су много више опасни по вегетацију изазивајући штете на избојцима и пупољцима па и олисталим гранама букве, јеле и смрче.

| Mетеор. станица | Сјеница | Златибор |
| --- | --- | --- |
| Година | Посл. касни мраз | Први рани мраз | Посл. касни мраз | Први рани мраз |
| 2008 | 10.5. | 19.9. | 6.4. | 6.10. |
| 2009 | 30.5. | 15.10. | 1.5. | 15.10. |
| 2010 | 4.4. | 2.9. | 1.4. | 29.10. |
| 2011 | 7.5. | 18.10. | 14.4. | 18.10. |
| 2012 | 2.10. | 22.9. | 2.4. | 30.10. |
| 2013 | 8.4. | 4.10. | 8.4. | 4.10. |
| 2014 | 6.5. | 24.9. | 16.4. | 28.10. |
| 2015 | 4.4. | 25.10. | 4.4. | 21.10. |
| 2016 | 18.5. | 29.10. | 26.4. | 13.10. |
| 2017 | 22.4. | 31.10. | 22.4. | 31.10. |

Табела 6. Последнји и први датум у години са Т мин ( 0(С у периоду од 2008 – 2017.године

У вегетационом периоду се излучи близу 50 % падавина што повољно делује на биљке. На основу суме падавина, количине падавина у току вегетационог  периода и релативне влаге може се закључити да су ови услови веома повољни за развој шумске вегетације. Знатан део падавина јавља се у облику снега што узрокује да се готово у целом зимском периоду задржава снежни покривач. Прве снежне падавине су обично у октобру, а последње у априлу, али понекад  и у мају. Треба напоменути негативан местимичан утицај снега у виду снеголома и снегоизвала на шумској вегетацији.

Ветар

Ветрови имају значајну улогу у формиранју еколошких услова, нарочито на оним стаништима која су изложена јачим утицајима овог фактора. Према расположивим подацима о ветровима може се заклјучити да они дувају из свих праваца, међутим, нјихова честоћа и јачина није иста у свим месецима. Зависи од низа фактора као што су орографски положај, станје вегетације, отвореност терена према главним правцима најчешћих и најважнијих ветрова и др. Већи део зоне падина и планинске зоне су изложени ветровима који дувају из свих праваца. Најчешћа су ваздушна струјанја са севера, југоистока и југозапада. Просечна јачина ветра износи за Zлатибор 1,7 Бофора, а за Сјеницу 1,4 Бофора.

## Опште карактеристике

Сви типови шума Србије у првом степену систематизације, улазе у одређене крупне јединице - комплексе (појасеве), који су издиференцирани  под утицајем три основна (битна) фактора за живот шумске вегетације: температура, влага и надморска висина.

Комплекси шума се даље, сваки појединачно, рашчлањују на ценолошке групе. Овај други степен систематизације има као базу досадашња сазнања о вегетацији и земљишту у свакој од ценолошких група.

Трећи степен систематизације представља поједине биљне заједнице, најчешће ранга асоцијације, окарактерисане земљиштима на којима се јављају. Ове еколошке целине представљају групу еколошких јединица које су међусобно, мање - више, идентичне по саставу главне или главних врста дрвећа, а различите по земљишту.

За ову газдинску јединицу издвојено је пет комплекса (појаса) шумске вегетације и то:

- Комплекс (3)  ксеромезофилних китњакових и грабових типова шума

- Комплекс (4)  мезофилних букових и буково-четинарских типова шума

- Комплекс (6)  фригорофилних четинарских типова шума

Комплекси (појасеви) далје се рашчлањују на ценоеколошке групе типова шума, на основу сазнања о вегетацији и землјишту. Према наведеном критеријуму за ову  газдинску јединицу издвојене су  следеће ценоеколошке групе типова шума:

### 1.1.   (31)  Шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на разлицитим смеђим земљиштима

### 1.2.   (32)  Шума граба (Carpinion beluli illyrico-moesiacum) на смеђим и лесивираним земљиштима

2.1.   (41)  Брдска шума букве (Fagenion moesiacae submontanum ) на еутрицним и киселим смеђим земљиштима

2.2.   (42)  Планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима.

3.1.   (47)  Шума смрче, јеле и букве (Abieti-Piceenion) на хумусним киселим смеђим, смеђим подзоластим земљиштима, Тера фуски и избељеној Тера фуски

4.1.   (61)  Шума смрче (Piceion excelsae) на дистрицним хумусно-силикатним, смеђим подзоластим земљиштима и црницама на крецњацима

Ценоеколошке групе типова шума даље се рашчлањују на групе еколошких јединица, које представљају  поједине  биљне  заједнице, најчешће  ранга  асоцијације окарактерисане земљиштима на којима се јављају. У овој газдинској јединици издвојене су следеће групе еколошких јединица:

1.1.1.     (311)   Шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима

### 1.1.2.     (313)   Шума китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris) на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречњацима

1.1.3      (321)   Шума китњак и граба (Querco - carpinetum moesiacum) на смеђим и лесивирано смеђим земљиштима

2.1.1.     (412)   Шума букве и китњака (Querco-Fagetum) на разлицитим смеђим и лесивираним смеђим земљиштима

2.1.2.     (421)   Планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на разлицитим смеђим земљиштима

2.1.3.     (422)   Шума букве, граба и племенитих лишћара (Aceri - Carpini - Fagetum moesiace montanum)  на хумусно - силикатним и мање - више скелетним смеђим земљиштима

3.112.      (471)  Шума смрче, јеле и букве (Piceo-Fago-Abietetum) на хумусним  киселим смеђим, смеђим  подзоластим земљиштима, тера фуски и избељеној тера фуски

4.1.1.     (611)  Шума смрче (Piceion excelsae serbicum) на дистрицним хумусно-силикатним смеђим земљиштима и црницама на крецњацима

## Општи фактори значајни за стање шумских екосистема

Приликом проучавања шумских екосистема посебно место заузима проучавање станишта. Карактеристике станишта манифестују се кроз основне еколошке факторе, и то:

Климатски фактори, у које спадају: температура, атмосферски талог и влага ваздуха, светлост, ветар и др.;

Орографски фактори, које чине: рељеф, надморска висина, експозиција терена, нагиб терена, микрорељеф и др.;

Геолошка подлога (матични супстрат), значајно је за образовање различитих типова земљишта;

Едафски фактори или земљишни фактори, делују преко физичких и хемијских особина земљишта и као средина за развој кореновог система биљака;

Биолошки чиниоци међу којима су најважнији биљни и животињски свет и човек као посебан антропогени фактор.

Сви горе наведени еколошки фактори у природи делују заједно, тј. као целина, односно као комплекс фактора. Они су међусобно повезани делујући  један на другога и на средину, међусобно се допуњују и замењују.

Микроклима шумских станишта

Приликом анализе шумских станишта на једном ширем подручју (региону) није само довољно да се упознају карактеристике регионалне климе (макроклиме), већ  треба да се знају и климатске карактеристике на ужем простору – микроклима сваког станишта. Установљавање  разлике у микроклими  суседних станишта, служи нам у оцени еколошких карактеристика појединих шумских – еколошких јединица. При анализи шумских станишта микроклиматска   истраживања су веома драгоцена за оцену сличности и разлика шумских екосистема, као и везе које постоје између њих.

Изложеност терена (експозиција)

Експозиција терена у великој мери утиче на изглед и састав шума и станишта у целини. Експозиција има битан утицај на климатске и едафске (земљишне) услове одређеног станишта. Највише се међусобно разликују северне и јужне експозиције. Разлике су у степену осунчавања терена, температури и влажности ваздуха, земљишта и др. Ове разлике између северних и јужних експозиција  могу бити врло изражене и екстремне, и утичу на формирање одређених типова шума.

Нагиб терена и шума

Нагиб терена (као и експозиција) има вишеструке утицаје на промене климатских и едафских услова. Нагиб терена има видног утицаја на степен  загревања станишта, дубину земљишта, влажност земљишта, задржавање снежног покривача и др. Са повећањем угла нагиба терена на јужним и западним експозицијама повећава се количина топлоте и интензитет осунчавања, а на северним странама је обрнуто, смањује се. Према томе, нагиб терена заједно са експозицијом битно мења микроклиматске услове станишта.

Надморска висина и шума

Промене надморске висине утичу на промене основних карактеристика климе (температура ваздуха, влажност ваздуха, количина и расподела атмосферског талога, режим светлости и др.). Снижењем температуре, мањом укупном количином топлоте и скраћењем вегетационог периода, са порастом надморске висине мењају се и врсте дрвећа које граде одговарајуће заједнице. Због пооштрених климатских и других услова на већим надморским висинама  у састојинама има мањи број стабала по хектару и она су мањих висина и укупна продукција дрвне запремине је мања.

Услови земљишта

За настанак одређених типова земљишта значајни су следећи фактори: геолошка подлога, рељеф, клима, вегетација и човек. Сви ови фактори имају већу или мањи улогу, делују заједно и комплексно, а резултат њиховог деловања су различита земљишта.За успешан раст дрвећа првенствено је потребна довољна физиолошка дубина и повољне физичке (довољно воде, ваздуха) и хемијске (пх, састав земљишног раствора и др.) особине земљишта. Закључује се да  различити фактори утичу на формирање различитих типова земљишта, а на њима и одговарајући типови вегетације, како ливадско – пашњачке, тако и шумске.

Биотички чиниоци – биљни и животињски свет и човек

Основне врсте дрвећа – едификатори и субедификатори, тј. доминантне врсте у спрату дрвећа, најважнија су карика шумске биоценозе. Поред тога што су најбројније, оне у највећој мери утичу на формирање биотопа (станишта) и на живот свих осталих организама у биоценози.

Поред тога они су главни носиоци продукције, тј. развоја производних карактеристика сваког појединог типа шуме. Међутим у ланцу интеракције живих и неживих делова шумског екосистема, поред дрвећа, значајни су и сви други биљни организми. Они делују посредно или непосредно, на станиште, једни на друге, на животињски свет итд.

Животињски и биљни свет у шумској биогеоценози су врло тесно повезани. Док већини животиња биљке служе директно за исхрану, врло мали број врста у шуми се храни животињама. Животиње у великој мери утичу на биљке непосредно (опрашивање, разношење семена и др.) и посредно (својом активношћу  мењају станиште – механичко уситњавање, мешање и убрзавање разлагања органских материја, ђубрење и др.).

Као поремећај природне равнотеже у шуми зоогени и фитогени фактори су увек тесно повезани, а најчешћи примарни узрочник је човек. Појава  каламитета инсеката (губар, мразовац и др.) најчешће су последица човековог неразумног односа према шуми. Последице ових комбинованих зооантропогерних  утицаја  су деградиране шуме.

# Привредне карактеристике

Општина Пријепоље налази се у југозападном делу Србије на простору средњег Полимља између 43° 09' 25" и 43° 29' 42" северне географске ширине и 19° 27' 00" и 19° 53' 45" источне географске дужине. Једна је од 10 општина Златиборског округа. Газдинска јединица „Гусиње – Суви до“ се налази на територији  општине Пријепоље, привредни и културни центар је Пријепоље, а као општина спада у ред средње развијених општина Србије.

Простор општине Пријепоље захвата 38.205ха пољопривредног земљишта. По попису пољопривреде из 2012.године. 29.081ха, пољопривредног  земљишта је пријављен и регистрован у оквиру земљишта пољопривредних газдинстава и чини 76,1% укупног пољопривредног земљишта. Остатак од 9.124ха пољопривредног земљишта или 23,9% налази се у власништву приватних лица или друштвеном власништву.

Општина Пријепоље има регистрована 6.345 пољопривредних газдинстава која располажу са укупно 61.878ха земљишта. Од тога 29.081ха пољопривредног  земљишта или  47,0%, 31.002ха  шумског земљишта или 50, 1% и 1.795ха осталог земљишта или 2,9% . Од укупног 29.081ха, пољопривредног земљишта пољопривредних газдинстава 27.190ха или 93,5% чини коришћено пољопривредно земљиште а 1.891ха у некоришћено пољопривредно земљиште  или 6,5% (подаци узети из профила заједнице Пријепоље 2014).

Становништво се бави екстензивним сточарством и пољопривредом, и то углавном сеоска домаћинства у планинском подручју. Цео крај гравитира према Пријепољу као административном, индустријском и културном центру.

Подручје општине Пријепоље располаже са значајним природним и привредним ресурсима, али развој општине у многоме је успорен последњих година због  познатих  економско – политичких прилика.

## Опште привредне карактеристике

Према попису  из 2011. године укупна површина општине Пријепоље износи 827км2  што представља другу по величини општину Златиборског округа. На територији општине налази се 82 насеља, са око 37.059 становника што представља 12,93% укупног становништва у округу. Укупан број домаћинстава према наведеном попису износи 11.467 од чега 37,2% представљају домаћинства из градске средине а 62,8% из осталих средина.

За бољи увид у стање привреде на нивоу општине послужиће нам подаци из профила заједнице Пријепоље 2014, у општини Пријепоље на дан 31.12.2013. године било је 5.737 запослених.

Запослени по секторима делатности и структура запослених

•	Приватног предузетништва							1.834

•	Пољопривреде, шумарства и рибарства 					193

•	Прерађивачке индустрије 								883

•	Снабдевања електричном енергијом, гасом и паром 				49

•	Снабдевање водом и управљање отпадним водама 				149

•	Грађевинарства									327

•	Трговине на велико и мало поправке моторних возила			396

•	Саобраћаја и складиштења							218

•	Услуга смештаја и исхране							26

•	Информисања и комуникације							12

•	Финансијске делатности и делатности осигурања				38

•	Стручне, научне, иновативне и техничке делатности				24

•	Административне и помоћне услужне делатности				29

•	Државне управе и обавезног социјалног осигурања				296

•	Образовања 										666

•	Здравствена и социјална заштита							567

•	Уметност, забаве и рекреације							20

•	Остале услужне делатности							10

Насеља у општини, а самим тим и становништво још увек су недовољно комуникацијски повезани са важним привредним и културним центром, што за последицу има економску заосталост и низак стандард живота. Изградњом  и  реконструкцијом комуникација омогућиће се бржи развој привреде, саобраћаја и нарочито сточарства и шумарства.

## Организација и материјална опремљеност шумске управе која газдује шумама газдинске јединице

Шумама ове газдинске јединице газдује шумска управа „Пријепоље“,  која се налази  у саставу шумског газдинства Пријепоље и у систему Јавног предузећа        „Србијашуме“ – Београд.

Кадровска структура запослених у шумској управи Пријепоље:

| ВСС | 7 |
| --- | --- |
| ССС | 27 |
| КВ | 16 |
| ПК | 1 |
| УКУПНО | 51 |

Материјално - техничка опремлјеност шумске управе Пријепоље:

| Камиони | ТАМ 110 | 1 ком. |
| --- | --- | --- |
| Булдозер | ТГ 160 | 1 ком. |
|  | УЛТ | 1 ком. |
| Возила | Лада НИВА | 5 ком. |

Грађевински објекти:

| управна зграда (службене просторије) | 540 м2 |
| --- | --- |
| радионица, гаража и магацин | 339 м2 |
| лугарнице: Бродарево, Каћево, Златар, Камена Гора | 395 м2 |

## Досадашњи захтеви према шумама у газдинској јединици и досадашњи начин коришћења шумских ресурса

Досадашњи захтеви према шумама ове газдинске јединице првенствено су се базирали на производњи квалитетне дрвне масе за примарну прераду и потребе за огревним дрветом.

Посебни циљеви газдовања требали су да обезбеде биолошке, производне и техничке циљеве за производњу квалитетних сортимената, правилно и рационално коришћење дрвне масе. У целини гледано у шумама ове газдинске јединице било је изражено доминантно коришћење производне функције шума тј. коришћење, док остали потенцијали и могућности нису у потпуности искоришћени.

Начин коришћења шума у протеклом периоду био је такав да се тежило задовољењу свих потреба за дрветом, како огревним, тако и техничким.

Газдовање шумама било је у складу са потребама, захтевима и могућностима састојина.

Претходни закључци се не односе само на претходни период, већ на неколико периода уназад.

## Могућност пласмана шумских производа

Пошто ШУ Пријепоље у чијем саставу ова газдинска јединица послује на нивоу ШГ Пријепоље тако да је и пласман дрвних сортимената везан на нивоу газдинства (тј. три општине) с тим да се роба продаје и свим осталим заинтересованим купцима.

Пласман робе реализован је следећим купцима:

| Трупци четинара |  | Трупци букве |
| --- | --- | --- |
| “Јела “ - Пријепоље |  | “11. мај” – Нова Варош |
| “Матком” - Пријепоље |  | “Еуротрговина” – Ивањица |
| “Жарвине” - Пријепоље |  | Целулоза букве |
| “Вихор” – Нова Варош |  | “Шпик иверица” – Ивањица |
| “ Браћа Секулић” – Нова Варош |  | Целулоза четинара |
| “Омо – пром” – Нова Варош |  | “Кроншпан” – Лапово |
|  |  | Огрев |
|  |  | и свим по потражњи. |

# Функције шума

## Основне поставке и критеријуми при просторно-функционалном реонирању шума и шумских станишта у газдинској јединици

Због сталног повећања потреба за шумама као еколошким простором, па и потребама за шумским производним захтева се више функционално коришћење шума и шумског простора.

На истом простору сусреће се више намена шума, тако да се јавља потреба за разграничењем одређених функција шума. Због тога неопходно је утврдити глобалну и основну намену појединих састојина.

Глобална намена се односи на цео комплекс шуме као целине у складу са општим циљевима газдовања, а основна намена представља приоритетну функцију шуме.

## Функције шума и намена површина у газдинској јединици

Шуме имају општекорисну и привредну функцију (Закон о шумама бр. 30/2010 – члан 6).

Општекорисне функције шума су:

- општа заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема;

- очување биодиверзитета;

- очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице;

- ублажавање штетног дејства „ефекта стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе;

- пречишћавање загађеног ваздуха;

- уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа;

- прочишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом;

- заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта;

- стварање повољних услова за здравље људи;

- повољни утицај на климу;

- естетска функција;

- обезбеђивање простора за одмор и рекреацију;

- развој ловног, сеоског и екотуризма;

- заштита од буке;

- подршка одбрани земље и развоју локалних заједница.

Према утврђеним приоритетима функцијама шуме, односно њихови делови могу бити:

- привредне шуме;

- шуме са посебном наменом.

Шуме са посебном наменом су:

- заштитне шуме;

- шуме за очување и коришћење генофонда шумских врста дрвећа;

- шуме за очување биодиверзитета гена, врста, екосистема и предела;

- шуме значајне естетске вредности;

- шуме од значаја за здравље људи и рекреацију;

- шуме од значаја за образовање;

- шуме за научно-истраживачку делатност;

- шуме културно-историјског значаја;

- шуме за потребе одбране земље;

- шуме специфичних потреба државних органа;

- шуме за друге специфичне потребе.

Шуме у заштићеним природним добрима имају приоритетну функцију шуме са посебном наменом.

Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом општекорисних функција шуме ради остваривања прихода.

Намена шуме утврђује се, у складу са приоритетним функцијама шума, у плану развоја шумског подручја.

На основу затеченог стања и утврђеног потенцијала шума и шумског земљишта и Законске и подзаконске регулативе која се односи на газдовање шумама у газдинској јединици „Гусиње – Суви до“ утврђене су следеће глобалне и приоритетне функције шума:

| Глобална намена | Основна намена |
| --- | --- |
| Шуме и шумска станишта са производном функцијом „10“ | Наменска целина 10 – Производња техничког дрвета |
| Шуме са приоритетном заштитном функцијом „12“ | Наменска целина 26 – Заштита земљишта од ерозије |

## Газдинске класе

Према Правилнику о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама, (Сл. гл. СРС бр. 122/2003) газдинску класу (чл.4 ) чине све састојине исте намене, истих или сличних станишних услова (по еколошкој припадности или типу шуме) и састојинског стања (по састојинској припадности), за које се утврђују јединствени циљеви и мере газдовања.

Усвајајући напред наведено, газдинске класе формирали смо на основу три критеријума : намене површине, састојинске припадности (састојинска целина, у оквиру које се налази једна или више састојинских јединица) и припадности групи еколошких јединица.

Газдинску класу означава осам бројева, од којих прва два броја означавају наменску целину, следећа три броја по реду означавају састојинску припадност (састојинска целина), а задња три броја означавају групу еколошких јединица.

Основне намене:

Наменска целина	10 – Производња  техничког дрвета

Наменска целина	26 – Заштита  земљишта од ерозије

Састојинска целина:

177. Девастирана шума граба

214. Изданачка шума сладуна

266. Шикара

306. Изданачка шума китњака

307. Изданачка мешовита шума китњака

308. Девастирана шума китњака

351. Висока (једнодобна) шума букве

352. Висока (разнодобна) шума букве

360. Изданачка шума букве

361. Изданачка мешовита шума букве

362. Девастирана шума букве

404. Висока шума смрче и букве

470. Вештачки подигнута састојина смрче

471. Вештачки подигнута мешовита састојина смрче

473. Вештачки подигнута мешовита састојина јеле

475. Вештачки подигнута састојина црног бора

476. Вештачки подигнута мешовита састојина црног бора

477. Вештачки подигнута састојина белог бора

311  Шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима

### 313  Шума китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris) на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречњацима

321  Шума китњак и граба (Querco - carpinetum moesiacum) на смеђим и лесивирано смеђим земљиштима

412  Шума букве и китњака (Querco-Fagetum) на разлицитим смеђим и лесивираним смеђим земљиштима

421  Планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на разлицитим смеђим земљиштима

422  Шума букве, граба и племенитих лишћара (Aceri - Carpini - Fagetum moesiace montanum)  на хумусно - силикатним и мање - више скелетним смеђим земљиштима

471  Шума смрче, јеле и букве (Piceo-Fago-Abietetum) на хумусним  киселим смеђим, смеђим  подзоластим земљиштима, тера фуски и избељеној тера фуски

611  Шума смрче (Piceion excelsae serbicum) на дистрицним хумусно-силикатним смеђим земљиштима и црницама на крецњацима

На основу наведених параметара, у газдинкој јединици „Гусиње – Суви до“ су формиране следеће газдинске класе:

|  | Основна намена – (10) производња техничког дрвета |
| --- | --- |
| 10177321 | Девастирана шума граба |
| 10214311 | Изданачка шума сладуна |
| 10306311 | Изданачка шума китњака |
| 10306313 | Изданачка шума китњака |
| 10307313 | Изданачка мешовита шума китњака |
| 10308311 | Девастирана шума китњака |
| 10351421 | Висока (једнодобна) шума букве |
| 10352421 | Висока (разнодобна) шума букве |
| 10360421 | Изданачка шума букве |
| 10361421 | Изданачка мешовита шума букве |
| 10362421 | Девастирана шума букве |
| 10404471 | Висока шума смрче и букве |
| 10470311 | Вештачки подигнута састојина смрче |
| 10470421 | Вештачки подигнута састојина смрче |
| 10471311 | Вештачки подигнута мешовита састојина смрче |
| 10471421 | Вештачки подигнута мешовита састојина смрче |
| 10473421 | Вештачки подигнута мешовита састојина јеле |
| 10475311 | Вештачки подигнута састојина црног бора |
| 10476311 | Вештачки подигнута мешовита састојина црног бора |
| 10477311 | Вештачки подигнута састојина белог бора |
|  | Основна намена – (26) Заштита земљишта од ерозије |
| 26266311 | Шикара китњака |
| 26266421 | Шикара букве |
| 26307313 | Изданачка мешовита шума китњака |
| 26308311 | Девастирана шума китњака |
| 26362422 | Девастирана шума букве |
| 26475311 | Вештачки подигнута састојина црног бора |

У газдинској јединици „Гусиње – Суви до“ укупно је формирано двадесет и шест (26) газдинских класа.

# Стање шума и шумских станишта

## Стање шума по намени

### Стање шума по глобалној намени

| Намена глобална | Површина | Запремина | Запремински прираст | Iv % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха |  |
| 10. Шуме и шумска станишта са производном функцијом | 996.44 | 88.1 | 194049.4 | 98.1 | 194.7 | 4827.3 | 98.3 | 4.8 | 2.5 |
| 12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом | 134.31 | 11.9 | 3715.7 | 1.9 | 27.7 | 85.3 | 1.7 | 0.6 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |

Шуме газдинске јединице „Гусиње – Суви до“ по глобалној намени сврстане су у две категорије:

10. Шуме и шумска станишта са производном функцијом, која је површински заступљена са 88,1% обрасле површине.

12. Шуме са приоритетном заштитном функцијом, која је површински заступљена са 11,9% обрасле површине.

Све састојине ове газдинске јединице по намени се деле на: глобалне и основне намене шума.

По глобалној намени све шуме ове газдинске јединице сврстане су у шуме и шумска станишта са производном функцијом и шумска станишта са приоритетном заштитном функцијом.

### Стање шума по основној намени

Шуме ове газдинске јединице према основној (приоритетној) намени сврстане су у две наменске целине.

Стање састојина по наменским целинама за газдинску јединицу „Гусиње – Суви до“ приказано је следећом табелом.

| Намена основна | Површина | Запремина | Запремински прираст | Iv % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха |  |
| 10. Производња дрвета | 996.44 | 88.1 | 194049.4 | 98.1 | 194.7 | 4827.3 | 98.3 | 4.8 | 2.5 |
| 26. Заштита земљишта од ерозије | 134.31 | 11.9 | 3715.7 | 1.9 | 27.7 | 85.3 | 1.7 | 0.6 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |

Наменска целина 10 – Производња техничког дрвета, површински најзаступљенија је са 88,1%  (996,44 ха), по запремини са 98,1%, а по текућем  запреминском  прирасту са 98,3%. Просечна запремина у овој наменској целини износи 194,7 м3/ха, текући запремински прираст је 4,8 м3/ха, док је проценат текућег запреминског прираста у односу на запремину 2,5%.

Наменска целина 26 – Заштита земљишта од ерозије, по површини заступљена је са 11,9% (134,31ха), по запремини са 1,9%, а по текућем запреминском  прирасту са 1,7%. Просечна запремина у овој наменској целини износи 27,7 м3/ха, текући запремински прираст је 0,6  м3/ха, док је проценат текућег запреминског прираста у односу на запремину 2,3%.

## Стање састојина по газдинским класама

Формирање газдинских класа извршено је на основу припадности наменској целини, састојинској припадности и припадношћу група еколошких јединица. Газдинску класу означава осам бројева, од којих прва два броја означавају наменску целину, следећа три броја по реду означавају састојинску припадност (састојинска целина), а задња три броја означавају групу еколошких јединица.

У газдинској јединици „Гусиње – Суви до“  издвојено је 26 газдинских класа.

Стање састојина по газдинским класама приказаћемо следећом табелом:

| Основна намена | Површина | Запремина | Запремински прираст | Iv % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| порекло | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха |  |
| 10 352 421 | 101.71 | 9.0 | 32063.9 | 16.2 | 315.2 | 643.5 | 13.1 | 6.3 | 2.0 |
| 10 404 471 | 43.54 | 3.9 | 14492.8 | 7.3 | 332.9 | 319.7 | 6.5 | 7.3 | 2.2 |
| Високе разнодобне | 145.25 | 12.8 | 46556.7 | 23.5 | 320.5 | 963.2 | 19.6 | 6.6 | 2.1 |
| 10 351 421 | 70.57 | 6.2 | 22394.3 | 11.3 | 317.3 | 426.5 | 8.7 | 6.0 | 1.9 |
| Високе једнодобне | 70.57 | 6.2 | 22394.3 | 11.3 | 317.3 | 426.5 | 8.7 | 6.0 | 1.9 |
| Укупно високе | 215.82 | 19.1 | 68951.0 | 34.9 | 319.5 | 1389.7 | 28.3 | 6.4 | 2.0 |
| 10 177 321 | 19.42 | 1.7 | 1277.0 | 0.6 | 65.8 | 26.2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 |
| 10 214 311 | 0.20 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 306 311 | 33.68 | 3.0 | 1656.6 | 0.8 | 49.2 | 57.7 | 1.2 | 1.7 | 3.5 |
| 10 306 313 | 2.11 | 0.2 | 265.2 | 0.1 | 125.7 | 8.0 | 0.2 | 3.8 | 3.0 |
| 10 307 313 | 125.33 | 11.1 | 17172.4 | 8.7 | 137.0 | 584.5 | 11.9 | 4.7 | 3.4 |
| 10 308 311 | 27.42 | 2.4 | 1196.3 | 0.6 | 43.6 | 32.1 | 0.7 | 1.2 | 2.7 |
| 10 360 421 | 212.54 | 18.8 | 50805.6 | 25.7 | 239.0 | 1081.0 | 22.0 | 5.1 | 2.1 |
| 10 361 421 | 132.15 | 11.7 | 27577.9 | 13.9 | 208.7 | 629.5 | 12.8 | 4.8 | 2.3 |
| 10 362 421 | 22.17 | 2.0 | 931.5 | 0.5 | 42.0 | 22.2 | 0.5 | 1.0 | 2.4 |
| Укупно изданачке | 575.02 | 50.9 | 100882.5 | 51.0 | 175.4 | 2441.2 | 49.7 | 4.2 | 2.4 |
| 10 470 311 | 20.77 | 1.8 | 3096.0 | 1.6 | 149.1 | 121.8 | 2.5 | 5.9 | 3.9 |
| 10 470 421 | 87.17 | 7.7 | 8176.1 | 4.1 | 93.8 | 300.4 | 6.1 | 3.4 | 3.7 |
| 10 471 311 | 9.67 | 0.9 | 335.8 | 0.2 | 34.7 | 12.8 | 0.3 | 1.3 | 3.8 |
| 10 471 421 | 8.00 | 0.7 | 583.3 | 0.3 | 72.9 | 21.3 | 0.4 | 2.7 | 3.7 |
| 10 473 421 | 0.95 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 475 311 | 37.40 | 3.3 | 6434.2 | 3.3 | 172.0 | 304.4 | 6.2 | 8.1 | 4.7 |
| 10 476 311 | 39.32 | 3.5 | 5362.3 | 2.7 | 136.4 | 225.6 | 4.6 | 5.7 | 4.2 |
| 10 477 311 | 2.32 | 0.2 | 228.1 | 0.1 | 98.3 | 10.0 | 0.2 | 4.3 | 4.4 |
| Укупно ВПС | 205.60 | 18.2 | 24215.9 | 12.2 | 117.8 | 996.4 | 20.3 | 4.8 | 4.1 |
| Укупно НЦ 10 | 996.44 | 88.1 | 194049.4 | 98.1 | 194.7 | 4827.3 | 98.3 | 4.8 | 2.5 |
| 26 307 313 | 1.88 | 0.2 | 232.7 | 0.1 | 123.8 | 7.6 | 0.2 | 4.0 | 3.2 |
| 26 308 311 | 15.23 | 1.3 | 831.1 | 0.4 | 54.6 | 21.5 | 0.4 | 1.4 | 2.6 |
| 26 362 422 | 40.16 | 3.6 | 2651.9 | 1.3 | 66.0 | 56.3 | 1.1 | 1.4 | 2.1 |
| Укупно изданачке | 57.27 | 5.1 | 3715.7 | 1.9 | 64.9 | 85.3 | 1.7 | 1.5 | 2.3 |
| 26 475 311 | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 266 311 | 67.26 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 266 421 | 8.77 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 76.03 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 26 | 134.31 | 11.9 | 3715.7 | 1.9 | 27.7 | 85.3 | 1.7 | 0.6 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |

Наменска целина 10 производња техничког дрвета

Високе разнодобне састојине

Високе разнодобне састојине налазе се на 145,25 ха што је 12,8% од укупне површине наменске целине, са укупном запремином од 46.556,7 м3, просечном запремином 320,5 м3/ха, текућим запреминским прирастом 936,2м3, просечно 6,6м3/ха и процентом прираста од 2,1%.

Код високих разнодобних шума најзаступљенија је газдинска класа 10.352.421 – висока (разнодобна) шума букве која се налази на површини од 101,71 ха, то представља 9,0% од укупно високих шума, са укупном запремином од 32.063,9 м3 просечном запремином 315,2 м3/ха, текућим  запреминским  прирастом 643,5  м3 просечно 6,3 м3/ха и процентом прираста од 2,0%.

Газдинска класа 10.404.471 – висока шума смрче и букве налази се на површини од 43,54 ха, што је 3,9% површине високих шума, са укупном запремином од 14.492,8 м3, просечном запремином 332,9 м3/ха, текућим запреминским прирастом 319,7 м3, просечно 7,3 м3/ха и процентом прираста од 2,2%.

Високе једнодобне састојине

Код високих једнодобних састојина у склопу наменске целине 10 заступљена је само једна газдинска класа 10.351.421 – висока (једнодобна) шума букве на површини од 70,57 ха што је 6,2% од укупне површине наменске целине, са укупном запремином од 22.394,3 м3, просечном запремином 317,3 м3/ха, текућим запреминским прирастом 426,5 м3, просечно 6,0 м3/ха и процентом прираста од 1,9%.

Укупно високе шуме налазе се на површини од 215,82 ха што је 19,1% од укупне површине наменске целине, са укупном запремином од 68.951,0 м3, просечном  запремином 319,5 м3/ха, текућим запреминским прирастом од 1.389,7 м3, просечно 6,4 м3/ха и процентом прираста од 2,0%.

Изданачке састојине

Код изданачких састојина у склопу наменске целине 10 најзаступљеније газдинске класе су:

10.360.421 – изданачка шума букве заступљена је на површини од 212,54 ха, што је 18,8% површине изданачких шума, са укупном запремином од 50.805,6 м3, просечном запремином 239,0 м3/ха, текућим запреминским прирастом од 1.081,0 м3, просечно 5,1 м3/ха и процентом прираста од 2,1%.

10.361.421 – изданачка мешовита шума букве која се налази на површини од 132,15 ха, што је 11,7% површине изданачких шума, са укупном запремином од 27.577,9 м3, просечном запремином 208,7 м3/ха, текућим запреминским прирастом 629,5 м3, просечно 4,8 м3/ха и процентом прираста од 2,3%.

10.307.313 – изданачка мешовита шума китњака која се налази на површини од 125,33 ха, што је 11,1% површине изданачких шума, са укупном запремином од 17.172,4 м3, просечном запремином 137,0 м3/ха, текућим запреминским прирастом 584,5 м3, просечно 4,7 м3/ха и процентом прираста од 3,4%.

Изданачке шуме сачињавају и девастиране састојине, најзаступљенија газдинска класа је:

10.308.311 – девастирана шума китњака која се налази на површини од 27,42 ха, што је 2,4%  површине изданачких шума, са укупном запремином од 1.196,3 м3, просечном запремином 43,6 м3/ха, текућим запреминским прирастом 32,1 м3, просечно 1,2 м3/ха и процентом прираста од 2,7%.

10.362.421 – девастирана шума букве која се налази на површини од 22,17 ха, што је 2,0%  површине изданачких шума, са укупном  запремином од 931,5 м3, просечном запремином 42,0 м3/ха, текућим запреминским прирастом 22,2 м3, просечно 1,0 м3/ха и процентом прираста од 2,4%.

10.177.321 – девастирана шума граба на која се налази на површини од 19,42 ха, што је 1,7% површине изданачких шума, са укупном запремином од 1.277,0 м3, просечном запремином 65,8 м3/ха, текућим запреминским прирастом 26,2 м3, просечно 1,3 м3/ха и процентом прираста од 2,1%.

Изданачке шуме у склопу наменске целине 10 заузимају површину од 575,02 ха, што представља 50,9%  површине наменске целине. Запремина изданачких шума је 100.882,5 м3 са просечном запремином 175,4 м3/ха, текућим запреминским прирастом од 2.441,2 м3, просечно 4,2 м3/ха и процентом прираста од 2,4%.

Вештачки подигнуте састојине

Вештачки подигнуте састојине у склопу наменске целине 10 заузимају површину од 205,60 ха, што представља 18,2% површине наменске целине. Запремина вештачки подигнутих састојина је 24.215,5 м3 са просечном запремином 117,8 м3/ха, текућим запреминским прирастом од 996,4 м3, просечно 4,8 м3/ха и процентом прираста од 4,1%.

Најзаступљенија газдинска класа је:

10.470.421 – вештачки подигнута састојина смрче налази се на површини од 87,17 ха, што је 7,7% површине од укупно вештачки подигнутих састојина, са укупном запремином од 8.176,1 м3, просечном запремином 93,8 м3/ха, текућим запреминским прирастом 300,4 м3, просечно 3,4 м3/ха и процентом прираста од 3,7%.

10.476.311 – вештачки подигнута мешовита састојина црног бора налази се на површини од 39,32 ха, што је 3,5% површине од укупно вештачки подигнутих састојина са укупном  запремином од 5.362,3 м3, просечном запремином 136,4 м3/ха, текућим запреминским прирастом 225,6 м3, просечно 5,7 м3/ха и процентом прираста од 4,2%.

10.475.311 – вештачки подигнута састојина црног бора налази се на површини од 37,40 ха, што је 3,3% површине од укупно вештачки подигнутих састојина, са укупном запремином од 6.434,2 м3, просечном запремином 172,0 м3/ха, текућим запреминским прирастом 304,4 м3, просечно 8,1 м3/ха и процентом прираста од 4,7%.

Наменска целина 10 простире се на 996,44 ха, што је 88,1% укупно обрасле површине. Запремина ове наменске целине је 194.049,4 м3, што је 98,1% укупне запремине газдинске јединице просечно 194,7 м3/ха и запреминским прирастом од 4.827,3 м3 што је 98,3% од укупног запреминског  прираста газдинске јединице, просечно 4,8 м3/ха и процентом прираста од 2,5%.

Наменска целина 26 заштита земљишта II степена

Изданачке састојине

Изданачке састојине у склопу наменске целине 26 заступљена је само једна газдинска класа, 26.307.313 – изданачка мешовита шума китњака која се налази на површини од 1,88 ха, што је 0,2% површине изданачких шума, са укупном запремином од 232,7 м3, просечном запремином 123,8 м3/ха, текућим запреминским прирастом 7,6 м3, просечно 4,0 м3/ха и процентом прираста од 3,2%.

Изданачке шуме сачињавају и девастиране састојине, најзаступљенија газдинска класа је:

26.362.422 – девастирана шума букве која се налази на површини од 40,16 ха, што је 3,6%  површине изданачких шума, са укупном  запремином од 2.651,9 м3, просечном запремином 66,0 м3/ха, текућим запреминским прирастом 56,3 м3, просечно 1,4 м3/ха и процентом прираста од 2,1%.

26.308.311 – девастирана шума китњака која се налази на површини од 15,23 ха, што је 1,3%  површине изданачких шума, са укупном запремином од 831,1 м3, просечном запремином 54,6 м3/ха, текућим запреминским прирастом 21,5 м3, просечно 1,4 м3/ха и процентом прираста од 2,6%.

Изданачке шуме заузимају површину од од 57,27 ха са запремином од 3.715,7 м3, просечно 64,9 м3/ха и запреминским прирастом од 85,3 м3, просечно 1,5 м3/ха и процентом прираста од 2,3%.

Вештачки подигнуте састојине

Код вештачки подигнутих састојина у склопу наменске целине 26 заступљена је само једна газдинска класа:

26.475.311 – вештачки подигнута састојина црног бора која се налази на површини од од 1,01 ха, што је 0,1%.  Састојина је испод таксационе границе и због тога је изостао приказ запремине и запреминског прираста.

Шикаре

У склопу наменске целине 26 налазе се:

Газдинска класа 26.266.311 – шикара китњака на површини од 67,26 ха.

Газдинска класа 26.266.421 – шикара букве на површини од 8,77 ха.

Наменска целина 26 простире се на 134,31 ха, што је 11,9% укупно обрасле површине. Запремина ове наменске целине је 3.715,7 м3, што је 1,9% укупне запремине газдинске јединице просечно 27,7 м3/ха и запреминским прирастом од 85,3 м3 што је 1,7% од укупног запреминског прираста газдинске јединице, просечно       0,6 м3/ха и процентом прираста од 2,3%.

## Стање састојина по пореклу и очуваности

Састојине према пореклу разврстане су на:

Високе састојине - настале генеративним путем (из семена).

Изданачке састојине - настале вегетативним путем (из изданака и избојака).

Вештачки подигнуте састојине - настале садњом садница или сетвом семена.

Шикаре - настале деструктивним дејством човека.

Шиблјаци - едафски и орографски условљене биљне формације.

Састојине према очуваности разврстане су на:

Очуване састојине - које по степену обраслослости, здравственом стању и квалитету могу дочекати зрелост за сечу.

Разређене састојине - састојине са мањим степеном обраслости, доброг здравственог стања и квалитета и могу дочекати зрелост за сечу.

Девастиране састојине - превише разређене састојине, уједно лошег здравственог стања и квалитета, те се пре зрелости за сечу уклањају.

Шикаре - настале деструктивним дејством човека.

Шибљаци - едафски и орографски условљене биљне формације.

Стање састојина по пореклу и очуваности приказано је следећом табелом:

| Основна намена | Површина | Запремина | Запремински прираст | Iv % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| порекло/очуваност | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха |  |
| 10 352 421 | 101.71 | 9.0 | 32063.9 | 16.2 | 315.2 | 643.5 | 13.1 | 6.3 | 2.0 |
| 10 404 471 | 20.52 | 1.8 | 5237.4 | 2.6 | 255.2 | 122.2 | 2.5 | 6.0 | 2.3 |
| Високе разнодобне очуване | 122.23 | 10.8 | 37301.3 | 18.9 | 305.2 | 765.7 | 15.6 | 6.3 | 2.1 |
| 10 404 471 | 23.02 | 2.0 | 9255.4 | 4.7 | 402.1 | 197.5 | 4.0 | 8.6 | 2.1 |
| Високе разнодобне разређене | 23.02 | 2.0 | 9255.4 | 4.7 | 402.1 | 197.5 | 4.0 | 8.6 | 2.1 |
| Укупно разнодобне | 145.25 | 12.8 | 46556.7 | 23.5 | 320.5 | 963.2 | 19.6 | 6.6 | 2.1 |
| 10 351 421 | 70.57 | 6.2 | 22394.3 | 11.3 | 317.3 | 426.5 | 8.7 | 6.0 | 1.9 |
| Високе једнодобне очуване | 70.57 | 6.2 | 22394.3 | 11.3 | 317.3 | 426.5 | 8.7 | 6.0 | 1.9 |
| Укупно једнодобне | 70.57 | 6.2 | 22394.3 | 11.3 | 317.3 | 426.5 | 8.7 | 6.0 | 1.9 |
| Укупно високе | 215.82 | 19.1 | 68951.0 | 34.9 | 319.5 | 1389.7 | 28.3 | 6.4 | 2.0 |
| 10 214 311 | 0.20 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 306 311 | 33.68 | 3.0 | 1656.6 | 0.8 | 49.2 | 57.7 | 1.2 | 1.7 | 3.5 |
| 10 306 313 | 2.11 | 0.2 | 265.2 | 0.1 | 125.7 | 8.0 | 0.2 | 3.8 | 3.0 |
| 10 307 313 | 124.32 | 11.0 | 17172.4 | 8.7 | 138.1 | 584.5 | 11.9 | 4.7 | 3.4 |
| 10 360 421 | 212.54 | 18.8 | 50805.6 | 25.7 | 239.0 | 1081.0 | 22.0 | 5.1 | 2.1 |
| 10 361 421 | 131.15 | 11.6 | 27577.9 | 13.9 | 210.3 | 629.5 | 12.8 | 4.8 | 2.3 |
| Изданачке очуване | 504.00 | 44.6 | 97477.7 | 49.3 | 193.4 | 2360.7 | 48.1 | 4.7 | 2.4 |
| 10 307 313 | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 361 421 | 1.00 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачке разређене | 2.01 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 177 321 | 19.42 | 1.7 | 1277.0 | 0.6 | 65.8 | 26.2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 |
| 10 308 311 | 27.42 | 2.4 | 1196.3 | 0.6 | 43.6 | 32.1 | 0.7 | 1.2 | 2.7 |
| 10 362 421 | 22.17 | 2.0 | 931.5 | 0.5 | 42.0 | 22.2 | 0.5 | 1.0 | 2.4 |
| Изданачке девастиране | 69.01 | 6.1 | 3404.8 | 1.7 | 49.3 | 80.5 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |
| Укупно изданачке | 575.02 | 50.9 | 100882.5 | 51.0 | 175.4 | 2441.2 | 49.7 | 4.2 | 2.4 |
| 10 470 311 | 20.77 | 1.8 | 3096.0 | 1.6 | 149.1 | 121.8 | 2.5 | 5.9 | 3.9 |
| 10 470 421 | 61.11 | 5.4 | 7705.6 | 3.9 | 126.1 | 278.0 | 5.7 | 4.5 | 3.6 |
| 10 471 311 | 2.00 | 0.2 | 335.8 | 0.2 | 167.9 | 12.8 | 0.3 | 6.4 | 3.8 |
| 10 471 421 | 8.00 | 0.7 | 583.3 | 0.3 | 72.9 | 21.3 | 0.4 | 2.7 | 3.7 |
| 10 475 311 | 36.80 | 3.3 | 6403.8 | 3.2 | 174.0 | 302.8 | 6.2 | 8.2 | 4.7 |
| 10 476 311 | 30.88 | 2.7 | 5362.3 | 2.7 | 173.6 | 225.6 | 4.6 | 7.3 | 4.2 |
| 10 477 311 | 1.66 | 0.1 | 228.1 | 0.1 | 137.4 | 10.0 | 0.2 | 6.0 | 4.4 |
| ВПС очуване | 161.22 | 14.3 | 23715.0 | 12.0 | 147.1 | 972.3 | 19.8 | 6.0 | 4.1 |
| 10 470 421 | 26.06 | 2.3 | 470.5 | 0.2 | 18.1 | 22.4 | 0.5 | 0.9 | 4.8 |
| 10 471 311 | 7.67 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 473 421 | 0.95 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 475 311 | 0.60 | 0.1 | 30.5 | 0.0 | 50.8 | 1.7 | 0.0 | 2.8 | 5.5 |
| 10 476 311 | 8.44 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 477 311 | 0.66 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС разређене | 44.38 | 3.9 | 501.0 | 0.3 | 11.3 | 24.1 | 0.5 | 0.5 | 4.8 |
| Укупно ВПС | 205.60 | 18.2 | 24215.9 | 12.2 | 117.8 | 996.4 | 20.3 | 4.8 | 4.1 |
| Укупно НЦ 10 | 996.44 | 88.1 | 194049.4 | 98.1 | 194.7 | 4827.3 | 98.3 | 4.8 | 2.5 |
| 26 307 313 | 1.88 | 0.2 | 232.7 | 0.1 | 123.8 | 7.6 | 0.2 | 4.0 | 3.2 |
| Изданачке очуване | 1.88 | 0.2 | 232.7 | 0.1 | 123.8 | 7.6 | 0.2 | 4.0 | 3.2 |
| 26 308 311 | 15.23 | 1.3 | 831.1 | 0.4 | 54.6 | 21.5 | 0.4 | 1.4 | 2.6 |
| 26 362 422 | 40.16 | 3.6 | 2651.9 | 1.3 | 66.0 | 56.3 | 1.1 | 1.4 | 2.1 |
| Изданачке девастиране | 55.39 | 4.9 | 3483.0 | 1.8 | 62.9 | 77.8 | 1.6 | 1.4 | 2.2 |
| Укупно изданачке | 57.27 | 5.1 | 3715.7 | 1.9 | 64.9 | 85.3 | 1.7 | 1.5 | 2.3 |
| 26 475 311 | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС разређене | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 266 311 | 67.26 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 266 421 | 8.77 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 76.03 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 26 | 134.31 | 11.9 | 3715.7 | 1.9 | 27.7 | 85.3 | 1.7 | 0.6 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |
| Рекапитулације по пореклу и очуваности |
| Високе очуване | 192.80 | 17.1 | 59695.5 | 30.2 | 309.6 | 1192.2 | 24.3 | 6.2 | 2.0 |
| Високе разређене | 23.02 | 2.0 | 9255.4 | 4.7 | 402.1 | 197.5 | 4.0 | 8.6 | 2.1 |
| Укупно високе | 215.82 | 19.1 | 68951.0 | 34.9 | 319.5 | 1389.7 | 28.3 | 6.4 | 2.0 |
| Изданачке очуване | 505.88 | 44.7 | 97710.4 | 49.4 | 193.1 | 2368.3 | 48.2 | 4.7 | 2.4 |
| Изданачке разређене | 2.01 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачке девастиране | 124.40 | 11.0 | 6887.9 | 3.5 | 55.4 | 158.2 | 3.2 | 1.3 | 2.3 |
| Укупно изданачке | 632.29 | 55.9 | 104598.2 | 52.9 | 165.4 | 2526.5 | 51.4 | 4.0 | 2.4 |
| ВПС очуване | 161.22 | 14.3 | 23715.0 | 12.0 | 147.1 | 972.3 | 19.8 | 6.0 | 4.1 |
| ВПС разређене | 45.39 | 4.0 | 501.0 | 0.3 | 11.0 | 24.1 | 0.5 | 0.5 | 4.8 |
| Укупно ВПС | 206.61 | 18.3 | 24215.9 | 12.2 | 117.2 | 996.4 | 20.3 | 4.8 | 4.1 |
| Укупно шикаре | 76.03 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |
| Рекапитулације по очуваности |
| Укупно очуване | 859.90 | 76.0 | 181120.8 | 91.6 | 210.6 | 4532.8 | 92.3 | 5.3 | 2.5 |
| Укупно разређене | 70.42 | 6.2 | 9756.4 | 4.9 | 138.5 | 221.6 | 4.5 | 3.1 | 2.3 |
| Укупно девастиране | 124.40 | 11.0 | 6887.9 | 3.5 | 55.4 | 158.2 | 3.2 | 1.3 | 2.3 |
| Укупно шикаре | 76.03 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |

У газдинској јединици изданачке састојине заузимају 632,29 ха (55,9%) обрасле површине, високе састојине заузимају 215,82 ха (19,1%) обрасле површине, вештачки подигнуте састојине заузимају 206,61 ха (18,3 %) обрасле површине, шикаре заузимају 76,03 ха (6,7 %) обрасле површине.

Што се тиче запремине и запреминског прираста изданачке састојине обухватају 52,9% запремине, просечно 165,4 м3/ха и 51,4% запреминског прираста, просечно 4,0 м3/ха, високе састојине обухватају 34,9% запремине, просечно 319,5 м3/ха и 28,3% запреминског прираста, просечно 6,4 м3/ха а вештачки подигнуте састојине обухватају 12,2% запремине, просечно 117,2 м3/ха и 20,3% запреминског прираста просечно 4,8 м3/ха.

По очуваности састојине су разврстане на очуване, разређене и девастиране.

Највише је очуваних састојина које заузимају 76,0% обрасле површине, обухватају 91,6% укупне запремине, просечно 210,1 м3/ха и 92,3 % укупног запреминског прираста, просечно 5,3 м3/ха.

Разређене састојине заузимају 6,2% обрасле површине, обухватају 4,9% укупне запремине, просечно 138,5 м3/ха и 4,5% укупног запреминског прираста, просечно 3,1 м3/ха.

Девастиране састојине се налазе на 11,0% површине, обухватају 3,5% запремине, просечно 55,4 м3/ха и 3,2% запреминског прираста, просечно 1,3 м3/ха.

Шикаре се налазе на 6,7% обрасле површине.

## Стање састојина по смеси

У зависности од врсте дрвећа и учешћа у смеси, све састојине су разврстане на чисте и мешовите. Структура састојина по смеси у овој газдинској јединици приказана је по газдинским класама и наменским целинама у следећем табеларном прегледу:

| Основна намена | Површина | Запремина | Запремински прираст | Iv % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| порекло/мешовитост | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха |  |
| 10 352 421 | 101.71 | 9.0 | 32063.9 | 16.2 | 315.2 | 643.5 | 13.1 | 6.3 | 2.0 |
| Високе разнодобне чисте | 101.71 | 9.0 | 32063.9 | 16.2 | 315.2 | 643.5 | 13.1 | 6.3 | 2.0 |
| 10 404 471 | 43.54 | 3.9 | 14492.8 | 7.3 | 332.9 | 319.7 | 6.5 | 7.3 | 2.2 |
| Високе разнодобне мешовите | 43.54 | 3.9 | 14492.8 | 7.3 | 332.9 | 319.7 | 6.5 | 7.3 | 2.2 |
| Укупно разнодобне | 145.25 | 12.8 | 46556.7 | 23.5 | 320.5 | 963.2 | 19.6 | 6.6 | 2.1 |
| 10 351 421 | 70.57 | 6.2 | 22394.3 | 11.3 | 317.3 | 426.5 | 8.7 | 6.0 | 1.9 |
| Високе једнодобне чисте | 70.57 | 6.2 | 22394.3 | 11.3 | 317.3 | 426.5 | 8.7 | 6.0 | 1.9 |
| Укупно једнодобне | 70.57 | 6.2 | 22394.3 | 11.3 | 317.3 | 426.5 | 8.7 | 6.0 | 1.9 |
| Укупно високе | 215.82 | 19.1 | 68951.0 | 34.9 | 319.5 | 1389.7 | 28.3 | 6.4 | 2.0 |
| 10 214 311 | 0.20 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 306 311 | 33.68 | 3.0 | 1656.6 | 0.8 | 49.2 | 57.7 | 1.2 | 1.7 | 3.5 |
| 10 306 313 | 2.11 | 0.2 | 265.2 | 0.1 | 125.7 | 8.0 | 0.2 | 3.8 | 3.0 |
| 10 308 311 | 27.42 | 2.4 | 1196.3 | 0.6 | 43.6 | 32.1 | 0.7 | 1.2 | 2.7 |
| 10 360 421 | 212.54 | 18.8 | 50805.6 | 25.7 | 239.0 | 1081.0 | 22.0 | 5.1 | 2.1 |
| 10 362 421 | 11.42 | 1.0 | 317.5 | 0.2 | 27.8 | 8.0 | 0.2 | 0.7 | 2.5 |
| Изданачке чисте | 287.37 | 25.4 | 54241.2 | 27.4 | 188.8 | 1186.8 | 24.2 | 4.1 | 2.2 |
| 10 177 321 | 19.42 | 1.7 | 1277.0 | 0.6 | 65.8 | 26.2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 |
| 10 307 313 | 125.33 | 11.1 | 17172.4 | 8.7 | 137.0 | 584.5 | 11.9 | 4.7 | 3.4 |
| 10 361 421 | 132.15 | 11.7 | 27577.9 | 13.9 | 208.7 | 629.5 | 12.8 | 4.8 | 2.3 |
| 10 362 421 | 10.75 | 1.0 | 614.0 | 0.3 | 57.1 | 14.2 | 0.3 | 1.3 | 2.3 |
| Изданачке мешовите | 287.65 | 25.4 | 46641.3 | 23.6 | 162.1 | 1254.4 | 25.5 | 4.4 | 2.7 |
| Укупно изданачке | 575.02 | 50.9 | 100882.5 | 51.0 | 175.4 | 2441.2 | 49.7 | 4.2 | 2.4 |
| 10 470 311 | 20.77 | 1.8 | 3096.0 | 1.6 | 149.1 | 121.8 | 2.5 | 5.9 | 3.9 |
| 10 470 421 | 87.17 | 7.7 | 8176.1 | 4.1 | 93.8 | 300.4 | 6.1 | 3.4 | 3.7 |
| 10 475 311 | 37.40 | 3.3 | 6434.2 | 3.3 | 172.0 | 304.4 | 6.2 | 8.1 | 4.7 |
| 10 477 311 | 2.32 | 0.2 | 228.1 | 0.1 | 98.3 | 10.0 | 0.2 | 4.3 | 4.4 |
| ВПС чисте | 147.66 | 13.1 | 17934.5 | 9.1 | 121.5 | 736.6 | 15.0 | 5.0 | 4.1 |
| 10 471 311 | 9.67 | 0.9 | 335.8 | 0.2 | 34.7 | 12.8 | 0.3 | 1.3 | 3.8 |
| 10 471 421 | 8.00 | 0.7 | 583.3 | 0.3 | 72.9 | 21.3 | 0.4 | 2.7 | 3.7 |
| 10 473 421 | 0.95 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 476 311 | 39.32 | 3.5 | 5362.3 | 2.7 | 136.4 | 225.6 | 4.6 | 5.7 | 4.2 |
| ВПС мешовите | 57.94 | 5.1 | 6281.4 | 3.2 | 108.4 | 259.8 | 5.3 | 4.5 | 4.1 |
| Укупно ВПС | 205.60 | 18.2 | 24215.9 | 12.2 | 117.8 | 996.4 | 20.3 | 4.8 | 4.1 |
| Укупно НЦ 10 | 996.44 | 88.1 | 194049.4 | 98.1 | 194.7 | 4827.3 | 98.3 | 4.8 | 2.5 |
| 26 308 311 | 15.23 | 1.3 | 831.1 | 0.4 | 54.6 | 21.5 | 0.4 | 1.4 | 2.6 |
| 26 362 422 | 3.59 | 0.3 | 143.2 | 0.1 | 39.9 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 2.3 |
| Изданачке чисте | 18.82 | 1.7 | 974.3 | 0.5 | 51.8 | 24.9 | 0.5 | 1.3 | 2.6 |
| 26 307 313 | 1.88 | 0.2 | 232.7 | 0.1 | 123.8 | 7.6 | 0.2 | 4.0 | 3.2 |
| 26 362 422 | 36.57 | 3.2 | 2508.7 | 1.3 | 68.6 | 52.9 | 1.1 | 1.4 | 2.1 |
| Изданачке мешовите | 38.45 | 3.4 | 2741.4 | 1.4 | 71.3 | 60.5 | 1.2 | 1.6 | 2.2 |
| Укупно изданачке | 57.27 | 5.1 | 3715.7 | 1.9 | 64.9 | 85.3 | 1.7 | 1.5 | 2.3 |
| 26 475 311 | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС чисте | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС | 1.01 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 266 311 | 67.26 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 266 421 | 8.77 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 76.03 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 26 | 134.31 | 11.9 | 3715.7 | 1.9 | 27.7 | 85.3 | 1.7 | 0.6 | 2.3 |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |
| Рекапитулације по пореклу и мешовитост |
| Високе чисте | 172.28 | 15.2 | 54458.1 | 27.5 | 316.1 | 1070.0 | 21.8 | 6.2 | 2.0 |
| Високе мешовите | 43.54 | 3.9 | 14492.8 | 7.3 | 332.9 | 319.7 | 6.5 | 7.3 | 2.2 |
| Укупно високе | 215.82 | 19.1 | 68951.0 | 34.9 | 319.5 | 1389.7 | 28.3 | 6.4 | 2.0 |
| Изданачке чисте | 306.19 | 27.1 | 55215.5 | 27.9 | 180.3 | 1211.7 | 24.7 | 4.0 | 2.2 |
| Изданачке мешовите | 326.10 | 28.8 | 49382.7 | 25.0 | 151.4 | 1314.8 | 26.8 | 4.0 | 2.7 |
| Укупно изданачке | 632.29 | 55.9 | 104598.2 | 52.9 | 165.4 | 2526.5 | 51.4 | 4.0 | 2.4 |
| ВПС чисте | 148.67 | 13.1 | 17934.5 | 9.1 | 120.6 | 736.6 | 15.0 | 5.0 | 4.1 |
| ВПС мешовите | 57.94 | 5.1 | 6281.4 | 3.2 | 108.4 | 259.8 | 5.3 | 4.5 | 4.1 |
| Укупно ВПС | 206.61 | 18.3 | 24215.9 | 12.2 | 117.2 | 996.4 | 20.3 | 4.8 | 4.1 |
| Укупно шикаре | 76.03 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |
| Рекапитулације по мешовитост |
| Укупно чисте | 627.14 | 55.5 | 127608.2 | 64.5 | 203.5 | 3018.3 | 61.4 | 4.8 | 2.4 |
| Укупно мешовите | 427.58 | 37.8 | 70156.9 | 35.5 | 164.1 | 1894.3 | 38.6 | 4.4 | 2.7 |
| Укупно шикаре | 76.03 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 100.0 | 197765.1 | 100.0 | 174.9 | 4912.6 | 100.0 | 4.3 | 2.5 |

Анализом табеле по мешовитости може се закључити да у газдинској јединици доминирају чисте састојине, претежно су то чисте састојине лишћара и четинара.

У овој газдинској јединици чисте састојине чине 55,5% (627,14 ха) обрасле површине. Што се тиче запремине и запреминског прираста чисте састојине обухватају 64,5% запремине, просечно 203,5 м3/ха и 61,4% запреминског прираста просечно 4,8 м3/ха, док је проценат запреминског прираста 2,4%.

Мешовита састојине чине 37,8% (427,58 ха) површине обраслог земљишта газдинске јединице, обухватају 35,5% запремине, просечно 164,1 м3/ха и 38,6%  запреминског прираста просечно 4,4 м3/ха, док је проценат запреминског прираста 2,7%.

Шикаре чине 6,7% (76,03 ха) обрасле површине.

У газдинској јединици „Гусиње – Суви до“ евидентна је разлика доминације чистих састојина у односу на обраслу површину. По питању запремине и запреминског прираста предност је на страни чистих састојина, што је неповољно са аспекта биолошке и еколошке стабилности целокупног екосистема.

Ако овоме додамо да су мешовите састојине отпорније на ентомолошка и фитопатолошка обољења, онда је јасно да и даље треба подржавати и проширивати мешовите састојине. Имајући у виду и старосну структуру, правилно усмерено газдовање и реализацију приноса, мешовите састојине требало би да обезбеде стабилнију, масовнију и квалитетнију производњу дрвне масе.

## Стање састојина по врстама дрвећа

Заступљеност поједних врста дрвећа у укупној запремини и запреминском прирасту приказана је у следећим табелама:

| Врста дрвећа | Запремина | Запремински прираст | Iv % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | % | м3 | % |  |
| НЦ 10 - Производња техничког дрвета |
| ПБр | 32.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 |
| ОМЛ | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| Гр | 3,963.5 | 2.0 | 74.6 | 1.5 | 1.9 |
| Цер | 940.9 | 0.5 | 31.2 | 0.6 | 3.3 |
| Слад | 3,048.1 | 1.5 | 100.5 | 2.0 | 3.3 |
| Тре | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| ОТЛ | 16.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3 |
| Кит | 18,811.1 | 9.5 | 648.7 | 13.2 | 3.4 |
| Јас | 142.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 |
| Брз | 163.3 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 3.6 |
| Бк | 131,983.8 | 66.7 | 2,725.3 | 55.5 | 2.1 |
| Јав | 39.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.4 |
| Укупно лишћари | 159,155.6 | 80.5 | 3,591.2 | 73.1 | 2.3 |
| Јел | 21.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.8 |
| Смр | 24,825.2 | 12.6 | 759.4 | 15.5 | 3.1 |
| ЦБ | 9,720.6 | 4.9 | 462.2 | 9.4 | 4.8 |
| ББ | 327.1 | 0.2 | 13.8 | 0.3 | 4.2 |
| Укупно четинари | 34,893.9 | 17.6 | 1,236.1 | 25.2 | 3.5 |
| Укупно НЦ 10 | 194,049.4 | 98.1 | 4,827.3 | 98.3 | 2.5 |
| НЦ 26 – Заштита земљишта од ерозије |
| Гр | 632.4 | 0.3 | 11.0 | 0.2 | 1.7 |
| Цер | 5.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.9 |
| Слад | 35.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.5 |
| ОТЛ | 7.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.2 |
| Кит | 895.5 | 0.5 | 24.4 | 0.5 | 2.7 |
| Бк | 2,135.9 | 1.1 | 48.4 | 1.0 | 2.3 |
| Укупно лишћари | 3,712.5 | 1.9 | 85.2 | 1.7 | 2.3 |
| ЦБ | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.0 |
| Укупно четинари | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.0 |
| Укупно НЦ 26 | 3,715.7 | 1.9 | 85.3 | 1.7 | 2.3 |
| Рекапитулација за газдинску јединицу |
| ПБр | 32.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 |
| ОМЛ | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| Гр | 4,595.9 | 2.3 | 85.5 | 1.7 | 1.9 |
| Цер | 946.6 | 0.5 | 31.4 | 0.6 | 3.3 |
| Слад | 3,084.0 | 1.6 | 101.3 | 2.1 | 3.3 |
| Тре | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| ОТЛ | 23.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.2 |
| Кит | 19,706.6 | 10.0 | 673.1 | 13.7 | 3.4 |
| Јас | 142.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 |
| Брз | 163.3 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 3.6 |
| Бк | 134,119.7 | 67.8 | 2,773.8 | 56.5 | 2.1 |
| Јав | 39.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.4 |
| Укупно лишћари | 162,868.0 | 82.4 | 3,676.4 | 74.8 | 2.3 |
| Јел | 21.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.8 |
| Смр | 24,825.2 | 12.6 | 759.4 | 15.5 | 3.1 |
| ЦБ | 9,723.8 | 4.9 | 462.4 | 9.4 | 4.8 |
| ББ | 327.1 | 0.2 | 13.8 | 0.3 | 4.2 |
| Укупно четинари | 34,897.1 | 17.6 | 1,236.2 | 25.2 | 3.5 |
| УКУПНО ГЈ | 197,765.1 | 100.0 | 4,912.6 | 100.0 | 2.5 |

У газдинској јединици „Гусиње – Суви до“ лишћари учествују са 82,4% а четинари са 17,6% у укупној запремини.Учешће лишћара у текућем запреминском прирасту газдинске јединице износи 74,8%, а четинара 25,2%.

Од врста дрвећа у газдинској јединици најзаступљенија врста је буква у укупној запремини учествује са 67,8% (134.119,7 м3), а у текућем  запреминском прирасту са 56,5% (2.773,8 м3). Буква у овој газдинској јединици заступљена је првенствено у чистим састојинама, са другим врстама као што су смрча, китњак и граб гради мешовите састојине на мањим површинама, те састојине су стабилне, својим изгледом, здравственим стањем су задовољавајућег квалитета у односу на станишне и климатске прилике.

Следећа врста је китњак у укупној запремини  учествује са 10,0 % (19.706,6 м3), а у текућем  запреминском  прирасту са 13,7% (673,1 м3), китњак у овој газдинској јединици заступљена је првенствено у мешовитим састојинама са четинарима (црним бором, белим бором), а такође гради и чисте састојине на малим површинама.

Граб у укупној запремини учествује са 2,3% (4.595,9 м3), а у текућем запреминском прирасту са 1,7% (85,5 м3), граб у овој газдинској јединици заступљен је  првенствено у мешовитим састојинама са другим лишћарима и четинарима (буквпм и смрчом).

Сладун у укупној запремини учествује са 1,6% (3.084,0 м3), а у текућем  запреминском  прирасту са 2,1% (101,3 м3), сладун у овој газдинској јединици заступљен је  првенствено у мешовитим састојинама са другим лишћарима и четинарима (китњаком, цером и црним бором).

Од четинарских врста дрвећа у газдинској јединици најзаступљенија врста је смрча у укупној запремини учествује са 12,6% (24.825,2 м3), а у текућем запреминском  прирасту са 15,5% (759,4 м3). Смрча поред природних састојина граде углавном чисте вештачки подигнуте састојине као и мешовите састојине са другим четинарима и лишћарима (јела, буква и граб), те састојине су стабилне, својим изгледом, здравственим стањем су задовољавајућег квалитета у односу на станишне и климатске прилике.

Следећа врста је црни бор у укупној запремини учествује са 4,9% (9.723,8 м3), а у текућем запреминском прирасту са 9,4% (462,4 м3). Црни бор гради  углавном чисте вештачки подигнуте састојине као и мешовите састојине са другим лишћарима (китњак и сладун) на малим површинама.

Бели бор у укупној запремини газдинске јединице има незнатно учешће у запремини и запреминском прирасту.

Остале врсте које су заступљене у газдинској јединици имају незнатно учешће у запремини и запреминском прирасту.

### Учешће ретких, реликтних, ендемичних и угрожених врста дрвећа

| Врста дрвећа | Запремина | Запремински прираст | Iv % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | % | м3 | % |  |
| НЦ 10 - Производња техничког дрвета |
| ПБр | 32.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 |
| Тре | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| Јас | 142.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 |
| Брз | 163.3 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 3.6 |
| Јав | 39.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.4 |
| Укупно НЦ 10 | 384.7 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 2.7 |
| Рекапитулација за газдинску јединицу |
| ПБр | 32.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 |
| Тре | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| Јас | 142.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 |
| Брз | 163.3 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 3.6 |
| Јав | 39.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.4 |
| УКУПНО ГЈ | 384.7 | 0.2 | 10.4 | 0.2 | 2.7 |

Од врста дрвећа које спадају у категорију ретких, реликтних, ендемичних и угрожених врста у Србији, у газдинској јединици „Гусиње – Суви до“ евидентирани  су: пољски брест (ретка и угрожена), трешња (ретка и угрожена), јасика и бреза (ретка и угрожена) и јавор (ендемит).

Учешће ових врста дрвећа  у газдинској јединици је мало. Укупна запремина износи 384,7 м3 (0,2%), а запремински прираст 10,4 м3 (0,2%), док је проценат прираста 2,7%.

Стабла пољског бреста, трешње и јавора су семеног порекла, за разлику од јасике и брезе које су (мешовите по пореклу) семеног и изданачког порекла.

Наведене врсте су претежно примешане врсте главним врстама дрвећа у састојини.

### Стање ХЦВ шума

| ХЦВ | Намена основна | Одељење | Одсек | P/ха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 1 | f | 1.91 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 2 | b | 0.25 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 10 | a | 0.85 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 18 | a | 3.59 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 19 | a | 36.57 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 19 | b | 4.11 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 22 | b | 7.39 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 23 | f | 1.13 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 23 | g | 0.53 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 24 | a | 15.86 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 25 | a | 1.58 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 25 | d | 3.23 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 26 | b | 6.99 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 26 | c | 7.92 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 26 | f | 1.68 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 27 | a | 9.87 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 27 | i | 3.84 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 27 | j | 2.40 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 28 | d | 1.62 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 30 | a | 1.88 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 33 | h | 1.01 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 34 | g | 0.32 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 37 | c | 3.68 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 40 | a | 14.29 |
| 4 | 26 | заштита земљишта од ерозије | 40 | b | 1.81 |
| Укупно НЦ 26 | 134.31 |
| УКУПНО ГЈ | 134.31 |

Укупна површина ХЦВ шума износи 134,31 ха што износи 10,23% површине газдинске јединице и припада IV категорији заштите.

## Стање шума по дебљинској структури

Дистрибуција укупне запремине, по дебљинским разредима, приказана је по наменским целинама и газдинским класама у следећем табеларном приказу:

| Газдинска класа | Површина | Свега | ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА | Запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дo 10 cm | 11 дo 20 | 21 дo 30 | 31 дo 40 | 41 дo 50 | 51 дo 60 | 61 дo 70 | 71 дo 80 | 81 дo 90 | изнад 90 |  |
|  | ха | м3 |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | м3 |
| 10352421 | 101.71 | 32,063.9 |  | 3,930.2 | 6,592.3 | 8,332.5 | 5,810.1 | 5,556.5 | 1,159.6 | 682.6 |  |  | 643.5 |
| 10404471 | 43.54 | 14,492.8 |  | 953.2 | 2,283.5 | 3,448.6 | 3,322.9 | 2,342.8 | 1,717.3 | 424.6 |  |  | 319.7 |
| Високе разнодобне | 145.25 | 46,556.7 |  | 4,883.4 | 8,875.9 | 11,781.1 | 9,133.0 | 7,899.3 | 2,876.9 | 1,107.2 |  |  | 963.2 |
| 10351421 | 70.57 | 22,394.3 |  | 2,243.7 | 6,091.3 | 6,856.7 | 5,240.0 | 1,463.8 | 498.7 |  |  |  | 426.5 |
| Високе једнодобне | 70.57 | 22,394.3 |  | 2,243.7 | 6,091.3 | 6,856.7 | 5,240.0 | 1,463.8 | 498.7 |  |  |  | 426.5 |
| Укупно високе | 215.82 | 68,951.0 |  | 7,127.1 | 14,967.2 | 18,637.8 | 14,373.0 | 9,363.0 | 3,375.6 | 1,107.2 |  |  | 1,389.7 |
| 10177321 | 19.42 | 1,277.0 |  | 1,277.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.2 |
| 10214311 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10306311 | 33.68 | 1,656.6 | 45.9 | 1,043.3 | 567.4 |  |  |  |  |  |  |  | 57.7 |
| 10306313 | 2.11 | 265.2 | 5.2 | 100.1 | 145.1 | 14.8 |  |  |  |  |  |  | 8.0 |
| 10307313 | 125.33 | 17,172.4 | 698.9 | 9,786.0 | 6,197.6 | 452.0 | 37.9 |  |  |  |  |  | 584.5 |
| 10308311 | 27.42 | 1,196.3 |  | 1,196.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.1 |
| 10360421 | 212.54 | 50,805.6 | 442.3 | 10,024.4 | 17,727.9 | 14,159.9 | 5,611.7 | 1,967.8 | 304.3 | 567.4 |  |  | 1,081.0 |
| 10361421 | 132.15 | 27,577.9 | 291.2 | 7,363.2 | 9,405.5 | 7,253.2 | 3,025.4 | 239.4 |  |  |  |  | 629.5 |
| 10362421 | 22.17 | 931.5 |  | 931.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.2 |
| Укупно изданачке | 575.02 | 100,882.5 | 1,483.5 | 31,721.8 | 34,043.4 | 21,879.9 | 8,675.0 | 2,207.2 | 304.3 | 567.4 |  |  | 2,441.2 |
| 10470311 | 20.77 | 3,096.0 |  | 2,032.3 | 1,046.0 | 17.8 |  |  |  |  |  |  | 121.8 |
| 10470421 | 87.17 | 8,176.1 |  | 4,282.0 | 3,474.3 | 392.4 | 15.4 | 12.0 |  |  |  |  | 300.4 |
| 10471311 | 9.67 | 335.8 |  | 165.3 | 170.5 |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
| 10471421 | 8.00 | 583.3 |  | 378.9 | 183.8 | 20.6 |  |  |  |  |  |  | 21.3 |
| 10473421 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10475311 | 37.40 | 6,434.2 |  | 2,281.1 | 3,180.8 | 923.0 |  | 49.3 |  |  |  |  | 304.4 |
| 10476311 | 39.32 | 5,362.3 |  | 2,051.3 | 3,161.2 | 118.7 | 31.0 |  |  |  |  |  | 225.6 |
| 10477311 | 2.32 | 228.1 |  | 145.8 | 82.3 |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |
| Укупно ВПС | 205.60 | 24,215.9 |  | 11,336.7 | 11,299.0 | 1,472.5 | 46.4 | 61.3 |  |  |  |  | 996.4 |
| Укупно НЦ 10 | 996.44 | 194,049.4 | 1,483.5 | 50,185.6 | 60,309.7 | 41,990.2 | 23,094.4 | 11,631.6 | 3,679.9 | 1,674.6 |  |  | 4,827.3 |
| 26307313 | 1.88 | 232.7 | 11.2 | 137.1 | 84.5 |  |  |  |  |  |  |  | 7.6 |
| 26308311 | 15.23 | 831.1 |  | 831.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.5 |
| 26362422 | 40.16 | 2,651.9 |  | 2,651.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.3 |
| Укупно изданачке | 57.27 | 3,715.7 | 11.2 | 3,620.1 | 84.5 |  |  |  |  |  |  |  | 85.3 |
| 26475311 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26266311 | 67.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26266421 | 8.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 76.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 26 | 134.31 | 3,715.7 | 11.2 | 3,620.1 | 84.5 |  |  |  |  |  |  |  | 85.3 |
| УКУПНО ГЈ | 1,130.75 | 197,765.1 | 1,494.6 | 53,805.7 | 60,394.1 | 41,990.2 | 23,094.4 | 11,631.6 | 3,679.9 | 1,674.6 |  |  | 4,912.6 |

Укупна запремина газдинске јединице је 197.765,1 м3. Већина дрвне запремине налази се у II (30,5%), I (28,0%), III (21,2%), IV (11,7%), V (5,9%), VI (1,9%) и            VII (0,8%) дебљинском разреду.

Оваква дебљинска структура запремине је очекивана с обзиром на старосну структуру ових састојина.

Приказ дебљинске структуре по степенима – Биолеја за разнодобне састојине

| Газдинска класа | Запремина | УКУПНА ЗАПРЕМИНА | Запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 31-50 | 51 |  |
|  | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % |
| Укупно НЦ 10 | 46,556.7 | 100.0 | 13,759.3 | 29.6 | 20,914.1 | 44.9 | 11,883.3 | 25.5 | 963.2 | 100.0 |
| УКУПНО ГЈ | 46,556.7 | 100.0 | 13,759.3 | 29.6 | 20,914.1 | 44.9 | 11,883.3 | 25.5 | 963.2 | 100.0 |

Анализирајући дебљинску структуру  разнодобних састојина по степенима Биолеја, највише је заступљен средње јак материјал (од  31 до  50 цм)  са 44,9%, следи танки материјал (до 30 цм) заступљен са 29,6%, док је јаки материјал (дебљинска структура преко 51 цм) заступлјен са 25,5%.

Приказ дебљинске структуре по степенима – Биолеја

| Газдинска класа | Запремина | УКУПНА ЗАПРЕМИНА | Запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 31-50 | 51 |  |
|  | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % |
| Укупно НЦ 10 | 194,049.4 | 98.1 | 111,978.7 | 57.7 | 65,084.6 | 33.5 | 16,986.0 | 8.8 | 4,827.3 | 98.3 |
| У купно НЦ 26 | 3,715.7 | 1.9 | 3,715.7 | 100.0 |  |  |  |  | 85.3 | 1.7 |
| УКУПНО ГЈ | 197,795.1 | 100.0 | 115724.5 | 58.5 | 65,084.6 | 32.9 | 16,986.0 | 8.6 | 4,912.6 | 100.0 |

Стање по дебљинској структури приказано је по степенима Биолеја по газдинским класама, а у склопу наменских целина.

Од укупне запремине танки материјал (до 30 цм дебљине) је највише заступљен са 58,5% запремине, у средње јак материјал (31 - 50 цм дебљине) налази се 32,9% запремине, док се у јаком материјалу (преко 50 цм дебљине) налази 8,6 % запремине.

Укупна запремина газдинске јединице је сконцентрисанија у танком и средње јаком материјалу, оваква дебљинска структура газдинске јединице је неповољна, али је очекивана с обзиром на порекло и очуваност састојина ове газдинске јединице.

## Стање састојина по добној структури

Стање састојина по старости за једнодобне састојине приказаћемо табеларно и графички.

Стање шума, у зависности од старости састојина, приказано је тако што су састојине груписане у зависности од ширине добних разреда. Ширина добних разреда утврђена је Правилником о начину и садржини посебних основа у односу на висину опходње - трајање производног процеса.

Високе шуме опходње 120 година (ширина добног разреда 20 година)

| Газдинска класа | P | ДОБНИ РАЗРЕДИ |
| --- | --- | --- |
|  | V | I | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  | Zv | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10351421 | 70.57 |  | 2.87 |  |  | 67.7 |  |  |  |  |
|  | 22394.3 |  |  |  |  | 22394.3 |  |  |  |  |
|  | 426.5 |  |  |  |  | 426.5 |  |  |  |  |
| Укупо НЦ 10 | 70.57 |  | 2.87 |  |  | 67.7 |  |  |  |  |
|  | 22394.3 |  |  |  |  | 22394.3 |  |  |  |  |
|  | 426.5 |  |  |  |  | 426.5 |  |  |  |  |

.

Што се тиче односа стварног и нормалног размера добних разреда за високе шуме букве за газдинску јединицу евидентан је недостатак младих , зрелих и дозревајућих састојина. Највећа  површина је у IV добном разреду, док се мањак површина јавља у I добном разреду.

Изданачке шуме опходње 80 година (ширина добног разреда 10 година)

| Газдинска класа | P | ДОБНИ РАЗРЕДИ |
| --- | --- | --- |
|  | V | I | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  | Zv | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10214311 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10306311 | 33.68 |  | 19.21 |  |  |  |  |  | 1.94 | 12.53 |
|  | 1656.6 |  |  |  |  |  |  |  | 258.8 | 1397.7 |
|  | 57.7 |  |  |  |  |  |  |  | 8.8 | 48.9 |
| 10307313 | 127.44 |  | 1.01 | 2.56 |  |  |  |  | 34.32 | 89.55 |
|  | 17437.6 |  |  |  |  |  |  |  | 5195.9 | 12241.7 |
|  | 592.5 |  |  |  |  |  |  |  | 177.8 | 414.6 |
| 10360421 | 212.54 |  |  |  |  |  |  |  | 29.67 | 182.87 |
|  | 50805.6 |  |  |  |  |  |  |  | 5789.4 | 45016.2 |
|  | 1081 |  |  |  |  |  |  |  | 138.1 | 942.9 |
| 10361421 | 132.15 |  |  | 11.29 |  |  |  |  | 32.96 | 87.9 |
|  | 27577.9 |  |  |  |  |  |  |  | 8509.4 | 19068.5 |
|  | 629.5 |  |  |  |  |  |  |  | 168.9 | 460.6 |
| Укупно НЦ 10 | 506.01 |  | 20.42 | 13.85 |  |  |  |  | 98.89 | 372.85 |
|  | 97477.7 |  |  |  |  |  |  |  | 19753.5 | 77724.1 |
|  | 2360.7 |  |  |  |  |  |  |  | 493.6 | 1867 |
| 26307313 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.88 |
|  | 232.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.7 |
|  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6 |
| Укупно НЦ 26 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.88 |
|  | 232.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.7 |
|  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6 |
| Укупно ГЈ | 507.89 |  | 20.42 | 13.85 |  |  |  |  | 98.89 | 374.73 |
|  | 97710.4 |  |  |  |  |  |  |  | 19753.5 | 77956.8 |
|  | 2368.3 |  |  |  |  |  |  |  | 493.6 | 1874.6 |

Што се тиче односа стварног  и нормалног  размера добних разреда за изданачке шуме храста и букве за газдинску јединицу евидентан је недостатак средњедобних састојина а велико учешће зрелих састојина. Највећа површина је у VIII добноном  разреду, вишак површина јавља се у VII добном разреду, док се мањак површина јавља у II и I добном разреду.

Табела добних разреда за вештачки подигнуте састојине, (ширина добног разреда 10 година), опходња 80 година

| Газдинска класа | P | ДОБНИ РАЗРЕДИ |
| --- | --- | --- |
|  | V | I | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|  | Zv | слабо обр. | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10470311 | 20.77 |  |  |  | 1.62 | 19.15 |  |  |  |  |
|  | 3096 |  |  |  | 261.1 | 2834.9 |  |  |  |  |
|  | 121.8 |  |  |  | 10 | 111.8 |  |  |  |  |
| 10470421 | 87.17 |  | 10.96 | 23.06 | 9.1 | 43.29 | 0.76 |  |  |  |
|  | 8176.1 |  |  |  | 507 | 7507.3 | 161.8 |  |  |  |
|  | 300.4 |  |  |  | 20.1 | 276.1 | 4.2 |  |  |  |
| 10471311 | 9.67 |  |  | 3.64 | 6.03 |  |  |  |  |  |
|  | 335.8 |  |  |  | 335.8 |  |  |  |  |  |
|  | 12.8 |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  |  |
| 10471421 | 8.00 |  |  |  | 4.37 | 3.63 |  |  |  |  |
|  | 583.3 |  |  |  |  | 583.3 |  |  |  |  |
|  | 21.3 |  |  |  |  | 21.3 |  |  |  |  |
| 10473421 | 0.95 |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 10475311 | 37.40 |  |  |  | 3.67 | 22.22 | 11.51 |  |  |  |
|  | 6434.2 |  |  |  | 585.8 | 3406.2 | 2442.3 |  |  |  |
|  | 304.4 |  |  |  | 29.8 | 183.1 | 91.6 |  |  |  |
| 10476311 | 39.32 |  |  |  | 8.44 | 30.88 |  |  |  |  |
|  | 5362.3 |  |  |  |  | 5362.3 |  |  |  |  |
|  | 225.6 |  |  |  |  | 225.6 |  |  |  |  |
| 10477311 | 2.32 |  |  |  | 0.66 | 1.66 |  |  |  |  |
|  | 228.1 |  |  |  |  | 228.1 |  |  |  |  |
|  | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 10 | 205.6 |  | 10.96 | 26.7 | 34.84 | 120.83 | 12.27 |  |  |  |
|  | 24215.8 |  |  |  | 1689.7 | 19922.1 | 2604.1 |  |  |  |
|  | 996.3 |  |  |  | 72.7 | 827.9 | 95.8 |  |  |  |
| 26475311 | 1.01 |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 26 | 1.01 |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ | 206.61 |  | 10.96 | 26.7 | 35.85 | 120.83 | 12.27 |  |  |  |
|  | 24215.8 |  |  |  | 1689.7 | 19922.1 | 2604.1 |  |  |  |
|  | 996.3 |  |  |  | 72.7 | 827.9 | 95.8 |  |  |  |

Што се тиче односа стварног и нормалног  размера добних разреда за вештачки подигнуте састојине за газдинску јединицу евидентно је велико учешће младих средњедобних састојина, евидентан је недостатак зрелих састојина. Највећа  површина је у IV добном разреду, вишак површина јавља се у III добном разреду, док се мањак површина јавља у V и I добном разреду.

Из табеларног дела уочава се да стање свих састојина, по добној структури, одступа од нормалног стања добних разреда те класе. У свим газдинским класама је присутан ненормалан размер добних разреда, то јест у свим газдинским класама недостаје по неки добни разред тако да постоји разлика између добних разреда и нормалног размера добних разреда.

## Стање вештачки подигнутих култура

| Газдинска класа | Површина | Запремина | Запремински прираст | Iv% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | м3 | % | м3/ха | м3 | % | м3/ха |  |
| Вештачки подигнуте састојине - старости преко 20 година |
| 10470311 | 20.77 | 10.1 | 3,096.0 | 12.8 | 149.1 | 121.8 | 12.2 | 5.9 | 3.9 |
| 10470421 | 50.50 | 24.4 | 7,956.9 | 32.9 | 157.6 | 290.4 | 29.1 | 5.8 | 3.6 |
| 10471311 | 6.03 | 2.9 | 335.8 | 1.4 | 55.7 | 12.8 | 1.3 | 2.1 | 3.8 |
| 10471421 | 10.65 | 5.2 | 802.5 | 3.3 | 75.4 | 31.3 | 3.1 | 2.9 | 3.9 |
| 10473421 | 0.95 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10475311 | 37.40 | 18.1 | 6,433.9 | 26.6 | 172.0 | 304.4 | 30.6 | 8.1 | 4.7 |
| 10476311 | 39.32 | 19.0 | 5,362.3 | 22.1 | 136.4 | 225.6 | 22.6 | 5.7 | 4.2 |
| 10477311 | 2.32 | 1.1 | 228.1 | 0.9 | 98.3 | 10.0 | 1.0 | 4.3 | 4.4 |
| 26475311 | 1.01 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС преко 20 год. | 168.95 | 81.8 | 24,215.5 | 100.0 | 143.3 | 996.4 | 100.0 | 5.9 | 4.1 |
| Вештачки подигнуте састојине - старости до 20 година |
| 10470421 | 34.02 | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10471311 | 3.64 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС до 20 год. | 37.66 | 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 206.61 | 100.0 | 24,215.5 | 100.0 | 117.2 | 996.4 | 100.0 | 4.8 | 4.1 |

Од укупно обрасле површине газдинске јединице (1.130,75 ха), вештачки подигнуте састојине заузимају 206,61 ха или 18,3%. Од тога су 37,66 ха (18,2%) су састојине  старости до 20 година (шумске културе), и то су састојине које су испод таксационе границе.

Састојине старије од 20 година се воде као шума и заузимају 168,95 ха (81,8%) са просечном запремином од 143,3 м3/ха, и текућим запреминским  прирастом од 5,9 м3/ха док је проценат текућег запреминског прираста 4,1%.

Стање старијих вештачки подигнутих састојина по квалитету и обрасту је задовољавајуће. Стање вештачки подигнутих састојина старости до 20  година је  слабије због велике  избојне моћи аутохтоних врста дрвећа (букве, китњака, брезе и јасике). Мерама неге, чишћењем, у наредном периоду треба их стабилизовати и превести у одрасле квалитетне састојине.

## Здравствено стање састојина и угроженост од штетних утицаја

Приликом прикупљања теренских података за израду ове основе газдовања констатовано је да су састојине високог и изданачког порекла као и вештачки  подигнуте састојине задоволјавајућег здравственог стања, што значи да нису забележене штете од ентомолошких и фитопатолошких узрочника, јер је у протеклом периоду праћена  бројност  поткорњака (Ips typographus i Ips curvidens).

Здравствено стање је важан податак у спровођењу свих мера заштите шума, а међу најважнијим мерама заштите шума спада и заштита  шума од пожара, по степенима угрожености.

У зависности од степена угрожености од пожара шуме и шумско землјиште, према др. М. Васићу, разврстани су у шест категорија:

| - Први степен : | Састојине и културе борова и ариша | 80,05 ха | 6,1 % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Други степен: | Састојине и културе смрче, јеле и других четинара | 111,87 ха | 8,5 % |
| - Трећи степен: | Мешовите састојине и културе четинара и лишћара | 58,23 ха | 4,4 % |
| - Четврти степен: | Састојине храста и граба | 225,27 ха | 17,2 % |
| - Пети степен: | Састојине букве и других лишћара | 579,30 ха | 44,1 % |
| - Шести степен: | Шикаре, шиблјаци и необрасле површине | 258,61 ха | 19,7 % |
|  | УКУПНО: | 1.313,33 ха | 100,0 % |

Из приложеног приказа угрожености од пожара, може се закључити да газдинска јединица спада у мало угрожене састојине од пожара,  јер састојине које су мало (састојине петог и шестог степена) угрожене налазе се на 63,8% укупне површине газдинске јединице, средње угрожене састојине (састојине трећег и четвртог степена) налазе се на свега 21,6 % укупне површине док јако угрожене од пожара (састојине првог и другог степена)  налазе на 14,6% укупне површине газдинске јединице.

Највећи део  површине газдинске јединице је у V и VI степену угрожености од пожара, али је значајно и присуство III и IV степена угрожености од пожара што намеће сталну будност и опрезност у праћењу и благовременом реаговању код избијања пожара.

## Стање необраслих површина

Необрасле површине се налазе на укупној површини од 306,20 ха, или 13,9% укупне површине газдинске јединице, а од тога је:

| шумско земљиште | 85,08 ха |
| --- | --- |
| неплодно земљиште | 36,19 ха |
| за остале сврхе | 59,41 ха |
| заузеће | 1,90 ха |
| УКУПНО ГЈ | 182,58 ха |

У шумско земљиште сврстане су површине погодне за пошумљавање где је шума као култура неопходна. У неплодно земљиште сврстани су путеви, камењари и далеководи  а у земљиште за остале сврхе сврстане су површине око објеката у шуми, површине (пропланци) унутар шумског  комплекса које су мале површине, а могу послужити за исхрану дивљачи и стварања разноврсног амбијента у шуми или ако се налазе поред путева могу бити привремена шумска  стоваришта или радилишта код  бригадног начина сече и израде шумских сортимената. Такође у земљиште за остале сврхе сврстане су и енклаве државног  поседа окружене приватним поседом, а мале  су површине те се њима не може економично организовати шумска производња.

## Фонд и стање дивљачи

Територија газдинска јединица  целом  површином је у склопу ловишта „Лим“, којим газдује Ловачки савез, преко ловачког удружења „Лим“ из Пријепоља.

Ловиште ,,Лим“' припада Златиборском округу, установљено је  решењем Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број 324–02–00281/2-95-06, које је објављено у ,,Службеном  гласнику  Р.С.“  број  29/95 од  31.07.1995  године.

Ловиште „Лим“ простире се на укупној површини од 57.911,00  ha, а укупна ловна површина је 53.773, 00  ha,  а неловна површина је 4.138,00 ha и простире се на територији Општине Пријепоље.

У ловишту ловно продуктивне површине за дивљач су:

| за популацију срна | 18.000,00 ha |
| --- | --- |
| за полулацију дивљих свиња | 20.000,00 ha |
| за популацију зеца | 20.000,00 ha |
| за популацију пољских јаребица | 5.000,00 ha |

Ловиште припада III  бонитетном разреду а отимални матични фонд по Ловној основи за ловиште „Лим“ је следећи:

| Срна | 470 грла |
| --- | --- |
| Дивља свиња | 120 грла |
| Зец | 800 јединки |
| Пољска јаребица | 350 јединки |

У ловишту су изграђени ловни, ловно – технички и ловно –производни објекти:

| Стабилна чека осматрачница | 31 ком. |
| --- | --- |
| Ловачка кућа | 3 објекта |
| Хранилишта за крупну дивљач | 66 ком. |
| Хранилишта за ситну дивљач | 11 ком. |
| Солишта Чека на дрвету | 65 ком. 17 ком. |

У ловишту су заступљене следеће врсте дивљачи:

а) забраном лова у одређеном периоду (ловостај) заштићене су следеће врсте дивљачи које стално или повремено бораве у ловишту: срна, дивља свиња, зец, куна белица, куна златица, шумска шљука, дивљи голуб гривнаш, гугутка, јастреб кокошар, јазавац, гачац.

ц) дивљач ван режима заштите која стално бораве у ловишту: лисица, вук и  дивља мачка.

Лов наситну дивљач изводи се групно у ловишту, док лов на срнећу дивљач, ако се и изводи- у следећем периоду се не планира и изводи се искључиво са чека, а лов на дивље свиње изводи се ловачким псима на погон.

Сви наведени подаци су из ловне основе ловишта „Лим“ чији је рок важности од 01.04.2019. до 31.03.2029 године. Последње бројање дивљачи је извршено 31.03.2023 године са коју постоји „извештај о утврђеним и процењеним стањима у ловишту“.

Бројно стање дивљачи по последњем бројању је следеће:

| срна |  | 470 грла |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивља свиња |  | 120 грла |  |
| Зец |  | 800 јединки |  |
| Пољска јаребица |  | 190 јединки |  |

## Стање саобраћајне путне мреже

Отвореност шума шумским комуникацијама и јавним саобраћајницама је битан предуслов интензивном газдовању шумама и шумским подручјима, односно реализацији планираних шумско узгојних радова у оквиру одређеног шумског комплекса. Да би се сагледала и оценила развијеност мреже комуникација неопходно је анализирати:

Спољашњу отвореност која представља везу шумског комплекса са прерађивачким и потрошачким центрима, као и доступност шумском комплексу како би се спровеле планиране мере газдовања.

Унутрашњу отвореност шума која представља основни предуслов за оптимално газдовање. Од приступачности шума зависи и обим примене савремене механизације у газдовању шумама.

Спољну и унутрашњу отвореност газдинске јединице представићемо путним правцима, његовим квалитетом, дужином и одељењима која отвара:

| Ред. бр. | Назив пута | Одељења која отвара пут | Јавни путеви | Шумски путеви | Укупна дужина | Опис стања и оцена употребљивости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфт. | са колов.конс | без колов.конс | са колов.конс | без колов.конс | ( м ) |  |
| 1. | Забрдњи Тоци – Рештево | 3 |  |  |  |  | 460 | 460 | Употребљив (лоше стање) |
| 2. | Рештево – Иванковица | 4,5 |  |  |  |  | 690 | 690 | Употребљив (лоше стање) |
| 3. | Иванковица – Забрдњи Тоци | 6,7,8 |  |  |  | 3282 |  | 3282 | Употребљив (добро стање) |
| 4. | Иванковица – Вага | 7 |  |  |  |  | 620 | 620 | Употребљив (лоше стање) |
| 5. | Смрчевац – Гувнине | 12,13,14,15,16 |  |  |  |  | 3160 | 3160 | Употребљив (средње стање) |
| 6. | Џуровско брдо – Саставци | 14,15,16,17,18 |  |  |  |  | 1922 | 1922 | Употребљив (лоше стање) |
| 7. | Граб – Џуровско брдо | 20,21,22,23 |  |  |  |  | 4200 | 4200 | Употребљив (лоше стање) |
| 8. | Залуг – Суво до | 28,29 |  |  |  |  | 3074 | 3074 | Употребљив (лоше стање) |
| 9. | Келовића коса - Душманићи | од 27 до 34 |  |  |  |  | 3807 | 3807 | Употребљив (средње стање) |
| 10. | Суво до – Келовића коса | од 29 до 34 |  |  |  |  | 2977 | 2977 | Употребљив (лоше стање) |
| 11. | Ледине – Печенац | 31,32,33,35,36,37 |  |  |  |  | 3433 | 3433 | Употребљив (средње стање) |
| 12. | Љесковац – Печенац | 35,36 |  |  |  |  | 1191 | 1191 | Употребљив (лоше стање) |
| 13. | Столац – Печенац | 30,31,32,35,36 |  |  |  |  | 2372 | 2372 | Употребљив (лоше стање) |
| 14. | Залуг – Црквени Тоци | 25 | 400 |  |  |  |  | 400 | Употребљив (добро стање) |
| 15. | Душманићи - Барице | 27 | 2450 |  |  |  |  | 2450 | Употребљив (добро стање) |
| 16. | Пут кроз 26 одељ. (гробље) | 26 |  |  |  | 200 |  | 200 | Употребљив (добро стање) |
| УКУПНО ГЈ |  | 2850 |  |  | 3482 | 27906 | 34238 |  |

Укупна дужина свих путних праваца који пролазе или тангирају газдинску јединицу износе 34,238 км, просечна отвореност путевима рачунајући укупну површину  газдинске јединице (1.313,33 ха) износи 26,07 м/ха. Међутим ако узмемо у обзир само обраслу површину  газдинске јединице (1.130,75 ха) просечна отвореност је нешто већа и износи 30,28 м/ха, тако да је отвореност газдинске јединице на основу путних праваца задовољавајућа.

Оваква отвореност  је изнад оптималне отворености предвиђене за Лимско  шумско подручје (26,79 м/ха).

Што се тиче квалитета путева стање  је незадовољавајуће,  јер су углавном  заступљени шумски  путеви без коловозне конструкције у дужини од 27,906 км, што подразумева да су путеви (сезонског карактера) употребљиви у оној мери колико дозвољавају временски услови.

## Заштићени делови природе

У газдинској јединици нема површина шума и шумског земљишта или неких других површина земљишта које би биле обухваћене као „Заштићени делови природе“.

## Семенски објекти

У газдинској јединици нема површина шума и шумског земљишта или неких других површина које би биле обухваћене као „семенски објекти“.

## Расадничка производња

У границама газдинске јединице „Гусиње – Суви до“ не постоји расадник, међутим на подручју шумског газдинства Пријепоље постоји расадник оформљен решењем Министарства за заштиту природних богастава и животне средине, Бр. 322-05-126/2002 – 06 од 02.12.2002. године. Површина расадника је 31,20 ха, док је производна површина 0,50 ха. У расаднику се планира годишња производња до 450.000 садница смрче, белог бора и црног бора, док је капацитет 1.000.000 садница свих старости (1+0, 2+0 и 3+0).

Укупна производња расадника подмирује потребе ШГ Пријепоље за садницама четинара, док се лишћарске врсте набављају од других произвођача у оквиру        ЈП „Србијашуме“.

## Општи осврт на затечено стање

Укупна површина газдинске јединице износи 1.313,33 ха, док обрасло земљиште заузима 1.130,75 ха или 86,1% укупне површине.

Укупна запремина је 197.765,1 м³, а запремински прираст је 4.912,6 м³.

Све шуме ове газдинске јединице према намени сврстане су у две  наменске целине: 10 – производња техничког дрвета и 26 – заштита земљишта  од ерозије.

Наменска целина 10 – производња техничког дрвета, налази се на површини од 88,1% и обухвата 98,1% запремине и 98,3% запреминског прираста.

Наменска целина 26 – се налази на 11,9% површине, у запремини учествује са 1,9%, а у запреминском прирасту са 1,7%.

У газдинској јединици је формирано двадесет и шест (26) газдинских класа.

На нивоу газдинске јединице просечна запремина износи 174,9 м³/ха, запремински прираст по хектару износи 4,3 м³/ха, а проценат прираста је 2,5%.

Према пореклу, високе шуме се налазе на 19,1% обрасле површине, обухватају 34,9% запремине и 28,3% запреминског прираста.

Изданачке шуме се налазе на 55,9% обрасле површине, обухватају 52,9% запремине 51,4% запреминског прираста.

Вештачки подигнуте састојине се налазе на 18,3% обрасле површине, обухватају 12,2% запремине и 20,3% запреминског прираста.

Шикаре се налазе на 6,7 % обрасле површине.

Што се очуваности тиче, очуваних састојина има највише и налазе се на 76,0% обрасле површине, обухватају 91,6% запремине и 92,3% запреминског прираста.

Разређене састојине су застуљене на површини од 6,2% , обухватају 4,9% запремине и 4,5% запреминског прираста.

Девастиране састојине се налазе на 11,0% површине, обухватају 3,5% запремине и 3,2% запреминског прираста.

Шикаре се налазе на 6,7% обрасле површине.

Што се тиче мешовитости, чисте састојине се налазе на 55,5% површине, док им је учешће у запренини 64,5% и запреминском прирасту 61,4%.

Мешовите састојине простиру се на површини од 37,8% обрасле површине, са запремином од 35,5% и учествују у прирасту са 38,6%.

Шикаре се налазе на 6,7% обрасле површине.

Од врста дрвећа лишћарске врсте су доминантније, а однос лишћара и четинара је 82,4 : 17,6 у корист лишћара. Најзаступљенија врста врста је буква у укупној запремини учествује са 67,8% (134.119,7 м3), следећа врста  је китњак у укупној запремини  учествује са 10,0 % (19.706,6 м3), граб у укупној запремини учествује са 2,3% (4.595,9 м3), сладун у укупној запремини учествује са 1,6% (3.084,0 м3). Од четинарских врста дрвећа у газдинској јединици најзаступљенија врста је смрча у укупној запремини учествује са 12,6% (24.825,2 м3), следећа врста је црни бор у укупној запремини учествује са 4,9% (9.723,8 м3), бели бор у укупној запремини газдинске јединице има незнатно учешће у запремини и запреминском прирасту. Остале врсте које су заступљене имају незнатно учешће у запремини и запреминском прирасту.

На нивоу газдинске јединице најзаступљенији је танак  инвентар (< 30 см) са 58,5%  (115.724,5 м3), средње јак инвентар (31-50 см) са 32,9% (65.084,6 м3 ) , затим следи јак инвентар (> 50 см) са 8,6% (16.986,0 м3). Укупно гледајући оваква дебљинска структура газдинске јединице је веома неповољна, али је очекивана с обзиром на порекло и очуваност састојина ове газдинске јединице.

Добна структура газдинских класа одступа од нормалног размера добних разреда, у свим газдинским класама је присутан ненормалан размер добних разреда, то јест у свим газдинским класама недостаје по неки добни разред тако да постоји разлика између добних разреда и нормалног размера добних разреда.

Вештачки подигнуте састојине заузимају 206,61 ха или 18,3% обрасле површине, стање старијих вештачки подигнутих састојина по квалитету и обрасту је задовољавајуће. Стање  вештачки подигнутих састојина старости до 20 година је слабије, због тога мерама неге, чишћењем, у наредном периоду треба их стабилизовати и превести у одрасле квалитетне састојине.

Укупно гледајући здравствено стање свих састојина је задовољавајуће. Највећи део површине газдинске  јединице је у V и  VII степену угрожености од пожара, али  је значајно и присуство IV степену угрожености од пожара што намеће сталну будност и опрезност у праћењу и благовременом реаговању код избијања пожара.

Газдинском јединицом доминирају изданачке, очуване и чисте састојине (што је неповољно), по питању запремине и запреминског прираста предност  је у корист чисте састојина, што је не повољно са аспекта биолошке и еколошке стабилности целокупног екосистема. Ако овоме додамо да су мешовите састојине отпорније на ентомолошка и фитопатолошка оболјења, онда је јасно да и даље треба подржавати и проширивати мешовите састојине. Имајући у виду и старосну структуру, правилно усмерено газдовање и реализацију приноса, мешовите састојине требало би да обезбеде стабилнију, масовнију и квалитетнију производњу дрвне масе.

Необрасле површине заузимају 182,58 ха или 13,9% од укупне површине газдинске јединице.

Територија газдинске јединице се налази у саставу ловишта  „Лим“ које се простире на територији општине Пријепоље, којим газдује ловачко удружење „Лим“ из Пријепоља.

Просечна отвореност путевима у односу на површину газдинске јединице (1.313,33 ха) износи 26,07 м/ха, ако узмемо у обзир само обраслу површину газдинске јединице (1.130,75 ха) просечна отвореност је нешто већа и износи 30,28 м/ха. Квалитет путева је незадовољавајући, јер су углавном заступљени шумски путеви без коловозне конструкције и јавни асфалтни путеви који тангирају или пролазе кроз газдинску јединицу.

Из напред  изнетог  наведени показатељи говоре о стању шума газдинске јединице и дају полазну основу како поступати према свакој састојини, јер су узгојне потребе сваке састојине различите.

# Досадашње газдовање

## Промене шумског фонда

- Прво уређивање ових шума (господарске јединице) извршено је 1958/59.године под називом „Гусиње – Граб“.

- Друго уређивање је вршено 1968.године, кад је извршена ревизија елабората „Гусиње – Граб“.

- Треће уређивање газдинске јединице под садашњим називом „Гусиње – Суви до“ вршено је 1981 године.

- Четврто уређивање је извршено 1991.године, том приликом Решењем министра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 89 став 2 ЗОШ (Службени гласник Р. Србије бр. 46/91, 83/9 и 54/93, 48/94 и 54/96) важност основе је продужена за две године.

- Пето уређивање је урађено 2003.године.

- Шесто уређивање вршено је 2013.године.

- За ову газдинску јединицу ово је седмо уређивање ових шума.

У наредном поглавлју приказаће се све промене стања као и начин и последице досадашњег газдовања.

### Промене шумског фонда по површини

Промена шумског фонда по површини дата је следећом табелом:

| Година уређивања | Укупна површина | Шума | Шумске културе | Шумско земљиште | Неплодно | За остале сврхе | Туђе земљиште | Заузеће |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | ха | ха | ха | ха | ха | ха | ха |
| 2012 | 1,406.36 | 1,115.36 | 61.47 | 148.32 | 48.21 | 33.00 | 29.21 |  |
| 2022 | 1,313.33 | 1,093.09 | 37.66 | 85.08 | 36.19 | 59.41 | 67.88 | 1.90 |
| Разлика | -93.03 | -22.27 | -23.81 | -63.24 | -12.02 | 26.41 | 38.67 | 1.90 |

Површина газдинске јединице износи: 1.313,33 ха (умањена  је за 93.03 ха), што је утицало да се и број одељења са 46 умањи за шест одељења па укупан број  одељења износи 40.

Разлике у укупној површини ове газдинске јединице између два уређивања настале су услед спровођења реституције, повраћаја шуме Српској православној цркви  решењем бр.46-00-249/07 (даље у прилогу) према Закону о враћању одузете имовине и обештећењу (СЛ.гласник РС бр: 72/2011,108/2013,142/2014,88/2015) и израде дигиталног катастра непокретности и различите методе мерења површина.

Умањена површина газдинске јединице утицала је да се умање све категорије земљишта, од којих највише је умањена категорија шумско земљиште 63,24 ха.

Категорија шумске културе умањена је за 23,81 ха.

Категорија шума умањена је за 22,27 ха.

Неплодно земљиште у које су сврстани путеви, камењари, умањено је за 12,02 ха, док је земљиште за остале сврхе увећано за 26,41 ха, до неслагања у површинама ових земљишта дошло је због различитог категорисања ових земљишта у задња два уређивања.

Евидентирана је и категорија заузеће земљишта од 1,90 ха, површине које се налазе у саставу газдинске јединице, у државном су поседу, али су их узурпирала одређена приватна лица.

### Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту

| Врста дрвећа | Укупна запремина 2012.год. | Укупан запремински прираст | Укупан остварени принос | Очекивана запремина | Запремина добијена премером | Разлика у запремини | Запремински прираст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3 |
| ПБр |  |  |  | 0.0 | 32.3 | 32.3 | 4.0 |
| Омл |  |  |  |  | 7.4 | 7.4 | 1.0 |
| Гр | 3130.1 | 512.0 | 605.9 | 3036.2 | 4595.9 | 1559.7 | 854.0 |
| Цер | 1647.4 | 343.0 |  | 1990.4 | 946.7 | -1043.7 | 313.0 |
| Слад | 74.2 | 13.0 |  | 87.2 | 3084.0 | 2996.8 | 1012.0 |
| Треш |  |  |  | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 1.0 |
| Отл |  |  |  | 0.0 | 23.1 | 23.1 | 8.0 |
| Кит | 19964.6 | 4399.0 | 2130.0 | 22233.6 | 19706.6 | -2527.0 | 6731.0 |
| Јас |  |  | 17.7 | -17.7 | 142.8 | 160.5 | 31.0 |
| Брз |  |  | 35.3 | -35.3 | 163.3 | 198.6 | 59.0 |
| Бк | 114188.5 | 25073.0 | 10201.5 | 115741.4 | 134119.7 | 18378.3 | 27737.0 |
| Јав |  |  |  | 0.0 | 39.7 | 39.7 | 1.0 |
| Јел | 7.7 | 1.0 |  | 8.7 | 21.0 | 12.3 | 6.0 |
| Смр | 21285.9 | 7238.0 | 1628.6 | 22574.2 | 24825.2 | 2251.0 | 7593.0 |
| Цбор | 5181.9 | 2866.0 | 472.7 | 7575.2 | 9723.8 | 2148.6 | 4624.0 |
| Ббор | 225.8 | 120.0 |  | 345.8 | 327.1 | -18.7 | 138.0 |
| УКУПНО ГЈ | 165706.2 | 40564.0 | 15091.7 | 191178.5 | 197765.1 | 6586.6 | 49113.0 |

Разлика између очекиване и запремине добијене последњим премером износи 6.586,6 м3, односно увећана је за 3,4%. Стање при премеру 2012. године износило је 165.706,2 м3, десетогодишњи прираст износио је 40.564,0 м3. Извршене сече у том периоду су биле 15.091,7 м3, што даје очекивану запремину од 191.178,5 м3.

Запремина добијена последњим премером износи 197.765,1 м3.

Гледано по врстама дрвећа, разлика између очекиване и запремине добијене премером код лишћарских врста, приметан је мањак запремине добијене премером  код цера (-1.043,7 м3 или 52,4%), китњака (-2.527,0 м3 или 11,4%), пораст запремине од очекиване евидентна је код сладуна (+2.996,8 м3 или 3.436,1%), јасика (+160,5 м3 или 906,8% ), китњака (+198,6 м3 или 562,6%), граб (+1.559,7 м3 или 51,4%) и буква (+5.059,7 м3 или 3,9%).

Код четинарских врста приметан је мањак запремине добијене премером код смче (-2.070,1 м3 или 7,7%) и белог бора (-18,7 м3 или 5,4%), пораст запремине од очекиване евидентна је код јеле (+12,3 м3 или 141,4%) и црног бора (+2.149,6 м3 или 28,4% ).

Врсте дрвећа које приликом последње таксације нису значајно утицале на запремину и запреминског прираст су: ПБрест, омл, трешња, отл и јавор.

Табеларни приказ два уређајна периода:

| Година уређивања | Површина | Запремина | Запремински прираст | Iv % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | м3 | м3/ха | м3 | м3/ха |  |
| 2012 | 1406.36 | 169762.5 | 120.7 | 4056.4 | 2.9 | 2.4 |
| 2022 | 1313.33 | 197765.1 | 150.6 | 4912.6 | 3.7 | 2.5 |

Из табеле се види да се површина газдинске јединице у последња два уређајна периода мењала, што значи да је газдинска  јединица умањена  за површину од 93,03 ха, разлика је настала из разлога спровођења реституције.

Евидентна је разлика у запремини и приликом последњег уређивања која је у овом случају увећана и износи + 28.002,6 м3, запремински прираст увећан је за            + 856,2 м3.

Оваква промена вредности запреминског прираста (укупно, по ха и процента прираста) може се тумачити као последица примене различитих методологија, одређивање прираста преко програмског пакета, методом процента прираста.

Приликом прикупљања података за израду ове основе издвајање одсека и позиционирање на кругове вршено је помоћу ГПС уређаја, одређивање површине и број примерних површина је пратило степен хомогености састојина а висине стабала и полупречници кругова су мерени електронским висиномером „Вертеx“, па је за претпоставити да је тачност података последњег уређивања велика.

## Однос планираних и остварених радова у досадашњем периоду

### Досадашњи радови на обнови и гајењу шума

| Врста радова | Планирано | Извршење | Разлика | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | ха | (+/-) ха |  |
| Вештачко пошумљавање садњом - реконструкција | 33.12 | 22.70 | -10.42 | 68.5 |
| Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 8.63 | 19.40 | 10.77 | 224.8 |
| Сеча избојака и уклањање корова ручно | 66.24 |  | -66.24 | 0.0 |
| Окопавање и прашење у културама | 66.24 |  | -66.24 | 0.0 |
| Чишћење у младим културама | 71.50 | 34.67 | -36.83 | 48.5 |
| Прореде | 765.95 | 549.19 | -216.76 | 71.7 |
| УКУПНО ГЈ | 1,011.68 | 625.96 | -385.72 | 61.9 |

Предходном основом, планом гајења шума планирани су радови на површини од 1.011,68 ха.

Према евиденцији извршених радова добијених из шумске управе Пријепоље, радови на гајењу су извршени на површини од 625,96 ха што представлја 61,9% од планираних.

Гледано појединачно од планираних радова вештачко пошумљавање садњом планирано на 33,12 ха, а план је остварен са 68,5%, попуњавање вештачки подигнутих култура садњом планирано на 8,36 ха, а план је остварен са 224,8%, чишћење у младим културама планирано на 71,50 ха, а план је остварен са 48,5%, сеча избојака и уклањање корова ручно и окопавање и прашење у културама, нису изведени. Нега шума (прореде) планиране на 765,95 ха уз остварење плана од 71,7%.

Ако анализирамо укупно реализован план гајења износи 61,9%, може се закључити да радови нису у довољној мери изведени. Један од разлога због чега планирани радови нису извршени може се навести и то да извођачи приликом конкурса на тендеру за предвиђене врсте радова на гајењу понуде знатно ниже цене како би себи обезбедили склапање уговора, што за последицу има немогућност ангажовања потребне радне снаге.

Као не мање битан разлог не остварења плана у великој мери допринео је положај газдинске јединице, као и структура путне мреже коју углавном чине путеви који су сезонског карактера (без коловозне конструкције).

Управо  из тог разлога у овом уређајном периоду неопходно је посветити већу пажњу радовима на гајењу шума, као и створити услове да се изведу радови који су планирани а у претходном периоду нису у довољној мери изведени или су изостали.

### Досадашњи радови на заштити шума

У досадашњем периоду заштити шума поклањала се пуна пажња. У циљу заштите шума од бесправног коришћења организована је лугарска служба, а бесправне сече у претходном периоду износиле су 81,8 м3.

У циљу заштите шума од пожара редовно се организују дежурства и појачан надзор у критичном периоду, како би благовременим откривањем и брзим интервенцијама били сузбијени шумски пожари ширих размера. У претходном уређајном периоду у нису евидентирани шумски пожари

У циљу превентивне заштите шума од штетних инсеката сваке године постављају се ловне клопке (15 одељење), врши се њихова контрола и надзор.

Све то је допринело да већих оштећења шуме узрокованих овим факторима није било.

### Досадашњи радови на коришћењу шума

Таб.1

| Врста дрвећа | Планирано | Укупно | Остварено | Укупно | Разлика | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главни принос | Претходни принос |  | Главни принос | Претходни принос | Бесправни |  | Главни | Претходни |  |
|  |  |  |  | редовни | случајни | ванредни | редовни | случајни | ванредни |  |  |  |  |  |
| Граб |  | 154,3 | 154,3 | 435,6 |  |  | 154,3 |  |  | 16,0 | 605,9 | 435,6 |  | 392,7 |
| Цер | 48,2 | 146,6 | 194,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | -48,2 | -146,6 |  |
| Китњак | 1.170,9 | 2.142,8 | 3.313,7 | 1.029,4 |  |  | 1.070,1 |  |  | 30,5 | 2.130,0 | -141,5 | -1.072,7 | 64,3 |
| Буква | 3.956,8 | 9.962,2 | 13.919,0 | 4.438,2 | 488,0 |  | 4.622,3 | 431,2 | 198,8 | 23,0 | 10.201,5 | 969,4 | -4.709,9 | 73,3 |
| Јасика |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 15,4 |  |  | 17,7 | 2,3 | 15,4 |  |
| Бреза |  |  |  | 34,2 | 1,1 |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  |  |
| Смрча | 1.706,1 | 1.161,7 | 2.867,8 | 1.071,5 | 345,5 |  | 190,3 | 11,5 |  | 9,8 | 1.628,6 | -289,1 | -959,9 | 56,8 |
| Црни Бор |  | 652,7 | 652,7 |  |  |  | 434,9 | 4,6 | 30,7 | 2,5 | 472,7 |  | -182,5 | 72,4 |
| Бели Бор |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,0 |  |
| УКУПНО ГЈ | 6.882,0 | 14.240,3 | 21.122,3 | 7.008,9 | 836,9 |  | 6.471,9 | 462,7 | 229,5 | 81,8 | 15.091,7 | 963,8 | -7.076,2 | 71,4 |

У протеклих десет година интензивног газдовања евидентирани укупни принос од сеча шума према евиденцији ШУ Пријепоље износи 15.091,7 м3. Укупан принос чине главни принос (сече обнављања), претходни принос (проредне сече) и случајни принос (снеголоми, снего извале, ветро извале и сушење стабала) који није планиран. При евиденцији приноса регистроване су и бесправне сече.

Главни принос је остварен са 7.845,8 м3 (114,0%), претходни принос остварен је са 7.164,1 м3 (50,3%).

Претходним планом коришћења планирано је 21.122,3 м3 а остварено је 15.091,7 м3 тако да је план остварен са 71,4%. Што се тиче врсте приноса,  главни принос је остварен  са 114,0 %, а претходни са 50,3 % од планираног.

Посматрајући укупну реализацију радова на коришћењу за целу газдинску јединицу проценат извршења етата је 71,4 %, (Таб.1).

Таб.2

| Врста приноса | План | Реализација |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | ха | м3 | % | ха | % |
| Главни | 6.882,0 | 163,79 | 7.927,6 | 115,2 | 172,05 | 105,0 |
| Претходни | 14.240,3 | 765,95 | 7.164,1 | 50,3 | 377,13 | 49,2 |
| УКУПНО ГЈ | 21.122.3 | 929,74 | 15.091,7 | 71,4 | 549,18 | 59,1 |

Анализирајући реализацију приноса по површини (Таб.2), главни принос планиран  је на површини од 163,79 ха, остварен је на 172,05 ха или 105,0%, док је претходни принос планиран на површини од 765,95 ха, остварен је на 377,05 ха или 49,2%.

Укупна реализација радова  на коришћењу за целу газдинску јединицу по површини остварена је на 549,18 ха или 59,1%.

### Остали радови

У претходном уређајном  периоду планирана је изградња нових тврдих камионских путева у дужини од 3.282,0 км:

- Иванковица – Забрдњи Тоци који би отворио низ одељења 6,7 и 8

Поред изградње камионског пута, планира се и одржавање већ постојећих шумских комуникација.

Од укупно планираних радова, пројекат изградње пута „Иванковица – Забрдњи Тоци“ (I + II фаза) је реализован у потпуности у дужини 3.282,0 км.

Откупа осталих шумских производа у протеклом периоду није било, као и прикупљања накнаде за пашарење стоке.

### Општи осврт на досадашње газдовање шума

Површина газдинске јединице, у односу на прошло уређивање шума, умањена је за 93,03 ха из разлога спровођења реституције.

Умањена површина газдинске јединице утицала је да се умање све категорије земљишта, од којих највише је умањена категорија шумско земљиште 63,24 ха.

Категорија шумске културе умањена је за 23,81 ха.

Категорија шума умањена је за 22,27 ха.

Неплодно земљиште у које су сврстани путеви, камењари, умањено је за 12,02 ха, док је земљиште за остале сврхе увећано за 26,41 ха, до неслагања у површинама ових земљишта дошло је због различитог категорисања ових земљишта у задња два уређивања.

Евидентирана је и категорија заузеће земљишта од 1,90 ха, површине које се налазе у саставу газдинске јединице, у државном су поседу, али су их узурпирала одређена приватна лица.

Запремина добијена последњим премером износи 197.765,1 м3. Разлика између очекиване и запремине добијене последњим премером износи 6.586,6 м3 , односно увећана је за 3,4%. Стање при премеру 2012. године износило је 165.706,2 м3, десетогодишњи прираст износио је 40.564,0 м3. Извршене сече у том периоду су биле 15.091,7 м3, што даје очекивану запремину од 191.178,5 м3.

Гледано по врстама дрвећа, разлика између очекиване и запремине добијене премером код лишћарских врста, приметан је мањак запремине добијене премером  код цера (-1.043,7 м3 или 52,4%), китњака (-2.527,0 м3 или 11,4%), пораст запремине од очекиване евидентна је код сладуна (+2.996,8 м3 или 3.436,1%), јасика (+160,5 м3 или 906,8% ), китњака (+198,6 м3 или 562,6%), граб (+1.559,7 м3 или 51,4%) и буква (+5.059,7 м3 или 3,9%).

Код четинарских врста приметан је мањак запремине добијене премером код смче (-2.070,1 м3 или 7,7%) и белог бора (-18,7 м3 или 5,4%), пораст запремине од очекиване евидентна је код јеле (+12,3 м3 или 141,4%) и црног бора (+2.149,6 м3 или 28,4% ).

Врсте дрвећа које приликом последње таксације нису значајно утицале на запремину и запреминског прираст су: ПБрест, омл, трешња, отл и јавор.

Евидентна је разлика у запремини и приликом последњег уређивања која је у овом случају увећана и износи +24.226,4 м3 или 14,0%, запремински прираст увећан је за +11.916,0 м3 или 32,0%.

Оваква промена вредности запреминског прираста (укупно, по ха и процента прираста) може се тумачити као последица примене различитих методологија, одређивање прираста преко програмског пакета, методом процента прираста.

Приликом прикупљања података за израду ове основе издвајање одсека и позиционирање на кругове вршено је помоћу ГПС уређаја, одређивање површине и број примерних површина је пратило степен хомогености састојина а висине стабала и полупречници кругова су мерени електронским висиномером „Вертеx“, па је за претпоставити да је тачност података последњег уређивања велика.

Претходном основом, планом гајења шума планирани су радови на површини од 1.011,68 ха.

Према евиденцији извршених радова добијених из шумске управе Пријепоље, радови на гајењу су извршени на површини од 453,90  ха што представља 44,9%  од планираних.

Гледано појединачно од планираних радова вештачко пошумљавање садњом планирано на 33,12 ха, а план је остварен са 68,5%, попуњавање вештачки подигнутих култура садњом планирано на 8,63 ха, а план је остварен са 224,8%, чишћење у младим културама планирано на 71,50 ха, а план је остварен са 48,5%, сеча избојака и уклањање корова ручно и окопавање и прашење у културама, нису изведени. Нега шума (прореде) планиране на 765,95 ха уз остварење плана од 49,2%.

Ако анализирамо укупно реализован план гајења износи 61,9%, може се закључити да радови нису у довољној мери изведени. Један од разлога због чега планирани радови нису извршени може се навести и то да извођачи приликом конкурса на тендеру за предвиђене врсте радова на гајењу понуде знатно ниже цене како би себи обезбедили склапање уговора, што за последицу има немогућност ангажовања потребне радне снаге.

Као не мање битан разлог не остварења плана у великој мери допринео је положај газдинске јединице, као и структура путне мреже коју углавном чине путеви који су сезонског карактера (без коловозне конструкције). Управо  из тог разлога у овом уређајном периоду неопходно је посветити већу пажњу радовима на гајењу шума, као и створити услове да се изведу радови који су планирани а у претходном периоду нису у довољној мери изведени или су изостали.

У досадашњем периоду заштити шума поклањала се пуна пажња. У циљу заштите шума од бесправног коришћења организована је лугарска служба, а бесправне сече у претходном периоду износиле су 81,8 м3.

У циљу заштите шума од пожара редовно се организују дежурства и појачан надзор у критичном периоду, како би благовременим откривањем и брзим интервенцијама били сузбијени шумски пожари ширих размера.

У циљу превентивне заштите шума од штетних инсеката сваке године постављају се ловне клопке, врши се њихова контрола и надзор. Све то је допринело да већих оштећења шуме узрокованих овим факторима није било.

У протеклих десет година интензивног газдовања евидентирани укупни принос од сеча шума према евиденцији ШУ Пријепоље износи 15.091,7 м3. . Укупан принос чине главни принос (сече обнављања), претходни принос (проредне сече) и случајни принос (снеголоми, снего извале, ветро извале и сушење стабала) који није планиран. При евиденцији приноса регистроване су и бесправне сече.

Главни принос је остварен са 7.845,8 м3 (114,0%), претходни принос остварен је са 7.164,1 м3 (50,3%).

Претходним планом коришћења планирано је 21.122,3 м3 а остварено је 15.091,7 м3 тако да је план остварен са 71,4%. Што се тиче врсте приноса,  главни принос је остварен  са 114,0 %, а претходни са 50,3 % од планираног.

Посматрајући укупну реализацију радова на коришћењу за целу газдинску јединицу проценат извршења етата је 71,4 %.

Анализирајући реализација приноса по површини, главни принос планиран  је на површини од  163,79  ха, остварен је на 172,05 ха или 105,0%, док је претходни принос планиран на површини од 765,95 ха, остварен је на 377,13 ха или 49,2 %.

Укупна реализација радова  на коришћењу за целу  газдинску јединицу  по површини остварена је на 549,18 ха или 59,1%. У реализацији површине ушле су и површине обухваћене ванредним и случајним приносом.

На крају намеће се и закључак да спровођењем реституције газдинске јединице умањена је за 93.03 ха, што је у значајној мери утицало на проценат реализације плана гајења и плана коришћења.

Сви радови који се изведу позитивно утичу на стање састојина, састојине су доброг квалитета, добре очуваности, састојине су са солидном просечном  запремином по хектару.

Занемарено је коришћење осталих шумских производа, односно производни потенцијали шума (шумски плодови, лековито биље, јестиве гљиве и др.).

У претходном уређајном периоду планирана је изградња нових меких камионских путева у дужини од 3.282,0 км. Пројекат изградње пута „Иванковица – Забрдњи Тоци“ (I + II фаза) је реализован у потпуности.

Напред изнете констатације јасно указују на потребу промене односа према шумама ове газдинске јединице у наредном уређајном раздобљу, односно потребу  интензивирања свих предвиђених радова, којима ће се обезбедити даља биолошка стабилност целог комплекса.

# Планирање унапређења стања оптималног коришћења шума

## Циљеви газдовања шумама

### Општи циљеви газдовања шумама

Општи циљеви газдовања шумама произилазе из Закона о шумама (Сл.гласник РС бр.30/10, 93/12, 89/15, 95/18 ). Шуме, као добро од општег интереса морају да се одржавају, обнављају и користе тако да се: очува и повећа њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност и заштита и стално повећање приноса и прираста. Шумско земљиште, као добро од општег интереса, користи се за шумску производњу и не може да се користи у друге сврхе осим у случајевима и под условима утврђеним овим законом.

Према Правилнику, општи циљеви су:

- Заштита и стабилност шумских екосистема;

- Санација општег стања деградираних шумских екосистема и обезбеђивање оптималне обраслости;

- Очување трајности и повећање приноса;

- Повећање укупне вредности шума и њених општекорисних функција.

Овако дефинисани општи циљеви газдовања шумама покривају један заједнички општи циљ који је садржан у потреби обезбеђења рационалног коришћења природних ресурса, унапређење услова живота, заштита од елементарних непогода и заштита генетског фонда.

Остваривање општих циљева газдовања у многоме зависи од садашњег стања шума и од доследне примене узгојних техничких и уређајних мера прописаних овом основом газдовања шумама газдинске јединице „Гусиње – Суви до“.

### Посебни циљеви газдовања

Узимајући у обзир стање шума газдинске јединице и истакнуте друштвене потребе, у оквирима претходно дефинисаних општих циљева, могу се сагледати и они су у оквиру производног (општег) циља (производња органске материје) следећи:

- Производња техничког дрвета (у најширем смислу)

- Производња целулозног дрвета

- Против ерозиона заштита земљишта

- Заштита вода и водоснабдевања

- Заштита и очување заштићених реликтних, ретких и угрожених врста флоре и фауне

- Производња осталих производа из шуме

- Производња, узгој и заштита дивљачи и остале фауне.

Посебни циљеви газдовања представљају посебна наменска опредељења која важе за целу газдинску јединицу или поједине њене делове. Неке од наведених циљева  можемо, а неке не можемо са сигурношћу планирати, с обзиром на сложене односе у еколошком смислу на релацији животна средина – флора – фауна, равнотеже међу њима и еколошког капацитета с којима се мора рачунати. При томе је јасно да тренутно расположивим мерама и радовима можемо неке појаве и ризике у извесном смислу ублажити или елиминисати.

Уопшено постоје следећи посебни циљеви:

- Биолошко – узгојини,

- Производно – технички,

- Општекорисни

С обзиром на временски период у коме се ови циљеви могу остварити деле се на:

- дугорочне, чије се остварење протеже на више уређајних раздобља,

- краткорочне, који се остварују у току једног уређајног раздобља.

#### Биолошко-узгојни циљеви

Наменска целина 10 производња техничког дрвета:

газд.кл.: 10.177.321;10.214.311;10.306.311;10.306.313;10.307.313;10.308.311;10.351.421;10.352.421;10.360.421;10.361.421;10.362.421;10.404.471;10.470.311;10.470.421; 10.471.311;10.471.421;10.473.421;10.475.311;10.476.311;10.477.311.

циљеви:

  - постепено довођење састојина у оптимално (нормално) стање, које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта у циљу задовољења друштва према шуми као добру од посебног значаја, односно, интезивна максимална производња дрвета најбољег квалитета и вредности.

  - поправка постојећег стања.

  - конверзија (превођење) изданачких састојина у високи облик.

  - зауставити сушење (смрче) настало услед појаве ентомолошких и фитопатолошких обољења.

  - одговарајућим узгојним мерама вештачки подигнуте састојине превести у квалитетне обрасле састојине.

  - производња најквалитетнијих дрвних сортимената.

  - благовременим и адекватним мерама неге усмеравати позитивно развој средњедобних и младих састојина.

  - обезбедити повећање производне вредности састојина.

  - најквалитетнијим стаблима као носиоцима прираста треба омогућити несметани и максимални прираст.

Наменска целина 26 заштита землјишта од ерозије:

газд. кл.: 26.266.311;26.266.421;26.307.313;26.308.311;26.362.422;26.475.311

циљеви:

  - очување и поправка станишних услова, а самим тим и спречавање појаве ерозивних процеса.

  - побољшати производне могућности станишта очувањем већег склопа.

  - створити оптималне услове за развој стабала.

  - одговарајућим узгојним мерама вештачки подигнуте састојине превести у квалитетне обрасле састојине.

  - мелиоративним радовима, припремом терена и пошумљавањем преводити ове биљне заједнице у виши узгојни облик.

- Краткорочни циљеви

  - због приоритетне функције – заштита земљишта од ерозије, као и због прекинутог склопа код ових састојина, у овом уређајном раздобљу је планирано прелазно газдовање, очување и поправка станишних услова, а самим тим и спречавање појаве ерозивних процеса.

Необрасло земљиште

циљеви:

- све површине погодне за пошумљавање, веће од 0,5 ха, пошумљавати до оптималног односа пошумљености обраслог и необраслог земљишта 95 : 5.

- евидентно је повећање површине под шумом у претходних 10 година, што је у великој мери последица природног пошумљавања необраслих површина из тог разлога у овом уређајном периоду нису планирани радови.

#### Производни циљеви

а.    Дугорочни циљеви:

- производња квалитетних дрвних сортимената за механичку прераду, уз што веће учешће квалитетних класа;

- производња техничке обловине из проредних сеча;

- производња огревног и целулозног дрвета као пратећих сортимената у производњи трупаца и облог техничког дрвета;

- коришћење осталих производа (шумски плодови, лековито биље, печурке и др.)

б.    Краткорочни циљеви:

- остварити дугорочне циљеве по принципу да састојине после сваке сече буду стабилније, виталније, квалитетније и производно вредније;

- рационално искоришћење посечене дрвне масе израдом највреднијих сортимената.

#### Технички циљеви

а.   Дугорочни циљеви:

- планско отварање шумског комплекса изградњом мреже путева;

- максимално механизовати све радне процесе у циљу рационализације свих фаза рада;

- максимална продуктивност рада уз минималне трошкове;

- стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за увођење нових технологија.

б.    Краткорочни циљеви:

- настојати реализовати отварање шумског комплекса изградњом путева који би омогућили несметано газдовање и превоз дрвних сортимената независно од временских услова;

- производити што квалитетније сортименте, уз што рационалније искоришћење дрвне масе;

- стручно оспособљавање и усавршавање (присуство стручним семинарима).

#### Општекорисни циљеви

а.    Дугорочни циљеви:

- свим мерама и захватима константно допринети јачању и унапређивању свих функција шуме;

б.     Краткорочни циљеви:

- побољшати биолошку стабилност високих, изданачких и вештачки подигнутих састојина и проширити шуму на необрасле површине.

## Мере за постизање циљева гздовања

Према стању шума и економским могућностима газдинства, а узимајући у обзир стабилност и процену могућности целокупног екосистема, све мере се деле на:

- Узгојне,

- Уређајне.

### Узгојне мере

Узгојне мере су дефинисане начином обнављања и неговања састојина. У односу на досадашње газдовање шумама и састојинске прилике у газдинској јединици, а према биолошким особинама одређених врста дрвећа, усвојени су следећи системи газдовања:

Избор система газдовања

- Састојинско (оплодна сеча кратког периода за подмађивање до 20 година), примењиваће се у високим (очуваним и разређеним) и изданачким (очуваним и разређеним) састојинама. То се односи на следеће газдинске класе:

- високе састојине: (газд. кл.: 10.351.421)

- изданачке састојине: (газд. кл.: 10.214.311; 10.306.311; 10.306.313; 10.307.313; 10.360.421; 10.361.421; 26.307.313).

- Састојинско газдовање применом оплодних сеча дугог периода обнављања – групимично оплодне сече примењиваће се у:

- високим разнодобним шумама букве (газд. кл.: 10.352.421)

- високим шумама смрче и букве (газд. кл.: 10.404.471)

- Састојинско (чиста сеча) са вештачким пошумљавањем након извршених чистих сеча, примењиваће се у:

- изданачким девастираним састојинама: (газд. кл.: 10.177.321; 10.308.311; 10.362.421; 26.308.311; 26.362.422).

- вештачки подигнутим састојинама: (газд. кл.: 10.470.311; 10.470.421; 10.471.311; 10.471.421; 10.473.421; 10.475.311; 10.476.311; 10.477.311; 26.475.311)

у којима је опходња 80 година, а до старости опходње састојине треба неговати.

Избор узгојног и структурног облика

Основни узгојни облик (циљна шума) коме дугорочно треба тежити на укупном простору газдинске јединице је висока шума (независно од начина обнове: природним – приоритетним или вештачки изнуђеним путем). Ниски узгојни облик не треба задржавати, док се шибљаци, као едафски и орографски условљене биљне заједнице, и даље задржавају и стављају изван третмана.

Избор структурног облика већ је решен избором система газдовања, а условљен је као и систем газдовања затеченим састојинским стањем и утврђеним приоритетним функцијама, тј. функционалним захтевима и биолошким особинама главних врста дрвећа (едификатора) које граде састојине:

-  применом поступних оплодних сеча дугог периода  за обнављање – групимично оплодних сеча (подмладно раздобље дуже од 20 година) изграђиваће се разнодобне састојине

-  применом састојинског газдовања – оплодних сеча кратког подмладног раздобља (до 20 година), као и састојинског  газдовања – чистим  сечама изграђиваће  се  нормалне једнодобне састојине

Избор врста дрвећа

Приликом избора врста дрвећа руководимо се биолошким особинама врсте, еколошко-производним особинама станишта, а такође и економским циљевима за постизање највеће производње најбољег квалитета.

Руководити се принципом аутохтоности, значи форсирати врсте присутне од природе, али не по сваку цену. Треба узети у обзир и стање станишта, те евентуалне промене земљишта (влажност, дубина, хемијски састав итд.) које су могле настати у међувремену у нашем случају смрча, јела, бели бор, црни бор, буква. Вештачко обнављање ових врста које граде изданачке састојине подразумева уношење других врста: смрче, црног и белог бора.

У овој газдинској јединици има  површина које су пошумљене. Вештачки подигнуте састојине су средње доброг квалитета, а главне врсте су смрча, бели бор и црни бор. Те вештачки подигнуте састојине треба неговати.

Избор начина сече и коришћења

Одабир адекватног начина обнављања одређује и структурни облик будућих састојина, као и целокупни газдински поступак и елементе за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђења трајности приноса. Начин обнављања, пре свега зависи од биолошких особина врста дрвећа која граде састојину, особина станишта и економских прилика.

За састојине ове газдинске јединице одређују се следећи начини сече и коришћења шума:

- Групимично оплодне сече дугог периода за обнављање примењиваће се за газдинске класе: (ГК: 10.352.421; 10.404.471) као главне сече обнављања у зрелости за сечу, а до зрелости за сечу примењиваће се проредне сече.

- Оплодна сеча кратког периода за обнављање примењиваће се за газдинске класе: (ГК: 10.214.311; 10.306.311; 10.306.313; 10.307.313; 10.351.421; 10.360.421; 10.361.421; 26.307.313) као главне сече обнављања у зрелости за сечу, а до зрелости за сечу примењиваће се проредне сече.

- Састојинско - чиста сеча примењиваће се у девастираним састојинама и вештачки подигнутим састојинама за газдинске класе: (ГК: 10.177.321;10.308.311; 10.362.421;26.308.311;26.362.422; 10.470.311; 10.470.421; 10.471.311; 10.471.421; 10.473.421; 10.475.311; 10.476.311; 10.477.311; 26.475.311).

- Састојинско – завршна сеча са остављањем причувака примењиваће се у делу газдинске класе 10.177.321 на површини од 3,37 ха.

Избор начина неге

Стање састојина и постављени циљеви газдовања одређују избор начина неге. За састојине ове газдинске јединице утврђују се следећи начини неге:

- чишћење у младим култтурама

- окопавање и прашење

- сеча избојака и уклањање корова ручно

- селективне прореде у одраслим састојинама (од фазе касног младика до зрелости за сечу)

- санитарно узгојне сече у евентуално угроженим састојинама.

### уређајне мере

Под уређајним мерама подразумевају се уређајне јединице за које се одређује принос, мере којима се принос исказује и остали показателји којима се поближе утврђује стање састојина.

Основна јединица трајности приноса је газдинска класа на нивоу шумског подручја, мера приноса је запремина, а регулатор трајности приноса је запремински прираст.

Избор опходње

- За високе разнодобне чисте и мешовите састојине букве (састојинска целина 352) одређује се опходња од 120 година, а дужина подмладног раздобља у трајању од 20 година.

- За високе једнодобне чисте и мешовите састојине букве (састојинска целина 351) одређује се опходња од 120 година, а дужина подмладног раздобља у трајању од 20 година.

- За вештачки подигнуте састојине смрче на туђем станишту (ГК: 10.470.311, 10.470.421, 10.471.311, 10.471.421, 10.473.421,), вештачки подигнуте састојине борова на туђем станишту (ГК: 10.475.311, 10.476.311, 10.477.311 и 26.475.311) одређује се опходња од 80 година.

- За изданачке састојине букве (састојинска целина 360, 361) изданачке састојине храстова  (састојинска целина 306  и 307)  одређује се опходња од 80 година, а дужина подмладног раздоблја од 20 година.

Избор реконструкционог и конверзионог раздобља

- За девастиране састојине у којима треба извршити реконструкцију, потребно је одредити временски период у којем ћемо извршити реконструкцију свих девастираних састојина - реконструкционо раздобље.

У овом уређајном раздобљу планира се реконструкција девастираних састојина на површини од 11,34 ха. Укупна површина девастираних сатојина у газдинској јединици износи 124,40 ха или 11,0% од укупно обрасле површине. Одређује се опште реконструкционо раздобље од 10 - 80 година.

Избор конверзионог раздобqа

- За очуване и разређене изданачке састојине букве, као и за мешовите изданачке састојине које граде ове врсте, које ћемо конверзијом преводити у високи облик гајења потребно је одредити временски период за које ће се то остварити – конверзионо раздобље. Полазећи од биолошких особина заступљених врста дрвећа (почетак обилног плодоношења семеном доброг квалитета од којег можемо добити довољно квалитетан поник који ће створити будућу састојину) морамо опходњу изданачких састојина продужити до 80 година, након чега започети природно обнављање састојина оплодним сечама кратког подмладног раздобља до 20 година. Према томе старост старе састојине у моменту завршног сека износиће 100 година. На основу напред изнетог и старости (размера добних разреда) изданачких састојина долази се до закључка да ће се све очуване и разређене састојине ове газдинске јединице конверзијом превести у високи облик гајења у наредних 20 – 80 година.

Одређивање пречника сечиве зрелости

- Димензије сечиве зрелости имају орјентациони карактер, нарочито када је због потребе ослобађања изузетно квалитетног подмлатка неопходно уклонити и средње јак материјал ако је са јачим и ниским крунама.

- Према одредбама Опште основе за Лимско шумско подручје, коме припада и газдинска јединица  „Гусиње – Суви до“, оријентациони пречник сечиве зрелости за главне врсте дрвећа је следећи:

| буква | dsz | = | 55 цм |
| --- | --- | --- | --- |
| смрча | dsz | = | 60 цм |
| јела | dsz | = | 60 цм |

Одређивање уравнотеженог стања

- Уравнотежена (нормална) запремина одређује се за састојине у којима се као систем газдовања примењује групимично – пребирно газдовање и састојинско газдовање – поступне оплодне сече дугог периода за обнављање (групимично – оплодне сече).

У следећој табели је приказана уравнотежена (оптимална) запремина по газдинским класама:

| Газдинска класа | Уравнотежена запремина |
| --- | --- |
|  | м3/ха |
| Састојине групимично оплодне сече |
| 10.352.421 | 400 |
| 10.404.471 | 450 |

Како се овде ради о недовољно изграђеним састојинама по структурном облику, а поред тога и недовољне истражености ове проблематике, овако одређене уравнотежене (нормалне) запремине не сматрамо коначним, већ само привременим. Оне ће сада служити као привремени циљ, коме желимо да приближимо стварно стање свих одсека припадајуће газдинске класе.

Остале мере

- превентивна, а по потреби и репресивна заштита шума

- примена механизације и савремених техничких поступака у свим фазама неге састојине и сече и израде дрвних сортимената (наменска целина 10)

- смањење механизације при газдовању шумама на најмању могућу меру (наменска целина 26)

- искључити производњу дугих сортимената (наменска целина 26)

- механизовани начин извлачења сортимената подредити анималним (наменска целина 26)

- обележавање заштићених делова природе на терену врши се кроз:

- постављање табли са знаком за означавање заштићеног природног добра

- постављање табли упозорења и забране у вези са недозвољеним и угрожавајућим активностима

- обележавање спољне границе заштићеног природног добра и зона заштите

- изградњу приступних стаза

- строгој забрани вршења било каквих делатности у овим објектима које ометају њихов спонтани развој

- у научно истраживачке сврхе приступ у објекат, а и његово истраживање могуће је уз дозволу предузећа

- успостављање мониторинга заштићених природних добара

### план гајења шума

План гајења шума одређује врсту и обим радова на обнови, узгоју, реконструкцији, подизању нових шума и производњи шумског семена и садног материјала.

Основне концепције плана гајења шума темеље се на следећим одредницама:

- постојећим производним потенцијалима шумског станишта,

- стању шума и потребним узгојним мерама хитног карактера,

- постављеним циљевима газдовања,

- реалним могућностима шумског газдинства.

Планом гајења шума треба омогућити:

- правилан развој младих састојина,

- наставити процес обнављања у високим зрелим, очуваним и разређеним састојинама,

- негу шуме у свим фазама развоја,

- замену деградираних шума,

- превођење изданачких шума у високе.

| Газдинска класа | ВРСТА РАДА | Свега |
| --- | --- | --- |
|  | НЕГА ШУМА | ОБНАВЉАЊЕ ШУМА | ПОДИЗАЊЕ ШУМА |  |
|  | Чишћење | Прореде | Окопавање и прашење | Сеча избојака и уклањање корова ручно | Свега | Обнављање у једнодобним шумама | Обнављање у високим разнодобним шумама | Обнављање пребирним сечама | Свега | Вештачко пошумљав. садњом (реконстр.) | Вештачко пошумљав. голети | Попуњав. шумских култура | Свега |  |
|  | 527 | 532-535 | 518 | 513 | (ха) | (ха) | (ха) | (ха) | (ха) | 317 | 313 | 414 | (ха) | (ха) |
| 10.177.321 |  |  | 19.78 | 19.78 | 39.56 | 3.37 |  |  | 3.37 | 9.89 |  | 1.98 | 11.87 | 54.80 |
| 10.306.311 |  | 14.47 |  |  | 14.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.47 |
| 10.306.313 |  | 2.11 |  |  | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.11 |
| 10.307.313 |  | 110.78 |  |  | 110.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.78 |
| 10.351.421 |  | 67.70 |  |  | 67.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.70 |
| 10.352.421 |  | 7.20 |  |  | 7.20 |  | 94.51 |  | 94.51 |  |  |  |  | 101.71 |
| 10.360.421 |  | 207.47 |  |  | 207.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.47 |
| 10.361.421 |  | 120.86 |  |  | 120.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.86 |
| 10.362.421 |  |  | 4.90 | 4.90 | 9.80 |  |  |  |  | 2.45 |  | 0.49 | 2.94 | 12.74 |
| 10.404.471 |  | 40.26 |  |  | 40.26 |  | 3.28 |  | 3.28 |  |  |  |  | 43.54 |
| 10.470.311 |  | 14.80 |  |  | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.80 |
| 10.470.421 | 21.27 | 15.12 | 17.48 | 17.48 | 71.35 |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 73.10 |
| 10.471.311 | 3.64 | 2.00 |  |  | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.64 |
| 10.471.421 |  | 3.63 |  |  | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.63 |
| 10.475.311 | 7.15 | 42.10 |  |  | 49.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.25 |
| Укупно НЦ 10 | 32.06 | 648.50 | 42.16 | 42.16 | 764.88 | 3.37 | 97.79 |  | 101.16 | 12.34 |  | 4.22 | 16.56 | 882.60 |
| 421 |  |  | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |  |  | 1.86 | 0.37 | 2.23 | 5.95 |
| Укупно НЦ 26 |  |  | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |  |  | 1.86 | 0.37 | 2.23 | 5.95 |
| УКУОНО ГЈ | 32.06 | 648.50 | 45.88 | 42.16 | 768.60 | 3.37 | 97.79 |  | 101.16 | 12.34 | 1.86 | 4.59 | 18.79 | 888.55 |

Планом неге шума планирани су следећи радови:

Прореде су планиране на 648,50 ха, и то у следећим газдинским класама: 10.306.311,10.306.313,10.307.313,10.351.421,10.352.421,10.360.421,10.361.421,10.404.471, 10.470.311,10.470.421,10.471.311,10.471.421,10.475.311,10.476.311 и 10.477.311.

Окопавање и прашење планирано је на 45,88 ха.

Сеча избојака и уклањање корова ручно планирано је на 42,16 ха.

Укупан план неге шума у газдинској јединици износи 768,60 ха.

У плану обнављања и подизања нових шума планирани су следећи радови:

Природно обнављање шума планирано је на 101,16 ха и то: оплодним сечама планирано је обнављање: ГК: 10.177.321 на укупној радној површини од 3,37 ха, групимично оплодним сечама: ГК:10.352.421 и 10.404.471 на укупној радној површини од 97,79 ха.

Вештачко пошумљавање садњом (реконструкција) планирана је на 12,34 ха у ГК: 10.177.321 и 10.362.421.

Вештачко пошумљавање голети планирано је на 1,86 ха.

Попуњавање вештачки подигнутих култура планирано је на 4,59 ха.

Укупан план нега шума, обнављање и подизање нових шума у газдинској јединици „Гусиње – Суви до“ је 888,55 ха.

#### План обнављања и подизања нових шума

Првенствена оријентација је на природном обнављању шума, а главну улогу у оваквом обнављању има начин извођења сеча којима се припремају погодни услови за настанак подмлатка, односно, стимулише урод семена и припрема земљиште за успешан почетак подмлађивања.

| Газдинска класа | Обнављање у високим разнодобним шумама | Обнављање пребирним шумама | Обнављање у једнодобним шумама | Попуњавање шумских култура | Вештачко пошумљавање голети | Вештачко пошумљавање садњом (реконструкција) | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 414 | 313 | 317 |  |
|  | радна пов. | радна пов. | радна пов. | комада | радна пов. | комада | радна пов. | комада | радна пов. | комада | радна пов. |
| 10.177.321 |  |  | 3.37 | 4945.0 | 1.98 |  |  | 24725.0 | 9.89 | 29670.0 | 15.24 |
| 10.352.421 | 94.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.51 |
| 10.362.421 |  |  |  | 1225.0 | 0.49 |  |  | 6125.0 | 2.45 | 7350.0 | 2.94 |
| 10.404.471 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.28 |
| 10.470.421 |  |  |  | 4370.0 | 1.75 |  |  |  |  | 4370.0 | 1.75 |
| Укупно НЦ 10 | 97.79 |  | 3.37 | 10540.0 | 4.22 |  |  | 30850.0 | 12.34 | 41390.0 | 117.72 |
| 421 |  |  |  | 930.0 | 0.37 | 4650.0 | 1.86 |  |  | 5580.0 | 2.23 |
| Укупно НЦ 26 |  |  |  | 930.0 | 0.37 | 4650.0 | 1.86 |  |  | 5580.0 | 2.23 |
| УКУПНО ГЈ | 97.79 |  | 3.37 | 11470.0 | 4.59 | 4650.0 | 1.86 | 30850.0 | 12.34 | 46970.0 | 119.95 |

У Плану обнављања и подизања нових шума планирани су следећи радови:

Групимично оплодним сечама: ГК: 10.352.421, 10.404.471 на укупној радној површини од 97,79 ха.

Обнављање природним путем у једнодобним састојинама: ГК: 10.177.321 завршна сеча са остављањем причувака, на укупној радној површини од 3,37 ха.

Планирана је реконструкција девастираних састојина на површини од 12,34 ха, у газдинској класи 10.177.321 и 10.362.421.

Вештачко пошумљавање голети планирано је на површини од 1,86 ха.

Планирано је попуњавање шумских култура на радној површини од 4,59 ха.

Укупан план обнављања и подизања нових шума у газдинској јединици „Гусиње – Суви до“ је 119,95 ха.

#### План расадничке производње

На подручју шумског газдинства Пријепоље постоји расадник оформљен решењем Министарства за заштиту природних богастава и животне средине,                  Бр. 322-05-126/2002 – 06 од 02.12.2002.год. Површина расадника је 31,20 ха, док је производна површина 0,50 ха, и налази се у газдинској јединици  „Црни  Врх – Камена Гора“. У расаднику се планира годишња производња до 450.000 садница смрче, белог бора и црног бора, док је капацитет 1.000.000 садница свих старости (1+0, 2+0 и 3+0).

Укупна производња расадника подмирује потребе ШГ Пријепоље за садницама четинара, док се лишћарске врсте набављају од других произвођача у оквиру        ЈП „Србијашуме“.

| Врста дрвећа | Попуњавање шумских култура | Вештачко пошумљавање голети | Вештачко пошумљавање садњом (реконструкција) | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 414 | 313 | 317 |  |
|  | комада | рад.пов. | комада | рад.пов. | комада | рад.пов. | комада | рад. пов. |
| 10.177.321 | 4945.0 | 1.98 |  |  | 24725.0 | 9.89 | 29670.0 | 11.87 |
| 10.352.421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.362.421 | 1225.0 | 0.49 |  |  | 6125.0 | 2.45 | 7350.0 | 2.94 |
| 10.404.471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.470.421 | 4370.0 | 1.75 |  |  |  |  | 4370.0 | 1.75 |
| Укупно НЦ 10 | 10540.0 | 4.22 |  |  | 30850.0 | 12.34 | 41390.0 | 16.56 |
| 421 | 930.0 | 0.37 | 4650.0 | 1.86 |  |  | 5580.0 | 2.23 |
| Укупно НЦ 26 | 930.0 | 0.37 | 4650.0 | 1.86 |  |  | 5580.0 | 2.23 |
| УКУПНО ГЈ | 11470.0 | 4.59 | 4650.0 | 1.86 | 30850.0 | 12.34 | 46970.0 | 18.79 |

Планом расадничке производње планира се вештачко пошумљавање садњом - након реконструкционих сеча, вештачко пошумљавање голети као и попуњавање радних површина смрчом, са укупним бројем од 46.970,0 садница.

За пошумљавање у наредном уређајном  периоду поред  наведених врста дрвећа (смрче), а као алтернатива могу се користити и друге врсте дрвећа (садница): јавор, буква, јела, дуглазија и друге врсте којима одговара конкретно станиште, а саднице могу бити различитих старости.

#### План неге шума

План неге шума обухвата све планиране радове на нези шума, од момента подмлађивања или оснивања састојине, па до доба зрелости за сечу, а то су:

- 532-535 – проредне  сече

- 527 – чишћење у младим културама

- 518 – окопавање и прашење

- 513 – сеча избојака и уклањање корова ручно

| Газдинска класа | ВРСТА РАДА | Свега |
| --- | --- | --- |
|  | НЕГА ШУМА |  |
|  | Чишћење | Прореде | Окопавање и прашење | Сеча избојака и уклањање корова ручно |  |
|  | 527 | 532-535 | 518 | 513 | (ха) |
| 10.177.321 |  |  | 19.78 | 19.78 | 39.56 |
| 10.306.311 |  | 14.47 |  |  | 14.47 |
| 10.306.313 |  | 2.11 |  |  | 2.11 |
| 10.307.313 |  | 110.78 |  |  | 110.78 |
| 10.351.421 |  | 67.70 |  |  | 67.70 |
| 10.352.421 |  | 7.20 |  |  | 7.20 |
| 10.360.421 |  | 207.47 |  |  | 207.47 |
| 10.361.421 |  | 120.86 |  |  | 120.86 |
| 10.362.421 |  |  | 4.90 | 4.90 | 9.80 |
| 10.404.471 |  | 40.26 |  |  | 40.26 |
| 10.470.311 |  | 14.80 |  |  | 14.80 |
| 10.470.421 | 21.27 | 15.12 | 17.48 | 17.48 | 71.35 |
| 10.471.311 | 3.64 | 2.00 |  |  | 5.64 |
| 10.471.421 |  | 3.63 |  |  | 3.63 |
| 10.475.311 | 7.15 | 42.10 |  |  | 49.25 |
| Укупно НЦ 10 | 32.06 | 648.50 | 42.16 | 42.16 | 764.88 |
| 421 |  |  | 3.72 |  | 3.72 |
| Укупно НЦ 26 |  |  | 3.72 |  | 3.72 |
| УКУОНО ГЈ | 32.06 | 648.50 | 45.88 | 42.16 | 768.60 |

Планом неге шума планирани су следећи радови:

Прореде су планиране на 648,50 ха и то у следећим газдинским класама: 10.306.311,10.306.313,10.307.313,10.351.421, 10.352.421,10.360.421, 10.361.421,10.404.471, 10.470.311,10.470.421,10.471.311, 10.471.421 и 10.475.311.

Чишћење у младим културама планирано је на 32,06 ха.

Окопавање и прашење планирано је на 45,88 ха.

Сеча избојака и уклањање корова ручно планирано је на 42,16 ха.

Укупан план неге шума у газдинској јединици износи 768,60 ха.

### План заштите шума

Корисник шума је дужан по Закону о шумама да радове и мере на заштити шума извршава у потребном обиму. Посебно је то значајно код заштите шума од пожара, елементарних непогода, биљних болести, напада инсеката, стоке, дивљачи итд. Успешна борба против свих облика штете може се водити само ако се на време открије и утврди  простор на коме су заступљени штетни утицаји.У конкретним условима ове газдинске јединице, треба утврдити потребне радове на превентивној и репресивној заштити; почевши од човека, стоке, елементарних непогода, ентомолошких и фитопатолошких узрочника, а нарочито од пожара.

У циљу превентивне заштите планирају се следеће мере заштите:

- успостављање шумског реда,

- забрана пашарења на површинама где је процес обнављања у току и у младим шумским културама, све док не прерасту критичну висину када стока није у могућности да  оштети терминални врх,

- пратити евентуалне појаве сушења шума и каламитета инсеката, те у случају појаве истих, благовремено обавестити специјалистичку службу која ће поставити тачну дијагнозу и прописати адекватне мере сузбијања,

- постављање ловних стабала или феромонских клопки (25 комада),

- штитити шуму од пожара, посебно у пролеће и лето, те у том смислу поставити знакове обавештавања и забране ложења ватре, организовања дежурства у критичном периоду  године због благовременог дејствовања,

- чување шума од бесправног коришћења,

- у току уређајног периода, одржавати и обнављати унутрашње и спољне границе.

Планом заштите шума од пожара, не планира се изградња осматрачница а функцију против пожарних пруга имају меки камионски путеви и влаке у газдинској једници које треба редовно одржавати.

Закон о шумама бр. 30/2010 чл. 39 став 1 гласи: чување шума ради њене заштите од против правног присвајања, коришћења, уништавања и других незаконитих радњи обезбеђује корисник, односно сопственик шума.

### Привремени план сеча

План сеча обнављања једнодобне шуме

Сама калкулација приноса (главни принос) у високим једнодобним и изданачким шумама, ослања се на позитивна опредељења утврђена методом умерено–састојинског газдовања прилагођеног општим и посебним карактеристикама овог комплекса шума. Наиме, при одређивању приноса у свакој газдинској класи, појединачно, утврђена је старост састојина, опходња за основне врсте дрвећа, и на тој основи зрелост за сечу појединих делова газдинских класа.

У првој фази, још приликом прикупљања теренских података, састојине се према зрелости за сечу групишу у три групе:

Одлучно зреле за сечу

- Презреле и престареле састојине из чијег стања произилази потреба што скоријег коришћења.

- Састојине у којима је у протеклом уређајном периоду започето подмлађивање, састојине са одличним подмлатком, које треба наставити.

Зреле за сечу

- Састојине које су достигле зрелост за сечу према одабраној опходњи (доброг здравственог стања и добро обрасле)

- Састојине које не одговарају станишту, па их треба заменити

- Састојине лошег узраста, слабог обраста и недовољног прираста, без обзира на старост и врсту дрвећа

Састојине на граници сечиве зрелости

- Састојине које у току следећег уређајног периода могу постићи зрелост за сечу (састојине предпоследњег и последњег добног разреда)

- Састојине које се из неког разлога остављају за обнављање у следећем уређајном раздобљу

На основу овако груписаних састојина ради се привремени план сеча по површини. У другој фази калкулације приноса привремени план сеча упоређује се са нормалним размером добних разреда, тј. са  идеалном површином обнављања у овом уређајном периоду. На основу ова два показатеља врши се калкулисање узгојних потреба (обнављања).

Привремени план сеча шума за једнодобне високе шуме,  приказан је следећом табелом:

| ГК | Одлучно зреле за сечу | Зреле за сечу | На граници сечиве зрелости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одељење | P (хa) | V(м3) | Zv(м3) | Одељење | P (хa) | V(м3) | Zv(м3) | Одељење | P (хa) | V(м3) | Zv(м3) |
| 10351421 |
| 10351421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6а | 24,52 | 9241,8 | 162,0 |
| 10351421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7б | 17,54 | 1078,6 | 26,1 |
| 10351421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12б | 17,27 | 4808,2 | 103,9 |
| 10351421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14ц | 2,31 | 685,7 | 14,8 |
| 10351421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20а | 6,06 | 1932,8 | 3406 |
| Укупно високе |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 67,70 | 17747,1 | 341,4 |

Привремени план сеча шума за једнодобне изданачке шуме,  приказан је следећом табелом:

| ГК | Одлучно зреле за сечу | Зреле за сечу | На граници сечиве зрелости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одељење | P (хa) | V(м3) | Zv(м3) | Одељење | P (хa) | V(м3) | Zv(м3) | Одељење | P (хa) | V(м3) | Zv(м3) |
| 10177321 |
| 10177321 |  |  |  |  | 1е | 9,89 | 771,5 | 16,6 |  |  |  |  |
| 10177321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21г | 6,16 | 351,7 | 6,4 |
| 10177321 |  |  |  |  | 38а | 3,37 | 158,8 | 3,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∑ | 13,26 | 930,3 | 19,9 | ∑ | 6,16 | 351,7 | 6,4 |
| 10306311 |
| 10306311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31ц | 12,53 | 1397,7 | 48,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 12,53 | 1397,7 | 48,9 |
| 10306313 |
| 10306313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33г | 2,11 | 265,2 | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 2,11 | 265,2 | 8,0 |
| 10307313 |
| 10307313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26х | 10,98 | 1391,3 | 48,9 |
| 10307313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30ц | 12,39 | 1747,8 | 57,3 |
| 10307313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32а | 12,55 | 1735,3 | 58,4 |
| 10307313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32ц | 21,83 | 2757,5 | 95,3 |
| 10307313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34е | 8,84 | 965,1 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 66,59 | 8597,1 | 289,9 |
| 10308311 |
| 10308311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1а | 11,51 | 423,0 | 11,6 |
| 10308311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20е | 2,95 | 82,6 | 2,3 |
| 10308311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21а | 4,63 | 254,4 | 6,7 |
| 10308311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37д | 3,59 | 197,3 | 5,2 |
| 10308311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39ц | 3,03 | 166,5 | 4,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 25,71 | 1123,8 | 30,2 |
| 10360421 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1б | 5,27 | 1258,8 | 22,1 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4а | 19,76 | 5968,0 | 118,9 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5а | 32,40 | 11287,1 | 204,2 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7б | 5,38 | 1078,6 | 26,1 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12ц | 10,10 | 2074,8 | 53,6 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13д | 1,04 | 166,0 | 3,5 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18б | 7,24 | 1827,5 | 40,2 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21б | 13,01 | 3470,6 | 75,1 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29а | 11,34 | 1641,3 | 42,2 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29е | 11,52 | 2662,8 | 61,2 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30д | 3,79 | 561,5 | 13,2 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30е | 13,37 | 2565,5 | 57,0 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35б | 13,00 | 1613,5 | 56,3 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37б | 15,04 | 3274,7 | 74,8 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38б | 15,54 | 3745,7 | 77,2 |
| 10360421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38е | 5,07 | 819,7 | 17,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 182,87 | 45016,2 | 942,9 |
| 10361421 |
| 10361421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28а | 27,94 | 4137,0 | 111,1 |
| 10361421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35а | 19,45 | 4429,8 | 114,8 |
| 10361421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36а | 40,51 | 10501,7 | 234,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 87,90 | 19068,5 | 460,6 |
| 10362421 |
| 10362421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3б | 1,82 | 92,3 | 2,3 |
| 10362421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4ц | 2,48 | 103,3 | 2,6 |
| 10362421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8а | 2,71 | 56,9 | 1,4 |
| 10362421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13ф | 0,25 | 11,5 | 0,3 |
| 10362421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22а | 6,23 | 304,5 | 7,4 |
| 10362421 |  |  |  |  | 38ц | 2,45 | 205,8 | 4,2 | ∑ | 13,49 | 568,4 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | ∑ | 2,45 | 205,8 | 4,2 |  |  |  |  |
| 26307313 |
| 26307313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30а | 1,88 | 232,7 | 7,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 1,88 | 232,7 | 7,6 |
| 26308311 |
| 26308311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37ц | 3,68 | 260,0 | 6,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 3,68 | 260,0 | 6,8 |
| 26362422 |
| 26362422 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18а | 3,59 | 143,2 | 3,4 |
| 26362422 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19а | 36,57 | 2508,7 | 52,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ | 40,16 | 2651,9 | 56,3 |
| Укупно изданачке |  |  |  |  | ∑ | 15,71 | 1136,1 | 24,1 | ∑ | 443,08 | 79533,2 | 1871,6 |

Привременим планом сеча обухваћено је 15,71 ха састојина зрелих за сечу и 458,79 ха састојина на граници зрелости за сечу, односно 475,50 ха површина обухваћено је привременим предлогом сеча обнављања.

Састојине из категорије одлучно зреле за сечу и састојине из категорије на граници сечиве зрелости нису обухваћене коначним планом сеча због тога што те састојине осим старости не испуњавају ниједан други услов на терену па самим тим нису у потпуности спремне за подмлађивање у овом уређајном периоду јер су у претходним периодима изостале неопходне мере неге (прореде).

### План коришћења шума

#### План сеча обнављања једнодобних шума

План сеча обнављања једнодобних шума приказан је следећом табелом.

| Газдинска класа | Површина | Запремина | Запремински прираст | Принос | Укупно | Интензитет сече | Врста сече |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I полураздобље | II полураздобље |  |  |  |
|  | хa | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % |  |
| 10.177.321 | 9.89 | 771.5 | 16.6 | 764.7 |  | 764.7 | 99.1 | Чиста сеча |
| 10.362.421 | 2.45 | 205.8 | 4.2 | 53.6 |  | 53.6 | 26.0 | Чиста сеча |
| 10.177.321 | 3.37 | 153.8 | 3.3 | 160.4 |  | 160.4 | 104.3 | Завршна сеча са остављањем причувака |
| УКУПНО ГЈ | 15.71 | 1131.1 | 24.1 | 978.7 |  | 978.7 | 86.5 |  |

Код плана сеча једнодобних шума планиране су сече обнављања завршна сеча са остављањем причувака је планиран на површини од 3,37 ха, са укупним приносом од 160,4 м3, реконструкција планирана је на 12,34 ха, са приносом од 818,3 м3.

Укупни етат у једнодобним састојинама износи 978,7 м3.

#### План сеча обнављања разнодобних шума

План сеча обнављања код разнодобних шума приказан је по газдинским класама:

| Газдинска класа | СТАЊЕ ШУМА | Укупан принос | Интензитет сеча |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | Iv |  | по V | по Iv |
|  | хa | м³ | м³/ха | м³ | м³/ха | м³ | % | % |
| 10.352.421 | 94.51 | 30071.9 | 318.2 | 602.0 | 6.4 | 4767.6 | 15.9 | 79.2 |
| 10.404.471 | 3.28 | 1060.6 | 323.4 | 25.0 | 7.6 | 189.8 | 17.9 | 75.9 |
| Укупно НЦ 10 | 97.79 | 31132.5 | 318.4 | 627.0 | 6.4 | 4957.4 | 15.9 | 79.1 |
| УКУПНО ГЈ | 97.79 | 31132.5 | 318.4 | 627.0 | 6.4 | 4957.4 | 15.9 | 79.1 |

Планирани етат (принос) групимично – оплодним сечама треба извршити на површини од 97,79 ха, у укупном износу од 4.957,4 м³. Интезитет захвата  у односу на запремину износи 15,9%, а у односу на запремински прираст 79,1% састојина предвиђених за обнављање.

При одређивању етата у  разнодобним шумама примењен  је метод  захвата у поједине дебљинске разреде и савремена француска метода као  главне методе и као помоћна метода Кнухелов општи образац приноса. Како се овде ради о разнодобним састојинама букве, смрче и букве, спроводи се начин газдовања који истовремено има карактер главне и проредне сече. У односу на горњи спрат, у коме се користе стабла која су достигла пречник сечиве зрелости, сеча има карактер главне, а у односу на доњи спрат она има карактер проредне сече.

Савремена француска метода (допуњен Мелардов метод) гласи:

|  | Е | = | 3V | + | 1 | V pv | + | 1 | М pm | , где је: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n |  | 2 |  |  | q |  |  |

- Е - једногодишњи принос,

- V - запремина инвентара изнад 50 см прсног пречника,

- p - проценат прираста

- М - запремина инвентара до 50 см прсног пречника

- q - део (квота) запреминског прираста који се искоришћује.

Принос израчунат по претходној формули прилагођава се тренутним састојинским приликама на основу анализе истих која између осталог обухвата:

- груписање састојина у којима обнављање треба увести или обнављање треба наставити (плави одељак), без обавезе да се процес обнове у овом уређајном периоду и заврши,

- груписање састојина у којима треба спровести негу (чишћење, прореде) који представља жути одељак,

- утврђивање количине зрелог и презрелог дрвета према пречнику сечиве зрелости (Метод захвата сеча) који представља могући интензитет сече,

- на основу претходних назнака детаљна анализа конкретних састојинских прилика и утврђивање коначног износа етата.

Калкулација приноса за разнодобне шуме по допуњеном Мелардовом методу се односи на газдинске класе: 10.352.421, 10.404.471 Групимично – оплодне сече су планиране на 97,79 ха, а укупан етат износи 4.957,4 м3.

Газдинска класа 10.352.421 Висока  (разнодобна) шума букве

Ова газдинска класа заузима површину од 101,71 ха, са просечном запремином од 315,2 м3/ха и текућим запреминским прирастом од 6,3 м3/ха. Изнад пречника сечиве зрелости (50цм) налази се 7.398,7 м3 дубеће запремине.

Годишњи принос по допуњеном Мелардовом методу износи:

|  | Е | = | 3 x 7.398,7 | + | 1 | 7.398,7 x 0,020 | + | 1 | 24.665,2 x 0,020 | = | 423,4 м3, | односно десетогодишњи принос износи 4.234,0м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |

Детаљном анализом састојина, појединачно по одсецима, ове газдинске класе утврђен је принос од 4.767,6 м3 у делу газдинске класе (94,51 ха), који се усваја као коначан. Овако дефинисан планирани принос у износу од 4.767,6 м3 представља интензитет сече од 15,9% по запремини и 79,2% по текућем запреминском прирасту састојина, које су ушле у План обнављања. У другом делу газдинске класе планирана је нега састојина.

Газдинска класа 10.404.471 Висока  шума смрче и букве

Ова газдинска класа заузима површину од свега 43,54 ха, са просечном запремином од 332,9 м3/ха и текућим запреминским прирастом од 7,3 м3/ха. Изнад пречника сечиве зрелости (50цм) налази се 4.484,6 м3 дубеће запремине.

Годишњи принос по допуњеном Мелардовом методу износи:

|  | Е | = | 3 x 4.484,6 | + | 1 | 4.484,6 x 0,022 | + | 1 | 10.008,2 x 0,022 | = | 234,8 м3, | односно десетогодишњи принос износи 2.348,0 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |

Детаљном анализом састојина ове газдинске класе утврђен је принос од 189,8 м3, који се усваја као коначан. Овако дефинисан планирани принос у износу од 189,8 м3 представлја интензитет сече од 17,9% по запремини и 75,9% по текућем запреминском прирасту.

#### План проредних сеча

План претходног приноса биће приказан по наменским целинама, газдинским класама и пореклу. Калкулација приноса вршена је за сваку састојину у зависности од затеченог стања, услова станишта, врсте дрвећа, здравственог стања, а на основу потребних мера неге у свакој састојини.

| Газдинска класа | Површина | Запремина | Запремински прираст | Принос | Интензитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хa | м3 | м3 | м3 | V (%) | Zv (%) |
| 10.351.421 | 67.70 | 22394.3 | 426.4 | 3006.3 | 13.4 | 70.5 |
| 10.352.421 | 7.20 | 1991.9 | 41.5 | 193.8 | 9.7 | 46.7 |
| 10.404.471 | 40.26 | 13432.2 | 294.7 | 1074.0 | 8.0 | 36.4 |
| Високе | 115.16 | 37818.4 | 762.6 | 4274.1 | 11.3 | 56.0 |
| 10.306.311 | 14.47 | 1656.5 | 57.7 | 178.6 | 10.8 | 31.0 |
| 10.306.313 | 2.11 | 265.2 | 8.0 | 37.4 | 14.1 | 46.8 |
| 10.307.313 | 110.78 | 15781.0 | 535.5 | 1456.0 | 9.2 | 27.2 |
| 10.360.421 | 207.47 | 49985.9 | 1063.6 | 6820.6 | 13.6 | 64.1 |
| 10.361.421 | 120.86 | 27577.9 | 629.5 | 3636.5 | 13.2 | 57.8 |
| Изданачке | 455.69 | 95266.5 | 2294.3 | 12129.1 | 12.7 | 52.9 |
| 10.470.311 | 14.80 | 2149.7 | 85.4 | 194.2 | 9.0 | 22.7 |
| 10.470.421 | 15.12 | 3185.4 | 114.9 | 294.9 | 9.3 | 25.7 |
| 10.471.311 | 2.00 | 335.8 | 12.8 | 30.8 | 9.2 | 24.1 |
| 10.471.421 | 3.63 | 583.3 | 21.3 | 74.7 | 12.8 | 35.1 |
| 10.475.311 | 33.31 | 5875.4 | 277.4 | 553.3 | 9.4 | 19.9 |
| 10.476.311 | 7.13 | 1255.3 | 56.9 | 71.3 | 5.7 | 12.5 |
| 10.477.311 | 1.66 | 228.1 | 10 | 23.1 | 10.1 | 23.1 |
| ВПС | 77.65 | 13613.0 | 578.7 | 1242.3 | 9.1 | 21.5 |
| Укупно НЦ 10 | 648.50 | 146697.9 | 3635.6 | 17645.5 | 12.0 | 48.5 |
| УКУПНО ГЈ | 648.50 | 146,697.9 | 3,635.6 | 17645.5 | 12.0 | 48.5 |

Проредне сече су планиране на површини од 648,50 ха, што је око 57,4% обрасле површине. Етат планиран претходним приносом износи 17.645,5 м3, што представља 12,0% интензитета сече по запремини а у односу на запремински прираст износи 48,5%. Од укупно планираних проредних сеча селективне прореде су заступљене на површини од 409,57 ха са просечним инензитетом од 14,0%, док су узгојно санитарне сече заступљене на 238,93 ха са просечним инензитетом од  8.0%, што у просеку представља инензитет од 12%. Овај интензитет сече је умереног карактера.

#### План санитарних сеча

Санитарним сечама планирају се интервенције у одељењима (2а,3а,4б,д,12д,15б,16б,20ц,21б,22ц,23а,ц,25бц,26д,е,27ц,д,29е,30ц,е,31ц,д,32бц,34а,б,ц,д,е) ове састојине су лошијег здравственог стања код  којих су изостали неки видови неге и потребно им је омогућити да се правилно развијају. Ту спадају превршена и већ оборена стабла која се морају уклонити из састојине како не би дошло до ентомолошких и фитопатолошких обољења.

Санитарне сече су планиране на површини од 238,93 ха са укупним етатом од 4.260,7 м3 и оне су ушле у план проредних сеча.

### Укупан принос од сече шума

Табеларно ће бити приказан укупан принос.

| Газдинска класа | СТАЊЕ ШУМА | ПЛАНИРАНИ ПРИНОС | ИНТЕНЗИТЕТ СЕЧА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Површина | Запремина | Прираст | Главни | Претходни | Укупно | V | Zv |
|  | ха | м3 | м3/ха | м3 | м3/ха | м | м/ха | м | м/ха | м | м/ха | % | % |
| 10 352 421 | 101.71 | 32063.9 | 315.2 | 643.5 | 6.3 | 4767.6 | 46.9 | 193.8 | 1.9 | 4961.4 | 48.8 | 15.5 | 77.1 |
| 10 404 471 | 43.54 | 14492.8 | 332.9 | 319.7 | 7.3 | 189.8 | 4.4 | 1074.0 | 24.7 | 1263.8 | 29.0 | 8.7 | 39.5 |
| Високе разнодобне | 145.25 | 46556.7 | 320.5 | 963.2 | 6.6 | 4957.4 | 34.1 | 1267.8 | 8.7 | 6225.2 | 42.9 | 13.4 | 64.6 |
| 10 351 421 | 70.57 | 22394.3 | 317.3 | 426.5 | 6.0 |  |  | 3006.3 | 42.6 | 3006.3 | 42.6 | 13.4 | 70.5 |
| Високе једнодобне | 70.57 | 22394.3 | 317.3 | 426.5 | 6.0 |  |  | 3006.3 | 42.6 | 3006.3 | 42.6 | 13.4 | 70.5 |
| Укупно високе | 215.82 | 68951.0 | 319.5 | 1389.7 | 6.4 | 4957.4 | 23.0 | 4274.1 | 19.8 | 9231.5 | 42.8 | 13.4 | 66.4 |
| 10 177 321 | 19.42 | 1277.0 | 65.8 | 26.2 | 1.3 | 925.1 | 47.6 |  |  | 925.1 | 47.6 | 72.4 | 353.1 |
| 10 214 311 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 306 311 | 33.68 | 1656.6 | 49.2 | 57.7 | 1.7 |  |  | 178.6 | 5.3 | 178.6 | 5.3 | 10.8 | 30.9 |
| 10 306 313 | 2.11 | 265.2 | 125.7 | 8.0 | 3.8 |  |  | 37.4 | 17.7 | 37.4 | 17.7 | 14.1 | 46.7 |
| 10 307 313 | 125.33 | 17172.4 | 137.0 | 584.5 | 4.7 |  |  | 1456.0 | 11.6 | 1456.0 | 11.6 | 8.5 | 24.9 |
| 10 308 311 | 27.42 | 1196.3 | 43.6 | 32.1 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 360 421 | 212.54 | 50805.6 | 239.0 | 1081.0 | 5.1 |  |  | 6820.6 | 32.1 | 6820.6 | 32.1 | 13.4 | 63.1 |
| 10 361 421 | 132.15 | 27577.9 | 208.7 | 629.5 | 4.8 |  |  | 3636.5 | 27.5 | 3636.5 | 27.5 | 13.2 | 57.8 |
| 10 362 421 | 22.17 | 931.5 | 42.0 | 22.2 | 1.0 | 53.5 | 2.4 |  |  | 53.5 | 2.4 | 5.7 | 24.1 |
| Укупно изданачке | 575.02 | 100882.5 | 175.4 | 2441.2 | 4.2 | 978.6 | 1.7 | 12129.1 | 21.1 | 13107.7 | 22.8 | 13.0 | 53.7 |
| 10 470 311 | 20.77 | 3096.0 | 149.1 | 121.8 | 5.9 |  |  | 194.2 | 9.4 | 194.2 | 9.4 | 6.3 | 15.9 |
| 10 470 421 | 87.17 | 8176.1 | 93.8 | 300.4 | 3.4 |  |  | 294.9 | 3.4 | 294.9 | 3.4 | 3.6 | 9.8 |
| 10 471 311 | 9.67 | 335.8 | 34.7 | 12.8 | 1.3 |  |  | 30.8 | 3.2 | 30.8 | 3.2 | 9.2 | 24.0 |
| 10 471 421 | 8.00 | 583.3 | 72.9 | 21.3 | 2.7 |  |  | 74.7 | 9.3 | 74.7 | 9.3 | 12.8 | 35.1 |
| 10 473 421 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 475 311 | 37.40 | 6434.2 | 172.0 | 304.4 | 8.1 |  |  | 553.3 | 14.8 | 553.3 | 14.8 | 8.6 | 18.2 |
| 10 476 311 | 39.32 | 5362.3 | 136.4 | 225.6 | 5.7 |  |  | 71.3 | 1.8 | 71.3 | 1.8 | 1.3 | 3.2 |
| 10 477 311 | 2.32 | 228.1 | 98.3 | 10.0 | 4.3 |  |  | 23.1 | 10.0 | 23.1 | 10.0 | 10.1 | 23.1 |
| Укупно ВПС | 205.60 | 24215.9 | 117.8 | 996.4 | 4.8 |  |  | 1242.3 | 6.0 | 1242.3 | 6.0 | 5.1 | 12.5 |
| Укупно НЦ 10 | 996.44 | 194049.4 | 194.7 | 4827.3 | 4.8 | 5936.0 | 6.0 | 17645.5 | 17.7 | 23581.5 | 23.7 | 12.2 | 48.9 |
| 26 307 313 | 1.88 | 232.7 | 123.8 | 7.6 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 308 311 | 15.23 | 831.1 | 54.6 | 21.5 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 362 422 | 40.16 | 2651.9 | 66.0 | 56.3 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно изданачке | 57.27 | 3715.7 | 64.9 | 85.3 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 475 311 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 266 311 | 67.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 266 421 | 8.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно шикаре | 76.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 26 | 134.31 | 3715.7 | 27.7 | 85.3 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ | 1130.75 | 197765.1 | 174.9 | 4912.6 | 4.3 | 5936.0 | 5.2 | 17645.5 | 15.6 | 23581.5 | 20.9 | 11.9 | 48.0 |

Укупан принос чини етат  из главног и претходног приноса. Главни принос (сечама обнављања) планиран је етат од 5.936,0 м3, претходним приносом (проредним сечама) планиран је етат од 17.645,5 м3, што уједно чини укупно планирани етат газдинске јединице „Гусиње – Суви до“ са интензитететом  сече од 11,9% по запремини  и 48,0% по запреминском прирасту у односу на укупну површину газдинске јединице. На главне сече отпада 25,2% од укупно планираног етата, а на проредне 74,8%.

#### Укупан приказ приноса и шумског фонда по врстама дрвећа

Табелом ће бити приказан етат по врстама дрвећа:

| Врста дрвећа | СТАЊЕ ШУМА | ПРИНОС |
| --- | --- | --- |
|  | Запремина | Запремински прираст | Главни | Претходни | Укупно | V | Iv |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % | % |
| ПБр | 32.3 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| ОМЛ | 7.4 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| Гр | 4,595.9 | 85.5 | 663.8 | 502.0 | 1165.8 | 25.4 | 136.3 |
| Цер | 946.6 | 31.4 |  | 31.0 | 31.0 | 3.3 | 9.9 |
| Слад | 3,084.0 | 101.3 |  | 99.2 | 99.2 | 3.2 | 9.8 |
| Тре | 6.5 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| ОТЛ | 23.1 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| Кит | 19,706.6 | 673.1 | 32.3 | 1614.5 | 1646.8 | 8.4 | 24.5 |
| Јас | 142.8 | 3.1 |  | 12.4 | 12.4 | 8.7 | 40.0 |
| Брз | 163.3 | 5.9 |  | 28.2 | 28.2 | 17.3 | 48.1 |
| Бк | 134,119.7 | 2,773.8 | 5023.0 | 13516.5 | 18539.5 | 13.8 | 66.8 |
| Јав | 39.7 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари | 162,868.0 | 3,676.4 | 5719.1 | 15803.8 | 21522.9 | 13.2 | 58.5 |
| Јел | 21.0 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| Смр | 24,825.2 | 759.4 | 216.9 | 1186.2 | 1403.1 | 5.7 | 18.5 |
| ЦБ | 9,723.8 | 462.4 |  | 632.4 | 632.4 | 6.5 | 13.7 |
| ББ | 327.1 | 13.8 |  | 23.1 | 23.1 | 7.1 | 16.7 |
| Укупно четинари | 34,897.1 | 1,236.2 | 216.9 | 1841.7 | 2058.6 | 5.9 | 16.7 |
| УКУПНО ГЈ | 197,765.1 | 4,912.6 | 5936.0 | 17645.5 | 23581.5 | 11.9 | 48.0 |

Укупан планирани принос у газдинској јединици „Гусиње – Суви до“ износи 23.581,5 м3, од тога на главни принос отпада 5.936,0 м3 или 25,2%, на претходни принос отпада 17.645,5м3 или 74,8%.

Што се тиче врста дрвећа, највеће учешће у планираном етату код лишћарских врста највеће учешће по планираном етату има буква са 18.539,5 м3 што представља интензитет сече од 13,8% од укупне запремине и 66,8% од укупног запреминског прираста. Затим китњак са планираних 1.646,8 м3 а то је интензитет сече од 8,4%  по запремини и 24,5% по запреминском  прирасту. Граб са планираних 1.165,8 м3 а то је интензитет сече од 25,4%  по запремини и 136,3% по запреминском прирасту. Следи сладун са планираних 99,2 м3 а то је интензитет сече од 3,2% по запремини и 9,8% по запреминском прирасту.

Од четинарских врста највеће учешће по планираном етату има смрча са планираних 1.403,1 м3 што представља интензитет сече од 5,7% по запремини и 18,5%  по запреминском прирасту.  Црни бор са планираних 632,4 м3 што представља интензитет сече од 6,5% по запремини и 13,7%  по запреминском прирасту. Затим бели бор  са 23,1 м3, а то је интензитет сече од 7,1% по запремини и 16,7% по запреминском прирасту.

#### Посебне одредбе у вези коришћења приноса

Реализација главног приноса у односу на састојину (одсек) је обавезан по површини, а по запремини може да одступи  10%, осим у случају реализације приноса завршним секом оплодне сече, као и чистом сечом.

Реализација планираног претходног приноса у одсеку по површини је обавезна, а по запремини може да одступи  10%.

Главни принос мора да се реализује у састојинама у којима је планиран,  јер проистиче из одређених узгојних потреба.

Прореде ће се извршити у једном наврату.

Уколико се из било којих објективних разлога узгојни захвати не могу извршити на свим планираним површинама, сразмерно томе ће се смањити принос.

Након извршених планираних радова обавезно је успостављање шумског реда.

### План коришћења осталих шумских производа

У остале шумске производе спадају:

- Споредни производи од шума : семе, плодови, пупољци, шишарице, шушањ итд;

- Производи шумског земљишта: лековито биље, гљиве;

- Производи од непосредног коришћења земљишта: земља, тресет, камен итд;

- Лековита и минерална вода;

- Ловство

- Попаша, сено и сл.

До сада није било организованог откупа осталих шумских производа, а није било ни евиденције.

Коришћење споредних шумских производа, ако се зато створе услови газдинство ће вршити на читавој површини газдинске јединице, у складу са ЗОШ, уз обавезу да се у ОГШ на месту „Остале евиденције“, тачно назначи место, датум, начин, количина и врста откупљеног, сакупљеног или на неки други начин искоришћеног шумског производа уз печат и потпис овлашћеног лица.

Од осталих шумских производа најћешће се може вршити откуп и сакупљање гљива: вргања, лисичарке, буковаче, сунчанице, као и откуп и сакупљање шумског лековитог биља: нане, кантариона, клеке итд.

### План унапређења ловног фонда

Газдинска јединица је целом површином  у саставу ловишта „Лим“ којим газдује ЛУ „Лим“ из Пријепоља. Врсте и број дивљачи одређују се ловном основом у складу са важећим Законом о дивљачи и ловству. Ловна основа „Лим“ важи за период 01.04.2019 – 31.03.2029 године.

Ловна основа и Основа газдовања шумама морају се међусобно ускладити.

Оптимални матични фонд, односно број одрђених врста дивљачи који обезбеђује нормалан развој шумских екосистема (без наношења штета шуми), односно дозвољен број јединки у наведеном ловишту је следећи:

•	Срнећа дивљач: 470 грла

•	Зец: 800 јединки

•	Дивља свиња: 120 грла

Овај број дивљачи даје економску корист  уз минималне штете шумарској и пољопривредној производњи. Поред горе наведених врста дивљачи, овде се још могу сурести лисица, вук, дивља мачка, као и већи број птица.

### План изградње шумских саобраћајница

У овом уређајном периоду планира се: изградња шумских путева (I и II фаза), реконструкција и одржавање шумских путева:

| Р.бр. | Врста рада | Назив путног правца | Дужина |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |
| 1. | Изградња шумских путева ( I и II фаза) | Иванковица – Клик (4,5,6) | 2132 |
|  |  | Борак – Клик (4,5,6) | 1748 |
|  |  | Укупно ( I и II фаза) | 3880 |
|  | Укупно изградња камионских путева |  |
| 2. | Реконструкција | Смрчевац – Гувнине (12,13,14,15,16) | 3160 |
|  |  | Џуровско брдо – Саставци (14,15,16,17,18,19) | 1922 |
|  |  | Укупно реконструкција | 5082 |
| 3. | Одржавање | Забрдњи Тоци – Рештево (3) | 460 |
|  |  | Рештево – Иванковица (4,5) | 690 |
|  |  | Иванковица – Забрдњи Тоци (6,7,8) | 3282 |
|  |  | Иванковица – Вага (7) | 620 |
|  |  | Залуг – Суво до (28,29) | 3074 |
|  |  | Келовића коса – Душманићи (од 27 до 34) | 3807 |
|  |  | Суво до – Келовића коса (од 29 до 34) | 2977 |
|  |  | Ледине – Печенац (31,32,33,35,36,37) | 3433 |
|  |  | Љесковац – Печенац (35,36) | 1191 |
|  |  | Столац – Печенац (30,31,32,35,36) | 2372 |
|  |  | Укупно одржавање | 21906 |

Изградња и одржавање шумских саобраћајница треба да су у складу са „Правилником о ближим условима, као и начин доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине“ (“Сл.гласник РС, бр. 17/2013”  под тачком 11,12 и 13).

- градња шумских путева је градња шумских путева (I и II фаза) за отварање шумског комплекса на коме ће се спроводити мере утврђене плановима газдовања шумама:

      - I фаза градње шумског пута подразумева израду доњег строја пута, и то: ископ земљишта у широком откопу, уграђивање водопропуста, израда канала или ригола, банкина, шкарпа, усека, насипа и ваљање постељице.

      - II фаза градње шумског пута подразумева израду горњег строја пута и то: разастирање и ваљање коловозне конструкције (коловозне подлоге и коловозног застора).

- реконструкција шумског пута је промена техничких и конструктивних елемената постојећег шумског пута, и то: повећање радијуса хоризонталних кривина; смањење нагиба нивелете; проширење планума пута; регулисање ефикасног одводњавања (површинске воде са коловоза, воде са прибрежних косина и подземне воде); израда и уређење коловозне конструкције ( разастирање и ваљање коловозне подлоге и коловозног застора).

- санација оштећења дела шумског пута подразумева радове на санирању оштећења дела шумског пута насталих услед дејства природних сила као што су земљотрес, поплава, бујица, клизишта, лавине и друго, о чему је министарство надлежно за послове шумарства обавештено у року од седам дана од дана настанка оштећења.

- Ширина коловоза........................................................................3,0 м

- Ширина банкина .........................................................................1,0 м

- Ширина ригола ............................................................................1,0 м

- Попречни нагиб коловоза .........................................................једноводни

- Коловозна конструкција ..........................................................камени тампон

- Минимални радијус вертикалних кривина (Rмин)..........................600,0 м

- Минимални радијус хоризонталних кривина (Rмин)......................20,0 м

- Минимални радијус серпентина (Rмин).......................................12,0 м

- Максимални нагиб трасе (успон – пад)....................................+/- 10,0%

- чишћење ригола

- чишћење пропуста за одвођење воде са трасе пута

- насипање коловоза на местима где је вода однела подлогу

- насипање ударних рупа и др.

Планом изградње шумских саобраћајница, планирано је:

- Изградња шумских путева (I и IIфаза) на 3,880 км;

- Реконструкција камионског пута на 5,082 км;

- Одржавање камионског пута на 21,906 км;

Изградњом камионских  путева у укупној дужини од 3,880 км,  повећаће се укупна отвореност газдинске јединице на 38,118 км, а просечна отвореност ће бити 29,02 м/ха,  што би отвореност газдинске јединице у мањој мери премашило оптимуму отворености предвиђеном за Лимско шумско подручје (26,79 м/ха).

### План уређивања

Основа газдовања шумама за газдинску  јединицу  „Гусиње – Суви до“  има рок важења од 01.01. 2024. - 31.12.2033. године. Ревизија ове основе газдовања шумама извршиће се у последњој години важности основе, што значи у 2032.години.

## Очекивани ефекти реализације планираних радова

На основу анализе садашњег стања шума и шумског земљишта, а под претпоставком да ће се сви планирани радови (на гајењу, коришћењу, заштити, итд.) реализовати, на крају уређајног периода очекујемо следеће стање шума:

- Редовно газдовање:

  - На основу  мање  сече од прираста у редовном газдовању доћи ће до повећања укупне дрвне масе за 25.544,5 м3 тако да би дрвна маса на крају уређајног  периода требало би да износи 223.309,6 м3. На основу тога просечна запремина по хектару износиће 197,5 м³/ха.

  - Негом младих састојина обезбедиће се и усмерити квалитетан развој састојина које ће дати принос високе вредности.

  - Усвојени систем газдовања, који у први план ставља негу састојина свих узраста, допринеће побољшању стабилности здравственог стања, квалитетне структуре, вредности прираста и приноса.

б.	Радови инфраструктурног карактера

- Реконструкција лоших девастираних шума у овом уређајном периоду планирана је на површини од 12,34 ха, добиће се квалитетније младе састојине на тим површинама, а смањиће се укупна површина девастираних састојина.

Интензитет горе наведених радова (планова) усмерених на поправку и унапређивање стања састојина и стабилности екосистема у целини, оцењен је зависно од сагледаних потреба и радних и финансијских могућности организације којој су шуме поверене на управљање.

- Негом младих и средњодобних, састојина обезбедиће се и усмерити квалитетан развој састојина које ће дати принос боље вредности.

- Реализација плана заштите шума треба да у пуној мери обезбеди превентиву, а у нужди и репресивну заштиту здравствене стабилности ових шумских екосистема, а тиме заштиту и обезбеђивање општих циљева газдовања. Одржање биодиверзитета.

- Изградњом и одржавањем шумских саобраћајница и осталих објеката у шуми побољшавају се услови за реализацију планираних радова чиме они постају реалнији и лакше оствариви. Изградњом шумских камионских путева укупна просечна отвореност ће се повећати на 29,02 м/ха.

- Усвојени систем газдовања који у први план ставља негу састојина свих узраста, допринеће побољшању стабилности здравственог стања.

- Извођењем групимично пребирних и групимично-оплодних сеча, наставиће се процес подмлађивања, а добиће се веће (подмлађене површине) површине  под младим састојинама.

Укупно гледано се очекује стабилизација и поправка постојећег стања шума и њене структуре.

# Смернице за спровођење планова газдовања шумама

## Смернице за спровођење шумско - узгојних радова

Смернице за радове на гајењу шума, разврставамо према врсти радова и фази у којој се одређене састојине налазе.

Пошумљавање чистина

За чистине без корова, посебна припрема земљишта није потребна. Она се своди на копање јама пречника 30 - 40 цм и исто толико дубоке мерене на нижој страни.

Најпогодније време за садњу садница је период  мировања  вегетације. За подручје овог шумског подручја, јесења садња може почети половином месеца октобра, а трајаће све до појаве снежног покривача и замрзавања земљишта. Пролећна садња почиње када се снег отопи и земља открави, а то је половина месеца априла, а трајаће  до пред отварање пупољака (почетак вегетације), а то је почетак месеца маја.

Само пошумљавање мора се изводити са квалитетним садним материјалом. Класично произведене саднице треба да су здепасте, јаке и са богато ожиљеним кореном  који својом масом превазилазе масу надземног дела саднице. Манипулација са садницама од расадника па до саме садње мора бити таква да саднице најбезболније претрпе „шок“ промене станишта (расадник - објекат пошумљавања), од чега у највећој мери зависи и успех пошумљавања.

Манипулација са садницама у највећој мери односи се на следеће:

- приликом превоза корен садница мора бити у влажној средини,

- на објекту пошумљавања саднице се морају ставити у засену и утрапити (ако се не користе одмах) и повремено се прскају водом,

- саднице приликом самог извођења садње, ниједног тренутка не смеју бити директно изложене сунцу или ветру, како не би дошло до исушивања  корена,

- за разношење садница по терену користити кофе, корпе, торбе од непромочивиг платна у којима се налази влажна маховина или влажна земља како би корен садница у њима било стално влажан.

Нега младих састојина

Нега младих састојина представља спровођење свих мера које иду у прилог жељеном развоју младих и средњедобних биљака до старости за сечу.

Нега младих састојина обухвата две врсте радова:

- нега до образовања склопа

- нега после образовања склопа

У оба случаја, циљ је да се створе најбољи услови за раст и развој младе састојине. До стварања склопа, услови за раст и развој се остварују побољшањем земљишта, а после тога регулисањем густине и односа између младих биљака.

Опште мере неге младих састојина су:

- окопавање и прашење.

- сеча избојака итд. су радови за побољшање станишних услова за раст и развој.

- попуњавање састојина услед разних губитака;

- заштита од негативних спољашних чинилаца;

- чишћење и прореда

Окопавање и прашење

Мера неге младих састојина која се изводи након подизања шумских култура у сврху  регулисања  водног  режима земљишта и отклањања  конкуренције  коровске вегетације. Окопавање и прашење пошумљених терена је у првих неколико година изузетно значајно за побољшање својства земљишта. јер су ове мере сигуран начин за акумулацију влаге и њено очување у земљишту.

Земљиште се рахли плитко мотиком само да се разбије покорица и уклони коров око саднице. Окопавањем се уклања коров, а прашењем рахли земљиште. Најпогодније време за извршење ових радова је непосредно после кише. Препоручује се да број окопавања и прашења износи просечно 3 - 4 наврата у првој, 2 - 3 у другој и 1 - 2 наврата у трећој години после садње.

Ако је година сушна  број окопавања и прашења се повећава за 1 - 2 и обрнуто. ако је година кишна  број наврата се смањује. У планинском појасу  окопавање  и прашење се изводи обавезно у јуну и јулу а прве године после садње и у августу.

Сеча избојака и уклањање корова ручно

Интензитет  закоровљавања  директно  је повезан са еколошким и производним карактерисикама земљишта. Уколико је производна снага земљишта  јача, утолико је већи и ризик од штетног деловања како зељасте, тако и дрвенасте вегетације, те ако се занемари одржавање долази до ометања развоја па и угушивања култура. За интензитет развоја избојака, поред плодности земљишта, пресудна је и избојна снага пањева која, опет, зависи од врсте дрвећа, старости посечене шуме и пањева, од времена и начина извођења сече и начина припреме земљишта за садњу, климатских и других фактора.

Кад се ради о врстама које терају бујне избојке као што су граб, багрем, кестен, липе, храстови и сличне, не треба за реконструкцију  узимати  младе пањаче које су у оптимуму избојне снаге. Реконструкцију састојина где преовлађују ове врсте треба одложити док им старењем не ослаби избојна снага.

Треба настојати да се сеча обави у време када је главнина резерви у храни из жилишта исцрпљена за стварање најмлађих гранчица и лишћа, а још није извршено депоновање нових резерви у корену за наредни вегетациони период. За већину наших шумских станишта то је период од почетка јуна до средине августа, зависно од надморске висине објекта. Довољно је да се у ово време изврши сеча шуме, а израда и изношење дрвета може се обављати и касније, све до почетка садње.

Штетном деловању корова и избојака може се доста успешно парирати  ако се користе снажне,  добро ожиљене саднице, врсте које брзо стартују  и порасту (ариш, дуглазија, боровац, смрча, бели јасен, црни орах, горски јавор, трешња и сл.). Препоручљива је рана јесења садња, након прве јаче кише, како би саднице користећи јесењи пораст корена обезбедиле јачи пораст у првој години.

Ако се довољно водило рачуна о свему што је напред речено, борба против корова се најчешће може успешно и економично спровести механичким путем. Користе се косири или још боље кратке и ојачане (путарске) косе којима се сасеца конкурентска вегетација около садница,  у пречнику  0,70-1,00 м. На осталом  (већем) делу простора између садница коров и избојци се не дирају. Ово првенствено у  циљу  редукције  радне површине, а затим што овај вегетациони омотач  штити  саднице од сувише топлих као и ледених ветрова, мраза и припеке, а смањује и штете од зечева и срнеће дивљачи.

Ослобађање се, према потреби, обавља у другој и трећој вегетацији након садње, а само изузетно и у првој односно и у четвртој години. У првом вегетационом периоду садницама погодује засена која утиче на смањење транспирације и повећава проценат пријема и преживљавања садница. Изузетно,  висока папрат  може  прекрити саднице и под теретом снега их оборити на тло или поломити.

Зато у септембру, октобру треба ослободити прекривене саднице,  пре него што дође до снеголома. Већ у другом вегетационом  периоду саднице су се закорениле и теже бржем порасту, у чему их конкурентска вегетација омета или их потпуно потискује  и гуши. Зато их тада треба енергично ослободити, омогућујући им да максимално расту у висину, како би што пре прерасле критичну зону.

Уосталом, унапред се са доста сигурности може проценити где ће инвазија конкурентске вегетације, посебно избојака из пањева, бити критична за опстанак културе. То су пре свега млађе и виталније изданачке шуме на стаништима китњака и граба, низиске и брдске букове шуме, као и на бољим бонитетима станишта сладуна  и цера, те у јаче обраслим шумама на стаништима белог граба и црног јасена.

Висина превршивања зависи од висине и близине засађеница које штитимо. Битно је да штићена стабалца имају отворен простор за раст у висину, да их конкурентска вегетација не наткриљује, нити им сувише стешњава круне. Обично се избојци прекраћују у првим  годинама на 40-80 цм. од земље, а касније на висини доње трећине до половине круне штићених стабала, сеча избојака или изданака „на чеп“ (до дна приданка) погодује бујном терању нових шиба, те се не препоручује.

Попуњавање култура

Попуњавање култура врши се у случају када се проценат неуспелих садница креће од 20% и више. Попуњавање треба извршити у другој години живота културе. Ако се установи да је морталитет између 10 - 20% и равномерно распоређен по површини. попуњавање није неопходно извршити. Може се десити да проценат морталитета буде испод 10%. али да буде заступлјен. „у крпама“. тј. да постоје делови површина на којима пошумљавање није успело. Без обзира што је проценат морталитета испод 10%  потребно је извршити попуњавање да би се „крпе“ затвориле. Најпогодније време за попуњавање је пролеће и то садњом у јаме.

Садни материјал за попуњавање треба да је исте старости и узраста као и биљке у култури. тј. старији од оног којим је пошумљавање започето. За попуњавање се користе исте врсте дрвећа којима је вршено и пошумљавање.

Сеча чишћења

Сеча чишћења је мера која се у састојинама (вештачким и природним) спроводи у доба касног подмлатка и раног младика. Задатак сеча чишћења као мере  неге да природно одабирање (селекцију) усмери на помагање највреднијих индивидуа у састојини, уклањањем мање вредних  јединки у горњем спрату састојине, што значи да се ради о „негативној селекцији“.

Циљ уклањања фенотипски негативних јединки из вишег слоја састојине је да се поред фаворизовања најквалитетнијих индивидуа у вишем спрату, омогући квалитетним јединкама из нижег спрата да урасту у виши производни спрат састојине. Код мешовитих састојина осим напред наведеног циљ сеча чишћења  је и  регулисање размера смесе појединих врста дрвећа. Код састојина мешовитих по пореклу сечом чишћења се углавном из састојине ваде стабла вегетативног порекла.

У циљу практичног извођења сеча чишћења, стабла у састојини можемо сврстати у три категорије и то: у прву категорију су сврстана стабла са најбољим фенотипским особинама, у другу стабла и жбуње  која помажу развоју стабала прве категорије, а у трећу категорију стабла која ометају правилан развој стабала прве и друге категорије. Сечама чишћења из састојине се уклањају сва стабла треће категорије, тј. стабла која ометају нормалан развој одабраних стабала и стабла која из хигијенско-здравствених разлога морају бити уклоњена.

Одабирање стабала за проредну сечу

Прореде као мере неге, изводе се у састојинама, које су у периоду живота касног младика, па све до зрелости за сечу. Циљ проредних сеча је одабирање и помагање фенотипски најквалитетнијих  јединки главне врсте дрвећа у састојини, затим неговање крошњи и дебала одабраних биљака, регулисање састава састојине и распореда стабала у састојини.

Проредама се из састојине уклањају сва стабла која ометају правилан развој одабраних стабала будућности. Осим стабала која ометају развој стабала  будућности, проредама вадимо и индиферентна стабла која немају оправдања да остану у састојини.

Код извођења прореда, веома је важно да склоп састојине не буде дуже времена прекинут. Прореда као мера неге састојина, треба да има за циљ поправку затеченог стања. При томе се врши селекција фенотипски најквалитетнијих стабала у свим спратовима, водећи рачуна о врстама дрвећа и њиховим могућностима и захтевима, како према светлости, тако и према смеси, станишту,склопу итд.

Прореде имају за циљ омогућавање  перспективним  јединкама  нормалан и максималан развој и прираст, пошто су то носиоци стабилности, квалитета и прираста будуће састојине. Прореда се изводи по принципима селективне прореде, где се одаберу и трајно обележе најквалитетнија стабла са добро очуваном и виталном  круном, способна да реагују на проредне захтеве, тако што ће на себе да преузму прираст одстрањених конкурената. Из  састојине се првенствено уклањају стабла горњег склопа са неправилно формираним деблом и круном, крндељаста и друга лоше формирана стабла која истовремено ометају нормалан развој стабала будућности.

Код изданачких састојина које ћемо проредним сечама у смислу конверзије преводити у високи узгојни облик, селективним проредама вршимо позитивну селекцију како би састојину на време припремили за конверзију.

Овде је потребно оставити довољан број квалитетних стабала која би у одређеном временском периоду могла дати довољно квалитетног семена. Одаберу се и трајно обележе најквалитетнија стабла натпросечних димензија, са добро очуваном и виталном круном, способна да реагују на проредне захвате, тако што ће на себе да преузму прираст одстрањених конкурената. Број ових квалитетних стабала зависи од узраста састојине и креће се између 250 и 350 ком/ха, а може да се креће и до 400 ком/ха. Број стабала је знатно већи него код високих шума, јер је и опходња у изданачким састојинама краћа. Ако је опходња у изданачким састојинама 80 година и после тог периода почињемо са обнављањем, а дужина подмладног раздобља износи 20 година, то значи да ће старост матичне састојине бити 100 година када се буде изводио завршни сек.

Код вештачки подигнутих састојина, прореда се спроводи у више наврата, у зависности од старости и општих карактеристика састојине. Прва прореда  се  обавља када висина стабала доминантног спрата достигне висину 8 - 10м и она треба да буде врло јака. У овом периоду, састојина има обично од 2000 - 2500 стабала/ха, па се комбинује шематска и селективна прореда. Вади се сваки  четврти  ред, а у преостала три се проводи селективна прореда са негативним одабирањем. У састојинама  са више од 3000 стабала/ха, вади се сваки други ред, а прореда се врши при висини доминантног спрата до 8м и та прореда је само шематска. Захватање читавих редова има за циљ олакшавање сече и привлачења дебловине, као и смањење оштећења дубећих стабала.

Ако је размак између редова већи од 3м, тада се изоставља шематска прореда и прелази се на масовну селекцију са сечом лоших индивидуа.

Друга прореда се обавља кад главни спрат састојине достигне висину 12 - 15м и она је строго селективна са позитивним одабирањем. Тада се одаберу и стабла будућности (око 200 ст/ха) која се морају одликовати супериорношћу у сваком погледу,  јер требају на себе преузети прираст уклоњених конкурената).  Интензитет  захвата код ове прореде се креће између 25 - 30% запремине састојине.

Када састојина достигне висину од 17 - 19м  изводи се трећа прореда, интензитета око 25%, при чему се у потпуности фаворизују означена стабла будућности и уклањају се сва она која на било који начин угрожавају или ометају стабла будућности.

Четврта прореда се проводи око десетак година након треће прореде, када висина доминантног спрата достигне 20 - 22м. Овом проредом се захватају стабла испод просечног квалитета у владајућем спрату, као и сва потиштена стабла. Интензитет  прореде  је око 20%. Циљ ове мешовите прореде је омогућавање интензивног дебљинског прираста.

После ове прореде,  више нема потребе за интензивним проређивањем, већ се може интервенисати само неким корекционим захватима, у смислу ослобађања круна стаблима будућности и сл. Ово је период  када је састојина стара око 50 година и када дебљински прираст кулминира и то се настоји одржати све до зрелости за сечу, када се приступа сечама обнове.

Састојине које су осниване са већим бројем садница од 3000 ком./ха (код лишћара), техника газдовања је аналогна свему  унапред изложеном, осим што се са првом проредом почиње знатно раније, тј. када висина састојине достигне 6 - 8м.

Оплодне сече дугог периода обнављања – Групимично оплодне сече

На основу проучених услова средине, састојинског стања и биолошких карактеристика букве, као и жељеног циља газдовања за шуме ове газдинске јединице, долази се до закључка да је разнодобне шуме букве потребно обнављати природним путем, применом групимично оплодне сече.

Сеча обнављања почиње стварањем подмладних језгара, која се затим проширују путем оплодне сече, све док се читава састојина не обнови. Величина иницијалних  језгара креће се од 15 до 30 ари и на њима се спроводи оплодна сеча у две фазе, слично како је то описано и за групимично пребирну сечу. Прва фаза стварања подмладних  језгара је иста код групимично пребирне и оплодне сече дугог подмладног раздобља, каква је овде одабрана. Разлике настају касније , те се при групимично пребирној сечи подмладна језгра не проширују већ увек стварају нова, док се при одабраној групимично оплодној сечи, иницијална језгра проширују и тако подмлади читава састојина.

Овде треба разликовати опште и посебно подмладно раздобље. Посебно подмладно раздобље се односи на групу – помладно језгро и оно најчешће  за букву  на овим стаништима износи 20 година. Битно је да се код формираног језгра при пуном обрасту сече интезитетом око 60%, а да се касније подмладак ослободи засене заосталих семењака када подмладак достигне висину 0,7 – 1,0 м. Дужина посебног подмладног раздобља зависи од биолошко – еколошких особина букве, у првом реду  од учесталости њеног плодоношења и ритма њеног висинског раста у периоду подмладка.

Опште подмладно раздобље односи се на време потребно да се започне и доврши обнављање читаве састојине, имајући у виду друштвене потребе и значај осталих функција  шума.

Укупна површина иницијалних подмладних језгара у добро обраслим зрелим састојинама, захвата око 1/5 укупне површине (опште подмладно од 50 година ), а одговарајућа површина се сваких 10 година укључује у обнављање проширењем иницијалних подмладних језгара. На површинама укљученим  у обнављање проводи се одговарајућа фаза оплодне сече (оплодни, накнадни, завршни сек), а на осталим површинама најнужнија интервенција углавном санитарног карактера.

Најбоље  је иницијална језгра постављјати на гребенима и косама, јер је овде најлакше регулисати осветљавање и обезбедити брзо обнављање.

У састојинама где је већ  раније започет процес обнављања, треба овај процес пратити и даље наставити,  најпре ослобођањем свих добро подмлађених делова без обзира на њихову величину, а затим даљим проширивањем ових подмлађених делова док се не обнови читава састојина. Пошто је овде већ прошао један део општег подмладног раздобља, треба у краћем року довршити процес обнављања оваквих састојина (сразмерно односу подмлађеног и неподмлађеног дела).

Дознаку (одабирање стабла за сечу) треба вршити по принципу класичне оплодне сече, где се припремним секом из састојина које нису неговане ваде најпре стабла мање вредних  врста, затим букова стабла лошијих фенотипских карактеристика,  јако граната,  презрела и дефектна стабла. Ако су букове састојине  биле правилно неговане,  у њима се не проводи припремни сек, већ се одмах прелази на извођење оплодног сека. Завршни сек се изводи када је успело подмлађивање и подмладак довољно одрастао (70 – 100 цм).

Оплодна сеча

Због биоеколошких особина букве, оплодна сеча је најповољнији  и  најважнији метод природног обнављања,  која је као метод обнављања и разређена у буковим шумама. Приликом обнављања чистих или мешовитих букових шума, могу се, у зависности од станишних услова и састојинског стања, успешно примењивати сви облици оплодне сече или у комбинацији са осталим методима обнављања. Изводи се у једнодобним средње и високопродуктивним састојинама.

Подмладно раздобље (период подмлађивања) букових шума, у повољним условима средине траје 10 (12) -15 (20) година.

У састојинама склопа 0,5 -0,6 оплодна сеча се изводи у две фазе. Оплодним секом се уклања 30-40 % запремине (склоп се своди на 0,3-0,4). Завршни сек се  врши после 3-5 година при висини подмлатка 0,6-1,0 м.

У нормалним условима, у састојинама склопа изнад 0,7; оплодна сеча се изводи у три (четири) сека - припремни, оплодни и завршни. Често се, ако је састојина ненегована или прегуста, између оплодног и завршног сека убацује накнадни сек.

Пр и п р е м н и   с е к, изводи се неколико година пре обилног урода семена. У негованим шумама или ако је шумска простирка на површини хумифицирана, он се може и изоставити. У ненегованим шумама припремни сек се изводи чак у два слабија захвата сваке 3-4 године.

О п л о д н и   с е к, изводи се у првој години обилног урода после припремног сека, равномерно по читавој површини, а ако је састојина правилно негована, то је први обновни захват. Уклања се толико стабала да се круне преосталих стабала не додирују, са циљем да се површина  равномерно осемени, да до земљишта  и подмлатка допре довољно светлости,  топлоте и влаге, али да се спречи закоровљавање обновне површине до појаве подмлатка. Обично се оплодним секом уклања око 50 %  запремине преостале после припремног сека, односно склоп састојине се своди на 0,6. Уклањају се првенствено најкрупнија и најгранатија стабла, која би највише засењивала подмладак. У састојинама где се налази више генерација стабала, са великим учешћем престарелих стабала (изнад 150 год.), њихово уклањање се врши постепено да се превише не разреди склоп. У случају потребе врше се и неопходне помоћне мере природном обнављањ у  (рахљење земљишта). Ова мера се састоји из грубе обраде тла на неподмлађеним прогалама да би семе допрло до земљишта и клијало након презимљавања. Обрада се обавља лаким будаком или металним грабуљицама,  при чему се кида филц од листинца, меша нагомилани слој хумуса са земљиштем, а местимично се разрахљује збијени слој земљишта. Обрада  је парцијална, на парцелице обично око 1 м. дужине и 50-70 цм. ширине, међусобно удаљености 2-2,5 м. Претходно се посече приземна грмолика дрвенаста  вегетација, односно одстрани коров на месту где се врши обрада земљишта. Припрему тла треба вршити само у годинама обилног урода семена, најбоље одмах по опадању семена.

З а в р ш н и    с е к, изводи се када је подмладак довољно одрастао да му више није потребна заштита матичне састојине, чије би даље задржавање представљало сметњу његовом правилном  развоју.  Критеријуми  за одређивање времена извођења завршног сека су изглед (стање) и висина подмлатка. Заостајање у расту, закривљеност у правцу допирања светлости, кишобранаст изглед подмлатка, мозаичан - хоризонталан распоред листова и бледо - зеленкаста боја лишћа су поуздан знак да треба подмладак ослободити засене. У повољним  условима  се завршни сек обично изводи 6-8 година после оплодног сека, када подмладак достигне висину 1,0 м. У деловима шуме где постоји опасност од екстремних температура ваздуха,  може се у циљу осветљавања подмлатка  извршити накнадни сек оплодне сече. Изводи се 4-6 година после оплодног сека, при висини подмлатка 0,5-0,6 м, чиме се склоп своди на 0,3-0,4, јер подмладак треба ослободити превелике засене (уклања се 40-50 %  дрвне запремине), а у исто време пружити даљу заштиту подматку.

Одабирање стабала код групимично - пребирних сеча

Једно од најбитнијих начела којим се руководимо при вођењу пребирног газдовања јесте довођење сваке састојине у такво стање које ће омогућити трајно постизање  највећег прираста најболјег квалитета и са што економичнијим средствима.

Пребирно газдовање настало је као резултат потреба да се и на малим површинама шума омогући трајно коришћење. Зато пребирна састојина мора  имати  нарочиту унутрашњу изграђеност коју карактерише дебљинска и висинска структура. За њу је карактеристично да су на малој површини измешани различити узрасни степени, од поника, па до зрелих стабала.

Дебљинска структура пребирне састојине окарактерисана је Лиокуровим законом распореда стабала по дебљинским степенима. Број стабала  постепено  и правилно расте идући од јачих ка слабијим дебљинским степенима у облику геометријске прогресије (N = a + ak + ak2 + ak3 + ... + ak n).

Висинска структура пребирне састојине, такође мора бити специфична, да би било омогућено стално подмлађивање и ураштање у главну састојину. Овоме  одговара степенаст („назубљен“) склоп, односно склоп прекинут на мањим површинама да би се омогућило подмлађивање и ураштање у главну састојину.

Састојине у овој газдинској јединици у којима ће се спроводити пребирна сеча немају класичну пребирну структуру (оне су разнодобне), јер су то састојине са пуним склопом, са недовољно подмлатка и недовољним ураштањем. Одређене састојине лишћара и четинара и чистих четинара имају чак и израженију једнодобност (приближна старост свих стабала), али се због природе, карактеристика врста које је граде тежи ка пребирној структури тих састојина групимично - пребирним сечама.

Пребирна сеча и пребирна структура могу бити стаблимична и групимична, у зависности од врсте дрвећа, станишних услова и потребног  квалитета произведене дрвне масе.

Врстама дрвећа које добро подносе засену (моћ вегетирања), као што је јела, а на добрим су стаништима, одговара подједнако и стаблимично и групимично пребирање, док код врста са нешто већом потребом за светлошћу (буква, смрча) и на лошијим су стаништима, боље одговара групимично пребирање. Са гледишта квалитета произведене дрвне масе, велику предност има групимично пребирање, па му у приликама ове газдинске јединице дајемо предност над стаблимичним пребирањем.

Одабирање стабала за сечу треба да је што више прилагођено приликама станишта и састојина. Основно је  при томе да после сваке сече треба да остане састојина повољних  структурних односа и веће производне снаге.  Скоро све састојине групимично - пребирних сеча у овој газдинској  јединици одступају од пребирне структуре,  те их је потребно постепено преводити у стање максималне производности, а тек касније водити рачуна о структурама, облику и пребирној структури.

Одабирање стабала за сечу треба да је у довољној мери индивидуално и без примене шаблона за читаву састојину.

Најважнији моменти које треба имати у виду при одабирању стабала за сечу у једној пребирној састојини:

- омогућити довољно и трајно подмлађивање;

- обезбедити довољно и трајно ураштање у главну састојину;

- постићи и одржати пребирну структуру.

Редослед по хитности момената које треба имати у виду при одабирању стабала за сечу:

- одабрати за сечу стабла која из санитарних разлога морају бити уклоњена из састојине (оштећена, престарела, натрула, болесна стабла), затим лоше формирана стабла свих дебљинских категорија;

- ослободити већ подмлађене групе и групе одраслог подмлатка од вертикалне засене, како би се убрзао процес ураштања и скратило време трајања стадијума вегетирања на минимум;

- ако по читавој површини нема довољно подмлађивања, одабрати за сечу здрава стабла у мањим или већим групама, у деловима одсека где је подмлађивање недовољно.

- тек по спровођењу напред  наведених радњи, приступа се одабирању стабла зрелих за сечу (према пречнику сечиве зрелости). Овде треба нагласити да пречник сечиве зрелости има орјентациони карактер, тј. поједина стабла и преко пречника зрелости и која су витална,  добре форме и узраста, могу се оставити да и даље прирашћују, у колико не сметају одраслом подмлатку, или другим тањим стаблима потребним за изградњу правилне пребирне структуре;

- након што обезбедимо оптималну производност, довољно подмлађивање и ураштање у главну састојину, одабирају се стабла разних дебљинских  категорија да би се отклонили констатовани недостаци пребирне структуре.

При  спровођењу  (упустава) сече треба водити  рачуна да се не претера, а пребирна сеча не приближи оплодној сечи дугог периода за обнављање (фемелшлаг) и тиме угрози трајност коришћења на малој површини.

## Смернице за спровођење радова на заштити шума

Основни задатак заштите шума је да се у газдовању шумама елиминише у што већој мери штетни фактори. У том смислу газдовање се мора обавити стручно укључујући предузимање превентивних мера заштите.

Савремени захтеви превентивне заштите шума су:

- На станишту превентивно осигурати врсту којој то станиште одговара.

- Искључити подизање монокултура (посебно четинара).

- У свим приликама где то услови станишта омогућују подизати, гајити разнодобне и мешовите састојине.

- Чисте састојине свих врста дрвећа, уколико то прилике станишта омогућавају, преводити у мешовите и разнодобне.

- Благовремено увођење и доследно спровођење свих мера неге, којима се постижу многобројни позитивни ефекти по:

  - земљиште (могуће побољшање хумификације и настанак земљишта повољних физичких, хемијских и биолошких особина);

  - састојину (настанком јачих круна већег асимилационог и природног потенцијала, настају и стабла и састојине веће виталности, као повољнијег односа висине и дебљине односно мањег степена виталности, те према томе и отпорности на све негативне утицаје из спољне средине - ветра, леда, снега).

- Строго успоставити шумски ред у ужем и ширем смислу:

  - под шумским редом у ширем смислу подржава се одржавање повољнијег здравственог стања шума, које се постиже благовременим и  радикалним извођењем  санитарних сеча, односно уклањањем сушика, „умирућих стабала“, извала, ветролома, као и свих стабала за које се може оценити да су умањене виталности;

  - у суштини санитарне сече и мере неге су најефикаснији начин превентивног деловања на заштити шума.

- Најстрожијим спровођењем  (увођењем  и одржавањем)  шумског реда у ужем смислу,  под којом подразумевамо увођење шумског реда после сече (слагање отпатка - грањевине и сл. на прописан  начин),  прекраћивањем високих пањева, корења пањева и дебљих  жила, обрадом извала цепањем жила ради спречавања  образовања карпофила, третирањем здравих пањева биопрепаратима или бораксом, итд.

- Превентивне мере могу бити успешне само уколико се биљне  болести или штетни инсекти на време открију, што је једноставан стручни посао, али који захтева  извештајну службу и оспособлјеност стручног кадра да утврди стање (дијагнозу) и процени даљи развој (прогнозу), као и све евентуалне мере сузбијања.

- У циљу заштите од пожара:

    - поставити табле упозорења о опасностима од пожара,

    - доследно спроводити законске прописе од пожара,

    - осигурати надзорну службу и контролу кретања могућих изазивача пожара (чобани, туристи),

    - осигурати сталну противпожарну службу у сезони највеће угрожености од пожара,

    - смањити на најмању меру површине ливаде које се не косе,

    - васпитним  деловањем преко средстава информисања деловати на јавност у целини у смислу повећања свести о великој опасности од шумских пожара.

- У циљу смањења оштећења од шумске паше и стоке:

- обележити површине на којима је паша дозвољена односно забрањена,

- утврдити прогонске путеве до испашишта и појила,

- осигурати контролу пашарења.

- Заштита од снега, леда и јаких ветрова се најпотпуније обезбеђује неговањем „састојина, а од јаких ветрова још и обликовањем разнодобних састојина прилагођених појединачних стабала или групе стабала за опстанак на слободном положају, као и обликовање“ и заштитом плашта (ивице) шуме.

Мере непосредне заштите

Сузбијање поткорњака изводити помоћу ловних стабала.

Популацију  губара пратити и по потреби, ако дође до градације применити  неки од савремених инсектицида, имајући у виду потребу обезбеђења сагласности од Завода за заштиту природе.

Сва оштећења стабала (засецањем мезгрењем, ложењем ватре у шупљинама и уз приданке, и сл.) је тешко сузбити. Једино  је могуће на тај начин оштећена  стабла уклонити сечом.

За гашење пожара неопходно је планом о заштити од пожара имати припремљено, обучено и спремно језгро, односно групе за гашење са посебно оспособљеним вођством  групе  (инжењери, техничари, предрадници).  Група за гашење пожара мора бити опремљена одговарајућом опремом, која  је  по количини и структури утврђена планом заштите и сузбијања пожара.

Заштита шумских култура од стоке и дивљачи

Забрана паше и брста је обавезна у свим шумским културама, све док оне не прерасту критичну висину, када им овце и говеда не могу оштећивати врхове и горње делове круна. Касније, паша може бити и корисна, нарочито на  јако затрављеним површинама, јер се тиме спречава гомилање суве траве која представља велику опасност за настанак и брзо ширење  пожара. Посебно у проређеним,  јаче затрављеним културама поред  путева и у близини насеља, треба дозволити пашу чим пре, за овце  већ  4-6 година после садње, а за говеда 6-10 година, зависно од узраста за сада.

Козама треба трајно забранити приступ у шуму, па и у шумске културе. Зечеви и срне могу причинити озбиљне штете пресецањем терминалних избојака, а поготову  гулењем  коре на стабалцима. Посебно су угрожени  засади дуглазије, јеле, боровца, затим лишћара и готово свих  врста које се први пут уносе у један предео, те привлаче пажњу дивљачи док се на њих не навикне.

Уобичајени начини борбе - ограђивање култура  жичаном оградом, стављање мрежастих туљака (манжета) около стабала, премазивање врхова засађеница  разним репулзивним препаратима су скупи и тешко изводљиви  кад се ради о масовним пошумљавањима на великим површинама. Зато остају практично само два рационална и  доста ефикасна начина  за сузбијање штета од дивљачи.

Први је да се бројно стање дивљачи сведе на сношљиву меру, тако да ова има довољно разнолике хране и не осећа потребу да посеже за култивисаним дрвећем. Други је да се организовано побољша исхрана дивљачи остављањем ливада и травнатих пропланака незасађених. Препоручљиво је да се извесне површине у шуми, односно   у културама, засеју вештачким травама као и да се местимично пре пошумљавања унесу жбунасте врсте које зечеви и срне радо брсте, као што је зечњак (Sarothamnus skoparius), аморфа, разни цитизуси, зановет и др. Зими, нарочито за време обилнијих и дуготрајнијих снегова, треба организовати прихрањивање срнеће дивљачи остављањем сена на хранилиштима. Познато је да дивљач  највеће  штете шумским културама причињава у зимској оскудици хране, те се прихрањивањем  ове штете  могу знатно смањити. Штете од пухова, волухарица и мишева, који гуле кору и прстенују стабалца, нарочито четинарска, тешко је предупредити смањењем травног тепиха пашом или кошењем, одвраћају се мишеви од култура, те су и штете мање.

Заштита шумских култура од биљних болести и штетних инсеката

Предохрана против ових штетних агенаса састоји се у правилном избору врста, добром извођењу радова и уопште у оснивању виталних култура, отпорних  на  нападе болести и инсеката. Избегавање оснивања монокултура на великим површинама и коришћење здравог садног материјала чине елементарне мере  предохране. Такође треба обратити пажњу да се избегава садња боровца, дуглазије, ариша, па и смрче, на тешким глиновитим и слабо пропустлјивим земљиштима у увалама и на заравнима, где долази до појаве стагнирајуће воде изнад непропустљивог слоја (псеудоглеја). Овде постоји ризик напада гљива трулежница корена као што су медњача (Armilla - riella mellea)  и мркоцрвена трулеж срчике (Fomes annosus). Боровац не треба садити у крајевима где се узгаја рибизла. Посебну пажњу треба обратити да се не користе саднице  двоигличастих борова заражене црвенилом и осипањем четина (Lophodermium pinastri).

Велики је број инсеката који нападају шумске културе, почев од оних које оштећују, пресецају и ждеру корен, па преко оних који оштећују стабла, до штеточина које нападају пупољке или ждеру четине (лишће). Ако се будно не прати појава и динамика развоја штетних инсеката, може доћи до њиховог пренамножавања  каламитетских  размера и до правог пустошења култура. Зато треба стално пратити  виталност и здравствено стање засада, те у случају да се примете знаци обољења или напада инсеката, треба се хитно обратити квалификованом стручњаку  ради постављања  дијагнозе и одређивања мера одбране. Од посебне  је важности да се  обољење  или напад открију у самом зачетку, док су штете мање и док постоје могућности за лакше и ефикасније сузбијање узрочника.

Заштита шумских култура од пожара

Пожаром су посебно угрожене културе црног бора а затим и осталих четинара. Ово је зато јер се подижу на најсувљим стаништима где се трава рано суши за време летње суше и већи део године остаје у тако запаљивом стању, као и зато што су борови богати смолом, односно јако запаљивим терпентином. Осим тога, борове  културе се подижу на истуреним положајима  изложеним припекама и ветровима, што све погодује брзом ширењу пожара. Зато се посебна пажња мора обратити управо заштити од  пожара борових култура, поготову када се ради о већим пошумљеним комплексима.

Треба избегавати оснивање борових монокултура на великим  континуираним површинама. Локалитете са  дубљим и свежијим земљиштем треба  искористити за прекидање борика лишћарима или четинарима мање запаљивим, као што су хамеципарис, џиновска туја, дуглазија, кавкаска јела. У сваком случају треба задржати и остатке аутохтоне лишћарске шуме, комплетирајући их по потреби горе наведеним врстама. Да би се смањила маса запаљиве ( суве) траве, пожељно је да се у боровим културама рано дозволи паша оваца ( чим су борови достигли висину од око 1 м), а затим и говеда, неколико година касније. Па и у случају да дође до мањих оштећења борова, услед паше, то је мала жртва у односу на корист која се постиже сузбијањем моћног тепиха траве.

Да би се одбрана од пожара учинила лакшом и ефикаснијом, при оснивању  култура  поставља се мрежа противпожарних пруга ( коридора, појасева). Најпре се  овим пругама ограничи ( уоквири) култура споља, а затим се трасирају и обележе унутрашње ватробране пруге, којима се цео комплекс  издели на мање делове ( парцеле).

Користе се најчешће три врсте противпожарних пруга:

Пруге  са необраслим земљиштем - ширине најчешће 12 - 20 м, које остају незасађене. По њиховој осовини успоставља се ужа трака ширине 6-8 м са које се трава уклања.  То се постиже орањем, фрезовањем  ( рото- култиватором), третирањем хербицидима, а у крајњем случају честим кошењем. Овим пругама се култура  раздељује  на одвојене парцеле 30 ха, зависно од угрожености од пожара. Пруге се користе и као путеви за интервенцију против пожара а и за:

- евакуацију проредног матеијала. И обратно, постојећи или новоизграђени путеви користе се као противпожарне пруге. Ово важи и за водотоке, а посебно за гребене, којима се обавезно пружају непошумљени коридори.

- Пошумљене  пруге  раздвајају веће пошумљене површине ( 100-200 ха). Широке су најмање 20 м и често се ослањају на путеве, водотоке или траке са скинутом травом. Садња се обавља доста густо, да би се елиминисала приземна вегетациија ( око 4-5.000 садн./ха). Од лишћарских врста користе се, већ према станишним  условима, црвени ( амерички) храст, буква, брекиња, липе, јавор, бела и зелена јова, граб, пјасен и сл. Од четинара долазе у обзир кавкаска  јела, домаћа јела, лавзонов хамеципарис, џиновска туја, дуглазија и сл. мање запаљиве врсте. У ове пруге треба инкорпорисати постојеће аутохтоне лишћаре. Уопште, пожељно је да се за разбијање већих пошумљених површина што више користе самоникле шуме. За то се  користе не само пруге, већ и парцеле различитог облика које се међусобно повезују пругама.

- Коридори са пољопривредном  вегетацијом су у ствари пољопривредне културе које раздвајају велике комплексе четинарских култура. Ако постоје  одговарајући услови  најфункционалније је гајење окопавина, а у мање повољним условима добро дођу и ливаде, па и пашњаци. Ове површине не морају имати облик пруга. Користе се локације са бољим земљиштем у долинама, увалама и на заравнима, те је њихов облик најчешће условљен конкретном рељефском пластиком.

## Упутство за извођење радова на коришћењу шума

Радови на искоришћавању шума - израда дрвних сортимената грубо се могу поделити на следеће фазе:

- фазу сече и обарања стабала

- фазу кројења стабала - израде шумских сортимената и

- фазу сабирања и привлачења шумских сортимената до камионских путева (унутрашњи транспорт дрвета).

Код сече и обарања стабала најважнији моменат је одређивање смера обарања стабла. При одређивању смера обарања стабла треба се по важности руководити следећим принципима:

- смер обарања стабла треба одредити тако да се обезбеди потпуна безбедност радника секача

- да се оштећење стабала при паду сведе на најмању могућу меру

- да штете на подмлатку и другим стаблима буду минималне

- да положај оборених стабала омогући лакше кретање радника на сечишту и

- да се скрати транспортна дистанца сабирања и привлачења стабала.

Такође код сече стабала посебна пажња мора се посветити висини пања, висини и дубини подсека, правцу кретања моторне тестере у односу на осу стабла, односно отклањање грешака услед којих долази до запорка на пању или прскању дела стабла до пања.

Кројење стабла - израда дрвних сортимената мора се заснивати на научним принципима уз познавање ЈУС-а, који омогућују максимално квалитативно и квантитативно искоришћавање посечене дрвне запремине стабала, односно да се обезбеди највећи финансијски ефекат при продаји израђених дрвних сортимената.

Сабирање и привлачење посечене дрвне запремине стабала (унутрашњи транспорт), може се врши анималном вучом (коњи, волови) и механизованим средствима, тракторима разних типова и различите јачине, или пак комбинацијом анималне вуче и механизованим средствима.

Које ће од наведених транспортних средстава бити примењени зависи од расположивости транспортних средстава, врсте дрвних сортимената и трошкова привлачења. Врста дрвних сортимената на избор транспортног средства утиче тако што још није решен механизовани начин привлачења транспортног дрвета, тако да се оно може износити само са коњима самарашима, док се обло дрво може привлачити и механизованим средствима и анималном вучом, а изабраће се оно транспортно средство чији су трошкови привлачења по јединици мере најмањи.  Приликом привлачења строго се мора водити рачуна да се штете на подмлатку и непосеченим стаблима сведу на минимум. Ако се користе трактори они се кроз шуму могу кретати само по одређеним правцима, односно шумским влакама, а сабирање до влака врши се витлом са челичним ужетима или пак сточним запрегама.

Сама производња шумских сортимената и привлачење до камионских путева може се обављати у суштини на основне начине:

Класичан начин  - израда шумских сортимената у шуми код пања и привлачењем тако израђених шумских сортимената.

Савремени начин - бригадни систем, којег карактеристише подела рада унутар бригаде, већи степен специјализације радника за одређене операције процеса рада, већа употреба механизације и приручних  средстава, већа продуктивност рада, мањи трошкови производње итд.

Код савременог начина производње шумских сортимената, технолошки процес грубо је подељен на радове који се изводе у шуми, привлачења стабала и радове на радилишту. У шуми се обавезно изводи сеча и обарање стабала, док се кресање грана обавља у шуми или на радилишту, такође у шуми се врши пресецање стабала (формирање товара) у зависности  од јачине транспортног средства, док се на радилишту врши кресање грана ако то није урађено у шуми и кројење стабла - израда техничког и просторног дрвета.

За овакав начин производње шумских сортимената потребна је добра организација рада унутар бригаде да се не би стварала „уска грла“ у процесу рада.

## Упутство за изградњу и одржавање шумских саобраћајница

Изградња и одржавање шумских саобраћајница треба да су у складу са „Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда аутономе покрајине“, Службени гласник бр.17 од 21.02.2013.године , Службени гласник 20/2016.

Реконструкција постојећих путева

Реконструкција шумских путева је промена техничких и конструктивних елемената постојећих шумских путева и то:

- осветљавање пута;

- повећавање радијуса хоризонталних кривина;

- смањење нагиба нивелете;

- проширење планума пута;

- регулисање ефикасног одводњављања површинске воде са пута (израда одводних канала, поправак пропуста и др.);

- израда и уређење коловозне конструкције (разастирање и ваљање коловозне подлоге).

# Изградња прве фазе - F-I меки камионски пут

Прва фаза изградње камионског пута подразумева израду доњег строја пута.

Након снимања терена, постављања нулте линије трасе пута и израде пројекта за изградњу шумског камионског пута, неопходно је извршити следеће радове:

- просецање трасе пута;

- уклањање сувог посеченог дрвеног материјала са трасе;

- ископ земље у широком откопу;

- израда шкарпе и банкине;

- израда одводних канала и постављање пропусних цеви;

# Израда друге фазе - F-II тврдог камионског пута

Под другом фазом подразумева се израда горњег строја пута и то:

- насипање припремљене (уваљане) постељице каменом крупније гранулације дебљине до 30 цм, што зависи од подлоге;

- ваљање насутог камена;

- насипање каменом ситније гранулације дебљине 10 цм;

- ваљање насутог камена.

# Изградња, одржавање и коришћење шумских комуникација

Планирање, изградња, коришћење и одржавање шумских примарних и секундарних саобраћајница треба спроводити на начин који не угрожава:

- строго поштовање техничких елемената из пројекта;

- изворишта вода и водене токове;

- станишта значајна за останак заштићених биљних и животињских врста;

- процес природног подмлађивања у шуми;

- културну и историјску баштину;

- остале опште корисне функције шума;

- стабилност земљишта и не узрокује ерозију и бујице.

## Упутство за вођење евиденције газдовања шумама

Законом о шумама „Корисник шума“ је дужан да у основама, програмима и пројектима , евидентира извршене радове на заштити, гајењу и сечи шума.

Радови извршени у току године евидентирају се најкасније до 28. фебруара наредне године. Евидентирају се проверени подаци о извршеним шумско-узгојним радовима, сечама по врсти дрвећа, израђеним шумским саобраћајницама и осталим објектима и искоришћеним другим шумским производима.

Радови на гајењу шума (пошумљено необрасло земљиште, реконструисане деградиране и девастиране шуме, шикаре и шибљаци, пошумљене необрасле површине настале чистом сечом или дејством елементарних непогода, плантаже и сл.), изграђене шумске саобраћајнице и други објекти који имају карактер инвестиционих улагања и инфраструктурних радова, евидентирају се на основу документације о извршеном пријему тих радова (колаудација).

Поред извршених радова евидентирају се и други подаци и појаве од значаја за газдовање шумама „Шумска хроника“ као што су: промене у поседовним односима, веће шумске штете од елементарних непогода, штете од биљних болести и штеточина, појава раних и касних мразева, почетак  вегетационог периода, почетак листања, цветања, опрашивања, плодоношење, обилност плодоношења и др.

Евидентирање извршених радова у ОГШ на сечи и гајењу шума врши се на обрасцима „План гајења шума - Евиденција извршених радова на гајењу шума“,  „План сеча обнављања ( једнодобне шуме) - Евиденције извршених сеча“, „ План сеча обнављања (разнодобне шуме) - Евиденција извршених сеча“ и „План проредних сеча - Евиденција извршених сеча“. Извршени радови шематски се приказују на привредним картама са назнаком површине, количине и године извршења радова.

Евидентирање извршених радова у ООГШ на сечи и гајењу шума врши се на обрасцима који су састављени према стварним приликама и потребама: Евиденција извршених радова на гајењу шума, Евиденција извршених проредних сеча, Евиденција извршених сеча обнављања - једнодобне шуме и Евиденција извршених сеча обнављања - разнодобне шуме.

Евидентирање радова у ОГШ извршених у току године врши се по састојинама, оделењима и газдинским класама.

Евидентирање радова у ООГШ извршених у току године врши се по газдинским класама и газдинским јединицама са рекапитулацијом за сваку календарску годину, а извор података су евиденције у ОГШ.

Бруто запремина дозначеног дрвета  у ОГШ уноси се након извршене сече из дозначних књига, а нето запремина шумских сортимената утврђена на месту сече, из документације корисника. Дрвна запремина у дозначним књигама обрачунава се по истим запреминским таблицама по којима је била обрачуната дрвна запремина састојина у ОГШ.

Остварени принос разврстава се према врсти приноса на главни принос (редовни, ванредни и случајни) и претходни принос (редовни и случајни) и према сортиметној структури на обло и просторно.

Главни принос обухвата посечену дрвну запремину стабла по плану сеча обнављања једнодобних и разнодобних шума, као и дрвну запремину случајних приноса из ових шума и посечену дрвну запремину случајних приноса у састојинама два најстарија добна разреда код одабране опходње.

Предходни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала која је предвиђена планом проредних сеча и случајне приносе у састојинама које су планиране за проредне сече.

Редован принос обухвата посечену дрвну запремину стабала која је предвиђена планом проредних сеча и планом сеча обнављања (једнодобне и разнодобне шуме).

Ванредни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала са површина које ће се користити за друге сврхе осим за производњу дрвне запремине.

Случајни принос обухвата посечену дрвну запремину стабала која није предвиђена за сечу планом сеча обнављања ( једнодобне и  разнодобне  шуме) и планом проредних сеча, а потреба за њиховом сечом је случајног карактера и резултат је елементарних непогода или других непредвидивих околности.

## Упутство за израду извођачког пројекта газдовања шумама

Израду извођачког пројекта газдовања шумама условљава Закон о шумама (Сл.гл. РС бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18  ) чланом 31. „Извођачки пројекат  газдовања  шумама израђује се за шуме за које се доноси основа. ...... Извођачки пројекат доноси корисник, односно сопственик шума, најкасније до 31. октобра текуће године за наредну годину".

Извођачким пројектом газдовања шумама детаљно се разрађују планови газдовања шумама утврђени Планом развоја шумског подручја  (општом основом газдовања шумама) и Основом газдовања шумама по принципу из великог у мало и усклађује технологија по фазама радова на гајењу и коришћењу шума.

Основна јединица за коју се израђује извођачки пројекат је одељење у оквиру кога се води рачуна о издвојеним одсецима у оквиру одељења.

У оквиру одељења издвајају се узгојне јединице које чине делови одељења у којима се планирају исте узгојне мере. Такође одељење се дели на гравитациона поља под којим подразумевамо површину дела оделења која има заједнички правац привлачења сортимената условљен конфигурацијом терена, стањем састојина и планираним узгојним мерама.

Извођачки пројекат израђује се на основу одредби опште основе газдовања шумама и основе газдовања шумама, описа станишта и састојина, таксационих података и  планираних радова преузетих из ОГШ и података и запажања прикупљених непосредно на терену. Извођачки план газдовања шумама састоји се из текстуалног дела, табеларног дела и скице.

Текстуални део извођачког пројекта садржи опис станишта и састојине, образложење општег и етапног узгојног циља, образложење евентуалних битних  разлика стање састојине и планираних радова приказаних у ОГШ и у овом плану, приказ редоследа извођења радова на гајењу шума и начина извођења тих радова и приказ технологије и организације рада на сечи, изради и привлачењу шумских сортимената.

Табеларни део извођачког пројекта садржи податке: о површини узгојних јединица, врсти и обиму радова на гајењу и коришћењу шума, количини, врсти и старости садног материјала, радној снази, механизацији и другим средствима рада и материјалу за извођење припремних и главних радова на гајењу и коришћењу шума.

Извођачком пројекту прилаже се скица одељења у размери 1:5.000 или 1:10.000, са вертикалном представом терена, у којој се картографски означавају  постојеће и пројектоване саобраћајнице (приступне и унутрашње), границе гравитационих радних поља, правци привлачења шумских сортимената, као и границе узгојних јединица са ознакама назначеним у легенди скице.

За сваку узгојну јединицу, односно за свако гравитационо радно поље, зависно од узгојних потреба те јединице односно радног поља и услова за коришћење шума, утврђује се:

- врсте и обим радова на гајењу и заштити шума, начин, редослед, динамика и рок извршења тих радова, потреба у садном материјалу и семену  по врстама  дрвећа и старости као и другом материјалу, број радника, механизација и др.

- сечива дрвна запремина по врстама дрвећа, газдинским класама, број радника за извршење сече и израде и привлачење шумских сортимената, механизација и др.

Радови на гајењу и коришћењу шума по узгојним јединицама рекапитулирају се и исказују по врстама рада и укупно за одељење.

При утврђивању врсте и обима радова на гајењу и коришћењу шума у узгојној јединици, односно гравитационом радном пољу, врши се обавезно одабирање и обележавање стабала за сечу (дознака) у складу са одредбама опште и посебне основе. Дозначена дрвна запремина разврстава се на сортименте по врсти дрвећа.

## Време сече шума

Уважавајући природне, економске и друге услове за подручје где се ова газдинска јединица налази, као и стање шума ове газдинске јединице време сеча шума се одређује  и то:

- За састојине у којима се врше оплодне сече (сече обнављања) сеча стабала вршиће се у доба мировања вегетације.

- У састојинама где се врши реконструкција (чиста сеча) сечу стабала извршити у току летњих месеци ( јун - август) како би се смањила изданачка снага ових састојина.

- У осталим састојинама сеча стабала може да се врши током целе године, с тим да се редукује у прва два месеца вегетационог периода (мај, јун).

## Упутство за примену тарифа

При обрачунавању запремине код појединих врста дрвећа користити следеће таблице (тарифе):

| Врста дрвећа | Назив тарифе | Број тарифе |
| --- | --- | --- |
| Смрча | Смрча - Тара | 82 |
| Црни бор | Црни бор - Србија | 90 |
| Бели бор | Бели бор - Србија | 91 |
| Јела | Јела - Тара | 81 |
| Буква – изданачке шуме | Буква (изданачке шуме) - Србија | 05 |
| Китњак – изданачке шуме | Китњак (изданачке шуме) – Србија | 23 |
| Цер – изданачке шуме | Цер-Сладун (изданачка) - Србија | 17 |
| Сладун – изданачке шуме | Цер-Сладун (изданачка) - Србија | 17 |
| Граб, Црни граб | Граб (изданачка) - Србија | 14 |

При обрачунавању запремине код вештачки подигнутих састојина и обрачунавању запремине код изданачких састојина, поред тарифа могу  се   користити  и изводи из тарифа. Код девастираних састојина у којима је извршена процена запремине, за обрачун запремине користити задњи висински степен за одговарајућу врсту дрвећа.

## Упутство за сертификацију шума

### Смернице за формирање заштитних зона поред водотока, јавних путева и насеља

У складу са захтевима SGS QUALIFOR-а, СТАНДАРД ЗА ГАЗДОВАНЈЕ ШУМА У СРБИЈИ, за успостављање заштитних зона – BUFFER ZONES – поред водотока, јавних путева и насеља доносе се смернице, које су обавезујуће за ЈП „Србијашуме“. Обзиром да је у току процес сертификације за комплетан систем                   ЈП „Србијашума“ тзв. „обједињавање сертификата“ детаљније смернице за формирање заштитних зона поред водотока, јавних путева и насеља са конкертним плановима на нивоу газдинских јединица су у изради и још нису оперативне. Ове смернице иако имају обавезујући карактер се ипак баве општим правилима за успостављање BUFFER.

Имајући у виду дугорочни карактер успостављања заштитних зона, потребно је да се приступи дефинисању могуће стратегије и типова појасева, планирању, избору технологија и обезбеђивању одговарајућег садног материјала за успостављање заштитних зона.

Формирање заштитних зона је у функцији обезбеђивања позитивних ефеката на стабилност екосистема, очувања одређених станишта, биолошке предеоне разноликости и аутентичног изгледа предела.

Заштитне зоне на ободима природних шума и граничним појасевима плантажа, изграђене првенствено од аутохтоних врста дрвећа, поред водотокова, јавних путева и насеља, утицаће на обнављање и очување изворног изгледа предела, што ће обезбедити позитиван утицај на очување аутентичних амбијената, душевног мира локалног становништва навикнутог на специфично окружење и естетских вредности предела.

Подизање заштитних зона представља дугорочан процес, који се може спроводити искључиво плански и постепено. У досадашњој пракси је поред природних заштитних зона поред водотокова, постојала обавеза уграђивања заштитних појасева у планска документа само у случајевима када је то било прописано одговарајућим актима о проглашењу заштићених природних добара у условим Завода за заштиту природе Србије.

Имплементација процеса сертификације шума намеће обавезу очувања постојећих и успоставлјање нових заштитних зона на местима где оне недостају, поред водотокова, јавних путева и насеља.

Почев од дана ступања на снагу ове Смернице, у планским документима, посебним и општим основама, обавезно се планира и прописује одржавање  и подизање заштитних зона у поглављу „Смернице за спровођење потребних мера и планова газдовања шумама“, при чему посебан значај треба дати следећем:

- дефинисању врста дрвећа које ће се примењивати у заштитним зонама,

- дефинисању ширине заштитних зона,

- прописивању мера неге које ће бити примењене у заштитним зонама,

- одређивању времена обнављања заштитних зона,

- начину и технологији обнављања заштитних зона.

Подизање заштитних зона у случају плантажа селекционисаних сорти топола врши ће се првенство аутохтоним врстама дрвећа, а у складу са резултатима идентификације станишних услова датог локалитета, при чему се за пошумљавање приоритетно препоручују следеће врсте дрвећа: врбе, бела топола, црна топола, храст лужњак, пољски јасен, црна јова и др.

У овом планском периоду, док се не обезбеди производња одговарајућег садног материјала за ове намене, заштитне зоне ће се одржавати од постојеће шумске вегетације.Узимајући у обзир исказане захтеве, потребно је проширити постојећи асортиман производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и покренути расадничку производњу неопходног садног материјала за потребе подизања заштитних зона.

Ширина појасева дефинисана је у складу са функцијом и значајем самих појасева, а одређена је следећим елементима:

- заштитне зоне ширине 30 м подижу се дуж тока великих река, аутопутева и насеља.

- заштитне зоне ширине 20 м подижу се дуж токова других већих речних токова и магистралних путева.

- заштитне зоне ширине 10 – 15 м подижу се дуж мањих речних токова, речних мртваја и регионалних путева.

Сеча и обнављање заштитних појасева неће се вршити у исто време са главном састојином.

Обнављање заштитне зоне врши ће се најраније по истеку временског периода одређеног ширином једног добног разреда. Према томе, заштитним појасевима ће се газдовати са продуженом опходњом, што је условљено одржавањем заштитних функција ових зона. При томе, мора се имати у виду да старост стабала  у  заштитном појасу не пређе биолошку зрелост.

Као што се може закључити, формирање заштитних зона вршиће се у дужем периоду паралелно са реализацијом посебних основа газдовања шумама, које ће садржати одредбе везане за ову проблематику.

Годишњи извођачки пројекти, у свом текстуалном делу, такође треба да имају дефинисано оперативно извођење радова на оснивању и одржавању заштитних зона.

### Смернице за идентификацију и управљање шума високе заштитне вредности ХЦВ

Сертификација шума је процес када акредитована трећа страна посети организацију, процени њихов систем управљања и издаје потврду којом показује да организација поштује принципе наведене стандарду. Сертификација која је успешно спроведена и успешно је реализовано главно оцењивање и после одобравања извештаја са главне оцене, добијен је сертификат са сертификационим кодом SGS-FM/COC-009244 који је важећи за период од 21. фебруара 2017. до 20. фебруара 2022. године.

Сваке године спроводи се редовна надзорна провера (укупно 4 провере) од стране овлашћене сертификационе куће, у случају да не буду констатоване велике неусаглашености, продужава се валидност сертификата, што потврђује усаглашеност рада носиоца сертификата са захтевима стандарда. Пре истека важења сертификата, да би се продужила валидност сертификата, обавезно је спровођење ресертификационе провере. После успешно реализоване ресертификационе провере и одобравања извештаја, продужава се валидност сертификата за наредни петогодишњи циклус.

Шуме високе заштитне вредности прво су дефинисане од стране Савета за управљање шумама у циљу сертификације шума, али се практична употреба овог концепта све више користи за заштиту, планирање и управљање природним ресурсима.

Шуме садрже економске, еколошке и социјалне вредности које могу бити значајне на глобалном, регионалном или локалном нивоу, али када се нека од тих вредности сматра изузетно важном, шума се може дефинисати као шума високе заштитне вредности.

Шума високе заштитне вредности (High Conservation Value Forests – HCVF или ХЦВ шуме) третира се као категорија шуме са посебном наменом и условима газдовања, као и посебним вредностима које поседују на одређеним локалитетима. Активност газдовања у ХЦВ шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу.

Fores Stewardsship Council (FSC) је дефинисао следећих шест категорија високе вредности:

ХЦВ шума може да буде мали део великог шумског подручја ( нпр: извор воде за село, тресетиште, мања површина неког другог ретког екосистема и сл.) или може да буде велико шумско подручје (нпр: шуме које садрже неколико угрожених врста које се распростиру на великој површини). Било који тип шуме може да буде потенцијално ХЦВ шума. Избор шуме за ХЦВ шуму заснива се на присуству једне или више изабраних вредности.

Шумско газдинство које газдује одређеним подручјем, треба да идентификује сваку високу заштитну вредност која се налази унутар њиховог подручја и да газдује њима у циљу очувања или унапређења тих вредности уз консултовање заинтересованих страна и контролу успешности овог начина газдовања.

У почетку, не треба издвојити сваку шуму која садржи високо заштитну вредност. Нека специфична заштитна вредност шуме може да се изостави уколико је она значајно присутна у околним подручјима. Ипак, и у овим случајевима се препоручује да се све специфичне вредности неког подручја обележе и унесу у планове газдовања са упутствима о њиховој заштити.

Процена којом се утврђује постојање атрибута карактеристичних за ХЦВ шуме у зависности од нивоа и од интензитета активности газдовања заснива се на следећим вредностима, односно приоритетним функцијама шума:

Шумски екосистеми у заштићеним природним добрима.

За шуме са посебном наменом, као шуме са приоритетном функцијом, могу да буду одређене:

- шуме односно делови шума издвојени за производњу шумског семена;

- шуме које су погодне за излетишта и рекреацију;

- шуме које су погодне за научна истраживања и наставу;

- шуме које су од значаја за културно – историјске споменике;

- шуме које су од посебног интереса за народну одбрану.

- За ХЦВ  шуме, као шуме са приоритетном функцијом, могу да буду одређене:

- шуме које штите земљиште од ерозије;

- шуме које непосредно користе изворишта водоснабдевања, врела, термоминерална и минерална изворишта;

- шуме које штите објекте (водне акумулације, железничке пруге, путеве) и насеља;

- шуме које чине пољозаштитне појасеве.

За одређивање ХЦВ шума користи основну намену шума (приоритетне функције) из основа газдовања шумама у складу са интегралним газдовањем функцијама шума.

Све категорије шума треба да буду дате прегледно по одељењима и одсецима и уцртане у састојинске карте газдинских јединица.

Важно је још једном поменути, да се начин газдовања у шумама одређеним као ХЦВ шуме не мења у односу на тренутни начин газдовања. Разлика је једино у томе да се прате атрибути карактеристични за те шуме и да активности газдовања у ХЦВ шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу.

### Смернице за постављање ознака

Постављање ознака у шумама које су у надлежности Јавног предузећа за газдовање шумама „ Србијашуме“ Београд, врши се у складу са законским прописима.

Овим смерницама се регулише начин постављања ознака у области заштите шума и управљања заштићеним природним добрима.

У циљу заштите шума од пожара, Шумска газдинства могу, сагласно Закону о заштити од пожара поставлјати ЗНАКЕ ЗАБРАНЕ и ЗНАКЕ УПОЗОРЕЊА.

Знаци забране (ложење ватре и бацање опушака од цигарета) и знаци упозорења (да су шуме угрожене од шумских пожара, на опасност од појаве пожара и сл.) постављају се на локалитетима који су видљиви за посетиоце шума (потенцијалне изазиваче шумских пожара).

Знаци забране и упозорења могу се израдити од дрвета као посебни знаци или у виду информативних табли са садржајима забране или упозорења који су израђени у виду постера и постављени на таблу односно пано.

Обележавање заштићених природних добара – постављање ознака дефинисано је Законом о заштити животне средине.

Изглед и садржај ознаке (табле) дефинисан је Правилником о начину обележавања заштићених природних добара.

Постављање ознака заштићених природних добара врши се у складу са прописаним режимима заштите и условима заштите природе и животне средине које прописује Завод за заштиту природе Србије.

Шумска газдинства, као непосредни стараоци заштићених природних добара приликом постављања ознака поступају у складу са актима о заштити и актима о начину обележавања заштићених природних добра.

Уређење заштићених природних добара подразумева постављање: информативних табли различитих садржаја (о заштићеном природном добру, природним и културним вредностима, ретким и заштићеним врстама, мерама забране и коришћења заштићеног природног добра, пешачким, бициклистичким, планинарским и стазама здравља, местима за одмор, паркинг и др.); путоказа (за посебно вредне локалитете у заштићеним природним добрима) и мобилијара (клупе, столови, настрешнице, љуљашке за децу, канте за отпад, ложишта за роштиљ и пикник и сл.).

Уређење заштитних природних добара планира се Програмима заштите и развоја заштићених природних добара (средњорочним и годишњим) у складу са прописаним режимима заштите и условима заштите природе и животне средине које издаје Завод за заштиту природе Србије.

Реализација Програма заштите и развоја заштићених природних добара врши се након добијања сагласности од стране Министарства надлежног за заштиту животне средине.

Шумска газдинства за ознаке заштићених природних добара користе усвојени знак и логотип заштићеног природног добра.

У циљу заштите животне средине и очувања шумских екосистема Шумска газдинства могу постављати и знаке забране одлагања отпада у шумама и заштићеним природним добрима, информативне табле о дозвољеним местима за паркирање аутомобила и др.

Ознаке за обележавање израђивати од дрвета и са садржајима у складу са законским прописима.

### Смернице за праћење (мониторинг) ретких, рањивих и угрожених врста

Очување, заштита и унапређивање природних вредности представља део стратегије и један од кључних циљева у пословној политици Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд.

За боље разумевање обавеза праћења стања ретких, рањених и угрожених врста, даје се кратак појмовник односно дефиниције (преузете из Закона о заштити природе):

Природне вредности су природни ресурси као обновљиве или необновљиве геолошке, хидролошке и биолошке вредности који се, директно или индиректно, могу користити или употребити, а имају реалну или потенционалну економску вредност и природна добра као делови природе који заслужују посебну заштиту.

Рањива врста је она врста која се суочава с високом вероватноћом да ће исчезнути у природним условима у некој средње блиској будућности.

Реликтна врста је она врста која је у далекој прошлости имала широко распрострањење  а чији је данашњи ареал (остатак) сведен је на просторно мале делове.

Ендемична врста је врста чије је распрострањење ограничено на одређено јасно дефинисано географско подручје.

Заштићене врсте су органске врсте које су заштићене законом.

Ишчезла врста је она врста за коју нема сумње да је последњи примерак ишчезао.

Крајње угрожена врста је врста суочена са највишом вероватноћом ишчезавања у природи у непосредној будућности, што се утврђује у складу са међународно прихваћеним критеријумима.

Угрожена врста јесте она врста која се суочава са високом вероватноћом да ће ишчезнути у природним условима у блиској будућности што се утврђује у складу са општеприхваћеним међународним критеријумима.

Праћење стања ( моноторинг)  јесте планско, систематско и континуално праћење стања природе, односно делова биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, као део целовитог система праћења стања елемената животне средине у простору и времену.

Црвена књига  је научностручна студија угрожених дивљих врста распоређених по категоријама угрожености и факторима угрожавања.

Црвена листа  је списак угрожених врста распоређених по категоријама угрожености.

Црвена књига флоре и фауне Србије ( I том – који садржи прелиминарну листу најугроженијих биљака ) урађена је према критеријумима Међународне уније за заштиту природе (IUCN). Поједине врсте биљака су истовремено стављене и на светску и европску Црвену листу чиме је указано на њихов значај.

Србија је 2001. Године потписала Конвенцију о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре ( CITES конвенција донета 03.03. 1973.године у Вашингтону; измењена и допуњена 22.06.1979.године у Бону; потврђена у Србији 09.11.2001.године).

Земље потписнице обавезале су се да буду чувари своје дивље флоре са еколошког, научног, културног, привредног, рекреативног и естетског становишта, уз констатацију да дивља фауна и флора чини незамењив део природног система земље који мора да се заштити за садашње и будуће генерације.

Такође у циљу очувања природних реткости Србије, Влада Републике Србије донела је Уредбу о заштити природних реткости (1993. године), којом су одређене дивље врсте биљака и животиња стављене под заштиту као природне вредности од изузетног значаја са циљем очувања биолошке разноврсности.

Заштита природних вредности подразумева забрану коришћења, уништавања и предузимања других активности којима би се могле угрозити дивље врсте биљака и животиња заштићене као природне реткости и њихова станишта.

У циљу заштите природних вредности урађен је Водич за препознавање врста заштићених Уредбом о заштити природних реткости и Конвенцијом о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне.

Водич интерног карактера, намењен је стручњацима ЈП „Србијашуме“ (чуварима шума, шумарским инжењерима и другим запосленим у предузећу) који раде на пословима заштите, гајења и одрживог планирања коришћења шумских екосистема и извођачима радова у шумарству, са циљем препознавања, евидентирања и заштите природних реткости.

Један од основних циљева водича је да шумарски инжењери на основу њега препознају природне реткости на терену (локалитет) и евидентирају их у Извиђачком плану газдовања шумама (на карти одељења), односно сачине Преглед локалитета природних реткости (за ниво газдинске јединице и Шумске управе) и Карту природних реткости за сваку газдинску јединицу (која се сваке године допуњава новоидентификованим локалитетима природних реткости).

На основу евидентираних врста односно њихових локалитета, а уз помоћ стручних институција вршиће се праћење стања дивљих врста флоре и фауне и предлагати мере њиховог очувања.

### Смернице за остављање сувоврхих и одумрлих стабала у шуми

Ради очувања биолошке разноврсности у састојинама је потребно остављати дубећа сува и полусува стабла, као и пала стабла појединачно и у мањим групама.

Правилник о шумском реду даје могућност остављања појединих таквих стабала ако се тим штите ретке, рањиве и угрожене врсте и ако је то предвиђено основом о газдовању шумама.

Правилником објављеним у Сл. гл. Број 106 од 18.11.2008. године по први пут је остављена могућност остављања оваквих стабала. У основама урађеним пре доношења овог правилника није предвиђена та могућност.

Остављање стабала зависи од стварног стања на терену, има ли оваквих стабала и колико, да ли постоје ретке, рањиве и угрожене врсте и у којем обиму.

Препоручује се остављање 3-4 стабала по хектару. Приликом остављања стабала потребно је посебно водити рачуна у четинарским састојинама, да не би дошло до пренамножења поткорњака, кад постоји могућност да пређу на суседна жива стабла и изазову њихово сушење. Код избора стабала које треба оставити, треба водити рачуна да она по могућности буду равномерно распоређена по састојини, и која ће боље допринети очувању биолошке разноврсности.

Углавном се остављају стабла са лошим техничким карактеристикама од чијег евентуалног коришћења би имали мању корист, а квалитетнија се сечом уклањају.

Потребно је истаћи да оваква стабла могу настати после израде основе за газдовње шумама (преломи, извале, сушике и сл.) па зато и нису могла да буду предвиђена основом, али уз сагласност надлежних републичких инспектора могуће је ова стабла оставити у састојини.

### Смернице за управљање отпадом

Управљање отпадом се мора спроводити у складу са законским прописима. Неадекватно управљање отпадом представља велику опасност по здравље људи и животну средину. Овим смерницама се регулише управљање отпадом у Јавном пердузећу за газдовање шумама „Србијашуме“.

За време извођења сече у шуми, извлачења и транспорта дрвних сортимената односно на радилиштима је потребно регулисати одлагање отпада, путем остављања канти, корпи или врећа у које ће се одлагати отпад, који ће се из шуме уклањати као комунални отпад.

За машине и транспортна средства која се користе у разним фазама процеса производње у шуми, потребно је обезбедити одговарајуће посуде за прихват горива и мазива до којег може доћи при инцидентном изливању како би се спречило загађивање животне средине.

За секаче треба обезбедити врећице са песком или струготином за посипање неконтролисаног проливеног мазива и горива у циљу спречавања разливања течног отпада и загађења животне средине.

Одлагање отпадних пнеуматика решиће се путем сакупљања отпадних пнеуматика у просторијама механичких радионица и испоруком овлашћеним институцијама за рециклажу (у Србији овлашћен је EROREC-HOLCIM из Параћина).

Моторно уље које је коришћено и постало отпад сакупљаће се у посебним посудама у механичким радионицама и испоручивати овалашћеним институцијама за рециклажу моторних уља.

Тонери и рачунарска опрема које је постала отпад сакупљаће се и безбедно складиштити до испоруке овлашћеним институцијама за прикупљање и рециклирање или уништавање. Амбалажа од пестицида, неутрошени пестициди и пестициди којима је прошао рок употребе, односно престала важност употребне дозволе, биће складиштени на безбедно место, обезбеђеном од приступа деце и људи, до испоруке овлашћеним институцијама за уништавање опасних материја.

Присуство илегалних депонија у шумама решиће се путем појачане контроле чуварске службе, сарадњом са надлежним комуналним предузећима и надлежним инспекцијама.

# Економско - финансијска анализа

Економско - финансијском анализом се процењује финансијски ефекат реализације планираних радова газдовања шумама, и приказују се годишњи  просек  прихода и расхода, уз претпоставку да ће се радови извршити у сопственој режији.

## Обрачун вредности шума

Вредност шума утврђена је методом садашње сечиве вредности.

Код ове методе утврђује се вредност дрвне запремине на пању уз предпоставку да се иста користи под истим условима као етат.

Ради утврђивања процене вредности дрвне запремине по овој методи урађено је следеће:

- израчуната нето дрвна запремина;

- утврђена је сортиментна структура;

- утврђене су тржишне цене 1м3 нето дрвне запремине по врстама дрвећа и сортиментима остварене у 2023.години.

### Квалификациона структура укупне дрвне запремине

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | С О Р Т И М Е Н Т И | Целулоза | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огрев |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I кл |  |  |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр | 32.3 | 4.8 | 27.5 |  |  |  |  |  |  | 23.5 | 23.5 | 4.0 |  | 4.0 |
| ОМЛ | 7.4 | 1.1 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 |
| Гр | 4595.9 | 689.4 | 3,906.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,906.5 |  | 3,906.5 |
| Цер | 946.6 | 142.0 | 804.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.6 |  | 804.6 |
| Слад | 3084.0 | 462.6 | 2,621.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,621.4 |  | 2,621.4 |
| Тре | 6.5 | 1.0 | 5.5 |  |  |  |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 0.6 |  | 0.6 |
| ОТЛ | 23.1 | 3.5 | 19.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |  | 19.6 |
| Кит | 19706.6 | 2,956.0 | 16,750.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,750.6 |  | 16,750.6 |
| Јас | 142.8 | 21.4 | 121.4 |  |  |  |  | 73.0 |  |  | 73.0 |  | 48.4 | 48.4 |
| Брз | 163.4 | 24.5 | 138.9 |  |  |  |  | 83.0 |  |  | 83.0 |  | 55.9 | 55.9 |
| Бк | 134119.7 | 20,118.0 | 114,001.7 | 3,420.1 | 5,700.1 | 11,400.2 | 13,680.2 | 17,100.3 | 11,400.2 | 11,399.9 | 74,101.0 | 39,900.7 |  | 39,900.7 |
| Јав | 39.7 | 6.0 | 33.7 |  |  |  |  |  |  | 28.7 | 28.7 | 5.0 |  | 5.0 |
| Укупно лишћари | 162868.0 | 24,430.2 | 138,437.8 | 3,420.1 | 5,700.1 | 11,400.2 | 13,680.2 | 17,256.3 | 11,400.2 | 11,457.0 | 74,314.1 | 64,019.3 | 104.3 | 64,123.6 |
| Јела | 21.0 | 3.2 | 17.9 | 0.4 | 0.5 |  | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 15.2 |  | 2.7 | 2.7 |
| Смр | 24825.2 | 3,723.8 | 21,101.4 | 422.0 | 633.0 |  | 3,428.9 | 4,484.2 | 4,484.2 | 3,429.1 | 16,881.4 |  | 4,220.0 | 4,220.0 |
| Цбор | 9723.8 | 1,458.6 | 8,265.2 |  |  |  | 413.3 | 1,239.8 | 3,306.1 | 826.4 | 5,785.6 |  | 2,479.6 | 2,479.6 |
| Ббор | 327.1 | 49.1 | 278.0 |  |  |  |  | 41.7 | 111.2 | 55.6 | 208.5 |  | 69.5 | 69.5 |
| Укупно четинари | 34897.1 | 5,234.6 | 29,662.5 | 422.4 | 633.5 |  | 3,844.2 | 5,769.9 | 7,905.7 | 4,315.0 | 22,890.7 |  | 6,771.8 | 6,771.8 |
| УКУПНО ГЈ | 197765.1 | 29,664.8 | 168,100.3 | 3,842.5 | 6,333.6 | 11,400.2 | 17,524.4 | 23,026.2 | 19,305.9 | 15,772.0 | 97,204.8 | 64,019.3 | 6,876.1 | 70,895.4 |

### Вредност дрвета на пању

Табела 1.

| Врста дрвећа | С О Р Т И М Е Н Т И | Целулоза | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огрев |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I кл |  |  |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  | 23.5 | 23.5 | 4.0 |  | 4.0 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,906.5 |  | 3,906.5 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 804.6 |  | 804.6 |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 2,621.4 |  | 2,621.4 |
| Тре |  |  |  |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 0.6 |  | 0.6 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |  | 19.6 |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 16,750.6 |  | 16,750.6 |
| Јас |  |  |  |  | 73.0 |  |  | 73.0 |  | 48.4 | 48.4 |
| Брз |  |  |  |  | 83.0 |  |  | 83.0 |  | 55.9 | 55.9 |
| Бк | 3,420.1 | 5,700.1 | 11,400.2 | 13,680.2 | 17,100.3 | 11,400.2 | 11,399.9 | 74,101.0 | 39,900.7 |  | 39,900.7 |
| Јав |  |  |  |  |  |  | 28.7 | 28.7 | 5.0 |  | 5.0 |
| Укупно лишћари | 3,420.1 | 5,700.1 | 11,400.2 | 13,680.2 | 17,256.3 | 11,400.2 | 11,457.0 | 74,314.1 | 64,019.3 | 104.3 | 64,123.6 |
| Јела | 0.4 | 0.5 |  | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 15.2 |  | 2.7 | 2.7 |
| Смр | 422.0 | 633.0 |  | 3,428.9 | 4,484.2 | 4,484.2 | 3,429.1 | 16,881.4 |  | 4,220.0 | 4,220.0 |
| Цбор |  |  |  | 413.3 | 1,239.8 | 3,306.1 | 826.4 | 5,785.6 |  | 2,479.6 | 2,479.6 |
| Ббор |  |  |  |  | 41.7 | 111.2 | 55.6 | 208.5 |  | 69.5 | 69.5 |
| Укупно четинари | 422.4 | 633.5 |  | 3,844.2 | 5,769.9 | 7,905.7 | 4,315.0 | 22,890.7 |  | 6,771.8 | 6,771.8 |
| УКУПНО ГЈ | 3,842.5 | 6,333.6 | 11,400.2 | 17,524.4 | 23,026.2 | 19,305.9 | 15,772.0 | 97,204.8 | 64,019.3 | 6,876.1 | 70,895.4 |

| Врста дрвећа | ЈЕДИНИЧНА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА |
| --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Огрев | Целулоза |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  | 6,153 | 4,790 |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  | 3,206 |  |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  | 4,790 |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 4,790 |  |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  | 4,790 |  |
| Тре |  |  |  |  |  |  | 9,783 | 3,206 |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  | 4,790 |  |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  | 4,790 |  |
| Јас |  |  |  |  | 3,870 |  |  |  | 3,206 |
| Брз |  |  |  |  | 3,870 |  |  |  | 3,206 |
| Бк | 18,303 | 12,019 | 10,015 | 8,083 | 6,609 | 5,475 | 6,153 | 4,790 |  |
| Јав |  |  |  |  |  |  | 6,153 | 3,206 |  |
| Јела | 17,211 | 14,079 |  | 11,468 | 9,612 | 7,952 | 6,054 |  | 3,206 |
| Смр | 17,211 | 14,079 |  | 11,468 | 9,612 | 7,952 | 6,054 |  | 3,206 |
| Цбор |  |  |  | 7,703 | 6,623 | 4,993 | 3,902 |  | 3,206 |
| Ббор |  |  |  |  | 9,612 | 7,952 | 3,902 |  | 3,206 |

| Врста дрвећа | УКУПНА СОРТИМЕНТНА ВРЕДНОСТ | Укупно |
| --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно | Целулоза | Укупно просторно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I класа |  |  |  |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  | 144,595.5 | 144,595.5 | 19,160.0 |  | 19,160.0 | 163,755.5 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,197.8 |  | 20,197.8 | 20,197.8 |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,712,135.0 |  | 18,712,135.0 | 18,712,135.0 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,854,034.0 |  | 3,854,034.0 | 3,854,034.0 |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,556,506.0 |  | 12,556,506.0 | 12,556,506.0 |
| Тре |  |  |  |  |  |  | 47,936.7 | 47,936.7 | 1,923.6 |  | 1,923.6 | 49,860.3 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,884.0 |  | 93,884.0 | 93,884.0 |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,235,374.0 |  | 80,235,374.0 | 80,235,374.0 |
| Јас |  |  |  |  | 282,510.0 |  |  | 282,510.0 |  | 155,170.4 | 155,170.4 | 437,680.4 |
| Брз |  |  |  |  | 321,210.0 |  |  | 321,210.0 |  | 179,215.4 | 179,215.4 | 500,425.4 |
| Бк | 62,598,090.3 | 68,509,501.9 | 114,173,003.0 | 110,577,056.6 | 113,015,882.7 | 62,416,095.0 | 70,143,584.7 | 601,433,214.2 | 306,652,447.0 |  | 306,652,447.0 | 908,085,661.2 |
| Јав |  |  |  |  |  |  | 176,591.1 | 176,591.1 | 92,012.2 |  | 92,012.2 | 268,603.3 |
| Укупно лишћари | 62,598,090.3 | 68,509,501.9 | 114,173,003.0 | 110,577,056.6 | 113,619,602.7 | 62,416,095.0 | 70,512,708.0 | 602,406,057.5 | 422,237,673.6 | 334,385.8 | 422,572,059.4 | 1,024,978,116.9 |
| Јела | 6,884.4 | 7,039.5 |  | 22,936.0 | 40,370.4 | 33,398.4 | 23,610.6 | 134,239.3 |  | 8,656.2 | 8,656.2 | 142,895.5 |
| Смр | 7,263,042.0 | 8,912,007.0 |  | 39,322,625.2 | 43,102,130.4 | 35,658,358.4 | 20,759,771.4 | 155,017,934.4 |  | 13,529,320.0 | 13,529,320.0 | 168,547,254.4 |
| Цбор |  |  |  | 3,183,649.9 | 8,211,195.4 | 16,507,357.3 | 3,224,612.8 | 31,126,815.4 |  | 222,817.0 | 222,817.0 | 31,349,632.4 |
| Ббор |  |  |  |  | 400,820.4 | 884,262.4 | 216,951.2 | 1,502,034.0 |  | 3,275.5 | 3,275.5 | 1,505,309.5 |
| Укупно четинари | 7,269,926.4 | 8,919,046.5 | 0.0 | 42,529,211.1 | 51,754,516.6 | 53,083,376.5 | 24,224,946.0 | 187,781,023.1 |  | 13,764,068.7 | 13,764,068.7 | 201,545,091.8 |
| УКУПНО ГЈ | 69,868,016.7 | 77,428,548.4 | 114,173,003.0 | 153,106,267.7 | 165,374,119.3 | 115,499,471.5 | 94,737,654.0 | 790,187,080.6 | 422,237,673.6 | 14,098,454.5 | 436,336,128.1 | 1,226,523,208.7 |

Трошкови: Табела 2.

| Врста дрвећа | С О Р Т И М Е Н Т И | Целулоза | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огрев |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I кл |  |  |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  | 23.5 | 23.5 | 4.0 |  | 4.0 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,906.5 |  | 3,906.5 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 804.6 |  | 804.6 |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 2,621.4 |  | 2,621.4 |
| Тре |  |  |  |  |  |  | 4.9 | 4.9 | 0.6 |  | 0.6 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |  | 19.6 |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 16,750.6 |  | 16,750.6 |
| Јас |  |  |  |  | 73.0 |  |  | 73.0 |  | 48.4 | 48.4 |
| Брз |  |  |  |  | 83.0 |  |  | 83.0 |  | 55.9 | 55.9 |
| Бк | 3,420.1 | 5,700.1 | 11,400.2 | 13,680.2 | 17,100.3 | 11,400.2 | 11,399.9 | 74,101.0 | 39,900.7 |  | 39,900.7 |
| Јав |  |  |  |  |  |  | 28.7 | 28.7 | 5.0 |  | 5.0 |
| Укупно лишћари | 3,420.1 | 5,700.1 | 11,400.2 | 13,680.2 | 17,256.3 | 11,400.2 | 11,457.0 | 74,314.1 | 64,019.3 | 104.3 | 64,123.6 |
| Јела | 0.4 | 0.5 |  | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 15.2 |  | 2.7 | 2.7 |
| Смр | 422.0 | 633.0 |  | 3,428.9 | 4,484.2 | 4,484.2 | 3,429.1 | 16,881.4 |  | 4,220.0 | 4,220.0 |
| Цбор |  |  |  | 413.3 | 1,239.8 | 3,306.1 | 826.4 | 5,785.6 |  | 2,479.6 | 2,479.6 |
| Ббор |  |  |  |  | 41.7 | 111.2 | 55.6 | 208.5 |  | 69.5 | 69.5 |
| Укупно четинари | 422.4 | 633.5 |  | 3,844.2 | 5,769.9 | 7,905.7 | 4,315.0 | 22,890.7 |  | 6,771.8 | 6,771.8 |
| УКУПНО ГЈ | 3,842.5 | 6,333.6 | 11,400.2 | 17,524.4 | 23,026.2 | 19,305.9 | 15,772.0 | 97,204.8 | 64,019.3 | 6,876.1 | 70,895.4 |

| Врста дрвећа | ЈЕДИНИЧНА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА |
| --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Огрев | Целулоза |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  | 2,060 | 2,060 |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  | 2,060 |  |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  | 2,060 |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 2,060 |  |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  | 2,060 |  |
| Тре |  |  |  |  |  |  | 2,060 | 2,060 |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  | 2,060 |  |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  | 2,060 |  |
| Јас |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 2,060 |
| Брз |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 2,060 |
| Бк | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |  |
| Јав |  |  |  |  |  |  | 2,060 | 2,060 |  |
| Јела | 2,060 | 2,060 |  | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |  | 2,060 |
| Смр | 2,060 | 2,060 |  | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |  | 2,060 |
| Цбор |  |  |  | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |  | 2,060 |
| Ббор |  |  |  |  | 2060 | 2060 | 2060 |  | 2060 |

| Врста дрвећа | УКУПНА ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДЊЕ | Укупно |
| --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно | Целулоза | Укупно просторно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I класа |  |  |  |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  | 48,410.0 | 48,410.0 | 8,240.0 |  | 8,240.0 | 56,650.0 |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,978.0 |  | 12,978.0 | 12,978.0 |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,047,390.0 |  | 8,047,390.0 | 8,047,390.0 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,657,476.0 |  | 1,657,476.0 | 1,657,476.0 |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,400,084.0 |  | 5,400,084.0 | 5,400,084.0 |
| Тре |  |  |  |  |  |  | 10,094.0 | 10,094.0 | 1,236.0 |  | 1,236.0 | 11,330.0 |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,376.0 |  | 40,376.0 | 40,376.0 |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,506,236.0 |  | 34,506,236.0 | 34,506,236.0 |
| Јас |  |  |  |  | 150,380.0 |  |  | 150,380.0 |  | 99,704.0 | 99,704.0 | 250,084.0 |
| Брз |  |  |  |  | 170,980.0 |  |  | 170,980.0 |  | 115,154.0 | 115,154.0 | 286,134.0 |
| Бк | 7,045,406.0 | 11,742,206.0 | 23,484,412.0 | 28,181,212.0 | 35,226,618.0 | 23,484,412.0 | 23,483,794.0 | 152,648,060.0 | 131,879,758.0 |  | 131,879,758.0 | 284,527,818.0 |
| Јав |  |  |  |  |  |  | 59,122.0 | 59,122.0 | 59,122.0 |  | 59,122.0 | 118,244.0 |
| Укупно лишћари | 7,045,406.0 | 11,742,206.0 | 23,484,412.0 | 28,181,212.0 | 35,547,978.0 | 23,484,412.0 | 23,601,420.0 | 153,087,046.0 | 181,612,896.0 | 214,858.0 | 181,827,754.0 | 334,914,800.0 |
| Јела | 824.0 | 1,030.0 |  | 4,120.0 | 8,652.0 | 8,652.0 | 8,034.0 | 31,312.0 |  | 5,562.0 | 5,562.0 | 36,874.0 |
| Смр | 869,320.0 | 1,303,980.0 |  | 7,063,534.0 | 9,237,452.0 | 9,237,452.0 | 7,063,946.0 | 34,775,684.0 |  | 8,693,200.0 | 8,693,200.0 | 43,468,884.0 |
| Цбор |  |  |  | 851,398.0 | 2,553,988.0 | 6,810,566.0 | 1,702,384.0 | 11,918,336.0 |  | 143,170.0 | 143,170.0 | 12,061,506.0 |
| Ббор |  |  |  |  | 85,902.0 | 229,072.0 | 114,536.0 | 429,510.0 |  | 2,129.5 | 2,129.5 | 431,639.5 |
| Укупно четинари | 870,144.0 | 1,305,010.0 |  | 7,919,052.0 | 11,885,994.0 | 16,285,742.0 | 8,888,900.0 | 47,154,842.0 |  | 8,844,061.5 | 8,844,061.5 | 55,998,903.5 |
| УКУПНО ГЈ | 7,915,550.0 | 13,047,216.0 | 23,484,412.0 | 36,100,264.0 | 47,433,972.0 | 39,770,154.0 | 32,490,320.0 | 200,241,888.0 | 181,612,896.0 | 9,058,919.5 | 190,671,815.5 | 390,913,703.5 |

| Укупна производна вредност - |  | 1.226.523.208,7 динара |
| --- | --- | --- |
| Укупни торшкови производње - |  | 390.913.703,5 динара |
| Укупна вредност шума на пању |  | 835.609.505,2 динара |

### Вредност младих састојина (без запремине)

| Порекло састојине | Старост | Површина | Трошкови подизања | Фактор | Укупна вредност шума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | година | хa | дин/хa | Укупно динара | 1,0 P n | динара |
| Младе вештачки подигнуте састојине четинара | 1-10 | 10.96 | 14,635.2 | 160,401.8 | 12.800 | 2,053,143 |
|  | 11-20 | 26.67 | 14,635.2 | 390,320.8 | 16.386 | 6,395,796 |
| Младе високе састојине | 1-10 |  |  |  |  |  |
|  | 11-20 | 2.87 | 54,679.2 | 156,929.3 | 14.859 | 2,331,813 |
| Младе изданачке састојине | 1-10 | 20.42 | 54,679.2 | 1,116,549.3 | 12.800 | 14,291,831 |
|  | 11-20 | 11.85 | 54,679.2 | 647,948.5 | 16.386 | 10,617,284 |
| УКУПНО ГЈ |  | 72.77 |  | 2,472,149.7 |  | 35,689,867 |

### Укупна вредност шума

| Укупна вредност дрвне масе на пању | 835.609.505,2 динара |
| --- | --- |
| Укупни вредност младих састојина | 35.689.867,0 динара |
| Укупна вредност шума | 871.299.372,2 динара |

## Економско финансијска анализа

Економско - финансијска анализа посебно третира обавезни део радова, а посебно условни и на крају збирно као целину.

Обавезни  део се заснива на радовима утврђеним плановима газдовања шумама и другим радовима и потребама који прате извршење радова из наведених планова. Ова варијанта је обавезна за ШГ.

Збирна анализа се заснива на обавезним  радовима и инфраструктурним  радовима (биолошким и техничким). Ова анализа је обавезна у делу  који се  односи на обавезне радове, док је извршење додатних радова зависно од средстава која ће се наменски добити из других извора, ван ШГ „Пријепоље”.

### Врста и обим планираних радова

### Квалификациона структура сечиве запремине - просечно годишње

| Врсте дрвећа | СОРТИМЕНТИ | Целулоза | Укупно просторно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто | Отпад | Нето | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I кл |  |  |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гр | 116.6 | 17.5 | 99.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.1 |  | 99.1 |
| Цер | 3.1 | 0.5 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6 |
| Слад | 9.9 | 1.5 | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |  | 8.4 |
| Тре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кит | 164.7 | 24.7 | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |  | 140.0 |
| Јас | 1.2 | 0.2 | 1.1 |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 0.1 | 0.1 |
| Брз | 2.8 | 0.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 0.4 | 0.4 |
| Бк | 1854.0 | 278.1 | 1575.9 | 31.5 | 47.3 | 86.0 | 93.5 | 159.4 | 220.1 | 141.8 | 779.6 | 796.3 |  | 796.3 |
| Јав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари | 2152.3 | 322.8 | 1829.5 |  |  |  | 93.5 | 162.4 | 220.1 | 141.8 | 782.6 | 1046.4 | 0.5 | 1046.9 |
| Јел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смр | 140.3 | 21.0 | 119.3 | 2.3 | 3.6 |  | 19.1 | 25.0 | 26.9 | 20.0 | 96.9 |  | 22.4 | 22.4 |
| ЦБ | 63.2 | 9.5 | 53.7 |  |  |  | 2.6 | 8.1 | 21.5 | 5.4 | 37.6 |  | 16.1 | 16.1 |
| ББ | 2.3 | 0.3 | 2.0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |  | 0.7 | 0.7 |
| Укупно четинари | 205.9 | 30.9 | 175.0 | 2.3 | 3.6 |  | 21.7 | 33.2 | 49.2 | 25.8 | 135.8 |  | 39.2 | 39.2 |
| УКУПНО ГЈ | 2358.2 | 353.7 | 2004.4 | 2.3 | 3.6 |  | 115.2 | 195.6 | 269.3 | 167.6 | 918.4 | 1046.4 | 39.7 | 1086.1 |

### Врста и обим планираних узгојних радова - просечно годишње

| Врста рада | П |
| --- | --- |
|  | ха |
| Вештачко пошумљавање садњом | 1,23 |
| Вештачко пошумљавање голети | 0,19 |
| Попуњавање вештачки подигнутих култура | 0,46 |
| Сеча избојака и уклањањење корова ручно | 4,22 |
| Окопавање и прашење у културама | 4,59 |
| Чишћење у младим културама | 3,21 |
| Укупно гајење | 13,9 |

### План заштите шума- просечно годишње

Превентивна заштита шума се изводи на целој површини газдинске јединице.

### План изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница - просечно годишње

| Врста рада | Дужина |
| --- | --- |
|  | км |
| Изградња шумских путева ( I и II фаза) | 0,39 |
| Реконструкција шумских путева | 0,51 |
| Одржавање путева | 2,19 |
| УКУПНО ПУТЕВИ | 3,09 |

### План уређивања шума - просечно годишње

| Високе шуме | 21,58 ха |
| --- | --- |
| Изданачке шуме | 63,23 ха |
| Вештачки подигнуте састојине | 20,66 ха |
| Шикаре | 7,60 ха |
| Необрасле површине | 18,26 ха |
| УКУПНО ГЈ | 131,33 ха |

## Утврђивање трошкова производње - просечно годишње

### Трошкови производње дрвних сортимената

| Врсте дрвећа | СОРТИМЕНТИ | Целулоза | Укупно просторно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто | Отпад | Нето | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I кл |  |  |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гр | 116.6 | 17.5 | 99.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.1 |  | 99.1 |
| Цер | 3.1 | 0.5 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6 |
| Слад | 9.9 | 1.5 | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |  | 8.4 |
| Тре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кит | 164.7 | 24.7 | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |  | 140.0 |
| Јас | 1.2 | 0.2 | 1.1 |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 0.1 | 0.1 |
| Брз | 2.8 | 0.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 0.4 | 0.4 |
| Бк | 1854.0 | 278.1 | 1575.9 | 31.5 | 47.3 | 86.0 | 93.5 | 159.4 | 220.1 | 141.8 | 779.6 | 796.3 |  | 796.3 |
| Јав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари | 2152.3 | 322.8 | 1829.5 |  |  |  | 93.5 | 162.4 | 220.1 | 141.8 | 782.6 | 1046.4 | 0.5 | 1046.9 |
| Јел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смр | 140.3 | 21.0 | 119.3 | 2.3 | 3.6 |  | 19.1 | 25.0 | 26.9 | 20.0 | 96.9 |  | 22.4 | 22.4 |
| ЦБ | 63.2 | 9.5 | 53.7 |  |  |  | 2.6 | 8.1 | 21.5 | 5.4 | 37.6 |  | 16.1 | 16.1 |
| ББ | 2.3 | 0.3 | 2.0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |  | 0.7 | 0.7 |
| Укупно четинари | 205.9 | 30.9 | 175.0 | 2.3 | 3.6 |  | 21.7 | 33.2 | 49.2 | 25.8 | 135.8 |  | 39.2 | 39.2 |
| УКУПНО ГЈ | 2358.2 | 353.7 | 2004.4 | 2.3 | 3.6 |  | 115.2 | 195.6 | 269.3 | 167.6 | 918.4 | 1046.4 | 39.7 | 1086.1 |

| Врста дрвећа | ЈЕДИНИЧНА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА |
| --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Огревно дрво | Целулоза |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I класа |  |
|  | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  | 2060 |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 2060 |  |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  | 2060 |  |
| Тре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  | 2060 |  |
| Јас |  |  |  |  | 2060 |  |  |  | 2060 |
| Брз |  |  |  |  | 2060 |  |  |  | 2060 |
| Бк | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |  |
| Јав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смр | 2060 | 2060 |  | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |  | 2060 |
| ЦБ |  |  |  | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |  | 2060 |
| ББ |  |  |  |  | 2060 | 2060 | 2060 |  | 2060 |

| Врста дрвећа | УКУПНА СОРТИМЕНТНА ВРЕДНОСТ | Укупно |
| --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I класа |  |  |  |
|  | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин |
| ПБр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  |  | 204146.0 |  | 204146.0 | 204146.0 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  | 5356.0 |  | 5356.0 | 5356.0 |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  |  | 17304.0 |  | 17304.0 | 17304.0 |
| Тре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  |  | 288400.0 |  | 288400.0 | 288400.0 |
| Јас |  |  |  |  | 2060.0 |  |  | 2060.0 |  | 206.0 | 206.0 | 2266.0 |
| Брз |  |  |  |  | 4120.0 |  |  | 4120.0 |  | 824.0 | 824.0 | 4944.0 |
| Бк | 64890.0 | 97438.0 | 177160.0 | 192610.0 | 328364.0 | 453406.0 | 292108.0 | 1605976.0 | 1640378.0 |  | 1640378.0 | 3246354.0 |
| Јав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари | 64890.0 | 97438.0 | 177160.0 | 192610.0 | 334544.0 | 453406.0 | 292108.0 | 1612156.0 | 2155584.0 | 1030.0 | 2156614.0 | 3768770.0 |
| Јел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смр | 4738.0 | 7416.0 |  | 39346.0 | 51500.0 | 55414.0 | 41200.0 | 199614.0 |  | 46144.0 | 46144.0 | 245758.0 |
| ЦБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33166.0 | 33166.0 | 33166.0 |
| ББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1442 | 1442.0 | 1442.0 |
| Укупно четинари | 4738.0 | 7416.0 |  | 39346.0 | 51500.0 | 55414.0 | 41200.0 | 199614.0 |  | 80752.0 | 80752.0 | 280366.0 |
| УКУПНО ГЈ | 69628.0 | 104854.0 | 177160.0 | 231956.0 | 386044.0 | 508820.0 | 333308.0 | 1811770.0 | 2155584.0 | 81782.0 | 2237366.0 | 4049136.0 |

### Трошкови радова на гајењу

|  | П | Јединична цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ха | дин/ха | дин |
| Вештачко пошумљавање садњом | 1.23 | 150000.0 | 184500.0 |
| Вештачко пошумљавање голети | 0,19 | 150000.0 | 28500.0 |
| Попуњавање вештачки подигнутих култура | 0.46 | 150000.0 | 69000.0 |
| Сеча избојака и уклањање корова ручно | 4.22 | 30000.0 | 126600.0 |
| Окопавање и прашење у културама | 4.59 | 30000.0 | 137700.0 |
| Чишћење у младим културама | 3,21 | 30000.0 | 96300.0 |
| УКУПНО ГАЈЕНЈЕ | 13.9 |  | 642600.0 |

### Трошкови заштите шума

| Постављање феромонских клопки | 30000.0 дин. |
| --- | --- |
| Активно дежурство | 65000.0 дин. |
| Постављање обавештајних табли | 65000.0 дин. |
| Мониторинг здравственог стања | 40000.0 дин. |
| УКУПНО ГЈ | 200000.0 дин. |

### Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница

| Врста рада | Дужина | Цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | км | дин/км | дин |
| Изградња шумских путева (I и II фаза) | 0,39 | 3700000,0 | 1443000,0 |
| Реконструкција шумских путева | 0,51 | 2900000,0 | 1479000,0 |
| Одржавање путева | 2,19 | 1000000,0 | 219000,0 |
| УКУПНО ПУТЕВИ | 5,35 |  | 3141000,0 |

### Средства за репродукцију шума

15 % од продајне цене дрвета

| 11928852,7 | x | 0,15 % |  | 1789327,9 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Накнада за посечено дрво

3 % од продајне цене дрвета

| 11928852,7 | x | 0,03 % |  | 357865,6 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Трошкови уређивања шума

| Издвајање и прикупљање таксационих података: | ха |  | дин/ха | дин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Високе шуме | 21.58 | x | 3018.9 | 65147.9 |
| Изданачке шуме и културе | 67.00 | x | 2114.3 | 141658.1 |
| Вештачки подигнуте састојине | 16.89 | x | 1702.1 | 28748.5 |
| Шикаре | 7.60 | x | 477.4 | 3628.2 |
| Необрасло | 18.26 | x | 468.1 | 8547.5 |
| Укупно | 131.33 |  |  | 247730.2 |
| Остали радови |  |  |  |  |
| Припрема радних карата | 131.33 | x | 47.3 | 6206.7 |
| Компјутерска обрада | 131.33 | x | 84.4 | 11084.3 |
| Израда текстуалног дела | 131.33 | x | 555.6 | 72966.9 |
| Укупно |  |  |  | 90257.9 |
| УКУПНО ТРОШКОВИ УРЕЂИВАЊА |  |  |  | 337988.0 |

### Укупни трошкови производње

| Врста рада | Укупно |
| --- | --- |
|  | дин |
| Производња дрвних сортимената | 4049136.0 |
| Гајење шума | 642600.0 |
| Заштита шума | 200000.0 |
| Изградња путева | 3141000.0 |
| Уређивање шума | 337988.0 |
| Средства за репродукцију шума | 1789327.9 |
| Накнада за посечено дрво | 357865.6 |
| УКУПНО ГЈ | 10517917.5 |

## Формирање укупног прихода - просечно годишње

### Приход од продаје дрвета

| Врсте дрвећа | СОРТИМЕНТИ | Целулоза | Укупно просторно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто | Отпад | Нето | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I кл |  |  |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гр | 116.6 | 17.5 | 99.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.1 |  | 99.1 |
| Цер | 3.1 | 0.5 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6 |
| Слад | 9.9 | 1.5 | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |  | 8.4 |
| Тре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кит | 164.7 | 24.7 | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.0 |  | 140.0 |
| Јас | 1.2 | 0.2 | 1.1 |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 0.1 | 0.1 |
| Брз | 2.8 | 0.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 0.4 | 0.4 |
| Бк | 1854.0 | 278.1 | 1575.9 | 31.5 | 47.3 | 86.0 | 93.5 | 159.4 | 220.1 | 141.8 | 779.6 | 796.3 |  | 796.3 |
| Јав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари | 2152.3 | 322.8 | 1829.5 |  |  |  | 93.5 | 162.4 | 220.1 | 141.8 | 782.6 | 1046.4 | 0.5 | 1046.9 |
| Јел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смр | 140.3 | 21.0 | 119.3 | 2.3 | 3.6 |  | 19.1 | 25.0 | 26.9 | 20.0 | 96.9 |  | 22.4 | 22.4 |
| ЦБ | 63.2 | 9.5 | 53.7 |  |  |  | 2.6 | 8.1 | 21.5 | 5.4 | 37.6 |  | 16.1 | 16.1 |
| ББ | 2.3 | 0.3 | 2.0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |  | 0.7 | 0.7 |
| Укупно четинари | 205.9 | 30.9 | 175.0 | 2.3 | 3.6 |  | 21.7 | 33.2 | 49.2 | 25.8 | 135.8 |  | 39.2 | 39.2 |
| УКУПНО ГЈ | 2358.2 | 353.7 | 2004.4 | 2.3 | 3.6 |  | 115.2 | 195.6 | 269.3 | 167.6 | 918.4 | 1046.4 | 39.7 | 1086.1 |

| Врста дрвећа | ЈЕДИНИЧНА ВРЕДНОСТ СОРТИМЕНАТА |
| --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Огревно дрво | Целулоза |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I класа |  |
|  | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 | дин/м3 |
| ПБр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  | 4790 |  |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  | 4790 |  |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  | 4790 |  |
| Тре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  | 4790 |  |
| Јас |  |  |  |  | 3870 |  |  |  | 3206 |
| Брз |  |  |  |  | 3870 |  |  |  | 3206 |
| Бк | 18303 | 12019 | 10015 | 8083 | 6609 | 5475 | 6153 | 4790 |  |
| Јав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смр | 17211 | 14079 |  | 11468 | 9612 | 7952 | 6054 |  | 3206 |
| ЦБ |  |  |  | 7703 | 6623 | 4993 | 3902 |  | 3206 |
| ББ |  |  |  |  | 9612 | 7952 | 3902 |  | 3206 |

| Врста дрвећа | УКУПНА СОРТИМЕНТНА ВРЕДНОСТ | Укупно |
| --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I класа |  |  |  |
|  | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин |
| ПБр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гр |  |  |  |  |  |  |  |  | 474689.0 |  | 474689.0 | 474689.0 |
| Цер |  |  |  |  |  |  |  |  | 12454.0 |  | 12454.0 | 12454.0 |
| Слад |  |  |  |  |  |  |  |  | 40236.0 |  | 40236.0 | 40236.0 |
| Тре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кит |  |  |  |  |  |  |  |  | 670600.0 |  | 670600.0 | 670600.0 |
| Јас |  |  |  |  | 3870.0 |  |  | 3870.0 |  | 320.6 | 320.6 | 4190.6 |
| Брз |  |  |  |  | 7740.0 |  |  | 7740.0 |  | 1282.4 | 1282.4 | 9022.4 |
| Бк | 576544.5 | 568498.7 | 861290.0 | 755760.5 | 1053474.6 | 1205047.5 | 872495.4 | 5893111.2 | 3814277.0 |  | 3814277.0 | 9707388.2 |
| Јав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно лишћари | 576544.5 | 568498.7 | 861290.0 | 755760.5 | 1065084.6 | 1205047.5 | 872495.4 | 5904721.2 | 5012256.0 | 1603.0 | 5013859.0 | 10918580.2 |
| Јел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смр | 39585.3 | 50684.4 |  | 219038.8 | 240300.0 | 213908.8 | 121080.0 | 884597.3 |  | 71814.4 | 71814.4 | 956411.7 |
| ЦБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51616.6 | 51616.6 | 51616.6 |
| ББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2244.2 | 2244.2 | 2244.2 |
| Укупно четинари | 39585.3 | 50684.4 |  | 219038.8 | 240300.0 | 213908.8 | 121080.0 | 884597.3 |  | 125675.2 | 125675.2 | 1010272.5 |
| УКУПНО ГЈ | 616129.8 | 619183.1 | 861290.0 | 974799.3 | 1305384.6 | 1418956.3 | 993575.4 | 6789318.5 | 5012256.0 | 127278.2 | 5139534.2 | 11928852.7 |

Укупан приход од продаје дрвета износи 11928852,7 динара.

Средства за репродукцију износе: 1789327,9 динара, а накнада за посечено дрво: 357865,6 динара.

## Расподела укупног прихода

| Приходи - Трошкови | Свега |
| --- | --- |
|  | динара |
| Укупан приход | 11928852,7 |
| Укупни трошкови | 10517917,5 |
| ДОБИТ | 1410935,2 |

Финансијкси ефекти извршења планираних радова изражени су са добитком од 1410935,2 динара просечно годишње. Из приказаног биланса закључује се да постоји довољно средстава за извршење планираних радова, тако да није потребно посезање за слободним средствима (средстава за репродукцију шума) ради извршења свих планираних радова у овој газдинској јединици.

Од укупних трошкова који износе 10517917,5 динара, на  тошкове за изградњу нових и одржавање старих путних праваца отпада 3141000,0 динара, од чега ће  један део бити рефундиран из Буџетског фонда Републике Србије.

Економско - финансијска анализа је изведена према важећим елементима привређивања, коју је израдила планска служба ЈП „Србијашуме“.

Уколико се  неки од ових  елемената у току важења основе мења, промениће се и цела концепција финансирања.

# Начин израде огш

## Прикупљање теренских података

Прикупљање теренских података за газдинску јединицу „Гусиње – Суви до“ вршено је током лета и јесени 2022. године. Све радове на обележавању и обнављању спољних и унутрашњих граница, урадили су техничари и геометри шумског газдинства Пријепоље.

Издвајање састојина и калкулацију примерних површина за премер састојина извршили су инжењери Одсека за планирање и пројектовање у шумарству              ШГ„Пријепоље“.

Таксациони премер састојина извршио Одсек за планирање и пројектовање у шумарству ШГ„Пријепоље“.

## Обрада података

За обраду података коришћен је програм за израду основа газдовања шумама јединствен за све државне шуме којима газдује ЈП „Србијашуме“ – Београд.

- Унос теренских података, обрада података  -  Соња Словић, мастер. инг. шум.

- Унос планова газдовања, обрада података и планова, унос текста, израда текстуалног дела основе –  Сафет Мусић, дипл. инг. шум.

На овом месту дају се следећа објашњења везана за кодове:

- План проредних сеча  - врста сече:

- 10 – узгојно санитарна сеча

- 25 – селективна прореда

- План сеча обнављања (једнодобне шуме) – врста сече:

- 31 – чиста сеча

- 90 – завршна сеча са остављањем причувака

- План сеча обнављања (разнодобне шуме) – врста сече:

- 71 – групимично оплодна сеча

## Израда карата

Према утврђеном стању шума, урађене су прегледне карте:

- Карта за општу оријентацију 						R  =  1 : 50.000

- Основна карта (са и без вертикалне представе)		 		R  =  1 : 10.000

- Карта наменских целина 							R  =  1 : 25.000

- Карта газдинских класа 							R  =  1 : 25.000

- Састојинска карта 								R  =  1 : 25.000

- Привредна карта   		                                                 		R  =  1 : 25.000

- Карта таксације								R  =  1 : 10.000

- Карта путне мреже								R  =  1 : 10.000

- Социо- еколошке карте							R  =  1 : 20.000

Карте урадио:

  - дипл. инг. Мирослав Пантовић,

## израда текстуалног дела огш

Текстуални део основе и планове газдовања, урадио је Одсек за планирање и пројектовање у шумарству ШГ Пријепоље, дипл. инж. шумарства Сафет Мусић.

# Завршне одредбе

Основа је урађена у складу са одредбама:

  - Закон о шумама (Сл.гл.РС.бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18),

  - Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС.бр. 135/04),

  - Закона о планирању и изградњи (Сл.гл.РС.бр. 47/03),

  - Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Сл.гл.РС.бр. 8/05),

  - Закон о изменама и допунама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Сл.гл.РС.бр. 41/09),

  - Закона о заштити од пожара (Сл.гл.РС.бр. 111/09),

  - Закона о дивљачи и ловству (Сл.гл.РС.бр. 18 од 23.03.2010),

  - Закона о водама (Сл.гл.РС.бр. 30/10),

  - Закон о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевања (Сл.гл.РС.бр. 46/91),

  - Закона о рибарству (Сл.гл.РС.бр. 38/94),

  - Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (Сл.гл.РС.бр. 88/10),

  - Закон о заштити природе (Сл.гл.РС.бр. 36/09),

  - Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе (Сл.гл.РС.бр. 88/10),

  - Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе (Сл.гл.РС.бр. 133/10),

  - Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС.бр. 36/09),

  - Закона о државном премеру и катастру (Сл.гл.РС.бр. 72/09),

  - Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру (Сл.гл.РС.бр. 18/10),

  - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС.бр. 135/04),

  - Закон о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС.бр. 88/10),

  - Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС.бр. 135/04),

  - Закон о одбрани (Сл.гл.РС.бр. 116/07),

  - Закон о изменама и допунама Закона о одбрани (Сл.гл.РС.бр. 88/09),

  - Закон о стандардизацији (Сл.гл.РС.бр. 36/09),

  - Водопривредна основа Републике Србије (Сл.гл.РС.бр. 11/2002),

  - Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама (Сл.гл.РС.бр. 122/03),

  - Правилник о шумском реду (Сл.гл.РС.бр. 20/08),

  - Правилник о изменама и допунама Правилника о шумском реду (Сл.гл.РС.бр. 17/09 и 8/10),

  - Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и заштићеним приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување (Сл.гл.РС.бр. 35/10),

  - Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. гл. РС бр. 46/10)

  - Уредба о заштити природних реткости (Сл. гл. РС бр. 50/93, 93/93)

  - Исправка Уредбе о заштити природних реткости (Сл. гл. РС бр. 93/93 од 16.11.1993. год.)

  - Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне (Сл. гл. РС бр. 31/2005, 45/2005)

  - Уредба о изменама Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне (Сл. гл. РС бр. 22/2007)

  - Уредба о еколошкој мрежи (Сл. гл. РС бр. 102/2010)

Шумско газдинство је у обавези да конкурише за средства из Буџета Републике за радове на гајењу, унапређивању, коришћењу, заштити  и   репродукцији шума, и да иста користи у складу са наменом.

При спровођењу ове ОГШ, корисник шума обавезан је да се придржава одредби ове ОГШ и одредби напред наведених закона. Трајање важности ОГШ-а за газдинску јединицу „Гусиње – Суви до“ је у периоду од 01.01.2024.  до 31.12.2033. године и она ступа на снагу од  доношења решења од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. У томе ће сарађивати са органима (инспекторима), који се старају о извршењу одговарајућих закона.

Евентуална неслагања збирова код табела приказа стања шума и планова газдовања последица су заокруживања код механографске обраде података.

| Пројектант: | М.П. | Директор: |
| --- | --- | --- |
| дипл. инж. Сафет Мусић |  | дипл. инж. Александар Шалипур |
| бр. лиценце 229 |  |  |

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

| Катастарска општина | Ђурашићи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обим удела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број листа непокретности | 129 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број парцеле | Подброј | Бр.дела | Површиа | Потес | Култура | Врста земљишта | Одељење | Корисник | Напомена |
|  |  |  | ха | ари | м² |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 0 | 1 |  | 97 | 82 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 458 | 0 | 1 | 36 | 10 | 7 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 459 | 0 | 1 | 30 | 34 | 31 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 990 | 0 | 1 |  | 66 | 46 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 990 | 0 | 2 | 2 | 36 | 58 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1240 | 1 | 1 | 1 | 68 | 85 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 7. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1511 | 0 | 1 | 55 | 57 | 27 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1701 | 0 | 1 |  | 18 | 92 | ПИСКАВИЦЕ | ПАШЊАК 3. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1702 | 0 | 1 | 3 | 7 | 57 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1702 | 0 | 2 |  | 97 | 13 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1703 | 0 | 1 | 2 | 94 | 32 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1789 | 1 | 2 | 12 | 80 | 0 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1789 | 1 | 3 | 5 | 14 | 84 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1789 | 1 | 1 | 96 | 87 | 3 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1789 | 1 | 5 |  | 36 | 56 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1789 | 1 | 4 | 5 | 35 | 13 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1790 | 0 | 1 |  | 29 | 81 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1792 | 0 | 1 |  | 45 | 27 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 2045 | 0 | 1 |  | 75 | 30 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 2046 | 0 | 1 | 1 | 39 | 75 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 2047 | 0 | 1 | 3 | 64 | 76 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 2393 | 0 | 1 |  | 46 | 12 | ПИСКАВИЦЕ | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 2394 | 0 | 1 |  | 32 | 63 | ПИСКАВИЦЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| Укупно: |  |  | 262 | 76 | 50 |  |  |  |  |  |  |

| Катастарска општина | ЗабрдњиТоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обим удела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број листа непокретности | 96 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број парцеле | Подброј | Бр.дела | Површина | Потес | Култура | Врста земљишта | Одељење | Корисник | Напомена |
|  |  |  | ха | ари | м² |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 17 | 62 | КОРИТА | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 104 | 0 | 1 |  | 63 | 16 | КОРИТА | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 125 | 0 | 1 | 7 | 46 | 66 | КОРИТА | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 126 | 0 | 1 | 13 | 58 | 48 | КОРИТА | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 127 | 0 | 1 |  | 14 | 32 | КОРИТА | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 128 | 0 | 1 | 9 | 89 | 20 | ПЕЈОВО БРДО | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 129 | 0 | 1 | 2 | 79 | 39 | ПЕЈОВО БРДО | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 130 | 0 | 1 |  | 5 | 15 | ПЕЈОВО БРДО | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 137 | 0 | 1 | 1 | 79 | 75 | ПЕЈОВО БРДО | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 138 | 0 | 1 |  | 16 | 43 | ПЕЈОВО БРДО | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 139 | 0 | 1 |  | 59 | 32 | ПЕЈОВО БРДО | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 140 | 0 | 2 |  | 40 | 42 | ПЕЈОВО БРДО | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 140 | 0 | 1 |  | 5 | 76 | ПЕЈОВО БРДО | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 142 | 0 | 1 | 20 | 77 | 80 | ПЕЈОВО БРДО | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 180 | 0 | 1 |  | 3 | 55 | ПЕЈОВО БРДО | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 185 | 0 | 1 |  | 81 | 33 | ПЕЈОВО БРДО | ПАШЊАК 4. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 267 | 0 | 1 |  | 30 | 49 | КОРИТА | ЊИВА 8. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 965 | 0 | 1 |  | 15 | 55 | КОРИТА | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 966 | 0 | 1 |  | 30 | 36 | КОРИТА | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 967 | 2 | 1 | 1 | 84 | 38 | КОРИТА | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 967 | 1 | 1 | 1 | 71 | 81 | КОРИТА | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 968 | 0 | 1 | 82 | 66 | 62 | КОРИТА | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 969 | 0 | 1 | 16 | 87 | 14 | КОРИТА | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1013 | 4 | 1 |  | 96 | 78 | БРДО | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1013 | 1 | 1 | 51 | 89 | 34 | КОРИТА | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1013 | 2 | 1 |  | 26 | 74 | БРДО | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1013 | 3 | 1 |  | 8 | 85 | БРДО | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1015 | 0 | 1 | 3 | 90 | 12 | БРДО | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1017 | 0 | 1 | 1 | 31 | 29 | БРДО | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1821 | 0 | 1 | 24 | 72 | 43 | БРДО | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| Укупно: |  |  | 247 | 40 | 24 |  |  |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Душманићи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обим удела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број листа непокретности | 113 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број парцеле | Подброј | Бр.дела | Површина | Потес | Култура | Врста земљишта | Одељење | Корисник | Напомена |
|  |  |  | ха | ари | м² |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 1 | 195 | 8 | 77 | МЛАКА | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 10 | 0 | 1 |  | 25 | 45 | МЛАКА | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 11 | 0 | 1 |  | 40 | 80 | МЛАКА | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 12 | 0 | 1 |  | 37 | 47 | МЛАКА | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 13 | 0 | 1 |  | 67 | 4 | МЛАКА | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 37 | 0 | 1 |  | 54 | 95 | БУКУШИЋИ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 38 | 0 | 1 | 1 | 77 | 89 | БУКУШИЋИ | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 39 | 0 | 1 | 3 | 6 | 66 | БУКУШИЋИ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 56 | 0 | 1 | 1 | 9 | 55 | ПЈАНОВИЋИ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 58 | 0 | 1 |  | 7 | 46 | ПЈАНОВИЋИ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 59 | 0 | 1 |  | 52 | 2 | ПЈАНОВИЋИ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 60 | 0 | 1 |  | 14 | 76 | ПЈАНОВИЋИ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 61 | 0 | 1 | 2 | 92 | 40 | ПЈАНОВИЋИ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 63 | 0 | 1 | 5 | 96 | 15 | ПЈАНОВИЋИ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 288 | 0 | 1 |  | 7 | 38 | ПЈАНОВИЋИ | ПАШЊАК 6. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 386 | 0 | 1 |  | 16 | 86 | БУКУШИЋИ | ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 705 | 0 | 1 | 1 | 23 | 6 | БУКУШИЋИ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 706 | 0 | 1 |  | 43 | 70 | БУКУШИЋИ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 777 | 0 | 1 |  | 31 | 9 | ВИСИОЦИ | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| Укупно: |  |  | 215 | 13 | 46 |  |  |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Кучин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обим удела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број листа непокретности | 75 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број парцеле | Подброј | Бр.дела | Површина | Потес | Култура | Врста земљишта | Одељење | Корисник | Напомена |
|  |  |  | ха | ари | м² |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 0 | 1 | 48 | 0 | 37 | ДЕЖУЈЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 226 | 0 | 1 |  | 52 | 73 | ДЕЖУЈЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 573 | 0 | 1 | 4 | 10 | 51 | ВАРДАР | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| Укупно: |  |  | 52 | 63 | 61 |  |  |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Џурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обим удела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број листа непокретности | 89 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број парцеле | Подброј | Бр.дела | Пвршина | Потес | Култура | Врста земљишта | Одељење | Корисник | Напомена |
|  |  |  | ха | ари | м² |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 0 | 1 |  |  | 39 | РОСУЉЕ | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 140 | 0 | 4 | 5 | 58 | 16 | РОСУЉЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 140 | 0 | 2 | 23 | 71 | 43 | РОСУЉЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 140 | 0 | 5 | 5 | 46 | 52 | РОСУЉЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 140 | 0 | 3 | 187 | 1 | 9 | РОСУЉЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 687 | 0 | 1 | 6 | 3 | 49 | ЏУРОВО | ШУМА 7. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 854 | 2 | 1 | 6 | 15 | 83 | ЏУРОВСКО БРДО | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1141 | 0 | 1 | 3 | 82 | 93 | ЏУРОВСКО БРДО | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1151 | 0 | 1 | 20 | 35 | 27 | ГРАБ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1151 | 0 | 2 | 5 | 61 | 51 | ГРАБ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1154 | 0 | 1 |  | 88 | 33 | АДРОВИЋИ | ШУМА 7. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1396 | 0 | 1 | 2 | 70 | 66 | ДО | ШУМА 7. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1397 | 0 | 1 | 4 | 29 | 2 | ДО | ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1399 | 1 | 1 | 15 | 61 | 67 |  |  |  |  | ЈП Србијашуме |  |
| Укупно: |  |  | 287 | 26 | 30 |  |  |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Избичањ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обим удела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број листа непокретности | 34 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број парцеле | Подброј | Бр.дела | Површина | Потес | Култура | Врста земљишта | Одељење | Корисник | Напомена |
|  |  |  | ха | ари | м² |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 23 | 61 | ГРАБ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 163 | 0 | 1 |  | 63 | 25 | БАЧЕТА | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 172 | 0 | 1 |  | 50 | 35 | БАЧЕТА | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 173 | 0 | 1 |  | 40 | 95 | БАЧЕТА | ШУМА 7. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 173 | 0 | 2 |  | 95 | 45 | БАЧЕТА | ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| Укупно: |  |  | 44 | 73 | 61 |  |  |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Црквени Тоци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обим удела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број листа непокретности | 88 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број парцеле | Подброј | Бр.дела | Површина | Потес | Култура | Врста земљишта | Одељење | Корисник | Напомена |
|  |  |  | ха | ари | м² |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  | 37 | 10 | БРДО | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 37 | БРДО | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 3 | 1 | 1 |  | 45 | 52 | БРДО | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 12 | 38 | БРДО | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 53 | БРДО | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 82 | 1 | 1 |  | 10 | 26 | ГУСИЊЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 83 | 1 | 1 | 4 | 63 | 53 | ГУСИЊЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 84 | 1 | 1 |  | 90 | 9 | ГУСИЊЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 237 | 0 | 1 |  | 53 | 61 | ГУСИЊЕ | ШУМА 3. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 391 | 0 | 1 |  | 83 | 67 | ГУСИЊЕ | ПАШЊАК 4. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1165 | 0 | 1 | 1 | 35 | 73 | ЛОГОР | ПАШЊАК 4. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1168 | 0 | 1 |  | 27 | 11 | ЛОГОР | ПАШЊАК 4. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1185 | 0 | 1 |  | 30 | 3 | ЛОГОР | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1186 | 0 | 1 | 1 | 7 | 48 | ЛОГОР | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 1187 | 0 | 1 |  | 29 | 74 | РУДИНА | ОСТАЛО ПРИРОДНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| Укупно: |  |  | 54 | 30 | 15 |  |  |  |  |  |  |

| Катастарска општина | Залуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обим удела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број листа непокретности | 90 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број парцеле | Подброј | Бр.дела | Површина | Потес | Култура | Врста земљишта | Одељење | Корисник | Напомена |
|  |  |  | ха | ари | м² |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 0 | 1 | 2 | 81 | 79 | КРЧЕВИНЕ | ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 403 | 0 | 1 |  | 68 | 1 | КРЧЕВИНЕ | ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 404 | 0 | 1 |  | 51 | 96 | КРЧЕВИНЕ | ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ | ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 405 | 1 | 3 | 92 | 39 | 10 | КРЧЕВИНЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 405 | 1 | 1 |  |  | 28 | КРЧЕВИНЕ | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ- ОБЈЕКТОМ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 405 | 1 | 4 | 18 | 16 | 92 | КРЧЕВИНЕ | ШУМА 6. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 405 | 1 | 2 | 32 | 35 | 38 | КРЧЕВИНЕ | ШУМА 4. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 406 | 0 | 1 |  | 16 | 95 | КРЧЕВИНЕ | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 407 | 0 | 1 |  | 44 | 73 | КРЧЕВИНЕ | ПАШЊАК 5. КЛАСЕ | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| 414 | 0 | 1 | 1 | 54 | 28 | КРЧЕВИНЕ | ШУМА 5. КЛАСЕ | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | ЈП Србијашуме |  |
| Укупно: |  |  | 149 | 9 | 40 |  |  |  |  |  |  |

Стање површина по катастарским општинама:

| Редни број | Назив катастарске општине | Површина |
| --- | --- | --- |
|  |  | ха | ари | м2 |
| 1. | КО Ђурашићи | 262 | 76 | 50 |
| 2. | КО Забрдњи Тоци | 247 | 40 | 24 |
| 3. | КО Дусманићи | 215 | 13 | 46 |
| 4. | КО Кучин | 52 | 63 | 61 |
| 5. | КО Џурово | 287 | 26 | 30 |
| 6. | КО Избичањ | 44 | 73 | 61 |
| 7. | КО Црквени Тоци | 54 | 30 | 15 |
| 8. | КО Залуг | 149 | 09 | 40 |
| Укупно | 1310 | 330 | 327 |

# Text boxes

ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

ЗА

Г.Ј. „ГУСИЊЕ – СУВИ ДО“

(2024-2033)

An = 11,8 ха

An = 63,5 ха

An = 6,4

An = 25,8 ха