ЈП „Србијашуме” Београд

ШГ „Ужице” Ужице

ШУ Златибор

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

ГЈ „Торник”

(2023 – 2028)

Шумско газдинство „Ужице” Ужице

Одсек за израду основа

Увод	3

7.1.2.4.	Општекорисни циљеви	3

7.2.1.4.	Избор начина сече обнављања и коришћења	4

7.3.1.	План гајења шума	4

7.3.1.1.	План обнављања и подизања нових шума	5

7.3.1.3.	План неге шума	6

7.3.2.	План коришћења шума	7

7.3.2.1.	План проредних сеча	9

7.3.2.2.	План сеча обнављања	11

7.3.7.	Могућ степен и динамика унапређивања стања и функција шума у току уређајног раздобља	16

10.1.1.	Квалификациона структура сечиве запремине	16

10.1.2.   Врста и обим планираних радова	17

10.1.3.	План уређивања годишње	17

10.1.4.	План заштите шума – годишње	17

10.1.5.	План изградње и одржавање шумских путева	18

10.2.	Утврђивање трошкова производње	18

10.2.1.	Трошкови производње дрвних соримената	18

10.2.2.	Трошкови радова на гајењу	18

10.2.3.	Трошкови уређивања шума	19

10.2.4.	Трошкови заштите шума	20

10.2.5.	Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских путева	20

10.2.6.	Средства за репродукцију шума	20

10.2.7.	Накнада за посечено дрво	20

10.2.8.	Укупни трошкови производње	20

10.3.	Формирање укупног прихода	21

10.4.	Расподела укупног прихода	21

12.	Прелазне и завршне одредбе	22

# Увод

Газдинска јединица „Торник” припада Тарско – златиборском шумском подручју. Шумама ове газдинске јединице газдује Јавно предузеће „Србијашуме” преко Шумске управе Златибор која послује у оквиру Шумског газдинства „Ужице” из Ужица.

Ова газдинска јединица први пут је уређена 1955.године. Ово уређивање извршио је Биро за пројектовање у шумарству из Београда.

До данас је израђено седам основа газдовања шумама за ову газдинску јединицу. Последња ОГШ за ГЈ „Торник“ је са периодом важења 2019-2028.

ЈП „Скијалишта Србије”, Београд, поднело је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде захтев за измену и допуну основе газдовања шумама за ГЈ „Торник“. На простору скијалишта Торник, ово предузеће планира да спроведе радове на изградњи рекреативно панорамске (пешачко-бициклистичке) стазе, као и да формира ски плато за спортско-рекреативне активности. Увидом у расположиве доказе утврђено је да је потребно изменити и допунити ову основу обзиром на садржину Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор“ („Службени гласник РС“, број 02/20), Плана генералне регулације насељеног места Златибор – II фаза („Службени гласник општине Чајетина“ број 12/13 и 7/19) и Плана детаљне регулације за подручје ски центра Торник („Службени лист општине Чајетина“ број 5/17).

С тим у вези, потребно је извршити чисте сече на површинама планираним за ту намену, а које нису планиране важећом основом газдовања шумама. Због тога је в.д. директорa Управе за шуме донео Решење бр. 322-02-00272/2023-10 од 25.4.2023.год којим се налажу измене и допуне ОГШ за ГЈ „Торник“.

План сеча обнављања – једнодобне шуме биће промењен за етат који  ће се остварити спровођењем чистих сеча на будућој траси пешачко-бициклистичке стазе и ски платоа, а План проредних сеча биће умањен сразмерно смањењу површина одсека, на којима су проредне сече планиране важећом ОГШ.

Измене и допуне су писане у складу са Законом о шумама (Сл.гл. РС бр.30/10, 93/12, 89/15, 95/18 – др. закон) и Правилником о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама (Сл.гл.РС бр. 122/03, 145/2014 – др.правилник) – у даљем тексту „Правилник“, као и осталих прописа који се односе на ову материју.

#### 7.1.2.4.	Општекорисни циљеви

- Свим мерама и захтевима константно допринети јачању и унапређивању свих функција шуме;

- Побољшати биолошку стабилност високих и  вештачки подигнутих састојина;

- Чистим сечама припремити површине за изградњу објеката јавног интереса, као што су ски-стазе, гондола, пешачко-бициклистичка стаза и ски плато.

#### 7.2.1.4.	Избор начина сече обнављања и коришћења

Директан утицај на избор начина сече обнављања имају претходно одабрани циљеви, односно одабрани систем газдовања, узгојни и структурни облик, тренутно стање састојина, услови станишта, намена комплекса, као и биолошке особине врсте дрвећа.

До постизања зрелости за сечу (почетка обнављања), као начин коришћења примењиваће се проредне сече.

У складу са постављеним циљевима, у свим састојинама ове газдинске јединице у којима затечено стање омогућава почетак процеса природног подмлађивања, примењиваће се оплодна сеча са кратким подмладним раздобљем, до 20 година.

Оплодне сече кратког подмладног раздобља одговарају пре свега врстама светлости. Оплодне сече, у зависности од старости састојине и бројности подмлатка, спроводиће се кроз неки од секова – припремни, оплодни, накнадни или завршни.

У газдинским класама вештачки подигнутих састојина, до зрелости за сечу, као начин коришћења примењиваће се проредне сече. Имајући у виду да су ово састојине подигнуте на свом станишту или на станишту лишћара на великим надморским висинама, а у близини природног станишта четинара, изабран је начин обнављања као у природним високим шумама бора, а то су оплодне сече кратког подмладног раздобља.

У састојинама које се налазе на површинама које су планиране за изградњу гондоле, ски-стаза, пешачко-бициклистичке стазе и ски платоа, биће извршене чисте сече.

### 7.3.1.	План гајења шума

План гајења шума одређује врсту и обим радова на обнови, узгоју, реконструкцији, подизању нових шума и производњи шумског семена и садног материјала.

Основне концепције плана гајења шума темеље се на следећим одредницама:

- постојећим производним потенцијалима шумског станишта,

- стању шума и потребним узгојним мерама хитног карактера,

- постављеним циљевима газдовања,

- реалним могућностима шумског газдинства.

Планом гајења шума треба омогућити:

- правилан развој младих састојина,

- нега шуме у свим фазама развоја.

У следећим табелама биће приказан план гајења за газдинску јединицу у целини.

Табела бр. 27 – План радова на гајењу шума

| Врста рада | P (ha) | Pрадна (ha) |
| --- | --- | --- |
| 211 - Риперовање | 27.97 | 25.17 |
| 313 - Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 28.93 | 26.13 |
| 414 - Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 28.93 | 5.79 |
| 518 - Окопавање и прашење у културама | 0.96 | 1.92 |
| 526 - Чишћење у младим природним састојинама | 115.64 | 75.35 |
| 527 - Чишћење у младим културама | 27.56 | 21.79 |
| Прореде | 668.23 | 668.23 |
| Обнављање | 151.46 | 151.46 |
| Укупно ГЈ | 1,049.68 | 975.84 |

Као што се види из табеле, у овом уређајном раздобљу планирани су радови на гајењу шума на укупној површини од 1.049,68ha, односно на 975,84ha радне површине.

Планирани радови у овој газдинској јединици су:

  - 211 – риперовање – 25,17ha

  - 313 – вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина – 26,13ha,

  - 414 – попуњавање вештачки подигнутих култура садњом – 5,79ha,

  - 518 – окопавање и прашење у културама – 1,92ha,

  - 526 – чишћење у младим природним састојинама – 75,35ha,

  - 527 – чишћење у младим културама – 21 79ha,

  - проредне сече – 668,23ha и

  - обнављање – 151,46ha радне површине.

#### 7.3.1.1.	План обнављања и подизања нових шума

Табела бр. 28– План обнављања и подизања нових шума – ГЈ

| Газдинска класа | 31 | 35 | 37 | 39 | 43 | 80 | 90 | 211 | 313 | 414 | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад | P | Pрад |
| 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.97 | 25.17 | 28.47 | 25.67 | 28.47 | 5.69 | 84.91 | 56.54 |
| 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 0.92 | 0.55 |
| 52381514 |  |  |  |  |  |  | 26.92 | 26.92 | 11.62 | 11.62 |  |  | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  | 46.75 | 46.75 |
| 52382517 |  |  |  |  |  |  | 3.52 | 3.52 |  |  | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.59 | 6.59 |
| 52383515 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.13 | 2.13 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.56 | 7.56 |
| НЦ 52 |  |  |  |  |  |  | 30.44 | 30.44 | 13.75 | 13.75 | 8.50 | 8.50 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  | 60.90 | 60.90 |
| 53381514 |  |  |  |  |  |  | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  | 6.66 | 6.66 |
| 53382514 |  |  |  |  |  |  | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.38 | 12.38 |
| 53382517 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 6.64 | 6.64 |  |  | 4.01 | 4.01 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 13.41 | 13.41 |
| 53383515 | 1.60 | 1.60 |  |  | 0.59 | 0.59 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.12 | 12.12 |
| 53384517 | 1.21 | 1.21 | 6.46 | 6.46 |  |  | 12.64 | 12.64 |  |  | 10.51 | 10.51 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |  | 45.38 | 45.38 |
| 53476517 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 |
| 53478514 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 |
| НЦ 53 | 3.48 | 3.48 | 6.46 | 6.46 | 0.59 | 0.59 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 14.52 | 20.40 | 20.40 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.56 | 90.56 |
| Укупно ГЈ | 3.48 | 3.48 | 6.46 | 6.46 | 0.59 | 0.59 | 75.55 | 75.55 | 13.75 | 13.75 | 23.02 | 23.02 | 28.61 | 28.61 | 27.97 | 25.17 | 28.93 | 26.13 | 28.93 | 5.79 | 237.29 | 208.55 |

Из претходне табеле се види да је у ГЈ ,,Торник” планирано обнављање и подизање нових шума на 208,55ha радне површине. Планирани радови су:

  - 31 – чиста сеча на површини 3,48ha

  - 35 – оплодна  сеча (припремни сек)  на површини од 6,46ha,

  - 37 – оплодна  сеча (оплодни сек) на површини 0,59ha,

  - 39 – оплодна  сеча (завршни сек) на површини од 75,55ha,

  - 80 – сеча  ослобађања подмлатка на површини од 23,02ha,

  - 90 – завршна  сеча са остављањем причувака на површини од 28,61ha,

  - 211 – риперовање на површини 25,17ha,

  - 313 – вештачко  пошумљавање голети и обешумљених површина 26,13hа

  - 414 – попуњавање  вештачки подигнутих култура садњом 5,79hа.

#### 7.3.1.3.	План неге шума

План неге шума  обухвата све радове на нези шума од момента подмлађивања, односно формирања састојина, па до зрелости за сечу. У оквиру плана неге планирани радови приказани су табеларно за газдинску јединицу у целини.

Табела бр. 30 – План неге шума – ГЈ

| Газдинска класа | 518 | 526 | 527 | Прореде | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P (ha) | Pрадна (ha) | P (ha) | Pрадна (ha) | P (ha) | Pрадна (ha) | P (ha) | Pрадна (ha) | P (ha) | Pрадна (ha) |
| 514 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 1.00 |
| 515 | 0.46 | 0.92 |  |  |  |  |  |  | 0.46 | 0.92 |
| 52381514 |  |  | 15.50 | 9.91 |  |  | 18.04 | 18.04 | 33.54 | 27.95 |
| 52382517 |  |  | 26.60 | 7.98 |  |  | 9.86 | 9.86 | 36.46 | 17.84 |
| 52383515 |  |  |  |  |  |  | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 |
| 52384515 |  |  | 1.53 | 1.07 |  |  | 3.93 | 3.93 | 5.46 | 5.00 |
| 52384517 |  |  | 10.99 | 9.34 |  |  | 29.95 | 29.95 | 40.94 | 39.29 |
| 52391472 |  |  |  |  |  |  | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |
| 52402515 |  |  |  |  |  |  | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |
| 52477515 |  |  |  |  |  |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 52478517 |  |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| НЦ 52 | 0.00 | 0.00 | 54.62 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 138.54 | 138.54 | 193.16 | 166.84 |
| 53381514 |  |  | 16.94 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |
| 53382517 |  |  | 22.77 | 19.47 |  |  | 28.93 | 28.93 | 51.70 | 48.40 |
| 53383515 |  |  | 10.47 | 7.65 |  |  | 87.98 | 87.98 | 98.45 | 95.63 |
| 53384515 |  |  |  |  |  |  | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 53384517 |  |  | 10.84 | 5.76 |  |  | 185.60 | 185.60 | 196.44 | 191.36 |
| 53391462 |  |  |  |  |  |  | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |
| 53397472 |  |  |  |  |  |  | 43.86 | 43.86 | 43.86 | 43.86 |
| 53402515 |  |  |  |  |  |  | 70.58 | 70.58 | 70.58 | 70.58 |
| 53471515 |  |  |  |  |  |  | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| 53475514 |  |  |  |  | 0.99 | 0.89 | 11.23 | 11.23 | 12.22 | 12.12 |
| 53476514 |  |  |  |  |  |  | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |
| 53476517 |  |  |  |  | 26.57 | 20.90 | 20.78 | 20.78 | 47.35 | 41.68 |
| 53477515 |  |  |  |  |  |  | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| 53478514 |  |  |  |  |  |  | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
| 53478515 |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| НЦ 53 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | 47.05 | 27.56 | 21.79 | 529.69 | 529.69 | 618.27 | 598.53 |
| Укупно ГЈ | 0.96 | 1.92 | 115.64 | 75.35 | 27.56 | 21.79 | 668.23 | 668.23 | 812.39 | 767.29 |

Планирани радови на нези шума у овој газдинској јединици су:

  - 518 – окопавање и прашење у културама на радној површини од 1,92ha;

  - 526 – чишћење у младим природним састојинама на радној површини од 75,35ha;

  - 527 – чишћење у младим културама на радној површини од 21,79 ha;

  - проредне сече на површини од 668,23ha.

### 7.3.2.	План коришћења шума

План коришћења шума обухвата план сеча обнављања, план проредних сеча и план коришћења осталих шумских производа.

План сеча биће приказан табеларно по газдинским класама и врстама дрвећа за газдинску јединицу.

Табела бр.  32 – План коришћења шума – ГЈ

| Газдинска класа | Површина | Принос | Интензитет сече |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Претходни | Главни | Укупан | V | iv |
|  | ha | m3 | m3 | m3 | % | % |
| 52381514 | 64.79 | 499.4 | 7,168.5 | 7,667.9 | 59.4 | 88.2 |
| 52382517 | 16.45 | 367.5 | 850.9 | 1,218.3 | 35.6 | 118.2 |
| 52383515 | 36.55 | 612.3 | 214.3 | 826.5 | 16.6 | 43.2 |
| 52384515 | 3.93 | 78.6 |  | 78.6 | 13.1 | 23.2 |
| 52384517 | 29.95 | 928.1 |  | 928.1 | 12.0 | 44.3 |
| 52391472 | 10.04 | 311.2 |  | 311.2 | 9.1 | 41.5 |
| 52402515 | 35.15 | 665.6 |  | 665.6 | 10.0 | 39.8 |
| 52477515 | 1.55 | 12.4 |  | 12.4 | 20.7 | 48.1 |
| 52478517 | 1.03 | 20.6 |  | 20.6 | 18.5 | 42.9 |
| НЦ 52 | 199.44 | 3,495.6 | 8,233.6 | 11,729.2 | 29.4 | 70.8 |
| 53381514 | 6.66 |  | 277.8 | 277.8 | 104.4 | 100.2 |
| 53382514 | 12.38 |  | 1,360.4 | 1,360.4 | 107.7 | 139.8 |
| 53382517 | 42.34 | 647.7 | 452.6 | 1,100.3 | 16.7 | 50.1 |
| 53383515 | 100.10 | 1,872.7 | 1,318.7 | 3,191.4 | 20.2 | 46.9 |
| 53384515 | 5.35 | 69.6 |  | 69.6 | 7.2 | 34.0 |
| 53384517 | 230.98 | 4,446.5 | 2,289.7 | 6,736.2 | 15.9 | 47.2 |
| 53391462 | 27.80 | 749.6 |  | 749.6 | 17.3 | 61.2 |
| 53397472 | 43.86 | 2,373.4 |  | 2,373.4 | 11.8 | 49.5 |
| 53402515 | 70.58 | 1,508.2 |  | 1,508.2 | 10.3 | 43.4 |
| 53471515 | 4.39 | 136.1 |  | 136.1 | 11.0 | 27.4 |
| 53475514 | 11.23 | 402.8 |  | 402.8 | 9.7 | 42.1 |
| 53476514 | 25.94 | 484.4 |  | 484.4 | 12.8 | 37.6 |
| 53476517 | 20.91 | 671.2 | 31.0 | 702.2 | 13.5 | 42.0 |
| 53477515 | 3.49 | 69.8 |  | 69.8 | 11.4 | 20.9 |
| 53478514 | 13.89 | 209.5 | 73.7 | 283.2 | 22.8 | 58.0 |
| 53478515 | 0.35 | 14.0 |  | 14.0 | 17.8 | 33.3 |
| НЦ 53 | 620.25 | 13,655.6 | 5,803.9 | 19,459.5 | 15.9 | 49.3 |
| Укупно ГЈ | 819.69 | 17,151.3 | 14,037.5 | 31,188.7 | 19.2 | 55.6 |

У овој газдинској јединици укупан планирани принос износи 31.188,7m³. Главни принос износи 14.037,5m³ што чини 45,0%,  а   претходни  са  17.151,3m³ што чини 55,0% укупног планираног приноса.

Највећи принос је у газдинској класи 52.381.514 са 7.667,9 m³ што чини 24,6%.  Друга по учешћу је газдинска класа 53.384.517 са 6.736,2m³ што чини 21,6% укупног приноса. Интензитет сече у односу на запремину  износи 19,2%, а на запремински прираст 55,6%.

Табела бр. 33– План коришћења шума по врстама дрвећа – ГЈ

| Врста дрвећа | Принос |
| --- | --- |
|  | Претходни | Главни | Укупан |
|  | m3 | m3 | m3 | % |
| Јела | 3,182.0 |  | 3,182.0 | 10.2 |
| Смрча | 1,950.9 | 1.1 | 1,952.0 | 6.3 |
| Ббор | 7,706.7 | 3,978.7 | 11,685.4 | 37.5 |
| Цбор | 4,281.0 | 10,057.6 | 14,338.6 | 46.0 |
| Четинари | 17,120.6 | 14,037.4 | 31,158.0 | 99.9 |
| Буква | 30.7 |  | 30.7 | 0.1 |
| Бреза |  | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Лишћари | 30.7 | 0.1 | 30.8 | 0.1 |
| Укупно ГЈ | 17,151.3 | 14,037.5 | 31,188.7 | 100.0 |

Као што се види из табеле, четинари у укупном приносу учествују са 99,9%, односно 31.158,0m³, док лишћари учествују са 0,1%, односно 30,8m³.  Када се посматра принос по врстама дрвећа, примећује се да највеће учешће у укупном приносу има црни бор  са 14.338,6m³ (46,0%). Бели бор бор са 11.685,4m³ чини 37,5% укупног приноса, док све остале врсте имају  мање учешће у укупном приносу.

У 12/i одељењу где састојна није прешла таксациону границу, тако да није утврђена дубећа запремина, потребно је уклонити сва стабла на површини која је пројектована као део пешачке стазе. Како се ради о младим стаблима, пре почетка сече је потребно извршити додатно рекогносцирање састојине и уколико буде стабала чији је прсни пречник прешао таксациону границу, неопходно их је прописно обележити за сечу и евидентирати.

#### 7.3.2.1.	План проредних сеча

План проредних сеча биће приказан по газдинским класама и врстама дрвећа.

Табела бр. 34– План проредних сеча по газдинским класама – ГЈ

| Газдинска класа | Површина | Запремина | Прираст | Принос | Проценат искоришћења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | у односу на V | у односу на iv |
| 52381514 | 18.04 | 4,093.4 | 226.9 | 123.9 | 6.9 | 499.4 | 27.7 | 12.2 | 40.3 |
| 52382517 | 9.86 | 2,395.4 | 242.9 | 55.8 | 5.7 | 367.5 | 37.3 | 15.3 | 65.9 |
| 52383515 | 28.99 | 4,432.0 | 152.9 | 149.5 | 5.2 | 612.3 | 21.1 | 13.8 | 41.0 |
| 52384515 | 3.93 | 598.3 | 152.2 | 33.8 | 8.6 | 78.6 | 20.0 | 13.1 | 23.2 |
| 52384517 | 29.95 | 7,748.2 | 258.7 | 209.7 | 7.0 | 928.1 | 31.0 | 12.0 | 44.3 |
| 52391472 | 10.04 | 3,404.4 | 339.1 | 75.0 | 7.5 | 311.2 | 31.0 | 9.1 | 41.5 |
| 52402515 | 35.15 | 6,623.1 | 188.4 | 167.0 | 4.8 | 665.6 | 18.9 | 10.0 | 39.8 |
| 52477515 | 1.55 | 59.9 | 38.7 | 2.6 | 1.7 | 12.4 | 8.0 | 20.7 | 48.1 |
| 52478517 | 1.03 | 111.6 | 108.3 | 4.8 | 4.7 | 20.6 | 20.0 | 18.5 | 42.9 |
| НЦ 52 | 138.54 | 29,466.2 | 212.7 | 822.1 | 5.9 | 3,495.6 | 25.2 | 11.9 | 42.5 |
| 53382517 | 28.93 | 6,044.7 | 208.9 | 174.7 | 6.0 | 647.7 | 22.4 | 10.7 | 37.1 |
| 53383515 | 87.98 | 14,563.7 | 165.5 | 585.8 | 6.7 | 1,872.7 | 21.3 | 12.9 | 32.0 |
| 53384515 | 5.35 | 963.3 | 180.0 | 20.5 | 3.8 | 69.6 | 13.0 | 7.2 | 34.0 |
| 53384517 | 185.60 | 38,281.0 | 206.3 | 978.7 | 5.3 | 4,446.5 | 24.0 | 11.6 | 45.4 |
| 53391462 | 27.80 | 4,325.8 | 155.6 | 122.5 | 4.4 | 749.6 | 27.0 | 17.3 | 61.2 |
| 53397472 | 43.86 | 20,148.6 | 459.4 | 479.9 | 10.9 | 2,373.4 | 54.1 | 11.8 | 49.5 |
| 53402515 | 70.58 | 14,712.4 | 208.5 | 347.6 | 4.9 | 1,508.2 | 21.4 | 10.3 | 43.4 |
| 53471515 | 4.39 | 1,234.7 | 281.2 | 49.7 | 11.3 | 136.1 | 31.0 | 11.0 | 27.4 |
| 53475514 | 11.23 | 4,154.0 | 369.9 | 95.8 | 8.5 | 402.8 | 35.9 | 9.7 | 42.1 |
| 53476514 | 25.94 | 3,792.5 | 146.2 | 128.9 | 5.0 | 484.4 | 18.7 | 12.8 | 37.6 |
| 53476517 | 20.78 | 5,173.6 | 249.0 | 165.4 | 8.0 | 671.2 | 32.3 | 13.0 | 40.6 |
| 53477515 | 3.49 | 611.5 | 175.2 | 33.3 | 9.5 | 69.8 | 20.0 | 11.4 | 20.9 |
| 53478514 | 13.41 | 1,178.0 | 87.8 | 42.1 | 3.1 | 209.5 | 15.6 | 17.8 | 49.8 |
| 53478515 | 0.35 | 78.7 | 224.9 | 4.2 | 12.0 | 14.0 | 40.0 | 17.8 | 33.3 |
| НЦ 53 | 529.69 | 115,262.5 | 217.6 | 3,229.0 | 6.1 | 13,655.6 | 25.8 | 11.8 | 42.3 |
| Укупно ГЈ | 668.23 | 144,728.7 | 216.6 | 4,051.0 | 6.1 | 17,151.3 | 25.7 | 11.9 | 42.3 |

Планом проредних сеча планиран је принос од 17.151,3m3 на површини од 668,23ha, што по јединици површине износи 25,7m³/ha. Највећи проредни принос је у газдинској класи 53.384.517 и износи 4.446,5m3, што чини 25,9% укупног проредног приноса. У проредном приносу са 13,8% учествујy ГК 53.397.472  (2.373,4m3 ), са 10,9% (1.872,7m3)  ГК 53.383.515. и са 8,8 % ГК 53.402.515 (1.508,2m3).

Интензитет проредних сеча у односу на запремину износи 11,9%. Интензитет прореде у односу на  запремински прираст  износи 42,3%.

Битно је нагласити да ће се у одсецима : 2 б; 2 ц; 3 ц; 3 ф; 9 а; 12 ф; 13 а; 15 д; 18 и; 18 л; 21 е; 22 д; 23 ф;  24 а; 24 б;  25 б; 26 а; 26 ц; 29 г; 32 д; 33 е; 39 а; 39 д; 39 б и 39 г, који до сада нису неговани, изводити прве прореде.

Табела бр. 35– План проредних сеча по врстама дрвећа – ГЈ

| Врста дрвећа | P (ha) | Претходни принос |
| --- | --- | --- |
|  |  | m3 | % |
| Буква |  | 30.7 | 0.2 |
| Лишћари |  | 30.7 | 0.2 |
| Јела |  | 3,182.0 | 18.6 |
| Смрча |  | 1,950.9 | 11.4 |
| Ббор |  | 7,706.7 | 44.9 |
| Цбор |  | 4,281.0 | 25.0 |
| Четинари |  | 17,120.6 | 99.8 |
| Укупно ГЈ | 668.23 | 17,151.3 | 100.0 |

У проредном приносу веће учешће имају четинари са  17.120,6m³ , односно 99,8% укупног проредног приноса, док лишћари учествују са 0,2%, оносно 30,7m³.

Највеће учешће у проредном приносу у овој газдинској јединици има бели бор са 7.706,7m3, што чини 44,9% укупног проредног приноса. Црни бор је други по учешћу у   укупном проредном приносу са 4.281,0m³ (25,0%).

Остале врсте имају мање учешће у укупном претходном приносу.

#### 7.3.2.2.	План сеча обнављања

Изради плана сеча обнављања шума (план главног приноса) претходила је анализа зрелости за сечу, анализа стања састојина по очуваности, бројност и стање подмлатка, квалитет и здравствено стање стабала односно затечено стање на датом станишту и производне могућности станишта.

Mетод умереног састојинског газдовања представља комбинацију састојинског метода и метода добних разреда.

Методом састојинског газдовања израђује се „привремени предлог сеча“ према степену зрелости састојина и хитности за сечу.

Састојине се разврставају на следеће групе:

- Хитне сече

а) Презреле и престареле састојине из чијег физичког стања произилази потреба што скоријег коришћења,

б) Остале састојине које су прешле опходњу, дакле зреле за сечу према степену зрелости,

в) Састојине у којима је у претходном периоду (раздобљу) уведено подмлађивање, које треба продужити и завршити,

г) Састојине које се налазе на трасама гондоле, ски-стаза, пешачко-бицклистицке стзе и ски платоа,  који су проглашени за општи и јавни интерес.

- Потребне сече

а) Састојине лошег узраста, оштећене у јачој мери, слабог обраста и недовољног прираста без обзира на њихову старост и врсту дрвећа,

б) Састојине које не одговарају станишту па их треба заменити другом врстом дрвећа већег или или вреднијег прираста,

в) Oстале потребне сече.

- Састојине на граници сечиве зрелости

а) Састојине које у току следећег привредног раздобља могу постићи зрелост за сечу.

Збир површина установљених по првој и другој категорији даје укупну површину састојина (по различитим основама) за сечу обнове. У другој фази калкулације одређујемо периодични принос изражен запремином. Из „привременог предлога сеча“ се уноси онолико састојина док се не испуни калкулисана квота површине приноса.

Запремина тих састојина даје принос и разврстава се на прво и друго полураздобље. Основно опредељење код одређивања приноса је стање по газдинским класама односно састојинама  и испитивање могућности умереније или строжије трајности приноса.

На основу стања утврђен је приоритет сеча обнављања

Табела бр. 36 – Привремени план сеча

| Газдинска класа | Хитне сече | Потребне сече | На граници сечиве зрелости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одељ | P (ha) | V (m3) | V(m3/ha) | Одељ | P (ha) | V (m3) | V(m3/ha) | Одељ | P (ha) | V (m3) | V(m3/ha) |
|  | /одс |  |  |  | /одс |  |  |  | /одс |  |  |  |
| 52381514 | 32/a | 12.23 | 1,965.0 | 160.7 | 31/a | 4.79 | 965.7 | 201.6 | 30/c | 2.64 | 682.8 | 258.6 |
|  | 32/b | 9.90 | 758.7 | 76.6 | 31/b | 11.62 | 4,058.3 | 349.3 |  |  |  |  |
|  | 33/d | 1.33 | 217.4 | 163.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52383515 |  |  |  |  | 40/c | 4.76 | 270.2 | 56.8 |  |  |  |  |
| 53381514 | 18/p | 2.27 | 107.2 | 47.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19/d | 0.87 | 47.3 | 54.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20/a | 2.82 | 48.4 | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28/c | 0.70 | 53.4 | 76.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53382514 |  |  |  |  | 29/b | 12.38 | 1,363.1 | 110.1 |  |  |  |  |
| 53382517 | 17/d | 1.32 | 72.5 | 54.9 | 1/c | 11.75 | 1,573.4 | 133.9 |  |  |  |  |
|  | 18/m | 4.01 | 262.2 | 65.4 | 18/h | 1.82 | 49.2 | 27.0 |  |  |  |  |
|  | 18/n | 0.88 | 66.8 | 75.9 | 23/g | 5.32 | 100.2 | 18.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29/h | 3.52 | 596.3 | 169.4 |  |  |  |  |
| 53383515 | 13/b | 6.79 | 796.7 | 117.3 | 7/b | 3.14 | 184.0 | 58.6 | 7/a | 17.94 | 4,533.6 | 252.7 |
|  | 39/f | 2.13 | 199.8 | 93.8 | 16/e | 4.67 | 605.3 | 129.6 | 12/a | 4.89 | 617.1 | 126.2 |
|  |  |  |  |  | 18/a | 0.59 | 35.3 | 59.8 | 14/d | 3.77 | 590.2 | 156.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/b | 3.75 | 605.8 | 161.5 |
| 53384517 | 3/d | 7.94 | 721.6 | 90.9 | 2/f | 10.74 | 1,224.0 | 114.0 | 4/a | 26.44 | 5,293.7 | 200.2 |
|  | 3/e | 2.69 | 150.6 | 56.0 | 8/a | 2.57 | 280.4 | 109.1 | 12/d | 3.53 | 331.6 | 93.9 |
|  | 14/c | 9.56 | 671.0 | 70.2 | 9/b | 6.46 | 1,423.4 | 220.3 |  |  |  |  |
|  | 18/c | 4.25 | 40.6 | 9.6 | 17/b | 1.54 | 111.2 | 72.2 |  |  |  |  |
|  | 18/d | 7.62 | 114.8 | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23/b | 3.08 | 376.6 | 122.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53383515 | 13/c | 1.20 | 162.8 | 135.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15/i | 0.14 | 22.6 | 161.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39/h | 0.15 | 26.0 | 173.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53478514 | 39/i | 0.48 | 67.0 | 139.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ | 94.44 | 9,915.2 | 105.0 |  | 85.67 | 12,840.0 | 1,830.5 |  | 62.96 | 12,654.8 | 1,249.7 |

Коначан план сеча утврђен је на основу затеченог стања састојина, распореда састојина по добним разредима, стања и бројности подмлатка, као и решењима владе о изградњи објеката јавног интереса.

Табела бр. 37– Коначни  план сеча

| Газдинска класа | Коначни план сеча |
| --- | --- |
|  | Одељење/одсек | Површина (ha) |
| 52381514 | 27/d | 6.88 |
|  | 31/a | 4.79 |
|  | 31/b | 11.62 |
|  | 32/a | 12.23 |
|  | 32/b | 9.90 |
|  | 33/d | 1.33 |
| 52382517 | 26/g | 3.07 |
|  | 29/h | 3.52 |
| 52383515 | 27/c | 0.67 |
|  | 39/f | 2.13 |
|  | 40/c | 4.76 |
| НЦ 52 | 60.90 |
| 53381514 | 18/p | 2.27 |
|  | 19/d | 0.87 |
|  | 20/a | 2.82 |
|  | 28/c | 0.70 |
| 53382514 | 29/b | 12.38 |
|  | 17/d | 1.32 |
|  | 18/h | 1.82 |
| 53382517 | 12/i | 0.06 |
|  | 23/g | 5.32 |
|  | 18/m | 4.01 |
|  | 18/n | 0.88 |
| 53383515 | 7/b | 3.14 |
|  | 13/b | 6.79 |
|  | 18/a | 0.59 |
| 53383515 | 9/d | 0.11 |
|  | 13/c | 1.20 |
|  | 15/i | 0.14 |
|  | 39/h | 0.15 |
| 53384517 | 8/a | 2.57 |
|  | 9/b | 6.46 |
|  | 9/e | 0.29 |
|  | 3/d | 7.94 |
|  | 3/e | 2.69 |
|  | 12/g | 0.54 |
|  | 12/j | 0.21 |
|  | 12/k | 0.10 |
|  | 12/m | 0.07 |
|  | 14/c | 9.56 |
|  | 18/c | 4.25 |
|  | 18/d | 7.62 |
|  | 23/b | 3.08 |
| 53476517 | 12/h | 0.09 |
|  | 12/l | 0.04 |
| 53478514 | 39/i | 0.48 |
| НЦ 53 | 90.56 |
| Укупно ГЈ | 151.46 |

Планом сеча обнове обухваћена је површина од 151,46ha, а планирани главни принос износи 14.037,5m3 што чини  45,0% укупног планираног приноса. Предвиђене су следеће врсте сеча:

  - 31 – чиста сеча – 581,4m3,

  - 35 – оплодна сеча (припремни сек) – 472,7m3,

  - 37 – оплодна сеча (оплодни сек) – 15,2m3,

  - 39 – оплодна сеча (завршни сек) – 8.316,6m3,

  - 43 – оплодно (завршни сек) – 2.411,4m3,

  - 80 – сеча ослобађања подмлатка – 681,4m3,

  - 90 – завршна сеча са остављањем причувака – 1.558,9m3.

План сеча обнављања биће приказан по газдинским класама и врстама дрвећа.

Табела бр. 38 – План сеча обнављања по газдинским класама  – ГЈ

| Газдинска класа | Принос | Интезитет сече у односу на |
| --- | --- | --- |
|  | I полураздобље | II полураздобље | Укупно |  |
|  | P (ha) | V (m3) | Iv (m3) | E (m3) | P (ha) | V (m3) | Iv (m3) | E (m3) | P (ha) | V (m3) | Iv (m3) | E (m3) | V | Iv |
| 52381514 | 35.13 | 4,765.9 | 207.2 | 4,870.2 | 11.62 | 4,058.3 | 538.2 | 2,298.3 | 46.75 | 8,824.3 | 745.4 | 7,168.5 | 81.2 | 96.2 |
| 52382517 | 6.59 | 1,028.9 | 47.3 | 850.9 |  |  |  |  | 6.59 | 1,028.9 | 47.3 | 850.9 | 82.7 | 179.8 |
| 52383515 | 5.43 | 355.6 | 15.2 | 101.1 | 2.13 | 199.8 | 26.5 | 113.1 | 7.56 | 555.3 | 41.7 | 214.3 | 38.6 | 51.4 |
| НЦ 52 | 47.15 | 6,150.3 | 269.7 | 5,822.2 | 13.75 | 4,258.1 | 564.7 | 2,411.4 | 60.90 | 10,408.5 | 834.3 | 8,233.6 | 79.1 | 98.7 |
| 53381514 | 3.14 | 154.5 | 6.7 | 145.1 | 3.52 | 111.7 | 21.0 | 132.8 | 6.66 | 266.2 | 27.7 | 277.8 | 104.4 | 100.2 |
| 53382514 | 12.38 | 1,263.1 | 97.3 | 1,360.4 |  |  |  |  | 12.38 | 1,263.1 | 97.3 | 1,360.4 | 107.7 | 139.8 |
| 53382517 | 8.09 | 456.2 | 20.9 | 328.6 | 5.32 | 100.2 | 23.8 | 124.0 | 13.41 | 556.4 | 44.7 | 452.6 | 81.3 | 101.2 |
| 53383515 | 12.12 | 1,245.2 | 95.1 | 1,318.7 |  |  |  |  | 12.12 | 1,245.2 | 95.1 | 1,318.7 | 105.9 | 138.6 |
| 53384517 | 38.92 | 2,556.5 | 124.3 | 1,817.0 | 6.46 | 1,423.4 | 322.8 | 472.7 | 45.38 | 3,979.8 | 447.1 | 2,289.7 | 57.5 | 51.2 |
| 53476517 | 0.13 | 29.3 | 1.6 | 31.0 |  |  |  |  | 0.13 | 29.3 | 1.6 | 31.0 | 105.5 | 192.2 |
| 53478514 | 0.48 | 67.0 | 6.8 | 73.7 |  |  |  |  | 0.48 | 67.0 | 6.8 | 73.7 | 110.1 | 109.2 |
| НЦ 53 | 75.26 | 5,771.8 | 352.7 | 5,074.4 | 15.30 | 1,635.3 | 367.7 | 729.4 | 90.56 | 7,407.1 | 720.3 | 5,803.9 | 78.4 | 80.6 |
| Укупно ГЈ | 122.41 | 11,922.1 | 622.3 | 10,896.6 | 29.05 | 5,893.4 | 932.3 | 3,140.8 | 151.46 | 17,815.5 | 1,554.7 | 14,037.5 | 78.8 | 90.3 |

Као што се види из табеле, главни принос је распоређен у два полураздобља. У првом полураздобљу, планирана сеча износи 10.896,6m3 (77,6%  укупног главног приноса) на  површини од 122,41ha, а у другом 3.140,8 m3 (22,4%) на површини од 29,05 ha.

Обнављање имамо у десет газдинских класа. Највеће учешће  у укупном планираном главном приносу има најзаступљенија  ГК 52.381.154, са 7.168,5m3, што чини 51,1%  главног приноса и ГК 53.384.517 са 2.289,7m3 (16,3%). Све остале газдинске класе имају учешће испод 10% укупног главног приноса.

Табела бр. 39 – План сеча обнављања по врстама дрвећа  – ГЈ

| Врста дрвећа | P (ha) | Главни принос |
| --- | --- | --- |
|  |  | m3 | % |
| Смрча |  | 1.1 | 0.0 |
| Цбор |  | 10,057.6 | 71.6 |
| Ббор |  | 3,978.7 | 28.3 |
| Четинари |  | 14,037.4 | 100.0 |
| Бреза |  | 0.1 | 0.0 |
| Лишћари |  | 0.1 | 0.0 |
| Укупно ГЈ | 151.46 | 14,037.5 | 100.0 |

Посматрано по врстама дрвећа, највећи удео у главном приносу има црни бор са 10.057,6m³ (71,6%), а друга врста је бели бор са 3.978,7m³ ( 28,3% ).

### 7.3.7.	Могућ степен и динамика унапређивања стања и функција шума у току уређајног раздобља

Планирани радови предвиђени су са циљем да се унапреди садашње стање шума, односно постигну краткорочни циљеви газдовања који су у функцији дугорочних општих циљева тј. обезбеђење функционалне трајности.

На бази садашњег стања, а на основу претпоставке да ће се сви планирани радови реализовати, на крају уређајног раздобља очекујемо следеће стање:

- Вештачким пошумљавањем голети и обешумљених површина на 26,13ha повећаће се обраслост.

- Проредним сечама на површини од 668,23ha радне површине извршиће се ослобађање фенотипски најбољих стабала и остварити принос од  17.151,3m³.

- Спровођењем плана сеча обнављања, оствариће се принос од 14.037,5m3 на површини од 151,46ha.

### 10.1.1.	Квалификациона структура сечиве запремине

Бруто сечива запремина у овиј газдинској јединици износи  31.188,7m³. Она је обухваћена планом проредних сеча и сеча обнављања.

Табела бр. 49– Квалификациона структура- годишње

| Сортименти | Црни бор | Б.бор | Јела | Смрча | Буква | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |
| Трупци I | 100.4 | 7.0 | 81.8 | 7.0 | 12.7 | 4.0 | 7.8 | 4.0 |  |  | 202.7 | 6.5 |
| Трупци II | 150.6 | 10.5 | 122.7 | 10.5 | 25.5 | 8.0 | 15.6 | 8.0 |  |  | 314.3 | 10.1 |
| Трупци III | 200.7 | 14.0 | 163.6 | 14.0 | 38.2 | 12.0 | 23.4 | 12.0 |  |  | 425.9 | 13.7 |
| Стубови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
| Рудничко | 301.1 | 21.0 | 245.4 | 21.0 | 101.8 | 32.0 | 62.5 | 32.0 |  |  | 710.8 | 22.8 |
| Сит.тех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| Укупно техничко | 752.8 | 52.5 | 613.5 | 52.5 | 178.2 | 56.0 | 109.3 | 56.0 |  |  | 1,653.8 | 53.0 |
| Целулоза | 250.9 | 17.5 | 204.5 | 17.5 | 76.4 | 24.0 | 46.8 | 24.0 |  |  | 578.6 | 18.6 |
| Огрев |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 85.0 | 2.6 | 0.1 |
| Укупно просторно | 250.9 | 17.5 | 204.5 | 17.5 | 76.4 | 24.0 | 46.8 | 24.0 | 2.6 | 85.0 | 581.3 | 18.6 |
| Нето | 1,003.7 | 70.0 | 818.0 | 70.0 | 254.6 | 80.0 | 156.2 | 80.0 | 2.6 | 85.0 | 2,235.0 | 71.7 |
| Отпад | 430.2 | 30.0 | 350.6 | 30.0 | 63.6 | 20.0 | 39.0 | 20.0 | 0.5 | 15.0 | 883.9 | 28.3 |
| Бруто | 1,433.9 | 100.0 | 1,168.5 | 100.0 | 318.2 | 100.0 | 195.2 | 100.0 | 3.1 | 100.0 | 3,118.9 | 100.0 |

Просечни годишњи нето сечиви принос 2.235,0m³, од тога четинари учествују са 2.466,3m³ (99,9%).

### 10.1.2.   Врста и обим планираних радова

Табела бр. 50 – Радови на гајењу шума – годишње

| Врста рада | P (ha) |
| --- | --- |
| 211 - Риперовање | 2.52 |
| 313 - Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 2.61 |
| 414 - Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0.58 |
| 518 - Окопавање и прашење у културама | 0.19 |
| 526 - Чишћење у младим природним састојинама | 7.54 |
| 527 - Чишћење у младим културама | 2.18 |
| Укупно ГЈ | 15.62 |

### 10.1.3.	План уређивања годишње

Табела бр. 51 – План уређивања-годишње

| Структура земљишта | P |
| --- | --- |
|  | ha |
| Високе природне састојине | 116.72 |
| Вештачки подигнуте састојине | 27.81 |
| Чистине | 24.71 |
| Укупно ГЈ | 169.24 |

### 10.1.4.	План заштите шума – годишње

| Постављање феромонских клопки ( ком) | 15.0 |
| --- | --- |
| Заштита шума од пожара ( ha ) | 169.24 |
| Изградња ПП пруга (km) | 0.42 |
| Изградња осматрачнице (ком) | 0.1 |
| Изградња водозахвата (ком) | 0.1 |

### 10.1.5.	План изградње и одржавање шумских путева

Табела бр. 52-Изградња и одржавање  путева

| Изградња путева (km) | 0.99 |
| --- | --- |
| Редовно одржавање путева (km) | 3.55 |
| Реконструкција путева (km) | 0.55 |
| Укупно ГЈ | 5.09 |

## 10.2.	Утврђивање трошкова производње

### 10.2.1.	Трошкови производње дрвних соримената

Табела бр. 53– Трошкови производње годишње

| Сортименти | Количина | Јединични трошкови | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | дин/m3 | дин |
| Техничко дрво | 1,653.8 | 2,000.0 | 3,307,528.0 |
| Просторно дрво | 581.3 | 2,500.0 | 1,453,177.5 |
| Укупно | 2,235.0 |  | 4,760,705.5 |

### 10.2.2.	Трошкови радова на гајењу

Табела бр. 54– Трошкови гајења годишње

| Врста рада | Укупно | Трошкови |
| --- | --- | --- |
|  | Pрадна (ha) | дин/ha | Укупно динара |
| 211 - Риперовање | 2.52 | 309,731.43 | 808,399.0 |
| 313 - Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | 2.61 |  |  |
| Укупно пошумљавање |  |  | 808,399.0 |
| 414 - Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом | 0.58 | 244,964.32 | 142,079.3 |
| 518 - Окопавање и прашење у културама | 0.19 | 40,361.80 | 7,668.7 |
| 526 - Чишћење у младим природним састојинама | 7.54 | 58,431.66 | 440,574.7 |
| 527 - Чишћење у младим културама | 2.18 | 48,904.64 | 106,612.1 |
| Укупно ГЈ | 15.62 |  | 1,505,333.9 |

### 10.2.3.	Трошкови уређивања шума

Табела бр. 55 – Трошкови уређивања годишње

| Редни број | Врста рада | Јединица мере | Површина / дужина | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дин/ha | Укупно (дин) |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | 33,766.76 |
| 1. | Израда радне карте - катастарске карте (прво уређивање) | ha | 169.24 | 152.26 | 25,768.48 |
| 2. | Израда радне карте - катастарске карте (ажурирање) | ha | 169.24 | 47.26 | 7,998.28 |
| II | ТЕРЕНСКИ РАДОВИ | 452,979.86 |
| 3. | Обнављање спољних граница | km | 7.00 | 8,122.73 | 56,859.11 |
| 4. | Обнављање унутрашњих граница | km | 4.80 | 8,122.73 | 38,989.10 |
| 5. | Издвајање и опис станишта и састојина - високе шуме | ha | 116.72 | 1,189.93 | 138,888.63 |
| 6. | Издвајање и опис станишта и састојина - изданачке шуме | ha |  |  | 0.00 |
| 7. | Издвајање и опис станишта и састојина - ВПС | ha | 27.81 | 842.36 | 23,426.03 |
| 8. | Издвајање и опис станишта и састојина - шикаре и шибљаци | ha |  |  | 0.00 |
| 9. | Издвајање и опис станишта и састојина - необрасло земљиште | ha | 24.71 | 468.06 | 11,565.76 |
| 9. | Премер састојина (делимичан премер) - високе шуме | ha | 93.85 | 1,828.99 | 171,650.71 |
| 10. | Премер састојина (делимичан премер) - изданачке шуме | ha |  |  | 0.00 |
| 11. | Премер састојина (делимичан премер) - ВПС | ha | 12.75 | 859.76 | 10,961.94 |
| 12. | Премер састојина (тотални премер) | ha | 0.08 | 7,982.13 | 638.57 |
| III | КАНЦЕЛАРИЈСКИ РАДОВИ | 137,730.90 |
| 13. | Унос и обрада података | ha | 169.24 | 84.41 | 14,285.55 |
| 14. | Логичка контрола, корекције унетих података и израда табеларног дела основе | ha | 169.24 | 72.20 | 12,219.13 |
| 15. | Израда планова газдовања текстуалног дела основе | ha | 169.24 | 555.56 | 94,022.97 |
| 16. | Израда основне карте | ha | 169.24 | 54.70 | 9,257.43 |
| 17. | Израда тематских (прегледних) карата | ha | 169.24 | 46.95 | 7,945.82 |
|  | УКУПНО |  |  |  | 624,477.52 |

### 10.2.4.	Трошкови заштите шума

Табела бр. 56– Трошкови заштите шума годишње

| Врста рада | Количина | дин | Укупно дин |
| --- | --- | --- | --- |
| Постављање феромонских клопки (ком) | 15 | 9,660.00 | 144,900.00 |
| Заштита шума од пожара (дан) | 60 | 2,835.47 | 170,128.20 |
| Изградња ПП пруге (km) | 0.42 | 340,255.84 | 142,907.45 |
| Изградња осматрачнице (ком) | 0.1 | 412,193.35 | 41,219.34 |
| Изградња водозахвата (ком) | 0.1 | 354,433.16 | 35,443.32 |
| Укупно трошкови заштите (дин) |  |  | 534,598.30 |

### 10.2.5.	Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских путева

Табела бр. 57 – Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских путева

| Врста рада | Дужина | дин/km | Укупно дин |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња путева (km) | 0.99 | 2,742,145.00 | 2,714,723.55 |
| Редовно одржавање путева (km) | 3.55 | 96,263.00 | 342,022.44 |
| Реконструкција путева (km) | 0.55 | 2,100,000.00 | 1,155,000.00 |
| Укупно ГЈ | 5.09 |  | 4,211,745.99 |

### 10.2.6.	Средства за репродукцију шума

15%  од продајне цене дрвета	       0.15* 12.064,449,97дин = 1.809,667,50дин

### 10.2.7.	Накнада за посечено дрво

3 %  од продајне цене дрвета           0,03 * 12.064,449,97дин = 361.933,50дин

### 10.2.8.	Укупни трошкови производње

Табела бр. 58 – Укупни трошкови производње

| Трошкови радова на гајењу шума | 1,505,333.91 |
| --- | --- |
| Трошкови производње дрвних сортимената | 4,760,705.50 |
| Трошкови уређивања шума | 624,477.52 |
| Трошкови заштите шума | 534,598.30 |
| Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских комуникација | 4,211,745.99 |
| Средства за репродукцију | 1,809,667.50 |
| Накнада за посечено дрво | 361,933.50 |
| Укупно: | 13,808,462.22 |

## 10.3.	Формирање укупног прихода

Табела бр. 59 – Формирање укупног прихода - годишње

| Сортименти | Ц.бор | Б.бор | Јела | Смрча | Буква | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | дин/m3 | Укупно | m3 | дин/m3 | Укупно | m3 | дин/m3 | Укупно | m3 | дин/m3 | Укупно | m3 | дин/m3 | Укупно | дин |
| Трупци I | 100.4 | 7,703.0 | 773,173.2 | 81.8 | 11,468.0 | 938,025.1 | 12.7 | 11,468.0 | 145,964.7 | 7.8 | 11,468.0 | 89,542.1 |  |  |  | 1,946,705.1 |
| Трупци II | 150.6 | 6,623.0 | 997,155.6 | 122.7 | 9,612.0 | 1,179,320.3 | 25.5 | 9,612.0 | 244,683.1 | 15.6 | 9,612.0 | 150,101.0 |  |  |  | 2,571,259.9 |
| Трупци III | 200.7 | 4,993.0 | 1,002,324.8 | 163.6 | 7,952.0 | 1,300,867.7 | 38.2 | 7,952.0 | 303,639.2 | 23.4 | 7,952.0 | 186,267.6 |  |  |  | 2,793,099.3 |
| Стубови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рудничко | 301.1 | 4,275.0 | 1,287,283.7 | 245.4 | 3,540.0 | 868,662.9 | 101.8 | 3,540.0 | 360,457.0 | 62.5 | 3,540.0 | 221,122.6 |  |  |  | 2,737,526.1 |
| Сит.тех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно техничко | 752.8 |  | 4,059,937.3 | 613.5 |  | 4,286,876.0 | 178.2 |  | 1,054,743.9 | 109.3 |  | 647,033.3 |  |  | 0.0 | 10,048,590.5 |
| Целулоза | 250.9 | 3,462.0 | 868,728.3 | 204.5 | 3,462.0 | 707,935.7 | 76.4 | 3,462.0 | 264,386.0 | 46.8 | 3,462.0 | 162,187.8 |  |  |  | 2,003,237.8 |
| Огрев | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 4,790.0 | 12,621.7 | 12,621.7 |
| Укупно просторно | 250.9 |  | 868,728.3 | 204.5 |  | 707,935.7 | 76.4 |  | 264,386.0 | 46.8 |  | 162,187.8 |  |  | 12,621.7 | 2,015,859.5 |
| Нето | 1,003.7 |  |  | 818.0 |  |  | 254.6 |  |  | 156.2 |  |  | 2.6 |  |  |  |
| Укупан приход |  |  | 4,928,665.6 |  |  | 4,994,811.7 |  |  | 1,319,129.9 |  |  | 809,221.1 |  |  | 12,621.7 | 12,064,450.0 |

## 10.4.	Расподела укупног прихода

Табела бр. 60– Остварена добит-годишње

| Врста средства | Укупно |
| --- | --- |
| Укупан приход | 13,693,150.72 |
| Трошкови пословања | 13,808,462.22 |
| Добит | -115,311.50 |

Из приказане економско-финансијске анализе види се да је биланс пословања негативан и износи -115.311,50 динара.

Трошкови планираних радова на гајењу шума, заштити шума, изградњи и реконструкцији путева покриће се средствима из Буџетског фонда за шуме Републике Србије, у складу са одредбама Правилника о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава за заштиту и унапређење шума (Сл.гл. РС бр.26/10). На овај начин обезбедиће се довољно средстава за извршење планираних радова па се могу очекивати позитивни ефекти пословања.

Уколико дође до измене неког елемента прихода, као и других параметара који су постављени у финансијској анализи, доћи ће и до измене целе концепције финансирања планираних радова, као и комплетне финансијске анализе.

# 12.	Прелазне и завршне одредбе

Усаглашавање Измена и допуна ОГШ за ГЈ „Торник“ са законским прописима, вршено је током њихове израде, а нарочито се водило рачуна о усаглашавању са одредбама Закона о шумама и Правилника.

Узете су у обзир и одредбе које се односе на газдовање шумама у следећим законима:

Закон о  шумама (Сл.гл. РС бр.30/10, 93/12, 89/15, 95/18 – др. закон)

Закон о заштити  животне средине (Сл.гл. РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 95/18)

Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС бр. 47/03, 34/06, 52/21)

Закон о семену (Сл.гл. РС бр. 45/05, 30/10 – др.закон)

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Сл.гл. РС бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09

Закон о заштити од пожара  (Сл.гл. РС бр. 111/09, 20/15, 87/18)

Закон о дивљачи и ловству (Сл.гл. РС бр. 18/2010, 95/2018)

Закон о водама (Сл.гл. РС бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 – др.закон)

Закон о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевања (Сл.гл. 46/91)

Закон о енергетици (Сл.гл. РС бр. 84/04, 145/2014, 95/2018 – др.закон, 40/21)

Закон о заштити природе (Сл.гл. РС бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18- др. закон, 71/21)

Закон о железници (Сл.гл. РС 18/05, 41/18)

Закон о заштити од елементарних непогода и других већих непогода (Сл.гл. РС бр. 53/93, 67/93 и 48/94)

Закон о одбрани (Сл.гл. РС бр. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15, 36/18)

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл. РС бр. 135/04, 88/10)

Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања шумама (Сл.гл.РС бр. 122/03, 145/2014 – др.правилник)

Правилник о условима и критеријумима за доделу и коришћење средстава за заштиту и унапређивање шума (Сл.гл. РС бр.26/10)

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене националног парка „Тара“ (Сл.гл. РС бр.44/20)

Уредба о проглашењу Парка природе „Златибор“ (Сл.гл. РС бр. 91/17)

Просторни  план подручја посебне намене Парка природе „Златибор“ („Службени гласник РС“, број 02/20)

План детаљне регулације за подручје ски центра Торник („Службени лист општине Чајетина“ број 5/17).

План генералне регулације насељеног места Златибор – II фаза („Службени гласник општине Чајетина“ број 12/13 и 7/19)

Уредба о режимима заштите (Сл.гл. РС бр.31/12)

Уредба о еколошкој мрежи (Сл.гл. РС бр.102/10)

Закон о јавним скијалиштима (Сл.гл.РС бр.46/06)

Решење директора Управе за шуме (бр.322-02-00336/2019-10 од 17.5.2019.год)

Ова Измене и допуне ОГШ за ГЈ „Торник“ важе од дана давања сагласности од стране надлежног министарства до 31.12.2028.године.

Самостални референт

за израду основа                                                              Директор ШГ „Ужице“

Данијела Георгиев, дипл.инж.шум                            Славиша Радосављевић, дипл.инж.шум.