ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД

ШГ "БОРАЊА" ЛОЗНИЦА

Одсек за израду Основа и Планова газдовања шумама

ОСНОВA ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ

„МАЉЕН II”

(2024 - 2033)

ЛОЗНИЦА 2023. ГОДИНЕ

# 0. УВОД

## I. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И НАПОМЕНЕ

Газдинска јединица "Маљен II" припада Подрињско-колубарском шумском подручју. Њеним шумама газдује  ШГ "Борања", преко своје шумске управе у Ваљеву где се изводе сви радови на узгоју, нези и заштити, и коришћењу шума. Прво уређивање овог шумског комплекса извршено је 1957. године, када се целокупном површином планине "Маљен" газдовало као једном газдинском јединицом. 1972. године је извршена подела комплекса на газдинске јединице "Маљен I" и "Маљен II", и од тада се овим јединицама газдује као засебним. Ово је, рачунајући и период пре поделе, осмо по реду уређивање ове газдинске јединице.

Прикупљање података на терену и обрада извршени су према одредбама Закона о шумама (("Службени гласник Републике Србије", бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18), Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије" бр.43/2011, 76/2018, 95/2018) у складу са Правилником о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама (''Сл.гл.РС'' бр.122/2003, 145/2014) као и осталих законских прописа.

Таксациони радови извршени су 2022. год., по јединственој методологији за инвентаризацију шума у оквиру Републике Србије.

Ова основа за газдовање шума садржи:

- текстуални део,

- табеларни део,

- карте.

## II. ОСТАЛЕ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ

Основа је урађена у складу са одрeдбама Закона о шумама (Сл.гл.РС.бр. 30/10; 93/12; 89/15; 95/18) у даљем тексту „Закона о шумама“ и Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, Годишњег извођачког плана и Привременог годишњег плана газдовања приватним шумама (Сл.гл. РС бр 122/03 од 12.12.2003 године) – у даљем тексту „Правилник“.

Поред тога уважене су и одредбе које се односе на газдовање шумама у ниже наведеним законима и то:

- Закон о шумама („Сл.гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др. закон);

- Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама („Сл.гл. РС“ бр. 122/03, 145/14-др.правилник);

- Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига, и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама („Сл.гл. РС“ бр. 65/11, 47/12, 8/17);

- Правилник о шумском реду („Сл.гл. РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17);

- Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Сл.гл. РС“ бр. 93/16);

- Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Сл.гл. РС“ бр. 36/11);

- Закон о заштити природе („Сл.гл. РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка 14/16, 95/18-др.закони 71/21);

- Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл.гл. РС“ бр. 35/10);

- Правилник о критеријумима вредновања у поступку категоризације заштићених подручја („Сл.гл. РС“ бр. 97/15);

- Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (''Сл.гл.РС'' бр.5/10, 47/11, 32/16, 98/16);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара (''Сл.гл.РС'' бр. 30/92, 24/94, 17/96);

- Уредба о еколошкој мрежи („Сл.гл. РС“ бр. 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Сл.гл. РС“ бр. 31/12);

- Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне (''Сл.гл.РС'' бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11, и 95/18 – др. закон);

- Уредба о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Сл.гл. РС“ бр. 11/90, 49/91);

- Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Сл. гл. РС“ 135/04, 8/05-исправка, 41/09);

- Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Сл. гл. РС“ бр.76/09);

- Закон о дивљачи и ловству („Сл. гл. РС“ бр.18 10. 95/18-др.закон);

- Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Сл. гл. РС“ бр. 2/12);

- Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гл. РС“ бр. 72/10)

- Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр.135/04, 36/09);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр.135/04, 88/10);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр.114/08);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гл. РС“ бр.135/04,25/15);

- Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори“ бр. 11/01)

- Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл. РС“ -Међународни уговори“ бр. 102/07);

- Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр.30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др. закон);

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гл. РС“ бр.72/17, 144/18-др.закон);

- Водопривредна основа Републике Србије („Сл. гл. РС“ бр.11/2002);

- Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“ бр.62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др.закон);

- Закон о планирању и изградњи (''Сл.гл.РС'', бр.72/09, 81/09-испр. 64/10-Одлука УС. 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС. 50/13,-Одлука УС. 98/13 – Одлука УС. 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, - др.Закон 9/20, и 52/21),

- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020 („Сл. гл. РС“ бр.88/10);

- Закон о путевима („Сл. гл. РС“ бр.41/18, 95/18-др.закон);

- Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“ бр.111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);

- Закон о државном премеру и катастру („Сл. гл. РС“ бр.72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-одлука УС. 96/2015, 47/2017 -аутентично тумачење, 113/2017 -др.закон, 27/2018 -др.закон, 41/2018 -др.закон, и 9/2020 -др.закон);

- Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гл. РС“ бр.95/18);

- Закон о одбрани („Сл. гл. РС“ бр.116/07, 88/09, 88/09 -др. закон, 104/09 -др.закон, 10/15, 36/18);

- Закон о стандардизацији („Сл. гл. РС“ бр.36/09, 46/15);

При спровођењу ове ОГШ шумско газдинство је обавезно да се придржава одредби напред наведених закона. У томе ће сарађивати са органима (инспекторима) који се старају о извршењу одговарајућих закона.

# 1. ОПШТИ ОПИС ГЕОГРАФСКИХ, ПОСЕДОВНИХ И ПРИВРЕДНИХ ПРИЛИКА

## 1.1. ГЕОГРАФСКЕ ПРИЛИКЕ

### 1.1.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГАЗДИНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Газдинска јединица "Маљен II", налази се у северозападном делу Републике Србије, и саставни је део венца подрињско-ваљевских планина. Највећим делом своје површине налази се на територији општине Ваљево, док мањим делом припада општини Мионица.

По свом географском положају простире се између 19° 53´ 00´´ - 20° 11´ 00´´ источне географске дужине, и 44° 06´ 00´´- 44° 11´ и 00´´ северне географске ширине.

### 1.1.2. ГРАНИЦЕ

У просторном погледу шуме газдинске јединице "Маљен II" представљају јединствену целину, сем пар одељења (1,2, и део 14 од.), која чине мање комплексе ове газдинске јединице.

ГЈ "Маљен II" са јужне и југоисточне стране граничи се са газдинским јединицама "Маљен-Ридови" и "Букови" (ШГ "Ужице"), са источне стране са газдинском јединицом "Маљен I", чија граница иде тзв. "Пеарским" путем, који се протеже вододелницом између Крчмарске и Црне реке у дужини од 3,5 km. Осталим делом ова газдинска јединица се граничи са приватним поседом. Иначе, спољашња граница комплекса "Маљен II" одликује се великом разуђеношћу, јер осим природних праваца (потоци и гребени) већим делом иде и неприродним правцима. Њена укупна дужина износи 114  километара.

Садашња спољна граница успостављена је упоредо са инвентарисањем шума методом идентификације, а на појединим потезима иста је успостављена детаљним премером.

Граничне ознаке су постављене на дебљим стаблима и непокретном камењу према важећим стандардима. Унутрашње границе су утврђене и обележене на основу орографских прилика, а подела је извршена на 92 одељења и њена укупна дужина износи 80 km. У току прикупљања таксационих података вршено је и обележавање унутрашњих граница (80 km) које су утврђене јасно, целом својом дужином.

Од 114 km спољашњих граница газдинске јединице обележено је 97 km (85 %). Преостали део неутврђених граница односи се на део границе у дужини од 17 km ће бити обновљен до краја текуће године.

### 1.1.3. ПОВРШИНА

Према административно-политичкој подели простора ГЈ "Маљен II" се простире на подручју политичких општина Ваљево (78%) и Мионица (22%), и више катастарских општина. Њена укупна површина износи 2.477,15 ha, и она је у односу на површину по претходном стању увећана за 18,31 ha, што је резултат припајања државном поседу већег броја парцела на којима је као корисник у РГЗ раније било уписано Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а које су 2016. године одлуком владе Републике Србије додељене ЈП "Србијашуме" на коришћење.

### 1.1.3.1. РАСПОРЕД ПРЕМА СТРУКТУРИ ПОВРШИНА

Структура јединице, и њен распоред по политичким Општинама, приказани су у табели која следи.

Табела 1. – распоред по структури површина

| Структура површина | Ваљево | Мионица | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % | ha | % |
| 1. Шуме | 1.832,87 | 98 | 534,81 | 99 | 2.367,68 | 98 |
| 2. Шумске културе | 12,26 | 1 | 3,54 | 1 | 15,80 | 1 |
| 3. Шумско земљиште | 25,38 | 1 | 0,68 | ˉ | 26,06 | 1 |
| Свега | 1.870,51 | 97 | 539,03 | 98 | 2.409,54 | 98 |
| 1. Неплодно | 13,13 | 25 | 1,54 | 12 | 14,67 | 22 |
| 2. За остале сврхе | 38,18 | 75 | 11,24 | 88 | 49,42 | 78 |
| Свега | 51,31 | 3 | 12,78 | 2 | 64,09 | 2 |
| III. Заузеће | 2,81 | ˉ | 0,71 | ˉ | 3,52 | ˉ |
| Свега (I+II+III) | 1.924,63 | 100 | 551,13 | 100 | 2.477,15 | 100 |

Највећи део јединице припада општини Ваљево, са 78 % у укупној површини.

У структури површина највећи део заузима обрасло земљиште, са 98 % у укупној површини, у оквиру ког су доминантне шуме. Преостали део односи се на остало земљиште, у ком у приближно истом односу учествују неплодно земљиште, и земљиште за остале сврхе.

Површина по општинама приказана у табели разликује се од површине приказане у списку парцела. Неслагање је настало због поштовања принципа при подели на одељења (гребен-поток), при којој границе одељења и одсека на терену не прате катастарску поделу.

Површина под заузећима, приказана у табели, односи се на заузећа у различитим категоријама необраслог земљишта. Поред ових заузећа јављају се и заузећа у категорији шума, која се у овој табели не приказују због структуре података. Укупна површина заузећа у категорији шума износи 7,76 ha.

#### 1.1.3.2. ДРЖАВНИ ПОСЕД-РАСПОРЕД ПО ПОЛИТИЧКИМ И КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА

У табели која следи приказан је распоред државног поседа по политичким, односно катастарским општинама за ову јединицу. Највећи део површине, посматрајући катастарске општине, заузимају Бачевци и Дивчибаре, обадве у оквиру општине Ваљево.

Списак катастарских парцела које сачињавају државни посед дат је као прилог табеларном делу основе.

Табела 2. – распоред по политичким и катастарским општинама

| ОПШТИНА | P (ha, a, m²) по општинама | К.О | P (ha, a, m²) по К.О |
| --- | --- | --- | --- |
| Ваљево | 1915.26.67 | Бачевци | 520.25.20 |  |
|  |  | Дивчибаре | 1267.16.71 |  |
|  |  | Пријездић | 127.84.76 |  |
| Мионица | 561.88.38 | Буковац | 276.03.87 |  |
|  |  | Мратишић | 285.84.51 |  |
| Укупно: | 2477.15.05 | Укупно: | 2477.15.05 |  |

## 1.2. ПРИВРЕДНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ

Шуме  газдинске јединице "Маљен II" простиру се брдском подручју општина Мионица и Ваљево. Привредне прилике приказане су по најзначајнијим параметрима, а подаци који следе су преузети из публикације “ Општине и региони у Србији 2021“.

На основу података пописа 2021. а са стањем на дан 30.06 2020., подручје општине Мионица обухвата површину од 329 km², са 14.335 становника у 36 насеља. Подручје општине-града Ваљево има површину од 905 km², са 90.312 становника у 78 насеља.

Укупан број домаћинстава за општину Мионица је 4.616 са просечним бројем од 3,1 чланова по домаћинству. Укупан број домаћинстава за град-општину Ваљево је 31.401 са просечним бројем од 2,9 чланова по домаћинству.

Просечна старост становништва за општину Мионица је 44,4 год., а за град-општину Ваљево 43,2 год.

Према образовној структури, узимајући у обзир укупан број становнике изнад 15 година старости, у општини Мионица са високом стручном спремом је 4% становника, са средњом 48% становника, са основним образовањем 42% становника, и без образовања 6% становника. У општини Ваљево са високом стручном спремом је 10% становника, са средњом 59% становника, са основним образовањем 26% становника, и без образовања 5% становника.

У погледу економске активности, односно запослености, општина Мионица има 6.739 активних становника, од којих је запослено 6.339. Број неактивних становника (деца испод 15 година старости, пензионери, лица са приходом од имања, ученици, студенти) је 7.542. У граду-општини Ваљево активно је 42.896 становника, од којих је запослено 35.500. Број неактивних становника (деца испод 15 година старости, пензионери, лица са приходом од имања, ученици, студенти) је 47.416.

У табели која следи дат је приказ запослености, на годишњем нивоу, по најважнијим секторима делатности за општине Мионицу и Ваљево.

Табела 3. – запосленост по видовима делатности

|  | Запослени по видовима делатности - просечно годишње |
| --- | --- |
|  | Општина Мионица | Град-општина Ваљево |
| Пољопривреда, шумарство, рибарство | 63 | 452 |
| Рударство | 14 | 148 |
| Прерађивачка индустрија | 963 | 10.267 |
| Грађевинарство | 137 | 2.040 |
| Саобраћај и комуникације | 152 | 1.204 |
| Стручно-научна делатност | 106 | 1.009 |
| Државна управа | 204 | 610 |
| Образовање | 238 | 1.755 |
| Регистровани пољопривредници | 575 | 1.596 |
| Информисање | 16 | 320 |
| Остало | 755 | 10.740 |
| Укупно: | 3.223 | 30.141 |

Становништво ових општина у равничарским крајевима бави се пољопривредном производњом, а у вишим-брдовитим теренима воћарством и сточарством. У општини Мионица регистрован број пољопривредних домаћинстава ја 3.336 домаћинства, са обрадивом површином од 17.265 ha. У општини Ваљево, регистрован број пољопривредних домаћинстава је 8.275 са, са обрадивом површином од 43.677 ha.

Поред пољопривредне производње, као и хемијске и прехрамбене индустрије, и шумарство је важна грана привредног развоја ових општина. На подручју општине Мионица шумом је обрасло 9.758,67 ha, а на подручју општине Ваљево 27.412,65 ha. На подручју обадве општине углавном доминирају шуме у својини грађана. Преосталим деловима газдује ЈП "Србијашуме", Српска Православна Црква, или друга правна лица.

Док у државним шумама преовлађују високе шуме задовољавајуће продуктивности, дотле су шуме у индивидуалном власништву већином изданачког порекла, слабијег обраста и квалитета, недовољне заступљености вреднијих врста дрвећа и неповољног односа дебљинских и старосних разреда. Стога се фонд државних шума у овом подручју сматра основом за стварање шума високих производних капацитета из којих се најрационалнијим газдовањем могу обезбедити већи и квалитетнији приноси у сечивој дрвној маси.

Површина шума у овом подручју, према неким важећим нормативима могла би да буде довољна за унутрашњу потрошњу, односно да представља солидну базу за развој одговарајуће индустрије за прераду дрвета и подмирење потреба широке и остале потрошње. Шумско-привредни услови су добри захваљујући географском положају, доброј саобраћајној повезаности са другим центрима. Шумски комплекси су претежно отворени мрежом тврдих камионских путева који се настављају на главне магистралне правце. Густина саобраћајница се приближава оптималној  што омогућује интензивно газдовање шумама и редовно снабдевање индустријских капацитета.

Постојећи шумски фонд на овом подручју сваке године даје значајне количине дрвне запремине за алиментирање дрвне и хемијске производње и широку потрошњу. На овом подручју постоје озбиљни прерадни капацитети као што су "Ђенаро", "Сенади", "Голд-коп", сви из Ваљева, и "Мрки-промет" из Завлаке, као и разна синдикална удружења и удружења пензионера која исказују потребе за набавком огревног дрвета, чиме је осигуран свакогодишњи пласман дрвних сортимената.

### 1.2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И МАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА И ШУМСКЕ УПРАВЕ

Шумама које припадају газдинској јединици "Маљен II" газдује Шумско Газдинство "Борања" Лозница (као део ЈП "Србијашуме" Београд) преко своје Шумске управе у Ваљеву.

Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" са седиштем у Београду основано је законом о шумама (Сл, гласник РС бр. 46/91) и уписано у регистар Окружног привредног суда Београд под бр. Фи. 10351/9 (24.IX 1991.године). Шумско газдинство као део предузећа послује под фирмом ЈП "Србијашуме" Београд-ШГ "Борања" Лозница без својства правног лица. Шумске управе и радне заједнице послују под фирмом предузећа, називом дела предузећа и радне јединице.

Унутрашња организација ШГ је следећа:

1. Дирекција дела предузећа у Лозници

2. Шумска управа у Малом Зворнику

3. Шумска управа у Крупњу

4. Шумска управа у Шапцу

5. Шумска управа у Ваљеву

6. Радна јединица за изградњу путева и механизацију у Лозници.

Делатност предузећа је :

- гајење, одржавање и обнова шума, реконструкција и мелиорација деградираних шума и шикара, производња шумског и садног материјала и подизање нових шума и шумских засада,  	- производња шумских сортимената и коришћење других шумских производа и њихов транспорт, коришћење шума за рекреацију, узгој и лов дивљачи и друго коришћење шума,  	- пројектовање, изградња и одржавање шумских саобраћјница, паркова и зелених рекреативних површина и других објеката који служе газдовању шумама,

- изградња програма, пројеката и основа газдовања шумама,

- извођење геодетских радова за посебне потребе,

- вршење стручних послова у шумама сопственика,

- трговина на велико и мало,

- спољно-трговински промет,

- унапређивање и коришћење општекорисних функција шума.

У оквиру ШГ "Борања" Лозница запослено је 187 радника. У шумској управи "Ваљево", која газдује овом газдинском јединицом запослено је 37 радника. Квалификациона структура је следећа:

Табела 4. - структура запослених у ШГ

| СТРУЧНА СПРЕМА | ШГ "БОРАЊА" | ШУ "ВАЉЕВО" |
| --- | --- | --- |
| ВСС | 50 | 8 |
| ВШС | 3 | 0 |
| ССС | 116 | 29 |
| НК | 18 | 0 |
| СВЕГА: | 187 | 37 |

Коришћење и одржавање опреме и механизације је у надлежности РЈ за изградњу путева и механизацију. Поред наведеног ова радна јединица обавља послове транспорта, утовара, истовара, одржавања, поправке и сервисирања возила, моторних тестера и других механизованих средстава, затим изградња и одржавање шумски путева, као и изградња и чишћење шумских влака.

За извођење наведених радова, ШГ "Борања" располаже следећим основним средствима:

Табела 5. – техничка опремљеност газдинства

| Тип машине или прикључног уређаја | ШГ "Борања" |
| --- | --- |
|  | свега |
| Моторне тестере | 14 |
| Телескопске тестере | 7 |
| Кратилица-штуц | 1 |
| Чистач 245 RX | 5 |
| Тестера за кресање H 250 PS | 1 |
| Трактори точкаши | 3 |
| Зглобни трактор-Скидер | 6 |
| Камион Ступчар | 2 |
| Камион са дизалицом | 5 |
| Камиони кипери | 2 |
| Булдозери да 100 Кw | 2 |
| Фронтални утоваривачи | 1 |
| Мини електрична пилана-Хоризонт | 1 |
| Витла за пољопривредне тракторе | 1 |
| Мотокултиватор | 1 |
| Ротосекач-таруп | 2 |
| Бушилица за садњу | 2 |
| Кишни агрегати | 2 |
| Моторне леђне прскалице | 2 |
| Теренско возило Уаз | 1 |
| Теренско возило Лада Нива | 20 |
| Путнички аутомобили | 3 |
| Комби | 1 |
| Минибус | 2 |
| Пента са чамцем | 2 |
| Вучни воз | 1 |
| Доставно возило Поли | 1 |
| Ватрогасно возило | 1 |
| Мопеди | 32 |
| Зграде и други објекти |  |
| Управана зграда | 5 |
| Лугарнице | 22 |
| Механичка радионица | 1 |
| Остали објекти | 58 |

### 1.2.2. ДОСАДАШЊИ ЗАХТЕВИ ПРЕМА ШУМАМА И ДОСАДАШЊИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ШУМСКИХ РЕСУРСА

У оквиру државних шума у овој газдинској јединици током предходног уређајног раздобља извршено је издвајање газдинских класа где је у оквиру сваке газдинске класе образложено стање састојине, производне могућности као и циљеви и преузимање мера за постизање тих циљева.

У оквиру досадашњег захтева према економским шумама основно је било определење ка трајном повећању приноса, максималне количине дрвне масе, очување и повећање вредности шума, као и развијање и јачање општекорисних функција шума. Могућност за испуњење овако постављених циљева огледа се у предузимању свих потрeбних радњи за провођење мера узгојне и техничке природе.

Основно је било остварење оптималног стања у свим састојинама (избор врсте дрвећа и састојинског облика као и висине дрвног фонда, квалитет и здравствено стање и структура састојина), превођење у високи тип узгоја изданачких састојина букве и храста на добрим стаништима, стварање двоспратних мешовитих састојина од борових, смрчевих и осталих култура подигнутих на туђим стаништима. За постизање постављених захтева према шумама примењиване су адекватне мере у сфери коришћења и узгоја као и заштите шума уз максималну примену стручног знања.

# 2. БИОЕКОЛОШКА ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

## 2.1. РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Планинско-брдско подручје заузима велико пространство на територији западне Србије.       Планине у виду венаца пресецају ово подручје и представљају развође између сливова Западне Мораве и Колубаре.

На северо-западу ово подручје почиње планином Цер, па се преко венца Соколских планина, Медведника, Јабланика и Повлена, надовезује на планину Маљен која се даље повезује са Сувобором  и планином Рудник.

Највиши врх ове газдинске јединице је Стражара (1.061 m NV), а најнижа тачка налази се у оделењу 1 (370 m NV) Висинска разлика између највиших и најнижих делова ове газдинске јединице износи око 690 m. Од виших врхова у овој газдинској јединици сусрећемо још Голубац (1.056 m. NV).

Великим делом експозиција ове газдинске јединице је северна до северо-источна, док је мањи део одељења окренут северозападу.

Основне контуре рељефа створене су тектонским процесима, а садашњи изглед последица је флувијалне ерозије током минулих геолошких периода.

## 2.2. ГЕОЛОШКА ПОДЛОГА И ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА

## 2.2.1. ГЕОЛОШКА ПОДЛОГА

У геолошком саставу ове газдинске јединице сусреће се неколико врста стена.

Највећи део површине јединице, више од две трећине, покривају серпентини, и као такви имају највећи утицај на станишне и састојинске прилике. Спадају у метаморфне стене. Њихов постанак објашњава се серпентинизацијом перидотита, која још увек није извршена до краја, па се често поред серпентинита срећу и перидотити. На серпентинима се образују земљишта која су углавном плитка и скелетна, и веома подложна ерозији због своје слабе пропустљивости и моћи акумулације воде. Насељени су углавном природним састојинама црног бора, уз пратеће врсте лишћара   (бреза,  китњак  већих  надморских  висина,  црни  граб). Поред серпентина нешто значајније учешће припада карбонатним стенама, представљеним кречњацима, у оквиру којих се јављају два облика - органогени једри кречњак и доломитни кречњак. Једри кречњак се одликује мањим учешћем доломита, до 10 %, док доломитни кречњак садржи и до 50 % доломита. Ове стене спадају у седиментне, и настале су таложењем, односно седиментацијом скелета и љуштура микро и макро организама. Земљиша настала на њима су  умерено скелетна, и на највећем делу продуктивна.

Рожњаци се јављају на западним деловима јединице. Као и кречњаци спадају у органогене седиментне стене, па су и по карактеристикама слични кречњацима.

На мањим површинама присутан је дијабаз рожњачке формације. Ове стене су у уској генетској вези са серпентинитима и перидотитима па се често и појављују уз њих. У састав ове формације улазе различито обојени пешчари, црвени, зелени и плави рожњаци.

2.2.2. ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА

У оквиру ове газдинске јединице срећу се следећи типови земљишта.

1. Хумусно-силикатно ( ранкер ) земљиште

Хумусно-силикатно земљиште представља прву карику у ланцу еволуционо-генетске серије земљишта на граниту, а настаје преко проторанкера. Управо се може рећи да оно што је рендзина на кречњачким теренима, то је хумусно-силикатно земљиште на киселим стенама. Овај тип земљишта се налази под сталним утицајем ерозивних процеса, то су редовно плитка, ксеротермна, растресита, са пуно скелетног материјала и углавном покривају стрме падине. Генеза ових земљишта на граниту одвија се најчешће тамо где се блокови ових стена пружају у хоризонталном правцу, па је распадање подлоге успорено, услед немогућности да коренов систем и вода као главни чиниоци распадања стена, прођу кроз вертикалне пукотине ( којих овде нема ) и омогућава интензивно распадање гранита.

Хумусно - силикатна (ранкер) земљишта припадају дубљим земљиштима, са грађом профила А-АС-С.

А хоризонт је најчешће ширине до 20 cm. Боје је мрке са смеђом нијансом, порозан и лако пропустљив, са мање од 10 % скелета. АС хоризонт широк је 20-25 cm, прашкасте структуре, такође са мање од 10 % скелета. Ширина С хоризонта је до 35 cm.

Хумусни хоризонт, у већини случајева, лежи директно на стени а ређе на гранитном грусу. Моћност хумусног хоризонта овог земљишта зависи од надморске висине, стања вегетације, нагиба и антропогеног утицаја. Земљиште је мање - више скелетно при чему се скелетни материјал јавља до саме површине. Његов садржај износи испод 12-14 cm, може достићи и 70-80%. Између комада скелетног материјала налази се ситна земља подложна дејству ерозије.

Гранулометријски састав овог земљишта показује удео песка који је промењив, са вишим учешћем ситног песка у односу на крупни. Структура хумусног хоризонта је већином зрнаста и врло често недовољно изражена. По свом механичком саставу ово су обично песковите иловаче, ређе иловаче. У горњем делу хоризонта реакција средине је слабо кисела ( pH у H2O креће се од 5,2-6,1 ). Са повећањем дубине запажа се појачана ацидификација (pH у H2O пада до 4,3 ). Степен засићености базама и вредности које означавају суму апсорбованих база су доста различите што је, свакако, поред осталог, у вези и са одговарајућом вегетацијом дотичне фитоценозе.

Дебљина шумске простирке креће се од 4-5 cm и добро се разлаже у процесу образовања зрелог хумуса. Садржај хранљивих материја (изузев фосфора), само је релативно висок, односно, недовољан је услед тога што има мало ситне земље. На хумусно-силикатном земљишту и нижим деловима јављају се храстове, а у вишим букове шуме.

2. Еутрично смеђе земљиште или гајњача

На ширем подручју северозападне Србије, ком припада ова газдинска јединица, гајњаче су веома распрострањен тип земљишта. Нихов профил је А-B-C типа. Хоризонт А је смеђе боје, са слабије израженом тамном нијансом. Целом дубином је добро пропустљив. По саставу је иловача ситногрудвасте структуре, и образује се на лесу и другим базама богатим седиментима, као и на неутралним и базичним еруптивним стенама. Хоризонт B је смеђе црвенкасте боје, нешто збијенији од претходног. Постепено прелази у матични субстрат па се на овом делу појављује прелазни хоризонт. Хоризонт C је најчешће жућкаста иловача различите продуктивности.

Степен засићености базама ових земљишта је изнад 50 %, а pH у води 5.5. Карактеристика ових земљишта је образовање (B) хоризонта дубинским процесима оглејавања и аргилогенезе које је жутосмеђе до црвенкастосмеђе боје. То су средње дубока, иловаста и средње скелетна земљишта са моличним (Ама) и архичним (Аох) хумусним хоризонтом који лежи непосредно изнад камбичог хоризонта. Доста су пропустљива за воду и добро аерирана. Коренов систем се добро развија и закорењује у читавом слоју па и у међупростору између агрегата који су неретко проткани ситним кореновим длачицама. По својим особинама представљају просек који, углавном, задовољава већи број шумских врста.

3. Дистрично-смеђе, или кисело смеђе земљиште

Припада групи земљишта са А-(B)-C грађом профила и за њу је карактеристична текстура (B) хоризонта, која настаје аргилогенезом у дубљим деловима профила. Карактеристична својства смеђег киселог земљишта која их одвајају од гајњача су механички састав и ток еволуције. По механичком саставу ово су знатно лакша земљишта него гајњаче. У еволуционом смислу долазе у еволуционо генетичку серију земљишта која се развијају на силикатној подлози из хумусно-силикатног земљишта.

Најкарактеристичнији педогенетски процес у смеђим земљиштима је процес аргилогенезе који доводи до образовања (B) хоризонта, а манифестује се у распадању и метаморфози органског и минералног дела земљишта што као крајњи продукт даје глину. Најтипичнију и најкарактеристичнију вегетацију овог земљишта чине букове шуме, а на јужним падинама нижих делова појављују се и ксеротермније храстове заједнице. Обзиром да су ово у главном дубока и средње дубока земљишта повољног механичког састава са доста добрим водно-ваздушним режимом, она пружају велике потенцијалне могућности те са гајњачом представљају најбоље шумско земљиште. По својој плодности чине некакав просек који задовољава највећи број шумских врста.

Смеђе кисело земљиште обично је лаког песковитог, ређе глиновитог састава, добро аерисано и релативно добрих водних особина. На површини налази се слој простирке дебљине 4-5 cm и нигде не прелази у слој полусировог или сировог хумуса. Испод А0 хоризонта налази се хумусни хоризонт, мрке боје са смеђе сивом и жућкастом нијансом дубине 5-28 cm, ситно зрнасте структуре,  ређе орашасте, полиедричне или недовољно изражене, а по текстури је песковита иловача, ређе иловача, растресита, киселе реакције (pH 4,6-5,9) ниског степена засићености базама (10-50%), садржи знатан проценат хумуса, обично је јако хумусан ( 3,5-14 %). Испод хумусног налази се (B) хоризонт смеђе, жуто-смеђе, до мрко-смеђе боје, дебљине 12-520 cm. По саставу је растресита песковита иловача, реакција средине је кисела са ниским степеном засићености базама. У почетној фази развоја А хоризонт је глиновитији од (Б) хоризонта. У даљим фазама развоја интензивнији процес аргилогенезе доводи до повећања садржаја глине у (B) хоризонту. Прелаз (B)-C хоризонт је врло постепен и благ. У погледу плодности ова земљишта се показују релативно сиромашна у асимилативном калијуму а још виш у асимилативном фосфору док се садржај азота креће у границама средње вредности. У целини узевши ово су земљишта високих потенцијалних могућности и на њима се налазе састојине доброг квалитета.

4. Смеђе земљиште на кречњаку и доломиту

Ови типови земљишта се образију на компактним и чистим мезозојским кречњацима када слој нерастворног остатка пређе дубину од 30 cm. Ово су стара земљишта са А-(Б)-C профилом, где (Б) хоризонти настају процесом акумулације глинених минерала жуто смеђе до црвенкасто смеђе боје.

Степен засићености базама варира од 30-80 %, а pH у води се креће од 6.6 до 6.5. То су земљишта са моличним (Амо) или архаичним (Аох) хумусним хоризонтом који лежи изнад камбичног хоризонта. Ови типови земљишта су пропустљиви за воду и добро су аерисани.

По правилу су ово врло добра шумска земљишта и на њима се успешно гаје брзорастуће врсте четинара.

5. Камењар

Ова земљишта се образују на кречњачкој подлози и представљају остатак бивших развијених земљишта на овом супстрату, настала услед јаких ерозионих процеса или физичког распадања у коме преостаје веома мали проценат резидуалне глине. Ова земљишта садрже велики проценат скелета, мало хумуса и веома су пропустљива за воду, те представљају наша најсувља и најтоплија земљишта на којима се могу гајити само зељасте и закржљале дрвенасте биљке.

Настанак ових земљишта везан је за уништавање биљног покривача и одношење ситне земље ерозионим процесима, водом или ветром. Одношење водом може бити двојако: површинско (земљиште се односи са површине) и дубинско (земљиште пропада кроз кречњачке пукотине).

Оваква земљишта се често могу наћи и на стрмијим нагибима где услед јаке ерозије понекад образују чак и голи камењар.

6. Хумусно-силикатна земљишта

Хумусно силикатна земљишта припадају групи замљишта са А-C профилима и образују се на киселим силикатним стенама (пешчари, кварцити, гранити, гнајсеви, филити,...), базичним еруптивним стенама и серпентинитима. Степен засићеноти базама је мањи од 50% на киселим силикатним земљиштима и већи од 50% на базичним, еруптивним стенама, а pH воде се креће од 5.3 до 6.5. Дубина земљишта се креће од 20 до 40 cm на киселим силикатним стенама и 16 до 20 cm на серпентинитима у А хоризонту.

Ово су скелетоидна земљишта, смеђе боје, на киселим силикатним земљиштима, ге се изнад А хоризонта обавезно налази слој А0, шумске простирке, дебљине 5-6 cm. Лаког су механичког састава, са доста песка, добро дренирана и доста сува. Боје црне до мрке на серпентинитима, прашкасте структуре са око 30% скелетних агрегата. Овај хоризонт је растресит, порозан и доста неповољног водног режима. То су, готово искључиво, шумска земљишта.

2.3. ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Газдинска јединица ''Маљен II'' је богата воденим токовима. Многобројни потоци и реке су дубоко усечени, са стрмим током у горњем делу. Потоци обилују водом, али су им корита јако испресецана каскадама, слаповима и оштрим стенама. За време већих киша као и наглог топљења снега потоци јако набујају и имају бујични карактер, што је последица слабе обраслости услед девастације шума. На великој висоравни дивчибаре, услед слабог отицања и понирања воде, на многим местима долази до забаривања тла.

Скоро у свим деловима јединице постоје слабији и јачи извори, који нису уређени. У складу са даљим развојем туризма на овом подручју потребно је бар у близини туристичких путева уредити изворе.

Потоци обилују атрактивним слаповима и вировима, али се они јављају у тешко приступачним деловима водотока где нема туристичких стаза. Најсиромашнији воденим токовима и изворима је северо-источни део ове газдинске јединице (Чубрица). Главни водотоци су Буковска река, Црна река и река Козлица. Наведене реке имају воду током целе године и немају знатнији енергетски потенцијал, али имају велику важност за водоснабдевање прибрежних насеља.

## 2.4. КЛИМА

Научним истраживањима је доказано да шума као средина са специфичним микроклиматом смањује средњу температуру тако да она у годишњем просеку износи 2-3 ºС мање од температуре у непосредној околини. Такође је и количина падавина смањена као и брзина ветра. Међутим, треба рећи да и сама клима има знатан утицај на шуму у првом реду на динамику висинског и дебљинског прираста. Са друге стране  појава шумских пожара често је везана за атмосферске услове као што су интензивна радијација, низак степен влажности, топли и суви ветрови, дуготрајне суше и слично.

Имајући све ово у виду, може се закључити колико је значајно познавање климатских услова у појединим шумским подручјима. На бази тога могуће је имати сигурну полазну основу за дугорочне прогнозе неповољних климатских услова која могу имати непожељне последице по шуму.

Због отворености према северу низијски део овог подручја је под великим утицајем климе Панонске низије коју карактеришу хладне зиме и топла, доста сува лета. Планинско подручје, пак, карактеришу дуге и оштре зиме са доста снега и кратка, свежа лета са јаким и честим кишама.

Подаци приказани у табелама преузети су из Метеоролошког годишњака РХМЗ за климатолошку станицу у Ваљеву, (NV=175 m) за сваку појединачну годину у периоду 2012-2021, на основу којих су прерачунате просечне вредности за сваки месец у том периоду, и изведене просечне вредности за десетогодишњи период.

Треба напоменути да се при анализи обухваћених климатских елемената стекла приближна слика о клими овог подручја, јер су коришћени подаци места чије су висине знатно ниже од терена ове јединице. Зато се при реалном сагледавању локалне климе ГЈ ''Маљен II''  морају узети у обзир корекције због рељефа, надморске висине, експозиције и нагиба терена.

а) Температура ваздуха (2012-2021. године)

Табела 6. – температура ваздуха

|  | Температура ваздуха - средње месечне вредности (ºC) |
| --- | --- |
| Година | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Средња годишња |
| 2021 | 3,4 | 5,8 | 5,7 | 9,6 | 16,8 | 22,9 | 25,3 | 22,8 | 17,9 | 9,8 | 7,5 | 3,7 | 12,6 |
| 2020 | 1,1 | 6,0 | 7,9 | 12,3 | 15,6 | 20,0 | 22,3 | 23,2 | 19,4 | 12,9 | 6,8 | 5,5 | 12,8 |
| 2019 | 0,2 | 4,4 | 9,5 | 13,6 | 14,4 | 23,0 | 22,9 | 24,4 | 18,6 | 14,1 | 11,3 | 4,7 | 13,5 |
| 2018 | 3,7 | 1,7 | 6,1 | 16,7 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 23,4 | 18,3 | 13,9 | 7,5 | 2,5 | 13,1 |
| 2017 | -4,8 | 4,6 | 10,2 | 11,6 | 17,2 | 22,9 | 24,5 | 24,1 | 17,4 | 12,6 | 6,8 | 4,8 | 12,7 |
| 2016 | 1,5 | 8,3 | 7,9 | 13,8 | 16,2 | 21,9 | 23,3 | 20,7 | 18,1 | 10,8 | 7,0 | 0,8 | 12,5 |
| 2015 | 3,1 | 3,0 | 6,7 | 11,9 | 18,0 | 20,6 | 25,4 | 23,9 | 19,0 | 11,9 | 7,6 | 3,2 | 12,9 |
| 2014 | 4,6 | 6,8 | 9,4 | 12,5 | 15,6 | 20,3 | 22,1 | 21,2 | 16,7 | 12,9 | 8,5 | 3,3 | 12,9 |
| 2013 | 3,1 | 4,2 | 6,5 | 13,7 | 17,6 | 20,5 | 22,8 | 23,7 | 16,6 | 13,5 | 8,6 | 1,9 | 12,8 |
| 2012 | 0,8 | -3,8 | 8,7 | 12,3 | 16,6 | 23,2 | 25,7 | 24,8 | 19,8 | 13,4 | 9,4 | 0,9 | 12,7 |
|  | 1,7 | 4,1 | 7,9 | 12,8 | 16,8 | 21,6 | 23,6 | 23,22 | 18,2 | 12,6 | 8,1 | 3,13 | 12,9 |

На основу података приказаних у табели може се закључити:

- најхладнији је месец јануар са средњом температуром од 1,7°C,

- најтоплији је месец јул са средњом температуром од 23,6°C,

- средња годишња температура за посматрани период је 12,9°C.

Према подацима исте публикације екстремно ниске температуре у зимским месецима досежу до -9,3°C, док екстремно високе температуре у летњим месецима досежу до 36,9°C. Минималане температуре у току зимског периода не представљају опасност за вегетацију пошто се биљке тада налазе у фази минималне физиолошке активности. Пролећни мразеви могу изазивати оштећења на биљкама, док су јесењи без опасности по вегетацију. Показало се да екстремно високе температуре у току јула и августа моги изазвати сушне периоде током којих може доћи до значајних оштећења на вегетацији, што се десило у периоду 2013-2014., када је услед појаве летњих суша дошло до стаблимичних и групимичних сушења састојина на значајној површини ове газдинске јединице.

б) Падавине (период 2012-2021. године)

Табела 7. – падавине

|  | Падавине - Средње месечне вредности (mm) |
| --- | --- |
| Година | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Годишња сума mm |
| 2021 | 77,2 | 27,7 | 78,3 | 47,2 | 46,6 | 23,1 | 57,1 | 54,4 | 35,3 | 90,2 | 128,9 | 122,9 | 788,9 |
| 2020 | 24,0 | 160,8 | 32,0 | 18,4 | 88,7 | 170,8 | 67,7 | 59,3 | 9,3 | 48,4 | 20,8 | 53,8 | 697,0 |
| 2019 | 73,7 | 55,4 | 19,7 | 46,6 | 218,3 | 88,2 | 54,0 | 36,4 | 16,8 | 23,8 | 31,8 | 75,8 | 740,5 |
| 2018 | 54,1 | 78,8 | 59,7 | 31,2 | 81,6 | 127,4 | 134,4 | 64,4 | 26,5 | 22,9 | 49,2 | 61,8 | 791,9 |
| 2017 | 37,0 | 50,1 | 62,1 | 67,8 | 109,3 | 49,0 | 41,8 | 49,5 | 60,4 | 114,2 | 33,3 | 63,2 | 737,7 |
| 2016 | 79,2 | 51,7 | 145,4 | 58,7 | 82,9 | 134,2 | 63,4 | 125,4 | 82,8 | 78,4 | 70,3 | 8,0 | 980,4 |
| 2015 | 43,4 | 52,4 | 139,0 | 63,8 | 91,0 | 87,6 | 1,4 | 65,8 | 69,1 | 58,8 | 89,4 | 4,2 | 765,9 |
| 2014 | 21,8 | 14,0 | 67,2 | 177,1 | 323,7 | 124,1 | 204,4 | 131,2 | 106,1 | 50,0 | 17,4 | 95,4 | 1.332,4 |
| 2013 | 58,0 | 82,4 | 74,9 | 20,5 | 140,4 | 63,9 | 44,1 | 21 | 54,8 | 52,0 | 63,4 | 6,3 | 681,7 |
| 2012 | 95,4 | 67,5 | 14,6 | 86,6 | 115,1 | 28,2 | 19,4 | 2,3 | 24,5 | 31,0 | 21,2 | 105,2 | 611,0 |
|  | 563,8 | 640,8 | 692,9 | 617,9 | 1297,6 | 896,5 | 687,7 | 609,7 | 485,6 | 569,7 | 525,7 | 596,6 | 8.184,5 |

Из података приказаних у табели, за посматрани период, се види да се максимум падавина се јавља у периоду мај-јун, док је сушни период углавном везан за септембар. Укупна годишња сума падавина 8.184,5 mm задовољава потребе шумске вегетације.

ц) Ветрови

Ветар је важан абиотички чинилац и климатски показатељ чији је утицај на шуму веома значајан. Поред тога што утиче на исушивање земљишта (посредан утицај) ветар утиче и на појаву ветролома и ветроизвала (непосредне штете).

На подручју Маљена дувају ветрови из свих квадраната, а највећу јачину имају ветрови северозападног правца, а затим јужног и југоисточног правца. Северозападни ветрови доносе кишу и влажно време, док јужни ветрови исушују земљиште. Ветрови се јављају отприлике 50%  дана у години. Углавном су у питању ветрови умереног интензитета, мада се понекад јављају олујни ветрови са брзинама већим и од 50 m/s који шуми причињавају значајне штете, посебно кад дувају у рано пролеће. Тада се њихов штетан утицај уланчава са штетним утицајем влажног снега који се задржава у крунама стабала тако да долази до великих ломова (најчешће у културама борова) или до масовних извала у буковим састојинама.

д) Влажност ваздуха (период 2012-2021. године)

Релативна влага се изражава у % и представља степен засићености ваздуха воденом паром. Важан је биоклиматски фактор јер показује потребу за водом и веома много утиче на процесе транспирације биљака, затим испаравање земљишта и слободних водених површина. За релативну влагу ваздуха се сматра да стоји у обрнуто пропорционалном односу са температуром ваздуха што значи да је најмања током лета,  а највећа током зиме, што се може видети у табели.

Табела 8. – влажност ваздуха

|  | Релативна влажност ваздуха % |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Средња год. |
| 2021 | 84 | 74 | 75 | 72 | 68 | 61 | 63 | 64 | 71 | 85 | 88 | 86 | 74 |
| 2020 | 85 | 73 | 69 | 60 | 74 | 77 | 72 | 73 | 68 | 81 | 91 | 88 | 76 |
| 2019 | 87 | 75 | 62 | 69 | 81 | 74 | 69 | 64 | 68 | 74 | 80 | 84 | 74 |
| 2018 | 87 | 88 | 82 | 71 | 73 | 80 | 82 | 77 | 75 | 74 | 85 | 86 | 80 |
| 2017 | 87 | 83 | 73 | 72 | 78 | 69 | 60 | 63 | 74 | 79 | 87 | 81 | 75 |
| 2016 | 87 | 80 | 80 | 72 | 76 | 73 | 70 | 77 | 79 | 85 | 82 | 84 | 79 |
| 2015 | 85 | 85 | 78 | 66 | 74 | 72 | 62 | 68 | 75 | 87 | 81 | 91 | 77 |
| 2014 | 84 | 77 | 74 | 80 | 79 | 72 | 75 | 79 | 87 | 83 | 87 | 86 | 80 |
| 2013 | 83 | 82 | 76 | 66 | 70 | 69 | 61 | 60 | 72 | 78 | 82 | 84 | 74 |
| 2012 | 83 | 82 | 61 | 72 | 72 | 63 | 57 | 47 | 62 | 75 | 80 | 86 | 70 |
|  | 85 | 80 | 73 | 70 | 74 | 71 | 67 | 67 | 73 | 80 | 84 | 85 | 76 |

У табели се уочава да је најмања релативна влажност у јулу и августу, док највећу релативну влажност показују децембар и јануар. Секундарни максимум настаје под утицајем главног максимума падавина на Јадранском приморју.

е) Инсолација (период 2012-2021. године)

Табела 9. – инсолација

| Година | Инсолација - средње месечне вредности (h) |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. годишња |
| 2021 | 69,0 | 109,0 | 154,7 | 161,8 | 229,8 | 291,8 | 276,0 | 270,8 | 222,5 | 142,7 | 81,5 | 54,4 | 172,0 |
| 2020 | 111,1 | 118,7 | 141,8 | 268,1 | 171,5 | 201,9 | 299,6 | 268,9 | 237,4 | 138,1 | 55,4 | 57,2 | 172,4 |
| 2019 | 29,3 | 101,5 | 192,2 | 175,5 | 132,2 | 291,5 | 280,7 | 316,3 | 202,6 | 212,8 | 84,1 | 71,7 | 174,2 |
| 2018 | 84,3 | 48,2 | 100,2 | 231,6 | 292,6 | 183,2 | 217,6 | 291,5 | 242,2 | 193,8 | 112,7 | 56,6 | 171,2 |
| 2017 | 81,4 | 92,3 | 170,9 | 179,9 | 229,0 | 300,7 | 344,5 | 311,4 | 184,0 | 196,4 | 93,0 | 80,2 | 188,6 |
| 2016 | 80,2 | 89,6 | 111,9 | 192,4 | 211,3 | 239,8 | 294,4 | 263,2 | 219,5 | 113,5 | 106,5 | 100,6 | 168,5 |
| 2015 | 72,3 | 109,7 | 151,7 | 205,2 | 229,0 | 258,4 | 350,0 | 271,2 | 187,9 | 128,7 | 139,3 | 102,7 | 183,8 |
| 2014 | 78,0 | 105,3 | 181,1 | 119,2 | 201,7 | 246,7 | 258,9 | 248,6 | 130,8 | 153,4 | 90,1 | 84,7 | 158,2 |
| 2013 | 71,3 | 40,3 | 130,4 | 231,9 | 224,0 | 232,8 | 330,5 | 290,3 | 188,7 | 186,4 | 100,1 | 102,5 | 177,4 |
| 2012 | 62,1 | 63,4 | 226,5 | 174,6 | 218,3 | 346,0 | 332,7 | 362,2 | 230,5 | 167,7 | 100,9 | 69,2 | 196,7 |
|  | 87,8 | 156,1 | 194,0 | 213,9 | 259,3 | 298,5 | 289,4 | 204,6 | 163,3 | 96,3 | 77,9 | 87,8 | 176,3 |

Инсолација представља трајање сунчевог сјаја и изражава се у сатима. Трајање сунчевог сјаја представља збирни период у ком је изнад неке области било сунчеве радијације. Као период мерења сунчевог зрачења узима се период између 06 и 18 часова, мада га лети има и изван тог интервала.

Месечни и годишњи ход инсолације стоји у обрнутој пропорцији са облачношћу. Као што се из табеле може видети њен максимум јавља се у јуну, а минимум у децембру.

ф) Ледени дани

Ледени дани, односно дани у којима је температура ваздуха једнака или нижа од 0°C, на подручју западне Србије јављају се искључиво у зимским месецима, мада су на овом подручју, у посматраном периоду, забележене и појаве изузетно ниских темпратура у пролећним месецима (март). Број ледених дана на овом подручју креће се од 50-60. У неколико наврата је дошло до појаве екстрема, од којих су најизраженији 2012., када је у јануару забележено -20°C, а у фебруару -23°C. У каснијим годинама овако ниске температуре су се ређе јављале, посебно у задњим, када се оне углавном не спуштају испод -9°C. Генерално су у последњим годинама изражене блаже зиме са ретким појавама екстрема. Последње такве појаве десиле су се јануара 2017-е, са -18°C у јануару, и 2018-е, са -16°C у марту.

Ледени дани, с обзиром да се јављају у периоду мировања вегетације, углавном немају изражен негативан утицај на вегетацију, изузев када се, као што је поменуто, јаве у рано пролеће. Тада се могу појавити оштећења на пупољцима и зеленим деловима биљака и дрвећа.

г) Индекс суше (E..de Martone) (период 2021. године)

Састав и развој вегетације углавном зависи од количине падавина и температуре ваздуха. Уколико су падавине мање, а температуре више, долази до појаве суше. Степен аридности и хумидности једног подручја одређује се на основу индекса суше којег је увео E..de Martone, који у ствари представља функцију падавина и температуре ваздуха.

12 p

Im = --------    - месечни индекс суше

t+10

P

Ig = --------     - годишњи индекс суше

t+10

Сушни периоди углавном, се јављају у месецу јулу и августу. Ако сушни периоди потрају дуже, могу да изазову знатне штете на вегетацији, док сушни периоди који се јављају касније немају пресудан утицај на вегетацију, јер вегетативни период тада улази у завршну фазу.

2.5. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА

Под шумским екосистемом (биогеоценозом) подразумева се сваки део шуме једнородан по саставу, биљном покривачу, животињском свету који га насељава, микрофлори, геолошко-педолошким, хидролошким и атмосферским условима. Значи шумски екосистеми (биогеоценозе) представљају сложен и динамичан систем узајамно повезаних делова живе и неживе природе, који посредно и непосредно утичу једни на друге.

Друштвена заједница, обзиром на користи које пружа шума у смислу непосредне производње дрвета као целине, те заштитне и других опште корисних функција, треба да настоји да се стање шума непрекидно побољшава и унапређује. У процесу савременог планирања газдовања неопходно је добро познавати и шуму као целину и њене делове. Под шумском биогеоценозом подразумева се сваки део шуме једнородан по саставу и карактеру компонената које га чине, те по узајамном деловању и узајамним односима међу њима (једнородан по биљном покривачу, животињском свету који га насељава, микрофлори, геолошко-педолошким, хидролошким и атмосферским условима).

Прилагођеност врста одређеним ценозама резултат је дугог процеса у коме су пресудни утицај имали одређени фактори као што су борба за опстанак, међусобно прилагођавање врста у ценози и историјски фактори у развоју флоре и вегетације одређеног подручја.

Морфологија биљне заједнице-фитоценозе, обухвата сва питања која се односе на њен изглед, грађу и флористички састав. Биљне заједнице се карактеришу особинама које се могу запазити непосредно у природи, али се право стање у погледу флористичког састава, грађе и природних услова неке фитоценозе може добити само анализирањем већег броја њених састојина.

При истраживању шума мења се фитоценолошки метод, при чему се анализира флористички састав, грађа састојине и услови станишта, степен развоја, где се придаје велика пажња слојевима дрвећа, грмља и приземне флоре. На основу фактора влаге, топлоте и надморске висине на подручју ГЈ "Маљен ΙΙ" издиференцирани су следећи комплекси:

2. комплекс (појас) ксеротермофилних сладуново-церових и других типова шума

3. комплекс (појас) ксеромезофилних китњакових и грабових шума

4. комлекс (појас) мезофилних букових типова шума

5. комплекс (појас) термофилних борових шума, (Orno-Ericion) на серији земљишта на базичним стенама

### 2.5.1. ВЕГЕТАЦИЈА-ШУМСКЕ ФИТОЦЕНОЗЕ

На развитак и садашње стање вегетације утицали су многи фактори, нарочито разноврсни облици рељефа, клима и пре свега човек. Под дејством свих тих фактора, а нарочито антропогеног, вегетација овог краја временом је добила секундарни карактер, при чему су велике површине овог подручја претворене у оранице и пашњаке крчењем шума.

Све састојине ове газдинске јединице су на основу еколошке припадности сврстане у комплексе, ценолошке групе и групе еколошких јединица. Овај шумски комплекс карактерише присуство различитих еколошких услова унутар фитоценоза, у распону од шума сладуна и цера бдског појаса, до појаса неутрофилних шума букве и јеле и природних састојина црног и белог бора. Следи приказ поделе састојина по напред наведеним критеријумима.

2. Комплекс (појас) ксеротермофилних сладуново-церових и других типова шума

У оквиру овог комплекса заступљена је следећа ценоеколошка група:

-  21 - цено-еколошка група типова шума сладуна и цера (Quercion frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима.

У оквиру ове ценоеколошке групе јављају се следеће групе еколошких јединица:

- 212 - Типична шума сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris typicum) на смеђим и лесивираним земљиштима

Ове шуме представљају климатски тип екосистема који заузимају ниже и брежуљкасте терене до приближно 600 m надморске висине, на различитим смеђим земљиштима (гајњачама, лесивираним гајњачама, киселим смеђим земљиштима). Састојине су претежно семеног порекла где су јасно издиференцирани спратови. Поред едификатора сладуна и цера јављају се и друге ксерофилне врсте као што су: Sorbus torminalis, Fraxinus ornus, Pirus piraster, Tilia argentea.

У спрату жбуња најчешће су присутни Crataegus monogyna, Cornus mas, Rosa arvensis, Lonicera caprifolium. Приземну флору чине Lathyrus niger, Helleborus odorus, Trifolium alpestre, Campanula persicifolia, Euphorbia cyparisias, Hypericum perforatum, Poa nemoralis, Galium aparinae, Veronica chamaedrys и др.

3. Комплекс ксеромезофилних китњакових и других типова шума.

У комплексу ксеромезофилних китњакових и других типова шума заступљене су следеће ценоеколошке групе:

- 31-Шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) нa различитим смеђим земљиштима

У оквиру ове ценоеколошке групе  јављају се следеће групе еколошких јединица:

-  311- Шуме китњака (Quercetum montanum) на смеђим земљиштима

Ове шуме се најчешће јављају на надморским висинама од 400-800 m и највиши делови појаса храстова се наслањају на појас планинских букових шума, у којима је китњак једини едификатор. Обично се јављају на силикатним подлогама, углавном на плитком до киселом силикатном смеђем земљишту у релативно повољним едафским и орографским условима. У спрату дрвећа доминира китњак, а спорадично се јавља цер, буква, липа, граб, трешња, клен и црни јасен. У спрату жбуња заступљен је већи број врста од којих су најчешће: Fraxinus ornus, Crategus monogyna, Pirus piraster, Acer campestre и др. Спрат приземне флоре најчешће чине: Poa nemoralis, Galium vernum, Veronica chamaedrys, Hypericum perforatum, Festuca montana и др.

- 312 - Шума цера (Quercetum cerris) на серији земљишта на лесу са  грађом A-C до A1-A3-B1-C.

Ова заједница јавља се на мањој површини између 400-600 m надморске висине, на доста стрмим падинама експонираним према југу. Геолошка подлога је кречњак на којем су инфилтриране мрље пешчара. У спрату дрвећа јавља се цер и сладун, мање црни јасен, а појединачно црни граб и брекиња. У спрату жбуња, поред поменутих врста, често се јављају божиковина, дрен, глог, дивља крушка и клен. У спрату приземне флоре срећу се Euphorbia amygdaloides, Glechoma hirsuta, Cytisus hirsutus и др. Карактеристично је да је овај тип шуме овде условљен орографски и едафски и налази се у неповољним условима повећане влажности.

- 313 - Шума китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris) на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречњацима.

Јавља се на великом распону надморских висина, од 200-500 m на топлим јужним експозицијама. У спрату дрвећа се осим едификатора јавњају још црни јасен у мањем обиму, црни граб и брекиња појединачно. У спрату жбуња, поред поменутих врста, често се јављају божиковина, дрен, дивња крушка и др. У спрату приземне флоре срећу се: Hedera helix, Calaminta oficinalis, Euphorbia amygdaloides, Glechoma  hirsuta  Galinum cruciata, Cytisus hirsutus  и др. Смеђа земљишта у овој еколошкој јединици су скелетна, тј. погоршаних физичких особина, док су хемијске особине повољне. Лесивирано смеђе земљиште на кречњацима је дубине око 80 cm и има повољне производне могућности.

4.Комплекс мезофилних букових и буково-четинарских типова шума

У оквиру овог комплекса заступљене су ценолошке групе:

- 42 - Планинска шума букве (Fagenion moesiacae submontanum) на различитим смеђим земљиштима.

- 44 - Шума букве и црног граба (Оstryo-Fagenion moesiacae) на црницама до плитким смеђим земљиштима на кречњацима и серпентину.

- 46 - Шуме букве и јеле (Abieti fagenion moesiacae) на смеђим земљиштима и лесивираним варијантама неких смеђих земљишта.

У оквиру ових ценоеколошких група  јављају се следеће групе еколошких јединица:

- 421- Планинска шума букве (Fagetum moesiacae submontanum) на различитим смеђим земљиштима

Појас ових шума је климарегионалан и углавном се простире између 500-1200 m надморске висине. Ово су најраспрострањеније монодоминантне састојине букве, на јако засењеним стаништима северних експозиција, са јаком сенком, врло повољним микроклиматским условима, на којима показују високу стабилност. Земљиште је кисело-смеђе, средње дубоко до дубоко, повољних физичко-хемијских особина, због чега припадају класи високе продуктивности.

У спрату дрвећа буква је апсолутно доминантна врста, а као примешане јављају се: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre, Carpinus betulus, Ulmus montana, Tilia sp., Fraxinus excelsior и др. Спрат жбуња је доста сиромашан и у њему се најчешће сусрећу: Sambucus nigra, Daphne laureola, D. mesereum, Corylus avellana. Слој приземне вегетације карактерише читав низ мезофилних својствених врста: Salvia glutinosa, Athirium filix mas, Epilobium montanum, Asperula odorata, Allium ursinum и др.

- 441-Шума букве, црног граба и јавора (Aceri-Ostryo-Fagetum) на серији земљишта на кречњаку

Oвa асоцијација заступљенија је у оквиру планинских али и брдских букових шума, на северним и северозападним падинама већих нагиба, и на истакнутим гребенима на кречњаку и доломиту у виду мањих оаза које су у окружењу чистих букових шума, најчешће на надморским висинама 400-900 m. Геолошку подлогу чине кречњаци, а земљишта под овом заједницом чине читаву серију од сирозема, скелетног до средње дубоког смеђег, која су еколошки доста сува што је условило појаву продирања већег броја дрвенастих врста, а посебно црног граба.

Асоцијација је флористички богата и у зависности од микростанишних услова често се смењују доминација букве у односу на црни граб, и обрнуто. Осим едификатроа у спрату дрвећа се јављају јавор, млеч, брест, бели јасен и др. Спрат жбуња чине Sambucus nigra, Staphylea pinata, Ilex aquifolium, Daphne mesereum, док приземну флору чине мезофилне врсте букових шума: Phylittis scolopendrium, Cephalanthera alba, Veronica teucrium, Epipactis microphulla и др.

Спрат приземне флоре карактеришу: Dentarija bulbifera, Ajuga reptans, Asperula odorata, Veronica chamaedrys, Geranium robertianum, Asarum europeum, Epimedium alpinum, Pulmonaria officinalis, Ruscus hypoglossus, Polystichum lobatum и др.

У овој газдинској јединици присутни су шибљаци црног јасена. Они се налазе, углавном, на јужним експозицијама, на скелетним земљиштима великог нагиба (око 40%). Претстављају почетне фазе у развоју вегетације на лошим стаништима., али и регресивне фазе развоја вегетације на овим деловима где је шума под утицајем човека. Обзиром на мали еколошко производни потенцијал ових станишта, они имају искључиво заштитни карактер.

- 463- Тип шуме букве и јеле на перидотитима, серпентинисаним перидотитима и серпентинитима.

Климарегионални појас буково-јелових шума у Србији је знатно мање заступљен. Ове шуме развијене су једино на Гочу. Заузимају знатне површине у различитим орографским, едафским и микроклиматским условима, у распону надморских висина од 800-1200 m. Због карактера климе заједница букве и јеле на Маљену распростиру се од 400-1200 m, na нагибима до 20°.

У спрату дрвећа доминира буква, док се јела јавља у већим или мањим групама. Поред ових врста срећу се још и јавор, липа, планински брест и др. У спрату жбуња јављају се зова, божиковина леска и др. У слоју приземне флоре јављају се: Asperula odorata, Asarum europeaum, Hedera helix, Glechoma hirsuta, Rubus hirtus, Viola sylvestris, Vaccinium myrtillus, и друге.

5. Комплекс термофилних борових шума

У овом комплексу шума на серији земљишта  на базичним стенама заступљене су следеће ценоеколошке групе:

- 51- Шуме борова на базичним стенама (Ornio-Ericion)

- 52 - Шуме балканског китњака и китњака (Orno-Quercion serpentinicum) на серији земљишта на серпентиниту.

У оквиру Ornio-Ericion-а јавља се:

-514-Шума црног бора (Erico-pinetum nigrae и Euphorbio globriflorae-Pinetum nigrae) на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима.

Ове шуме налазе се између 700-1300 m надморске висине као трајни стадијум појаса планинске букве и букве-јеле условљене педоорографски. Земљишта су представљена разним степенима еволуције хумусно силикатног земљишта на перидотитима.

Диференцијалне врсте су: Euphorbia glabrifora, Teucrium montanum, Carex humilis, Geranium sanguineum, Sorbus hucuparia и друге.

У оквиру Orno-Quercion serpentinicum-а се јавља:

-521-Шуме китњака већих надморских висина (Quercion montanum serpentinicum) на хумусно силикатним и смеђим земљиштима на серпентиниту.

Шуме ове еколошке јединице простиру се на надморским висинама од 800-1200 m, углавном на гребенима. Одликују се монодоминантношћу спрата дрвећа и диференцијалним врстама-индикаторима четинарских шума: Erica carnea, Abies alba, Vaccinium myrtillus  и др.

Земљишта су представљена разним стадијумима развоја хумусно силикатних као и скелетним смеђим на серпентиниту, које представља највиши ступањ развоја у овој подгрупи.У спрату дрвећа китњак је главна врста дрвећа, док спрат жбуња сачињавају следеће рсте: Fraxinus ornus, Rosa pendulina, Sorbus torminais, Juniperus oxycedrus. Земљиште је плитко, јако скелетно, хумусно силикатно на серпентиниту, чији је еколошко производни потенцијал минималан.

## 2.6. ОПШТИ ФАКТОРИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СТАЊЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА

Посматрајући све напред наведене показатеље значајне за стање шумских екосистема, могу се извести заједничке карактеристике и сагледати општи услови за развој и распрострањење шумских заједница. Подручје којем припада ова газдинска јединица (северо-запад Србије) орографски је прилично развијено са израженим рељефним облицима, почев од речних долина, преко побрђа и предгорја планина па све до планинског подручја.

Спољашња граница газдинске јединице, доста је разуђена и највећим својим дужином належе на приватни посед. Надморска висина ове јединице се креће у распону од 370-1.060 m, тако да је у класификационом смислу можемо сврстати у средње високе планине. Рељеф је јако купиран, испресецан стрмим потоцима и увалама. Овде се појављују сви видови рељефа, почев од, оних заравњених и благо нагнутих па до врло стрмих на свим експозицијама. Великим делом експозиција ове газдинске јединице је северна до северо-источна, док мањи део оделеља има северо-западну експозицију. Земљишта која су најзаступљенија на серпентинској подлози углавном су плитка, скелетна са неповољном пропустљивости и акумулацијом воде.

Подручје ове газдинске јединице је релативно богато водотоцима који немају неки већи привредни значај, изузев за задовољење потреба локалног становништва.

Према климатској рејонизацији ово подручје припада подрејону III д. Због отворености према северу низијски део овог подручја је под великим утицајем климе Панонске низије коју карактеришу хладне зиме и топла, доста сува лета. Планинско подручје, пак, карактеришу дуге и оштре зиме са доста снега и кратка, свежа лета са јаким и честим кишама.

Последњих пар година забележен је пораст летњих температура, број дана без падавина (сушни периоди) као и више зимске температуре, што је резултирало краћим задржавањем, тј. недовољним количинама влаге у земљишту. Учестале појаве сушења састојина на овом подручју, претежно у последњој деценији, се везују за поменуту промену режима падавина.

Средња годишња температура се креће око 12 степени, што показује да је ово подручје у климатском погледу једнолично. Годишње суме падавина су знатне, мада је у последње време изражен тренд смањења количине падавина. Овакав негативан тренд за последицу има почетак сушења поjeдиних делова овог шумског комплекса.

Касни пролећни мразеви (од марта до маја) могу изазвати оштећења на биљкама, док рани јесењи мразеви (октобар-новембар) не представљају опасност по вегетацију јер су биљке у фази незнатне физиолошке активности.

Јачи ветрови олујног карактера нису забележени, тако да је опасност од ветролома и ветроизвала незнатна. Обзиром на добру склопљеност већине састојина ове газдинске јединице штете од ветролома и ветроизвала су незнатне. У просторном погледу шуме ове газдинске јединице представљају јединствену целину.

Из напред наведеног може се закључити да се природни услови који владају на подручју газдинске јединице "Маљен II" могу сматрати задовољавајућим.

# 3. УТВРЂЕНЕ ФУНКЦИЈЕ ШУМА - НАМЕНЕ

Многобројна дејства шуме која имају трајан значај за људско друштво називамо функцијама шума.

Положај газдинске јединице, њена намена и значај који се придаје шуми, намећу потребу одређивања и усклађивања свих функција које ова газдинска јединица мора да оствари, односно свеобухватни, полуфункционални приступ планирању и газдовању шумама и сагледавање и разрешење конфликта функција које могу да се јаве.

## 3.1. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ И КРИТЕРИЈУМИ ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОГ РЕОНИРАЊА ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ

Однос човека према шуми у ранијим временима био је резултат бурног развоја производних снага друштва. Било је потребно ослобађати површине за подизање нових градова, индустријских објеката, за изградњу саобраћајница, за пољопривредну производњу итд. Овако брзи развој урбанизације и јачање техничке развијености друштва (подизање фабрика, хемијске индустрије, аутомобили...) довели су до наглог погоршања еколошких услова средине и загађивања ваздуха, воде и тла.

Шума као сложени екосистем представља најефикасније природно средство за отклањање штетних последица све бржег техничког развоја. Због тога друштвене функције шума у поређењу са њиховим природним функцијама морају добити све већи значај. Добра привредна шума истовремено врши на најбољи начин и остале своје функције. Основне поставке при просторно-функционалном реонирању шума и шумских станишта у оквиру ове газдинске јединице, поред одређивања основног производног типа састојина (стање, заступљеност врста, порекло, структурни облик и очуваност састојина) било је и сагледавање других могућности састојина, пре свега заштитна улога као и комплетност интерактивних односа на опште стање унутар шума, односно биогеоценозе. Сложеност шуме огледа се у томе, што се њен постанак, састав, пораст и развој непосредно повезани са одређеним и увек законитим, неопходним за њен живот различитим заједницама и симбиозом шумске вегетације са другим живим организмима у средини која их окружује тј. у одређеним климатским и земљишним условима. У оквиру основних поставки извршено је издвајање производних типова шумских заједница према конкретном стању и захтевима постављеним према производним типовима шума, као и другим опште корисним функцијама, где је у оквиру сваког производног типа предвиђен и одговарајући систем газдовања.

## 3.2. ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНА ПОВРШИНА У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ

Многобројна дејства шуме која имају трајан значај за људско друштво називамо функцијама шуме. Условно се све функције шуме могу сврстати у три групе и то: производне, заштитне и социјалне.

Основне функције свих производних типова шума су повезане са основним захтевима који се огледају у:

- сталном и трајном повећању приноса и производње,

- максималној производњи дрвне масе,

- очувању и повећању вредности шуме,

- јачању и развијању општекорисних функција шуме.

Заштитне функције шума првенствено су усмерене на регулисање и заштиту воде и водног режима, лов-интензивно газдовање, пречишћавање отпадних вода, заштиту земљишта од ерозије, заштиту саобраћајница од снежних наноса, спречавање аерозагађења и радиоактивног зрачења, побољшање микроклиматских услова, смањење буке, стратегијске основе (општенародна одбрана) као и рекреационо туристичке функције. У оквиру ових декларативно наведених функција шума одређена је за сваки тип шуме и намена површина.

У случају ГЈ "Маљен ΙΙ" опредељујући моменат је проглашење подручја на ком се јединица налази за Предео Изузетних Одлика, и третман који је прописан студијом о проглашењу. Поред досадашњих функција које су, мање више, у истом обиму и облику постојале у претходни уређајним раздобљима, и у оквиру којих су доминантне биле производне функције, у складу са новоурађеном поменутом студијом овим шумама је додељено и неколико нових, које ће у наредним раздобљима бити доминантне, и које ће детаљније бити анализираане и презентоване кроз наредна поглавља основе.

У оквиру горе наведених функција шума одређена је за сваки тип шуме и намена површина.

Према глобалној намени структура површина газдинске јединице је разврстана у оквиру:

- 11 - шуме и шумска станишта са производно-заштитном функцијом,

- 12 - шуме и шумска станишта са приоритетном заштитном функцијом

- 20 - предео изузетних одлика

Уоквиру ГЈ "Маљен ΙΙ", имајући у виду стања станишта и састојина према основној намени, издвојене су следеће наменске целине:

-    наменска целина 10 - производња техничког дрвета

-    наменска целина 26 - заштита земљишта од ерозије

-    наменска целина 66 - стална заштита шума (изван газдинских третмана)

-     наменска целина 81 - предео изузетних одлика – I степен заштите

- наменска целина 82 - предео изузетних одлика – II степен заштите

- наменска целина 83 - предео изузетних одлика – III степен заштите

Газдинска класа је основна уређајна јединица за коју се планирају јединствени циљеви и мере будућег газдовања. Све шуме у оквиру једне газдинске класе морају имати једнаке станишне услове, слично затечено стање састојина и исту основну намену.

На основу одредби Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама, а водећи рачуна о условима станишта, критеријуми за образовање газдинских класа су: намена, облик гајења, врста дрвећа, начин сеча, дужина опходње, услови газдовања и сл.

У оквиру газдинске јединице "Маљен ΙΙ" као основ за формирање газдинских класа узете су газдинске целине, категорије које обједињују више састојинских једница, што је у складу са напред наведеним критеријумима, а поједностављује планирање у виду смањеног броја газдинских класа у односу на досадашњи начин планирања.

У односу на наменске целине и узгојни облик су издвојене газдинске класе које су приказане у табелама које следе.

Табела 10. - преглед газдинских класа

| НАМЕНСКА ЦЕЛИНА 10 |
| --- |
| Високе шуме |
| 1 | 10 381 514 | Висока шума црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 2 | 10 383 514 | Висока шума белог бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 3 | 10 301 521 | Висока шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 4 | 10 351 421 | Висока шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| 5 | 10 353 421 | Висока шума букве граба и цера на различитим смеђим земљиштима. |
| Изданачке шуме |
| 1 | 10 175 311 | Изданачка шума граба на смеђим земљиштима |
| 2 | 10 195 312 | Изданачка шума цера на серији земљишта на лесу са грађом A-C до A1-A3-B1-C |
| 3 | 10 195 521 | Изданачка шума цера на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 4 | 10 196 312 | Изданачка мешовита шума цера на серији земљишта на лесу са грађом A-C до A1-A3-B1-C |
| 5 | 10 215 212 | Изданачка мешовита шума сладуна на смеђим лесивираним земљиштима |
| 6 | 10 262 441 | Изданачка шума грабића, ц. граба на серији земљишта на кречњаку |
| 7 | 10 306 521 | Изданачка шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 8 | 10 307 521 | Изданачка мешовита шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 9 | 10 325 311 | Изданачка шума багрема на смеђим земљиштима |
| 10 | 10 337 421 | Изданачка шума јавора на различитим смеђим земљиштима. |
| 11 | 10 360 421 | Изданачка шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| 12 | 10 361 421 | Изданачка мешовита шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| Вештачки подигнуте састојине |
| 1 | 10 470 421 | ВПС смрча на различитим смеђим земњиштима. |
| 2 | 10 471 421 | ВПС мешовита смрче на различитим смеђим земњиштима. |
| 3 | 10 475 514 | ВПС црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 4 | 10 476 514 | ВПС мешовита ц. бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 5 | 10 477 514 | ВПС белог бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 6 | 10 478 514 | ВПС мешовита б. бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 7 | 10 479 313 | ВПС осталих лишћара на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречњацима |
| 8 | 10 469 311 | ВПС ОТЛ на смеђим земљиштима |
| Девастиране састојине |
| 1 | 10 308 521 | Девастирана шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 2 | 10 197 312 | Девастирана шума цера на серији земљишта на лесу са грађом A-C до A1-A3-B1-C |
| 3 | 10 308 521 | Девастирана шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 4 | 10 362 421 | Девастирана шума букве на различитим смеђим земљиштима |
| 5 | 10 482 514 | Деваст. ВПС четинара на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 6 | 10 480 313 | Девастирана ВПС лишћара на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречњацима |
| НАМЕНСКА ЦЕЛИНА 26 |
| Изданачке шуме |
| 1 | 26 262 441 | Изданачка шума грабића, ц граба на серији земљишта на кречњаку |
| 2 | 26 325 311 | Изданачка шума багрема на смеђим земљиштима |
| Девастиране састојине |
| 1 | 26 308 521 | Девастирана шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| Девастиране састојине |
| 1 | 26 362 421 | Девастирана шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| Шикаре |
| 1 | 26 362 421 | Шикара на серији земљишта на кречњаку |
| НАМЕНСКА ЦЕЛИНА 66 |
| Изданачке шуме |
| 1 | 66 262 441 | Изданачка шума грабића, ц граба на серији земљишта на кречњаку |
| Шибљаци |
| 1 | 66 267 441 | Шибљак на серији земљишта на кречњаку |
| Девастиране састојине |
| 1 | 66 385 514 | Деваст. шума црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| НАМЕНСКА ЦЕЛИНА 81 |
| Високе шуме |
| 1 | 81 357 463 | Висока шума букве и јеле на перидотитима, серпентинисаним перидотитима и серпентинима |
| 2 | 81 381 514 | Висока шума црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| Изданачке шуме |
| 1 | 81 360 421 | Изданачка шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| Девастиране састојине |
| 1 | 81 362 421 | Девастирана шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| 2 | 81 385 514 | Деваст. шума црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| НАМЕНСКА ЦЕЛИНА 82 |
| Високе шуме |
| 1 | 82 381 514 | Висока шума црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 2 | 82 384 514 | Висока меш. шума б. бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 3 | 82 357 463 | Висока шума букве и јеле на перидотитима, серпентинисаним перидотитима и серпентинима |
| 4 | 82 351 421 | Висока шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| Изданачке шуме |
| 1 | 81 360 421 | Изданачка шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| Вештачки подигнуте састојине |
| 1 | 82 475 514 | ВПС црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 2 | 82 477 514 | ВПС белог бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| Девастиране састојине |
| 1 | 82 308 521 | Девастирана шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 2 | 82 482 514 | Деваст. ВПС четинара на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 3 | 82 385 514 | Деваст. шума црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 4 | 82 327 421 | Девастирана шума брезе на различитим смеђим земљиштима. |
| Шикаре |
| 1 | 82 362 421 | Шикара на серији земљишта на кречњаку |
| НАМЕНСКА ЦЕЛИНА 83 |
| Високе шуме |
| 1 | 83 381 514 | Висока шума црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 2 | 83 382 514 | Висока меш. шума ц.бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 3 | 83 384 514 | Висока меш. шума б. бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 4 | 83 357 463 | Висока шума букве и јеле на перидотитима, серпентинисаним перидотитима и серпентинима |
| 5 | 83 393 463 | Висока шума јеле и букве на перидотитима, серпентинисаним перидотитима и серпентинима |
| 6 | 83 321 421 | Висока шума брезе на различитим смеђим земљиштима. |
| 7 | 83 322 421 | Висока мешовита шума брезе на различитим смеђим земљиштима. |
| 8 | 83 302 521 | Висока шума китњака, цера и граба на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 9 | 83 351 421 | Висока шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| 10 | 83 352 421 | Висока мешовиташума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| Изданачке шуме |
| 1 | 83 330 421 | Изданачка шума бреза на различитим смеђим земљиштима. |
| 2 | 83 175 311 | Изданачка шума граба на смеђим земљиштима |
| 3 | 83 196 312 | Изданачка мешовита шума цера на серији земљишта на лесу са грађом A-C до A1-A3-B1-C |
| 4 | 83 262 441 | Изданачка шума грабића, ц граба на серији земљишта на кречњаку |
| 5 | 83 306 521 | Изданачка шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 6 | 83 325 311 | Изданачка шума багрема на смеђим земљиштима |
| 7 | 83 360 421 | Изданачка шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| Вештачки подигнуте састојине |
| 1 | 83 470 421 | ВПС смрча на различитим смеђим земњиштима. |
| 2 | 83 475 514 | ВПС црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 3 | 83 476 514 | ВПС мешовита црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 4 | 83 477 514 | ВПС белог бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 5 | 83 467 421 | ВПС букве на различитим смеђим земљиштима. |
| Девастиране састојине |
| 1 | 83 385 514 | Деваст. шума црног бора на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| 2 | 83 327 421 | Девастирана шума брезе на различитим смеђим земљиштима. |
| 3 | 83 362 421 | Девастирана шумабукве на различитим смеђим земљиштима. |
| 4 | 83 197 312 | Девастирана шума цера на серији земљишта на лесу са грађом A-C до A1-A3-B1-C |
| 5 | 83 308 521 | Девастирана шума китњака на хумусно-силикатним и смеђим земљиштима на серпентинитима |
| 6 | 83 362 421 | Девастирана шума букве на различитим смеђим земљиштима. |
| 7 | 83 482 514 | Деваст. ВПС четинара на иницијалним хумусно-силикатним земљиштима на перидотитима и серпентинитима |
| Шикаре |
| 1 | 83 362 421 | Шикара на серији земљишта на кречњаку |

У оквиру јединице издвојено је укупно 89 газдинских класа.

Највећи број газдинских класа, односно 31, налазимо у оквиру наменске целине 10, међу којима су најбројније газдинске класе које припадају изданачким шумама, и има их укупно 12.

Такође значајан број газдинских класа, односно 30, налазимо у оквиру наменске целине 83, где су најбројније газдинске класе високих шума, односно 10.

Наменске целине 26 и 66 заступљене су са знатно мање газдинских класа, 5 у оквиру прве, и 3 у оквиру друге.

Наменска целина 81, која се односи на први степен заштите, садржи 5 газдинских класа, које припадају чистим и мешовитим шумама букве и јеле. Наменска целина 82, која се односи на други степен заштите, садржи 12 газдинских класа, од којих се ни једна група не издваја по заступљености.

# 4. СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА

## 4.1. СТАЊЕ ШУМА ПО НАМЕНИ

### 4.1.1. СТАЊЕ ШУМА ПРЕМА ГЛОБАЛНОЈ  НАМЕНИ

Табела 11. – стање шума према глобалној намени

| Намена глобална | P ha | P % | V m3 | V % | V/ha | Zv m3 | Zv % | Zv/ha | %Zv/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 510,73 | 21 | 112.288 | 35 | 219,9 | 2.806,7 | 30 | 5,5 | 2,5 |
| 12 | 352,77 | 15 | 9.998 | 3 | 28,3 | 399,3 | 4 | 1,1 | 4,0 |
| 20 | 1.519,98 | 64 | 196.155 | 62 | 129,1 | 6.086,8 | 65 | 4,0 | 3,1 |
| ГЈ "Маљен II" | 2.383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 377,25 | 9.292,85 | 100 | 10,63 | 9,6 |

10 - Шуме и шумска станишта са производно-заштитном функцијом

12 - Шуме и шумска станишта са приоритетном заштитном функцијом

20 - Предео изузетних одлика

Највећи део површине под шумом газдинске јединице "Маљен II", односно 64% површине, према новоурађеној студији "ПИО Маљен", опредељен је као предео изузетних одлика, односно „Предео са значајним природним, био-еколошким, естетским и културним-историјским вредностима, које се током времена развијало као резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја, и традиционалног начина живота локалног становништва“.

Од преосталих 36 % површине, 21 % је сврстано у шуме и шумска станишта са производно-заштитном функцијом, тј. шумску површину намењену производњи дрвних сортимената и других шумских производа, уз испуњење и осталих опште корисних функција шума (заштитна, здравствена, рекреативно-туристичка, научно образовна, и др.) Преосталих 15% површине односи се на делове јединице који су изван зоне ПИО, а који по својим станишним и састојинским приликама захтевају третман као шуме и шумска станишта са приоритетном заштитном функцијом.

### 4.1.2. СТАЊЕ ШУМА ПРЕМА ОСНОВНОЈ НАМЕНИ

Табела 12. – стање шума према основној намени

| Намена основна | P ha | P % | V m3 | V % | V/ha | Zv m3 | Zv % | Zv/ha | %Zv/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 - производња техничког дрвета | 510,73 | 21 | 112.288 | 35 | 219,9 | 2.806,7 | 30 | 5,5 | 2,5 |
| 26 - заштита земљишта од ерозије | 282,84 | 12 | 5.689 | 2 | 20,1 | 227 | 2 | 0,8 | 4,0 |
| 66 - стална заштита шума (изван г.т) | 69,93 | 3 | 4.309 | 1 | 61,6 | 172,4 | 2 | 2,5 | 4,0 |
| 81 - предео изузетних одлика I степен | 65,64 | 3 | 5.012 | 2 | 76,4 | 189,3 | 2 | 2,9 | 3,8 |
| 82 - предео изузетних одлика II степен | 252,54 | 11 | 21.996 | 7 | 87,1 | 829,4 | 9 | 3,3 | 3,8 |
| 82 - предео изузетних одлика III степен | 1.201,8 | 50 | 169.147 | 53 | 140,7 | 5.068,1 | 55 | 4,2 | 3,0 |
| ГЈ "Маљен II" | 2.383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 3,9 | 2,9 |

10 - Производња техничког дрвета

26 - Заштита земљишта од ерозије

66 - Стална заштита шума (изван газдинских третмана)

82 - Предео изузетних одлика, II степен

83 - Предео изузетних одлика, III степен

Стање шума по основној, у директној је вези са напред изнетим стањем по глобалној намени. Најважнију функцију за наредно, и уређајна раздобља која следе, добиле су новоуспостављене наменске целине 81, 82, и 83, са учешћем 64 % у површини, одређене за ту функцију студијом "ПИО Маљен". За ове наменске целине студијом су прописани режими заштите. Преосталих део површине сврстан је највећим делом у шуме намењене за производњу техничког дрвета, односно 21 %, док су нешто мањи делови јединице сврстани у искључиво заштитну функцију.

## 4.2. СТАЊЕ ШУМА ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА

Као што је више пута поменуто у претходним поглављима, већи део газдинске јединице је студијом "ПИО Маљен" сврстан је у предео изузетних одлика. Из овог опредељења је произашла и нова намена површина за ову газдинску јединицу, као и ново стање по газдинским класама у односу на претходна уређајна раздобља. Према новоформираној подели највећи број газдинских класа припада газдинским класама у оквиру наменских целина 82 и 83, односно зонама ПИО које су установљене студијом, док се стање на преосталом, мањем делу јединице, који је остао изван делова обухваћених студијом, није битније променило.

За стање по газдинским класама за ову јединицу може се рећи да је оно у складу са новоуспостављеном поделом, па од три најзаступљеније газдинске класе две припадају  наменској целини 83. Реч јео газдинским класама 83.381.514, и 83.385.514, које се односе на високе природне састојине црног бора. Прва се распростире на површини од 247,22 ha, а друга на 261,29 ha. Као трећа најзаступљенија газдинска класа јавља се 26.266.441, по састојинској припадности шикара, са такође врло значајном површином од 211,02 ha, али она као таква нема битнији утицај на састојинске и станишне прилике ове јединице, па се даље неће анализирати. Уместо ње може се поменути 10.351.421, висока једнодобна састојина букве, четврта по заступљености, која заузима значајну површину од 114,43 ha, а издваја се и осталим основним параметрима.

Од осталих газдинских класа нешто значајнију површину заузима 82.385.514, висока природна састојина црног бора у оквиру наменске целине 82, затим 83.352.42, висока разнодобна састојина букве, као и 10.360.421, изданачка састојина букве.

Када су у питању најзаступљеније газдинске класе најзначајније учешће по површини има 83.385.514, али не и по запремини и запреминском прирасту с обзиром да се ради о девастираним састојинама. Следи табела са приказом стања по газдинским класама, и након ње графички приказ расподеле по основним показатељима за три најзаступљеније газдинске класе.

Табела 13. – стање шума по газдинским класама

| Газдинска класа | P | % | V | % | V/ha | Zv | % | Zv / ha | Zv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 381 514 | 6,92 | 80 | 1472 | 94 | 212,7 | 39,7 | 94 | 5,7 | 2,7 |
| 10 383 514 | 1,75 | 20 | 89 | 6 | 50,6 | 3,9 | 6 | 2,2 | 4,4 |
| Висока састојина четинара | 8,67 | 2 | 1.560 | 1 | 179,9 | 43,61 | 2 | 5 | 2,8 |
| 10 301 521 | 13,83 | 10 | 3357 | 7 | 242,7 | 76,5 | 9 | 5,5 | 2,3 |
| 10 308 521 | 1,24 | 1 | 64 | 0,1 | 51,6 | 2,6 | 0,3 | 2,1 | 4 |
| 10 351 421 | 114,43 | 80 | 41056 | 86 | 358,8 | 729,2 | 81 | 6,4 | 1,8 |
| 10 353 421 | 13,77 | 10 | 3470 | 7 | 252 | 89,7 | 10 | 6,5 | 2,6 |
| Висока састојина тврдих лишћара | 143,27 | 28 | 47.947 | 43 | 334,7 | 897,94 | 32 | 6,3 | 1,9 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 151,94 | 30 | 49.507 | 44 | 325,8 | 941,55 | 34 | 6,2 | 1,9 |
| 10 175 311 | 0,99 | 0,4 | 72 | 0,2 | 73,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 1,9 |
| 10 195 312 | 24,39 | 10 | 4.990 | 13 | 204,6 | 105,7 | 11 | 4,3 | 2,1 |
| 10 195 521 | 9,34 | 4 | 3.553 | 9 | 380,4 | 76 | 8 | 8,1 | 2,1 |
| 10 196 312 | 2,2 | 1 | 159 | 0,4 | 72,1 | 4,9 | 1 | 2,2 | 3,1 |
| 10 197 312 | 14,35 | 6 | 1.032 | 3 | 71,9 | 41,3 | 4 | 2,9 | 4 |
| 10 215 212 | 2,56 | 1 | 443 | 1 | 173 | 10,3 | 1 | 4 | 2,3 |
| 10 262 441 | 26,99 | 12 | 2.357 | 6 | 87,3 | 94 | 10 | 3,5 | 4 |
| 10 306 521 | 34,17 | 15 | 6.003 | 15 | 175,7 | 160,3 | 17 | 4,7 | 2,7 |
| 10 307 521 | 0,96 | 0,4 | 139 | 0,4 | 144,3 | 5,5 | 1 | 5,8 | 4 |
| 10 308 521 | 1,16 | 0,5 | 52 | 0,1 | 44,6 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 3,7 |
| 10 325 311 | 5,45 | 2 | 168 | 0,4 | 30,9 | 4,9 | 1 | 0,9 | 2,9 |
| 10 337 421 | 0,22 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 360 421 | 97,76 | 42 | 18.361 | 47 | 187,8 | 400,9 | 42 | 4,1 | 2,2 |
| 10 361 421 | 6,71 | 3 | 1.261 | 3 | 187,9 | 38,8 | 4 | 5,8 | 3,1 |
| 10 362 421 | 5,07 | 2 | 214 | 1 | 42,3 | 8,6 | 1 | 1,7 | 4 |
| Изданачке тврдих лишћара | 232,32 | 100 | 38.805 | 100 | 167 | 954,48 | 100 | 4,1 | 2,5 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 232,32 | 45 | 38.805 | 35 | 167 | 954,48 | 34 | 4,1 | 2,5 |
| 10 470 421 | 16,05 | 13 | 2.880 | 12 | 179,4 | 104,8 | 12 | 6,5 | 3,6 |
| 10 471 421 | 5,99 | 5 | 921 | 4 | 153,7 | 35 | 4 | 5,8 | 3,8 |
| 10 475 514 | 63,68 | 51 | 17.371 | 73 | 272,8 | 661,6 | 73 | 10,4 | 3,8 |
| 10 476 514 | 3,28 | 3 | 196 | 1 | 59,8 | 8,4 | 1 | 2,6 | 4,3 |
| 10 477 514 | 2,81 | 2 | 493 | 2 | 175,6 | 16,9 | 2 | 6 | 3,4 |
| 10 478 514 | 1,17 | 1 | 82 | 0,3 | 70,4 | 3,4 | 0,3 | 2,9 | 4,2 |
| 10 479 313 | 1,26 | 1 | 611 | 3 | 485,1 | 23,6 | 3 | 18,7 | 3,9 |
| 10 482 514 | 29,45 | 24 | 1.363 | 6 | 46,3 | 54,5 | 6 | 1,9 | 4 |
| ВПС четинара | 123,69 | 97 | 23.917 | 21 | 193,4 | 908,29 | 100 | 7,3 | 3,8 |
| 10 469 311 | 1,62 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 480 313 | 1,16 | 42 | 60 | 100 | 51,4 | 2,4 | 100 | 2,1 | 4 |
| ВПС тврдих лишћара | 2,78 | 3 | 60 | 0 | 21,5 | 2,39 | 0 | 0,9 | 4 |
| УКУПНО ВПС | 126,47 | 25 | 23.977 | 21 | 189,6 | 910,67 | 32 | 7,2 | 3,8 |
| УКУПНО НЦ 10 | 510,73 | 21 | 112.288 | 35 | 219,9 | 2.806,7 | 30 | 5,5 | 2,5 |
| 26 262 441 | 36,7 | 58 | 3.092 | 59 | 84,3 | 123,1 | 59 | 3,4 | 4 |
| 26 308 521 | 0,10 | 0,1 | 3 | 0,06 | 31,2 | 0,12 | 0,06 | 1,2 | 4 |
| 26 325 311 | 4,68 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 362 421 | 21,91 | 35 | 2151 | 41 | 98,2 | 86 | 41 | 3,9 | 4 |
| Изданачке тврдих лишћара | 63,39 | 100 | 5.246 | 100 | 82,8 | 209,3 | 100 | 3,3 | 4 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 63,39 | 22 | 5.246 | 92 | 82,8 | 209,3 | 92 | 3,3 | 4 |
| 26 482 514 | 8,43 | 100 | 443 | 100 | 52,6 | 17,7 | 100 | 2,1 | 4 |
| ВПС четинара | 8,43 | 100 | 443 | 100 | 52,6 | 17,7 | 100 | 2,1 | 4 |
| УКУПНО ВПС | 8,43 | 3 | 443 | 8 | 52,6 | 17,7 | 8 | 2,1 | 4 |
| 26 266 441 | 211,02 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРЕ | 211,02 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 26 | 282,84 | 12 | 5.689 | 2 | 20,1 | 227 | 2 | 0,8 | 4 |
| 66 385 514 | 31,95 | 100 | 2.892 | 100 | 90,5 | 115,7 | 100 | 3,6 | 4 |
| Укупно висока састојина четинара | 31,95 | 100 | 2.892 | 100 | 90,5 | 115,7 | 100 | 3,6 | 4 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 31,95 | 46 | 2.892 | 67 | 90,5 | 115,7 | 67 | 3,6 | 4 |
| 66 262 441 | 16,4 | 100 | 1.417 | 100 | 86,4 | 56,7 | 100 | 3,5 | 4 |
| Изданачке тврдих лишћара | 16,4 | 100 | 1.417 | 100 | 86,4 | 56,7 | 100 | 3,5 | 4 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 16,4 | 23 | 1.417 | 33 | 86,4 | 56,7 | 33 | 3,5 | 4 |
| 66 267 441 | 21,58 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИБЉАЦИ | 21,58 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 66 | 69,93 | 3 | 4.309 | 1 | 61,6 | 172,4 | 2 | 2,5 | 4 |
| 81 381 514 | 14,95 | 39 | 1.211 | 50 | 81 | 48,4 | 50 | 3,2 | 4 |
| 81 385 514 | 23,66 | 61 | 1.211 | 50 | 51,2 | 48,4 | 50 | 2 | 4 |
| Висока састојина четинара | 38,61 | 69 | 2.422 | 62 | 62,7 | 96,8 | 62 | 2,5 | 4 |
| 81 357 463 | 10,93 | 100 | 913 | 100 | 83,5 | 36,5 | 100 | 3,3 | 4 |
| Висока састојина четинара и лишћара | 10,93 | 20 | 913 | 24 | 83,5 | 36,5 | 24 | 3,3 | 4 |
| 81 362 421 | 6,21 | 100 | 547 | 100 | 88,1 | 21,9 | 100 | 3,5 | 4 |
| Висока састојина тврдих лишћара | 6,21 | 11 | 547 | 14 | 88,1 | 21,9 | 14 | 3,5 | 4 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 55,75 | 85 | 3.882 | 78 | 69,6 | 155,2 | 82 | 2,8 | 4 |
| 81 360 421 | 9,89 | 100 | 1.130 | 100 | 114,3 | 34 | 100 | 3,4 | 3 |
| Изданачке тврдих лишћара | 9,89 | 100 | 1.130 | 100 | 114,3 | 34 | 100 | 3,4 | 3 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 9,89 | 15 | 1.130 | 22 | 114,3 | 34 | 18 | 3,4 | 3 |
| УКУПНО НЦ 81 | 65,64 | 3 | 5.012 | 2 | 76,4 | 189,3 | 2 | 2,9 | 3,8 |
| 82 381 514 | 19,57 | 15 | 4.437 | 36 | 226,7 | 167,3 | 37 | 8,6 | 3,8 |
| 82 384 514 | 5,32 | 3 | 346 | 3 | 65,1 | 14,3 | 3 | 2,7 | 4,1 |
| 82 385 514 | 108,43 | 82 | 7.537 | 61 | 69,5 | 276,3 | 60 | 2,5 | 3,7 |
| Висока састојина четинара | 133,32 | 81 | 12.321 | 80 | 92,4 | 457,9 | 80 | 3,4 | 3,7 |
| 82 357 463 | 11,14 | 100 | 1.376 | 100 | 123,5 | 42,7 | 100 | 3,8 | 3,1 |
| Висока састојина четинара и лиш. | 11,14 | 7 | 1.376 | 9 | 123,5 | 42,7 | 8 | 3,8 | 3,1 |
| 82 327 421 | 19,13 | 100 | 1.556 | 100 | 81,3 | 62,2 | 100 | 3,3 | 4 |
| Висока састојина меких лишћара | 19,13 | 12 | 1.556 | 10 | 81,3 | 62,2 | 11 | 3,3 | 4 |
| 82 351 421 | 1,33 | 100 | 166 | 100 | 124,8 | 3,9 | 100 | 2,9 | 2,3 |
| Висока састојина тврдих лишћара | 1,33 | 1 | 166 | 1 | 124,8 | 3,9 | 1 | 2,9 | 2,3 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 164,92 | 65 | 15.419 | 70 | 93,5 | 566,7 | 68 | 3,4 | 3,7 |
| 82 308 521 | 41,8 | 97 | 2.663 | 91 | 63,7 | 106,5 | 94 | 2,5 | 4 |
| 82 360 421 | 1,18 | 3 | 258 | 9 | 218,5 | 6,6 | 6 | 5,6 | 2,6 |
| Изданачке тврдих лишћара | 42,98 | 100 | 2.921 | 100 | 68 | 113,1 | 100 | 2,6 | 3,9 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 42,98 | 17 | 2.921 | 13 | 68 | 113,1 | 15 | 2,6 | 3,9 |
| 82 475 514 | 8,4 | 22 | 1.761 | 48 | 209,7 | 73,2 | 49 | 8,7 | 4,2 |
| 82 477 514 | 1,96 | 4 | 165 | 5 | 84,3 | 7,2 | 5 | 3,7 | 4,4 |
| 82 482 514 | 28,83 | 74 | 1.730 | 67 | 60 | 69,2 | 46 | 2,4 | 4 |
| ВПС четинара | 39,19 | 100 | 3.656 | 100 | 93,3 | 149,6 | 100 | 3,8 | 4,1 |
| УКУПНО ВПС | 39,19 | 16 | 3.656 | 17 | 93,3 | 149,6 | 17 | 3,8 | 4,1 |
| 82 266 441 | 5,45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРЕ | 5,45 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 82 | 252,54 | 11 | 21.996 | 7 | 87,1 | 829,4 | 9 | 3,3 | 3,8 |
| 83 381 514 | 247,22 | 47 | 41.139 | 64 | 166,4 | 1414,4 | 60 | 5,7 | 3,4 |
| 83 382 514 | 15,72 | 3 | 2.579 | 4 | 164 | 85,3 | 4 | 5,4 | 3,3 |
| 83 384 514 | 1,60 | 0,3 | 113 | 0,2 | 70,4 | 4,1 | 0,2 | 2,6 | 3,7 |
| 83 385 514 | 261,29 | 50 | 20.889 | 32 | 79,9 | 834,9 | 36 | 3,2 | 4 |
| Висока састојина четинара | 525,83 | 69 | 64.720 | 54 | 123,1 | 2.338,8 | 69 | 4,4 | 3,6 |
| 83 357 463 | 16,71 | 43 | 1.551 | 30 | 92,8 | 37,1 | 30 | 2,2 | 2,4 |
| 83 393 463 | 22,58 | 57 | 3.576 | 70 | 158,4 | 87,6 | 70 | 3,9 | 2,4 |
| Висока састојина четинара и лиш. | 39,29 | 5 | 5.128 | 4 | 130,5 | 124,72 | 4 | 3,2 | 2,4 |
| 83 321 421 | 10,84 | 43 | 930 | 52 | 85,8 | 33,6 | 52 | 3,1 | 3,6 |
| 83 322 421 | 2,66 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 327 421 | 11,8 | 47 | 848 | 48 | 71,9 | 33,9 | 48 | 2,9 | 4 |
| Висока састојина меких лишћара | 25,3 | 3 | 1.778 | 1 | 70,3 | 67,5 | 2 | 2,7 | 3,8 |
| 83 302 521 | 1,42 | 1 | 90 | 0,2 | 63,4 | 2,1 | 0,2 | 1,5 | 2,4 |
| 83 351 421 | 54,03 | 31 | 14.684 | 31 | 271,8 | 276,2 | 32 | 5,1 | 1,9 |
| 83 352 421 | 101,95 | 58 | 31.758 | 67 | 311,5 | 551,5 | 64 | 5,4 | 1,7 |
| 83 362 421 | 17,94 | 10 | 849 | 2 | 47,3 | 34 | 4 | 1,9 | 4 |
| Висока састојина тврдих лишћара | 175,34 | 23 | 47.381 | 40 | 270,2 | 863,74 | 25 | 4,9 | 1,8 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 765,76 | 64 | 119.007 | 70 | 155,4 | 3.394,76 | 67 | 4,4 | 2,9 |
| 83 327 421 | 1,22 | 61 | 87 | 65 | 71,3 | 3,5 | 62 | 2,8 | 4 |
| 83 330 421 | 0,76 | 39 | 47 | 35 | 62,4 | 2,1 | 38 | 2,8 | 4,5 |
| Изданачка састојина меких лиш. | 1,98 | 1 | 134 | 2 | 67,8 | 5,61 | 1 | 2,8 | 4,2 |
| 83 175 311 | 0,39 | 0,2 | 26 | 0,1 | 66,7 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 2,8 |
| 83 196 312 | 1,55 | 1 | 228 | 1 | 147,1 | 4,5 | 1 | 2,9 | 2 |
| 83 197 312 | 1,42 | 1 | 117 | 0,5 | 82,7 | 4,7 | 1 | 3,3 | 4 |
| 83 262 441 | 10,99 | 5 | 617 | 2 | 56,1 | 24,7 | 4 | 2,2 | 4 |
| 83 306 521 | 26,67 | 13 | 3.680 | 15 | 138 | 113,3 | 17 | 4,2 | 3,1 |
| 83 308 521 | 70,91 | 35 | 4.282 | 17 | 60,4 | 171,3 | 26 | 2,4 | 4 |
| 83 325 311 | 9,94 | 5 | 210 | 1 | 21,1 | 10,9 | 2 | 1,1 | 5,2 |
| 83 360 421 | 71,99 | 36 | 15.413 | 61 | 214,1 | 317,9 | 47 | 4,4 | 2,1 |
| 83 362 421 | 8,2 | 4 | 570 | 2 | 69,5 | 22,8 | 3 | 2,8 | 4 |
| Изданачка састојина тврдих лиш. | 202,06 | 99 | 25.144 | 98 | 124,4 | 670,7 | 99 | 3,3 | 2,7 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 204,04 | 17 | 25.278 | 15 | 123,9 | 676,3 | 13 | 3,3 | 2,7 |
| 83 470 421 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 475 514 | 97,74 | 47 | 18.339 | 74 | 187,6 | 737,4 | 74 | 7,5 | 4 |
| 83 476 514 | 6,15 | 3 | 1.345 | 5 | 218,7 | 51,9 | 5 | 8,4 | 3,9 |
| 83 477 514 | 1,58 | 1 | 143 | 1 | 90,8 | 6,4 | 1 | 4 | 4,4 |
| 83 482 514 | 97,81 | 47 | 5.035 | 20 | 51,5 | 201,4 | 20 | 2,1 | 4 |
| ВПС четинара | 207,28 | 99 | 24.862 | 100 | 119,9 | 997 | 100 | 4,8 | 4 |
| 83 467 421 | 3,21 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара | 3,21 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ВПС | 210,49 | 18 | 24.862 | 15 | 118,1 | 997 | 20 | 4,7 | 4 |
| 83 266 441 | 21,51 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРЕ | 21,51 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 83 | 1201,8 | 50 | 169.147 | 53 | 140,7 | 5.068,1 | 55 | 4,2 | 3 |
| УКУПНО ГЈ | 2.383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 3,9 | 2,9 |

## 4.3. СТАЊЕ ШУМА ПО ПОРЕКЛУ И ОЧУВАНОСТИ ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА

Табела 14. – стање шума по пореклу и очуваности по газдинским класама

| Газдинска класа | P | % | V | % | V/ha | Zv | % | Zv / ha | Zv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 381 514 | 6,92 | 80 | 1472 | 94 | 212,7 | 39,7 | 91 | 5,7 | 2,7 |
| 10 383 514 | 1,75 | 20 | 89 | 6 | 50,6 | 3,9 | 9 | 2,2 | 4,4 |
| Високе састојине четинара разређене | 8,67 | 100 | 1.560 | 100 | 179,9 | 43,61 | 100 | 5 | 2,8 |
| Укупно висока састојина четинара | 8,67 | 2 | 1.560 | 1 | 179,9 | 43,6 | 2 | 5 | 2,8 |
| 10 301 521 | 13,83 | 10 | 3.357 | 7 | 242,7 | 76,5 | 9 | 5,5 | 2,3 |
| 10 351 421 | 114,43 | 81 | 41.056 | 86 | 358,8 | 729,2 | 81 | 6,4 | 1,8 |
| 10 353 421 | 13,77 | 9 | 3.470 | 7 | 252 | 89,7 | 10 | 6,5 | 2,6 |
| Високе сас. тврдих лишћара очуване | 142,03 | 99 | 47.883 | 99 | 337,1 | 895,38 | 100 | 6,3 | 1,9 |
| 10 308 521 | 1,24 | 100 | 64 | 100 | 51,6 | 2,6 | 100 | 2,1 | 4,1 |
| Високе сас. тврдих лишћара деваст. | 1,24 | 1 | 64 | 1 | 51,6 | 2,6 | 1 | 2,1 | 4,1 |
| Укупно висока састојина тврдих лиш. | 143,27 | 28 | 47.947 | 43 | 334,7 | 897,9 | 32 | 6,3 | 1,9 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 151,94 | 30 | 49.507 | 44 | 325,8 | 941,6 | 34 | 6,2 | 1,9 |
| 10 175 311 | 0,99 | 1 | 72 | 0,2 | 73,1 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 1,9 |
| 10 195 312 | 24,39 | 14 | 4.990 | 14 | 204,6 | 105,7 | 13 | 4,3 | 2,1 |
| 10 195 521 | 9,34 | 5 | 3.553 | 10 | 380,4 | 76 | 9 | 8,1 | 2,1 |
| 10 196 312 | 2,2 | 1 | 159 | 0,4 | 72,1 | 4,9 | 1 | 2,2 | 3,1 |
| 10 215 212 | 2,56 | 1 | 443 | 1 | 173 | 10,3 | 1 | 4 | 2,3 |
| 10 262 441 | 26,99 | 15 | 2.357 | 7 | 87,3 | 94 | 11 | 3,5 | 4,0 |
| 10 306 521 | 33,4 | 19 | 5.895 | 17 | 176,5 | 157,5 | 19 | 4,7 | 2,7 |
| 10 307 521 | 0,96 | 1 | 139 | 0,4 | 144,3 | 5,5 | 1 | 5,8 | 4,0 |
| 10 325 311 | 5,02 | 3 | 168 | 0,5 | 33,5 | 4,9 | 1 | 1 | 2,9 |
| 10 360 421 | 67,33 | 37 | 16.545 | 46 | 245,7 | 330,6 | 40 | 4,9 | 2 |
| 10 361 421 | 6,71 | 4 | 1.261 | 4 | 187,9 | 38,8 | 5 | 5,8 | 3,1 |
| Изданачке тврдих лишћара очуване | 179,89 | 77 | 35.582 | 92 | 197,8 | 829,55 | 87 | 4,6 | 2,3 |
| 10 306 521 | 0,77 | 2 | 109 | 6 | 141,4 | 2,8 | 4 | 3,6 | 2,6 |
| 10 325 311 | 0,43 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 337 421 | 0,22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 360 421 | 30,43 | 96 | 1816 | 94 | 59,7 | 70,4 | 96 | 2,3 | 3,9 |
| Изданачке тврдих лишћара разређене | 31,85 | 14 | 1.925 | 5 | 60,4 | 73,16 | 8 | 2,3 | 3,8 |
| 10 197 312 | 14,35 | 70 | 1.032 | 79 | 71,9 | 41,3 | 79 | 2,9 | 4,0 |
| 10 308 521 | 1,16 | 5 | 52 | 4 | 44,6 | 1,9 | 4 | 1,7 | 3,7 |
| 10 362 421 | 5,07 | 25 | 214 | 17 | 42,3 | 8,6 | 16 | 1,7 | 4,0 |
| Изданачке тврдих лишћара деваст. | 20,58 | 9 | 1.298 | 3 | 63,1 | 51,77 | 5 | 2,5 | 4,0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 232,32 | 45 | 38.805 | 35 | 167 | 954,5 | 34 | 4,1 | 2,5 |
| 10 470 421 | 15,78 | 18 | 2.876 | 13 | 182,2 | 104,6 | 12 | 6,6 | 3,6 |
| 10 471 421 | 5,99 | 7 | 921 | 4 | 153,7 | 35 | 4 | 5,8 | 3,8 |
| 10 475 514 | 61,22 | 70 | 17.269 | 78 | 282,1 | 655,6 | 78 | 10,7 | 3,8 |
| 10 476 514 | 0,33 | 0,4 | 35 | 0,2 | 107,1 | 2,2 | 0,3 | 6,5 | 6,1 |
| 10 477 514 | 2,58 | 3 | 493 | 2 | 191,2 | 16,9 | 2 | 6,5 | 3,4 |
| 10 478 514 | 0,50 | 1 | 32 | 0,1 | 63,5 | 1,4 | 0,2 | 2,7 | 4,3 |
| 10 479 313 | 1,26 | 1 | 611 | 3 | 485,1 | 23,6 | 3 | 18,7 | 3,9 |
| ВПС четинара очуване | 87,66 | 71 | 22.237 | 93 | 253,7 | 839,2 | 92 | 9,6 | 3,8 |
| 10 470 421 | 0,27 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0,2 | 1 | 0,8 | 5,2 |
| 10 475 514 | 2,46 | 37 | 102 | 32 | 41,4 | 6 | 41 | 2,4 | 5,9 |
| 10 476 514 | 2,95 | 45 | 161 | 51 | 54,5 | 6,3 | 43 | 2,1 | 3,9 |
| 10 477 514 | 0,23 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 478 514 | 0,67 | 10 | 51 | 16 | 75,5 | 2,1 | 15 | 3,1 | 4,1 |
| ВПС четинара разређене | 6,58 | 5 | 317 | 1 | 48,2 | 14,6 | 1 | 2,2 | 4,6 |
| 10 482 514 | 29,45 | 100 | 1.363 | 100 | 46,3 | 54,5 | 100 | 1,9 | 4,0 |
| ВПС четинара девастиране | 29,45 | 24 | 1.363 | 6 | 46,3 | 54,5 | 7 | 1,9 | 4,0 |
| Укупно ВПС четинара | 123,69 | 98 | 23.917 | 99 | 193,4 | 908,3 | 100 | 7,3 | 3,8 |
| 10 469 311 | 1,62 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара очуване | 1,62 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 480 313 | 1,16 | 100 | 60 | 100 | 51,4 | 2,4 | 100 | 2,1 | 4,0 |
| ВПС тврдих лишћара девастиране | 1,16 | 42 | 60 | 1 | 51,4 | 2,4 | 0,2 | 2,1 | 4,0 |
| Укупно ВПС тврдих лишћара | 2,78 | 2 | 60 | 1 | 21,5 | 2,4 | 0,2 | 0,9 | 4,0 |
| УКУПНО ВПС | 126,47 | 25 | 23.977 | 21 | 189,6 | 910,7 | 32 | 7,2 | 3,8 |
| УКУПНО НЦ 10 | 510,73 | 21 | 112.288 | 35 | 219,9 | 2.806,7 | 30 | 5,5 | 2,5 |
| 26 262 441 | 2,56 | 62 | 118 | 100 | 46,1 | 4,1 | 100 | 1,6 | 3,5 |
| 26 325 311 | 1,6 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачке тврдих лишћара очуване | 4,16 | 7 | 118 | 2 | 28,4 | 4,13 | 2 | 1 | 3,5 |
| 26 262 441 | 34,14 | 92 | 2.974 | 100 | 87,1 | 119 | 100 | 3,5 | 4,0 |
| 26 325 311 | 3,08 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачке тврдих лишћара разређене | 37,22 | 59 | 2.974 | 57 | 79,9 | 119 | 58 | 3,2 | 4,0 |
| 26 308 521 | 0,10 | 0,5 | 3 | 0,1 | 31,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 4,0 |
| 26 362 421 | 21,91 | 100 | 2.151 | 100 | 98,2 | 86 | 100 | 3,9 | 4,0 |
| Изданачке тврдих лишћара деваст. | 22,01 | 35 | 2.154 | 41 | 97,9 | 86,1 | 40 | 3,9 | 4,0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 63,39 | 22 | 5.246 | 92 | 82,8 | 209,3 | 92 | 3,3 | 4,0 |
| 26 482 514 | 8,43 | 100 | 443 | 100 | 52,6 | 17,7 | 100 | 2,1 | 4,0 |
| ВПС четинара девастиране | 8,43 | 100 | 443 | 100 | 52,6 | 17,7 | 100 | 2,1 | 4,0 |
| УКУПНО ВПС | 8,43 | 3 | 443 | 8 | 52,6 | 17,7 | 8 | 2,1 | 4,0 |
| 26 266 441 | 211,02 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРА | 211,02 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 26 | 282,84 | 12 | 5.689 | 2 | 20,1 | 227 | 2 | 0,8 | 4,0 |
| 66 262 441 | 16,4 | 100 | 1.417 | 100 | 86,4 | 56,7 | 100 | 3,5 | 4,0 |
| Изданачке тврдих лишћара очуване | 16,4 | 100 | 1.417 | 100 | 86,4 | 56,7 | 100 | 3,5 | 4,0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 16,4 | 23 | 1.417 | 33 | 86,4 | 56,7 | 33 | 3,5 | 4,0 |
| 66 385 514 | 31,95 | 100 | 2.892 | 100 | 90,5 | 115,7 | 100 | 3,6 | 4,0 |
| Високе састојине четинара девастиране | 31,95 | 100 | 2.892 | 100 | 90,5 | 115,7 | 100 | 3,6 | 4,0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 31,95 | 45 | 2.892 | 67 | 90,5 | 115,7 | 67 | 3,6 | 4,0 |
| 66 267 441 | 21,58 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИБЉАЦИ | 21,58 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 66 | 69,93 | 3 | 4.309 | 1 | 61,6 | 172,4 | 2 | 2,5 | 4,0 |
| 81 362 421 | 6,21 | 100 | 547 | 100 | 88,1 | 21,9 | 100 | 3,5 | 4,0 |
| Високе сас. тврдих лишћара деваст. | 6,21 | 11 | 547 | 14 | 88,1 | 21,9 | 14 | 3,5 | 4,0 |
| 81 357 463 | 10,93 | 100 | 913 | 100 | 83,5 | 36,5 | 100 | 3,3 | 4,0 |
| Високе саст. четинара и лиш. разређене | 10,93 | 20 | 913 | 24 | 83,5 | 36,5 | 24 | 3,3 | 4,0 |
| 81 381 514 | 14,95 | 100 | 1211 | 100 | 81 | 48,4 | 100 | 3,2 | 4,0 |
| Високе саст. четинара разређене | 14,95 | 27 | 1.211 | 50 | 81 | 48,4 | 50 | 3,2 | 4,0 |
| 81 385 514 | 23,66 | 100 | 1.211 | 100 | 51,2 | 48,4 | 100 | 2 | 4,0 |
| Високе саст. четинара девастиране | 23,66 | 42 | 1.211 | 50 | 51,2 | 48,4 | 50 | 2 | 4,0 |
| Укупно високе саст четинара | 38,61 | 69 | 2.422 | 62 | 62,7 | 96,8 | 62 | 2,5 | 4,0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 55,75 | 85 | 3.882 | 77 | 69,6 | 155,2 | 82 | 2,8 | 4,0 |
| 81 360 421 | 9,89 | 100 | 1.130 | 100 | 114,3 | 34 | 100 | 3,4 | 3,0 |
| Изданачке тврдих лишћара очуване | 9,89 | 100 | 1.130 | 100 | 114,3 | 34 | 100 | 3,4 | 3,0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 9,89 | 15 | 1.130 | 23 | 114,3 | 34 | 18 | 3,4 | 3,0 |
| УКУПНО НЦ 81 | 65,64 | 3 | 5.012 | 2 | 76,4 | 189,3 | 2 | 2,9 | 3,8 |
| 82 381 514 | 19,57 | 100 | 4.437 | 100 | 226,7 | 167,3 | 100 | 8,6 | 3,8 |
| Високе састојине четинара очуване | 19,57 | 15 | 4.437 | 36 | 226,7 | 167,3 | 37 | 8,6 | 3,8 |
| 82 384 514 | 5,32 | 100 | 346 | 100 | 65 | 14,3 | 100 | 2,7 | 4,1 |
| Високе састојине четинара разређене | 5,32 | 4 | 346 | 3 | 65 | 14,3 | 3 | 2,7 | 4,1 |
| 82 385 514 | 108,43 | 100 | 7.537 | 100 | 69,5 | 276,3 | 100 | 2,5 | 3,7 |
| Високе састојине четинара девастиране | 108,43 | 81 | 7.537 | 61 | 69,5 | 276,3 | 60 | 2,5 | 3,7 |
| Укупно висока састојина четинара | 133,32 | 81 | 12.320 | 80 | 92,4 | 457,9 | 81 | 3,4 | 3,7 |
| 82 357 463 | 4,43 | 100 | 792 | 100 | 178,8 | 19,3 | 100 | 4,4 | 2,4 |
| Високе саст. четинара и лиш. очуване | 4,43 | 40 | 792 | 57 | 178,8 | 19,3 | 45 | 4,4 | 2,4 |
| 82 357 463 | 6,71 | 100 | 584 | 100 | 87 | 23,3 | 100 | 3,5 | 4,0 |
| Високе саст. четинара и лиш. разређене | 6,71 | 60 | 584 | 43 | 87 | 23,3 | 55 | 3,5 | 4,0 |
| Укупно висока саст. четинара и лиш. | 11,14 | 7 | 1.376 | 9 | 123,5 | 42,6 | 7 | 3,8 | 3,1 |
| 82 351 421 | 1,33 | 100 | 166 | 100 | 124,8 | 3,9 | 100 | 2,9 | 2,3 |
| Високе саст. тврдих лиш. разређене | 1,33 | 100 | 166 | 100 | 124,8 | 3,9 | 100 | 2,9 | 2,3 |
| Укупно висока саст. тврдих лишћара | 1,33 | 1 | 166 | 1 | 124,8 | 3,9 | 1 | 2,9 | 2,3 |
| 82 327 421 | 19,13 | 100 | 1556 | 100 | 81,3 | 62,2 | 100 | 3,3 | 4,0 |
| Високе саст. меких лиш. девастиране | 19,13 | 100 | 1.556 | 100 | 81,3 | 62,2 | 100 | 3,3 | 4,0 |
| Укупно висока саст. меких лишћара | 19,13 | 12 | 1.556 | 10 | 81,3 | 62,2 | 12 | 3,3 | 4,0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 164,92 | 65 | 15.418 | 70 | 93,5 | 567 | 68 | 3,4 | 3,7 |
| 82 360 421 | 1,18 | 100 | 258 | 100 | 218,6 | 6,6 | 100 | 5,6 | 2,6 |
| Изданачке тврдих лишћара очуване | 1,18 | 3 | 258 | 9 | 218,6 | 6,6 | 3 | 5,6 | 2,6 |
| 82 308 521 | 41,8 | 100 | 2.663 | 100 | 63,7 | 106,5 | 100 | 2,5 | 4,0 |
| Изданачке тврдих лишћара девастиране | 41,8 | 97 | 2.663 | 91 | 63,7 | 106,5 | 97 | 2,5 | 4,0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 42,98 | 17 | 2.921 | 13 | 68 | 113,1 | 14 | 2,6 | 3,9 |
| 82 475 514 | 8,4 | 100 | 1.761 | 100 | 209,7 | 73,2 | 100 | 8,7 | 4,2 |
| ВПС четинара очуване | 8,4 | 25 | 1.761 | 48 | 209,7 | 73,2 | 25 | 8,7 | 4,2 |
| 82 477 514 | 1,96 | 100 | 165 | 100 | 84,2 | 7,2 | 100 | 3,7 | 4,4 |
| ВПС четинара разређене | 1,96 | 1 | 165 | 5 | 84,2 | 7,2 | 1 | 3,7 | 4,4 |
| 82 482 514 | 28,83 | 100 | 1.730 | 100 | 60 | 69,2 | 100 | 2,4 | 4,0 |
| ВПС четинара девастиране | 28,83 | 74 | 1.730 | 47 | 60 | 69,2 | 74 | 2,4 | 4,0 |
| УКУПНО ВПС | 39,19 | 15 | 3.656 | 17 | 93,3 | 149,6 | 18 | 3,8 | 4,1 |
| 82 266 441 | 5,45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРЕ | 5,45 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 82 | 252,54 | 11 | 21.996 | 7 | 87,1 | 829,4 | 9 | 3,3 | 3,8 |
| 83 381 514 | 175,99 | 98 | 33.099 | 98 | 188,1 | 1130,9 | 98 | 6,4 | 3,4 |
| 83 382 514 | 4,51 | 2 | 717 | 2 | 159 | 23,2 | 2 | 5,1 | 3,2 |
| Високе састојине четинара очуване | 180,5 | 34 | 33.816 | 52 | 187,3 | 1.154,1 | 52 | 6,4 | 3,4 |
| 83 381 514 | 68,23 | 84 | 7.938 | 80 | 116,3 | 279,4 | 80 | 4,1 | 3,5 |
| 83 382 514 | 11,21 | 14 | 1.862 | 19 | 166,1 | 62,1 | 19 | 5,5 | 3,3 |
| 83 384 514 | 1,6 | 2 | 113 | 1 | 70,4 | 4,1 | 1 | 2,6 | 3,7 |
| Високе састојине четинара разређене | 81,04 | 15 | 9.913 | 15 | 122,3 | 345,7 | 15 | 4,3 | 3,5 |
| 83 381 514 | 3 | 1 | 102 | 1 | 34,1 | 4,1 | 1 | 1,4 | 4,0 |
| 83 385 514 | 261,29 | 99 | 20.889 | 99 | 79,9 | 834,9 | 99 | 3,2 | 4,0 |
| Високе састојине четинара девастиране | 264,29 | 50 | 20.991 | 32 | 79,4 | 839 | 32 | 3,2 | 4,0 |
| Укупно висока састојина четинара | 525,83 | 69 | 64.720 | 54 | 123,1 | 2.338,8 | 54 | 4,4 | 3,6 |
| 83 393 463 | 5,63 | 100 | 901 | 100 | 160,1 | 23,4 | 100 | 4,2 | 2,6 |
| Високе саст. четинара и лиш. очуване | 5,63 | 14 | 901 | 17 | 160,1 | 23,4 | 17 | 4,2 | 2,6 |
| 83 357 463 | 16,71 | 50 | 1.551 | 37 | 92,8 | 37,1 | 37 | 2,2 | 2,4 |
| 83 393 463 | 16,95 | 50 | 2.675 | 63 | 157,8 | 64,2 | 63 | 3,8 | 2,4 |
| Високе саст. четинара и лиш. разређене | 33,66 | 86 | 4.227 | 83 | 125,6 | 101,4 | 83 | 3 | 2,4 |
| Укупно високе саст. четинара и лиш. | 39,29 | 5 | 5.128 | 4 | 130,5 | 124,7 | 4 | 3,2 | 2,4 |
| 83 351 421 | 40,61 | 28 | 12.315 | 28 | 303,2 | 225,7 | 29 | 5,6 | 1,8 |
| 83 352 421 | 101,95 | 72 | 31.758 | 72 | 311,5 | 551,5 | 71 | 5,4 | 1,7 |
| Високе сас. тврдих лишћара очуване | 142,56 | 81 | 44.073 | 93 | 309,2 | 777,2 | 93 | 5,5 | 1,8 |
| 83 302 521 | 1,42 | 9 | 90 | 4 | 63 | 2,1 | 4 | 1,5 | 2,4 |
| 83 351 421 | 13,42 | 91 | 2369 | 96 | 176,5 | 50,5 | 96 | 3,8 | 2,1 |
| Високе сас. тврдих лишћара разређене | 14,84 | 9 | 2.459 | 5 | 165,7 | 52,6 | 5 | 3,5 | 2,1 |
| 83 362 421 | 17,94 | 100 | 849 | 100 | 47,3 | 34 | 100 | 1,9 | 4,0 |
| Високе сас. тврдих лишћара деваст. | 17,94 | 10 | 849 | 2 | 47,3 | 34 | 2 | 1,9 | 4,0 |
| Укупно висока саст. тврдих лишћара | 175,34 | 23 | 47.381 | 40 | 270,2 | 863,7 | 40 | 4,9 | 1,8 |
| 83 322 421 | 2,66 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе саст. меких лиш. очуване | 2,66 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 321 421 | 10,84 | 100 | 930 | 100 | 85,8 | 33,6 | 100 | 3,1 | 3,6 |
| Високе саст. меких лиш. разређене | 10,84 | 43 | 930 | 52 | 85,8 | 33,6 | 52 | 3,1 | 3,6 |
| 83 327 421 | 11,8 | 100 | 848 | 100 | 71,9 | 33,9 | 100 | 2,9 | 4,0 |
| Високе саст. меких лиш. девастиране | 11,8 | 46 | 848 | 48 | 71,9 | 33,9 | 48 | 2,9 | 4,0 |
| Укупно високе саст. меких лишћара | 25,3 | 3 | 1.778 | 1 | 70,3 | 67,5 | 1 | 2,7 | 3,8 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 765,76 | 64 | 119.007 | 70 | 155,4 | 3.394,8 | 67 | 4,4 | 2,9 |
| 83 175 311 | 0,39 | 0,4 | 26 | 0,1 | 66,7 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 2,8 |
| 83 196 312 | 1,55 | 2 | 228 | 1 | 147,1 | 4,5 | 1 | 2,9 | 2,0 |
| 83 262 441 | 0,67 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 306 521 | 17,31 | 18 | 2.671 | 15 | 154,3 | 82,2 | 15 | 4,8 | 3,1 |
| 83 325 311 | 9,94 | 10 | 210 | 1 | 21,1 | 10,9 | 1 | 1,1 | 5,2 |
| 83 360 421 | 68,59 | 70 | 15.149 | 83 | 220,9 | 311,8 | 83 | 4,5 | 2,1 |
| Изданачке тврдих лишћара очуване | 98,45 | 49 | 18.283 | 73 | 185,7 | 410,1 | 73 | 4,2 | 2,2 |
| 83 262 441 | 10,32 | 45 | 617 | 33 | 59,8 | 24,7 | 33 | 2,4 | 4,0 |
| 83 306 521 | 9,36 | 41 | 1.009 | 53 | 107,8 | 31 | 53 | 3,3 | 3,1 |
| 83 360 421 | 3,4 | 15 | 265 | 14 | 77,8 | 6,1 | 14 | 1,8 | 2,3 |
| Изданачке тврдих лишћара разређене | 23,08 | 11 | 1.891 | 8 | 81,9 | 61,8 | 8 | 2,7 | 3,3 |
| 83 197 312 | 1,42 | 2 | 117 | 2 | 82,7 | 4,7 | 2 | 3,3 | 4,0 |
| 83 308 521 | 70,91 | 88 | 4.282 | 86 | 60,4 | 171,3 | 86 | 2,4 | 4,0 |
| 83 362 421 | 8,2 | 10 | 570 | 11 | 69,5 | 22,8 | 12 | 2,8 | 4,0 |
| Изданачке тврдих лишћара девастиране | 80,53 | 40 | 4.970 | 19 | 61,7 | 198,8 | 19 | 2,5 | 4,0 |
| Укупно изданачке тврдих лишћара | 202,06 | 99 | 25.144 | 99 | 124,4 | 670,7 | 99 | 3,3 | 2,7 |
| 83 330 421 | 0,76 | 100 | 47 | 100 | 62,4 | 2,1 | 100 | 2,8 | 4,5 |
| Изданачке меких лишћара разређене | 0,76 | 61 | 47 | 35 | 62,4 | 2,1 | 35 | 2,8 | 4,5 |
| 83 327 421 | 1,22 | 100 | 87 | 100 | 71,3 | 3,5 | 100 | 2,8 | 4,0 |
| Изданачке меких лишћара девастиране | 1,22 | 39 | 87 | 65 | 71,3 | 3,5 | 65 | 2,8 | 4,0 |
| Укупно изданачке меких лишћара | 1,98 | 1 | 134 | 1 | 67,8 | 5,6 | 1 | 2,8 | 4,2 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 204,04 | 17 | 25.278 | 15 | 123,9 | 676,3 | 13 | 3,3 | 2,7 |
| 83 470 421 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 475 514 | 81,77 | 89 | 17.732 | 93 | 216,8 | 710,1 | 93 | 8,7 | 4,0 |
| 83 476 514 | 6,15 | 7 | 1.345 | 7 | 218,7 | 51,9 | 7 | 8,4 | 3,9 |
| ВПС четинара очуване | 91,92 | 44 | 19.077 | 76 | 207,5 | 762 | 76 | 8,3 | 4,0 |
| 83 475 514 | 15,97 | 91 | 607 | 81 | 38 | 27,3 | 81 | 1,7 | 4,5 |
| 83 477 514 | 1,58 | 9 | 143 | 19 | 90,8 | 6,4 | 19 | 4 | 4,4 |
| ВПС четинара разређене | 17,55 | 8 | 751 | 4 | 42,8 | 33,7 | 4 | 1,9 | 4,5 |
| 83 482 514 | 97,81 | 100 | 5.035 | 100 | 51,5 | 201,4 | 100 | 2,1 | 4,0 |
| ВПС четинара девастиране | 97,81 | 47 | 5.035 | 20 | 51,5 | 201,4 | 20 | 2,1 | 4,0 |
| Укупно ВПС четинара | 207,28 | 99 | 24.862 | 100 | 119,9 | 997 | 100 | 4,8 | 4,0 |
| 83 467 421 | 3,21 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара очуване | 3,21 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС тврдих лишћара | 3,21 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ВПС | 210,49 | 17 | 24.862 | 15 | 118,1 | 997 | 19 | 4,7 | 4,0 |
| 83 266 441 | 21,51 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРЕ | 21,51 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 83 | 1201,8 | 50 | 169.147 | 53 | 140,7 | 5.068,1 | 55 | 4,2 | 3,0 |

Рекапитулација

| ПО ПОРЕКЛУ |
| --- |
| Газдинска класа | P | % | V | % | V/ha | Zv | % | Zv / ha | Zv/V% |
| Висока природна састојина четинара очувана | 200,07 | 27 | 38.253 | 46 | 191,2 | 1.321,4 | 43 | 6,6 | 3,5 |
| Висока природна састојина четинара разређена | 109,98 | 15 | 13.030 | 16 | 118,5 | 452 | 15 | 4,1 | 3,5 |
| Висока природна састојина четинара девастирана | 428,33 | 58 | 32.632 | 39 | 76,2 | 1.279,4 | 42 | 3,0 | 3,9 |
| УК. ВИСОКА ПРИРОДНА САСТОЈИНА ЧЕТИНАРА | 738,38 | 63 | 83.915 | 44 | 113,6 | 3.052,8 | 59 | 4,1 | 3,6 |
| Висока природна састојина четинара и лишћара очувана | 10,06 | 16 | 1693 | 23 | 168,3 | 42,7 | 21 | 4,2 | 2,5 |
| Висока природна састојина четинара и лишћара разређена | 51,3 | 84 | 5724 | 77 | 111,6 | 161,2 | 79 | 3,1 | 2,8 |
| УК. ВИСОКА ПРИРОДНА САСТОЈИНА ЧЕТИНАРА И ЛИШЋАРА | 61,36 | 5 | 7.417 | 4 | 120,9 | 203,9 | 4 | 3,3 | 2,7 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара очувана | 284,59 | 87 | 91.956 | 96 | 323,1 | 1.672,5 | 94 | 5,9 | 1,8 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара разређена | 16,17 | 5 | 2.625 | 2 | 162,4 | 56,5 | 3 | 3,5 | 2,2 |
| Висока природна састојина тврдих лишћара девастирана | 25,39 | 8 | 1.460 | 2 | 57,5 | 58,4 | 3 | 2,3 | 4 |
| УК. ВИСОКА ПРИРОДНА САСТОЈИНА ТВРДИХ И ЛИШЋАРА | 326,15 | 28 | 96.042 | 50 | 294,5 | 1.787,5 | 34 | 5,5 | 1,9 |
| Висока природна састојина меких лишћара очувана | 2,66 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Висока природна састојина меких лишћара разређена | 10,84 | 25 | 930 | 28 | 85,8 | 33,6 | 26 | 3,1 | 3,6 |
| Висока природна састојина меких лишћара девастирана | 30,93 | 70 | 2.404 | 72 | 77,7 | 96,2 | 74 | 3,1 | 4,0 |
| УК. ВИСОКА ПРИРОДНА САСТОЈИНА МЕКИХ И ЛИШЋАРА | 44,43 | 4 | 3.334 | 2 | 75 | 129,7 | 3 | 2,9 | 3,9 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 1.170,32 | 49 | 190.708 | 60 | 163 | 5174 | 56 | 4,4 | 2,7 |
| Изданачка састојина тврдих лишћара очувана | 309,97 | 55 | 56.787 | 76 | 183,2 | 1.341,1 | 66 | 4,3 | 2,4 |
| Изданачка састојина тврдих лишћара разређена | 92,15 | 16 | 6790 | 9 | 73,7 | 253,9 | 12 | 2,8 | 3,7 |
| Изданачка састојина тврдих лишћара девастирана | 164,92 | 29 | 11.084 | 15 | 67,2 | 443,2 | 22 | 2,7 | 4,0 |
| УК. ИЗДАНАЧКЕ ТВРДИХ ЛИШЋАРА | 567,04 | 100 | 74.661 | 100 | 131,7 | 2.038,2 | 100 | 3,6 | 2,7 |
| Изданачка састојина меких лишћара разређена | 0,76 | 39 | 47 | 35 | 62,4 | 2,1 | 37 | 2,8 | 4,5 |
| Изданачка састојина меких лишћара девастирана | 1,22 | 61 | 87 | 65 | 71,3 | 3,5 | 63 | 2,8 | 4,0 |
| УК. ИЗДАНАЧКЕ МЕКИХ ЛИШЋАРА | 1,98 | 0,3 | 134 | 0,2 | 67,8 | 5,6 | 0,3 | 2,8 | 4,2 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 569,02 | 24 | 74.796 | 23 | 131,4 | 2.043,8 | 22 | 3,6 | 2,7 |
| ВПС четинара очувана | 187,98 | 50 | 43.075 | 81 | 229,1 | 1.674,3 | 80 | 8,9 | 3,9 |
| ВПС четинара разређена | 26,09 | 7 | 1.233 | 2 | 47,3 | 55,4 | 3 | 2,1 | 4,5 |
| ВПС четинара девастирана | 164,52 | 43 | 8.571 | 17 | 52,1 | 342,8 | 17 | 2,1 | 4,0 |
| УК. ВПС ЧЕТИНАРА | 378,59 | 98 | 52.879 | 100 | 139,7 | 2.072,6 | 100 | 5,5 | 3,9 |
| ВПС тврдих лишћара очувана | 4,83 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара девастирана | 1,16 | 20 | 60 | 100 | 51,4 | 2,4 | 100 | 2,1 | 4,0 |
| УК. ВПС ТВРДИХ ЛИШЋАРА | 5,99 | 2 | 60 | 0,1 | 10 | 2,4 | 0,1 | 0,4 | 4,0 |
| УКУПНО ВПС | 384,58 | 16 | 52.938 | 17 | 137,7 | 2.075 | 22 | 5,4 | 3,9 |
| ШИБЉАК | 21,58 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРА | 237,98 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ: | 2.383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 3,9 | 2,9 |
| ПО ОЧУВАНОСТИ |
| ОЧУВАНОСТ САСТОЈИНА | P | % | V | % | V/ha | Zv | % | Zv / ha | Zv/V% |
| УКУПНО ОЧУВАНЕ | 1.000,16 | 42 | 231.764 | 73 | 231,7 | 6.052,1 | 65 | 6,1 | 2,6 |
| УКУПНО РАЗРЕЂЕНЕ | 307,29 | 13 | 30.379 | 10 | 98,9 | 1.014,8 | 11 | 3,3 | 3,3 |
| УКУПНО ДЕВАСТИРАНЕ | 816,47 | 34 | 56.298 | 18 | 69 | 2.225,9 | 24 | 2,7 | 4,0 |
| УКУПНО ШИКАРЕ | 237,98 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИБЉАЦИ | 21,58 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ: | 2.383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 3,9 | 2,9 |

Када су у питању порекло и очуваност ове јединице, као најосновнији показатељи стања састојина, намеће се закључак да се ни по једном од ових параметара стање не може прихватити као задовољавајуће.

Пре свега у односу на порекло, где је приметно ниско учешће најпожељнијег и најстабилнијег састојинског облика, односно високог - генеративног порекла, који је заступљен са само 49 % у укупној површини, иако нешто више, односно 60 % у укупној запремини. При том је значајно учешће других, мање вредних састојинских облика, односно изданачких састојина, са 24 % у укупној површини и, посебно, шикара, са 10 % у укупној површини јединице.

Посебно се треба осврнути на очуваност, која се са 42 % ни у ком случају не може прихватити као задовољавајућа, имајући у виду да је она умањена у односу на претходно стање, по ком је била на нивоу од 45 %. Овакво стање је последица дуготрајних суша у периоду 2012-2013. година, када је значајан део састојина претрпео озбиљна оштећења, па и потпуно пропадање на значајним површинама. У директној вези са смањењем очуваних састојина је пораст површине девастираних састојина. Али је, ипак, евидентан пораст просечне запремине, која је сада 133 m³/ha, док је на почетку претходног уређајног раздобља она износила 127 m³/ha.

Приказано стање намеће задатак поправке стања у наступајућим раздобљима, изналажењем одговарајућих решења и доношењем одговарајућих планова, о чему ће бити више речи у наредним поглављима ове основе газдовања.

## 4.4. СТАЊЕ ШУМА ПО СТРУКТУРНОМ ОБЛИКУ

Табела 15. – стање шума по структурном облику састојина

| Структура састојина | P ha | P % | V | V % | V/ha | Zv | Zv % | Zv/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групимично разнодобна | 110,05 | 5 | 26.540 | 8 | 241,2 | 510,2 | 5,5 | 1,9 |
| Једнодобна - висока | 1.060,27 | 44 | 164.167 | 52 | 154,8 | 4.663,8 | 50,2 | 2,8 |
| Једнодобна - изданачка | 569,02 | 24 | 74.796 | 23 | 131,4 | 2.043,8 | 22 | 2,7 |
| Једнодобна - ВПС | 384,58 | 16 | 52.938 | 17 | 137,7 | 2075 | 22,3 | 3,9 |
| Шикара | 237,98 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Шибљак | 21,58 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ: | 2.383,48 | 100 | 318.441 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 2,9 |

Као што се може видети у табели, на подручју јединице изражена је апсолутна доминација једнодобних састојина, које, у оквиру различитих узгојних облика, заузимају површину од 84 % (не рачунајући шикаре и шибљаке). Приметна је, међутим, и значајна вредност укупне запремине, као и доминација вредности просечне запремине у оквиру разнодобних шума, иако су оне заступљене на само 5% укупне површине јединице.

Можемо закључити да су разнодобне састојине пожељан састојински облик, како у погледу запремине и прираста, тако и у погледу опште стабилности, и повољнијих услова за природну обнову. Посебно на подручју ове јединице где је у претходном раздобљу значајно нарушена стабилност састојина, и где је неопходно очување оних њених делова где је стање задовољавајуће и стабилно. Стога је у наредним раздобљима потребно тежити очувању постојећег обима разнодобних састојина и, по могућству, њиховом проширењу.

## 4.5. СТАЊЕ ШУМА ПО СМЕСИ

Табела 16. – стање шума по мешовитости

| Газдинска класа | P | % | V | % | V/ha | Zv | % | Zv / ha | Zv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 383 514 | 0,12 | 100 | 9 | 100 | 72,2 | 0,4 | 100 | 3,2 | 4,4 |
| Висока саст. четинара чиста | 0,12 | 0,08 | 9 | 0,02 | 72,5 | 0,4 | 0,9 | 3,3 | 4,6 |
| 10 381 514 | 6,92 | 81 | 1.472 | 95 | 212,7 | 39,7 | 92 | 5,7 | 2,7 |
| 10 383 514 | 1,63 | 19 | 80 | 5 | 49 | 3,5 | 8 | 2,2 | 4,4 |
| Висока саст. четинара мешовита | 8,55 | 6 | 1.551 | 3 | 181,5 | 43,24 | 5 | 5,1 | 2,8 |
| 10 308 521 | 1,24 | 1 | 64 | 0,2 | 51,6 | 2,6 | 0,2 | 2,1 | 4,0 |
| 10 351 421 | 103,39 | 99 | 38.026 | 100 | 367,8 | 670,8 | 100 | 6,5 | 1,8 |
| Висока саст. тврдих лишћара чиста | 104,63 | 69 | 38.090 | 77 | 364 | 673,4 | 72 | 6,4 | 1,8 |
| 10 301 521 | 13,83 | 36 | 3.357 | 34 | 242,7 | 76,5 | 34 | 5,5 | 2,3 |
| 10 351 421 | 11,04 | 29 | 3.030 | 31 | 274,4 | 58,3 | 31 | 5,3 | 1,9 |
| 10 353 421 | 13,77 | 36 | 3.470 | 35 | 252 | 89,7 | 35 | 6,5 | 2,6 |
| Висока саст. тврдих лишћара мешовита | 38,64 | 25 | 9.857 | 20 | 255,1 | 224,54 | 24 | 5,8 | 2,3 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 151,94 | 30 | 49.507 | 44 | 325,8 | 941,55 | 34 | 6,2 | 1,9 |
| 10 175 311 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 195 312 | 20,54 | 23 | 4.158 | 20 | 202,4 | 90,3 | 20 | 4,4 | 2,2 |
| 10 195 521 | 9,34 | 10 | 3.553 | 17 | 380,4 | 76 | 17 | 8,1 | 2,1 |
| 10 262 441 | 0,96 | 1 | 46 | 0,2 | 47,8 | 1,5 | 0,2 | 1,6 | 3,3 |
| 10 306 521 | 11,32 | 13 | 1.946 | 9 | 171,9 | 56,2 | 13 | 5 | 2,9 |
| 10 325 311 | 4,47 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 360 421 | 41,53 | 47 | 10.761 | 52 | 259,1 | 216,5 | 49 | 5,2 | 2,0 |
| 10 362 421 | 1,08 | 1 | 48 | 0,2 | 44,8 | 1,9 | 0,2 | 1,8 | 4,0 |
| Изданачка саст. тврдих лишћара чиста | 89,54 | 38 | 20.513 | 53 | 229,1 | 442,57 | 46 | 4,9 | 2,2 |
| 10 175 311 | 0,69 | 0,5 | 72 | 0,4 | 104,9 | 1,4 | 0,3 | 2 | 1,9 |
| 10 195 312 | 3,85 | 3 | 832 | 5 | 216,1 | 15,3 | 3 | 4 | 1,8 |
| 10 196 312 | 2,2 | 2 | 159 | 1 | 72,1 | 4,9 | 1 | 2,2 | 3,1 |
| 10 197 312 | 14,35 | 10 | 1.032 | 6 | 71,9 | 41,3 | 8 | 2,9 | 4,0 |
| 10 215 212 | 2,56 | 2 | 443 | 2 | 173 | 10,3 | 2 | 4 | 2,3 |
| 10 262 441 | 26,03 | 18 | 2.311 | 13 | 88,8 | 92,5 | 18 | 3,6 | 4,0 |
| 10 306 521 | 22,85 | 16 | 4.057 | 22 | 177,6 | 104,1 | 20 | 4,6 | 2,6 |
| 10 307 521 | 0,96 | 1 | 139 | 1 | 144,3 | 5,5 | 1 | 5,8 | 4,0 |
| 10 308 521 | 1,16 | 1 | 52 | 0,3 | 44,6 | 1,9 | 0,4 | 1,7 | 3,7 |
| 10 325 311 | 0,98 | 1 | 168 | 1 | 171,8 | 4,9 | 1 | 5 | 2,9 |
| 10 337 421 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 360 421 | 56,23 | 39 | 7.600 | 42 | 135,2 | 184,4 | 36 | 3,3 | 2,4 |
| 10 361 421 | 6,71 | 5 | 1.261 | 7 | 187,9 | 38,8 | 8 | 5,8 | 3,1 |
| 10 362 421 | 3,99 | 3 | 166 | 1 | 41,6 | 6,6 | 1 | 1,7 | 4,0 |
| Изданачка саст. тврдих лишћара мешовита | 142,78 | 62 | 18.292 | 47 | 128,1 | 511,9 | 54 | 3,6 | 2,8 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 232,32 | 45 | 38.805 | 35 | 167 | 954,48 | 34 | 4,1 | 2,5 |
| 10 470 421 | 15,19 | 18 | 2.738 | 14 | 180,2 | 99,4 | 13 | 6,5 | 3,6 |
| 10 471 421 | 1,33 | 2 | 124 | 1 | 93,3 | 4,1 | 1 | 3,1 | 3,3 |
| 10 475 514 | 55,87 | 65 | 15.517 | 80 | 277,7 | 605,4 | 81 | 10,8 | 3,9 |
| 10 477 514 | 2,54 | 3 | 473 | 2 | 186,2 | 16 | 2 | 6,3 | 3,4 |
| 10 482 514 | 11,32 | 13 | 449 | 2 | 39,6 | 17,9 | 2 | 1,6 | 4 |
| ВПС четинара чисте | 86,25 | 68 | 19.301 | 80 | 223,8 | 742,77 | 82 | 8,6 | 3,8 |
| 10 470 421 | 0,86 | 2 | 142 | 3 | 165,2 | 5,5 | 3 | 6,4 | 3,9 |
| 10 471 421 | 4,66 | 12 | 797 | 17 | 170,9 | 30,9 | 19 | 6,6 | 3,9 |
| 10 475 514 | 7,81 | 21 | 1.853 | 40 | 237,3 | 56,2 | 34 | 7,2 | 3,0 |
| 10 476 514 | 3,28 | 9 | 196 | 4 | 59,8 | 8,4 | 5 | 2,6 | 4,3 |
| 10 477 514 | 0,27 | 1 | 20 | 0,4 | 75,7 | 0,9 | 1 | 3,3 | 4,3 |
| 10 478 514 | 1,17 | 3 | 82 | 2 | 70,4 | 3,4 | 2 | 2,9 | 4,2 |
| 10 479 313 | 1,26 | 3 | 611 | 13 | 485,1 | 23,6 | 14 | 18,7 | 3,9 |
| 10 482 514 | 18,13 | 48 | 914 | 20 | 50,4 | 36,6 | 22 | 2 | 4,0 |
| ВПС четинара мешовите | 37,44 | 30 | 4.616 | 19 | 123,3 | 165,51 | 17 | 4,4 | 3,6 |
| 10 469 311 | 1,62 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 480 313 | 0,19 | 10 | 10 | 100 | 51,6 | 0,4 | 100 | 2,1 | 4,0 |
| ВПС тврдих лишћара чисте | 1,81 | 2 | 10 | 1 | 5,4 | 0,39 | 1 | 0,2 | 4,0 |
| 10 480 313 | 0,97 | 100 | 50 | 100 | 51,4 | 2 | 100 | 2,1 | 4,0 |
| ВПС тврдих лишћара мешовите | 0,97 | 0,8 | 50 | 0,04 | 51,4 | 2 | 0,2 | 2,1 | 4,0 |
| УКУПНО ВПС | 126,47 | 25 | 23.977 | 21 | 189,6 | 910,67 | 32 | 7,2 | 3,8 |
| УКУПНО НЦ 10 | 510,73 | 21 | 112.288 | 35 | 219,9 | 2.806,7 | 30 | 5,5 | 2,5 |
| 26 262 441 | 2,56 | 35 | 118 | 98 | 46,1 | 4,1 | 97 | 1,6 | 3,5 |
| 26 308 521 | 0,1 | 1 | 3 | 1 | 31,2 | 0,1 | 3 | 1,2 | 4,0 |
| 26 325 311 | 4,68 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачка саст. тврдих лишћара чиста | 7,34 | 13 | 121 | 2 | 16,5 | 4,3 | 2 | 0,6 | 3,5 |
| 26 262 441 | 34,14 | 61 | 2.974 | 58 | 87,1 | 119 | 58 | 3,5 | 4,0 |
| 26 362 421 | 21,91 | 39 | 2.151 | 42 | 98,2 | 86 | 42 | 3,9 | 4,0 |
| Изданачка саст. тврдих лишћара мешовита | 56,05 | 87 | 5.125 | 98 | 91,4 | 205 | 98 | 3,7 | 4,0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 63,39 | 22 | 5.246 | 92 | 82,8 | 209,3 | 92 | 3,3 | 4,0 |
| 26 482 514 | 8,43 | 100 | 443 | 100 | 52,6 | 17,7 | 100 | 2,1 | 100,0 |
| ВПС четинара мешовите | 8,43 | 100 | 443 | 100 | 52,6 | 17,7 | 100 | 2,1 | 100,0 |
| УКУПНО ВПС | 8,43 | 3 | 443 | 8 | 52,6 | 17,7 | 8 | 2,1 | 4,0 |
| 26 266 441 | 211,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРЕ | 211,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 26 | 282,84 | 12 | 5.689 | 2 | 20,1 | 227 | 2 | 0,8 | 4,0 |
| 66 385 514 | 31,95 | 100 | 2.892 | 100 | 90,5 | 115,7 | 100 | 3,6 | 4,0 |
| Висока саст. четинара мешовита | 31,95 | 100 | 2.892 | 100 | 90,5 | 115,7 | 100 | 3,6 | 4,0 |
| УКУПНО ВПС | 31,95 | 46 | 2.892 | 67 | 90,5 | 115,7 | 67 | 3,6 | 4,0 |
| 66 262 441 | 16,4 | 100 | 1.417 | 100 | 86,4 | 56,7 | 100 | 3,5 | 4,0 |
| Изданачка саст. тврдих лишћара чиста | 16,4 | 100 | 1.417 | 100 | 86,4 | 56,7 | 100 | 3,5 | 4,0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 16,4 | 23 | 1.417 | 33 | 86,4 | 56,7 | 33 | 3,5 | 4,0 |
| 66 267 441 | 21,58 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИБЉАК | 21,58 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 66 | 69,93 | 3 | 4.309 | 1 | 61,6 | 172,4 | 2 | 2,5 | 4,0 |
| 81 381 514 | 14,95 | 38 | 1.211 | 50 | 81 | 48,4 | 50 | 3,2 | 4,0 |
| 81 385 514 | 23,66 | 62 | 1.211 | 50 | 51,2 | 48,4 | 50 | 2 | 4,0 |
| Висока саст. четинара мешовита | 38,61 | 69 | 2.422 | 62 | 62,7 | 96,87 | 62 | 2,5 | 4,0 |
| 81 357 463 | 10,93 | 100 | 913 | 100 | 83,6 | 36,5 | 100 | 3,3 | 4,0 |
| Висока саст. четинара и лишћ. мешовита | 10,93 | 20 | 913 | 24 | 83,6 | 36,5 | 24 | 3,3 | 4,0 |
| 81 362 421 | 6,21 | 100 | 547 | 100 | 88,1 | 21,9 | 100 | 3,5 | 4,0 |
| Висока саст. тврдих лишћара чиста | 6,21 | 11 | 547 | 14 | 88,1 | 21,9 | 14 | 3,5 | 4,0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 55,75 | 85 | 3.882 | 78 | 69,6 | 155,2 | 82 | 2,8 | 4,0 |
| 81 360 421 | 9,89 | 100 | 1.130 | 100 | 114,2 | 34 | 100 | 3,4 | 3,0 |
| Изданачка саст. тврдих лишћара мешовита | 9,89 | 100 | 1.130 | 100 | 114,2 | 34 | 100 | 3,4 | 3,0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 9,89 | 15 | 1.130 | 22 | 114,3 | 34 | 18 | 3,4 | 3,0 |
| УКУПНО НЦ 81 | 65,64 | 3 | 5.012 | 2 | 76,4 | 189,3 | 2 | 2,9 | 3,8 |
| 82 381 514 | 19,57 | 15 | 4.437 | 36 | 226,7 | 167,3 | 37 | 8,6 | 3,8 |
| 82 384 514 | 5,32 | 4 | 346 | 3 | 65,1 | 14,3 | 3 | 2,7 | 4,1 |
| 82 385 514 | 108,43 | 82 | 7.537 | 61 | 69,5 | 276,3 | 60 | 2,5 | 3,7 |
| Висока саст. четинара мешовита | 133,32 | 80 | 12.321 | 80 | 92,4 | 457,9 | 81 | 3,4 | 3,7 |
| 82 357 463 | 11,14 | 100 | 1.376 | 100 | 123,5 | 42,7 | 100 | 3,8 | 3,1 |
| Висока саст. четинара и лишћ. мешовита | 11,14 | 7 | 1.376 | 9 | 123,5 | 42,7 | 8 | 3,8 | 3,1 |
| 82 327 421 | 19,13 | 100 | 1.556 | 100 | 81,3 | 62,2 | 100 | 3,3 | 4,0 |
| Висока шума меких лишћара мешовита | 19,13 | 12 | 1.556 | 10 | 81,3 | 62,2 | 11 | 3,3 | 4,0 |
| 82 351 421 | 1,33 | 100 | 166 | 100 | 125 | 3,9 | 100 | 2,9 | 2,3 |
| Висока саст. тврдих лишћара мешовита | 1,33 | 1 | 166 | 1 | 124,8 | 3,9 | 1 | 2,9 | 2,3 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 164,92 | 65 | 15.419 | 70 | 93,5 | 566,7 | 68 | 3,4 | 3,7 |
| 82 308 521 | 41,8 | 99 | 2.663 | 91 | 63,7 | 106,5 | 91 | 2,5 | 4,0 |
| 82 360 421 | 1,18 | 1 | 258 | 9 | 218,5 | 6,6 | 9 | 5,6 | 2,6 |
| Изданачка саст. тврдих лишћара мешовита | 42,98 | 100 | 2.921 | 100 | 68 | 113,1 | 100 | 2,6 | 3,9 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 42,98 | 17 | 2.921 | 13 | 68 | 113,1 | 15 | 2,6 | 3,9 |
| 82 475 514 | 7,9 | 100 | 1.698 | 100 | 215 | 70,4 | 100 | 8,9 | 4,1 |
| ВПС четинара чисте | 7,9 | 26 | 1.698 | 46 | 214,9 | 70,4 | 47 | 8,9 | 4,1 |
| 82 475 514 | 0,5 | 2 | 63 | 3 | 126,3 | 2,8 | 4 | 5,6 | 4,4 |
| 82 477 514 | 1,96 | 5 | 165 | 8 | 84,3 | 7,2 | 9 | 3,7 | 4,4 |
| 82 482 514 | 28,83 | 93 | 1.730 | 88 | 60 | 69,2 | 88 | 2,4 | 4,0 |
| ВПС четинара мешовите | 31,29 | 74 | 1.958 | 54 | 62,6 | 79,2 | 53 | 2,5 | 4,0 |
| УКУПНО ВПС | 39,19 | 16 | 3.656 | 17 | 93,3 | 149,6 | 17 | 3,8 | 4,1 |
| 82 266 441 | 5,45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРА | 5,45 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 82 | 252,54 | 11 | 21.996 | 7 | 87,1 | 829,4 | 9 | 3,3 | 3,8 |
| 83 381 514 | 77,74 | 97 | 14.582 | 99 | 187,6 | 523,9 | 99 | 6,7 | 3,6 |
| 83 385 514 | 2,19 | 3 | 115 | 1 | 52,6 | 4,6 | 1 | 2,1 | 4,0 |
| Висока саст. четинара чиста | 79,93 | 10 | 14.697 | 12 | 183,9 | 528,5 | 16 | 6,6 | 3,6 |
| 83 381 514 | 169,48 | 38 | 26.557 | 53 | 156,7 | 890,5 | 49 | 5,3 | 3,4 |
| 83 382 514 | 15,72 | 4 | 2.579 | 5 | 164 | 85,3 | 5 | 5,4 | 3,3 |
| 83 384 514 | 1,60 | 0,4 | 113 | 0,2 | 70,4 | 4,1 | 0,2 | 2,6 | 3,7 |
| 83 385 514 | 259,1 | 58 | 20.774 | 42 | 80,2 | 830,3 | 46 | 3,2 | 4,0 |
| Висока саст. четинара мешовита | 445,9 | 58 | 50.023 | 42 | 112,2 | 1.810,3 | 53 | 4,1 | 3,6 |
| 83 357 463 | 16,71 | 43 | 1.551 | 30 | 92,8 | 37,1 | 30 | 2,2 | 2,4 |
| 83 393 463 | 22,58 | 57 | 3.576 | 70 | 158,4 | 87,6 | 70 | 3,9 | 2,4 |
| Висока саст. четинара и лишћ. мешовита | 39,29 | 5 | 5.128 | 4 | 130,5 | 124,72 | 4 | 3,2 | 2,4 |
| 83 321 421 | 10,84 | 42 | 930 | 52 | 85,8 | 33,6 | 52 | 3,1 | 3,6 |
| 83 322 421 | 2,66 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 327 421 | 11,8 | 47 | 848 | 48 | 71,9 | 33,9 | 48 | 2,9 | 4,0 |
| Висока састојина меких лишћара мешовита | 25,3 | 3 | 1.778 | 1 | 70,3 | 67,5 | 2 | 2,7 | 3,8 |
| 83 351 421 | 32,76 | 24 | 8.646 | 21 | 263,9 | 159,7 | 22 | 4,9 | 1,8 |
| 83 352 421 | 101,95 | 76 | 31.758 | 79 | 311,5 | 551,5 | 78 | 5,4 | 1,7 |
| Висока саст. тврдих лишћара чиста | 134,71 | 18 | 40.404 | 34 | 299,9 | 711,2 | 21 | 5,3 | 1,8 |
| 83 302 521 | 1,42 | 4 | 90 | 1 | 63,4 | 2,1 | 1 | 1,5 | 2,4 |
| 83 351 421 | 21,27 | 52 | 6.038 | 87 | 283,9 | 116,4 | 87 | 5,5 | 1,9 |
| 83 362 421 | 17,94 | 44 | 849 | 12 | 47,3 | 34 | 12 | 1,9 | 4,0 |
| Висока саст. тврдих лишћара мешовита | 40,63 | 5 | 6.977 | 6 | 171,7 | 152,5 | 4 | 3,8 | 2,2 |
| УКУПНО ВИСОКЕ | 765,76 | 64 | 119.007 | 70 | 155,4 | 3.394,76 | 67 | 4,4 | 2,9 |
| 83 327 421 | 1,22 | 100 | 87 | 100 | 71,3 | 3,5 | 100 | 2,8 | 4,0 |
| Изданачке меких лишћара чисте | 1,22 | 1 | 87 | 0,4 | 71,2 | 3,5 | 0,4 | 2,9 | 4,0 |
| 83 330 421 | 0,76 | 100 | 47 | 47 | 62,4 | 2,1 | 100 | 2,8 | 4,5 |
| Изданачке меких лишћара мешовите | 0,76 | 0,4 | 47 | 0,2 | 62,4 | 2,1 | 0,2 | 2,8 | 4,4 |
| 83 262 441 | 0,67 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 306 521 | 12,02 | 16 | 1.373 | 10 | 114,2 | 44,4 | 15 | 3,7 | 3,2 |
| 83 308 521 | 2,73 | 4 | 87 | 1 | 32 | 3,5 | 1 | 1,3 | 4,0 |
| 83 325 311 | 9,94 | 13 | 210 | 2 | 21,1 | 10,9 | 4 | 1,1 | 5,2 |
| 83 360 421 | 49,42 | 65 | 11.428 | 86 | 231,2 | 231,2 | 78 | 4,7 | 2,0 |
| 83 362 421 | 1,71 | 2 | 121 | 1 | 70,6 | 4,8 | 2 | 2,8 | 4,0 |
| Изданачка саст. тврдих лишћара чиста | 76,49 | 37 | 13.218 | 52 | 172,8 | 294,8 | 44 | 3,9 | 2,2 |
| 83 175 311 | 0,39 | 0,2 | 26 | 0,1 | 66,7 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 2,8 |
| 83 196 312 | 1,55 | 1 | 228 | 2 | 147,1 | 4,5 | 1 | 2,9 | 2,0 |
| 83 197 312 | 1,42 | 1 | 117 | 1 | 82,7 | 4,7 | 1 | 3,3 | 4,0 |
| 83 262 441 | 10,32 | 8 | 617 | 5 | 59,8 | 24,7 | 7 | 2,4 | 4,0 |
| 83 306 521 | 14,65 | 12 | 2.307 | 19 | 157,4 | 68,8 | 18 | 4,7 | 3,0 |
| 83 308 521 | 68,18 | 55 | 4.195 | 35 | 61,5 | 167,8 | 45 | 2,5 | 4,0 |
| 83 360 421 | 22,57 | 18 | 3.986 | 33 | 176,6 | 86,7 | 23 | 3,8 | 2,2 |
| 83 362 421 | 6,49 | 5 | 449 | 4 | 69,2 | 18 | 5 | 2,8 | 4,0 |
| Изданачка саст. тврдих лишћара мешовита | 125,57 | 62 | 11.925 | 48 | 95 | 375,9 | 56 | 3 | 3,2 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ | 204,04 | 17 | 25.278 | 15 | 123,9 | 676,3 | 13 | 3,3 | 2,7 |
| 83 467 421 | 3,21 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара чиста | 3,21 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 470 421 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 475 514 | 72,58 | 41 | 14.393 | 70 | 198,3 | 559,6 | 69 | 7,7 | 3,9 |
| 83 476 514 | 6,15 | 4 | 1.345 | 7 | 218,7 | 51,9 | 6 | 8,4 | 3,9 |
| 83 477 514 | 1,58 | 1 | 143 | 1 | 90,8 | 6,4 | 1 | 4 | 4,4 |
| 83 482 514 | 90,68 | 52 | 4.742 | 22 | 52,3 | 189,7 | 24 | 2,1 | 4,2 |
| ВПС четинара чисте | 174,99 | 83 | 20.623 | 83 | 117,9 | 807,5 | 81 | 4,6 | 3,9 |
| 83 475 514 | 25,16 | 79 | 3.946 | 93 | 156,8 | 177,8 | 93 | 7,1 | 4,5 |
| 83 482 514 | 7,13 | 21 | 293 | 7 | 41,1 | 11,7 | 7 | 1,6 | 4,2 |
| ВПС четинара мешовите | 32,29 | 15 | 4.239 | 17 | 131,3 | 189,5 | 19 | 5,9 | 4,5 |
| УКУПНО ВПС | 210,49 | 18 | 24.862 | 15 | 118,1 | 997 | 20 | 4,7 | 4,0 |
| 83 266 441 | 21,51 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИКАРЕ | 21,51 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 83 | 1201,8 | 50 | 169.147 | 53 | 140,7 | 5.068,1 | 55 | 4,2 | 3,0 |
| УКУПНО ГЈ | 2383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 3,9 | 2,9 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| Газдинска класа | P | % | V | % | V/ha | Zv | % | Zv / ha | Zv/V% |
| Високе чисте | 319,39 | 28 | 93.199 | 49 | 291,8 | 1913,5 | 37 | 6 | 2,1 |
| Високе мешовите | 850,93 | 72 | 97.508 | 51 | 114,6 | 3.260,5 | 63 | 3,8 | 3,3 |
| Укупно високе | 1170,32 | 49 | 190.708 | 60 | 163 | 5174 | 56 | 4,4 | 2,7 |
| Изданачке чисте | 190,99 | 34 | 35.356 | 47 | 185,1 | 801,8 | 39 | 4,2 | 2,3 |
| Изданачке мешовите | 378,03 | 66 | 39.440 | 53 | 104,3 | 1242 | 61 | 3,3 | 3,1 |
| Укупно изданачке | 569,02 | 24 | 74.796 | 23 | 131,4 | 2.043,8 | 22 | 3,6 | 2,7 |
| ВПС чисте | 269,14 | 70 | 41.622 | 79 | 154,6 | 1.620,7 | 78 | 6 | 3,9 |
| ВПС мешовите | 115,44 | 30 | 11.316 | 21 | 98 | 454,3 | 22 | 3,9 | 4,0 |
| Укуоно ВПС | 384,58 | 16 | 52.938 | 17 | 137,7 | 2.075 | 22 | 5,4 | 3,9 |
| Шикаре | 237,98 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибљаци | 21,58 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ: | 2383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 3,9 | 2,9 |
| УКУПНО ЧИСТЕ: | 779,52 | 33 | 170.178 | 53 | 218,3 | 4.336 | 47 | 5,6 | 2,5 |
| УКУНО МЕШОВИТЕ: | 1.344,4 | 56 | 148.264 | 47 | 110,3 | 4.956,9 | 53 | 3,7 | 3,3 |
| ШИКАРЕ: | 237,98 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ШИБЉАЦИ: | 21,58 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ: | 2.383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 3.9 | 2.9 |

Разноликост станишних услова у оквиру којих се распростире ова газдинска јединица, као и вештачке интервенције спроведене у прошлости (уношење врста) опредељују ову јединицу као изузетно хетерогену у погледу састава врста које је насељавају. Стога и стање по мешовитости, приказано у табелама, указује на доминацију мешовитих састојина, у распону 47-56 % у односу на основне показатеље.

Како мешовитост посматрамо као пожељну карактеристику са више различитих аспеката, стање по овом параметру се за ову јединицу може оценити као задовољавајуће.

## 4.6. СТАЊЕ ШУМА ПО ВРСТАМА ДРВЕЋА

Географско-климатски услови у којима се распростире ова газдинска јединица, са прелазима из брдског у планинско подручје, као и вештачке интервенције у прошлости, у виду пошумљавања и уношења врста, условили су и изразиту хетерогеност врста што се може видети у табели која следи.

Табела 17. – стање шума по врстама дрвећа

| Врста | V m³ | % | Zv m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Орах | 10 | 0,01 | 0,4 |
| ОМЛ | 23 | 0,02 | 0,3 |
| Граб | 492 | 0,44 | 9,8 |
| Цер | 10.023 | 8,93 | 227,1 |
| Крупнолисна липа | 59 | 0,05 | 1,4 |
| Сладун | 894 | 0,80 | 19,5 |
| Трешња | 258 | 0,23 | 4,3 |
| ОТЛ | 1.080 | 0,96 | 35,8 |
| Црни јасен | 645 | 0,57 | 20,8 |
| Црни граб | 2.674 | 2,38 | 103,0 |
| Китњак | 10.377 | 9,24 | 278,6 |
| Јасика | 5 | <0,01 | 0,2 |
| Бреза | 2 | <0,01 | 0,1 |
| Буква | 61.255 | 54,53 | 1.179,4 |
| Планински брест | 13 | 0,01 | 0,4 |
| Бели јасен | 28 | 0,02 | 0,5 |
| Јавор | 155 | 0,14 | 3,5 |
| Јела | 83 | 0,07 | 1,5 |
| Смрча | 3.723 | 3,32 | 135,9 |
| Црни бор | 18.596 | 16,56 | 711,5 |
| Бели бор | 904 | 0,81 | 34,6 |
| Багрем | 287 | 0,26 | 9,3 |
| Дуглазија | 630 | 0,56 | 25,9 |
| Ариш | 71 | 0,06 | 2,9 |
| Укупно НЦ 10 | 112.288 | 100,00 | 2.806,7 |
| ОТЛ | 129 | 2,27 | 5,2 |
| Црни јасен | 208 | 3,66 | 8,3 |
| Црни граб | 2.906 | 51,08 | 115,7 |
| Китњак | 81 | 1,42 | 3,2 |
| Буква | 1.995 | 35,07 | 79,8 |
| Црни бор | 370 | 6,50 | 14,8 |
| Укупно НЦ 26 | 5.689 | 100,00 | 227,0 |
| Црни граб | 1.701 | 39,48 | 68,0 |
| Китњак | 443 | 10,28 | 17,7 |
| Бреза | 293 | 6,80 | 11,7 |
| Црни бор | 1.872 | 43,44 | 74,9 |
| Укупно НЦ 66 | 4.309 | 100,00 | 172,4 |
| ОТЛ | 74 | 1,48 | 3,0 |
| Бреза | 526 | 10,49 | 20,4 |
| Буква | 1.595 | 31,82 | 56,9 |
| Јела | 381 | 7,60 | 12,1 |
| Црни бор | 2.219 | 44,27 | 88,7 |
| Бели бор | 218 | 4,35 | 8,2 |
| Укупно НЦ 81 | 5.012 | 100,00 | 189,3 |
| ОМЛ | 186 | 0,85 | 7,4 |
| Цер | 5 | 0,02 | 0,2 |
| ОТЛ | 1.318 | 5,99 | 48,8 |
| Црни јасен | 13 | 0,06 | 0,1 |
| Црни граб | 472 | 2,15 | 18,6 |
| Китњак | 2.231 | 10,14 | 88,4 |
| Бреза | 2.445 | 11,12 | 94,6 |
| Буква | 1.389 | 6,31 | 44,1 |
| Јела | 677 | 3,08 | 20,4 |
| Црни бор | 12.334 | 56,07 | 468,5 |
| Бели бор | 926 | 4,21 | 38,2 |
| Укупно НЦ 82 | 21.996 | 100,00 | 829,4 |
| ОМЛ | 325 | 0,19 | 7,2 |
| Граб | 329 | 0,19 | 8,4 |
| Цер | 702 | 0,42 | 20,0 |
| Крупнолисна липа | 16 | 0,01 | 0,3 |
| Сладун | 24 | 0,01 | 0,8 |
| Трешња | 54 | 0,03 | 0,9 |
| ОТЛ | 3.392 | 2,01 | 130,7 |
| Црни јасен | 152 | 0,09 | 2,7 |
| Црни граб | 1.851 | 1,09 | 71,6 |
| Китњак | 11.198 | 6,62 | 394,3 |
| Јасика | 2 | <0,01 | 0,1 |
| Бреза | 4.427 | 2,62 | 162,9 |
| Мачија леска | 19 | 0,01 | 0,3 |
| Буква | 63.657 | 37,63 | 1.200,2 |
| Бели јасен | 148 | 0,09 | 2,9 |
| Јавор | 701 | 0,41 | 17,1 |
| Јела | 3.875 | 2,29 | 104,2 |
| Смрча | 52 | 0,03 | 2,1 |
| Црни бор | 75.438 | 44,60 | 2.842,8 |
| Бели бор | 2.568 | 1,52 | 87,5 |
| Багрем | 219 | 0,13 | 11,2 |
| Укупно НЦ 83 | 169.147 | 100,00 | 5.068,1 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1 (лишћари/четинари) |
| Врста | V m³ | % | Zv m³ |
| Орах | 10 | 0,01 | 0,4 |
| ОМЛ | 534 | 0,28 | 14,9 |
| Граб | 821 | 0,42 | 18,1 |
| Цер | 10.730 | 5,55 | 247,3 |
| Крупнолисна липа | 74 | 0,04 | 1,7 |
| Сладун | 918 | 0,47 | 20,3 |
| Трешња | 312 | 0,16 | 5,2 |
| ОТЛ | 5.993 | 3,10 | 223,4 |
| Црни јасен | 1.019 | 0,53 | 31,9 |
| Црни граб | 9.604 | 4,96 | 376,9 |
| Китњак | 24.330 | 12,57 | 782,2 |
| Јасика | 7 | <0,01 | 0,3 |
| Бреза | 7.693 | 3,98 | 289,7 |
| Мечија леска | 19 | 0,01 | 0,3 |
| Буква | 129.890 | 67,13 | 2.560,5 |
| Планински брест | 13 | 0,01 | 0,4 |
| Бели јасен | 177 | 0,09 | 3,4 |
| Јавор | 856 | 0,44 | 20,6 |
| Багрем | 506 | 0,26 | 20,4 |
| Укупно лишћари: | 193.504 | 60,76 | 4.618,0 |
| Јела | 5.016 | 4,01 | 138,4 |
| Смрча | 3.775 | 3,02 | 138,0 |
| Црни бор | 110.829 | 88,71 | 4.201,2 |
| Бели бор | 4.616 | 3,69 | 168,4 |
| Дуглазија | 630 | 0,50 | 25,9 |
| Ариш | 71 | 0,06 | 2,9 |
| Укупно четинари: | 124.937 | 39,23 | 4.674,8 |
| Укупно ГЈ: | 318.442 | 100,00 | 9.292,9 |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2 (укупно) |
| Орах | 10 | <0,01 | 0,4 |
| ОМЛ | 534 | 0,17 | 14,9 |
| Граб | 821 | 0,26 | 18,1 |
| Цер | 10.730 | 3,37 | 247,3 |
| Крупнолисна липа | 74 | 0,02 | 1,7 |
| Сладун | 918 | 0,29 | 20,3 |
| Трешња | 312 | 0,10 | 5,2 |
| ОТЛ | 5.993 | 1,88 | 223,4 |
| Црни јасен | 1.019 | 0,32 | 31,9 |
| Црни граб | 9.604 | 3,02 | 376,9 |
| Китњак | 24.330 | 7,64 | 782,2 |
| Јасика | 7 | <0,01 | 0,3 |
| Бреза | 7.693 | 2,42 | 289,7 |
| Мечија леска | 19 | 0,01 | 0,3 |
| Буква | 129.890 | 40,76 | 2.560,5 |
| Планински брест | 13 | <0,01 | 0,4 |
| Бели јасен | 177 | 0,06 | 3,4 |
| Јавор | 856 | 0,27 | 20,6 |
| Јела | 5.016 | 1,58 | 138,4 |
| Смрча | 3.775 | 1,19 | 138,0 |
| Црни бор | 110.829 | 34,80 | 4.201,2 |
| Бели бор | 4.616 | 1,45 | 168,4 |
| Багрем | 506 | 0,16 | 20,4 |
| Дуглазија | 630 | 0,20 | 25,9 |
| Ариш | 71 | 0,02 | 2,9 |
| Укупно ГЈ: | 318.442 | 100,00 | 9.292,9 |

Ова газдинска јединица се највећим делом налази у вишим планинским зонама где се, поред букве као најраспрострањеније врсте наших простора, јављају и природне састојине четинарских врста, црног и белог бора и јеле. Ипак и ту су, као и на ширем подручју ваљевских планина, у доминацији лишћарске врсте, са 61 % у укупној запремини. Међу лишћарима, и у целини, као што се може видети у табели, најзначајнија врста је буква. Она заузима 67 % запремине међу лишћарским врстама, и 41 % у укупној запремини. Поред букве треба поменути црни бор, који као природна врста на овом подручју има значајнију улогу, са 89 % у укупној запремини четинара, и 35 % у укупној запремини јединице.

## 4.7. СТАЊЕ ШУМА ПО ДЕБЉИНСКОЈ СТРУКТУРИ

Табела 18. – стање шума према дебљинској структури

| Газдинска класа | P ha | V m³ | ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА | Zv m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 cm | 11-20 cm | 21-30 cm | 31-40 cm | 41-50 cm | 51-60 cm | 61-70 cm | 71-80 cm |  |
|  |  |  | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII |  |
| 10301521 | 13,83 | 3.357,1 |  | 173,2 | 724,4 | 1.494,6 | 642 | 322,8 |  |  | 76,5 |
| 10351421 | 114,43 | 41.055,5 |  | 2.288,7 | 11.741,5 | 17.610,6 | 7.409,0 | 1.550,1 | 455,7 |  | 729,2 |
| 10353421 | 13,77 | 3.470,2 |  | 140,9 | 2.015,8 | 1.200,0 | 113,6 |  |  |  | 89,7 |
| Високе шуме тврдих л. | 142,03 | 47,882,8 |  | 2,602,7 | 14,481,7 | 20,305,3 | 8,164,5 | 1,872,9 | 455,7 |  | 895,4 |
| 10381514 | 6,92 | 1.471,6 |  | 115,5 | 230 | 509,3 | 403,6 | 213,3 |  |  | 39,7 |
| 10383514 | 1,75 | 88,6 |  | 39,6 | 48,9 |  |  |  |  |  | 3,9 |
| Високе шуме четинара. | 8,67 | 1.560,1 |  | 155,1 | 278,9 | 509,3 | 403,6 | 213,3 |  |  | 43,6 |
| 10175311 | 0,99 | 72,4 |  | 59,1 | 13,2 |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 10195312 | 24,39 | 4.989,8 | 3 | 973,9 | 1.639,2 | 1.721,3 | 505,8 | 146,6 |  |  | 105,7 |
| 10195521 | 9,34 | 3.553,0 |  | 356,8 | 1.563,6 | 1.148,3 | 484,3 |  |  |  | 76 |
| 10196312 | 2,2 | 158,7 | 4,7 | 107,5 | 46,4 |  |  |  |  |  | 4,9 |
| 10215212 | 2,56 | 442,8 |  | 58,1 | 120,2 | 203 | 61,5 |  |  |  | 10,3 |
| 10262441 | 26,99 | 2.357,3 | 3,4 | 2.354,0 |  |  |  |  |  |  | 94 |
| 10306521 | 34,17 | 6.003,5 | 17,1 | 1.089,0 | 3.376,3 | 1.198,8 | 322,3 |  |  |  | 160,3 |
| 10307521 | 0,96 | 138,5 |  | 39 | 99,5 |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 10325311 | 5,45 | 168,3 |  | 26,9 | 41,1 | 100,3 |  |  |  |  | 4,9 |
| 10337421 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10360421 | 97,76 | 18.361,3 | 10,7 | 1.759,0 | 7.579,9 | 7.273,2 | 1.507,3 | 123,5 | 107,6 |  | 400,9 |
| 10361421 | 6,71 | 1.261,0 | 13,8 | 296,3 | 920,2 | 30,7 |  |  |  |  | 38,8 |
| Изданачке ш. т лишћара | 211,74 | 37.506,6 | 52,7 | 7.119,7 | 15.399,7 | 11.675,6 | 2.881,2 | 270,1 | 107,6 |  | 902,7 |
| 10469311 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС осталих лишћара | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10470421 | 16,05 | 2.879,8 |  | 1.612,3 | 1.182,5 | 85 |  |  |  |  | 104,8 |
| 10471421 | 5,99 | 920,7 |  | 476 | 428,5 | 16,2 |  |  |  |  | 35 |
| 10475514 | 63,68 | 17.370,7 |  | 2.714,7 | 9.628,3 | 4.771,0 | 256,7 |  |  |  | 661,6 |
| 10476514 | 3,28 | 196,2 |  | 196,2 |  |  |  |  |  |  | 8,4 |
| 10477514 | 2,81 | 493,4 |  | 131 | 362,4 |  |  |  |  |  | 16,9 |
| 10478514 | 1,17 | 82,3 |  | 68,8 | 13,6 |  |  |  |  |  | 3,4 |
| 10479313 | 1,26 | 611,2 |  | 42,3 | 171,3 | 230,8 | 166,8 |  |  |  | 23,6 |
| ВПС четинара | 94,24 | 22.554,3 |  | 5.241,3 | 11.786,5 | 5.103,1 | 423,5 |  |  |  | 853,8 |
| 10197312 | 14,35 | 1.031,8 |  | 97,2 | 934,6 |  |  |  |  |  | 41,3 |
| 10308521 | 2,4 | 115,8 |  | 14,6 | 101,2 |  |  |  |  |  | 4,5 |
| 10362421 | 5,07 | 214,4 |  | 44,7 | 169,8 |  |  |  |  |  | 8,6 |
| 10480313 | 1,16 | 59,7 |  | 10,5 | 49,2 |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 10482514 | 29,45 | 1.362,6 |  | 902,4 | 460,2 |  |  |  |  |  | 54,5 |
| Девастиране састојине | 52,43 | 2.784,3 |  | 1.069,32 | 1.714,93 |  |  |  |  |  | 111,22 |
| УКУПНО НЦ 10 | 510,73 | 112.288,1 | 52,7 | 16.188,2 | 43.661,7 | 37.593,2 | 11.872,7 | 2.356,3 | 563,2 |  | 2.806,7 |
| 26262441 | 36,7 | 3.092,4 | 12,4 | 822,7 | 2.257,3 |  |  |  |  |  | 123,1 |
| 26325311 | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Изданачке ш. т лишћара | 41,38 | 3.092,4 | 12,4 | 822,7 | 2.257,3 |  |  |  |  |  | 123,1 |
| 26308521 | 0,1 | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 26362421 | 21,91 | 2.150,6 |  | 559,9 | 1.590,7 |  |  |  |  |  | 86 |
| 26482514 | 8,43 | 443,2 |  | 102,1 | 341,2 |  |  |  |  |  | 17,7 |
| Девастиране састојине | 30,44 | 2.597,0 |  | 662 | 1.935,0 |  |  |  |  |  | 103,9 |
| 26266441 | 211,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шикаре | 211,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 26 | 282,84 | 5.689,3 | 12,4 | 1.484,6 | 4.192,3 |  |  |  |  |  | 227 |
| 66262441 | 16,4 | 1.417,0 |  |  | 1.417,0 |  |  |  |  |  | 56,7 |
| Изданачке ш. т лишћара | 16,4 | 1.417,0 |  |  | 1.417,0 |  |  |  |  |  | 56,7 |
| 66385514 | 31,95 | 2.892,1 |  | 1.019,8 | 1.872,3 |  |  |  |  |  | 115,7 |
| Девастиране састојине | 31,95 | 2.892,1 |  | 1.019,8 | 1.872,3 |  |  |  |  |  | 115,7 |
| 66267441 | 21,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Шибљаци | 21,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| УКУПНО НЦ 66 | 69,93 | 4.309,1 |  | 1.019,8 | 3.289,2 |  |  |  |  |  | 172,4 |
| 81357463 | 10,93 | 913,4 |  | 100,3 | 813,1 |  |  |  |  |  | 36,5 |
| Високе шуме чет и лиш | 10,93 | 913,4 |  | 100,3 | 813,1 |  |  |  |  |  | 36,5 |
| 81381514 | 14,95 | 1.211,1 |  |  | 1.211,1 |  |  |  |  |  | 48,4 |
| Високе шуме четинара | 14,95 | 1.211,1 |  |  | 1.211,1 |  |  |  |  |  | 48,4 |
| 81360421 | 9,89 | 1.129,6 |  | 377 | 579,3 | 53,7 | 119,6 |  |  |  | 34 |
| Изданачке ш. т лишћара | 9,89 | 1.129,6 |  | 377 | 579,3 | 53,7 | 119,6 |  |  |  | 34 |
| 81362421 | 6,21 | 547,3 |  | 73,8 | 473,5 |  |  |  |  |  | 21,9 |
| 81385514 | 23,66 | 1.210,7 |  | 184,3 | 1.026,4 |  |  |  |  |  | 48,4 |
| Девастиране састојине | 29,87 | 1.758,0 |  | 258,1 | 1.499,9 |  |  |  |  |  | 70,3 |
| УКУПНО НЦ 81 | 65,64 | 5.012,1 |  | 735,5 | 4.103,4 | 53,7 | 119,6 |  |  |  | 189,3 |
| 82351421 | 1,33 | 166,2 |  | 29,8 | 87,6 | 48,8 |  |  |  |  | 3,9 |
| Високе шуме тврдих л. | 1,33 | 166,2 |  | 29,8 | 87,6 | 48,8 |  |  |  |  | 3,9 |
| 82357463 | 11,14 | 1.375,9 |  | 291,8 | 736,2 | 267 | 26,6 | 54,4 |  |  | 42,7 |
| Високе шуме чет и лиш | 11,14 | 1.375,9 |  | 291,8 | 736,2 | 267 | 26,6 | 54,4 |  |  | 42,7 |
| 82381514 | 19,57 | 4.437,4 |  | 644 | 1.118,6 | 915,3 | 1.442,6 |  | 126,4 | 190,5 | 167,3 |
| 82384514 | 5,32 | 346,2 |  | 64 | 152,6 | 129,7 |  |  |  |  | 14,3 |
| Високе шуме четинара. | 24,89 | 4.783,7 |  | 708 | 1.271,2 | 1.045,0 | 1.442,6 |  | 126,4 | 190,5 | 181,6 |
| 82360421 | 1,18 | 257,9 | 1,5 | 56,7 | 116,6 | 83,1 |  |  |  |  | 6,6 |
| Изданачке ш. т лишћара | 1,18 | 257,9 | 1,5 | 56,7 | 116,6 | 83,1 |  |  |  |  | 6,6 |
| 82475514 | 8,4 | 1.761,4 |  | 262,7 | 1.099,3 | 351,6 | 47,8 |  |  |  | 73,2 |
| 82477514 | 1,96 | 165,2 |  | 87,3 | 77,9 |  |  |  |  |  | 7,2 |
| ВПС четинара | 10,36 | 1.926,5 |  | 349,99 | 1.177,2 | 351,6 | 47,8 |  |  |  | 80,4 |
| 82308521 | 41,8 | 2.662,7 |  | 1.233,1 | 1.429,6 |  |  |  |  |  | 106,5 |
| 82327421 | 19,13 | 1.556,0 |  | 0 | 1.556,0 |  |  |  |  |  | 62,2 |
| 82385514 | 108,43 | 7.537,4 |  | 2.749,9 | 4.787,5 |  |  |  |  |  | 276,3 |
| 82482514 | 28,83 | 1.729,6 |  | 994,5 | 735,1 |  |  |  |  |  | 69,2 |
| Девастиране састојине | 198,19 | 13.485,6 |  | 4.977,5 | 8.508,1 |  |  |  |  |  | 514,2 |
| 82266441 | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шикаре | 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 82 | 252,54 | 21.995,8 | 1,5 | 6.413,7 | 11.896,8 | 1.795,5 | 1.516,9 | 54,4 | 126,4 | 190,5 | 829,4 |
| 83302521 | 1,42 | 90 |  | 12,1 | 35,7 | 23,4 | 18,8 |  |  |  | 2,1 |
| 83351421 | 54,03 | 14.684,0 |  | 1.131,5 | 2.832,1 | 6.160,7 | 3.077,0 | 1.282,2 | 200,6 |  | 276,2 |
| 83352421 | 101,95 | 31.758,1 |  | 1.377,9 | 4.063,5 | 10.125,4 | 9.337,6 | 3.999,0 | 2.160,5 | 694,2 | 551,5 |
| Високе шуме тврдих л. | 157,4 | 46.532,1 |  | 2.521,5 | 6.931,3 | 16.309,4 | 12.433,4 | 5.281,2 | 2.361,0 | 694,2 | 829,8 |
| 83321421 | 10,84 | 929,6 |  | 712,1 | 158,9 | 58,5 |  |  |  |  | 33,6 |
| 83322421 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе шуме меких л. | 13,5 | 929,6 |  | 712,1 | 158,9 | 58,5 |  |  |  |  | 33,6 |
| 83357463 | 16,71 | 1.551,5 |  | 238,8 | 478,2 | 494,5 | 170,2 | 116,6 | 53,2 |  | 37,1 |
| 83393463 | 22,58 | 3.576,4 |  | 477,9 | 1.154,2 | 1.392,8 | 426 | 125,4 |  |  | 87,6 |
| Високе шуме чет и лиш | 39,29 | 5.127,9 |  | 716,7 | 1.632,4 | 1.887,4 | 596,2 | 242 | 53,2 |  | 124,7 |
| 83381514 | 247,22 | 41.139,3 |  | 4.795,5 | 14.454,8 | 13.838,0 | 6.051,1 | 1.474,5 | 373,1 | 152,3 | 1,414,4 |
| 83382514 | 15,72 | 2.578,7 |  | 209,2 | 820,2 | 1.026,5 | 522,9 |  |  |  | 85,3 |
| 83384514 | 1,6 | 112,7 |  | 10,7 | 67,9 | 34,1 |  |  |  |  | 4,1 |
| Високе шуме четинара. | 264,54 | 43.830,7 |  | 5.015,4 | 15.342,8 | 14.898,5 | 6.574,0 | 1.474,5 | 373,1 | 152,3 | 1.503,9 |
| 83175311 | 0,39 | 26 | 3,2 | 22,8 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 83196312 | 1,55 | 228 |  | 63,5 | 112,2 | 52,3 |  |  |  |  | 4,5 |
| 83262441 | 10,99 | 617 |  | 201,7 | 415,4 |  |  |  |  |  | 24,7 |
| 83306521 | 26,67 | 3.679,6 | 20,2 | 1.305,3 | 2.005,9 | 348,3 |  |  |  |  | 113,3 |
| 83325311 | 9,94 | 209,5 | 21,6 | 187,9 |  |  |  |  |  |  | 10,9 |
| 83360421 | 71,99 | 15.413,5 | 147,3 | 2.243,8 | 5.023,4 | 5.721,9 | 1.915,9 | 361,2 |  |  | 317,9 |
| Изданачке ш. т лишћара | 121,53 | 20.173,7 | 192,2 | 4.024,9 | 7.557,0 | 6.122,5 | 1.915,9 | 361,2 |  |  | 471,9 |
| 83330421 | 0,76 | 47,4 | 2,5 | 32,5 | 12,4 |  |  |  |  |  | 2,1 |
| Изданачке ш. м лишћара | 0,76 | 47,4 | 2,5 | 32,5 | 12,4 |  |  |  |  |  | 2,1 |
| 83467421 | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83470421 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83475514 | 97,74 | 18.338,6 |  | 2.840,4 | 9.093,4 | 5.066,6 | 1.166,7 | 171,5 |  |  | 737,4 |
| 83476514 | 6,15 | 1.345,0 |  | 250,8 | 491,1 | 513,9 | 89,2 |  |  |  | 51,9 |
| 83477514 | 1,58 | 143,5 |  | 89,2 | 54,3 |  |  |  |  |  | 6,4 |
| ВПС четинара | 109,47 | 19.827,0 |  | 3.180,4 | 9.638,8 | 5.580,5 | 1.255,8 | 171,5 |  |  | 795,6 |
| 83197312 | 1,42 | 117,5 |  | 13,6 | 103,8 |  |  |  |  |  | 4,7 |
| 83308521 | 70,91 | 4.282,5 |  | 863,3 | 3.419,2 |  |  |  |  |  | 171,3 |
| 83327421 | 13,02 | 935,4 |  | 48,1 | 887,3 |  |  |  |  |  | 37,4 |
| 83362421 | 26,14 | 1.419,3 |  | 785,9 | 633,3 |  |  |  |  |  | 56,8 |
| 83385514 | 261,29 | 20.889,2 |  | 5.423,8 | 15.465,4 |  |  |  |  |  | 834,9 |
| 83482514 | 97,81 | 5,035,3 |  | 288,4 | 4,746,9 |  |  |  |  |  | 201,4 |
| Девастиране састојине | 470,59 | 32.679,1 |  | 7.423,1 | 25.56,0 |  |  |  |  |  | 1.306,5 |
| 83266441 | 21,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шикаре | 21,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 83 | 1.201,80 | 169.147,4 | 194,8 | 23.626,6 | 66.529,6 | 44.856,8 | 22.775,4 | 7.530,5 | 2.787,3 | 846,5 | 5,068,1 |
| УКУПНО ГЈ: | 2.383,48 | 318.441,8 | 261,3 | 49.468,5 | 133.673,0 | 84.299,2 | 36.284,6 | 9.941,2 | 3.476,9 | 1.037,0 | 9.292,8 |

| Високе шуме тврдих лишћара |
| --- |
| Распоред дрвне запремине по дебљини | V m³ | % |
| Танак материјал (до 30 cm) | 26.655 | 28 |
| Средње јак материјал (31-50 cm) | 57.261 | 61 |
| Јак материјал (преко 50 cm) | 10.665 | 11 |
| Укупно: | 94.581 | 100 |
| Високе шуме четинара |
| Распоред дрвне запремине по дебљини | V m³ | % |
| Танак материјал (до 30 cm) | 23.983 | 47 |
| Средње јак материјал (31-50 cm) | 24.873 | 48 |
| Јак материјал (преко 50 cm) | 2.530 | 5 |
| Укупно: | 51.386 | 100 |
| Изданачке шуме тврдих лишћара |
| Распоред дрвне запремине по дебљини | V m³ | % |
| Танак материјал (до 30 cm) | 39.987 | 63 |
| Средње јак материјал (31-50 cm) | 22.852 | 36 |
| Јак материјал (преко 50 cm) | 739 | 1 |
| Укупно: | 63.577 | 100 |
| ВПС четинара |
| Распоред дрвне запремине по дебљини | V m³ | % |
| Танак материјал (до 30 cm) | 31.374 | 71 |
| Средње јак материјал (31-50 cm) | 12.762 | 29 |
| Јак материјал (преко 50 cm) | 172 | 0 |
| Укупно: | 44.308 | 100 |
| ГЈ |  |  |
| Распоред дрвне запремине по дебљини | V m³ | % |
| Танак материјал (до 30 cm) | 183.403 | 58 |
| Средње јак материјал (31-50 cm) | 120.584 | 38 |
| Јак материјал (преко 50 cm) | 14.455 | 4 |
| Укупно: | 318.442 | 100 |

У претходним табелама приказана је дебљинска структура јединице, и након тога резиме дебљинске структуре за доминирајуће састојинске облике. Уочљиво је да је на подручју јединице у целини у изразитој доминацији танак материјал. Стање је другачије једино у високим шумама тврдих лишћара у којима највећи део дрвне запремине припада средње јаком материјалу. Високе састојине ове јединице махом заузимају њене рубне делове, на којима су геолошка подлога и земљишта богатија и повољнија за развој састојина, па се тако може објаснити њихов повољан распоред дрвне запремине по дебљини.

Насупрот томе код вештачки подигнутих састојина можемо уочити потпуно другачију ситуацију, уз изразиту доминацију танког материјала, односно доминацију млађих састојина, што је делом резултат пошумљавања необраслих површина, или мелиорације девастираних састојина у протеклим раздобљима.

У случају изданачких састојина налазимо сличну ситуацију, односно изразиту доминацију танког материјала, што је последица њихове слабости на овим просторима, на којима доминира серпентинска геолошка подлога и сиромашна, махом скелетна земљишта која се на њој формирају.

Високе састојине четинара показују нешто повољнији распоред средњег и танког материјала, који показују приближно исто учешће у запремини ових састојина.

Може се закључити да овакво стање дебљинске структуре указује на хитност планирања и извођења проредних сеча, као адекватне мере за повећање дебљинског прираста у наредном периоду.

## 4.8. СТАЊЕ САСТОЈИНА ПО СТАРОСТИ (ДОБНИ РАЗРЕДИ)

За ову газдинску јединицу, посматрано у целини, може се констатовати ненормалан размер добних разреда. Иако постоје извесне разлике када се посматрају најзаступљенији састојински облици, односно високе састојине тврдих лишћара, високе састојине четинара, изданачке састојина тврдих лишћара, и вештачки подигнуте састојина четинара, заједничко за све је изразита доминација дозревајућих састојина, односно V-ог добног разреда у случају високих састојина, и VI-ог VII-ог у случају вештачки подигнутих и изданачких. Младе и најмлађе састојине присутне су само унутар вештачки подигнутих састојина захваљујући пошумљавањима вршеним у ранијим раздобљима, и у нешто мањој мери у изданачким састојинама.

Ове констатације су илустроване хистограмимна расподеле по добним разредима за ова четири доминантна и најважнија састојинска облика за ову јединицу. Приказани хистограми односе на ове састојинске облике збирно, у свим газдинским целинама у којима су присутни.

Вишак дозревајућих састојина у протеклом уређајном раздобљу значи вишак зрелих састојина у наступајућем. С обзиром да се ради о великој површини неопходно је на време осмислити и планирати одговарајуће интервенције које би водиле у правцу природне обнове, водећи притом рачуна о поштовању принципа трајности приноса.

Следи најпре табеларни преглед стања по старости састојина, а затим хистограми за доминирајуће састојинске облике.

Табела 19. – стање шума по старости

| Газдинска класа | СВЕГА | D O B N I R A Z R E D I |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слабо обрасло | Добро обрасло | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Наменска целина 10 |
| Високе шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 20 година |
| 10 301 521 | P | 13,83 |  |  |  |  |  | 13,83 |  |  |  |
|  | V | 3.357,1 |  |  |  |  |  | 3.357,1 |  |  |  |
|  | Zv | 76,5 |  |  |  |  |  | 76,5 |  |  |  |
| 10 351 421 | P | 114,43 |  |  |  |  | 61,83 | 52,60 |  |  |  |
|  | V | 41.055,5 |  |  |  |  | 21.395,4 | 19.660,2 |  |  |  |
|  | Zv | 729,2 |  |  |  |  | 385,2 | 344,0 |  |  |  |
| 10 353 421 | P | 13,77 |  |  |  |  | 12,54 | 1,23 |  |  |  |
|  | V | 3.470,2 |  |  |  |  | 3.222,1 | 248,1 |  |  |  |
|  | Zv | 89,7 |  |  |  |  | 84,2 | 5,5 |  |  |  |
| УКУПНО | P | 142,03 |  |  |  |  | 74,37 | 67,66 |  |  |  |
|  | V | 47.882,8 |  |  |  |  | 24.617,5 | 23.265,3 |  |  |  |
|  | Zv | 895,4 |  |  |  |  | 469,4 | 426,0 |  |  |  |
| Високе шуме четинара - ширина добног разреда 20 година |
| 10 381 514 | P | 6,92 |  |  |  |  |  | 6,92 |  |  |  |
|  | V | 1.471,6 |  |  |  |  |  | 1.471,6 |  |  |  |
|  | Zv | 39,7 |  |  |  |  |  | 39,7 |  |  |  |
| 10 383 514 | P | 1,75 |  |  | 0,12 | 1,63 |  |  |  |  |  |
|  | V | 88,6 |  |  | 8,7 | 79,9 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 3,9 |  |  | 0,4 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 8,67 |  |  | 0,12 | 1,63 |  | 6,92 |  |  |  |
|  | V | 1.560,2 |  |  | 8,7 | 79,9 |  | 1.471,6 |  |  |  |
|  | Zv | 43,6 |  |  | 0,4 | 3,5 |  | 39,7 |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара - ширина добног разреда 10 година |
| 10 469 311 | P | 1,62 |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 1,62 |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС четинара - ширина добног разреда 10 година |
| 10 470 421 | P | 16,05 |  |  | 0,33 | 2,99 | 11,22 | 1,51 |  |  |  |
|  | V | 2.879,8 |  |  |  | 373,0 | 2.261 | 245,8 |  |  |  |
|  | Zv | 104,8 |  |  |  | 14,5 | 81,0 | 9,2 |  |  |  |
| 10 471 421 | P | 5,99 |  | 0,50 |  | 0,50 | 4,99 |  |  |  |  |
|  | V | 920,7 |  |  |  | 60,4 | 860,4 |  |  |  |  |
|  | Zv | 35 |  |  |  | 2,7 | 32,3 |  |  |  |  |
| 10 475 421 | P | 63,68 |  |  | 2,16 | 1,98 | 2,01 | 9,19 | 41,67 | 6,67 |  |
|  | V | 17.370,7 |  |  |  | 185,0 | 65,3 | 2.535,9 | 12.844,4 | 1.740,0 |  |
|  | Zv | 661,6 |  |  |  | 12,6 | 3,9 | 101,8 | 484,9 | 58,3 |  |
| 10 476 514 | P | 3,28 |  |  |  | 0,33 |  | 2,95 |  |  |  |
|  | V | 196,2 |  |  |  | 35,3 |  | 160,9 |  |  |  |
|  | Zv | 8,4 |  |  |  | 2,2 |  | 6,2 |  |  |  |
| 10 477 514 | P | 2,81 |  |  | 0,23 | 0,21 |  | 2,10 |  | 0,27 |  |
|  | V | 493,4 |  |  |  | 25,3 |  | 447,7 |  | 20,4 |  |
|  | Zv | 16,9 |  |  |  | 1,4 |  | 14,6 |  | 0,9 |  |
| 10 478 514 | P | 1,17 |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |
|  | V | 82,3 |  |  |  |  | 82,3 |  |  |  |  |
|  | Zv | 3,4 |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |
| 10 479 313 | P | 1,26 |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  | V | 611,2 |  |  |  |  |  |  | 611,2 |  |  |
|  | Zv | 23,6 |  |  |  |  |  |  | 23,6 |  |  |
| УКУПНО | P | 94,24 |  | 0,50 | 2,72 | 6,01 | 19,39 | 15,75 | 42,93 | 6,94 |  |
|  | V | 22.554,2 |  |  |  | 679,0 | 3.269,0 | 3.390,2 | 13.455,6 | 1.760,4 |  |
|  | Zv | 853,7 |  |  |  | 33,4 | 120,6 | 131,9 | 508,5 | 59,2 |  |
| Изданачке шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 10 година |
| 10 175 311 | P | 0,99 |  |  | 0,30 |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  | V | 72,4 |  |  |  |  |  | 72,4 |  |  |  |
|  | Zv | 1,4 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |
| 10 195 312 | P | 24,39 |  | 0,22 |  |  |  |  | 10,48 | 13,69 |  |
|  | V | 4.989,8 |  |  |  |  |  |  | 2.234,3 | 2.755,5 |  |
|  | Zv | 105,7 |  |  |  |  |  |  | 47,6 | 58 |  |
| 10 195 521 | P | 9,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,34 |
|  | V | 3.553 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.553 |
|  | Zv | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
| 10 196 312 | P | 2,20 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |
|  | V | 158,7 |  |  |  |  |  | 158,7 |  |  |  |
|  | Zv | 4,9 |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |
| 10 215 212 | P | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |
|  | V | 442,8 |  |  |  |  |  |  |  | 442,8 |  |
|  | Zv | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |
| 10 262 441 | P | 26,99 |  |  |  |  | 0,96 | 26,03 |  |  |  |
|  | V | 2.357,3 |  |  |  |  | 45,9 | 2.311,5 |  |  |  |
|  | Zv | 94,0 |  |  |  |  | 1,5 | 92,5 |  |  |  |
| 10 306 521 | P | 34,17 |  |  |  | 0,64 |  |  | 6,36 | 26,4 | 0,77 |
|  | V | 6.003,5 |  |  |  |  |  |  | 1.113,9 | 4.780,7 | 108,9 |
|  | Zv | 160,3 |  |  |  |  |  |  | 30,3 | 127,1 | 2,8 |
| 10 307 521 | P | 0,96 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |
|  | V | 138,5 |  |  |  |  |  | 138,5 |  |  |  |
|  | Zv | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |
| 10 325 311 | P | 5,45 |  | 0,93 | 0,62 | 2,92 |  |  | 0,98 |  |  |
|  | V | 168,3 |  |  |  |  |  |  | 168,3 |  |  |
|  | Zv | 4,9 |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |
| 10 337 421 | P | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 360 421 | P | 97,76 |  |  |  |  |  |  | 10,97 | 75,83 | 10,96 |
|  | V | 18.361,3 |  |  |  |  |  |  | 2.099,1 | 12.955,1 | 3.307,1 |
|  | Zv | 400,9 |  |  |  |  |  |  | 43,1 | 298,0 | 59,8 |
| 10 361 421 | P | 6,71 |  |  |  |  |  |  | 3,25 | 3,46 |  |
|  | V | 1261 |  |  |  |  |  |  | 487,6 | 773,4 |  |
|  | Zv | 38,8 |  |  |  |  |  |  | 18,5 | 20,3 |  |
| УКУПНО | P | 211,74 |  | 1,15 | 1,14 | 3,56 | 0,96 | 29,88 | 32,04 | 121,94 | 21,07 |
|  | V | 37.506,7 |  |  |  |  | 45,9 | 2.681,1 | 6.103,2 | 21.707,5 | 6969,0 |
|  | Zv | 902,7 |  |  |  |  | 1,5 | 104,3 | 144,4 | 513,7 | 138,6 |
| УКУПНО НЦ 10 | P | 458,30 |  | 1,65 | 5,60 | 11,20 | 94,72 | 120,21 | 74,97 | 128,88 | 21,07 |
|  | V | 109.503,8 |  |  | 8,7 | 759 | 27.932,2 | 30.808,2 | 19.558,8 | 23.468,0 | 6.969,0 |
|  | Zv | 2.695,5 |  |  | 0,4 | 36,9 | 591,6 | 701,9 | 653,1 | 573 | 138,6 |
| Наменска целина 26 |
| Изданачке шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 10 година |
| 26 325 311 | P | 4,68 |  |  | 1,60 | 3,08 |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 4,68 |  |  | 1,60 | 3,08 |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 26 | P | 4,68 |  |  | 1,60 | 3,08 |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наменска целина 66 |
| Изданачке шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 10 година |
| 66 262 441 | P | 16,40 |  |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |
|  | V | 1417,0 |  |  |  |  |  |  | 1417,0 |  |  |
|  | Zv | 56,7 |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |
| УКУПНО | P | 16,40 |  |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |
|  | V | 1417,0 |  |  |  |  |  |  | 1417,0 |  |  |
|  | Zv | 56,7 |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |
| УКУПНО НЦ 66 | P | 16,40 |  |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |
|  | V | 1417,0 |  |  |  |  |  |  | 1417,0 |  |  |
|  | Zv | 56,7 |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |
| Наменска целина 81 |
| Високе шуме четинара - ширина добног разреда 20 година |
| 81 381 514 | P | 14,95 |  |  |  |  | 14,95 |  |  |  |  |
|  | V | 1.211,1 |  |  |  |  | 1.211,1 |  |  |  |  |
|  | Zv | 48,4 |  |  |  |  | 48,4 |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 14,95 |  |  |  |  | 14,95 |  |  |  |  |
|  | V | 1.211,1 |  |  |  |  | 1.211,1 |  |  |  |  |
|  | Zv | 48,4 |  |  |  |  | 48,4 |  |  |  |  |
| Изданачке шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 10 година |
| 81 360 421 | P | 9,89 |  |  |  |  |  | 9,89 |  |  |  |
|  | V | 1.129,6 |  |  |  |  |  | 1.129,6 |  |  |  |
|  | Zv | 34,1 |  |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  |
| УКУПНО | P | 9,89 |  |  |  |  |  | 9,89 |  |  |  |
|  | V | 1.129,6 |  |  |  |  |  | 1.129,6 |  |  |  |
|  | Zv | 34,1 |  |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 81 | P | 24,84 |  |  |  |  | 14,95 | 9,89 |  |  |  |
|  | V | 2.340,7 |  |  |  |  | 1.211,1 | 1.129,6 |  |  |  |
|  | Zv | 82,5 |  |  |  |  | 48,4 | 34,1 |  |  |  |
| Наменска целина 82 |
| Високе шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 20 година |
| 82 351 421 | P | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |
|  | V | 166,2 |  |  |  |  | 166,2 |  |  |  |  |
|  | Zv | 3,9 |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |
| 82 351 421 | P | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |
|  | V | 166,2 |  |  |  |  | 166,2 |  |  |  |  |
|  | Zv | 3,9 |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |
| Изданачке шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 10 година |
| 82 360 421 | P | 1,18 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  | V | 257,9 |  |  |  |  |  |  | 257,9 |  |  |
|  | Zv | 6,6 |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |
| УКУПНО | P | 1,18 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  | V | 257,9 |  |  |  |  |  |  | 257,9 |  |  |
|  | Zv | 6,6 |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |
| Високе шуме четинара - ширина добног разреда 20 година |
| 82 381 514 | P | 19,57 |  |  |  |  | 2,90 | 16,67 |  |  |  |
|  | V | 4.437,4 |  |  |  |  | 396,1 | 4.041,3 |  |  |  |
|  | Zv | 167,3 |  |  |  |  | 16,2 | 151,1 |  |  |  |
| 82 384 514 | P | 5,32 |  |  |  | 5,32 |  |  |  |  |  |
|  | V | 346,2 |  |  |  | 346,2 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 14,3 |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 24,89 |  |  |  | 5,32 | 2,90 | 16,67 |  |  |  |
|  | V | 4.783,6 |  |  |  | 346,2 | 396,1 | 4.041,3 |  |  |  |
|  | Zv | 181,6 |  |  |  | 14,3 | 16,2 | 151,1 |  |  |  |
| ВПС четинара - ширина добног разреда 10 година |
| 82 475 514 | P | 8,40 |  | 0,23 |  |  |  | 3,82 | 4,35 |  |  |
|  | V | 1.761,4 |  |  |  |  |  | 660,0 | 1.101,4 |  |  |
|  | Zv | 73,2 |  |  |  |  |  | 24,7 | 48,5 |  |  |
| 82 477 514 | P | 1,96 |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |
|  | V | 165,2 |  |  |  |  | 165,2 |  |  |  |  |
|  | Zv | 7,2 |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 10,36 |  | 0,23 |  |  | 1,96 | 3,82 | 4,35 |  |  |
|  | V | 1.926,6 |  |  |  |  | 165,2 | 660,0 | 1.101,4 |  |  |
|  | Zv | 73,2 |  |  |  |  |  | 24,7 | 48,5 |  |  |
| УКУПНО НЦ 82 | P | 37,76 |  | 0,23 |  | 5,32 | 6,19 | 20,49 | 5,53 |  |  |
|  | V | 7.134,3 |  |  |  | 346,2 | 727,5 | 4.701,3 | 1.359,2 |  |  |
|  | Zv | 272,5 |  |  |  | 14,3 | 27,4 | 175,8 | 55,1 |  |  |
| Наменска целина 83 |
| Високе шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 20 година |
| 83 302 521 | P | 1,42 |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |
|  | V | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 83 351 421 | P | 54,03 |  |  |  |  | 12,66 | 41,37 |  |  |  |
|  | V | 14.684,0 |  |  |  |  | 2.582,2 | 12.101,8 |  |  |  |
|  | Zv | 276,2 |  |  |  |  | 57,8 | 218,4 |  |  |  |
| УКУПНО | P | 55,45 |  |  |  | 1,42 | 12,66 | 41,37 |  |  |  |
|  | V | 14.774 |  |  |  | 90 | 2.582 | 12.102 |  |  |  |
|  | Zv | 278,3 |  |  |  | 2,1 | 57,8 | 218,4 |  |  |  |
| Високе шуме меких лишћара - ширина добног разреда 5 година |
| 83 321 421 | P | 10,84 |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  | 8,55 |
|  | V | 929,6 |  |  |  |  |  |  | 294,5 |  | 635 |
|  | Zv | 33,6 |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  | 25,4 |
| 83 322 421 | P | 2,66 |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 13,5 |  |  |  |  | 2,66 |  | 2,29 |  | 8,55 |
|  | V | 929,6 |  |  |  |  |  |  | 294,5 |  | 635 |
|  | Zv | 33,6 |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  | 25,4 |
| Високе шуме четинара - ширина добног разреда 20 година |
| 83 381 514 | P | 247,22 | 0,30 |  | 3,00 | 0,37 | 79,03 | 164,52 |  |  |  |
|  | V | 41.139,3 |  |  | 102,3 | 22,4 | 12.150,6 | 28.864,1 |  |  |  |
|  | Zv | 1.414,4 |  |  | 4,1 | 0,9 | 424 | 985,5 |  |  |  |
| 83 382 514 | P | 15,72 |  |  |  |  | 1,58 | 14,14 |  |  |  |
|  | V | 2.578,7 |  |  |  |  | 248,4 | 2.330,3 |  |  |  |
|  | Zv | 85,3 |  |  |  |  | 8,8 | 76,6 |  |  |  |
| 83 384 514 | P | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | V | 112,7 |  |  |  | 112,7 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 4,1 |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 264,54 | 0,3 |  | 3 | 1,97 | 80,61 | 178,66 |  |  |  |
|  | V | 4.3831 |  |  | 102,3 | 135,1 | 12.399 | 31.194,4 |  |  |  |
|  | Zv | 1.503,8 |  |  | 4,1 | 5 | 432,8 | 1.062,1 |  |  |  |
| Изданачке шуме тврдих лишћара - ширина добног разреда 10 година |
| 83 175 311 | P | 0,39 |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
|  | V | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  | Zv | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 83 196 312 | P | 1,55 |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |
|  | V | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |
|  | Zv | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |
| 83 262 441 | P | 10,99 |  | 0,67 |  |  |  | 10,32 |  |  |  |
|  | V | 617 |  |  |  |  |  | 617 |  |  |  |
|  | Zv | 24,7 |  |  |  |  |  | 24,7 |  |  |  |
| 83 306 521 | P | 26,67 |  |  |  |  |  | 8,42 | 16,5 | 1,75 |  |
|  | V | 3.679,6 |  |  |  |  |  | 1.202,9 | 1.976,3 | 500,4 |  |
|  | Zv | 113,3 |  |  |  |  |  | 37,4 | 61,6 | 14,3 | 0 |
| 83 360 421 | P | 71,99 |  |  |  |  | 9,84 |  | 14,19 | 23,61 | 24,35 |
|  | V | 15.413,5 |  |  |  |  | 1.984,3 |  | 2.722,9 | 4.529,3 | 6.177 |
|  | Zv | 317,9 |  |  |  |  | 53,1 |  | 58,8 | 90,6 | 115,3 |
| 83 325 311 | P | 9,94 |  | 2,49 | 0,93 | 6,52 |  |  |  |  |  |
|  | V | 209,5 |  |  |  | 209,5 |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 10,9 |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 121,53 |  | 3,16 | 0,93 | 6,52 | 11,39 | 19,13 | 30,69 | 25,36 | 24,35 |
|  | V | 20.173,6 |  |  |  | 209,5 | 2.212,3 | 1.845,9 | 4.699,2 | 5.029,7 | 6.177,0 |
|  | Zv | 472 |  |  |  | 10,9 | 57,6 | 62,8 | 120,4 | 104,9 | 115,3 |
| Изданачке шуме меких лишћара - ширина добног разреда 5 година |
| 83 330 421 | P | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  | V | 47,4 |  |  |  |  | 47,4 |  |  |  |  |
|  | Zv | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  | V | 47,4 |  |  |  |  | 47,4 |  |  |  |  |
|  | Zv | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара - ширина добног разреда 10 година |
| 83 467 421 | P | 3,21 |  | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | P | 3,21 |  | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС четинара - ширина добног разреда 10 година |
| 83 470 421 | P | 4,00 |  |  | 0,55 | 3,45 |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 475 514 | P | 97,74 | 10,18 |  |  |  | 12,67 | 22,96 | 19,68 | 32,25 |  |
|  | V | 18.338,6 |  |  |  |  | 2.629,0 | 3.609,2 | 4.902,1 | 7.198,3 |  |
|  | Zv | 737,4 |  |  |  |  | 118,8 | 173,4 | 169,8 | 275,4 |  |
| 83 476 514 | P | 6,15 |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 5,41 |  |
|  | V | 1345,0 |  |  |  |  |  |  | 96,5 | 1248,5 |  |
|  | Zv | 51,9 |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 46,2 |  |
| 83 477 514 | P | 1,58 |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  |  |
|  | V | 143,5 |  |  |  |  |  | 143,5 |  |  |  |
|  | Zv | 6,4 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |
| УКУПНО | P | 109,47 | 10,18 |  | 0,55 | 3,45 | 12,67 | 24,54 | 20,42 | 37,66 |  |
|  | V | 19.827 |  |  |  |  | 2.629,0 | 3.752,7 | 4.998,6 | 8.446,8 |  |
|  | Zv | 795,7 |  |  |  |  | 118,8 | 179,8 | 175,5 | 321,6 |  |
| УКУПНО НЦ 83 | P | 568,46 | 10,48 | 6,37 | 4,48 | 13,36 | 120,75 | 263,70 | 53,40 | 63,02 | 32,9 |
|  | V | 99.582,5 |  |  | 102,3 | 434,6 | 19.869,9 | 48.894,8 | 9.992,4 | 13.476,5 | 6.812 |
|  | Zv | 3085,4 |  |  | 4,1 | 18,0 | 669,1 | 1.522,8 | 304,0 | 426,5 | 140,7 |

## 4.9. СТАЊЕ ВЕШТАЧКИ ПОДИГНУТИХ САСТОЈИНА

На подручју јединице у прошлости су вршена пошумљавања, највећим делом у функцији мелиорација деградираних или слабо продуктивних шума. При томе су узете у обзир биолошке карактеристике појединачних врста дрвећа, и карактеристике станишта, према којима су опредељене врсте за пошумљавање на одабраним локалитетима. Као резултат тога данас су присутне различите врсте дрвећа унете вештачким путем, различитих старости, распоређене у више различитих еколошких припадности.

Од укупне површине вештачки подигнутих састојина ове газдинске јединице, која износи 384,58 ha, површину од 368,78 ha (96 %) заузимају вештачки подигнуте састојине које су прерасле старосну границу од 20 год, изнад које се све вештачки подигнуте састојине третирају као шуме, тј. сматрају прилагођеним на станишне услове и спремним за природну обнову.

Вештачки подигнуте састојине ове јединице, гледано у целини, на највећем делу површине сачињавају чисте или мешовите састојине црног бора. Опредељење за црни бор као главну врсту за вештачка пошумљавања у прошлости је логично, јер се ова јединица налази у зони распрострањења природних састојина црног бора, где су станишни услови најповољнији за његов опстанак и развој. Изузетно, где је су станишни услови изискивали другачија решења, за пошумљавање су коришћене отпорне лишћарске врсте, као што је багрем.

Опште стање вештачких састојиа, сходно напред реченом, знатно је нарушено у односу на претходно, негативним дејством дуготрајних летњих суша, 2012-2013 године. Захваљујући благовременим интервенцијама санитарног карактера највећи део ипак је опстао и задржао стабилност.

Следи табеларни преглед вештачки подигнутих састојина јединице.

Табела 20. – стање вештачки подигнутих састојина

| До 20 година |
| --- |
| Газдинска класа | P | % | V | % | V/ha | Zv | % | Zv / ha | Zv/V% |
| 10 469 311 | 1,62 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара | 1,62 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 470 421 | 0,33 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 471 421 | 0,5 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 475 514 | 2,16 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 477 514 | 0,23 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС четинара | 3,22 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 10: | 4,84 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 475 514 | 0,23 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС четинара | 0,23 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 82: | 0,23 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 470 421 | 0,55 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 475 514 | 10,18 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПС четинара | 10,73 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 83: | 10,73 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ВПС до 20 година: | 15,8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Преко 20 година |
| Газдинска класа | P | % | V | % | V/ha | Zv | % | Zv / ha | Zv/V% |
| 10 470 421 | 15,72 | 13 | 2.880 | 12 | 183,2 | 104,8 | 12 | 6,7 | 3,6 |
| 10 471 421 | 5,49 | 5 | 921 | 4 | 167,7 | 35 | 4 | 6,4 | 3,8 |
| 10 475 514 | 61,52 | 51 | 17.371 | 73 | 282,4 | 661,6 | 73 | 10,8 | 3,8 |
| 10 476 514 | 3,28 | 3 | 196 | 1 | 59,8 | 8,4 | 1 | 2,6 | 4,3 |
| 10 477 514 | 2,58 | 2 | 493 | 2 | 191,2 | 16,9 | 2 | 6,5 | 3,4 |
| 10 478 514 | 1,17 | 1 | 82 | 0,1 | 70,4 | 3,4 | 0,01 | 2,9 | 4,2 |
| 10 479 313 | 1,26 | 1 | 611 | 3 | 485,1 | 23,6 | 3 | 18,7 | 3,9 |
| 10 482 514 | 29,45 | 25 | 1.363 | 6 | 46,3 | 54,5 | 6 | 1,9 | 4 |
| ВПС четинара | 120,47 | 99 | 23.917 | 100 | 198,5 | 908,29 | 100 | 7,5 | 3,8 |
| 10 480 313 | 1,16 | 100 | 59,7 | 100 | 51,4 | 2,4 | 100 | 2,1 | 4 |
| ВПС меких лишћара | 1,16 | 1 | 59,7 | 0,1 | 51,4 | 2,4 | 0,01 | 2,1 | 4 |
| УКУПНО НЦ 10: | 121,63 | 33 | 23.977 | 45 | 197,1 | 910,67 | 44 | 7,5 | 3,8 |
| 26 482 514 | 8,43 | 100 | 443 | 100 | 52,6 | 17,7 | 100 | 2,1 | 4 |
| ВПС четинара | 8,43 | 100 | 443 | 100 | 52,6 | 17,7 | 100 | 2,1 | 4 |
| УКУПНО НЦ 26: | 8,43 | 2 | 443 | 1 | 52,6 | 17,7 | 1 | 2,1 | 4 |
| 82 475 514 | 8,17 | 21 | 1.761 | 48 | 215,6 | 73,2 | 49 | 9 | 4,2 |
| 82 477 514 | 1,96 | 6 | 165 | 5 | 84,3 | 7,2 | 5 | 3,7 | 4,4 |
| 82 482 514 | 28,83 | 74 | 1.730 | 47 | 60 | 69,2 | 46 | 2,4 | 4 |
| ВПС четинара | 38,96 | 100 | 3.656 | 100 | 93,8 | 149,56 | 100 | 3,8 | 4,1 |
| УКУПНО НЦ 82: | 38,96 | 11 | 3.656 | 7 | 93,8 | 149,56 | 7 | 3,8 | 4,1 |
| 83 470 421 | 3,45 | 2 |  | 0,1 |  |  | 0,01 |  |  |
| 83 475 514 | 87,56 | 44 | 18.339 | 74 | 209,4 | 737,4 | 74 | 8,4 | 4 |
| 83 476 514 | 6,15 | 3 | 1.345 | 5 | 218,7 | 51,9 | 5 | 8,4 | 3,9 |
| 83 477 514 | 1,58 | 1 | 143 | 1 | 90,8 | 6,4 | 1 | 4 | 4,4 |
| 83 482 514 | 97,81 | 50 | 5.035 | 20 | 51,5 | 201,4 | 20 | 2,1 | 4 |
| ВПС четинара | 196,55 | 98 | 24.862 | 100 | 126,5 | 997,03 | 100 | 5,1 | 4 |
| 83 467 421 | 3,21 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| ВПС тврдих лишћара | 3,21 | 2 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО НЦ 83: | 199,76 | 54 | 24.862 | 47 | 124,5 | 997,03 | 48 | 5 | 4 |
| УКУПНО ВПС преко 20 година: | 368,78 | 100 | 52.938 | 100 | 143,5 | 2.074,99 | 100 | 5,6 | 3,9 |
| УКУПНО ВПС: | 384,58 | 16 | 52.938 | 17 | 143,5 | 2.074,99 | 22 | 5,63 | 3,92 |
| УКУПНО ГЈ: | 2.383,48 | 100 | 318.442 | 100 | 133,6 | 9.292,8 | 100 | 3,9 | 2,9 |

## 4.10. СТАЊЕ САСТОЈИНА ПРЕМА СТЕПЕНУ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА

Табела 21. – стање шума према степену угрожености од пожара

| СТЕПЕН УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА | P(ha) | % |
| --- | --- | --- |
| 1. - Састојине и културе борова и ариша | 925,15 | 37 |
| 2. - Састојине и културе јеле,смрче и осталих четинара | 191,82 | 8 |
| 3. - Мешовите састојине четинара и лишћара | 50,22 | 2 |
| 4. - Састојине храстова,граба и багрема | 413,22 | 17 |
| 5. - Састојине букве и осталих лишћара | 543,51 | 22 |
| 6. - Шикаре, шибљаци и чистине | 353,23 | 14 |
| УКУПНО ГЈ "Маљен II" | 2.477,15 | 100 |

Подаци приказани у табели указују на незадовољавајуће стање када је у питању безбедност јединице од појаве пожара, узимајући у обзир да веома значајан проценат, од чак 37% површине припада првом степену угрожености. При том треба имати у виду да готово цела површина јединице лежи на серпентинској геолошкој подлози, по својим хемијско-физичким особинама подложној брзом загревању у летњим месецима што већ у старту, уз садејство са другим чиниоцима, представља повољан услов за појаву ватре у шуми. Ова већином плитка, скелетна земљишта, највећим делом су прекривена лакозапаљивом жбунастом вегетацијом, и врстама као што је Erica carnea. Поред тога треба имати у виду и да је у средишту ове јединице позната туристичка дестинација Дивчибаре, где у току летњих месеци борави више хиљада туриста, излетника и планинара, што такође представља појачан ризик. На крају треба се сетити неколико великих пожара који су се у претходним деценијама већ десили на овом подручју, (последњи лета 2022-е) приликом којих је изгорело више десетина хектара шума.

Стога је неопходно ову јединицу посматрати каоједну од угроженијих од шумских пожара, и третирати је као такву кроз одговарајуће планове и неопходне мере.

## 4.11. СТАЊЕ НЕОБРАСЛИХ ПОВРШИНА

Необрасле површине покривају 5% ове газдинске јединице, од којих у приближно истом односу сурећемо три основне категорије у односу на намену и могућности. Уочљиво је да највећи део припада плодном земљишту, што ову јединицу опредељује као једну од оних где постоје могућности за проширење шумске површине, односно оснивање нових шума. Планом гајења извесни делови ових површина су предвиђени за пошумљавање, што ће променити однос површина, али не у мери којом би се повредио принцип да делови шумског комплекса, пре свега због развоја дивљачи, али и других, туристичко-рекреативних потреба, треба трајно да буду изузети из пошумљавања.

Табела 22. – стање необраслих површина

| ВРСТА ЗЕМЉИШТА | Pha | % |
| --- | --- | --- |
| Шумско земљиште | 14,88 | 55 |
| Пашњак | 0,19 | 1 |
| Голет | 3,66 | 14 |
| Пожариште | 8,15 | 30 |
| Укупно плодно земљиште | 26,88 | 29 |
| Каменолом | 5,99 | 37 |
| Камењар | 8,35 | 51 |
| Клизиште | 0,57 | 3 |
| Јаловиште | 1,08 | 7 |
| Забарено земљиште | 0,33 | 2 |
| Укупно неплодно земљиште | 16,32 | 17 |
| Ливада | 18,76 | 37 |
| Пут | 9,14 | 18 |
| Просека | 7,78 | 15 |
| Зграде и други објекти | 0,42 | 1 |
| Воћњак | 1,06 | 2 |
| Далековод | 13,17 | 26 |
| Земљиште за остале сврхе | 0,14 | 0,3 |
| Укупно земљиште за остале сврхе | 50,47 | 54 |
| Укупно необрасле површине | 93,67 | 4 |
| УКУПНО ГЈ "Маљен II" | 2.477,15 | 100 |

## 4.12. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ САСТОЈИНА

Појаве нарушавања здравственог стања на овом подручју су присутне кроз више протеклих деценија, што је условљено у највећој мери станишним условима, пре свега доминирајућом серпентинском геолошком подлогом, и сиромашнијм, плитким и скелетним земљиштима, на којима су редовно присутни, па се може рећи и очекивани разни негативни процеси биотичко-абиотичке природе. Посебно у храстовим састојинама, које су више од три деценије суочене са појавама сушења на ширем подручју Србије, и у окружењу. Узроци нису до краја расветљени али се у највећој мери приписују смањеној количини падавина услед евидентно промењених климатских прилика, и аналогно томе смањеној количини влаге у земљишту. Резултат су разређене и закоровљене састојине са великим бројем сувих и суховрхих стабала, и јаким спратом пратећих врста - граба, липе и црног јасена.

Међутим појаве екстремних летњих температура у периоду 2012-2013. додатно су утицале на свеукупно здравствено стање састојина ове јединице. Тада је велике штете претрпео значајан део површине, кроз накнадне ефекте у виду сушења појединачних или група стабала, који су уследили у наредним годинама. Појаве наглог сушења су, поред већ одраније угрожених храстових састојина, проширене и на букове састојине, природне састојине букве и јеле, вештачки подигнуте састојине смрче и црног бора, као и на, што је посебно занимљиво, састојине црног граба, познате пластичне и отпорне лишћарске врсте, екстремних станишних услова. Појаве сушења су испољене највише на вишим положајима јединице, у зони природних састојина црног и белог бора, и у састојинама јеле и букве, а испољене су као стаблимичне на ширем подручју, и групимичне на групе великих површина, понегде и целих одсека. У основи газдовања, која је тада била у фази израде, у циљу санације и поправке затеченог стања у деловима ових састојина су прописане а касније и спроведене одговарајуће мере. Поред тога током уређајног раздобља редовно су вршене интервенције санитарног карактера, којима су на време уклањана сува и оштећена стабла, и то је донекле успорило негативне процесе. Међутим појаве сушења су се и даље испољавале у наредним годинама, и потрајале до данашњих дана. Последице су постале потпуно видљиве тек након прикупљања и обраде теренских података за нову основу, лета 2022. године, при чему је евидентирана значајно повећана површина девастираних састојина.

Намеће се закључак да је праћење и контрола здравственог стања, уз благовремене одговарајуће интервенције, један од најважнијих задатака у наредном, и каснијим уређајним раздобљима.

## 4.13. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА

### 4.13.1. ГЉИВЕ, ПЛОДОВИ, ЛЕКОВИТО БИЉЕ

У досадашњем периоду на подручју ГЈ "Маљен II" није постојала традиција и организовано прикупљање споредних шумских производа.

Микроклиматски услови станишта ове газдинске јединице погодују развићу шумских печурака, као битних чланова екосистема. Међу бројним представницима ове системске класе сусрећу се и познате јестиве врсте типичне за ове састојине: лисичарка, вргањ, млечница, сунчаница и др. И поред овога, организованог сакупљања и откупа нема услед чега су изостали и подаци о бројности и количини појединих врста. Поред богатства печуркама, ова газдинска јединица одликује се и богатством шумских плодова (шипурак, купина и др.) и разноврсним лековитим биљем (хајдучка трава, мајчина душица, кантарион и др.)

У наредном уређајном периоду би кроз планове требало посветити више пажње овом питању. До тада стални корисници ће остати излетници и локално становништво. План откупа за ову газдинску јединицу везан је за план осталих шумских производа за ШУ Ваљево.

### 4.13.2. ФОНД И СТАЊЕ ДИВЉАЧИ

Шуме ГЈ "Маљен II" у целини припадају ловиштима "Рибница" и "Маглеш". Следе решења о установљењу поменутих ловишта, и основни подаци о истима.

На основу члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

РЕШЕЊЕ

О УСТАНОВЉЕЊУ ЛОВИШТА У ЛОВНИМ ПОДРУЧЈИМА

- Објављенo у  „Службеном гласнику РС”, број 157/20

од 28. децембра 2020. годинe

На основу поменутог решења, у западном ловном подручју установљено је

Ловиште „Рибница” у укупној површини од 32.957,32 ha:

(1) ловиште „Рибница” се утврђује као: у погледу коришћења простора – отворено ловиште, по намени – остало ловиште, а по надморској висини и конфигурацији терена – брдско ловиште,

(2) ловостајем заштићенe врстe дивљачи које се налазе у ловишту „Рибница” у време установљавања ловишта су: срна (Capreolus capreolus), дивља свиња (Sus scrofa), зец (Lepus europaeus), дивља мачка (Felis silvestris), куна белица (Martes foina), куна златица (Martes martes), јазавац (Meles meles), сиви пух (Glis glis), ондатра (Ondatra zibethica), веверица (Sciurus vulgaris), ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides), ласица (Mustela nivalis), мрки твор (Mustela putorius), дивља патка (кржуља) крџа (Anas crecca), дивља патка звиждара (Anas penelope), дивља патка глувара (Anas platyrhynchos), дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula), дивља патка риђоглава (Aythya ferina), дивља гуска лисаста (Anser albifrons), шумска шљука (Scolopax rusticola), дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus), гугутка (Streptopelia decaocto), грлица (Streptopelia turtur), препелица (Coturnix coturnix), пољска јаребица (Perdix perdix), фазан (Phasianus sp.), црна лиска (Fulica atra), сојка (Garrulus glandarius), барска кокица (Gallinula chloropus), гачац (Corvus frugilegus), велики корморан (Phalacrocorax carbo), јастреб кокошар (Accipiter gentilis), сива чапља (Ardea cinerea), сива врана (Corvus cornix), сврака (Pica pica), вук (Canis lupus), шакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes),

(3) трајно заштићенe врстe дивљачи које се налазе у ловишту „Рибница” у време установљавања ловишта су: мрки медвед (Ursus arctos), видра (Lutra lutra), дабар (Castor fiber), дивља патка кашикара (Anas clypeata), дивља патка чегртуша (Anas strepera), барска шљука бекасина (Gallinago gallinago);

Ловиште „Маглеш” у укупној површини од 74.396,49 ha:

(1) ловиште „Маглеш” се утврђује као: у погледу коришћења простора – отворено ловиште, по намени – остало ловиште, а по надморској висини и конфигурацији терена – брдско ловиште,

(2) ловостајем заштићенe врстe дивљачи које се налазе у ловишту „Маглеш” у време установљавања ловишта су: срна (Capreolus capreolus), дивља свиња (Sus scrofa), зец (Lepus europaeus), дивља мачка (Felis silvestris), куна белица (Martes foina), куна златица (Martes martes), јазавац (Meles meles), сиви пух (Glis glis), ондатра (Ondatra zibethica), веверица (Sciurus vulgaris), ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides), нутрија (Myocastor coypus), ласица (Mustela nivalis), мрки твор (Mustela putorius), дивља патка (кржуља) крџа (Anas crecca), дивља патка звиждара (Anas penelope), дивља патка глувара (Anas platyrhynchos), дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula), дивља патка риђоглава (Aythya ferina), дивља гуска лисаста (Anser albifrons), дивља гуска глоговњача (Anser fabalis), шумска шљука (Scolopax rusticola), дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus), гугутка (Streptopelia decaocto), грлица (Streptopelia turtur), препелица (Coturnix coturnix), пољска јаребица (Perdix perdix), фазан (Phasianus sp.), црна лиска (Fulica atra), сојка (Garrulus glandarius), барска кокица (Gallinula chloropus), гачац (Corvus frugilegus), велики корморан (Phalacrocorax carbo), јастреб кокошар (Accipiter gentilis), сива чапља (Ardea cinerea), сива врана (Corvus cornix), сврака (Pica pica), вук (Canis lupus), шакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes),

(3) трајно заштићенe врстe дивљачи које се налазе у ловишту „Маглеш” у време установљавања ловишта су: мрки медвед (Ursus arctos), видра (Lutra lutra), дабар (Castor fiber), лештарка (Bonasa bonasia), дивља патка шиљкан (Anas acuta), дивља патка кашикара (Anas clypeata), дивља патка чегртуша (Anas strepera), дивља гуска (Anser anser), мала лисаста гуска (Anser erythropus), дивља патка ћубаста (Aythya fuligula), барска шљука бекасина (Gallinago gallinago);

Наведеним ловиштима се газдује на основу важећих Ловних основа за период од 10 година.

Рок важења ових основа је од 01.04.2022. год. до 31.03.2032. год.

Подаци о бројном стању гајених врста дивљачи преузети су из годишњих планова газдовања ловиштем (пролећно бројање-март 2023. год.). Бројно стање гајених врста дивљачи за газдинску јединицу "Маљен II" прерачунато је пропорционално у односу на укупну површину ловишта "Рибница" и "Маљен". Изнете податке треба прихватити са резервом узимајући у миграциону природу ловне дивљачи.

Табела 23. – фонд и стање дивљачи

| Врста дивљачи | Пролећно бројно стање |
| --- | --- |
|  | Ловиште "Маљен" | Ловиште "Рибница" | ГЈ "Маљен II" |
|  | P = 74.396,49 ha | P = 32.957,32 ha | P = 2.477,15 ha |
| Срна | 980 | 600 | 36 |
| Дивља свиња | 180 | 40 | 5 |
| Зец | 5.300 | 3.300 | 198 |
| Фазан | 4.100 | 3.500 | 175 |
| Јаребица | 1.750 | 700 | 56 |

## 4.14. ПРЕГЛЕД ВРСТА ЗАШТИЋЕНИХ УРЕДБОМ О ЗАШТИТИ ПРИРОДНИХ РЕТКОСТИ, КОНВЕНЦИЈОМ О МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ УГРОЖЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФАУНЕ И ФЛОРЕ – CITES КОНВЕНЦИЈОМ, ПРАВИЛНИКОМ О ПРОГЛАШЕЊУ И ЗАШТИТИ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА БИЉАКА, ЖИВОТИЊА И ГЉИВА (сл. гл. РС, 5/2010)

Табела 24. – преглед заштићених врста

| Р. бр. | Назив | Статус* (C/U/CU) | Присуство - локација | Предлог мера заштите |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Веверица | U | На територији целе јединице | Дефинисано чл. 7 Правиика о проглашњењу и заштити заштићених и строго заштиђених дивљих врста биљака живитиња и гљива 5/2010, 47/2011, 32/2016, 98/2016 |
|  | Sciurus vulgaris |  |  |  |
| 2 | Слепи миш - љиљак | C |  |  |
|  | Myotis nattereri |  |  |  |
| 3 | Линцура | C |  |  |
|  | Gentiana lutea |  |  |  |
| 4 | Кртица | U |  |  |
|  | Talpa europea |  |  |  |
| 5 | Детлић | U |  |  |
|  | Dendrocopus major |  |  |  |
| 6 | Кукавица | U |  |  |
|  | Cuculus conorus |  |  |  |
| 7 | Божиковина | U |  |  |
|  | Ilex aquifolium |  |  |  |
| 8 | Врабац | U |  |  |
|  | Paser Domesticus |  |  |  |
| 9 | Јеленак | U |  |  |
|  | Lucanus cervus |  |  |  |
| 10 | Стрижибуба | U |  |  |
|  | Cerambix cerdo |  |  |  |
| 11 | Висибаба | C |  |  |
|  | Galantus nivalis |  |  |  |
| 12 | Ласица | U |  |  |
|  | Mustela nivalis |  |  |  |
| 13 | Даждевњак | U |  |  |
|  | Salamandra salamandra |  |  |  |
| 14 | Шарка | U |  |  |
|  | Vipera berus |  |  |  |
| 15 | Јастреб кокошар | C |  |  |
|  | Accipiter gentilius |  |  |  |

* C – Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре – CITES конвенција ("СЛ. лист СРЈ", међународни уговори 11/01)

U - "Уредба о заштити природних реткости ("СЛ. гласник РС" 50/93)

## 4.15. ШУМЕ ВИСОКИХ ЗАШТИТНИХ ВРЕДНОСТИ

У оквиру спровођења процеса сертификације шума у ЈП "Србијашуме" једна од обавеза је и израда Прегледа шума високих заштитних вредности.

Шуме ГЈ "Маљен II" сврстане су у две од укупно шест категорија које је дефинисао FSC стандард. Преглед шума високих заштитних вредности дат је у следећој табели.

Табела 25. – стање HCV шума

HCV-4- Подручја која пружају основне природне користи у критичним ситуацијама:

- 26 -заштита земљишта од ерозије - 282,84 ha

- 66 - стална заштита шума (изван газдинског тр) - 69,93 ha

HCV-2- велике шумске површине нивоа пејсажа значајне на глобалном, регионалном и државном нивоу:

- 81- предео изузетних одлика -I степен заштите - 65,64 ha

- 82 -предео изузетних одлика -II степен заштите - 252,54 ha

- 83 -предео изузетних одлика -III степен заштите - 1.201, 80 ha

УКУПНО ГЈ: - 1.872,75 ha

Начин газдовања у шумама одређеним као HCV шума не мења се у односу на тренутни начин газдовања. Разлика је једино у томе да се прате атрибути карактеристични за те шуме и да се активности газдовања шумама морају одржавати и побољшавати карактеристике које их дефинишу.

4.16. СТАЊЕ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Отвореност шумског комплекса јавним и шумским саобраћајницама битан је предуслов интензивног газдовања шумама, односно реализације планираних шумско-узгојних радова у оквиру одређеног шумског комплекса.

Да би се сагледала и оценила развијеност мреже комуникација на подручју газдинске јединице "Маљен II" неопходно је анализирати њену спољашњу и унутрашњу отвореност.

## 4.16.1. СПОЉАШЊА ОТВОРЕНОСТ ШУМСКОГ КОМПЛЕКСА  САОБРАЋАЈНИЦАМА

Саобраћајне прилике подручја на ком се налази ова газдинска јединица се могу сматрати изузетно повољним. Јединицу са свих страна, на мањој или већој удаљености, окружују и добрим делом тангирају јавни и локални путеви, који омогућују несметан транспорт сортимената до крајњих потрошача. У том погледу су најзначајнији асфалтни путеви Ваљево-Дивчибаре, преко Каоне, и Ваљево-Дивчибаре преко Крчмара, који се пружају са западне, односно источне  стране јединице. Велики део шумских путева ове газдинске је повезан са поменутим саобраћајницама. Мањи делови јединице, пре свега Бачевачки Вис (одељења 1-10) су изоловани у територијалном смислу.

## 4.16.2. УНУТРАШЊА ОТВОРЕНОСТ ШУМСКОГ КОМПЛЕКСА САОБРАЋАЈНИЦАМА

Ова газдинска јединица одликује се развијеном мрежом шумских путева и влака, који отварају готово све њене делове. Стање и отвореност комплекса државних шума "Маљен II" се може сагледати у следећој табели.

Табела 26. – стање саобраћајница

|  | Назив пута | Одељења која отвара | Дужина кроз ГЈ | Дужина km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III | IV |  |
| 1 | Пољане-Козничка река-Подбукови | 27, 28, 29, 20, 31, 41, 42, 44, 47, 48 | 5,4 |  | 5,4 |  |
| 2 | Буковац-Чубрица | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 | 4,3 |  | 4,3 |  |
| 3 | Подбукови-Буковска река | 60, 61, 66, 79 ,81 ,83 ,84 , 89 | 3,8 |  | 3,8 |  |
| 4 | Дивчибаре-Црвени брег | 69, 70, 71, 72 | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 5 | Чубрица | 6-25 | 1,7 |  | 1,7 |  |
| 6 | Николићи-Бачевачки Вис | 12, 13 ,20 | 1,3 |  | 1,3 |  |
|  | Укупно: |  | 18,0 |  | 18,0 |  |

Укупна дужина шумских путева ове јединице износи 18,0 km, у којој највећи део, готово у целини, заузимају путеви са коловозном конструкцијом. При оваквој дужини путне мреже густина саобраћајница износи 7,27 km / 1000 ha. Оваква отвореност јединице се не може сматрати довољном, најпре због поменуте опасности од пожара, чије сузбијање би на појединим деловима јединице било доведено у питање, а такође и због нарушеног здравственог стања састојина, које изизскује приступ свим деловима комплекса ради спровођења одговараајућих интервенција и извоза материјала. У наступајућем раздобљу је, сагледавши потребе и стање путне мреже, планирана изградња, односно санација неколико постојећих путних праваца, о чему ће бити речи у наредним поглављима.

## 4.17. СТАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ

На основу члана 41а, став 2 Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14, и 30/18-др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „MАЉЕН“

Главни разлози за проглашење Маљен за ПИО су очување рељефа, речних токова, геоморфолошког наслеђа, хидролошког наслеђа, појединих фитоценоза, појединих врста дрвећа и зељастих биљака, животињских врста, а који су детаљно наведени у члану 2 уредбе.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ је на основу члана 9 и 57 закона о Заштити природе, дана 24. 01. 2022. године, под 03 бр. 023-4162/2 донео Решење о условима заштите природе за израду Основе газдовања за ГЈ „Маљен II“.

Користећи дигиталне подлоге којима су од стране надлежних институција (Завод за заштиту природе) издвојене зоне и степени заштите, приликом радова на прикупљању таксационих података, издвојене су наменске целине 82 (Предео изузетних одлика, II степен) и 83 (Предео изузетних одлика, III степен) које су обрађене кроз поглавља Основе. Сва поглавља Основе су урађена уз поштовање одредби горе наведеног решења и студије заштите.

## 4.18. ОПШТИ ОСВРТ НА ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ

Из приказа стања шума ове газдинске јединице могу се извести одговарајући закључци.

Најбитније је поменути промену намене на највећем делу површине јединице. Из скорашњег проглашења подручја планине Маљен за Предео изузетних одлика произашла је  обавеза да се, према смерницама студије о проглашењу, делови јединице сврстају у одговарајуће наменске целине, што подразумева нови третман састојине и газдовање под нешто измењеним околностима, али без битнијих промена и утицаја на прописане планове, а што је детаљно садржано у поменутој студији.

Затим, треба се осврнути на неке неповољне показатеље који се тичу саме структуре  састојина, а имају пресудан утицај на њихов будући развој.

У том смислу је најпре неопходно констатовати да су се, у више наврата поменуте негативне појаве биточке и абиотичке природе, у значајној мери одразиле на свеукупно стање стање и стабилност састојина. Делови састојина су, током година екстремних летњих суша, претрпели оштећења у виду масовног сушења појединачхих, или група стабала, која су се наставила и у наредним годинама, и која се, иако у мањој мери, јављају и данас.

Ипак, када су у питању основни показатељи, важно је поменути пораст просечне заапремине односу на претходно стање. Овакав исход резултат је присуства високих, врло квалитетних састојина букве, које заузимају значајну површину на рубним деловима јединице, и изван су зоне серпентинске геолошке подлоге где доминирају сиромашна и слабо продуктивна земљишта. Ове састојине су међу најквалитетнијим састојинама букве на подручју шумске управе, и као такве позитивно су утицале на укупно стање састојина јединице.

Такође треба поменути и старосну структуру јединице, односно размер добних разреда, која унутар свих доминантних састојинских облика показује неправилности у виду доминације средњедобних и дозревајућих, и потпуни недостатак младих састојина.

Неопходно је поменути и значајно учешће изданачких састојина (24%), које се сматрају за непожељан састојински облик, и намећу обавезу постепеног превођења у високи облик гајења, у виду постепене, претежно индиректне конверзије, што је скопчано са различитим тешкоћама, билолшке и техничке природе.

За успешно спровођење планова, које је пресудно за унапређење затеченог стања, односно бољу контролу и санацију угрожених делова, неопходни су извесни технички услови, у чему најважнију улогу игра путна мрежа. Стање путне мреже је углавном задовољавајуће, али још увек далеко од оптималног, што намеће обавезу изградње  неколико нових путних праваца, и реконструкцију неколико постојећих.

Иако нова Основа за газдовање шумама у наступајуће раздобље улази као део ПИО "Маљен", што је у односу на досадашњи статус довело до извесних промена у стањима Основе, није се битније променио начин доношење планова, који су урађени по устаљеним принципима, али уз уважавање специфичности новог стања, (нпр. при избору врста за пошумљавање, заштити одређених врста дрвећа, или ограничавању изградње објеката у одређеним зонама заштите).

Коначан закључак је да се стање ових састојина на неким деловима, сходно напред изнетим анализама, генерално не може оценити као задовољавајуће али да постоје шансе да се    у наредном раздобљу, стриктним спровођењем планова и поштовањем смерница основе, може унапредити.

# 5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ГАЗДОВАЊА У ПРЕТХОДНОМ УРЕЂАЈНОМ ПЕРИОДУ

Газдинска јединица "Маљен" први пут је као засебна издвојена 1957. године, са укупном површином од 5.940,21 ha, од када се овим шумама газдује на основу Посебне основе газдовања шумама. Израду прве основе извршио је Институт за шумарство и дрвну индустрију, Београд. Наредним уређивањем 1972. године првобитна газдинска јединица је подељена на две засебне - "Маљен I" и "Маљен II".

Ово уређивање је за ову газдинску јединицу седмо по реду, односно четврто откако ШГ "Борања", Лозница, послује у саставу ЈП "Србијашуме" Београд. Прикупљање података на терену и њихова канцеларијска обрада извршени су према одредбама Закона о шумама, Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама и осталих законских прописа. Таксациони радови извршени су лета 2022. године, по јединственој методологији за инвентаризацију шума Републике Србије. Након овог уређивања задржана је подела на 92 одељења, са просечном величином одељења од 26,90 ha.

## 5.1. ПРОМЕНА ШУМСКОГ ФОНДА

### 5.1.1. ПРОМЕНА ШУМСКОГ ФОНДА ПО ПОВРШИНИ

Садашња укупна површина јединице представља збир површина катастарских парцела по листовима непокретности преузетим у Службама за катастар непокретности из Шапца и Лознице.

Табела 27. – промена шумског фонда по површини

| Година | Укупна површина | Шуме | Шумске културе | Шумско земљиште | Неплодно земљиште | Остало земљиште | Заузеће |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 2012 | 2.458,84 | 2.286,84 | 19,98 | 70,47 | 11,62 | 69,93 | - |
| 2022 | 2.477,15 | 2.367,68 | 15,80 | 26,06 | 14,67 | 49,92 | 3,52 |
| разлика +/- | + 18,31 | + 80,84 | - 4,18 | - 44,41 | + 3,05 | - 20,01 | + 3,52 |

У напред приказаној табели уочавају се разлике у површинама у односу на претходно уређивање газдинске јединице. Пре свега приметно је да је површина јединице увећана за 18,31ha, што је резултат припајања,  одлуком владе Републике Србије 2016. године, извесног броја парцела на којима је раније као корисник било уписано Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Када су у питању поједине категорије у структури површина, приметно је значајно увећање површине под шумом, што је у највећој мери резултат обрастања извесног броја чистина у претходном уређајном раздобљу. Исто објашњење се може везати и за умањење површине шумског земљишта. Такође је приметно умањење површине под шумским културама што је резултат преласка старосне границе од 20 година, након чега се шумске културе сврставају у категорију шума.

Повећање неплодног земљишта везано је за потпуно пропадање делова одраније девастираних састојина, и свртавањем у категорију камењара.

### 5.1.2. ПРОМЕНА ШУМСКОГ ФОНДА ПО ЗАПРЕМИНИ И ЗАПРЕМИНСКОМ ПРИРАСТУ

Табела 28. – промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту

| Врста | Претходни премер | Остварени принос | Очекивана запремина | Укупна запремина утврђена премером | Разлика запремине 2023-2013 | Zv m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V m³ | Zv m³ |  |  |  |  |  |
| Орах | 13 | 0,4 | 0 | 16 | 10 | -6 | 0,4 |
| ОМЛ | 69 | 2,4 | 0 | 93 | 534 | 441 | 14,9 |
| Граб | 1.095 | 27,7 | 27 | 1.345 | 821 | -524 | 18,1 |
| Цер | 8.881 | 257,7 | 1.795 | 9.662 | 10.730 | 1.068 | 247,3 |
| Сладун | 81 | 2,3 |  | 104 | 918 | 814 | 20,3 |
| Трешња | 256 | 8,6 |  | 341 | 312 | -29 | 5,2 |
| ОТЛ | 1.665 | 49,4 |  | 2.159 | 5.993 | 3.834 | 223,4 |
| Црни јасен | 1.291 | 40,2 | 11 | 1.682 | 1.019 | -663 | 31,9 |
| Црни граб | 9.281 | 278,6 | 240 | 11.827 | 9.604 | -2.223 | 376,9 |
| Китњак | 28.621 | 882,2 | 1.549 | 35.894 | 24.330 | -11.564 | 782,2 |
| Бреза | 7.781 | 277,2 | 464 | 10.089 | 7.693 | -2.396 | 289,7 |
| Мечија леска | 12 | 0,4 | 0 | 16 | 19 | 3 | 0,3 |
| Буква | 123.604 | 2,939,2 | 17.862 | 135.133 | 129.890 | -5.243 | 2,560,5 |
| Планински брест | 165 | 3,8 |  | 203 | 13 | -190 | 0,4 |
| Млеч | 106 | 2,4 |  | 129 | 0 | -129 |  |
| Јавор | 427 | 9,7 |  | 524 | 856 | 332 | 20,6 |
| Крупнолисна липа |  |  |  |  | 74 | 74 | 1,7 |
| Бели јасен |  |  |  |  | 177 | 177 | 3,4 |
| Јасика |  |  |  |  | 7 | 7 | 0,3 |
| Багрем | 1.276 | 46,6 | 341 | 1.402 | 506 | -896 | 20,4 |
| Клен | 7 | 0,3 |  | 10 |  |  |  |
| Јела | 4.633 | 145,1 | 303 | 5.780 | 5.016 | -764 | 138,4 |
| Смрча | 4.748 | 206,8 | 374 | 6.442 | 3.775 | -2.667 | 138 |
| Црни бор | 93.752 | 4,162,5 | 5.614 | 129.763 | 110.829 | -18.934 | 4,201,2 |
| Бели бор | 7.036 | 305,6 | 302 | 9.789 | 4.616 | -5.173 | 168,4 |
| Дуглазија | 84 | 2,9 |  | 113 | 630 | 517 | 25,9 |
| Ариш | 15 | 0,5 |  | 20 | 71 | 51 | 2,9 |
| УКУПНО: | 294.897 | 9,652,2 | 28.882 | 362.537 | 318.442 | -44.095 | 9,292,8 |

Разлика запремине добијене дендрометријским премером, и запремине добијене билансирањем података, као што видимо у табели, показује мањак од 44.095 m³, или 12 % у односу на очекивану запремину. Ова разлика незнатно одступа од прописаних +/- 10 %, при билансирању запремине новог и претходног премера.

Пад укупне запремине потпуно је очекиван, узимајући у обзир у претходним поглављима изнете податке о штетама у састојинама насталим као последица дуготрајних летњих суша и екстремних температура лета 2012-2013 г. Поред промене у структури површина састојина, при којима је значајан део услед сушења сврстан у девастиране, чиме се променила слика очуваности јединице, дошло је и до извесне стагнације прираста и у преосталим, очуваним састојинама, опет као последица суше, што је у табели видљиво у податку о укупном запреминском прирасту, који је за 4 % мањи у односу на претходно стање.

## 5.2. ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ПЕРИОДУ

### 5.2.1. ДОСАДАШЊИ РАДОВИ НА ОБНОВИ И ГАЈЕЊУ ШУМА

У табели која следи приказана је реализација планираних радова на гајењу шума.

Табела 29. – реализација плана гајења шума

| Врста рада | Планирано | Остварено | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сакупљање режијског отпада (120) | 31,69 | 12,69 | 40 |
| 2. Комплетна припрема терена за пошумљавање (127 | 45,89 | 12,69 | 28 |
| 3. Вештачко пошумљавање садњом (317) | 31,69 | 12,69 | 40 |
| 4. Поп. веш. подигнутих култура садњом (414) | 9,18 | 2,5 | 27 |
| 5. Сеча избојака ручно (513) | 91,77 | 17,54 | 19 |
| 6. Уклањање корова ручно (515) | 96,21 | 24,32 | 25 |
| 7. Окопавање и прашење у културама (518) | 94,93 | 12,69 | 13 |
| 8. Чишћење у младим културама(527) | 9,82 | 0,51 | 5 |
| 9. Вештачко пошумљавање голети (313) | 14,2 | 3,11 | 22 |
| 10. Чишћење у младим природним састојинама (526) | 7,2 | 2,2 | 31 |
| 11. Поп. природно обновљених површина сетвом (411) | 5,42 | 5,42 | 100 |
| 12. Обнова багрема вегетативним путем (328) | 10,36 | 2,91 | 28 |
| 13. Обнављање групимично оплодним сечама (329) | 79,68 | 79,68 | 100 |
| 14. Прореде у вештачки подигнутим шумама (532) | 190,57 | 190,57 | 100 |
| 15. Прореде у изданачким шумама (533) | 185,73 | 185,73 | 100 |
| 16. Прореде у високим шумама (534) | 483,41 | 483,31 | 100 |
| 17. Санитарне прореде(535) | 20,41 | 16,32 | 80 |
| УКУПНО: | 1.408,16 | 1.064,88 | 76 |

Радови планирани основом, као што је видљиво у табели, нису извршени у задовољавајућем обиму. Треба, међутим, узети у обзир да је извршење радова,  узимајући у обзир штете које је ова јединица претрпела дејством климатских чинилаца, било суочено са бројним тешкоћама, од техничких до организационих, и да су приритетни радови били усмерени на послове коришћења шума, како би се што пре извршило уклањање сувих стабала из састојина.  Остаје потреба да се у наредном раздобљу поведе рачуна о планираним радовима и њиховом извршењу.

### 5.2.2. ДОСАДАШЊИ РАДОВИ НА КОРИШЋЕЊУ ШУМА

Као што је изнето у претходном поглављу на подручју ове газдинске јединице, сходно ситуацији насталој након вишемесечних суша 2012. и 2013. године, приоритет је била хитна санација оштећених делова, кроз стриктно спровођење планова коришћења шума. Појаве масовнијег сушења и деградације састојина условиле су и сталну и појачану пажњу и надзор и предузимање благовремених интервенција, како у циљу санације оштећених делова, тако и у смислу редовних, основом планираних сеча прореда и обнове, што је резултирало задовољавајућим спровођењем плана коришћења, од 98 % на нивоу јединице.

Табела 30. – реализација плана коришћења шума

| Врста дрвећа | Укупно план. | Главне сече | Проредне сече | Укупно оств. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Оств. | % | Ха | План | Оств. | % | Ха |  |  |  |
| ОМЛ | 50 | 46 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Граб | 74 |  |  |  |  | 74 | 27 | 37 |  | 27 | 37 |  |
| Цер | 1.153 | 294 | 437 | 149 |  | 859 | 1.358 | 158 |  | 1.795 | 156 |  |
| Сладун | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Трешња | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |
| ОТЛ | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Китњак | 2.165 | 312 | 356 | 114 |  | 1.853 | 1.193 | 64 |  | 1.549 | 72 |  |
| Бреза | 81 | 4 | 11 | 275 |  | 77 | 453 | 587 |  | 464 | 571 |  |
| Ариш | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буква | 15.408 | 2.670 | 2.505 | 94 |  | 12.738 | 15.357 | 121 |  | 17.862 | 116 |  |
| Ц јасен | 103 | 48 | 11 | 23 |  | 55 |  |  |  | 11 | 11 |  |
| Ц граб | 155 | 23 | 7 | 30 |  | 132 | 233 | 177 |  | 240 | 155 |  |
| Дуглазија | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавор | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Јела | 841 | 780 | 195 | 25 |  | 61 | 108 | 177 |  | 303 | 36 |  |
| Смрча | 580 | 9 |  |  |  | 504 | 374 | 74 |  | 374 | 64 |  |
| Црни бор | 7.215 | 774 | 152 | 20 |  | 6.441 | 5.462 | 85 |  | 5.614 | 78 |  |
| Беки бор | 580 | 176 | 111 | 63 |  | 404 | 191 | 47 |  | 302 | 52 |  |
| Багрем | 927 | 905 | 341 | 38 |  | 22 |  |  |  | 341 | 37 |  |
| Укупно ГЈ: | 29.509 | 6.148 | 4.126 | 67 | 82.59 | 23.293 | 24.756 | 106 | 875.93 | 28.882 | 98 |  |

### 5.2.3. ДОСАДАШЊИ РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА

На подручју ГЈ "Маљен II" у протеклом уређајном периоду спроведене су следеће мере на заштити шума:

- санитарне сече у оквиру редовног газдовања, којима се редовно уклањанају оштећена и болесна стабла,

- уништавање губаревих легала механичким путем у циљу спречавања каламитета,

- редовна контрола бројности поткорњака у виду свакогодишњег постављања ловних стабала у периоду фебруар-март,

- редовна успостава шумског реда након извршених сеча.

- заштита шума од пожара (одржавање путева и влака у оперативном стању, појачана осматрачка служба).

### 5.2.4. ДОСАДАШЊИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ  И ОДРЖАВАЊУ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

У току протеклог уређајног раздобља на подручју јединице није било градње нових путних праваца. На целокупној дужини путне мреже вршено је редовно одржавање,  уз мање интервенције, по потреби.

### 5.2.5. ОПШТИ ОСВРТ НА ДОСАДАШЊЕ ГАЗДОВАЊЕ-ОЦЕНА УТИЦАЈА НА САДАШЊЕ СТАЊЕ

Површина јединице је увећана за известан део површине, као резултата припајања одређеног броја парцела, одлуком Владе Србије.

Билансирањем података новог и претходног премера је констатовано умањење укупне запремине и запреминског прираста јединице. Умањење је последица оштећења већих размера на састојинама, као последица дуготрајне летње суше, у периоду 2012-2013. година. Реализација санитарних сеча показала се успешном на појединим деловима, на којима је мерама санације стање поправљено, а негативни процеси, иако не потпуни заустављени, значајно успорени. Треба имати у виду да је процес сушења и даље у току и да су и у наредном периоду неопходне мере праћења и правовремене санације.

Сумирајући напред изнето, извршење планова и мера предвиђених основом се може сматрати задовољавајућим, али не и свеукупно затечено стање. Иако стручно планиране и ревносно извршене, предузете мере нису дале ефекат у довољној мери, па се стање и даље сматра веома осетљивим и нестабилним, и изискује и за наступајуће раздобље континуирано праћење и строго извршење планова прописаних основом.

# 6. ЦИЉЕВИ  И МЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА ГАЗДОВАЊА

## 6.1. ЦИЉЕВИ

## 6.1.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ

На основу утврђеног стања шума, станишних и састојинских прилика, анализе досадашњег газдовања и намене појединих делова одређују се општи посебни циљеви газдовања, а на основу њих  и поступак са шумом у наредном уређајном раздобљу.

Општи циљеви газдовања шумама односе се на све шуме ове газдинске јединице и имају дугорочни карактер, а своде се на:

- унапређење свеукупног стања шума,

- заштита и повећање опште корисних функција шума,

- заштита водотока,

- очување и повећање вредности дрвне запремине и прираста,

- повећање квалитета и вредности шума,

- очување разнодобне структуре,

- економичност и рентабилност.

## 6.1.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

За газдовање шумама је нарочито је важно правилно одредити посебне циљеве, односно конкретне циљеве за шуме  газдинске јединице. Одређивању посених циљева газдовања шумама предходи анализа стања шума и основних функција шуме, а које значајно утичу на одређивање посебних циљева.

ГЈ "Маљен II" спада у ред, иначе у систему ШГ "Борања" ретких јединица на којима се јављају природне састојине четинара, у овом случају црног, и у мањој мери белог бора, као и мешовите разнодобне састојине јеле и букве, на деловима са учешћем китњака, које представљају ретке састојинске облике уопште. Ове околности намећу и посебне циљеве и планове који ће водити очувању таквог стања, као и његовом унапређењу.

Посебни циљеви проистичу из општих циљева, као и стања састојина и потреба и намене шума ове газдинске јединице, а одређују се по наменским целинама за ово уређајно раздобље.

Наменска целина 10. (Производња техничког дрвета)

За шуме високог узгојног облика ове н.ц. одређују се следећи посебни циљеви:

-максимална производња техничког дрвета најбољег квлитета,

-повећање дрвне запремине и запреминског прираста,

-очување и поправак разнодобне структуре,

-поправак старосне стрктуре,

-поправак дебљинске структуре,

-поправак здравственог стања.

За природне шуме тврдих и меких лишћара изданачког порекла ове н.ц. посебни циљ је поправак стања по пореклу, односно превођење истих у високи узгојни облик (конверзија и реконструкција).

За вештачки подигнуте шуме четинара ове н.ц. одређују се следећи посебни циљеви:

-поправак здравственог стања,

-поправак дебљинске структуре,

-максимална производња техничког дрвета најбољег квалитета,

-повећање дрвне запремине и запреминског прираста.

За изданачке шуме багрема ове н.ц. посебни циљ је да се редовним мерама газдовања прозведе максимална количина дрвне запремине и обнови нова квалитетна млaда састојина.

Наменска целина 26. (Заштита земљишта од ерозије)

За све шуме ове наменске целине приоритетни циљ је:

-максимална заштита земљишта од ерозије,

-остали циљеви су исти као за н.ц. 10.

Наменска целина 66. (Стална заштита шума-изван газдинског третмана)

За све шуме ове наменске целине приоритетни и једини циљ је:

-максимална заштита земљишта од ерозије.

Наменскe целинe 81, 82, 83. (Предео изузетних одлика- I, II и III степена заштите)

За све шуме ове наменске целине приоритетни циљ је:

-максимална заштита природних, естетских и културно-историјских вредности,

-остали циљеви су исти као за н.ц. 10.

## 6.2. МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Ради остваривања општих и посебних циљева газдовања шумама утврђују се и мере које треба да усмере развој шума у жељеном правцу, а које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу вредност, како са еколошког, тако и са економског аспекта.

### 6.2.1. УЗГОЈНЕ МЕРЕ

Узгојне мере обухватају:

- Избор система газдовања

У складу са конкретним станишним и састојинским приликама и досадашњим газдовањем у газдинској јединици ГЈ "Маљен II" примењује се састојински облик газдовања (у свим газдинским класама изузев оних које спадају у категорију девастираних). Овај систем газдовања се примењује у једнодобним и приближно једнодобним састојинама без обзира на порекло (високе, изданачке, вештачки подигнуте састојине).

- Састојинско газдовање оплодним сечама кратког подмладног раздобља од 20 година примењиваће се у:

- чистим и мешовитим високим природним састојинама тврдих лишћара,

- чистим и мешовитим високим природним састојинама четинара и тврдих лишћара,

- изданачким природним састојинама тврдих лишћара,

- вештачки подигнутим састојинама лишћара и четинара.

- Састојинско газдовање оплодним сечама дугог периода за обнављање примењиваће се у:

- високим разнодобним састојинама букве и јеле.

- Састојинско газдовање – чиста сеча примењиваће се у:

- у лошим девастираним високим, изданачким и вештачким састојинама.

2. Избор узгојног и структурног облика

Основни узгојни облик у газдовању шумама, коме дугорочно треба тежити,  је високи облик гајења, у оквиру ког у овој јединици сусрећемо високе шуме трврдих лишћара, и високе, чисте и мештовите, шуме четинара и лишћара. Иако по основним параметрима ове састојине заузимају највећи део јединице (49%), њихово учешће је и даље незадовољавајуће. На другој страни уочава се високо учешће изданачких (24%) и шикара (10%). Стога је један од крајњих циљева за ову газдинску јединицу, између осталог, и привођење високом облику гајења на већем делу њене површине, односно свуда где то дозвољавају могућности станишта, уз унапређење стања у постојећим високим састојинама. Ниски облик гајења се може сматрати нормалним само у изданачким састојинама багрема, у којима су због биолошких својстава ове врсте неадекватни  други облици гајења.

Посебно и веома значајно питање везано за ову газдинску јединицу је газдовање високим састојинама букве, које представљају њен најзначајнији део. При том треба, кроз газдинске мере, тежити разнодобној структури, уколико то дозвољавају услови станишта, у високим састојинама букве, и очувању у постојећем обиму разнодобних састојина букве у заједници са јелом.

3. Избор врсте дрвећа

Станишне прилике, односно еколошка припадност локалитета на коме се подиже нова шума, треба да буде основна одредница код одабира врста. У општем случају, при избору врста за пошумљавање, предност се даје аутохтоним врстама, у очекивању да су оне боље прилагођене условима станишта, и да су, самим тим, бољи изгледи за њихово одржање и развој у датим условима. Једино у ситуацијама када је већ дошло до деградације станишта, па аутохтоне врсте не би имале задовољавајућу производност, предност треба давати алохтоним врстама.

И у случају ове газдинске јединице, предност је дата најзначијној аутохтоној врсти на овом локалитету, црном бору, који је поред тога познат и као врста са пластичним кореновим системом, који се прилагођава екстремним, сувим и каменитим стаништима, са плитким и скелетним земљиштима, којима ова јединица обилује. Стога је целокупан план пошумљавања, било голети и непошумљених површина, било при мелиорацијама деградираних шума,  решен избором црног бора за једину врсту.

Као алтернативне врста, у случају немогућности набавке црног бора у тренутку реализације планова, може се узети нека од других аутохтоних врста затечених у значајнијем обиму при прикупљању таксационих података, као што су јела, бели бор, или китњак. Изузетак су инвазивне врсте, које треба искључити као потенцијалне за уношење, како је то и то прописано студијом "ПИО Маљен".

4. Избор начина сече

Избор начина сече-обнове у директној је корелацији са претходно постављeним циљевима, односно одабраним системом газдовања, узгојним и структурним обликом, стањем састојина, условима станишта и наменом комплекса.

Начин обнављања везан је у првом реду за билошке особине дрвећа које изграђују састојине као и за станишне услове у којима се те састојине налазе.

За шуме ГЈ "Маљен II" одређују се следећи начини сеча обнављања и коришћења:

- Оплодне сече кратког подмладног раздобља од 20 година примењиваће се у:

- чистим и мешовитим високим природним састојинама тврдих лишћара,

- изданачким природним састојинама тврдих лишћара,

- вештачки подигнутим састојинама четинара,

- вештачки подигнутим састојинама лишћара.

- Оплодне сече дугог периода за обнављање примењиваће се у:

- високим разнодобним састојинама јеле и букве,

- Чисте сече примењиваће се у:

- у лошим девастираним високим, изданачким и вештачким састојинама.

5. Избор начина неге

Избор начина неге условљен је затеченим стањем састојина у односу на старост и развојну фазу, структуру, врсту дрвећа, очуваност и узгојни поступак.

Полазећи од ових принципа утврђују се следеће мере неге шума:

- Сеча избојака и уклањање корова ручно

- Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом

- Уклањање корова ручно

- Окопавање и прашење у шумским културама

- Чишћење у младим природним састојинама и младим културама

- Прореде у вештачки подигнутим састојинама

- Прореде у изданачким шумама

- Прореде у високим шумама

- Санитарне прореде

### 6.3.2. УРЕЂАЈНЕ МЕРЕ

Мере уређајне природе за ГЈ "Маљен II" су:

- избор дужине трајања  опходње и дужине подмладног раздобља,

- избор пречника сечиве зрелости,

- избор уравнотежене запремине,

-      избор реконструкционог и конверзионог раздобља,

-      избор оптималног односа обрасле и необрасле површине.

а) избор дужине трајања опходње и дужине подмладног раздобља

Опходња за поједине врсте дрвећа је оријентационо утврђена, имајући у виду билошке особине врста, особине станишта и пројектоване циљеве газдовања и износи:

- за високе једнодобне чисте и мешовите састојине букве одређује се опходња од 120 година и дужина подмладног раздобља од 20 година;

-за високе разнодобне чисте и мешовите састојине јеле и букве одређује се оријентациона опходња од 120 година, посебно подмладно раздобље од 20 година и опште подмладно раздобље од 60 година;

-  за високе састојине чисте и мешовите састојине црног бора  одређује се опходња од 120 година и дужина подмладног раздобља од 20 година;

- за високе чисте и мешовите састојине састојине китњака одређује се опходња од 120 година и дужина подмладног раздобља од 20 година;

- за изданачке чисте и мешовите састојине граба одређује се опходња од 80 година;

- за изданачке чисте и мешовите састојине цера одређује се опходња од 80 година;

- за изданачке чисте и мешовите састојине липе одређује се опходња од 80 година;

- за изданачке чисте и мешовите састојине китњака одређује се опходња од 80 година;

- за изданачке и вештачки подигнуте састојине багрема одређује се опходња од 30 година;

-  за изданачке чисте и мешовите састојине букве одређује се опходња од 80 година;

- за вештачки подигнуте састојине отл одређује се опходња од 100 година и дужина подмладног раздобља од 20 година;

-за вештачки подигнуте састојине смрче и јеле одређује се опходња од 80 година;

-за вештачки подигнуте састојине борова одређује се опходња од 80 година.

б) Избор пречника сечиве зрелости

Од пречника сечиве зрелости зависи структура састојина и оптимална запремина којој тежимо. За високе разнодобне чисте и мешовите састојине букве и јеле одређује се пречник сечиве зрелости од 55 cm.

в) Избор уравнотежене запремине

Примењујући резултате истраживања на сличним стаништима од стране више аутора (Милојковић, Милин, Клепац, Матић) оцењено је да одговорају следеће уравнотежене запремине:

- буква и јела на бољим стаништима                       360 m³/ha

- буква и јела на средње добрим стаништима         310 m³/ha

- буква и јела на лошијим стаништима                    270 m³/ha

Ово је привремена оцена те питање уравнотежене запремине у овим газдинским класама треба детаљније проучити и дати јаснију оцену у планским документима вишег реда (План развоја шумске области).

в) Избор реконструкционог и конверзионог раздобља

Укупна површина девастираних састојина на подручју ГЈ "Маљен II" износи 816,47 ha. Од ове површине је у наредном уређајном раздобљу планирана је реконструкција на површини од 11,02 ha. Установљено је реконструкционо раздобље од 80 година из чега произилази да је  нормална површина за реконструкцију у једном уређајном раздобљу 102,75 ha. Међутим сматра се да на подручју ове јединице, узимајући у обзир напред изнете њене карактеристике, у смислу квалитета станишта, климатских услова, и у последњим годинама изражених негативних процеса, сече тог обима нису прихватљиве јер представљају велики ризик, у било ком погледу. Уместо тога приступиће се постепенијем превођењу лоших и девастираних шума у продуктивне, као што је то планирано овом основом.

Имајући у виду стање изданачких састојина у овој газдинској јединици (квалитет, распоред по добним разредима, структурне карактеристике, биоеколошке карактеристике врста које их изграђују) установљава се опште конверзионо раздобље од 70-80 година, као период у коме ће се све састојине, у којима је то могуће, природним путем превести у високи узгојни облик.

г) Избор оптималног односа обрасле и необрасле површине

Укупна површина државних шума и шумског земљишта у овој газдинској јединици износи 2.477,15 ha, од чега је обрасло 2.383,48 ha (96%).

Унутар шумског комплекса потребно је трајно одржавати један део необраслих површина, у висини од око 3-4 % укупне површине. Пошумљавање необраслих површина у овом уређајном раздобљу је предвиђено на површини од 1,60 ha, што неће довести у питање горе изнесено начело. Предвиђени обим пошумљавања је везан за категорију шумског земљишта.

## 6.4. ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

На основу утврђеног стања шума, утврђених дугорочних и краткорочних циљева газдовања шумама, утврђених узгојних, уређајних и других мера израђују се планови будућег газдовања.

### 6.4.1. ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА

Основне концепције плана гајења шума, па сходно томе и врста и обим шумско-узгојних радова, темеље се на следећим одредбама:

- постојећем производном потенцијалу шумских станишта,

- стању шума и потребним узгојним мерама којима се затечено стање може побољшати,

- постављеним циљевима газдовања,

- реалним могућностима (финансијским, техничким, кадровским и др.) шумског газдинства,

- очекиваној финансијској помоћи из буџета Републике Србије.

Сви планирани радови у газдинској јединици приказани су у следећој табели.

Табела 31. – план гајења шума

| Врста рада | Радна површина ( хa ) |
| --- | --- |
| 1. Сакупљање режијског отпада (120) | 11,02 |
| 2. Комплетна припрема терена за пошумљавање (127) | 14,76 |
| 3. Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина (313) | 3,74 |
| 4. Вештачко пошумљавање садњом (317) | 11,02 |
| 5. Обнављање групимично оплодним сечама (329) | 112,01 |
| 6. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом (414) | 2,95 |
| 7. Сеча избојака ручно и уклањање корова ручно (513) | 22,04 |
| 8. Уклањање корова ручно (515) | 41,54 |
| 9. Окопавање и прашење у културама (518) | 35,94 |
| 10. Чишћење у младим природним састојинама (526) | 11,20 |
| 11. Чишћење у младим културама (527) | 20,61 |
| 12. Прореде у вештачки подигнутим шумама (532) | 172,65 |
| 13. Прореде у изданачким шумама (533) | 215,94 |
| 14. Прореде у високим шумама (534) | 332,55 |
| 15. Санитарне прореде (535) | 33,66 |
| 16. Обнова багрема вегетативним путем (328) | 0,98 |
| УКУПНО ГЈ ''МАЉЕН II'' | 1.042,61 |

Укупан план гајења шума за ГЈ "Маљен II" износи 1.042,61 ha радне површине.

Сви наведени радови ће се финансирати из сопствених извора и средстава из буџета Републике Србије.

#### 6.4.1.1. ПЛАН ПОДИЗАЊА НОВИХ ШУМА

Табела 32. - план подизања нових шума

| Газдинска Класа | Врста рада | Укупно |
| --- | --- | --- |
|  | Пошумљ. голети и обешумљених површина (ha) | Сакупљање режијског отпада (ha) | Комплетна прирема терена за пошумљ. (ha) | Вештачко пошумљавање садњом (ha) | Попуњавање В.П.С. (ha) |  |
| 82 385 514 |  | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 0,63 | 10,02 |
| УКУПНО НЦ 82: |  | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 0,63 | 10,02 |
| 83 362 421 |  | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 1,58 | 25,25 |
| УКУПНО НЦ 83: |  | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 1,58 | 25,25 |
| Чистине (421) | 1,60 |  | 1,60 |  | 0,32 | 3,52 |
| Чистине (514) | 2,14 |  | 2,14 |  | 0,43 | 4,71 |
| УКУПНО ЧИСТ: | 3,74 |  | 3,74 |  | 0,75 | 8,23 |
| УКУПНО ГЈ: | 3,74 | 11,02 | 14,76 | 11,02 | 2,96 | 43,5 |

Укупан план подизања нових шума изводиће се на 43,50 ha радне површине, укључујући све неопходне припремне, као и директне радове. Од тога вештачко пошумљавање голети (пошумљавање чистина) планирано је на површини од 3,74 ha, односно 8,23 ha укупне радне површине, док је вештачко пошумљавање садњом (реконструкционе сече), у оквиру наменских целина 82 и 83 планирано на површини од 11,02 ha, односно 25,25 ha укупне радне површине.

Овакав план донет је анализирајући укупну површину девастираних састојина на подручју јединице, које долазе у обзир за реконструкцију, и укупну површину необраслог земљишта у категоријама погодним за пошумљавање, и сагледавањем реалних могућности за извођење радова (приступачност, конфигурација терена) и сматра се реалним.

### 6.4.1.2. ПЛАН ОБНАВЉАЊА ШУМА

Табела 33. – план обнављања шума

| Газдинска класа |  | Врста рада | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 317 | 120 | 127 | 328 | 329 | 414 |  |
| 10 325 311 |  |  |  | 0,98 |  |  | 0,98 |
| Укупно НЦ 10 |  |  |  | 0,98 |  |  | 0,98 |
| 82 385 514 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  |  | 0,63 | 10,02 |
| 82 357 463 |  |  |  |  | 4,43 |  | 4,43 |
| Укупно НЦ 82 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |  | 4,43 | 0,63 | 14,45 |
| 83 352 421 |  |  |  |  | 101,95 |  | 101,95 |
| 83 393 463 |  |  |  |  | 5,63 |  | 5,63 |
| 83 362 421 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |  |  | 1,58 | 25,25 |
| Укупно НЦ 83 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |  | 107,58 | 1,58 | 132,83 |
| УКУПНО ГЈ: | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0,98 | 112,01 | 2,21 | 148,26 |

317 - вештачко пошумљавање садњом,

120 - сакупљање режијског отпада,

127 - комплетна припрема терена за пошумљавање,

328 - обнова багрема вегетативним путем,

329 - обнављање групимично-оплодним сечама,

414 - попуњавање вештачки подигнутих култура садњом.

У табели су приказани радови који се односе на обнову шума, било природним било вештачким путем. Обнављање природним путем односи се на групимично-оплодне сече, односно сече обнове дугог периода за обнављање, путем којих ће се састојине обнављати на укупној радној површини од 112,01 ha. За обнову путем оплодних сеча кратког периода за обнављање у овом уређајном раздобљу нема услова, узимајући у обзир свеукупно стање састојина. Део састојина, на укупној површини од 11,02 ha ће се обновити путем директних мера, односно чистих сеча у функцији реконструкције девастираних састојина.

#### 6.4.1.3. ПЛАН НАБАВКЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Табела 34. – план набавке садног материјала

| Газдинска класа | Површина ha | Цр Бор | Укупно (ком) |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 385 514 | 3,13 | 9.390 | 9.390 |
| Укупно НЦ 82 | 3,13 | 9.390 | 9.390 |
| 83 362 421 | 7,89 | 23.670 | 23.670 |
| Укупно НЦ 83 | 7,89 | 23.670 | 23.670 |
| 000 421 | 1,60 | 4.800 | 4.800 |
| 000 514 | 2,14 | 6.360 | 6.360 |
| Укупно чистине: | 3,74 | 11.160 | 11.160 |
| УКУПНО ГЈ: | 14,76 | 44.280 | 44.280 |

Једина врста за вештачка пошумљавања, било при пошумљавању голети и обешумљених површина, било при реконструкцији девастираних састојина, предвиђена овом основом је црни бор, као најзначнија аутохтона врста ових простора, која се прилагођава екстремним, сувим и каменитим стаништима, са плитким и скелетним земљиштима, и сходно томе има највеће шансе за развој и опстанак.

Као алтернативне врста, у случају немогућности набавке црног бора у тренутку реализације планова, може се узети нека од других аутохтоних врста затечених у значајнијем обиму при прикупљању таксационих података, као што су јела, бели бор, или китњак. Изузетак су инвазивне врсте, које треба искључити као потенцијалне за уношење, како је то и то прописано студијом "ПИО Маљен".

#### 6.4.1.4. ПЛАН НЕГЕ ШУМА

Табела 35. – план неге шума

| Газдинска. класа | Врста рада | P ha |
| --- | --- | --- |
|  | 513 | 515 | 518 | 526 | 527 | 532 | 533 | 534 | 535 |  |
| 10 195 312 |  |  |  |  |  |  | 24,17 |  |  | 24,17 |
| 10 195 521 |  |  |  |  |  |  | 9,34 |  |  | 9,34 |
| 10 301 521 |  |  |  |  |  |  |  | 13,83 |  | 13,83 |
| 10 306 521 |  |  |  |  |  |  | 30,14 |  |  | 30,14 |
| 10 351 421 |  |  |  |  |  |  |  | 114,43 |  | 114,43 |
| 10 353 421 |  |  |  |  |  |  |  | 9,38 |  | 9,38 |
| 10 360 421 |  |  |  |  |  |  | 62,1 |  |  | 62,10 |
| 10 361 421 |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  | 3,90 |
| 10 470 421 |  |  |  |  |  | 15,45 |  |  |  | 15,45 |
| 10 470 421 |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  | 0,33 |
| 10 471 421 |  |  |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |
| 10 471 421 |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |
| 10 475 514 |  |  |  |  |  | 57,24 |  |  |  | 57,24 |
| 10 475 514 |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 2,16 |
| 10 476 514 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,33 |
| 10 477 514 |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |  | 2,37 |
| 10 478 514 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,23 |
| 10 479 313 |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  | 1,26 |
| Укупно НЦ 10 |  |  |  |  | 2,99 | 82,37 | 129,65 | 137,64 |  | 352,65 |
| 82 357 463 |  | 0,22 |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,66 |
| 82 381 514 |  |  |  |  |  |  |  | 16,67 |  | 16,67 |
| 82 385 514 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |  |  |  |  |  |  | 18,78 |
| 82 475 514 |  |  |  |  | 0,23 | 6,80 |  |  |  | 7,03 |
| Укупно НЦ 82 | 6,26 | 6,48 | 6,26 | 0,44 | 0,23 | 6,80 |  | 16,67 |  | 43,14 |
| 83 196 312 |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  | 1,55 |
| 83 306 521 |  |  |  |  |  |  | 17,31 |  |  | 17,31 |
| 83 351 421 |  |  |  |  |  |  |  | 38,73 |  | 38,73 |
| 83 352 421 |  | 5,1 |  | 10,20 |  |  |  |  |  | 15,30 |
| 83 352 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 83 357 463 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,71 | 16,71 |
| 83 360 421 |  |  |  |  |  |  | 67,43 |  |  | 67,43 |
| 83 362 421 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |  |  |  |  |  |  | 47,34 |
| 83 362 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 83 362 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 83 381 514 |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  | 135,00 |
| 83 382 514 |  |  |  |  |  |  |  | 4,51 |  | 4,51 |
| 83 393 463 |  | 0,28 |  | 0,56 |  |  |  |  | 16,95 | 17,79 |
| 83 393 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 83 393 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 83 467 421 |  | 6,42 | 6,42 |  | 3,21 |  |  |  |  | 16,05 |
| 83 467 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 83 467 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 83 470 421 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 4,00 |
| 83 475 514 |  |  |  |  | 10,18 | 78,07 |  |  |  | 88,25 |
| 83 475 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 83 476 514 |  |  |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 5,41 |
| Укупно НЦ 83 | 15,78 | 27,58 | 22,20 | 10,76 | 17,39 | 83,48 | 86,29 | 178,24 | 33,66 | 475,38 |
| УКУПНО ГЈ: | 22,04 | 34,06 | 28,46 | 11,20 | 20,61 | 172,65 | 215,94 | 332,55 | 33,66 | 871,17 |

513 - сеча избојака ручно,

515 - уклањање корова ручно,

518 - окопавање и прашење у културама,

526 - чишћење у младим природним састојинама,

527 - чишћење у младим културама,

532 - прореде у вештачки подигнутим састојинама,

533 - прореде у изданачким шумама,

534 - прореде у високим шумама,

535 - узгојно-санитарне прореде.

Укупан план неге шума износи 871,17 ha радне површине, а односи се на све постојеће састојине, било природне или вештачке, које још нису достигле физичку зрелост, или на састојине које ће тек бити основане у наредном раздобљу.

Сеча избојака ручно (513), као и уклањање корова ручно (515), и  окопавање и прашење у културама (518), су радови који се односе на најмлађе вештачки подигнуте састојине, које су подигнуте у претходних неколико година, или ће бити подигнуте у неколико наредних.

Радови чишћења у младим природним састојинама (526), и чишћења у младим културама (527), се односе на нешто старије састојине којима је потребно вештачким интервенцијама помоћи да опстану и развију се довољно до тренутка када ће моћи да наставе да расту и развијају се самостално.

Остали радови се односе на проредне сече у средњедобним састојинама, у којима је акценат на нези висинског и дебљинског прираста, којима ће се састојине довести  до фазе почетка природног обнављања.

### 6.4.2. ПЛАН ЗАШТИТЕ ШУМА

Корисници и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од пожара, других  елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета као и мере неге шумских засада.

Корисник је дужан да донесе план заштите шума од пожара у коме се утврђују превентивне и друге мере за заштиту шума од пожара.

У општој и посебној основи и Програму газдовања шумама, утврђују се шуме које се сматрају нарочито угроженим од пожара и других штета и прописују се мере за њихово уклањање  (Чл. 65 Закона о шумама).

Корисници шума су дужни да брину о обезбеђивању и успостављању шумског реда.

Под шумским редом подразумева се стање у шуми које обезбеђује услове за њено одржавање, обнављање и унапређивање, а нарочито: заштита од пожара, биљних болести и штеточина, заштита земљишта под шумом од настанка и развијања ерозивних процеса због сече или уклањања дрвета из шуме и заштита подмлатка.

Ако се поремети шумски ред, корисник и сопственик шуме дужан је да у најкраћем могућем року и на прописан начин успостави шумски ред".

Забрањена је употреба отворене ватре сем лицима која се из оправданих разлога задржавају у шуми, али на строго одређеном месту.

Не може се вршити примарна прерада дрвета ако то дрво није жигосано шумским жигом односно обележено на други прописан начин и ако за то дрво није издата пропратница, односно отпремница.

Ради чувања шума корисник организује службу чувања шума.

Планове о заштити шума доноси корисник шума на основу прописа, опште и посебне основе, а путем годишњих планова за цело газдинство интегрално.

У циљу коришћења превентивних мера корисник је дужан да их доследно спроводи за све шуме а оне се састоје у следећем:

- строга примена важећих законских прописа,

- забрана неконтролисаног ложења ватре у шуми,

- одржавање реда пре и после сече,

- на прилазним путевима поставити знакове упозорења,

- организовати дежурства у току сушног периода на најкритичнијим местима,

- организовати квалификовану службу за дејство против пожара и биљних болести и     штеточина и свих узрочника шумских штета,

- на време обезбедити потребна техничка средства и опрему,

- упознати путем средстава информисања колике могу да буду материјалне и еколошке штете,

- сарађивати са општинским органима ради ефикасног организовања акција,

- за заштиту шума, превентивне мере и набавку потребних техничких средстава и опреме, треба обезбедити потребна финансијска средства у годишњим производно-финансијским плановима, из сопствених извора и из републичких фондова.

Следи  табела у којој је дат преглед неколико најосновнијих активности, односно средстава, на којима се заснивају мере заштите шума.

Прва од њих, мониторинг здравственог стања, део је свакодневних обавеза теренског особља и подразумева стално праћење и уочавање евентуалних негативних појава, као што су, нарочито после зимског периода, снеголоми и снегоизвале, или масовније појаве сушења у време летњих врућина, као и масовније појаве штетних инсеката, попут губара.

Феромони и феромонске клопке су основна средства помоћу којих се прати и контролише бројност поткорњака, и такође су део редовних, свакогодишњих активности борбе против ових онсеката. Укупан број потребних феромона за наредно раздобље је 90 (за боров поткорњак). Такође је потребна замена старих, односно набавка 9 нових феромонских клопки, колико их је укупно распоређено на подручју јединице.

Заштита од пожара такође подразумева стално праћење, нарочито у пролећним и летњим месецима, и заснива се на редовном присуству на терену и међусобном контакту теренског особља. Посебно је важно организовање дежурстава на излетничким локалитетима у време пролећних и летњих празника, као и викендима, када је појачано присуство већег броја људи у шуми, и већи ризик од неопрезног изазивања пожара.

Табела 36. – план заштите шума

|  | Врста рада | Јединичне мере | План |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заштита шума |  |  |
|  | Мониторинг зд.ст. | ха | 2.477,15 |
|  | Постав.феромона (боров поткорњ.) | ком. | 90 |
|  | Набавка феромонских клопки | ком. | 9 |
| 2 | Заштита шума од пожара |  |  |
|  | Активна дежурства | р. дана | 153 р.д |

#### 6.4.2.1. ПЛАН ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА

Законом о шумама (Сл. гл. РС, бр.30 од 7. маја 2010. године; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 93/12; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 89/15; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 95/18), корисник је дужан да донесе план заштите шума од пожара, за период од 10 година у коме се утврђују превентивне и друге мере за заштиту шума од пожара.

ШГ "Борања" Лозница као корисник шума донело је Општи план заштите шума од пожара по шумским управама и газдинским јединицама.

План садржи:

I  Мере борбе против потенцијалних изазивача шумских пожара

II Мере биолошко-техничке заштите шума

Ове мере обухватају:

1. Подизање мешовитих засада

2. Подизање биолошких противпожарних пруга при пошумљавању и мелиорацијама

3. Накнадно пробијање противпожарних пруга

4. Изградња и одржавање противпожарних пруга

5. Снабдевање водом за гашење пожара

6. Обезбеђивање излетишта

7. Планирање опреме и средстава за гашење пожара

Наведена поглавља детаљно су обрађена у Плану, који је у целини прихваћен овом  основом па је на овом месту дат само извод из Плана.

Стање састојина према степену угрожености од пожара шумског комплекса "Маљен II" је такво да оне својим значајним делом припадају I степену угрожености. Због тога постоји и обавеза појачаног праћења и контроле терена, нарочито током летњих. Мере превентивне заштите се морају стално спроводити како је прописано у Општем плану заштите шума од пожара за ШУ и ГЈ. На основу тога број активних дежурстава износи 153 дана годишње.

Отвореност овог комплекса шумским путевима још увек није на нивоу оптималног стања, али су плановима предвиђени радови који ће довести до унапређења путне мреже, изградњом једног новог, и реконструкцијом једног постојећег путног правца. Реализација ових планова је између осталог и у функцији  заштите шума од пожара. Такође, треба поменути просеке, које су присутне унутар једног дела култура четинара и у функцији су заштите од пожара. У наредном периоду просеке ће такође бити редовно чишћене и одржаване у оператнвном стању.

### 6.4.3. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИНОСА-ЕТАТА

Принос-етат представља математички (рачунски) изведен податак помоћу ког се плански и организовано предвиђа обим коришћења дрвне запремине или површине шума, а који обезбеђује брже или спорије поправљање стања шумског фонда и јачање његове производне и приносне снаге. Планом предвиђени обим сеча не сме да достигне висину која би значила погоршање стања шума или њихову девастацију. Напротив, планским предвиђањем обима сече, треба да се омогући постепено постизање оптималног дрвног фонда по јединици површине,  количини и структури, који обезбеђује пуно коришћење потенцијалних производних снага одређених станишта.

Планирани обим сеча проистиче углавном из конкретног стања шума и постављених циљева газдовања.

Калкулација етата

Све једнодобне састојине у оквиру једне газдинске класе сврстане су у зависности од старости у одређене добне разреде. Број добних разреда зависи од висине опходње и ширине добних разреда.

За сваку састојину одређена је висина етата, а калкулација је вршена за наредно уређајно раздобље, с тим да је предвиђена величина етата сврстана у полураздобља (код главних сеча у једнодобним шумама), водећи рачуна о зрелости састојина за сечу. Код главних сеча у разнододобним шумама није вршено разврставање по полураздобљима.

а) Калкулација етата – високе разнодобне шуме оплодне сече – дугог подмладног раздобља

Етат главних сеча у овим шумама је калкулисан по Мелардовом обрасцу:

P=V/n/3+1/2V*t+1/qMt'

Где је:V-запремина јаког материјала

n-број година опходње или старост у којој стабла достижу просечне сечиве зрелости

t-проценат прираста јаког материјала

M-запремина средње јаког материјала

t'-проценат прираста средње јаког материјала

q-део процента прираста средње јаког материјала–t'-који се може искористити у виду прореда,а може износити око 1/3 t

Овако добијен етат за газдинску класу расподељен је по одсецима узимајући у обзир станишне и састојинске специфичности  сваког од њих.

Проредни етет у овим шумама је калкулисан на основу конкретног стања сваке састојине (бонитет, обраст) и креће се у границама између 1/3 и 2/3 десетогодишњег запреминског прираста.

б) Калкулација етата -  изданачке шуме

Главна сеча-реконструкција (чиста сеча) - калкулисана је по формули:

Е(10)=V+5Zv, док је проредна сеча калкулисана од 1/3 до 2/3 Zv у зависности од запремине конкретне састојине:

- 1/3 Zv за око 100 m3/ha - за млађе састојине,

- 1/2 Zv за око 150 m3/ha - за средњедобне састојине,

- 2/3 Zv за око 200 m3/ha - за старије састојине.

ц) Калкулација етата - вештачки подигнуте састојине

Код култура су планиране проредне сече и то у оним које су старије од 30 година, и то:

-   31-40 година калкулише се 1/2 Zv за V око 200 m3/ha,

-   50-60 година калкулише се 2/3 Zv за V око 220 m3/ha.

Што се тиче самог принципа калкулације он је исти као код калкулације етата изданачких састојина.

### 6.4.4. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА

На основу станишних услова и затеченог стања састојина, а у односу на циљеве газдовања све састојине у овој газдинској јединици су сврстане:

1. састојине за редовно газдовање,

2. састојине за реконструкцију,

3. састојине предвиђене за прелазно газдовање,

4. састојине без газдинских интервенција (третмана).

На основу система газдовања утврђене су следеће врсте сеча:

1. Проредне сече у високим једнодобним састојинама, изданачким састојинама и вештачки подигнутим састојинама, (селективне прореде).

2.  Чисте сече у девастираним састојинама  предвиђеним за реконструкцију.

#### 7.4.4.1. ТАБЕЛА ПЛАНА СЕЧА ОБНАВЉАЊА ШУМА

У план коришћења шума, с обзиром на затечену састојинску ситуацију, улазе све састојине које су у наредном уређајном раздобљу предвиђене за природно обнављање, тј. оне састојине у којима ће се спроводити групимично оплодне сече у разнодобним састојинама, и састојине у којима ће се вршити чисте сече.

Табела 37. – план сеча обнове

| Газдинска класа | P ha | Групимично оплодна сеча (m³) | Чисте сече (m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 325 311 | 0,98 |  | 180 |
| Укупно НЦ 10 | 0,98 |  | 180 |
| 82 385 514 | 3,13 |  | 229 |
| 82 357 463 | 4,43 | 156 |  |
| Укупно НЦ 82 | 7,56 | 156 | 229 |
| 83 362 421 | 7,89 |  | 331 |
| 83 352 421 | 101,95 | 6.197 |  |
| 83 393 463 | 5,63 | 155 |  |
| Укупно НЦ 83 | 115,47 | 6.352 | 331 |
| УКУПНО ГЈ: | 124,01 | 6.508 | 740 |
| Ук. чиста сеча: | 12 |  | 740 |
| Ук. груп. опл сеча: | 112,01 | 6.508 |  |

План сеча обнове за ову газдинску јединицу условљен је општим стањем састојина затеченим приликом прикупљања теренских података. Услови за природну обнову уочени су само у високим разнодобним састојинама букве и јеле, док су на преосталом највећем делу јединице углавном изостали процеси појаве и клијања семена. Сходно томе направљен је и план сеча обнове, у којем домнантну улогу имају разнодобне састојине, са 6.508 m³, на површини од 112,01 ha.

Преостали део плана обнове односи се на део девастираних састојина предвиђен за реконструкцију.

#### 6.4.4.2. ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА ЗА ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ - ГЛАВНИ ПРИНОС

- ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА

Табела 38. – план сеча обнове за једнодобне шуме

| Газдинска класа | Принос |
| --- | --- |
|  | I Полураздобље | II Полураздобље |
|  | P ha | V m³ | Zv m³ | E m³ |  |  |  |  |
| 10 325 311 | 0,98 | 168,3 | 4,9 | 179,5 |  |  |  |  |
| Чисте сече: | 0,98 | 168,3 | 4,9 | 179,5 |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 10 | 0,98 | 168,3 | 4,9 | 179,5 |  |  |  |  |
| 82 385 514 | 3,13 | 207,5 | 8,3 | 228,7 |  |  |  |  |
| Чисте сече: | 3,13 | 207,5 | 8,3 | 228,7 |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 82 | 3,13 | 207,5 | 8,3 | 228,7 |  |  |  |  |
| 83 362 421 | 7,89 | 301,8 | 12,1 | 330,8 |  |  |  |  |
| Чисте сече: | 7,89 | 301,8 | 12,1 | 330,8 |  |  |  |  |
| Укупно НЦ 83 | 7,89 | 301,8 | 12,1 | 330,8 |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ: | 12,00 | 677,6 | 25,3 | 738,98 |  |  |  |  |
| Врста дрвећа | Принос |
|  | I Полураздобље | II Полураздобље |
|  | P ha | V m³ | Zv m³ | E m³ | P ha | V m³ | Zv m³ | E m³ |
| ОТЛ |  | 15,26 | 0,52 | 15,41 |  |  |  |  |
| Бреза |  | 74,26 | 2,97 | 80,43 |  |  |  |  |
| Буква |  | 181,88 | 7,28 | 200,79 |  |  |  |  |
| Јела |  | 122,5 | 4,9 | 134,43 |  |  |  |  |
| Црни бор |  | 67,98 | 2,72 | 74,96 |  |  |  |  |
| Бело бор |  | 62,66 | 2,51 | 68,86 |  |  |  |  |
| Багрем |  | 153,06 | 4,41 | 164,1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ: | 12 | 677,6 | 25,3 | 738,98 |  |  |  |  |

У табели је приказан план сеча за једнодобне састојине, који се односи на обнову багрема и реконструкције девастираних састојина. Све ове сече су, због хитности, планиране за прво полураздобље. Укупан принос сеча обнова за једнодобне шуме, од 739 m³, чини 2 % етата ове газдинске јединице.

Према члану 46. Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама реализација планираног главног приноса у одсеку по површини је обавезна, а по запремини може да одступи +/-10%, осим у случају реализације приноса завршним секом оплодне сече, као и, у овом случају, чистим сечама.

#### 6.4.4.3. ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА ЗА РАЗНОДОБНЕ ШУМЕ - ГЛАВНИ ПРИНОС

- ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА

Табела 39. – план сеча обнове за разнодобне шуме

| Газдинска класа | P ha | V/ha | Zv/ha | ПРИНОС | Интенз. сече |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 ha | На целој пов. |  |
| 82357463 | 4,43 | 178,8 | 4,4 | 35,3 | 156,3 | 20 |
| Укупно НЦ 82 | 4,43 | 178,8 | 4,4 | 35,3 | 156,3 | 20 |
| 83352421 | 101,95 | 311,51 | 5,41 | 60,78 | 6.196,89 | 20 |
| 83393463 | 5,63 | 160,09 | 4,15 | 27,54 | 155,05 | 17 |
| Укупно НЦ 83 | 107,58 | 303,58 | 5,3 | 88,32 | 6.351,94 | 19 |
| УКУПНО ГЈ: | 112,01 | 298,65 | 5,3 | 123,6 | 6.508,23 | 19 |
| Врста дрвећа | P ha | V/ha | Zv/ha | ПРИНОС | Интенз. сече |
|  |  |  |  | На 1 ha | На целој пов. |  |
| ОМЛ |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Трешња |  | 0,1 |  |  |  |  |
| ОТЛ |  | 1,5 |  |  |  |  |
| Црни граб |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Китњак |  | 0,3 |  |  |  |  |
| Бреза |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Буква |  | 278 | 4,8 | 56,5 | 6.328,23 | 20 |
| Бели јасен |  | 1,3 |  |  |  |  |
| Јавое |  | 6,2 | 0,2 |  |  |  |
| Јела |  | 10,2 | 0,3 | 1,6 | 180 | 16 |
| Бели бор |  | 0,2 |  |  |  |  |
| УКУПНО ГЈ: | 112,01 | 298,65 | 5,3 | 58,1 | 6.508,23 | 19 |

У овај план укључене су разнодобне шуме букве и јеле, у оквиру две наменске целине, у којима ће се обављати групимично оплодне сече, на површини од 112,01 ha, и њима ће бити реализовано 6.508 m³, што представља 18% плана сеча за ову јединицу.

Највеће учешће у овом приносу од врста има буква са 6.328 m³, што чини 97% укупног приноса у овим шумама, док се међу осталим врстама истиче само јела, са 3%  учешћа у укупном планираном етату за разнодобне састојине.

Према члану 46. Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама реализација планираног главног приноса у одсеку по површинама је обавезна, а по запремини може да одступи +/- 10%.

#### 6.4.4.4. ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА ШУМА – ПРЕТХОДНИ ПРИНОС

ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА

Табела 40. – план проредних сеча

| Газдинска класа | P ha | V / ha | Zv / ha | СЕЧА | Интенз. сече |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 ha | На целој пов. |  |
| 10 195 312 | 24,17 | 206,4 | 4,4 | 28,6 | 691,8 | 14 |
| 10 195 521 | 9,34 | 380,4 | 8,1 | 59,6 | 556,2 | 16 |
| 10 301 521 | 13,83 | 242,7 | 5,5 | 36,5 | 504,1 | 15 |
| 10 306 521 | 30,14 | 182,0 | 4,8 | 21,7 | 652,6 | 12 |
| 10 351 421 | 114,43 | 358,8 | 6,4 | 63,1 | 7.226,1 | 18 |
| 10 353 421 | 9,38 | 260,0 | 5,2 | 40,5 | 380,1 | 16 |
| 10 360 421 | 62,10 | 253,5 | 4,8 | 40,2 | 2.497,6 | 16 |
| 10 361 421 | 3,90 | 215,8 | 5,7 | 31,8 | 123,9 | 15 |
| 10 470 421 | 15,45 | 186,1 | 6,8 | 30,7 | 474,9 | 17 |
| 10 471 421 | 5,49 | 167,7 | 6,4 | 26,0 | 142,5 | 15 |
| 10 475 514 | 57,24 | 293,5 | 11,1 | 42,6 | 2.440,5 | 15 |
| 10 476 514 | 0,33 | 107,1 | 6,5 | 13,9 | 4,6 | 13 |
| 10 477 514 | 2,37 | 197,5 | 6,5 | 26,4 | 62,7 | 13 |
| 10 478 514 | 0,23 | 75,0 | 2,9 | 11,2 | 2,6 | 15 |
| 10 479 313 | 1,26 | 485,1 | 18,7 | 72,0 | 90,7 | 15 |
| УКУПНО НЦ 10: | 349,66 | 283,7 | 6,6 | 45,3 | 15.851,0 | 16 |
| 82 381 514 | 16,67 | 242,4 | 9,1 | 36,1 | 601,9 | 15 |
| 82 475 514 | 6,8 | 223,7 | 9,1 | 32,3 | 219,3 | 14 |
| УКУПНО НЦ 82: | 23,47 | 237,0 | 9,1 | 35,0 | 821,2 | 15 |
| 83 196 312 | 1,55 | 147,1 | 2,9 | 19,4 | 30,1 | 13 |
| 83 306 521 | 17,31 | 154,3 | 4,8 | 21,5 | 372,9 | 14 |
| 83 351 421 | 38,73 | 295,5 | 5,5 | 47,8 | 1.852,9 | 16 |
| 83 360 421 | 67,43 | 223,6 | 4,6 | 33,7 | 2.269,1 | 15 |
| 83 381 514 | 135,00 | 193,9 | 6,8 | 28,8 | 3.890,5 | 15 |
| 83 382 514 | 4,51 | 159,0 | 5,1 | 23,2 | 104,8 | 15 |
| 83 475 514 | 78,07 | 222,2 | 8,8 | 33,8 | 2.639,7 | 15 |
| 83 476 514 | 5,41 | 230,8 | 8,5 | 33,8 | 182,7 | 15 |
| 83 357 463 | 16,71 | 92,8 | 2,2 | 9,1 | 151,6 | 10 |
| 83 393 463 | 16,95 | 157,8 | 3,8 | 15,8 | 267,6 | 10 |
| УКУПНО НЦ 83: | 381,67 | 207,4 | 6,2 | 30,8 | 11.761,8 | 15 |
| УКУПНО ГЈ: | 754,80 | 243,6 | 6,5 | 37,7 | 28.433,9 | 15 |
| Врста дрвећа | P ha | V / ha | Zv / ha | СЕЧА | Интенз. сече |
|  |  |  |  | На 1 ха | На целој пов. |  |
| ОМЛ |  | 0,4 |  | 0,1 | 39 | 14 |
| Граб |  | 0,8 |  | 0,1 | 37,5 | 6 |
| Цер |  | 12,6 | 0,3 | 1,9 | 1.396,0 | 15 |
| Крупнолисна липа |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Сладун |  | 0,9 |  |  |  |  |
| Трешња |  | 0,4 |  |  |  |  |
| ОТЛ |  | 1,2 |  |  | 28,1 | 3 |
| Црни јасен |  | 0,4 |  |  | 7,8 | 3 |
| Црни граб |  | 1,3 |  | 0,1 | 74,8 | 8 |
| Китњак |  | 17 | 0,5 | 2,3 | 1.769,8 | 14 |
| Јасика |  | 0 |  |  | 0,6 | 14 |
| Бреза |  | 0,7 |  | 0,1 | 72,1 | 14 |
| Буква |  | 112,8 | 2,1 | 19 | 14.311,1 | 17 |
| Јавор |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Јела |  | 4,2 | 0,1 | 0,4 | 333,3 | 11 |
| Смрча |  | 4,8 | 0,2 | 0,8 | 587,8 | 16 |
| Црни бор |  | 82,2 | 3,1 | 12,4 | 9.377,9 | 15 |
| Бели бор |  | 3 | 0,1 | 0,4 | 323,8 | 14 |
| Багрем |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Дуглазија |  | 0,7 |  | 0,1 | 74,5 | 15 |
| УКУПНО ГЈ: | 754,8 | 243,6 | 6,5 | 37,7 | 28.433,9 | 15 |

План ових сеча, који износи 28.434 m³, најзначајнији је за ову јединицу по обиму, и представља 80% укупног планираног етата. Сходно затеченом стању, и смањеној стабилности састојина на већем делу јединице, планирању се приступило крајње опрезно, па је интензитет проредних сеча умерен, са 15% у односу на запремину. И као такав за неколико процената је виши у односу на интензитет по претходној основи, који је био на нивоу 12 % у односу на запремину.

Доминантне газдинске класе у плану проредних сеча су оне које сачињавају високе састојине црног бора, док такође значајну планирану запремину налазимо у високим састојинама букве, и вештачки подигнутим састојинама црног бора.

Према члану 46. Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама реализација планираног главног приноса у одсеку по површинама је обавезна, а по запремини може да одступи +/- 10%.

### 6.4.5. УКУПАН ПРИНОС ОД СЕЧА ШУМА

Табела 41. – укупан принос од сече шума

| Врста дрвећа | Прореде | Сече обнове | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| ОМЛ | 39 |  | 39 |  |
| Граб | 37 |  | 37 |  |
| Буква | 14.311 | 6.529 | 20.840 |  |
| Бреза | 73 | 80 | 153 |  |
| ОТЛ | 28 | 15 | 43 |  |
| Цер | 1.396 |  | 1.396 |  |
| Црни јасен | 8 |  | 8 |  |
| Црни граб | 75 |  | 75 |  |
| Китњак | 1.770 |  | 1.770 |  |
| Багрем |  | 164 | 164 |  |
| Укупно лишћари: | 17.737 | 6.788 | 24.525 |  |
| Смрча | 588 |  | 588 |  |
| Бели бор | 324 | 69 | 393 |  |
| Црни бор | 9.378 | 75 | 9.453 |  |
| Јела | 333 | 314 | 648 |  |
| Дуглазија | 74 |  | 74 |  |
| Укупно четинари: | 10.697 | 458 | 11.156 |  |
| УКУПНО ГЈ: | 28.434 | 7.246 | 35.680 |  |

Укупан принос од сеча шума за ову газдинску јединицу је, као што се може видети у табели, 35.680 m³, што представља јачину захвата од 11 % у односу на укупну запремину, и 38 % у односу на укупан десетогодишњи прираст. Овакав, крајње благ захват, условљен је затеченим стањем састојина. Промене на састојинама које су се десиле у току протеклог раздобља, наметнуле су опрез при планирању, и обавезу да се крајње умереним плановима и мерама у току наступајућег раздобља састојине најпре задрже на постојећем нивоу, а затим постепено усмеравају ка жељеном стању.

Као што се може видети у табели, главни део укупног етата везан је за проредне сече, што је произашло из поменутог стања састојина, и зацртане стратегије да се у наредном раздобљу максимална пажња посвети нези дебљинског и висинског пираста, да би се у наредном створили услови за успешну природну обнову. Највећи део плана је везан за букву, и у нешто мањој за црни бор, док су остале врсте знатно мање заступљене.

### 6.4.6. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА

У оквиру свог пословања ШГ "Борања" Лозница доноси годишње планове за коришћење споредних шумских производа. Ови планови се не раздвајају по газдинским јединицама па се стога и ова газдинска јединица уклапа у општи план по ком је је за наредни уређајни период планирана производња шумских печурака, које ће се откупљивати, зависно од врсте, у свежем стању, суве или у саламури. На овом подручју најзаступљеније су лисичарка, медведара, сунчаница и млечница.

Што се тиче лековитог биља, шумских плодова, печурaкa, пужева и др., организованог  сакупљања од стране шумског газдинства нема, већ ће одговарaјуће стручне службе шумског газдинства вршити контролу сакупљања поменутих као и контролу поседовањa дозвола за ову врсту делатности.

### 6.4.7. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА ЛОВНЕ ДИВЉАЧИ

Подручје ове газдинске јединице део је два ловишта, односно "Рибница", у површини од 32.957,32 ha, и "Маглеш", у површини од 74.396,49 ha, како је то поменуто у поглављу које се односи на лов и стање дивљачи. За ова ловишта постоје Ловне основе у којима постоје детаљни планови газдовања, са планом узгоја, одстрела, исхране, динамиком развоја дивљачи, и свим осталим неопходним подацима на којима се заснива газдовање ловиштима, прописаним одговарајућим правилницима. Стога се у овој основи газдовања шума неће детаљније разматрати планови газдовања ловиштем, уз напомену да се исти прихватају и сматрају усклађеним са газдовањем шумама.

Следи преглед планова одстрела за два ловишта за 2023/2024. годину, са пропорционално прерачунатим вредностима за ГЈ „Маљен II“, уз напомену да приказане податке треба прихватити са резервом узимајући у обзир природу и специфичности газдовања ловиштем.

Табела 42. – план унапређења стања ловне дивљачи

| План одстрела за ловну 2023/2024. годину (бр. јединки) |
| --- |
| Врста гајене дивљачи | Ловиште „Маљен“ | Ловиште „Рибница“ | ГЈ „Маљен II“ |
| Срна | 90 | 50 | 3 |
| Дивља свиња | 70 | 40 | 3 |
| Зец | 270 | 145 | 10 |
| Фазан | 4.200 | 2.150 | 146 |
| Јаребица | - | - | - |

### 6.4.8. ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

У циљу проширења путне мреже у наступајућем раздобљу у плану је изградња једног путног правца, у дужини од 1,5 km. Овај нови путни правац у функцији је отварања горњих делова комплекса 35-41 одељење.

Поред тога у плану је санација првих 500 m једног постојећег путног правца, знатно оштећеног током бујичних поплава пролећа 2014-е, као и реконструкције преосталих делова истог путног правца, „Подбукови-Буковска река“.

За путну мрежу у целини, делове путне мреже, у дужини од 18,0 km, постоји законска обавеза редовног одржавања, у виду периодичног насипања каменим агрегатима, одржавања одводних  канала, и поправке мањих оштећења.

У табели која следи приказана је спецификација радова по појединачним путним правцима.

Табела 43. – план изградње и одржавања шумских саобраћајница

|  | Назив пута | Деоница | Изградња | Санација | Реконстр. | Текуће одржавање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пољане - Козничка река - Подбукови | 0+000– +400 |  |  |  | 5,4 |
| 2 | Буковац - Чубрица | 0+000-4+300 |  |  |  | 4,3 |
| 3 | Подбукови - Буковска река | 0+000-0+500 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  | -//- | 0+500-3+800 |  |  | 3,3 | 3,3 |
| 4 | Дивчибаре - Црвени брег | 0+000-1+500 |  |  |  | 1,5 |
| 5 | Чубрица | 0+000-1+700 |  |  |  | 1,7 |
| 6 | Николићи - Бачевачки вис | 0+000-1+300 |  |  |  | 1,3 |
| 7 | Хајдучка коса | 0+000-1+500 | 1,5 |  |  |  |
| Укупно: |  | 1,5 | 0,5 | 3,3 | 18,0 |

### 6.4.9. ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА

На основу "Закона о шумама (Сл. гл. РС, бр.30 од 7. маја 2010. године; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 93/12; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 89/15; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 95/18)

шумама у државној својини које су обухваћене шумским подручјем газдује се на основу плана развоја шумског подручја и основе газдовања шумама"; Основе и програм газдовања шумама доносе се за за време од 10 година".

Сходно томе важност ове основе је од 01.01.2024. - 31.12.2034. године и примењиваће се од дана давања сагласности од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

За израду нове основе треба почети са прикупљањем теренских података у лето 2032. године, како би се њеном израдом у 2033. години обезбедио континуитет планирања.

# 7. УПУСТВА И СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНОВА

Да би се постављени циљеви газдовања шумама могли што успешније реализовати, нужно је да све фазе газдовања буду подређене овим задацима, почев од оснивања нових шума на необраслим шумским земљиштима, неге и гајења и заштите постојећих шума, преко њиховог  коришћења до транспорта дрвета и продаје.

## 7.1. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ГАЈЕЊА

У следећем табеларном прегледу дат је преглед узгојних мера по узгојним групама, односно основним фазама развоја састојина.

## 7.2. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА НЕГЕ ШУМА

## Нега шума се спроводи кроз узгојне радове који се изводе у састојини од момента њеног настанка до времена извођења сеча обнове, а дели се на следеће фазе:

- сакупљање режијског отпада

- комплетна припрема терена за пошумљавање

- вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина

- вештачко пошумљавање садњом

- попуњавање вештачки подигнутих култура садњом

- сеча изданака и избојака ручно

- уклањање корова ручно

- окопавање и прашење у културама

- чишћење у младим природним састојинама

- чишћење у младим културама

- осветљавање подмлатка

- прореде

Окопавање и прашење, попуњавање, сеча изданака и избојака и осветљавање спроводе се у фази подмлатка. Чишћење и кресање грана спроводе се у фази касног младика. Прве прореде спроводе се у средњедобним и дозревајућим састојинама, а на најбољим стаништима и у фази касног младика. Следи кратак опис радова по наведеним фазама.

- Сакупљање режијског отпада – након извршене сече потребно је спровести припремне радове за пошумљавање. Овај вид рада је први у том низу, и подразумева потпуно уклањање остатака сече. Дрвни материјал који остаје после сече и израде дрвних сортимената, чини повољну подлогу за развој инсеката, биљних паразита, глодара, као и опасност од шумског пожара. Такође, може да буде сметња и развоју кореновог система и везе са подлогом (земљиштем), и може бити уништен на више начина као што су равномерно разбацивање, изношење из сечине, продајa локалном становништву за огрев, коришћење у индустрији дрвних плоча-иверица, или механизовано ситњење употребом одговарајућих средстава, чиме се поправља структура и хемијски састав земљишта.

Комплетна припрема терена за пошумљавање – надовезује се на претходно описани вид рада, односно сакупљање и изношење режијског отпада. У припрему за пошумљавање убрајамо све активности којима поправљамо станишне услове за сетву и садњу. Може се обављати на читавој површини или на појединим деловима, по потреби, а одвија се кроз неколико основних радова, као што су успостава шумског реда, сеча прекомерног грмља (ручним алатом), уклањање коровске вегетације, рахљање збијеног тла (ручним алатом за мање површине, или фрезом за веће), и уклањање пањева преосталих од сече. Пањеви се могу уклањати механичким (иверањем или вађењем) или хемијски (третирањем хемијским средствима). Уклањање коровске вегетације може да се врши механички (ручно-сасецањем и кошењем, или механизовано-кошењем, тарупирањем), или хемијски, (фолијарним третирањем зељастих и дрвенастих биљака, и третирањем пањева).

- Прашење и окопавање  – спроводи се у вештачки подигнутим састојинама до пет година старости где се ручно или машински уклања коровска вегетација која омета развој подмлатка. Изводи се на незакоровљеном или слабо закоровљеном земљишту са циљем да се разрахли површински слој земљишта и спречи губитак влаге из земљишта, односно да асцедентне токове заустави у зони закорењавања садница. Разбијањем покорице око садница повећава се инфилтрација воде, и одстрањује конкурентска вегетација. Обавља се у прве две године и то најбоље при крају кишног периода, најчешће од половине јуна до половине јула. Мотиком се захвата плитко (4-7 cm дубине), колико да се разбије покорица и уклони трава, у радијусу 20 – 30 cm око саднице, али водећи рачуна да се не одгрне земља око садница, и тиме дубљи слојеви земљишта изложе исушивању. Земљу не треба исувише ситнити јер се таква брже повезује у нову покорицу после киша.

- Сеча изданака и избојака – изводи се у културама старости до 15 година (до склапања круна) којом се врши механичко или хемијско уклањање изданака и избојака конкурентске самоникле (аутохтоне) вегетације. Интензитет закоровљавања директно је везан са еколошким и производним карактеристикама станишта, и утолико је већи уколико је већа производна снага земљишта. Такође је пресудна и избојачка снага пањева, која зависи од врсте дрвећа, старости посечене шуме, климатских прилика идр. Уколико се сеча шуме предвиђене за реконструкцију обави у периоду јун-половина августа, а садња обави у рану јесен, већа је вероватноћа успеха. Ако су успешно обављени ови припремни радови уклањање избојака се може успешно извршити механичким путем, при чему се користе косири и путарске косе. Сасеца се конкурентска вегетација у пречнику 0,7 – 1,0 m око садница. На преосталом делу коров и избојци се не уклањају, у циљу редукције радне површине, али и због заштитне улоге овог појаса, који се коначно потпуно уклања у  другој или трећој години након извршене садње. Избојци се успешно сузбијају превршивањем. Обично се они у првој години прекраћују на 40-80 cm од земље, а касније у висини доње трећине до половине круне штићених стабала.

- Попуњавање – спроводи се и у природно обновљеним састојинама, и у шумским културама. У природно обновљеним састојинама спроводи се тамо где после завршеног процеса природно обновављање није успело на површини већој од 20% површине, односно где се јављају необновљене површине веће од 20-30 ари. Најчешће је то две године након оснивања засада, и то по правилу само онда када је проценат угинулих биљака већи од 20%. Али ако се покаже да се биљке нису примиле у већем броју на појединим местима, где је дошло до појаве „крпа“, попуњавање се врши и ако је укупан проценат угинулих биљака мањи од 10%. Користе се добро ожиљене саднице, из крупнијих контејнера, по узрасту блиске матичним садницама.

- Уклањањање корова ручно – након извршеног пошумљавања младим биљкама је, у првим годинама живота, потребно обезбедити услове за опстанак и развој, при чему највећи значај има уклањање коровске вегетације, која је у том периоду биолошки јача, и неконтролисано се развија. Уклањање коровске вегетације може да се врши механички (ручно - сасецањем и кошењем, или механизовано - кошењем), или хемијски, (фолијарним третирањем зељастих и дрвенастих биљака). Коровску вегетацију најчешће чине зељасте биљке, које се ефикасно уклањају ручним средствима (косе) ако се ради о мањим површинама. У случају већих површина, и значајниојег учешћа јаког жбуња, попут дивље купине и дивље руже, ефикаснија су механизована средства, попут тримера и моторних косилица. Сав исечени материјал се сакупља и износи изван третиране површине након чега се, ако дозвољавају услови, уништава. Хемијско третирање коровске вегетације се изводи тоталним хербицидима на бази глифосата.

- Осветљавање подмлатка – основни циљ је да се спречи његово засењивање од стране коровских биљака бржег раста или старијег подмлатка. Спроводи се у фази подмлатка (раног и касног) у циљу стварања услова за неометан раст главних врста (буква, храст...) у висину, да би главне врсте надвисиле зељасту вегетацију, која их у овим фазама развоја могу значајно угрозити. Нега подмлатка применом сеча осветљавања подразумева заштиту подмлатка од штетне конкуренције приземне флоре и жбуња, затим уклањање свих фенотипски лоших, оштећених и мање вредних индивидуа, регулисање састава састојине, осветљавање састојине разређивањем прегустог склопа, и негу позитивних карактеристика стабала. Сече осветљавања подмлатка се изводе раније у састојинама које су изграђене од хелиофитних врста дрвећа, у састојинама које се налазе у врло повољним условима средине, на земљиштима богатим минералним материјама. С обзиром да се простор који се после сеча осветљавања врло брзо попуњава, ове сече се у истој састојини врше бар два пута за десет година. Обележавање код сеча осветљавања се не врши унапред, као код прореда, већ директним указивањем на лицу места. Из тог разлога се овај посао поверава савесним, искусним и обученим  радницима.

- Чишћење – овом мером се спроводи негативна селекција, којом се уклањају јединке непожељних врста, лоше јединке главне врсте, како би се форсирало природно чишћење стабала од доњих грана, и природно диференцирање и позиционирање најбољих стабала у простору сходно потребном међусобном растојању. Сеча чишћења као мера неге, изводи се када се састојина налази у развојној фази старијег подмлатка или периоду млађег младика. У том периоду је број биљака велики и креће се око 40 – 80 хиљада по хектару. Један од задатака сеча чишћења је помагање највреднијих индивидуа у састојини, у првом реду у горњем спрату. То се постиже уклањањем фенотипски негативних јединки, чиме се осим фаворизовања најквалитетнијих индивидуа горњег спрата, помаже и квалитетним јединкама доњег спрата да урасту у горњи спрат.

Сва стабла се сврставају у три категорије: стабла са најбољим фенотипским карактеристикама, затим  стабла и жбуње која помажу развоју стабала прве категорије, и стабла која ометају правилан развој стабала прве и друге категорије (деформисана, суховрха и болесна стабла). Сечама чишћења из састојине се уклањају сва стабла треће категорије. Код мешовитих састојина главни циљ сеча чишћења је регулисање састава састојине, а код чистих на неговању и одабиру најбољих стабала. Правило при извођењу сеча чишћења је да се овим захватом не уклања превелик број стабала, да не би дошло до прекида склопа. Захват се понавља након 2 – 4 године, ако за тим има потребе.

При извођењу сеча чишћења, одстрањивање непожељних јединки може да се обавља на више начина: сечом непосредно изнад земље, сечом на одређеној висини изнад земље, превршавањем стабала, бочном редукцијом круне и подбељивањем.

Главно питање код вршења ових сеча је економичност. Добијају се сортименти малих димензија чијом продајом не могу да се подмире расходи.

Помоћне мере природном обнављању - спроводе у природно обновљеним састојинама где подмлађивање није успело на више од 20 % површине. Може се вршити сетвом или садњом. А радови се изводе једну годину после изведених оплодних сеча.

Ако се изводи садњом саднице морају бити старости минимум 2+1, школоване и добро ожиљене. Попуњавање се врши на необновљеним деловима састојине, садњом у рупе димензија око 35×35 cm, у рано пролеће или касну јесен. Попуњавање се врши на мање групе, густом садњом (5.000 садница по хектару). Сама техника извођења радова предвиђа спајање група приридног подмлатка у веће целине, и попуњавање празнина унутар већ подмлађених површина. Ово ће најчешће бити потребно у увалама, долинама, где се лако шире жбунасте врсте и свуда где услови не погодују појави и опстанку природног подмлатка.

Ако се попуњавање изводи сетвом препоручује се пролеће, јер је у зимском периоду семе подложно измрзавању, и више изложено глодарима и дивљачи. Сетва почиње по отапању снега и траје до априла, односно почетка вегетације. Семе које се користи треба да буде здраво, сертификовано, и добре клијавости. Веома је битна и манипулација семеном, односно преношење од расадника до места садње. Најповољнија је сетва под мотику, на парцелицама 30×30 cm, Након извршеног подсејавања потребно је планирати мере неге, у циљу одржавања подмлатка.

- Прореде – спроводе се у средњедобним и дозревајућим састојинама и узгојним групама у разнодобним састојинама. У зависноси од структуре састојине (једнодобне, разнодобне, културе и плантаже) као и од састојинске ситуације, разликује се неколико основних видова прореда.

У једнодобним састојинама спроводи се се висока селективна прореда. У средњедобним састојинама врши се избор стабала будућности. Минимално растојање између стабала будућности зависи од броја изабраних стабала и циљног пречника, а износи 12 до 14 m (на лошијим бонитетима 10 до 12 m, или 8 до 10 m). У овој фази доминантна стабла су достигла висину од 17 до 25 m, и имају дебло чисто 8 до 10 m. У почетној фази се уклања 3 до 5 најјачих конкурената. Прореде су јачег захвата да би се уклонили сви конкуренти стаблима будућности.	Након 70-80 година старости, до почетка природног обнављања, смањује се број улазака у састојину, и интензитет захвата. Проредна сеча планира се ако се утврди да постоје стабла која ометају нормалан раст и развој изабраним стаблима (већи број стабала од оптималног, густ склоп, лоше здравствено стање, итд. )

У дозревајућим састојинама стабла будућниости су, ако су успешно издвојен и однегована у претходној фази, јасно уочљива и добро развијена. У овој фази уклања се једно, или 0,5 стабала-конкурената.

У састојинама где нема довољно квалитетних, равномерно распоређених стабала, него су стабла будућности у мањим групама, неравномерно распоређеним по површини састојине, спроводи се висока групимична селективна прореда, при којој се одабирају 2 до 4 стабла на растојању минимално 3 m, која чине групу. Уклањају се конкуренти стаблима будућности, а у деловима између група уклањају се само болесна стабла. И код овог вида прореде мора се водити рачуна о укупном броју стабала бдућности по хектару, који зависи од циљног пречника.

У састојинама у којима је дејством биотичких или абиотичких фактора дошло до нарушавања здравственог стања примењује се санитарна прореда. Санитарна прореда планира се у састојинма у којима су оштећења претежно стаблимичног карактера, и уклањају се искључиво стабла која су претрпела оштећења. Уколико су у састојини присутна сушења већих група стабала, планирање иде у правцу чисте сече и реконструкције.

Све прореде могу се изводити током читаве године.

## 7.3. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ОБНОВЕ ШУМА

### 7.3.1. ОПЛОДНА СЕЧА ДУГОГ ПЕРИОДА ЗА ОБНАВЉАЊЕ

Планира се и спроводи у високим разнодбним састојинама букве. Сеча обнове почиње стварањем подмладних језгара, која се потом проширују путем оплодне сече, све док се не обнови читава састојина. Величина иницијалних језгара се креће 15 до 30 ари, и на њима се спроводи оплодна сеча у две фазе.

Прва фаза стварања подмладних језгара је иста код групимичне пребирне и групимично оплодне сече дугог подмладног раздобља, каква је овде одабрана. Разлике настају касније, где се при групимично пребирној сечи подмладна језгра не проширују већ увек стварају нова, док се при одабраној групимично оплодној сечи иницијална језгра проширују и тако подмлади читава састојина. Овде треба разликовати опште и посебно подмладно раздобље. Посебно подмладно раздобље се односи на групу-подмладно језгро и оно најчешће за букву на овим стаништима износи 20 година. Битно је да се после припремне сече интензитета 60-70% при пуном обрасту и створеног подмладка, он ослободи засене заосталих семењака када подмладак достигне висину 0,70-1,00 m. Дужина посебног подмладног раздобља зависи од биолошко-еколошких особина букве, у првом реду од учесталости њеног плодоношења и ритма њеног висинског раста у периоду подмлатка.  Опште подмладно раздобље односи се на време потребно да се започне и доврши обнављање читаве састојине, имајући у виду друштвене потребе и значај осталих функција шума. При одабраним општим подмладним раздобљима од 40, 50 и 60 година, проширивање иницијалних подмладних језгара ће се вршити брже или спорије, како би се у предвиђеном времену извршило обнављање читавих састојина.

Укупна површина иницијалних подмладних језгара у добро обраслим зрелим састојинама, захвата око око 1/4, 1/5, или 1/6 укупне површине (за подмладна раздобља 40, 50 и 60 година), а одговарајућа површина се сваких 10 година укључује у обнављање проширењем иницијалних подмладних језгара. Увидом у стање највећег дела разнодобних састојина ове газдинске јединице процењено је да се величина иницијалних језгара креће око 10 % њихове површине, што је узето у обзир при изради плана узгојних радова који се односе на чишћење младих природних састојина након извршене сече. Треба нагласити да при извршењу ових радова може до доћи до одступања од планиране површине, тј. да су они условног карактера, а у зависности од стања и бројности подмлатка и састојинских услова.

На површинама укљученим у обнављање проводи се одговарајућа фаза оплодне сече. На преосталим деловима врше се прореде, као мере неге којима се састојина припрема за обнову, или интервенције санитарног карактера, уколико то изискује стање на терену.

Најбоље је иницијална језгра постављати на косама и гребенима, јер је ту најлакше регулисати осветљавање и обезбедити брзо обнављање.

У састојинама где је већ раније започет процес обнављања, треба овај процес пратити и даље наставити, најпре ослобађањем свих добро подмлађних делова без обзира на њихову величину, а затим даљим проширивањем ових подмлађених делова док се не обнови читава састојина. Пошто је овде већ прошао један део општег подмладног раздобља, треба у краћем року довршити процес обнављања оваквих састојина (сразмерно односу подмлађеног и неподмлађеног дела).

### 7.3.2. ВЕШТАЧКО ОБНАВЉАЊЕ САСТОЈИНА

Вештачко обнављање подразумева оснивање нове младе шуме на месту на ком је из било ког разлога уклоњена стара састојина, или у случају оснивања нових шума на обешумљеним теренима. Изводи се сетвом семена или садњом садница. Примењује се и у случају неуспешног природног обнављања, као допуна природном подмлађивању.

Као и сваки други планирани рад има своје предности и недостатке.

Предности вештачког обнављања су:

- Не зависи од урода семена састојине;

- Скраћује се период подмлађивања састојине;

- Изводи се брзо и доста сигурно;

- Може да се изведе и са кадром ниже стручне спреме;

- Омогућава примену чисте сече на већим површинама, којим се обезбеђује производња и концентрација велике количине дрвне запремине и употреба механизације;

- У неким случајевима једини је могући начин обнављања шума:

- при попуњавању необновљених делова сечина;

- када у састојини, из било којих разлога, желе да се замене постојеће врсте дрвећа;

- када се врши интродукција егзота или племенитих лишћара;

- на сиромашним, врло сувим, влажним и закоровљеним земљиштима, где природно обнављање тешко успева.

Недостаци вештачког обнaвљања и подизања шума су:

- Много је скупље од природног. Неопходна је производња семена или садница у расаднику, и превоз до радилишта;

- Сечине се често закоровљавају, што захтева повећање трошкова при пошумљавању и одржавању засада;

- При вађењу и пресађивању биљака из расадника и при највећој пажњи се нарушава природни распоред кореновог система. Коренов систем се озлеђује и тиме слаби животна способност биљака;

- Саднице трпе „шок пресадње“ и прилагођавање новим условима станишта.

Вештачко обнављање планира се Основом газдовања или другим планским документима, а први корак у томе је избор врсте за садњу. При избору врсте пресудне су биолошке карактеристике саме врсте, као и услови станишта, клима, геолошка подлога, земљиште, рељеф, утицај човека. Чисте културе се најчешће оснивају  када су услови станишта неповољни, када су земљишта јако еродирана, сува, плитка и сиромашна, затим када су локалитети у високопланинском подручју, веома стрмих нагиба терена и тако даље, као и када се оснивају са посебним циљем – за добијање специјалних сировина или осталих производа. Мешовите културе најчешће се подижу на влажнијем, дубоком, плодном земљишту у брдском и нископланинском појасу, на очуваном земљишту, на засењеним локалитетима и експозицијама на богатом, свежем и влажном земљишту. Мешање врста при оснивању мешовитих култура може да буде појединачно (стаблимично), у редове, на појасеве (коридоре) и групимично.

Садња се изводи обавезно у периоду мировања вегетације, док земљиште није смрзнуто, у касну јесен или рано пролеће. Јесења садња почиње у октобру и траје до појаве снегова. Пролећна садња почиње када окопне снегови, одмрзне се земља, најчешће почетком априла, и траје до појаве првих пупољака. Предности јесење садње у односу на пролећну су у томе што су током зимског периода саднице у биолошком мировању, и под заштитом снежног покривача, и што су доласком вегетационог периода адаптиране на услове и спремније за даљи развој у односу на саднице посађене у пролеће, које су тада, као младе, тек посађене биљке, суочене са масовном појавом разних корова, који су у том периоду најагресивнији, и са којима тешко могу да се изборе.

Биљке се саде у правилном или неправилном распореду. Правилан распоред може бити правоугаони, троугласти, четвороугаони, шестоугаони. Предност правилног распореда је једноставније неговање у будућности. Неправилан распоред се примењује тамо где се због услова станиште не може применити правилан распоред, најчешће на плитким, скелетним стаништима.

Извођење саме садње се одвија у неколико фаза. Прва од њих је транспорт садница од расадника до места садње, а затим њихово складиштење, односно чување до почетка садње. Приликом превоза корен мора да буде у влажној средини, као и касније, за време чувања. Саднице са отвореним кореном се одмах укопавају у земљу, и чувају на сеновитом месту. Корен ни у ком случају не сме бити изложен сунцу и ветру, да не би дошло до његовог сушења.

На почетку садње најпре се формирају редови и обележавају места на којима ће се копати рупе, у зависности од унапред планиране густине садње, односно размака редова и растојања садница у њима. Затим се приступа копању јама, чији је пречник 30-40 цм, као и дубина, мерена на нижој страни. Саднице је приликом плагања у јаме и затрпавања корена потребно добро стабилизовати набијањем земље. Корен мора у потпуности бити затрпан али не предубоко. Најбоље је да то буде 2-3 cm испод површине земље.

Након извршене садње приступа се интензивним мерама неге и заштите новоосноване културе, у првим годинама њеног живота.

### 7.3.3. ПОШУМЉАВАЊЕ ГОЛЕТИ И ОБЕШУМЉЕНИХ ПОВРШИНА

У циљу повећања шумовитости, један део необраслих површина планира се за подизање нових шума. Планирање се, као и при реконструкцији, односно супституцији, базира на претходној анализи услова и могућности извођења радова, а у циљу успеха садње, односно опстанка садница и њиховог успешног развоја.

Фазе рада, и техника извођења углавном се поклапају са извођењем радова са претходно описаним. Разлику налазимо само у фази припрема, при којима је пошумљавање чистина и обешумљених површина мање захтевно јер не подразумева сечу старе састојине и сакупљање режијског отпада. Припрема се своди само на уклањање корова и евентуално сечу жбуња уколико је присутно на површини.

И у каснијим фазама неге радови се изводе лакше и успешније јер не изискују сечу избојака матичне састојине.

### 7.3.4. ЧИСТЕ СЕЧЕ

Спроводе се у неколико различитих случајева.

- у циљу редовне обнове састојина које су достигле биолошку зрелост а за које је системом газдовања прописан овај начин обнављања (меки лишћари, брзорастући четинари, багрем).

- у случају мелиорације деградираних шума прописаних основом газдовања или другим планским документима, односно санационим плановима. Чисте сече прописане основом газдовања засноване су на утврђеном стању шума у време теренске фазе израде основе газдовања, односно прикупљања таксационих података. Чисте сече прописане санационим плановима засноване су на ситуацијама када је у току периода важности основе, услед различитих утицаја (временске непогоде,  ветроизвале, снегоизвале, пожари, масовна сушења, бесправне сече) дошло до деградације састојина на већим површинама и када се намеће потреба за хитном санацијом, у ком случају такође разликујемо неколико основних видова.

Све чисте сече по свом карактеру, односно у зависности од одабране врсте дрвећа за пошумљавање се деле на неколико видова:

- реконституција (реституција) – начин превођења лоше ниске или деградиране шуме у високу шуму, садњом исте врсте дрвећа,

- супституција – начин превођења лоше ниске шуме у високу путем потпуне замене врста дрвећа,

- реконструкција – комплекс узгојно-мелиоративних мера у циљу превођења ниско-продуктивних и деградираних шума у високе шуме уз делимичну замену постојеће врсте, односно када се у зависности од стања шуме комбинује индиректна конверзија, реституција и супституција.

Техника извођења чистих сеча истоветна је и описана у поглављима која се односе на вештачко обнављање састојина, и планове неге шума. Чисте сече се могу изводити током читаве године.

### 7.3.5. ОБНОВА БАГРЕМА ВЕГЕТАТИВНИМ ПУТЕМ

Пошто се багрем одликује необично јаком избојном снагом и брзим растом, обнављање ове врсте је могуће извођењем чистих сеча када изданци избијау из пања, жиле срчанице и бочног жиља. Приликом извођења ових чистих сеча треба водити рачуна да се стабло сече што ниже, односно да се остављају што мањи пањеви, по могућству да пресек буде у нивоу земље, како би се обезбедио бољи квалитет стабала друге генерације.

Обнова багрема може се изводити током читаве године.

## 7.4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ ШУМА

Основни задатак заштите шума је да се у газдовању шумама елимиминишу у што већој мери штетни фактори. У том смислу газдовање се мора обавити стручно укључујући предузимање превентивних мера заштите.

Савремени захтеви превентивне заштите шума су:

- на станишту превентивно осигурaти врсту којој то станиште одговара,

- искључити подизање монокултура (посебно четинара),

- у свим приликама где то услови станишта омогућују подизати гајити разнодобне и мешовите састојине,

- чисте састојине свих врста дрвећа, уколико то прилике станишта омогућавају, преводити у мешовите и разнодобне,

- благовремено увођење и доследно спровођење свих мера неге, којима се постижу многобројни позитивни ефекти по земљиште (могуће побољшање хумификације и настанак земљишта повољних физичких, хемијских и биолошких особина), и састојину (настанком јачих круна већег асимилационог и природног потенцијала, настају и стабла и састојине веће виталности, као повољнијег односа висине и дебљине односно мањег степена виталности, те према томе и отпорности на све негативне утицаје из спољне средине ветра, леда и снега).

- строго успоставити шумски ред у ужем и ширем смислу. Под шумски редом у ширем смислу подразумева се одржавање повољнијег здравственог стања шума, које се постиже благовременим и радикалним извођењем санитарних сеча, односно уклањањем сушика, "умирућих стабала", извала, ветролома, као и свих стабала за које се може оценити да су умањене виталности. У суштини, санитарне сече и мере неге су најефикаснији начин превентивног деловања на заштити шума. Најстрожијим спровођењем (увођењем и одржавањем) шумског реда у ужем смислу, под којим се подразумева увођење шумског реда после сече (слагање отпатка-грањевине и сл. на прописан начин), прекраћивањем високих пањева, корења пањева и дебљих жила, обрадом извала цепањем жила ради спречавања образовања карпофила, третирањем здравих пањева биопрепаратима или бораксом, итд.

Превентивне мере могу бити успешне само уколико се биљне болести или штетни инсекти на време открију, што је једноставан стручни посао, али који захтева извештајну службу и оспособљеност стучног кадра да утврди стање (дијагнозу) и процени даљи развој (прогнозу), као и све евентуалне мере сузбијања.

У циљу заштите од пожара:

- поставити табле упозорења о опасностима од пожара,

- доследно спроводити законске прописе од пожара,

осигурати надзорну службу и контролу кретања могућих изазивача пожара (чобани, туристи),

- осигурати сталну превентивну службу у сезони највеће угрожености од пожара,

- смањити на најмању меру површине ливада које се не косе,

- васпитним деловањем преко средстава информисања деловати на јавност у целини у смислу повећања свести о великој опасности од шумских пожара,

- смањити на најмању меру површине ливада које се не косе,

- одржавати у оперативном стању постојеће против-пожарне пруге.

У циљу смањења оштећења од шумске паше и стоке:

- обележити површине на којима је паша дозвољена односно забрањена,

- утврдити прогонске путеве до испашишта и појила,

- осигурати контролу пашарења.

Заштита од снега, леда и јаких ветрова се најпотпуније обезбеђује неговањем састојина, а од јаких ветрова још и обликовањем разнодобних састојина прилагођених појединачних стабала или групе стабала за опстанак на слободном положају, као и обликовањем и заштитног плашта (ивице) шуме.

Мере непосредне заштите:

- Сузбијање поткорњака изводити помоћу феромонских клопки. Популацију губара пратити и по потреби, ако дође до градације, применити неки од савремених инсектицида, имајући у виду потребу обезбеђења сагласности од Завода за заштиту природе.

- Сва оштећења стабала (засецањем, мезгрењем, ложењем ватре у шупњинама и уз приданке, и сл.) је тешко сузбити. Једино је могуће на тај начин оштећена стабла уклонити сечом.

- За гашење пожара неопходно је планом о заштити од пожара имати припремљено, обучено и спремно језгро, односно групе за гашење са посебно оспособљеним вођством групе (инжењери, техничари, предрадници и сл.). Група за гашење пожара мора бити опремљена одговарајућом опремом, која је по количини и структури утврђена планом заштите и сузбијања пожара.

## 7.5. СМЕРНИЦЕ КОРИШЋЕЊА ШУМА

### 7.5.1. ПРИПРЕМА ПРОИЗВОДЊЕ

Припрема производње у условима у економским шумама, као и у шумама са посебном наменом, добија већи и сложенији значај. Познато је да је добра припрема производње гарант успешног тока производног процеса, као и остварења резултата који су пројектовани.

Припрему производње у коришћењу шума чине: пројектовање и изградња секундарне мреже шумских комуникација, дефинисање гравитационих и радних поља и транспортних граница, избор технолошке и транспортне шеме и сл. Завршни документ који је резултат припреме извођачки пројекат. Овај документ има карактер пројекта, којим се стварају услови за реализацију газдинских мера утврђених Основом газдовања шумама. Њиме се, поред реченог, утврђује сечива дрвна запремина и њена структура, нормативи за све фазе рада, транспортне дистанце, величина финансијских средстава која се улаже у инфраструктурне објекте и др.

Основа за пројектовање технологије коришћења шума је дознака стабала за сечу. На основу података дознаке, установљава се количина дрвне запремине, њена структура, утврђују се основни елементи за норме сече и израде, а добијају се и други значајни подаци, под условом да се прикупљање података у току дознаке ради тако да је у потпуности у функцији планирања.

На основу реченог, произилази да се припремом производње, уз одговарајућа пројектовања, стварају услови за стручно и професионално реализовање свих задатака и газдинских мера предвиђених старијим планским документима. Из тих разлога је нужно да се овакви плански документи раде тимски, од стране специјалиста за поједине области. Ово се нарочито односи на извођачке планове који се раде за објекте чија функција није превасходно економска.

### 7.5.2. НАЧИН СЕЧЕ У САСТОЈИНАМА

За реализацију пројектованих узгојних мера сечом примењују се различите методе. Њихов избор условљава велики број фактора. Међу њима карактер и функција шума играју прворазредну улогу. Не образлажући засебно сваки од технолошких метода сече указаће се на основне карактеристике метода чија се примена препоручује на подручју ове газдинске јединице.

Такође ће се истаћи разлози који су определили избор ових метода. Обзиром на истакнуте карактеристике и намену шума ове газдинске јединице, као и висок ниво захтева за заштитом преосталих стабала у састојини у току сече и прве фазе транспорта, као и потребе за заштитом подмлатка и земљишта, избор технолошких метода се значајно сужава.

За услове газдовања шумама ове газдинске јединице предлаже се примена класичног сортиментног метода и метода делова стабала. Сваки од ових метода треба применити у адекватним теренским и састојинским ситуацијама, као и у зависности од узгојног захвата који се изводи.

Сваки од предложених метода има предности, али и недостатака у односу на друге технолошке методе. Предложени су због тога што ће у условима овог подручја њихова примена, укупно узевши, дати најповољније могуће ефекте. Метод делова дебала треба примењивати у току извођења проредних сеча, како у природним шумама тако и у вештачки подигнутим засадима. Такође, овај метод треба применити при реализацији свих сеча у фази обнове, изузев завршног сека. Сортиментни метод треба применити у свим састојинским ситуацијама у којима је изражена потреба за заштитом у било ком облику.

Начин сече на терену одређује ревирни инжењер, у складу са станишним и састојинским условима.

#### 7.5.2.1. ДЕБЛОВНИ МЕТОД

У основи овог метода је привлачење дебла до главног стоваришта, где се потом обавља израда сортимената. Овакав начин има предности, које се огледају у већој продуктивности рада,  већој искоришћености дрвне запремине, као и ефикаснијем коришћењу средства рада на пословима прве фазе транспорта сортимената. Овај метод није препоручљив при извођењу пребирних сеча.

Привлачење се углавном обавља зглобним шумским тракторима. Средња транспортна дистанца зависи од услова рада (нагиб терена, сечива запремина, густина секундарне мреже путева, и сл.) Гранична дистанца за економичну примену зглобног трактора износи од 300 до 400m.

Овај метод је ретко примењив у редовним сечама, сем у случају чисте сече, када се транспорт дебловине обавља специјалним шумским тракторима. Дебље гране после сече остају у шуми и оод њих се израђује просторно дрво.

Дебловни метод се такође примењује у првим проредама, када се после сече и израде тањи материјал слаже у снопове, а затим привлачи по систему сабирног ужета до влаке. Како се ради о мањим запреминама товара, адаптирани пољопривредни трактор је оптимално средство рада са економског и технолошког аспекта.

#### 7.5.2.2. МЕТОД ДЕЛОВА ДЕБЛА

Овај метод је једна од варијанти дебловног метода. Примена метода делова дебала се предлаже из разлога свођења јединичних трошкова производње на најмању могућу меру. Ово се постиже максималним рационалисањем трошкова у првој фази транспорта. Наиме, привлачењем делова дебала из шуме до привременог стоваришта, унификује се прва фаза транспорта. Истим транспортним средством се привлаче све категорије дрвета, изузев дрвета од грана (око 10% укупне количине), које ће се израђивати и транспортовати на класичан начин.

Метод делова дебала, као метод који треба претежно примењивати при сечама на овом подручју, како у заштитним тако и у шумама које су изван режима заштите, треба у потребној мери прилагодити и условима повећаних захтева за заштитом. Приликом израде делова дебала, односно приликом претходног кројења, делови дебала не смеју прелазити дужине веће од 8 метара. На тај начин ће се причинити само неизбежне штете не преосталим стаблима, подмлатку и земљишту.

Ово ограничење ће као резултат имати унеколико више трошкова по јединици производа у односу на уобичајено претходно кројење, али ће истовремено број и степен оштећења бити значајно смањен. Но и поред релативно малих дужина делова дебала, што би се могло окарактерисати као известан недостатак у односу на уобичајени начин рада, задржаће се све предности које овај метод има у односу на друге. Ово се најпре односи на већ речену унификацију средстава у првој фази транспорта.

Приликом израде извођачких пројеката, при подели сечишта на транспортна и радна поља, обавезно је утврђивање општег смера пада стабала. Приликом реализације извођачког пројекта, свако одступање од општег смера пада стабала, мора бити верификовано од одговорног руководиоца сечишта. Ово је само један од елемената технолошке дисциплине, чије је поштовање нужан предуслов за успешну примену пројектоване технологије.

Приликом израде делова дебала, нужно се морају обрубити њихова чела на оној страни за коју ће се у првој фази транспотра качити ужетом тракторског витла. Ово подразумева и раздвајање чела делова ради њиховог лакшег мимоилажења у току привлачења од места израде, до места на коме ће бити формиран тракторски товар. Необрубљени обли сортименти оштећују жиле преосталих стабала, као и стабала у приданку, затим подмладак и земљиште. Поред тога и режим вуче је неповољнији, јер је повећан утрошак времена на обрубљивању у току радне операције обраде облог дрвета.

У реализацији проредних сеча у природним шумама, као и у вештачки подигнутим засадима, предлаже се такође примена метода делова дебла

Сва стабла се секу и обарају строго по унапред одређеном општем смеру обарања стабала. Могу бити обарана тањим или дебљим крајем према сабирној линији, што зависи од димензија стабала, састојинских услова и нагиба терена. Приликом сече стабала на сабирним линијама, нужно је све пањеве одсећи тако ниско, да не буду сметња приликом привлачења.

При примени овог метода у проређивању, појављује се нова радна операција. То је радна операција ручно прикупљање дебала. Том радном операцијом, секач и његов помоћник прикупе, вучом по земљи или ношењем, све делове дебала на трасу сабирне линије. При томе користе специјална клешта или куку за ову намену. Да ли ће се делови дебала привлачити или износити зависи од димензија или масе комада. Све делове дебала треба сложити у снопове на рубове сабирних линија у симетричном распореду. Снопове треба слагати тако да се приликом привлачења по систему сабирног ужета, сви они крећу по резултујућој путањи која иде средином сабирне линије.

Приликом слагања снопова, делове дебала у једном снопу треба слагати или тањим или дебљим крајем напред. У противном ће се приликом привлачења појединачни комади извлачити, што може правити додатне проблеме. Такође делове дебала треба слагати на краћу облицу подметнуту под предњи крај снопа, на удаљености од око пола метра од његовог чела. На тај начин ће се значајно олакшати везивање товара приликом привлачења, а и покретање товара ће бити знатно олакшано. Ово због тога што ће се се уместо отпора трења клизања товара о подлогу у почетку вуче појавити трење котрљања. У току слагања снопова њихове задње крајеве треба окретати од сабирне линије, па чак оставити једним делом изван ње, да би се избегло запињање товара једног о други у току привлачења.

#### 7.5.2.3. СОРТИМЕНТНИ МЕТОД

Овај метод подразумева израду сортимената у шуми, код пања. Овај технолошки метод, како је већ речено, треба примењивати у састојинским ситуацијама у којима постоји потреба за наглашенијим нивоом заштите по било ком основу. Ово се пре свега односи на тзв. завршене сече при сечама обнављања.

При примени овог метода, такође се у потпуности мора вршити усмерена сеча. Сви сортименти из категорије техничког облог дрвета се морају обрубити на оној страни за коју ће у првој фази транспорта бити качени. Њихова се чела такође морају раздвојити ради лакшег мимоилажења у току привлачења.

Наравно, не треба наглашавати да је при аплицирању и у току извођења оба технолошка метода сече и израде, потребно предузети све мере да се избегне настајање оних штета, које спадају у категорију избеживих. Ово ће бити могуће само ако се доследно извршавају сви технолошки захвати, уз пуну примену технолошке и радне дисциплине.

Обзиром да ће радове на коришћењу шума изводити трећа лица као услуге, нужно је извршити адекватну организацију у оквиру газдинства да се кроз перманентну и комплетну контролу осигура потребна заштита преосталих стабала, подмлатка и земљишта у току извођења радова.

### 7.5.3. ПРИВЛАЧЕЊЕ И ТРАНСПОРТ ДРВЕТА

Код оба предложена технолошка метода сече и израде, кључна фаза рада је прва фаза транспорта. То је и разлог што сеча и обарање стабала морају бити у пуној мери у функцији привлачења. Сва стабла треба обарати усмерено, тако да се после њиховог кресања и потрбног пререзивања, делови дебала што је могуће лакше, углавном ручно и уз одговарајућа оруђа, привуку до ткз. сабирних линија. По сабирним линијама ће се ужетом витла, а по систему сабирног ужета, товари привући до трактора, а затим трактором до привременог стоваришта.

У самим састојинама у којима се врши сеча ће бити потребна изградња секундарних путева – тракторских влака преко којих ће сортименти бити допремљени до почетка камионски путева. Само пројектовање и изградња тракторских ће бити предмет извођачких планова газдовања, који се према плановима предузећа које газдује шумама израђују након извршене дознаке стабала, а пре сече у планираним одсецима.

За сабирне линије треба користити постојеће, адекватно орјентисане "светлосне коридоре". Са ових, будућих сабирних линија треба, према потреби, уклонити понеко стабло које представља сметњу привлачењу. Тамо где се немогу уочити овакве, од природе формиране трасе, треба их обележити (трасирати) у потребном броју и на потребном растојању и са њих уклонити сва стабла. Наравно, овај поступак не треба проводити шематизовано, већ слободније. Уколико се на планираној траси сабирне линије нађе нека вреднија група стабала или неко стабло будућности, целисходно је трасу сабирне линије померити метар или два у једну или другу страну и на тај начин сачувати стабла.

Овим поступком се не уводи шематизација у проређивање, већ се стварају услови за примену механизованих средстава у првој фази транспорта.

Обзиром да се просецањем сабирних линија само стварају претпоставке за механизовано привлачење, а да су ширине сабирних линија свега око 2 m, оне ће се веома брзо затворити.

Тако се при примени оваквог технолошког метода може говорити о потпуном уважавању свих биолошко еколошких захтева уз ефикасно и економски профитабилно проређивање.

Сабирне линије се под одговарајућим углом уливају у тракторске влаке. Угао уливања сабирних линија у тракторску влаку, условљен је састојинским условима и нагибом терена.

Веома је значајно да он буде одговарајући, јер ће се на тај начин избећи запињања и уклештења приликом извлачења товара са сабирне линије на влаку.

Мрежу транспортних влака треба развијати, тако да се омогући потпуна примена механизације у првој фази транспорта. Она, како је већ речено, зависи од могућности привлачења тракторским витлом на влаку. Без обзира на густину, влаке морају имати одговарајуће техничке елементе, који ће бити у функцији заштите шумских екосистема са једне стране и у функцији ефикасног коришћења шума са друге стране.

Најзначајнији технички елемент о коме се мора приликом трасирања влака водити рачуна је уздужни нагиб. Он је значајан са аспекта вуче, али је нарочито важан са аспекта ерозије. На подручју ове газдинске јединице, уздужни нагиб влака не сме прелазити 10%. Изузетно, на краћим деоницама, којима се влаком одваја од камионског пута, овај нагиб може бити максимум 15%. На овај начин би се обезбедила заштита од ерозије, а истовремено обезбедили повољни услови вуче.

Оптима густина примарне мреже шумских комуникација условљена је, поред осталог и трошковима привлачења дрвног материјала по влакама. Из тих разлога би у програмима отварања свих газдинских јединица требало тежити да средња дистанца привлачења по влакама не буде већа од 700 m. Ово одговара густини влака од око 15 m/ha.

Што се тиче густине мреже тракторских влака она би у условима обостраног привлачења тракторским витлом, уз услов да максимални дохват ужета тракторског витла буде 50 m, требало да износи оптималних 100 m/ha, а у условима једностраног привлачењ 200 m/ha.

## 7.5.4. ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Време сече се одређује Основом газдовања.

У састојинама у којима се врше прореде време извођења радова је током целе године.

У састојинама у којима се спроводе оплодне сече – оплодни, накнадни и завршни сек, сече се врше у периоду од 10.09 текуће године, до почетка вегетације наредне. У састојинама у којима се врши приремни сек радови се изводе током целе године. У састојинама у којим се врши припремно-оплодни сек, који представља комбинацију припремно-оплодног сека, време извођења радова је или током целе године, на површинама на којима се у овим састојинама изводи припремни сек, или у периоду 10.09 текуће године, до почетка вегетације наредне године, на површинама на којима се у овим састојинама изводи олподни сек. Под почетком вегетације подразумева се почетак листања главне врсте, односно врста дрвећа у састојини.

Поменути датум 10. 09. текуће године треба прихватити условно – период мировања вегетације по правилу почиње опадањем лишћа, што значи да се сече не могу вршити пре овог датума, а њихов почетак зависи од поменутог фактора.

У састојинама у којима се врше чисте сече и реконструкције време извођења радова је током целе године.

## 7.6. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Несметано газдовање шумама подразумева и потребан ниво отворености шумског комплекса, односно постојање правилно пројектоване мреже шумских комуникација, као и њено  редовно одржавање и унапређење. Потребна густина мреже комуникација зависи од карактеристика самог шумског комплекса којим се газдује, односно начина газдовања и намене површина. Развој и проширење мреже комуникација одвија се до постизања оптималне отворености, односно у моменту када се достигне густина саобраћајница која је довољна да задовољи све потребе редовног пословања и газдовања, односно послова гајења, заштите и коришћења шума. Под оптималном густином шумских саобраћајница подразумева се она отвореност при којој се реализацијом планираних радова остварује максималан финансијски ефекат.

Густина мреже шумских саобраћајница за ову газдинску јединицу, која тренутно износи 7,27 km/1000 ha се не сматра задовољавајућим, што је условило потребу за изградњом једног новог путног правца, и реконструкцијом и санацијом делова једног постојећег.  На преосталим деловима путне мреже потребна су интервенције редовног одржавања.

Следи спецификација планираних радова на путној мрежи.

- Изградња нових путева: 1.500 m

- Санација путева: 500 m

- Потпуна реконструкција: 3.300 m

- Текуће одржавање: 18.000 m

- Изградња нових путева – анализом прилика и могућности предложена је изградња једног новог путног правца, названог "Хајдучка коса"  у укупној дужини од 1,5 km. Овај путни правац би отворио горње делове одељења 31, и 35-4, који су до сада били потпуно неотворени и неприступачни.

-   Санација – подразумева поновну изградњу појединих делова пута, а односи се на првих 500 m путног правца  "Подбукови-Буковска река" који су потпуно уништени у поплавaма 2014. године.

- Потпуна реконструкција представља по обиму најзначајнији посао у плановима везаним за постојећу путну мрежу. Односи се на преосталих 3,5 km раније поменутог путног правца "Подбукови-Буковска река" који су претрпели значајна оштећења у поплавама 2014. године. Реконструкција путева је скуп интервенција на траси пута усмерених на поправку неких од главних елемената који су претрпели оштећења, зависно од указаних потреба, а најчешће  подразумева:

- Уградња коловозне конструкције – на одабраним путевима коловозна конструкција је временом претрпела значајна оштећења, при чему је дошло до потпуног одношења хабајућег, и на значајном делу и носећег слоја, те су неопходне интервенције њихове поправке. Постојећи, преостали носећи слој ће се проширити за 10 cm, а за исту ширину ће имати и новообновљени хабајући слој. Такође, на неким од путева планираних за реконструкцију, који су на засебним деловима трасе одраније без коловозне конструкције, планирана је њена комплетна иградња.

- Корекција радијуса, односно полупречника кривина – ово су елементи који најчешће не захтевају интервенције на целој дужини трасе, али их је на неким деловима, најчешће на оштрим кривинама, на којима немају прописане димензије, неопходно кориговати и проширити.

- Уградња цевастих пропуста – неопходно је заменити постојеће, или уградити нове цевасте пропусте, који, у зависности од услова терена и величине водотока, могу бити различитих димензија (Ø = 600, 800, 1000).

- Поправка одводних канала или ригола – ово су елементи који услед дејства климатских чинилаца, али и дејством шумских транспортних средстава, временом губе прописане димензије, те су неопходне периодичне интервенције које се своде на чишћење, односно уклањање нагомиланог материјала (лишће, грање, комади стена) и продубљивање, на целокупној дужини.

- Планирање косина усека (шкарпе) - ово су елементи који, на сличан начин као претходно поменути, трпе оштећења и пропадање, те је неопходна корекција на целокупној дужини.

Изградња нових, и реконструкција оштећених путева финансирају се делом из Буџетског фонда за шуме Републике Србије.

Изградња нових, и реконструкција постојећих путева одвија се по одређеним фазама и одређеним стандардима. Радови на ће се извести у току наступајућег уређајног раздобља, и то онда када се за то стекну сви неопходни законски и технички услови.

Извођењу радова претходи израда Главног пројекта шумског пута, који садржи техничку документацију са свим неопходним подацима и прорачунима. Садржај техничке документације Главног пројекта шумског пута прецизиран је чланом 7 Правилника о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине (сл.гл.РС бр.17/2013) и Изменама правилника (сл.гл.РС бр.20/2016). Додела средстава из буџетског фонда за изграђене путеве  зависи од усклађености, најпре предложених пројеката путева, а затим од спроведених радова на завршеним путевима са условима прописаним у поменутом правилнику.

Које податке мора садржати Техничка документација Главног пројекта новог шумског пута прецизирано је следећим тачкама члана 7:

- тачка 2) – опис пројектованог шумског пута са ближим подацима о локацији, намени коришћења пута и осталим битним елементима везаним за газдовање шумама и површинама земљишта, укључујући и потребе становништва за изградњу предвиђеног пута;

-  тачка 3) – категоризацију и карактеристике шумског пута;

- тачка 4) – дужину пројектованог шумског пута, планирану динамику градње и почетка коришћења изграђеног пута;

- тачка 5) – приказ отворености шума шумског подручја са вертикалном представом терена у размери 1 : 25.000, и 1 : 50.000;

- тачка 7) – технички извештај;

- тачка 8) – ситуација размере 1 : 1.000;

- тачка 9) – уздужни профил размере 1:100, и 1:1.000;

- тачка 10) – попречне профиле размере 1:100, и 1:1.000;

- тачка 11) – главни пројекат моста на шумском путу распона преко 5 m, а типске пројекте за мостове (плочасте пропусте) распона до 5 m;

- тачка 12) - осигурање темена и репера;

- тачка 13) – геореферентне тачке (почетак и крај трасе пута, као и најмање две карактеристичне тачке на сваки километар пута);

- тачка 14) – предмер радова и предрачун трошкова;

- тачка 15) – калкулацију трошкова изградње шумског пута укупно, и по 1 km дужном, са структуром извора финансирања;

- тачка 16) – техничке и коструктивне карактеристике пута

Последња наведена, тачка 16, садржи најконкретнија упутства која одређују коначан изглед и карактеристике будућих путева.

Елементи садржани у тачци 16, односно техничке и конструктивне карактеристике, које се односе на наведене путне правце, су следеће:

1) Минимална ширина коловоза: 5 m

2) Минимална ширина банкина: 1 m

3)  Минимална дебљина коловоза: 30 cm

4) Цевасти пропуст одговарајућег пречника, у зависности од предвиђене количине воде, на свим конкавним преломома нивелете

5)   Уздужни нагиб пута до ± 10 %

6)   Попречни нагиб пута до ± 5 %

7)   Радијус хоризонталних кривина: минимум 20 m, у серпентинама 12 m

8)   Мимоилазнице (ширина): 20 m

9)   Максимално растојање између мимоилазница: 300 m

10) Окретнице: по једна на сваком од путева, полупречника 10 m

11) Одводни канали и пропусти: са ископом 0,33 м³ / 1m'.

- Текуће одржавање - део је законске обавезе шумског газдинства, и своди се на стално праћење стања, нарочито после обилнијих падавина, и правовремених интервенција у смислу насипања одговарајућим каменим агрегатима, као и поправки мањих оштећења. Посебна пажња се мора посветити одржавању одводних канала, односно редовном чишћењу и одржавању њихових прописаних димензија. Ови послови се финансирају из сопствених средстава.

7.7. СМЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЛОВНЕ ДИВЉАЧИ

У ловним основама при ловиштима „Маглеш“, и „Рибница“ постоје детаљни планови и смернице који се овом Основом газдовања шумама прихватају и сматрају усаглашеним са смерницама и плановима Основе. Потребно је нагласити да се при извођењу планираних шумских радова мора водити рачуна о дивљачи, и да се ни на који начин не сме угрозити њен опстанак и развој. Извођење радова је потребно прилагодити развојном циклусу главних врста дивљачи које насељавају подручје јединице.

## 7.8. СМЕРНИЦЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА ВИСОКЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕДНОСТИ

- ИДЕНТИФИКАЦИЈА ШУМА ВИСОКЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕДНОСТИ

Шуме високе заштитне вредности прво су дефинисане од стране Савета за управљање шумама у циљу сертификације шума, али се практична употреба овог концепта све више користи и за заштиту, планирање и управљање природним ресурсима.

Шуме садрже економске, еколошке и социјалне вредности које могу бити значајне на глобалном, регионалном или локалном нивоу, али када се нека од тих вредности сматра изузетно важном, шума се може дефинисати као шума високе заштитне вредности.

Шума високе заштитне вредности (High Conservation Value Forests-HCVF или HCV шуме) третира се као категорија шуме са посебном наменом и условима газдовања, као и посебним вредностима које поседује на одређеним локалитетима. Активности газдовања у HCV шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу.

Forest Stewardship Council (FSC) је дефинисао следећих шест категорија високе заштитне вредности:

Табела 44. – преглед категорија HCV шума

| HCV-1 | подручја која на глобалном, регионалном или државном нивоу садрже важне концентрације биодиверзитета |
| --- | --- |
| HCV-2 | велике шумске површине нивоа пејсажа значајне на глобалном, регионалном и државном нивоу |
| HCV-3 | подручја која садрже екосистеме који су ретки, у опасности или угрожени |
| HCV-4 | подручја која пружају основне природне користи у критичним ситуацијама |
| HCV-5 | подручја неопходна за задовољавање основних потреба локалних заједница |
| HCV-6 | подручја значајна за традиционални културни идентитет локалних заједница |

HCV шума може да буде мали део великог шумског подручја (нпр: извор воде за село, тресетишта, мања површина неког другог ретког екосистема и сл.) или може да буде велико шумско подручје (нпр: шуме које садрже неколико угрожених врста које се распростиру на великој површини). Било који тип шуме може да буде потенцијално HCV шума. Избор шуме за HCV шуму заснива се на присуству једне или више изабраних вредности.

Шумско газдинство које газдује одређеним подручјем, треба да идентификује сваку високо заштитну вредност која се налази унутар њиховог подручја и да газдује њима у циљу очувања или унапређења тих вредности уз консултовање заинтересованих страна и контролу успешности овог начина газдовања.

У почетку, не треба издвојити сваку шуму која садржи високо заштитну вредност. Нека специфична заштитна вреност шуме може да се изостави уколико је она значајно присутна у околним подручјима. Ипак, и у овим случајевима се препоручује да се све специфичне вредности неког подручја обележе и унесу у планове газдовања са упутствима о њиховој заштити.

Процена којом се утврђује постојање атрибута карактеристичних за HCV шуме у зависности од нивоа и интензитета активности газдовања заснива се на следећим вредностима, односно приоритетним функцијама шума:

1) Шумски екосистеми у заштићеним природним добрима.

2) За шуме са посебном наменом, као шуме са приоритетном функцијом, могу да буду одређене:

  - шуме, односно делови шума издвојени за производњу шумског семена;

  - шуме које су погодне за излетишта и рекреацију;

  - шуме које су погодне за научна истраживања и наставу;

  - шуме које су од значаја за културно-историјске споменике;

  - шуме које су од посебног интереса за народну одб

3) За HCV шуме, као шуме са приоритетном функцијом, могу да буду одређене:

  - шуме које штите земљиште од ерозије;

  - шуме које непосредно штите изворишта водоснабдевања, врела, термоминерална и минерална изворишта;

  - шуме које штите објекте (водене акумулације, железничке пруге, путеве) и насеља;

  - шуме које чине пољозаштитне појаеве.

За  одређивање HCV шума користити основну намену шума (приоритетне функције) из Посебних основа газдовања шумама у складу са интегралним  газдовањем функцијама шума.

Све категорије шума треба да буду дате прегледно по одељењима и одсецима и уцртане у састојинске карте газдинских јединица.

Важно је још једном поменути, да се начин газдовања у шумама одређеним као HCV шуме не мења у односу на тренутни начин газдовања. Разлика је једино у томе да се прате атрибути карактеристични за те шуме и да активности газдовања у HCV шумама морају одржавати или побољшавати карактеристике које их дефинишу.

  - УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА ВИСОКЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕДНОСТИ

Основна намена (приоритетна функција) може бити унапред утврђена као законска обавеза или се утврђује накнадно на основу специфичних критеријума.

Обухватање површина са законском обавезом (водозаштитне области, подручја угрожена ерозијом, области заштите природе, поплавне области, изворишта вода и сл.) врши се према режимима у одговарајућим законима) Закон о шумама, Закон о заштити животне средине, Закон о водама, Закон о националним парковима и др.)

Задатак планирања газдовања шумама је да за време рада на уређивању шума заједно са стручном службом из газдинства провери тачност и коректност граница издвојених зона заштите (на законској основи). У исто време обухватање, картирање и степеновање површина, за које важећим законима намена није ближе утврђена, врши се према следећим критеријима:

  - код 10 (производња техничког дрвета) уписује се за шумске површине које служе за производњу дрвета - економске шуме у редовном газдовању (у конкретним састојинама могу бити дефинисани и други циљеви газдовања, понекад могу имати и предност на конкретној површини састојине, али при том да нису у конфликту са производним циљевима, односно у оптималној варијанти несметано се истовремено максимално обезбеђују).

  - кодови 22, 23 и 26 (заштита шума од клизишта и лавина, као и заштита земљишта од ерозије,) уписује се за законом утврђене шумске површине за заштиту земљишта - Просторним плановима за Националне паркове, заштите шума у II зони заштите, по Катастру и картама ерозије подручја ерозионих процеса и ерозиона подручја по Закону о водама.

Код површина које нису обухваћене законима при предлагању ове категорије заштитних шума полази се од њене основне дефиниције да противерозиона заштитна шума земљишта треба да штити своје станиште као и околне површине од дејства ерозије (водом, снегом, ветром) и испошћавања земљишта, као и од клизишта. Заштитна шума земљишта картира се само онда ако је толико изражена да условљава посебан начин газдовања.

Угроженост од ерозије одређена је у суштини следећим факторима: нагибом трена, рељефом, типом (подтипом) земљишта, експозицијом, висином падавина, климом и врстом коришћења. Због великог броја фактора и њихове међусобне зависности могу се дати само условне смернице за оцену угрожености ерозијом неке шумске површине. Показатељи за приближно ограничавање су:

- Површине са присуством ерозионих бразди,

- Станишта са степенима режима вода суво и процедно влажно,

- Врло плитка до плитка скелетна земљишта,

- Стрме до врло стрме падине нагиба преко 30 степени,

- Стрме падине нагиба преко 20 степени на иловастим супстратима,

- Површине са двослојним земљиштима,

- Пешчаре, нарочито у сувим и топлим областима,

- Површине са нстабилним подлогама,

- Површине на и испод стрмих страна са покретним каменом,

- Површине испод максималног водостаја текућих вода,

- Деградиране шумске површине, склопа испод 0.5, шикаре и шибљаци,

- Камените клисуре,

- Високопланински пашњаци,

- Специфични типови шума (у кодном приручнику означени са кодовима 11, 50, 111, 152, 161, 341, 381, 401, 405, 411, 420, 461, 485, 486, 638, 639, 662 и 663).

  - кодови 55, 56 и 57 (специјални резерват природе I, II и III степена) је подручје неизмењених или незнатно измењених природних одлика, са репрезентативним екосистемима, без насеља или са ретким насељима у којима човек живи усклађено са природом, намењено очувању постојећих природних одлика, очувању традиционалног начина живота и одређеним видовима контролисаних посета којима се не нарушавају природне одлике. У специјалном резервату природе забрањене су радње и делатности које могу да наруше својства због којих је проглашен резерватом (брање и уништавање биљака, узнемиравање, хватање и убијање животиња, увођење нових биолошких врста, мелиорацијски радови, разни облици привредног и другог коришћења и слично).

У специјалном  резрвату природе дозвољене су активности, радње и делатности којима се одржавају или побољшавају услови важни за очувње вредности због којих је проглашен резерватом. Посећивање и разгледавање специјалног резервата природе може се забранити или ограничити мерама заштите.

Актом о проглашењу специјалног резервата природе могу се истовремено заштити различите вредности због којих се проглашава резерват (орнитолошко-ихтиолошки, геолошко-хидролошки и др.).

  - код 66 (сталнa заштитнa шумa) уписује се за шумске површине стално заштитног карактера у којима нема газдинских интервенција (углавном се то односи на шуме на горњој граници шумске вегетације, шуме на изузетно врлетним нагибима, шуме у клисурама и сл.).

## 7.8. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА (МОНИТОРИНГ) РЕТКИХ, РАЊИВИХ И  УГРОЖЕНИХ ВРСТА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД

Очување, заштита и унапређивање природних вредности представља део стратегије и један од кључних циљева у пословној политици Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" Београд

За боље разумевање обавеза праћења стања ретких, рањивих  и угрожених врста, даје се кратак појмовник односно дефиниције (преузете из Закона о заштити природе):

•  Природне вредности су природни ресурси као обновљиве или необновљиве геолошке, хидролошке и биолошке вредности који се, директно или индиректно могу користити или употребити, а имају реалну или потенцијалну економску вредност  и приридна добра као делови природе који заслужују посебну заштиту.

•  Рањива врста   је она која се суочава са високом вероватноћом да ће ишчезнути у природним условима у некој средње блиској будућности.

• Реликтна врста   је она врста која је у далекој прошлости имала широко распрострањење а чији је данашњи ареал (остатак) сведен на просторно мале делове.

•  Ендемична врста  је врста чије је распрострањење ограничено на одређено јасно дефинисано географско подручје.

•  Зашићене врсте су органске врсте које су заштићене законом.

•  Ишчезла врста је она врста за коју нема сумње да је и последњи примерак ишчезао.

•  Крајње угрожена врста је врста суочена са највишом вероватноћом ишчезавања у природи у непосредној будућности, што се утврђује у складу са међународно прихваћеним критеријумима.

•  Угрожена врста јесте она врста која се суочава са високом вероватноћом да ће ишчезнути у природним условима у блиској будућности што се утврђује у складу са општеприхваћеним међународним стандардима.

•  Праћење стања (мониторинг) јесте планско, системско и континуално праћење стања природе, односно делова биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, као део целовитог система праћења стања елемената животне средине у простору и времену.

•  Црвена књига је научностручна студија угрожених дивљих врста распоређених по категоријама угрожености и факторима угрожавања.

•  Црвена листа је списак угрожених врста распоређених по категоријама угрожености.

•  Црвена књига флоре и фауне Србије (I том-који садржи прелиминарну листу најугроженијих биљака) урађена је према критеријумима Међународне уније за заштиту природе ( IUCN). Поједине врсте биљака су истовремено стављене и на светску и европску Црвену листу чиме је указано на њихов значај.

Србија је 2001. године потписала Конвенцију о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре (CITES Конвенција донета 03.03.1973. године у Вашингтону; измењена и допуњена 22.06.1979. године у Бону; потврђена у Србији 09.11.2001. године).

Земље потписнице обавезале су се да буду чувари своје дивље флоре и фауне, свесне све веће вредности фауне и флоре са еколошког, научног, културног, привредног, рекреативног и естетског становишта, уз констатацију да дивља фауна и флора чини незамењив део природних система земље који мора да се заштити за садашње и будуће генерације.

Такође у циљу очувања природних реткости Србије, Влада Републике Србије донела је Уредбу о заштити природних реткости (1993. године), којом су одређене дивље врсте биљака и животиња стављене под заштиту као природне вредности од изузетног значаја са циљем очувања биолошке разноврсности.

Заштита природних вредности подразумева забрану коришћења, уништавања и предузимања других активности којима би се могле угрозити дивље врсте биљака и животиња заштићене као природне реткости и њихова станишта.

У циљу заштите природних вредности урађен је Водич за препознавање врста заштићених уредбом о заштити природних реткости и Конвенцијом о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне.

Водич је интерног карактера, намењен је стручњацима ЈП "Србијашуме" (чуварима шума, шумарским инжењерима и другим запосленим у предузећу) који раде на пословима заштите, гајења и одрживог планирања коришћења шумских екосистема и извођачима радова у шумарству, са циљем препознавања, евидентирања и заштите природних реткости.

Један од основних циљева водича је да шумарски инжењери на основу њега препознају природне реткости на терену (локалитет) и евидентирају их у Извођачком плану газдовања шумама (на карти оделења), односно сачине Преглед локалитета природних реткости (за ниво газдинске јединице и Шумске управе) и Карту природних реткости за сваку газдинску јединицу (која се сваке године допуњава новоидентификованим локалитетима природних реткости).

На основу евидентираних врста односно њихових локалитета, а уз помоћ стручних институција вршиће се праћење стања дивљих врста флоре и фауне и предлагати мере њиховог очувања.

# 8. ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Економско - финансијска анализа газдовања шумама усклађује обим радова на гајењу, заштити и коришћењу шума и износе и изворе средстава за извршење радова предвиђених основом.

Ова анализа израђена је према одредбама Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама, користећи податке из производно-финансијског плана радне организације уз претпоставку да ће се сви радови извршити у сопственој режији.

## 8.1. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ ПРИХОДА

Укупaн приход рачунат је на бази претпостављене сортиментне структуре. Коришћене су цене ценовника ЈП „Србијашуме“, бр. 133/2022-3 од 10.08.2022. год.

- просечно годишње –

### 8.1.1. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Табела 45. – приход од продаје дрвних сортимената

| Сортимент | % | E m³ | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| буква F класа | 2 | 42 | 15.259.00 | 640.878 |
| буква L класа | 4 | 83 | 10.900.00 | 904.7 |
| буква K класа | 8 | 167 | 9.538.00 | 1.592.846 |
| буква I класа | 14 | 292 | 7.332.00 | 2.140.944 |
| буква II класа | 13 | 271 | 5.994.00 | 1.624.374 |
| буква III класа | 11 | 229 | 4.967.00 | 1.137.443 |
| буква ос.тех.др. | 1 | 21 | 5.602.00 | 117.642 |
| вишеметарско | 37 | 771 | 4.790.00 | 3.693.090 |
| буква ог. I класа | 10 | 208 | 4.790.00 | 996.32 |
| Ук: | 100 | 2.084 |  | 12.848.237 |
| китњак I класа | 11 | 19 | 16.068.00 | 305.292.00 |
| китњак II класа | 9 | 16 | 11.568.00 | 185.088.00 |
| китњак III класа | 8 | 14 | 6.003.00 | 84.042.00 |
| китњак ос.тех.др. | 2 | 4 | 8.108.00 | 32.432.00 |
| вишеметарско | 54 | 96 | 4.790.00 | 459.840.00 |
| китњак ог. I класа | 16 | 28 | 4.790.00 | 134.120.00 |
| Ук: | 100 | 177 |  | 1.200.814.00 |
| цер I класа | 15 | 21 | 6.576.00 | 138.096.00 |
| цер II класа | 15 | 21 | 4.384.00 | 92.064.00 |
| цер вишеметарско | 50 | 70 | 4.790.00 | 335.300.00 |
| цер ог. I класа | 20 | 28 | 4.790.00 | 134.120.00 |
| Ук: | 100 | 140 |  | 699.580.00 |
| багрем I класа | 9 | 2 | 9491 | 18.982.00 |
| рудно дрво 6-15 | 22 | 4 | 5034 | 20.136.00 |
| рудно дрво 16-20 | 19 | 3 | 6153 | 18.459.00 |
| багрем огрев I класа | 12 | 2 | 4790 | 9.580.00 |
| багрем вишем. | 38 | 6 | 4790 | 28.740.00 |
| Ук: | 100 | 16 |  | 95.897.00 |
| ОМЛ вишеметарско | 60 | 11 | 3206 | 35.266.00 |
| ОМЛ огрев I класа | 40 | 8 | 3206 | 25.648.00 |
| Ук: | 100 | 19 |  | 60.914.00 |
| ОТЛ вишеметарско | 64 | 9 | 4.790.00 | 43.110.00 |
| ОТЛ огрев I класа | 36 | 7 | 4.790.00 | 33.530.00 |
| Ук: | 100 | 16 |  | 76.640.00 |
| црни бор I класа | 18 | 170 | 7.703.00 | 1.309.510.00 |
| црни бор II класа | 15 | 142 | 6.623.00 | 940.466.00 |
| црни бор III класа | 14 | 132 | 4.993.00 | 659.076.00 |
| црни бор бор руд.др | 39 | 369 | 3.902.00 | 1.439.838.00 |
| црни бор цел.дрво | 14 | 132 | 3.206.00 | 423.192.00 |
| Ук: | 100 | 945 |  | 4.772.082.00 |
| јела I класа | 5 | 9 | 10.719.00 | 96.471.00 |
| јела II класа | 9 | 15 | 8.983.00 | 134.745.00 |
| јела III класа | 21 | 36 | 7.432.00 | 267.552.00 |
| јела руд.дрво | 45 | 77 | 4.299.00 | 331.023.00 |
| јела цел.дрво | 20 | 34 | 3.206.00 | 109.004.00 |
| Ук: | 100 | 170 |  | 938.795.00 |
| СВЕГА: |  | 3.568 |  | 20.692.959.00 |

### 8.1.1. ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Учешће наших камиона у превозу дрвних сортимената у овој газдинској јединици је 10 %, а преостала количина продаваће се на франко камионском путу.

Табела 46. – приход од превоза дрвних сортимената

| Превоз | m³ | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Превоз тех.дрв. | 216 | 1.500 | 324.000 |
| Превоз прос.дрв. | 141 | 1.500 | 211.500 |
| СВЕГА |  |  | 535.500 |

### 8.1.3. ПРИХОД ОД БИОЛОШКИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Средства за репродукцију шума-15% на остварену цену продатог дрвета.

Табела 47. – приход од биолошких инвестиција

| Врста рада | Свега (дин) |
| --- | --- |
| Биолошке инвестиције | 2.638.352 |
| СВЕГА | 2.638.352 |

### 8.1.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА

Табела 48.– рекапитулација укупног прихода

| Приходи |
| --- |
| Од продаје дрвних сорт. | 20.692.959 |
| Од превоза дрвних сорт. | 535.500 |
| Од биолошких инвест. | 2.638.352 |
| СВЕГА | 23.866.811 |

## 8.2. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ РАСХОДА

- просечно годишње –

### 8.2.1. ТРОШКОВИ НА ГАЈЕЊУ ШУМА

Табела 49. – рекапитулација трошкова на гајењу шума

| Врста рада | Радна пов ха | Цена дин | Свега дин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сакупљање режијског отпада (120) | 1,10 | 1.940 | 2.138 |  |
| 2. Комплетна припрема терена за пошумљавање (127) | 1,48 | 90.000 | 132.840 |  |
| 3. Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина (313) | 0,37 | 84.449 | 31.584 |  |
| 4. Вештачко пошумљавање садњом (317) | 1,10 | 84.449 | 93.063 |  |
| 5. Обнављање групимично оплодним сечама (329) | 11,20 | 1.820 | 20.386 |  |
| 6. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом (414) | 0,30 | 84.449 | 24.929 |  |
| 7. Сеча избојака ручно и уклањање корова ручно (513) | 2,20 | 30.490 | 67.200 |  |
| 8. Уклањање корова ручно (515) | 4,15 | 28.265 | 117.414 |  |
| 9. Окопавање и прашење у културама (518) | 3,59 | 28.350 | 101.890 |  |
| 10. Чишћење у младим природним састојинама (526) | 1,12 | 37.837 | 42.381 |  |
| 11. Чишћење у младим културама (527) | 2,06 | 37.800 | 77.906 |  |
| 12. Прореде у вештачки подигнутим шумама (532) | 17,27 | 3.493 | 60.307 |  |
| 13. Прореде у изданачким шумама (533) | 21,59 | 3.462 | 74.758 |  |
| 14. Прореде у високим шумама (534) | 33,26 | 2.364 | 78.615 |  |
| 15. Санитарне прореде | 3,37 | 3.462 | 11.653 |  |
| 16. Обнова багрема вегетативним путем | 0,10 | 2.364 | 232 |  |
| УКУПНО ГЈ ''МАЉЕН II'' | 104,26 |  | 937.296 |  |

### 8.2.2. ТРОШКОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА

Табела 50. – рекапитулација трошкова на заштити шума

| Врста рада | Јединица мере | Годишње | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг здравственог стања | ha | 247,7 | 1.405,5 | 348.142,35 |
| Постављање феромона (боров поткорњак) | комада | 9,0 | 1.900 | 17.100 |
| Набавка феромонских клопки | комада | 0,9 | 3.560 | 3.204 |
| Активна дежур. (јед. мере: дан) | дан | 153 | 2.735,54 | 418.537,62 |
| СВЕГА: |  |  |  | 786.983,97 |

### 8.2.3. ТРОШКОВИ РАДОВА НА КОРИШЋЕЊУ ШУМА

Табела 51. – рекапитулација трошкова на коришћењу шума

| Врста рада | Запремина (м3) | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| сеча и изр.тех.д. | 2.158 | 592,07 | 1.277.687,06 |  |
| сеча и изр.про.д. | 1.410 | 1.103,49 | 1.555.920,90 |  |
| привлачење тех.д. | 2.158 | 1.126,22 | 2.430.382,76 |  |
| изношење про.д. | 1.410 | 1.150,91 | 1.622.783,10 |  |
| СВЕГА: | 6.886.773.82 |  |

### 8.2.4. ТРОШКОВИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Табела 52. – рекапитулација трошкова на изградњи и одржавању шумских саобраћајница

| Врста рада | Дужина пута (km) | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња | 0,15 | 4.500.000 | 675.000 |  |
| Санација | 0,05 | 4.500.000 | 225.000 |  |
| Реконструкција | 0,35 | 3.500.000 | 1.225.000 |  |
| Редовно одржавање | 1,80 | 150.000 | 270.000 |  |
| СВЕГА | 2.395.000 |  |

### 8.2.6. ТРОШКОВИ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ШУМА

Табела 53. – рекапитулација трошкова на уређивању  шума

| Врста рада | Површина (ха) | Цена (дин/ха) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Издв.вис.шума | 117,0 | 493 | 57.681 |  |
| Издв.изд.и кул. | 95,4 | 384 | 36.633,6 |  |
| Издв.шик.и шиб. | 25,9 | 164 | 4.247,6 |  |
| Издв.необр.пов. | 9,4 | 115 | 1.081 |  |
| Премер вис.шума | 117,0 | 696 | 81.432 |  |
| Премер изд.и кул. | 95,4 | 489 | 46.650,6 |  |
| Унос података | 247,7 | 65 | 16.100,5 |  |
| Израда текст.дела | 247,7 | 316 | 78.273,2 |  |
| Израда комплета карата | 247,7 | 48 | 11.889,6 |  |
| Обележавање спо.гран. | 247,7 | 165 | 40.870,5 |  |
| Обележавање уну.гран. | 247,7 | 165 | 40.870,5 |  |
| СВЕГА |  |  | 415.730,1 |  |

### 8.2.7. СРЕДСТВА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ШУМА

Табела 54. – средства за репродукцију шума

| Средства за репродукцију шума | Свега (дин) |
| --- | --- |
| 15% од продајне вредности дрв.сор.на месту утовара | 3.103.944 |
| СВЕГА | 3.103.944 |

### 8.2.8. НАКНАДА ЗА ПОСЕЧЕНО ДРВО

Табела 55. – накнада за посечено дрво

| Накнада за посечено дрво | Свега (дин) |
| --- | --- |
| 3% од продајне вредности дрв.сор.на месту утовара | 620.788 |
| СВЕГА | 620.788 |

### 8.2.10. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА

Табела 56. – рекапитулација укупног прихода и расхода

| Врста рада | Динара (просечно годишње) |
| --- | --- |
| Приходи | Од продаје дрвних сорт. | 20.692.959 |
|  | Од превоза дрвних сорт. | 535.500 |
|  | Од биолошких инвест. | 2.638.352 |
| Укупно приходи | 23.866.811 |
| Расходи | Од производње дрвних сортимената | 6.886.774 |
|  | Од радова на гајењу шума | 937.296 |
|  | Од изградње и одржавања шум.саобраћајница | 2.395.000 |
|  | Од заштите шума | 786.984 |
|  | Од уређивања шума | 415.730 |
|  | Отали материјални режијски трошкови | 3.200.000 |
|  | Средства за репродукцију шума | 3.103.944 |
|  | Накнадa за посечено дрво | 620.788 |
| Укупно расходи | 18.346.516 |
| Биланс (приходи - расходи) | 5.520.295 |

## 8.3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

Билансирањем потребних и расположивих средстава закључујемо да ће се сви планирани радови у простој репродукцији извршити из средстава који ће се остварити из ових шума, док ће се радови на проширеној репродукцији морати суфинансирати из средстава Буџета.

# 9. ОЧЕКИВАНИ  РЕЗУЛТАТИ  У  ГАЗДОВАЊУ  ШУМАМА  НА  КРАЈУ  УРЕЂАЈНОГ  ПЕРИОДА

Основни циљеви газдовања шумама јесу повећање њихове обраслости, биолошке стабилности, структурних и функционалних вредности. Спровођењем  планираних  мера  газдовања  и  остваривањем прокламованих циљева (краткорочних и дугорочних), постојеће  стање  шума  ће  се  унапредити  и  приближити  оптималном.

У  том  смислу  у  ГЈ "Маљен II"  на крају наредног уређајног периода очекује се:

- смањење  површина  под  девастираним шумама;

- повећање запреминског прираста извођењем проредних сеча у природним и вештачким састојинама;

- побољшање здравственог стања извођењем санитарних сеча;

- природна обнова на деловима јединице извођењем групимичнo-оплодних сеча;

- повећање просечне дрвне запремине;

- повећање текућег запреминског прираста у свим младим и средњедобним састојинама, услед правилног и правовременог извршења узгојних захвата;

- побољшање  сортиментне  структуре  неговањем  дебљинског  прираста  најквалитетнијих  стабала (стабала будућности);

- повећање отворености јединице изградњом једног нових путних праваца;

- унапређење свих општекорисних функција шума, услед побољшања свеукупног постојећег стања.

# 10. ШУМСКА ХРОНИКА

На основу члана 35. (Сл.гл.Р.С.бр.30/10; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 93/12) закона о шумама, сопственик, односно корисник шума дужан је да води књигу шумске хронике која је саставни део основе, односно програма.

Шумска хроника нарочито садржи податке о фенолошким, биотичким и абиотичким појавама у шуми. Како нови правилник није донешен примењиваће се упуства из важећег правилника.            Према члану 73. Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег  извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама, поред  извршених радова, евидентирају се и други подаци и појаве од значаја за газдовање шумама  (шумска хроника) као што су:

- промена у јавним књигама,

- веће шумске штете од елементарних непогода,

- штете од биљних болести и штеточина,

- појава раних и касних мразева,

- почетак и крај вегетационог периода,

- почетак листања, цветања, опрашивања,  плодоношења,

- плавне воде и друго.

Подаци из става 1. овог члана евидентирају се по газдинским јединицама одмах по настанку промене.

# 11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

## 11.1. ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА У  ОСНОВИ

Према Закона о шумама шумама (Сл. гл. РС, бр.30 од 7. маја 2010. године; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 93/12; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 89/15; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 95/18), извршени радови на газдовању шумама морају се евидентирати на начин прописан овим законом.

Евиденција о извршеним радовима  из става 1.члана 34. је саставни део основа програма и пројеката из чл.31. и 32.овог закона.

Сопственик шума који шумама газдује у складу са основом, однодсно корисник шума дужан је да евидентира извршене радове најкасније до 28. фебруара текуће године за предходну годину.

Према члану 72. Правилника о садржини основа и програма  газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама, радови на гајењу шума (пошумљено необрасло земљиште; реконструисане, девастиране и деградиране шуме, шикаре и шибљаци; пошумљене необрасле површине настале чистом сечом или дејством елементарних непогода, плантаже и сл.), изграђене шумске саобраћајнице и други објекти који имају карактер инвестиционих улагања и инфраструктурних радова, евидентирају се на основу документације о извршеном пријему тих радова(колаудација).

Евидентирање извршених радова на гајењу, коришћењу шума и осталих шумских производа врши се на обрасцима бр.5.-9.

Извршени радови шематски се приказују и на привредним картама са назнаком површине, количине и године извршења радова.

Евидентирају се подаци о извршеним радовима на гајењу шума, сечама по врстама дрвећа, изграђеним шумским саобраћајницама и осталим објектима.

Евиденција извршених радова на гајењу шума садржи:

- одељење,одсек, газдинска класа

- година извођења радова, површина у hа

- утрошени материјал (врста дрвећа, саднице у ком., семе у kg.)

- остали материјал (врста и количина)

-нега шума (врста дрвећа, посечено m³)

Према члану 76. Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама, количина посеченог дрвета разврстава се на главни принос (редовни, ванредни и случајни) и претходни принос (редовни и случајни) уз назнаку начина сече.

Бруто запремина дозначеног дрвета уноси се након извршене сече из дозначних књига, а нето запремина шумских сортимената утврђена на месту сече, из документације корисника. Дрвна запремина у дозначним књигама обрачунава се по истим таблицама по којима је била обрачуната дрвна запремина састојина.

## 11.2. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОСНОВЕ

Основа газдовања шумама за "Маљен II"  примењиваће се од дана давања сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а важи од 1.I 2024. године до 31.XII 2033. године.

## 11.3. ВРЕМЕ СЕЧЕ

У члану 59. (Сл. гл. РС, бр.30 од 7. маја 2010. године; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 93/12; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 89/15; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 95/18),) Закона о шумама, наведено је да се сече шума, које се обнављају природним путем, врше у периоду пред пун урод семена и то по правилу у периоду мировања вегетације и да се време сече одређује основом газдовања шумама.

Време сече шума у овој газдинској јединици потребно је усагласити са Правилником о шумском реду (Сл. гл. Р.С. бр. 38/11) донешеном на основу члана 61.став 3. Закона о шумама.(Сл. гл. РС, бр.30 од 7. маја 2010. године; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 93/12; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 89/15; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 95/18),).

Време сече, израде, извоза, изношења и привлачења дрвета одређује се основом газдовања шумама, односно програмом газдовања шумам, а утврђује се на следећи начин:

Време, начин и врста сече шума одређује се планом развоја шумске области (у даљем тексту: план развоја), основом газдовања шумама (у даљем тексту: основa), односно програмом газдовања шумама (у даљем тексту: програм).*

Сеча обнављања шумa, и то: оплодни, накнадни и завршни сек, врши се од 10. септембра текуће године до почетка вегетације наредне године.*

Под почетком вегетације подразумева се почетак листања главне врсте, односно врста дрвећа у састојини.*

Време сече, израде, извоза, изношења и привлачења дрвета планира се и спроводи извођачким пројектом газдовања шумама и годишњим планом газдовања шумама.

## 11.4. НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

### 11.4.1. ОПИС РАДОВА НА ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА

#### 11.4.1.1. ТЕХНИЧКА ПОДЕЛА ПРОСТОРА-ШУМЕ

ГЈ "Маљен II" је по новом, као и по претходном стању подељена на 92 одељења. При томе је просечна површина одељења 26,92 ha. Због увећања поседа просечна величина одељења је увећана у односу на претходну.

Границе одељења су на прописан начин обновљене црвеном бојом. Уређивање шума је извршено по јединственој методологији која је дата у упуствима за инвентаризацију шума на нивоу Републике Србије.

#### 11.4.1.2. ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР

Спољна граница јединице и границе приватних енклава, идентификоване су помоћу детаљних листова геодетског премера, у години која је предходила прикупљању теренских података.

Унутрашња граница је обновљена у години која је претходила извођењу теренских радова а остатак у самој години инвентуре шума ове газдинске јединице (2022./2023. год.).

Обележавање граница одсека вршено је током саме фазе издвајања у свим оним  ситуацијама које је правилник налагао.

Привредна, односно техничка подела јединице на одељења, извршена је у току претходних уређивања путем геодетског премера бусолним теодолитом, методом на прескок уз оптичко мерење дужина.

Сви полигонски влаци везани су за постојећу полигонску мрежу детаљног катастарског премера, као и за друге сталне природне објекте.

Подаци геодетског снимања искартирани су поларним транспортером на основу карте 1:5000 која је израђена на основу детаљних листова Р=1:2500 методом пантографисања. Површине одсека, одељења и целе јединице утврђене су планиметрисањем и изравнавањем података на катастарско стање.

#### 11.4.1.3. ПРИКУПЉАЊЕ ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА

Издвајање састојина, као и дендрометријски премер, извршен је у току 2011. и 2012. године.     Обележавање, издвајање и премер састојина извела је екипа ШГ "Борања" Лозница, у саставу:

1. Лучић Жарко, дипл. инж. - самостални референт за израду планова и основа

2. Манојловић Александар, дипл. инж, референт за израду планова и основа

3. Николић Бојан, дипл. инж, референт за израду планова и основа

3. Јоловић Марко, дипл. инж, ревирни инжењер за приватне шуме

4. Ковачевић Светолик, техничар-геометар

### 11.4.2. ОБРАДА ПОДАТАКА

Уношење података таксације, обраду свих података, као и штампање основе, извршио је Миле Алексић, дипл. инж.- референт за израду планова и основа.

### 11.4.3. ИЗРАДА КАРАТА

Шумске карте су израђене на основу постојећих катастарских планова-детаљних листова, топографских карата и накнадног премера у газдинској јединици.

Саставни део ове основе чини прилог следећих карата:

- Основна карта.....................................        Р= 1: 10.000

- Прегледна састојинска карта...............     Р =1: 20.000

- Прегледна карта газдинских класа.....      Р= 1: 20.000

- Прегледна карта намене површина....      Р= 1: 20.000

- Прегледна карта премера шума..........      Р= 1: 20.000

- Привредна карта..................................       Р= 1: 20.000

- Топографска карта.............................        Р= 1: 20.000

### 11.4.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА ОСНОВЕ

Текстуални део основе писао је инж. шум. Миле Алексић и инж. шум. Жарко Лучић уз помоћ чланова Одсека за израду Основа и планова газдовања шумама у ШГ "Борања" Лозница.

У Лозници, октобар 2023. године

ПРОЈЕКТАНТИ:

Миле Алексић, дипл. инж.

_____________________

ДИРЕКТОР:

Жарко Лучић, дипл.инж.                 		                                           Милан Стојановић, дипл.инж.

_____________________                                                                               _____________________

САДРЖАЈ:

0. УВОД	3

I. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И НАПОМЕНЕ	3

II. ОСТАЛЕ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ	3

1. ОПШТИ ОПИС ГЕОГРАФСКИХ, ПОСЕДОВНИХ И ПРИВРЕДНИХ ПРИЛИКА	6

1.1. ГЕОГРАФСКЕ ПРИЛИКЕ	6

1.1.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГАЗДИНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ	6

1.1.2. ГРАНИЦЕ	6

1.1.3. ПОВРШИНА	6

1.1.3.1. РАСПОРЕД ПРЕМА СТРУКТУРИ ПОВРШИНА	7

1.2. ПРИВРЕДНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ	8

1.2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И МАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА И ШУМСКЕ УПРАВЕ	9

1.2.2. ДОСАДАШЊИ ЗАХТЕВИ ПРЕМА ШУМАМА И ДОСАДАШЊИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ШУМСКИХ РЕСУРСА	11

2. БИОЕКОЛОШКА ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	12

2.1. РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	12

2.2. ГЕОЛОШКА ПОДЛОГА И ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА	12

2.2.1. ГЕОЛОШКА ПОДЛОГА	12

2.4. КЛИМА	15

2.5.1. ВЕГЕТАЦИЈА-ШУМСКЕ ФИТОЦЕНОЗЕ	20

2.6. ОПШТИ ФАКТОРИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СТАЊЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА	23

3. УТВРЂЕНЕ ФУНКЦИЈЕ ШУМА - НАМЕНЕ	25

3.1. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ И КРИТЕРИЈУМИ ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНОГ РЕОНИРАЊА ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ	25

3.2. ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНА ПОВРШИНА У ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ	25

4. СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА	29

4.1. СТАЊЕ ШУМА ПО НАМЕНИ	29

4.1.1. СТАЊЕ ШУМА ПРЕМА ГЛОБАЛНОЈ  НАМЕНИ	29

4.1.2. СТАЊЕ ШУМА ПРЕМА ОСНОВНОЈ НАМЕНИ	29

4.2. СТАЊЕ ШУМА ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА	30

4.3. СТАЊЕ ШУМА ПО ПОРЕКЛУ И ОЧУВАНОСТИ ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА	35

4.4. СТАЊЕ ШУМА ПО СТРУКТУРНОМ ОБЛИКУ	41

4.5. СТАЊЕ ШУМА ПО СМЕСИ	41

4.6. СТАЊЕ ШУМА ПО ВРСТАМА ДРВЕЋА	46

4.7. СТАЊЕ ШУМА ПО ДЕБЉИНСКОЈ СТРУКТУРИ	48

4.8. СТАЊЕ САСТОЈИНА ПО СТАРОСТИ (ДОБНИ РАЗРЕДИ)	53

4.9. СТАЊЕ ВЕШТАЧКИ ПОДИГНУТИХ САСТОЈИНА	61

4.10. СТАЊЕ САСТОЈИНА ПРЕМА СТЕПЕНУ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА	62

4.11. СТАЊЕ НЕОБРАСЛИХ ПОВРШИНА	63

4.12. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ САСТОЈИНА	64

4.13. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	64

4.13.1. ГЉИВЕ, ПЛОДОВИ, ЛЕКОВИТО БИЉЕ	64

4.13.2. ФОНД И СТАЊЕ ДИВЉАЧИ	65

4.14. ПРЕГЛЕД ВРСТА ЗАШТИЋЕНИХ УРЕДБОМ О ЗАШТИТИ ПРИРОДНИХ РЕТКОСТИ, КОНВЕНЦИЈОМ О МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ УГРОЖЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФАУНЕ И ФЛОРЕ – CITES КОНВЕНЦИЈОМ, ПРАВИЛНИКОМ О ПРОГЛАШЕЊУ И ЗАШТИТИ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА БИЉАКА, ЖИВОТИЊА И ГЉИВА (сл. гл. РС, 5/2010)	67

4.15. ШУМЕ ВИСОКИХ ЗАШТИТНИХ ВРЕДНОСТИ	67

4.16.1. СПОЉАШЊА ОТВОРЕНОСТ ШУМСКОГ КОМПЛЕКСА  САОБРАЋАЈНИЦАМА	68

4.16.2. УНУТРАШЊА ОТВОРЕНОСТ ШУМСКОГ КОМПЛЕКСА САОБРАЋАЈНИЦАМА	68

4.17. СТАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ	69

4.18. ОПШТИ ОСВРТ НА ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ	70

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ГАЗДОВАЊА У ПРЕТХОДНОМ УРЕЂАЈНОМ ПЕРИОДУ	71

5.1. ПРОМЕНА ШУМСКОГ ФОНДА	71

5.1.1. ПРОМЕНА ШУМСКОГ ФОНДА ПО ПОВРШИНИ	71

5.1.2. ПРОМЕНА ШУМСКОГ ФОНДА ПО ЗАПРЕМИНИ И ЗАПРЕМИНСКОМ ПРИРАСТУ	72

5.2. ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ПЕРИОДУ	72

5.2.1. ДОСАДАШЊИ РАДОВИ НА ОБНОВИ И ГАЈЕЊУ ШУМА	72

5.2.2. ДОСАДАШЊИ РАДОВИ НА КОРИШЋЕЊУ ШУМА	73

5.2.3. ДОСАДАШЊИ РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА	74

5.2.4. ДОСАДАШЊИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ  И ОДРЖАВАЊУ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА	74

5.2.5. ОПШТИ ОСВРТ НА ДОСАДАШЊЕ ГАЗДОВАЊЕ-ОЦЕНА УТИЦАЈА НА САДАШЊЕ СТАЊЕ	74

6. ЦИЉЕВИ  И МЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА ГАЗДОВАЊА	76

6.1. ЦИЉЕВИ	76

6.1.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ	76

6.1.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ	76

6.2. МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	77

6.2.1. УЗГОЈНЕ МЕРЕ	77

6.3.2. УРЕЂАЈНЕ МЕРЕ	79

6.4. ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	81

6.4.1. ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА	81

6.4.1.2. ПЛАН ОБНАВЉАЊА ШУМА	82

6.4.2. ПЛАН ЗАШТИТЕ ШУМА	84

6.4.3. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИНОСА-ЕТАТА	87

6.4.4. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА	88

6.4.5. УКУПАН ПРИНОС ОД СЕЧА ШУМА	91

6.4.6. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА	92

6.4.7. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА ЛОВНЕ ДИВЉАЧИ	92

6.4.8. ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА	93

6.4.9. ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА	93

7. УПУСТВА И СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНОВА	94

7.1. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ГАЈЕЊА	94

7.2. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА НЕГЕ ШУМА	94

7.3. СМЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ОБНОВЕ ШУМА	98

7.3.1. ОПЛОДНА СЕЧА ДУГОГ ПЕРИОДА ЗА ОБНАВЉАЊЕ	98

7.3.2. ВЕШТАЧКО ОБНАВЉАЊЕ САСТОЈИНА	99

7.3.3. ПОШУМЉАВАЊЕ ГОЛЕТИ И ОБЕШУМЉЕНИХ ПОВРШИНА	100

7.3.4. ЧИСТЕ СЕЧЕ	100

7.3.5. ОБНОВА БАГРЕМА ВЕГЕТАТИВНИМ ПУТЕМ	101

7.4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ ШУМА	101

7.5. СМЕРНИЦЕ КОРИШЋЕЊА ШУМА	102

7.5.1. ПРИПРЕМА ПРОИЗВОДЊЕ	102

7.5.2. НАЧИН СЕЧЕ У САСТОЈИНАМА	103

7.5.3. ПРИВЛАЧЕЊЕ И ТРАНСПОРТ ДРВЕТА	105

7.5.4. ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	106

7.6. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА	107

7.8. СМЕРНИЦЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА ВИСОКЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕДНОСТИ	109

7.8. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА (МОНИТОРИНГ) РЕТКИХ, РАЊИВИХ И  УГРОЖЕНИХ ВРСТА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД	112

8. ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	115

8.1. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ ПРИХОДА	115

8.1.1. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА	115

8.1.1. ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА	116

8.1.3. ПРИХОД ОД БИОЛОШКИХ ИНВЕСТИЦИЈА	116

8.1.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА	116

8.2. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ РАСХОДА	117

8.2.1. ТРОШКОВИ НА ГАЈЕЊУ ШУМА	117

8.2.2. ТРОШКОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА	117

8.2.3. ТРОШКОВИ РАДОВА НА КОРИШЋЕЊУ ШУМА	117

8.2.4. ТРОШКОВИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА	117

8.2.6. ТРОШКОВИ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ШУМА	118

8.2.7. СРЕДСТВА ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ШУМА	118

8.2.8. НАКНАДА ЗА ПОСЕЧЕНО ДРВО	118

8.2.10. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА	118

8.3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	119

9. ОЧЕКИВАНИ  РЕЗУЛТАТИ  У  ГАЗДОВАЊУ  ШУМАМА  НА  КРАЈУ  УРЕЂАЈНОГ  ПЕРИОДА	120

10. ШУМСКА ХРОНИКА	121

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	122

11.1. ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА У  ОСНОВИ	122

11.2. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОСНОВЕ	123

11.3. ВРЕМЕ СЕЧЕ	123

11.4. НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ	123

11.4.1. ОПИС РАДОВА НА ПРИКУПЉАЊУ И ОБРАДИ ПОДАТАКА	123

11.4.2. ОБРАДА ПОДАТАКА	124

11.4.3. ИЗРАДА КАРАТА	124

11.4.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА ОСНОВЕ	124